Экз. №

Общество с ограниченной

ответственностью «Эври»

Шифр:

Заказчик:             ООО «Форэстер»

| Наименование объекта: | Проект планировки территории для размещения подъездных железнодорожных путей на территории производственной базы по адресу: Красноярский край, Богучанский район, 3 км. западнее ст. Чунояр, земельный участок с кадастровым номером 24:07:0501001:12. |
| --- | --- |
| ТОМ I Положение о размещении линейных объектов |

Директор

Главный инженер проекта

г. Красноярск, 2019 г.

Проект разработан авторским коллективом:

Состав проекта:

А. Проект планировки территории

Графические материалы

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Номер листа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть проекта планировки территории |
| 1 | Чертеж красных линий | 1:2000 | 1 |  |
| 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов | 1:2000 | 2 |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| 3 | Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов) | 1:25 000 | 3 |  |
| 4 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:2000 | 4 |  |
| 5 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:2000 | 5 |  |
| 6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:2000 | 6 |  |
| 7 | ИТМ ГОЧС. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | б/м | 7 |  |
| 8 | Схема конструктивных и планировочных решений | 1:2000 | 8 |  |

Текстовые материалы

Том I.  Положение о размещении линейных объектов.

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки.

В. Электронная версия CD-диск

Содержание

Введение	4

Часть 1. Анализ фактического состояния и использования территории проектирования	5

1.1. Природные условия	5

1.1.1 Физико-географические нагрузки и техногенные условия	5

1.1.2. Краткая характеристика климата	6

1.1.3. Геоморфологическая характеристика	6

1.1.4. Геологическое строение	6

1.1.5. Гидрогеологические условия	7

1.1.6. Специфические грунты	8

1.2. Объекты культурного наследия	8

Часть 2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	8

Часть 3.  Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	8

Часть 4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов	8

Часть 5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	9

Часть 6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	9

Часть 7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)	9

Часть 8. Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории	10

ПРИЛОЖЕНИЯ	4

Приложение 1. Техническое задания	4

Приложение 2. Письмо и.о. главы администрации Богучанского района, Красноярского края   № 01/18-657 от 21.02.2019 г.	22

Приложение 3. Правоустанавливающие документы на земельный участок  (Свидетельство о регистрации права собственности).	23

Приложение 4. Технические условия на присоединение подъездных путей к основной ветке.	27

Приложение 5. Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях.	28

# Введение

«Проект планировки территории  для размещения подъездных железнодорожных путей на территории производственной базы по адресу: Красноярский край, Богучанский район,  3 км. западнее ст. Чунояр, земельный участок  с кадастровым номером 24:07:0501001:12» выполнен на основании письма и.о. главы администрации Богучанского района, Красноярского края   № 01/18-657 от 21.02.2019 г. и Технических условий на присоединение подъездных путей к основной ветке

В проекте учтены все текущие изменения в области проектирования и строительства, а также даны предложения по созданию полноценной градостроительной среды на основе современных исследований.

Основная часть проекта планировки, подлежащая утверждению, включает в себя чертежи, на которых отображаются: красные линии, линии, обозначающие дороги, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Положения проектов планировки являются обязательными для соблюдения при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных участков и архитектурно-строительной документации.

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования.

Проект разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Постановление правительства  РФ №564 от 12.05.2017;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820, в части пунктов включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521.

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр.

- СП 124.13330.2012 от 30.06.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Закон Красноярского края № 20-5213 от 19.12.2006 г. «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования края, документов территориального планирования муниципальных образований края»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу Российской Федерации);

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 11.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Иные действующие нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по планировке территории.

# Часть 1. Анализ фактического состояния и использования территории проектирования

## 1.1. Природные условия

## 1.1.1 Физико-географические нагрузки и техногенные условия

В физико-географическом отношении район работ расположен в пределах южной окраины восточно- сибирской платформы, на правом берегу р. Чуны, в южной части Богучанского района.

Представляет собой платообразную равнину, сильно расчлененную к долинам гидрографической сети.

Главной водной артерией района является река Ангара, пересекая его с юго-востока на северо-запад.

В геоморфологическом отношении район проектирования расположен в левобережной части реки Ангара,в 334 км. от ее устья и в 700 км. от краевого центра. г.Красноярск.

Растительный и животный мир исследуемого района представлены разновидностями характерными для зоны тайги. Вся описываемая территория находится среди огромного таежно-болотистого массива, занимающего пространство между Обью и Енисеем.

В долинах рек обычно наблюдается смешанный лес. Из лиственных здесь преобладают: береза, осина, рябина, верба, из хвойных – ель,сосна.кедр..

На территории района господствуют дерново-подзолистые почвы.

## 1.1.2. Краткая характеристика климата

Для характеристики климата использованы данные СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» по метеостанции Ярцево и материалы многолетних наблюдений по метеостанции Ворогово.

Краткая характеристика климата. Климат района резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. В соответствии с СП 131.13330.2012 участок расположен в I-ом климатическом районе,

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха составляет минус 2.5°С. Период с отрицательными средними месячными температурами воздуха продолжается с октября по апрель (7 месяцев). Самым холодным месяцем является январь. Переход температуры через 0°С весной происходит в конце второй декады апреля, осенью – в начале второй декады октября. Средняя продолжительность  периода со снежным покровом  составляет 185 дней,

Наиболее высокие температуры приурочены к июлю. Переход температуры воздуха через 10°С, характеризующий начало летнего сезона, наступает в начале июня.

Абсолютный минимум температуры воздуха минус 58°С, абсолютный максимум температуры воздуха составляет 38°С. Самый холодный месяц январь, со среднемесячной температурой воздуха минус 30°С. Самый теплый летний месяц июль, со среднемесячной температурой воздуха +25.6°С.

Количество осадков на данной территории преобладает над испарением.

Среднегодовое количество осадков составляет 458 мм в год (в теплое время выпадает – 289 мм.).

Твёрдые осадки выпадают с октября по апрель, жидкие - с мая по сентябрь. На первый из этих периодов приходится около 55 % годовой суммы осадков, на второй – около 45%. Наибольшее количество осадков выпадает в июле-августе.

Средняя высота снежного покрова составляет 36 см, наибольшая 78 см.

На большей части территории снежный покров образуется 24.11 и разрушается в конце апреля 30.04.

Ветер. Над изучаемой территорией большую часть года преобладают ветры западного, юго-западного направлений со средней скоростью 2.9 м/с.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов района изысканий по карте Зильберглейта для песков средней крупности – 3,4 м.

В административном отношении площадка проектирования расположена в Богучанском районе, Красноярском крае.

## 1.1.3. Геоморфологическая характеристика

В геоморфологическом отношении площадка расположена на II надпойменной                террасе р. Чуны. Поверхность характеризуется дюнным ландшафтом, неровная,                осложненная неглубокими западинами, сухая. Высотные отметки на площадке в                изменяются в интервале от  179.5 до 180.8м.

Подземные воды пройденными выработками до 5м. не вскрыты.

## 1.1.4. Геологическое строение

В геологическом строении района принимают участие отложения ордовика, интрузия сибирских траппов и рыхлый четвертичный покров.

Отложения ордовика представлены нижним отделом, который по литологическим и палеонтологическим признакам расчленен на 3 свиты: Усть-Кутскую, Ийскую и  Бадарановскую, причем первая свита расчленена еще на 2 подсвиты.

Нижняя подсвита Усть-Кутской свиты (01мк1), представлена песчаниками светло-желтой и светло-серой окраски, содержащими маломощные прослои аргеллитов и алевролитов серовато-зеленого или красновато-коричневого цвета. Общая мощность подсвиты около 100м.

Верхняя подсвита (01мк2) сложена толщей песчаников и алевролитов с прослоями внутриформационных конгломератов и маломощными линзами известняков зеленовато- серого. пепельного и лилового цвета. Мощность подсвиты 220 м.

Ийская свита (01 is) согласно залегает на отложениях Усть-Кутской свиты сложена красноцветными и светло-желтыми песчаниками с подчиненными им прослоями ; алевролитов, аргеллитов и конгломератов. Мощность свиты 120 м.

Бадарановская свита (Olbd) залегает согласно на отложениях Ийской свиты, Сложена в основном песчаниками, содержащими прослои алевролитов. Окраска пород сзетло-серых, белых и бурых тонов. Общая мощность свиты 200 м.

Четвертичная система представлена аллювиальными и элювиально-делювиальными отложениями.

Делювиально-элювиальные отложения развиты по склонам долин  и водораздельным плато, представлены песками, супесями, реже глинами, тяжелыми и обломочными грунтами. Мощность отложений не более 3-4 м. Аллювиальные отложения представлены песками, супесями, суглинками и галечниками, слагая террасы долины р.Чуны и ее притоков, причем отложения III и II террас относятся к верхнечетвертичному, а I надпойменной террасы к современному отделу. Мощность отложений достигает 20-25 м.

В долинах рек, логов и бессточных впадин развиты торф, ил. суглинки и глины,  Мощность озерно-болотных отложений не превышает 3-4 м.

Интрузия Сибирских траппов пользуется широким развитием, образуя многочисленные силлы. дайки, реже пологие секущие тела, мощностью от 1-2 до 80-100 м ж более. Сложены в основном долеритами. Возраст интрузии нижнетриассвый.

## 1.1.5. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении район характеризуется наличием трещинно-пластовых, трещинных и грунтовых вод.

Трещинно-пластовые воды наблюдаются в отложениях ордовика. Водоносный горизонт приурочен к трещиноватым песчаникам. Глубина залегания водоносного fe горизонта

18-70 м, мощность 15-25 м.

Статический уровень водоносного горизонта 12-25 м, удельный дебит 0,166-0,27 л./сек.

Вода гидрокарбонатно-сульфатная или натриево-калиевая. Сухой остаток

300-430 кг;л, жесткость общая 9,7 12,2° Н.

Водоносный горизонт эксплуатируется в целях водоснабжения пос. Чунояр. Водозабор осуществляется скважинами, глубиной 100 м.

Трещинные воды приурочены к интрузии траппов. Существующие родники имеют зебит 0,1-0,2 л/мин, по химсоставу воды гидрокарбонатно-кальциевые рН-7,2, жесткость

2.8 мг-экв./л, минерализация 0,4 г/л.

4.3.2 Грунтовые воды наблюдаются в аллювиальных отложениях. Выходы их Фиксируются по бечевнику р.Чуны. Водоносный горизонт приурочен к пескам и галечникам. Глубина залегания водоносного горизонта 9-12 м, мощность 5-15 м. Дебит 0.5-1,0 куб.м/час.

## 1.1.6. Специфические грунты

Из перечня специфических грунтов, установленных СП 47.13330.2012, в пределах рассматриваемой площадки изысканий, названные грунты не выявлены.

## 1.2. Объекты культурного наследия

Объектов культурного наследия на рассматриваемых участках не выявлено.

# Часть 2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Предельные параметры разрешенного строительства, предусмотренные для объектов,связанных с содержанием, строительством, ремонтом сооружений и устройств железнодорожного транспорта:-ширину отвода железной дороги следует принимать согласно приказу МПС РФ от 15.05.1999 N 26Ц «Об утверждении Положения о порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог»;-жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размерыземельных участков и предельные параметры разрешенногостроительства, реконструкции объектов капитального строительстване подлежат установлению.

# Часть 3.  Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

На рассматриваемой территории планируемое размещение линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов не предусматривается.

# Часть 4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

В состав планируемого к размещению линейного объекта не входят наземные объекты капитального строительства. При планируемом размещении линейного объекта, в соответствии с частью 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требования градостроительных регламентов, в том числе в части определения предельных параметров застройки, не применимы.

# Часть 5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Граница зон планируемого размещения объекта - не пересекает сохраняемые объекты капитального строительства.

# Часть 6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Граница зон планируемого размещения объекта - не пересекает объекты капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории

# Часть 7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Граница зоны объекта - не пересекает водные объекты (в том числе водотоки, водоемы, болота и т.д.)

# Часть 8. Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории

Инженерно- геологические изыскания на объекте «Железнодорожные пути на территории производственной базы по адресу: Красноярский край, Богучанский район, 3км.

западнее ст. Чунояр выполнены ООО «ЭВРИ» на основании договора  № 22 от 20.11.2018, заключенного с ООО «Форэстер» в соответствии с техническим заданием  и Программой производства инженерно-геологических изысканий.

Участок изысканий расположен в 3 км. западнее ст. Чунояр в  Богучанском  районе, в Красноярском крае.

ООО "ЭВРИ" является членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания Ассоциация "Инженерные изыскания в строительстве", регистрационный номер члена СРО: 415.

На  участке изысканий предполагается строительство железнодорожного тупика,

Предполагаемый тип фундамента – насыпь.

Уровень ответственности сооружения согласно ГОСТ Р 54257-2010: II уровень.

Цель изысканий – изучение инженерно-геологических, гидрогеологических условий, установление состава, состояния, физико-механических, коррозионных свойств грунтов участка проектируемого строительства.

Инженерно-геологические изыскания выполнены на стадии «Проектная документация».

На площадке изысканий в ноябре 2018 года пройдено 2 скважины глубиной 5,0 м. Общий метраж буровых работ составил 10,0 п.м.

Выработки пройдены с послойным отбором проб нарушенной и ненарушенной структуры. Всего было отобрано 2 проб ненарушенной структуры, 2 проб нарушенной структуры.

Топографическая съемка площадки изысканий в масштабе 1:500, высотой сечения рельефа 0.5 м, плановая и высотная привязка скважин выполнены ООО «ЭВРИ».

Система координат местная. Система высот Балтийская. Каталог координат выработок приведен в Приложении 5.

Лабораторные работы по определению физико-механических свойств грунтов выполнены в грунтовой лаборатории ООО «Сибстройизыскания». Право грунтовой лаборатории ООО «Сибстройизыскания» осуществлять измерения подтверждается копией свидетельства № 030-28/18.

Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.

Состав и объемы выполненных работ приведены в таблице 1.

Таблица 1. Объемы основных видов работ.

| Виды работ | Единица измерения | Объемы работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Буровые работы | скважина/пог.м. | 2/10,0 |
| 2.1 Отбор образцов ненарушенной структуры | кольцо | 2 |
| 2.2 Отбор образцов нарушенной структуры | проба | 2 |
| 3. Лабораторные работы Полный комплекс определений физических свойств грунтов Комплекс определений физико-механических свойств грунтов при компрессионных испытаниях (1, 2 кривые) испытания на сдвиг Консистенция при нарушенной структуре Гранулометрический состав Коррозионная активность грунтов по отношению к бетону Коррозионная активность грунтов по отношению к стали Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля | образец образец образец образец образец образец образец образец | 4 - - - 4 1 1 1 |
| 4. Камеральные работы, составление технического отчета | отчет | 1 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение 1. Техническое задания

Согласовано:                                                                                                               Утверждаю:

____________                                                                                                             _______________

"__"_______ 2019 г.                                                                                                  "___"_______ 2019 г.

_______________                                                                                                       ________________

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Проект планировки территории  для размещения подъездных железнодорожных путей на территории производственной базы по адресу: Красноярский край, Богучанский район,  3 км. западнее ст. Чунояр, земельный участок  с кадастровым номером 24:07:0501001:12.

г. Красноярск

2019 г.

СОСТАВ ЗАДАНИЯ на проектные работы

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |
| 1.1. | Основание для проектирования | П.2,ч.7, ст. 51; п.4, ст.57.3 Градостроительного Кодекса РФ, Постановление Правительства Российской Федерации "О требованиях к составу и содержанию проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов" (подготовлен Минстроем России 14.02.2017), письмо и.о. главы администрации Богучанского района, Красноярского края № 01/18-657 от 21.02.2019 г. |
| 1.2. | Местоположение объекта (город, площадка, адрес) | Красноярский край, Богучанский район, п. Октябрьский, ст. Чунояр |
| 1.3. | Наименование объекта | Проект планировки территории для размещения подъездных железнодорожных путей на территории производственной базы по адресу: Красноярский край, Богучанский район, 3 км. западнее ст. Чунояр, земельный участок с кадастровым номером 24:07:0501001:12. |
| 1.4. | Назначение объекта, производственная номенклатура, годовая программа производства | Железнодорожные пути для обслуживания производственной базы. |
| 1.5. | Цели и источник финансирования | Частные средства |
| 1.6. | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.7. | Очерёдность строительства Сроки начала и окончания строительства (сроки и этапы строительства) | В один этап. |
| 1.8. | Стадийность проектирования | Стадия: "Проект планировки территории" , в соответствии с п.2,ч.7, ст. 51; п.4, ст.57.3 Градостроительного Кодекса РФ, Постановление Правительства Российской Федерации "О требованиях к составу и содержанию проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов" (подготовлен Минстроем России 14.02.2017), письмо и.о. главы администрации Богучанского района, Красноярского края № 01/18-657 от 21.02.2019 г. |
| 1.9. | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется. |
| 1.10. | Исходно-разрешительная документация | 1. Письмо и.о. главы администрации Богучанского района, Красноярского края № 01/18-657 от 21.02.2019 г. 2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (Свидетельство о регистрации права собственности) 3. Технические условия на присоединение подъездных путей к основной ветке. 4. Исполнительные чертежи (рабочие чертежи, предварительные проектные решения ) |
| 1.11. | Заказчик | ООО "Форэстер" |
| 1.12. | Проектная организация (генеральный проектировщик) |  |
| 1.13. | Генеральный подрядчик | ООО "Форэстер" |
| 1.14. | Застройщик | ООО "Форэстер" |
| 1.15. | Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, включая предельную стоимость строительства |  |
| 2. Основные требования, предъявляемые к проектным решениям |
| 2.1. | Градостроительные решения. Составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов. Проект планировки территории должен состоять из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 1.2. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории включает в себя: Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»; Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов». 1.3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя: Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»; Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». | Проектом планировки территории предусмотреть: Основную (утверждаемую) часть проекта планировки территории Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» в составе основной (утверждаемой) части проекта планировки территории должен быть представлен в виде чертежа или чертежей, выполненных на топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» выполняется следующий чертеж или чертежи: Чертеж красных линий; Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов; Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов. Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов основной (утверждаемой) части проекта планировки территории. На Чертеже красных линий отображаются: - граница подготовки проекта планировки территории; - границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородских территорий городов федерального значения; - существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии; - номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий (поворотные точки), - пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов, видах территорий общего пользования, в отношении которых установлены и (или) устанавливаются красные линии; Перечень координат характерных точек красных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу проекта планировки территории. На Чертеже границ зоны планируемого размещения линейных объектов отображаются: - граница подготовки проекта планировки территории; - границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения; - границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием в том числе: а) оси трассы; б) границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами и входящих в состав линейных объектов (далее - объект капитального строительства, входящий в состав линейного объекта), в том числе обеспечивающих соблюдение расчетных показателей транспортной доступности объектов социального, инженерного, транспортного назначения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно - строительном проектировании, но не могут выходить за границы зоны планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории; в) номеров характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон (поворотные точки); - границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов; На Чертеже границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов, отображаются: - граница подготовки проекта планировки территории; - границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения в границах подготовки проекта планировки территории; - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов с указанием номеров характерных точек таких границ; - границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением объектов, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов; Раздел 2 «Положения о размещении линейного объекта» должен содержать следующую информацию: Наименование, основные характеристики, вид и назначение планируемых для размещения линейных объектов. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, городских округов, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территории которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов. Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, устанавливающие требования к назначению, параметрам и размещению объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта и содержащие информацию о: 1) предельном количестве этажей и (или) предельной высоте зданий, строений, сооружений в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов; 2) максимальном проценте застройки, определяемом как отношение суммарной площади каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, которая может быть застроена, ко всей площади такой зоны; 3) минимальных отступах от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов; 4) требованиях к архитектурным решениям зданий, строений, сооружений в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения с указанием: а) требований к цветовому решению внешнего облика таких зданий, строений, сооружений; б) требований к строительным материалам, определяющим внешний облик зданий, строений, сооружений; в) требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких зданий, строений, сооружений, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию и силуэт застройки исторического поселения. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите существующих сохраняемых и строящихся к моменту подготовки проекта планировки территории зданий, строений, сооружений, а также планируемых к строительству зданий, строений, сооружений в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите окружающей среды; При планируемом размещении объектов федерального, регионального или местного значения, наименование, основные характеристики, вид, назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также их планируемое месторасположение указываются в полном соответствии с документами территориального планирования, за исключением случаев, когда такие объекты не подлежат отображению в документах территориального планирования. Расхождение наименования, основных характеристик, вида, назначения линейных объектов, планируемого месторасположения (с точностью до наименования населенного пункта, поселения, городского округа, муниципального района) в проекте планировки территории, с наименованием, основными характеристиками, видом, назначением, планируемым месторасположением, установленными в указанных документах не допускается. Содержание материалов по обоснованию проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде схем, выполненных на топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным уполномоченным органом исполнительной власти. Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» содержит следующие схемы: Схема расположения элемента планировочной структуры (линейного объекта). Разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1 :25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов; Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта (выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного транспорта); Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (выполняется в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти); Схема границ территорий объектов культурного наследия; Схема границ зон с особыми условиями использования территории; Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожары, взрывы, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопления, оползни, карсты, эрозия и т.д.); Иные материалы в графической форме для обоснования Положений о планировке территории. На Схеме расположения элемента планировочной структуры (линейного объекта) отображаются: - границы разработки Схемы расположения элемента планировочной структуры в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которых устанавливаются границы подготовки проекта планировки территории; - границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения в границах подготовки проекта планировки территории; - границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории содержит: - граница подготовки проекта планировки территории; - границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения в границах подготовки проекта планировки территории; - границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов; - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов; - сведения о территории в границах подготовки проекта планировки территории с указанием информации о ее принадлежности к определенной категории земель по целевому назначению; - границы существующих земельных участках, учтенных в государственном кадастре недвижимости, в границах подготовки проекта планировки территории с указанием номеров характерных точек границ таких земельных участков, а также с указанием форм собственности таких земельных участков и информацией о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных нужд; - границы существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу зданий, строений, сооружений не подлежащие выносу, объектов незавершенного строительства, - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные утвержденной документацией по планировке территории в случае планируемого размещения таковых в границах подготовки проекта планировки территории. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта содержит: - граница подготовки проекта планировки территории; - границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения в границах подготовки проекта планировки территории; - границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов; - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов; - категории улиц и дорог; - линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и(или) являющиеся предметом сервитутов; - остановочные и конечные (оборотные) пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы-выходы подземного общественного пассажирского транспорта; - объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования; - хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных; - основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы в одном и разных уровнях; - направления движения наземного автомобильного и городского пассажирского транспорта; - иные объекты транспортной инфраструктуры. Схема границ территорий объектов культурного наследия содержит: - граница подготовки проекта планировки территории; - границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения в границах подготовки проекта планировки территории; - границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов; - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов; - границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в границах подготовки проекта планировки территории; - границы территорий выявленных объектов культурного наследия в границах подготовки проекта планировки территории; В составе материалов по обоснованию проектов планировки территорий, на которых расположены объекты культурного наследия, могут разрабатываться историко-культурные и архитектурно-ландшафтные градостроительные обоснования размещения объектов строительства и использования земельных участков с целью определения влияния объекта нового строительства на объект культурного наследия, градостроительных регламентов и параметров нового строительства с учетом историко-культурной и ландшафтной значимости территории. На Схеме границ зон с особыми условиями использования территории отображаются: - граница подготовки проекта планировки территории; - границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения в границах подготовки проекта планировки территории; - границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов; - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов; - границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений; - границы зон существующих охраняемых и режимных объектов; - границы зон санитарной охраны источников водоснабжения; - прибрежные защитные полосы; - границы водоохранных зон; - границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного значения; - зоны затопления, подтопления; - границы санитарно-защитных зон существующих предприятий и иных объектов; - санитарные разрывы от существующих железнодорожных линий и автодорог; - границы площадей залегания полезных ископаемых; - границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением; - границы иных зон с особыми условиями территорий в границах подготовки проекта планировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. На данной схеме отображаются утвержденные в установленном порядке, либо нормативные границы зон с особыми условиями территорий в случае отсутствия их установления в предусмотренном законодательством порядке. Схема может представляться в виде одной или нескольких схем по отдельным видам зон. На Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории отображаются: - границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений, городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения в границах подготовки проекта планировки территории; - границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов; - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов; - существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, в том числе со смежными территориями; - проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном; - горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий с сечением рельефа через 0,5-1 м (в зависимости от характера рельефа). - типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети. Типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, а также улично-дорожной сети выполняются в масштабе 1:100-1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана. Допускается отображение информации, указанной в настоящих Требованиях, на одной или нескольких Схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожары, взрывы, химическое, радиоактивное заражение, затопление, оползни, карсты, эрозия и т.д.) на которой отображаются: - граница подготовки проекта планировки территории; - границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения в границах подготовки проекта планировки территории; - границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов; - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов; - границы территорий, подверженных риску возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, а в случае их отсутствия - определенные в соответствии с нормативно-техническими документами); В состав графических материалов по обоснованию проектов планировки территории могут включаться иные материалы в составе самостоятельной схемы в графической форме для обоснования положений о размещении объекта в случае если это предусмотрено заданием на подготовку проекта планировки территории. Объединение нескольких чертежей в один допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов по обоснованию проекта планировки территории. Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит: - технико-экономических показателей развития систем социального, коммунально-бытового и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории; - описание природно-климатических условий; - обоснование определения границы зон планируемого размещения линейных объектов; - обоснование определения границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов; -обоснования определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов; Обязательным приложением к Разделу 4 являются: - материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории; - исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории; - утвержденное задание. |
| 2.2. | Охрана окружающей среды | Перечень мероприятий по охране окружающей среды представить в составе проекта планировки территории. |
| 2.3. | Требования к сметной документации | Не требуется. |
| 2.4. | Согласование проектной документации | Выполняет Заказчик в соответствии с: 1.. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ ( ГОСТ 33535-2015), Технические условия МКС 45.080 ОКП 31 8543 31 8544 31 8548 Дата введения 2016-08-01. 2.. ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ В ОАО "РЖД" ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ПРИМЫКАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Утверждены распоряжением ОАО "РЖД" от 22 августа 2005 г. N 1328р (в ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 03.12.2007 N 2278р). 3. РЕГЛАМЕНТ рассмотрения обращений о примыкании строящихся новых, реконструируемых или восстанавливаемых железнодорожных путей необщего пользования, пересечении различных инженерных коммуникаций и сооружений с железной дорогой, размещении объектов на земельных участках железной дороги УТВЕРЖДЕН распоряжением начальника дороги от «20» июля 2015 г. № ВСЖД-632/р с учетом изменений, утв. распоряжением от «26» января 2016 г. № ВСЖД-68/р |
| 3. Дополнительные требования |
| 3.1. | Потребность в инженерных изысканиях | Инженерно-геологические; Инженерно-геодезические; Инженерно-экологические; |
| 3.2. | Требования по промбезопасности | Декларацию промышленной безопасности не разрабатывать. Технологические процессы, включенные в настоящую проектную документацию, не требуют разработки Декларации промышленной безопасности. В случае необходимости Декларацию промышленной безопасности предприятие разработает самостоятельно |
| 3.3. | Документация проекта планировки территории | Представить в 2 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе: pdf, doc. |
| 3.4. | Внесение изменений, дополнений | Настоящее Задание на проектирование может уточняться и дополняться по взаимному согласованию сторон в срок не позднее 30 календарных дней до срока окончания подготовки проектной документации по договору с учётом разрешения вышестоящей организации (Роскосмоса). Разрешение должно подписать лицо, утвердившее Задание на проектирование |

# Приложение 2. Письмо и.о. главы администрации Богучанского района, Красноярского края   № 01/18-657 от 21.02.2019 г.

# Приложение 3. Правоустанавливающие документы на земельный участок  (Свидетельство о регистрации права собственности).

# Приложение 4. Технические условия на присоединение подъездных путей к основной ветке.

# Приложение 5. Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях.

# Text boxes

Общество с ограниченной

ответственностью «Эври»

Шифр:

Заказчик:              ООО «Форэстер»

| Наименование объекта: | Проект планировки территории для размещения подъездных железнодорожных путей на территории производственной базы по адресу: Красноярский край, Богучанский район, 3 км. западнее ст. Чунояр, земельный участок с кадастровым номером 24:07:0501001:12. |
| --- | --- |

ТОМ II

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

г. Красноярск, 2019 г.