Для служебного пользования

инв. №  дсп

экз.________

Схема территориального планирования Богучанского района

пояснительная записка

Том 1

Материалы по обоснованию
градостроительного развития

Директор института
   доктор архитектуры, профессор	В.А. Щитинский

Главный архитектор института
   доктор архитектуры, профессор	Л.Н. Путерман

Главный инженер института
   доктор экологии	Д.Х. Шалахина

Руководитель

менеджерского центра № 3	А.В. Финогенов

Главный инженер проекта	О.В. Можгова

Санкт-Петербург
2008

##### Оглавление

Введение. Цели и задачи проекта	5

1 Природные ресурсы и условия	8

1.1 Климат	8

1.2 Гидрологическая характеристика	24

1.3 Геологическое строение и инженерно-строительные условия	27

1.3.1 Геологическое строение	27

1.3.2 Инженерно-строительные условия	35

1.4 Минерально-сырьевая база	50

1.5 Леса и лесосырьевые ресурсы	59

1.6 Ландшафтная структура. Характеристика основных природных комплексов	67

1.7 Особо охраняемые природные территории	68

2 Характеристика земельного фонда	70

3 Архитектурно-планировочная организация территории	79

3.1 Современное использование территории	79

3.2 Планировочное развитие территории.	80

4 Основные направления экономического развития района	84

4.1 Характеристика экономико-географического положения района	84

4.2 Характеристика существующего уровня экономического развития территории	86

4.2.1 Общая характеристика	86

4.3 Перспективы экономического развития территории	94

4.3.1 Пессимистический сценарий развития	95

4.3.2 Оптимистический сценарий развития	97

4.4 Проектная функционализация экономики Богучанского района	101

5 Демография. Социальная сфера. Трудовые ресурсы	106

5.1 Демографическая ситуация	106

5.2 Трудовые ресурсы	110

5.3 Прогноз численности населения	111

5.4 Анализ и основные направления развития системы социально-культурно-бытового обслуживания	115

6 Транспортная инфраструктура	124

6.1 Современное состояние транспортной инфраструктуры	124

6.1.1 Автомобильный транспорт	124

6.1.2 Автобусное сообщение	127

6.1.3 Железнодорожный транспорт	129

6.1.4 Авиационный транспорт	129

6.1.5 Водный транспорт	131

6.1.6 Трубопроводный транспорт	132

6.1.7 Основные проблемы транспортного комплекса Богучанского района	132

6.2 Проектные предложения	134

6.2.1 Автомобильные дороги	134

6.2.2 Автобусное сообщение	138

6.2.3 Логистика.	138

6.2.4 Железнодорожный транспорт	139

6.2.5 Воздушный транспорт	139

6.2.6 Водный транспорт	140

6.2.7 Трубопроводный транспорт	141

7 Инженерная инфраструктура	143

7.1 Электроснабжение	143

7.2 Теплоснабжение	148

7.3 Газоснабжение	151

7.4 Водоснабжение	152

7.5 Водоотведение	164

7.6 Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории	170

7.7 Системы информатики и связи	176

8 Охрана окружающей среды	191

8.1 Состояние и охрана атмосферного воздуха	191

8.2 Состояние и охрана поверхностных вод	198

8.3 Обращение с отходами производства и потребления	202

9 Предложения по охране историко–культурного наследия	205

10 Обоснование планируемого изменения границ муниципальных образований	208

11 Планируемое изменение границ земель	211

12 Мероприятия по первоочередной разработке градостроительной документации	218

13 Технико-экономические показатели	219

# Введение. Цели и задачи проекта

Проект «Схемы территориального планирования Богучанского района разрабатывается в соответствии с муниципальным контрактом № 425 от 15.11.2007 с администрацией Богучанского района. Работа над проектом выполняется институтом ФГУП РосНИПИУрбанистики одновременно с основными документами территориального планирования регионального уровня – Схемой территориального планирования Красноярского края и Схемой территориального планирования промышленного района Нижнее Приангарье. Это позволяет обеспечить согласованность принимаемых в настоящем документе градостроительных решений с решениями, принимаемыми в масштабах края.

Схема территориального планирования разрабатывается в соответствии со следующими основополагающими нормативными документами:

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

Отраслевыми нормативными требованиями и стандартами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и природопользования, энергетики, транспорта и др.

В соответствии с Градостроительным кодексом, основная цель проекта Схемы территориального планирования Богучанского района состоит в формировании проектной пространственной организации территории, включающей с себя функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения, зоны с особыми условиями использования территории.

Важной особенностью перспективного градостроительного развития Богучанского района по сравнению с сопредельными территориями является интенсивное развитие инвестиционных проектов промышленного и инфраструктурного характера, за которыми стоят интересы крупнейших федеральных финансово-промышленных групп таких как «Газпром», «РЖД», «РусГидро», «Роснефть», «Русал», «Внешэкономбанк». В связи с этим для обеспечения устойчивого развития района важнейшей задачей Схемы территориального планирования является увязка интересов населения Богучанского района с планами инвесторов по масштабному преобразованию территории района, что подразумевает формирование оптимального расселенческого каркаса и ряд компенсационных мероприятий в области охраны окружающей среды, развития социальной инфраструктуры.

В основу концепции градостроительного развития Богучанского муниципального района положены данные проектов Схем территориального планирования Красноярского края и промышленного района Нижнее Приангарье (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2008г.), Программы социально-экономического развития Богучанского района на 2007-2017гг., данные агентства (с 2008 г. министерства) приоритетных инвестиционных проектов краевой администрации, федеральных, районных программных документов, а также планов развития действующих на территории района компаний и корпораций. Анализ ресурсов развития района проведен с учетом опубликованных аналитических материалов, результатов геологического изучения недр, данных краевого управления статистики.

Важно отметить, что планировочные решения настоящего проекта учитывают выполненные ранее градостроительные документы: проект планировки Богучанского промышленного района (Москва, Гипрогор, 1971г.), проект районной планировки Приангарского промышленного района Красноярского края (Москва, Гипрогор, 1981г.), схема районной планировки Красноярского края (Москва, Гипрогор, 1991г.), ряд других документов, в которых поэтапно рассматривались вопросы планировочного развития промышленного района.

В связи с запланированным реализацией уже в период 2008-2017 гг. строительства инвестиционных объектов проекта Комплексного развития Нижнего Приангарья, территория Богучанского района достаточно активно изучается инвесторами в ресурсном, социально-экономическом плане. Разработаны проекты технико-экономических обоснований (ТЭО), рабочих стадий, проект оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для Алюминиевого завода компании «Русал» близ п. Таежный, ТЭО лесопромышленного комплекса с целлюлозным комбинатом компании (инвестор «Внешэкономбанк). Предпроектные изыскания выполнены по трассам магистральных газопроводов компанией «Газпром». Предоставленные по запросам института Урбанистики данные от компаний, инвесторов использованы для комплексного анализа планировочной ситуации и разработки концептуальных проектных решений по развитию системы расселения, транспортному, инженерно-инфраструктурному строительству.

Вместе с тем, до настоящего времени институтом не получены ряд необходимых отраслевых исходных данных для проектирования, в том числе технико-экономические показатели, ТЭО, ОВОС ряда планируемых к размещению градообразующих предприятий и крупных инженерных сооружений – целлюлозного комбината, газоперерабатывающего и газохимического комбинатов и др. В связи с особой важностью оценки экологических условий для градостроительного развития, в проекте учтена специализированная работа, выполненная НПК «АТМОСФЕРА» при Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова, г.Санкт-Петербург, по оценке климатических условий Богучано-Таежного промышленного узла для размещения промышленных предприятий

В соответствии с Техническим заданием, в проекте Схеме территориального планирования Богучанского района решаются следующие задачи:

анализ и комплексная оценка территории;

разработка концепции территориальной организации района с учетом возможных вариантов развития хозяйства района, в том числе предложения по перспективному функциональному зонированию;

определение перспектив развития поселений;

расчет перспективной численности населения;

определение путей развития планировочной структуры;

определение существующих и планируемых границ поселений, входящих в состав муниципального района и системы расселения;

расчет показателей нормативного уровня качества проживания;

определение перспектив развития социальной сферы; принципов организации отдыха населения и охраны окружающей среды;

предлагаемые мероприятия по защите территорий от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне.

Работа над схемой территориального планирования Богучанского района, согласно календарному плану, включает следующие основные этапы:

- Определение целей и задач проекта. Подготовка и рассылка запросников для сбора исходных данных. Учет в проекте существующих градостроительных материалов на территорию проектирования.

- Сбор исходных данных на территории проектирования. Подготовка экономической концепции развития Богучанского района в рамках разработки схемы территориального планирования.

- Подготовка концептуальных материалов схемы территориального планирования;

- Разработка проекта схемы территориального планирования Богучанского района с полным комплектом чертежей в необходимых масштабных рядах;

- Разработка комплекса мер по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

- План реализации схемы территориального планирования;

В данной пояснительной записке рассмотрены концептуальные материалы Схемы территориального планирования Богучанского района, которые содержат принципиальные проектные решения по планируемым инвестиционным проектам, развитию системы расселения, развитию транспортной, инженерной инфраструктуры, социальной сферы, основные эколого-градостроительные ограничения и природоохранные мероприятия, которые подлежат предварительному согласованию с Заказчиком и другими заинтересованными сторонами.

После согласования, представленная пояснительная записка ляжет в основу окончательного варианта материалов по обоснованию и материалов утверждаемой части проекта схемы территориального планирования Богучанского муниципального района.

# Природные ресурсы и условия

## Климат

##### Термический режим

Долина Ангары в верхнем и среднем течении является широкой с высотами 90-150м. Положение долины определяет термический режим местности, который характеризуется холодной продолжительной зимой и теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха в долине реки отрицательная и составляет около -1,0 – -1,5(С. Годовой ход многолетней среднемесячной температуры воздуха представлен в таблице (Таблица 1-1 Годовой ход температуры воздуха (0С)) и на рисунке(Рисунок 1-1 Годовой ход температуры воздуха). Средние многолетние значения минимальных температур воздуха в самые холодные месяцы – январь и февраль – составляет –26…–28(С, а абсолютный минимум достигает -51…-53(С (Таблица 1-1 Годовой ход температуры воздуха (0С). Средние из максимальных значений температуры для наиболее теплого месяца (июля) на всем протяжении долины колеблются в пределах 25 – 26(С, а абсолютные максимумы температур в летние месяцы достигают значений в 37 – 38(С).

Таблица 1-1 Годовой ход температуры воздуха (0С)

| Наименование показателей | Месяц |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Среднемесячная температура воздуха ((С) | -24,0 | -21,2 | -11,3 | -0,3 | 7,6 | 15,7 | 18,9 | 15,2 | 8,0 | -0,5 | -12,8 | -22,0 |
| Средняя минимальная температура воздуха ((С) | -28,6 | -26,7 | -18,3 | -6,2 | 1,4 | 9,2 | 12,5 | 9,8 | 3,8 | -3,9 | -16,9 | -26,3 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха ((С) | -53 | -52 | -44 | -33 | -15 | -5 | 1 | -2 | -9 | -28 | -49 | -51 |
| Средняя максимальная температура воздуха ((С) | -18,7 | -14,7 | -3,5 | 6,0 | 14,6 | 22,8 | 25,6 | 21,6 | 13,6 | 3,5 | -8,8 | -17,2 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха ((С) | 4 | 7 | 14 | 25 | 35 | 38 | 37 | 35 | 31 | 24 | 9 | 5 |

Рисунок 1-1 Годовой ход температуры воздуха

Зима в долине продолжительная. Период со средней суточной температурой ниже -5° на всей протяженности долины составляет около 5 месяцев (с ноября по март). Ниже 0° – около полугода.

Изменения температуры от одного дня к другому и в течение суток вызываются сменой воздушных масс. Большей частью эта изменчивость в холодное время составляет ±4-5°. В некоторых случаях возможны изменения температуры между сутками, превышающие ±20°, хотя случается это не так часто (1 раз в 10 лет).

Годовые амплитуды температуры воздуха составляют здесь около 40ºС, а размах экстремальных температур достигает 90-91ºС.

Тепловой режим почв определяется, в первую очередь, такими факторами, как атмосферная циркуляция, радиационный режим, форма рельефа, высота над уровнем моря. Но в то же время большое влияние на температуру почвы оказывает ее механический состав, степень увлажненности, состояние поверхности. В зимнее время распределение температуры почвы определяется в значительной мере толщиной снежного покрова. В результате сложного сочетания всех факторов, влияющих на тепловой режим почв, значения температуры поверхности почвы даже на близлежащих метеорологических станциях различаются больше, чем значения температуры воздуха.

Рассматриваемый участок попадает в район распространения вечной мерзлоты. Наличие многолетней мерзлоты оказывает влияние на термический режим деятельного слоя почвы.

В таблице (Таблица 1-2 Средняя месячная и годовая температура почвы на разных глубинах (ºС), приведены средние значения температуры почвы на разных глубинах (от 0,8 до 3,2м). На глубине 0,8м положительные температуры почвы наблюдаются в период с мая по декабрь. По мере увеличения глубины наблюдается запаздывание прогрева и охлаждения почвы, по сравнению с поверхностным слоем. Эта тенденция с глубиной усиливается.

Таблица 1-2 Средняя месячная и годовая температура почвы на разных глубинах (ºС),

| Глубина (м) | Месяц |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 0,8 | -0,1 | -0,8 | -1,0 | -0,5 | 0,2 | 4,6 | 9,8 | 11,5 | 9,5 | 5,5 | 2,4 | 0,8 |
| 1,6 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 5,1 | 7,8 | 8,0 | 6,2 | 4,0 | 2,5 |
| 3,2 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 3,8 | 5,0 | 5,3 | 4,8 | 4,1 |

Продолжительность безморозного периода в рассматриваемом районе составляет от 40 до 75 дней, при этом первые заморозки наблюдаются уже в августе. Последние заморозки на поверхности почвы могут наблюдаться до конца июня (Таблица 1-3 Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода на поверхности почвы (ºС)). Появление заморозков на поверхности почвы приходится на более ранние даты и окончание на более поздние, чем в воздухе. Безморозный период на поверхности почвы короче, чем в воздухе. Но различия в датах заморозков и длительности безморозного периода в воздухе и на почве в большой степени зависят от местных условий.

Таблица 1-3 Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода на поверхности почвы (ºС)

| Станции | Средняя дата заморозка | Продолжительность безморозного периода, дни |
| --- | --- | --- |
|  | Последнего | Первого |  |
| Богучаны | 9 VI | 1 IX | 83 |

Температура подстилающей поверхности, как и температура ее верхних слоев, обусловливается радиационными и циркуляционными факторами. Кроме того, температура поверхности почвы определяется свойствами самой почвы (механическим составом, цветом, содержанием гумуса и влаги) и особенностями местоположения участка.

Средняя максимальная температура поверхности почвы характеризует в основном температуру поверхности почвы в дневное время суток, а средняя минимальная – в ночное время. В летнее время (июнь-июль) в дневные часы средняя максимальная температура оголенной поверхности почвы в среднем на 13-17( выше, чем средняя максимальная температура воздуха.

Средняя минимальная температура поверхности почвы в ночное время зимой на 2-7(С, а в летнее время на 1-3(С ниже, чем средняя минимальная температура воздуха. Наибольшее различие между температурами наблюдается в марте-апреле.

Минимальные температуры подстилающей поверхности наблюдаются:

в наиболее холодные ночи в часы близкие к восходу солнца,

при антициклональном режиме погоды, когда малая облачность благоприятствует максимальному эффективному излучению.

Средние из абсолютных минимумов температуры подстилающей поверхности, опускаются здесь до -50 – -51(С, в то время как средний абсолютный максимум летом может достигать величины +50 – +54(С (Таблица 1-4 Средняя месячная, средний из абсолютных максимумов и средний из абсолютных минимумов температуры поверхности почвы (ºС)).

Таблица 1-4 Средняя месячная, средний из абсолютных максимумов и средний из абсолютных минимумов температуры поверхности почвы (ºС)

| Температура поверхности почвы | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Богучаны Почва среднесуглинистая |
| Средн. месячная | -23,9 | -20,2 | -11,3 | 0,1 | 11,8 | 20,1 | 24,6 | 19,2 | 8,6 | -0,8 | -13,7 | -22,1 | -0,6 |
| Ср. из абс. макс. | -5 | -3 | 6 | 26 | 41 | 52 | 53 | 48 | 35 | 19 | 2 | -3 | 54 |
| Ср. из абс. мин. | -46 | -46 | -40 | -24 | -9 | -2 | 4 | 0 | -6 | -18 | -37 | -47 | -49 |

##### Условия атмосферной циркуляции

В холодное время года всю территорию Восточной Сибири охватывает мощный Сибирский антициклон, в котором происходит формирование континентального воздуха, в нижних слоях даже более холодного, чем арктический. Формирование континентального воздуха в зимнее время происходит при ясной тихой погоде, способствующей большой потере тепла земной поверхностью в результате излучения, что приводит к сильному охлаждению воздуха снизу и образованию мощных инверсий температуры. Развитие антициклона достигает максимума в январе-феврале. Особенно сильное радиационное выхолаживание приземных слоёв происходит в долинах и котловинах, куда стекает холодный воздух и где зимние температуры достигают исключительно низких значений.

При резко выраженном зимнем антициклональном режиме погоды чрезвычайно велика вероятность затиший (особенно в котловинах). При ветре вертикальное перемешивание воздуха способствует повышению температуры приземного слоя воздуха.

Переходные сезоны довольно кратковременные. Для весны характерно развитие зональной циркуляции, сопровождающееся прохождением циклонов с запада на восток по средним широтам Сибири, что сказывается в основном на усилении ветра в континентальных районах.

Летом западно-восточный перенос воздушных масс ослабевает. Характерной особенностью летней циркуляции является усиление циклонической деятельности.

Осенью происходит развитие общего западно-восточного переноса, прерываемого меридиональными вторжениями холодных воздушных масс, обусловливающими ранние осенние заморозки. В долинах больших рек благодаря туманам выхолаживание приземных масс воздуха осенью задерживается. Осенние заморозки наступают здесь значительно позднее, чем на водоразделах.

Направление и скорость ветра у земли зависят от распределения атмосферного давления, рельефа местности и других физико-географических особенностей, характерных для Богучанского района.

В связи с особенностями расположения областей высокого и низкого давления, направление воздушных течений в большую часть года близко к зональному. На высотах (в тропосфере) преобладают ветры западного направления, а у земли – юго-западного. Наиболее чётко западный перенос выражен зимой.

В зимнее время Богучанский район находится под влиянием северо-восточного отрога Сибирского антициклона, ось которого расположена южнее данного района. Поэтому основное направление ветрового потока имеет юго-западное направление. Однако на направление ветра у земли значительное влияние оказывает ориентация долины Ангары.

Долина реки Ангары протянулась с востока на запад. Здесь преобладающими будут ветры западного (вдоль долины) и юго-западного румбов. Так, в районе села Богучаны повторяемость западного ветра, дующего вдоль долины, составляет зимой 46%, а юго-западного – 25% (Рисунок 1-2 Повторяемость направления ветра и штилей на метеорологической станции. Богучаны)

В летнее время данный район расположен в зоне размытой барической депрессии. Преобладание того или иного румба выражено несколько слабее, чем зимой.

Над остальной территорией основной поток имеет западно-юго-западное направление. В районе станции Богучаны преобладающими являются ветры западного румба, дующие вдоль долины Ангары и совпадающие с направлением основного потока. Их повторяемость составляет 29%, но велика и повторяемость противоположных ветров – восточных (17%) (Рисунок 1-2 Повторяемость направления ветра и штилей на метеорологической станции. Богучаны).

Таким образом, в летний сезон в приземном слое преобладающими будут ветры, дующие вдоль долины реки Ангары – западные и юго-западные, но поскольку летом активизируется циклоническая деятельность, велика повторяемость ветров противоположного направления – восточных и северо-восточных

В целом за год основной поток имеет юго-западное направление.

Рисунок 1-2 Повторяемость направления ветра и штилей на метеорологической станции. Богучаны

В зимнее время район реки Ангары находится под влиянием Сибирского антициклона, поэтому в годовом ходе минимум скорости ветра наблюдается зимой (январь-февраль) и летом (июль-август), а максимум – в переходные сезоны: весной (апрель-май) и осенью (октябрь-ноябрь).

Так как территория Богучанского района в зимнее время находится под влиянием Сибирского антициклона, а в летнее время располагается в размытой барической депрессии, то средние годовые скорости ветра в данном районе невелики (≤ 2,5 м/с). Лишь на вершинах сопок, на перевалах средние скорости ветра могут достигать 3-4 м/с.

В годовом ходе минимум скорости приходится на конец зимы (февраль), т.к. в течение зимы атмосферное давление в данном районе растёт, барические градиенты уменьшаются. К тому же большую часть территории занимают долины, характеризующиеся глубокими инверсиями с застоем холодного воздуха зимой, с большим количеством штилей (до 50-60%) и малыми скоростями ветра (<1,5 м/с).

Второй минимум приходится на летние месяцы (июль-август), характеризующиеся малыми барическими градиентами в области размытой барической депрессии (≤ 2,0 м/с).

Весной по мере разрушения Сибирского антициклона (апрель-май) и осенью при наступлении антициклона (октябрь-ноябрь), т.е. в периоды наиболее чёткого проявления зональной циркуляции, увеличиваются барические градиенты и скорости ветра достигают максимума (Таблица 1-5 Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)). Наибольшие скорости ветра различной вероятности приведены в таблице (Таблица 1-6 Наибольшие скорости ветра (м/с) различной вероятности).

Таблица 1-5 Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| Станция | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Богучаны | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 1,6 | 1,9 |

Таблица 1-6 Наибольшие скорости ветра (м/с) различной вероятности

| Станция | Скорость ветра, возможная один раз за |
| --- | --- |
|  | Год | 5 лет | 10 лет | 20 лет |
| Богучаны | 22 | 25 | 26 | 27 |

Среднее число дней в году со скоростью ветра > 15 м/с равно 12 дней. Наибольшее число дней с этой градацией скорости ветра равно 24 дня (Таблица 1-7 Среднее и наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/с)).

Таблица 1-7 Среднее и наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/с)

| Станция | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Среднее число дней | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 2,4 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 11,6 |
| Наибольшее число дней | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 24 |

Необходимо отметить, что в последние десятилетия на рассматриваемой территории наблюдается значительное уменьшение скоростей ветра.

##### Режим осадков

Режим атмосферных осадков на рассматриваемой территории в холодный период года определяется устойчивой областью высокого давления, препятствующей образованию облаков и выпадению осадков. Летом здесь активизируется циклоническая деятельность. В связи с этим развивается интенсивная облачность, и выпадает наибольшая часть годового количества осадков. Значительное влияние на пространственное распределение осадков оказывает рельеф. Горно-долинный рельеф данного района обусловливает пятнистый характер распределения сумм осадков.

Для анализа режима осадков привлекались данные метеостанции, расположенной в долине реки Ангары (Богучаны). Они были проинтерполированы в окружающие долину Ангары горные районы с учетом горизонтальных и вертикальных градиентов параметров режима осадков, характерных для данной территории.

В течение года суммы осадков распределяются очень неравномерно. В теплый период года (с апреля по октябрь) выпадает 70-80% осадков, а в холодный (с ноября по март) – соответственно 20-30%.

В годовом ходе на всей территории района минимальное количество осадков характерно для февраля – марта (10-20 мм в месяц), а максимальное – для июля – августа (55-65 мм в месяц).

Месячные суммы осадков в отдельные годы колеблются довольно в широких пределах, особенно в теплый период. Так, в июле при среднем значении 55 мм осадков может выпадать 1 раз в 10 лет и 20, и 100 мм.

Необходимо отметить, что в последние десятилетия на рассматриваемой территории наблюдается значительное уменьшение количества осадков.

В теплый период года это уменьшение особенно заметно. На рассматриваемой территории оно достигает 10-20%.

Вид выпадающих осадков определяется температурными условиями. На рассматриваемой территории твердые осадки составляют 27-32% от их годового количества. На долю смешанных осадков приходится 7-9%. Около 60-65% осадков выпадают в виде дождя (Рисунок 1-3 Соотношение различных видов осадков (в% от годовой суммы). Богучаны).

Рисунок 1-3 Соотношение различных видов осадков (в% от годовой суммы). Богучаны

Соотношение количества осадков разных видов определяется в основном общеклиматическими факторами и в меньшей степени, чем абсолютная величина осадков, подвержено влиянию местных особенностей.

Число дней с осадками более 0,1 мм составляет на данной территории 160-190 дней, а более 10 мм - 4-8 дней в году. При этом наибольшее число дней с осадками приходится на западные и юго-западные склоны гор, а наименьшее – на узкие речные долины.

Обильные осадки наблюдаются только в теплый период. Наибольшая их повторяемость приходится на август.

Общее число дней с осадками (с минимумом в апреле и максимумом в ноябре-январе) более равномерно распределяется в течение года. Однако в холодный период дни с осадками более 0,1 мм все же более вероятны.

В последнее 30-летие наблюдается тенденция уменьшения числа дней с осадками. Особенно она заметна в теплый период в отношении числа дней с интенсивными осадками, где уменьшение достигает 4-7%.

Продолжительность осадков в рассматриваемом районе в холодный период года составляет 230-350 часов в месяц. Наиболее длительные осадки зимой наблюдаются на западе района, а при движении в восточном направлении их продолжительность уменьшается.

В теплый период продолжительность осадков – 45-65 часов в месяц, и распределение этой характеристики по территории района относительно равномерно. Годовой ход средней и максимальной продолжительности осадков на метеостанции Богучаны представлен на рисунке (Рисунок 1-4 Средняя и максимальная продолжительность осадков (часы). Богучаны).

Рисунок 1-4 Средняя и максимальная продолжительность осадков (часы). Богучаны

Необходимо отметить, что летние осадки имеют значительно большую интенсивность, чем зимние. Максимальная интенсивность осадков для различных интервалов времени, характерная для данного района, представлена в таблице (Таблица 1-8 Максимальная интенсивность осадков для различных интервалов времени (мм/мин)).

Таблица 1-8 Максимальная интенсивность осадков для различных интервалов времени (мм/мин)

| Интервалы времени |
| --- |
| минуты | часы |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 1 | 12 | 24 |
| Интенсивность (мм/мин) |
| 3,0 | 2,5 | 1,6 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 0,05 |

Одной из важнейших характеристик режима увлажнения является суточный максимум осадков. Наиболее интересен для прикладных целей суточный максимум осадков 1% обеспеченности. Полученные максимумы осадков зависят от длины ряда наблюдений на метеостанции, поэтому их вероятность в различных пунктах может быть разной, что делает их несравнимыми между собой. В рассматриваемом районе суточный максимум осадков 1% обеспеченности составляет 65-75 мм в долинах рек и котловинах. Он приходится исключительно на теплый период.

Снежный покров обычно характеризуется следующими показателями:

датами появления и схода снежного покрова,

образования и разрушения устойчивого снежного покрова,

числом дней со снежным покровом,

высотой снежного покрова,

плотностью снежного покрова,

запасом воды в снежном покрове.

В Богучанском районе число дней со снежным покровом составляет 180-210 дней в году. Число дней со снежным покровом в горах увеличивается примерно на 4-5 дней на каждые 100 м высоты.

Снежный покров образуется в конце сентября - начале октября. Наиболее рано снег появляется в высокогорных долинах. Даты выпадения первого снега довольно близки к осенней дате перехода температуры воздуха через 0оС.В горах снег обычно выпадает на 5-10 дней раньше перехода температуры воздуха через 0оС. Устойчивый снежный покров устанавливается, как правило, в середине октября. Разрушение снежного покрова приходится на апрель. Окончательно снег сходит в начале мая. Однако все эти сроки от года к году могут сдвигаться на 20-30 дней.

Со времени образования устойчивого снежного покрова его высота постепенно увеличивается, достигая наибольших значений в феврале-марте. Средняя из наибольших за зиму высот снежного покрова составляет в этом районе 30-60 см, а максимальные значения достигают 80-100 см.

Количество накопленного за зиму снега зависит не только от общей продолжительности периода с температурами ниже 0(С и интенсивности твердых осадков, но и от наличия или отсутствия леса, ветровых условий. Разница в высоте снежного покрова на защищенных и открытых участках тем больше, чем больше толщина снега.

Кроме того, высота снежного покрова, как и количество выпадающих осадков, в значительной степени зависит от рельефа местности. Поэтому наибольшие значения этой характеристики отмечаются на склонах горных хребтов.

Высота снежного покрова испытывает значительные колебания от года к году. В наиболее малоснежные зимы высота снежного покрова в долинах составляет 15-30 см, в горах – 50 см, а в многоснежные – 70 и 100 см соответственно.

Максимальный прирост высоты снежного покрова за сутки на данной территории колеблется от 15 до 25 см в долинах рек.

Плотность снега постепенно возрастает от начала зимы к весне и достигает своего максимума в период таяния снега. Средняя плотность снега при наибольшей его высоте в этом районе составляет 180-230 кг/м3. На лесных полянах и в лесу под кронами деревьев плотность снега меньше, чем на открытых местах в среднем на 20-30 кг/м3. На изменении плотности снежного покрова сказывается влияние экспозиции склонов, рельеф местности, наличие леса. Поэтому ее пространственное распределение имеет ярко выраженный пятнистый характер.

Запас воды в снеге зависит от высоты и плотности снежного покрова. С момента установления снежного покрова снегозапасы в лесу увеличиваются быстрее, чем на открытых местах, особенно большое различие между ними характерно для конца зимы. Максимум снегозапасов отмечается обычно к началу снеготаяния, т.е. во второй-третьей декаде марта и составляет обычно 100-170 мм, достигая наибольших значений на лесных участках. Однако в многоснежные годы запас воды в снеге в этом районе может достигать 200-230 мм.

##### Характеристика климатических условий для строительства и проживания населения

Климатические условия Богучанского района представляют особую важность для градостроительного развития территории. При размещении на территории района крупных промышленных объектов ключевой задачей является оптимальное взаимное расположение промышленных и жилых зон с учетом климатических условий, определяющих условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ.

На территории Богучанского района формируются неблагоприятные климатические условия для переноса и рассеивания примесей от промышленных предприятий:

Большое число штилей, большая повторяемость малых скоростей ветра, особенно в зимнее время, мощные инверсии температуры воздуха, интенсивность которых увеличивается в отрицательных формах рельефа, приводят к тому, что уровень загрязнения воздушного бассейна может быть выше в несколько раз, чем на европейской территории страны. Следовательно, при размещении новых промышленных объектов требуется обязательный учет климатических особенностей территории.

Низкое количество осадков и малые скорости ветра приводят к низкой самоочищающейся способности нижних слоев атмосферы и способствуют увеличению уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для Богучанского района устанавливаются следующие характеристики отопительного сезона (Таблица 1-9 Характеристики отопительного сезона для Богучанского района).

Таблица 1-9 Характеристики отопительного сезона для Богучанского района

| Наименование населения | ≤ 8 ˚С |
| --- | --- |
|  | Длительность отопительного сезона, дней | Средняя t воздуха, ˚С |
| Богучаны | 245 | - 10,8 |
| Красноярск (для сравнения) | 234 | - 7,1 |
| Минусинск (для сравнения) | 225 | - 8,8 |

По сравнению с центральными и южными районами Красноярского края, длительность отопительного периода Богучанского района существенно увеличивается. Следовательно увеличиваются затраты на отопление и содержание оборудования.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», территория Богучанского района по климатическому районированию для строительства относится к зоне IВ, со следующими параметрами (Таблица 1-10 Строительно-климатические зоны).

Таблица 1-10 Строительно-климатические зоны

| Климатический район | Климатические подрайоны | Средняя месячная температура воздуха в января, ˚С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Средняя месячная температура воздуха в июле, ˚С | Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | От -14 до -28 | - | от +12 до +21 | - |

Наиболее существенными, требующими учета при планировании и проектировании зданий и сооружений являются климатические воздействия:

влияющие на температурно-влажностный режим ограждающих конструкций зданий и микроклимат помещений;

создающие нагрузки на элементы сооружений;

вызывающие коррозию и старение строительных материалов;

тормозящие организацию строительных работ, связанные с влиянием метеорологических условий на человеческий фактор при выполнение работ на открытом воздухе.

От правильности учета этого влияния зависят правильность выбора застройки, архитектурно-планировочное решение объектов строительства, комфортность условий работы или проживания человека, длительность эксплуатации сооружений и стоимость.

Согласно природно-климатическому районированию, разработанную Минэкономразвития совместно с ИГ РАН, территория Богучанского района относится к зоне относительно дискомфортной.

Проживание человека в относительно дискомфортных климатогеофизических условиях, сочетающихся с тяжелой антропогенной нагрузкой на экологические системы в промышленных районах, приводят к более интенсивному использованию и быстрому истощению адаптационных резервов организма человека и, таким образом, к ускоренному расходованию «человеческого капитала». Это проявляется в ускоренном развитии экологически обусловленной патологии, осложненном течении хронических заболеваний, преждевременном старении и омоложением показателей смертности населения. На уровне РФ предусматривается принятие законодательных и социально-экономических решений, обеспечивающих необходимый для сохранения качества социального, духовного и физического здоровья населения, уровень функционирования систем жизнеобеспечения, в том числе увеличение финансовой и социальной компенсации людям за проживание и работу в относительно дискомфортных условиях, а также создание системы жизнеобеспечения, необходимой для нормального труда, быта, отдыха и восстановления работоспособности, здоровья и максимальной продолжительности активной жизни.

##### Микроклиматическая оценка площадок проектируемого хозяйственного освоения

На основе проведённого анализа климатических и микроклиматических условий района выполнена сравнительная оценка степени оптимальности выбора площадок для предполагаемого размещения производственных комплексов и новой селитебной застройки в районе Богучанского промышленного узла.

Территория к северу от п. Пинчуга на правом берегу р. Ангары ограничена с севера рекой Ельчимо, с запада, юга и востока – рекой Ангарой. На этой территории выделены два района (№ 1 и № 2 на рис.1-5), которые пригодны для размещения промышленных объектов по условиям рельефа (ровные места и пологие склоны), но не пригодны по микроклиматическим условиям. При преобладающем в данном регионе западном и юго-западном переносе воздушных масс, воздушные потоки будут менять своё направление вдоль долины реки Ангары, поэтому в районах № 1 и № 2 будут преобладать западные и северо-западные ветры. В этом случае загрязняющие вещества от предприятий, построенных в районе № 1 будут распространяться на п. Ангарский. Это распространение загрязняющих веществ будет усиливать большая продуваемость узкой долины в восточной части района, направление которой совпадает с преобладающим направлением ветра, что увеличит дальность переноса загрязняющих веществ. При безветренной погоде, характеризующейся мощными инверсиями температуры, в этой долине (вдоль шоссейной дороги) будет создаваться особо высокий уровень загрязнения воздуха.

От промышленных предприятий, построенных в районе № 2, при северо-западном ветре выбросы будут распространяться вдоль горного хребта на юго-восток к реке Ангара. При юго-западном ветре воздушный поток устремится в узкую долину района № 1 и далее на п. Ангарский.

В районе № 2 и в западной части района № 1 (до входа в узкую долину) возможно жилищное строительство, но на возвышенных местах и в верхних частях склонов.

Ельчимская промышленная площадка.

Наиболее пригодна для промышленного освоения территория, расположенная к востоку от Ельчимской промплощадки (район № 3, рис.1-5). Здесь преобладают возвышенные ровные места и пологие склоны с хорошими условиями естественной аэрации. При преобладающих направлениях основного воздушного потока (западный и северо-западный) загрязняющие вещества будут беспрепятственно распространяться на восток и северо-восток, в районы с более низменной территорией и отсутствием населённых пунктов.

Рисунок 1-5 Схема расположения промышленных площадок Богучанского промышленного узла

Повторяемость северных и северо-восточных ветров, при которых воздушные потоки могут из данного района перемещаться на п. Ангарский, очень мала (3 и 6% соответственно), а расстояние до посёлка существенно превышает уровень санитарных нормативов защитных зон. К тому же этому потоку частично будет препятствовать Гумейский хребет. При северо-западных ветрах, повторяемость которых также невелика (5%), продвижению воздушных масс на с. Богучаны будет препятствовать высокий рельеф на правом берегу реки Ангары.

Для жилого строительства лучше использовать участки в южной и юго-западной части Ельчимской промплощадки (район № 5, Рисунок 1-5 Схема расположения промышленных площадок Богучанского промышленного узла). Это возвышенности с пологими склонами и хорошим стоком холодного воздуха. При преобладающих западных и юго-западных ветрах сюда не будут распространяться вредные выбросы от предприятий, построенных в районе № 3 (Рисунок 1-5 Схема расположения промышленных площадок Богучанского промышленного узла).

Стоит отметить, что строительство, как промышленных предприятий, так и жилого сектора, в узких долинах и котловинах, которые занимают большую часть Ельчимской промплощадки, не рекомендуется. Это долины реки Иркинеева, рек Мал. Чугумей, Бол. Чугумей и примыкающие к ним узкие долины и котловины, характеризующиеся застоем холодного воздуха, глубокими инверсиями, низкими зимними температурами воздуха, малыми скоростями ветра и большой повторяемостью штилей (район № 4 на рис. 1-5). Т.е. по микро- и биоклиматическим показателям – это самые неблагоприятные местоположения.

Имбинская промышленная площадка

Район Имбинской промплощадки менее благоприятен для промышленного освоения, чем район Ельчимской промплощадки. Несмотря на небольшую повторяемость северных и северно-восточных ветров в целом за год, в летний период их повторяемость увеличивается и в июле составляет соответственно 7 и 14%. Воздушные потоки этих направлений беспрепятственно понесут загрязняющие вещества на населённые пункты Гремучий, Красногорьевский, Богучаны. Поэтому более целесообразно промышленные предприятия располагать в районе 13 (рис 1-5), примыкающем к Имбинской промплощадке с востока и северо-востока. Этот район пригоден для строительства по микроклиматическим показателям и более удалён от населённых пунктов, т.е. увеличится санитарная защитная зона.

В рамках Имбинской промплощадки можно выделить два района, резко различающихся по микроклиматическим показателям (районы № 6 и № 7, Рисунок 1-5 Схема расположения промышленных площадок Богучанского промышленного узла). Район № 6 благоприятен для строительства – плоские вершины и склоны с хорошим стоком холодного воздуха, препятствующем увеличению интенсивности зимних и образованию летних инверсий.

Район № 7 – узкая извилистая долина с затруднённым стоком, инверсионным распределением температуры воздуха и низким потенциалом естественной аэрации. Эту территорию не рекомендуется использовать ни для промышленного, ни для жилого строительства.

Районы, расположенные к востоку и югу от поселка Ярки (районы № 8 и № 9, рис. 1-5).

Котловина поселка Ярки (район № 8) непригодна для строительства промышленных предприятий по двум факторам. Во-первых, местоположение этого района характеризуется застоем холодного воздуха, затруднёнными условиями естественной аэрации, пониженными зимними температурами воздуха, способствует образованию мощных инверсий температуры. Повторяемость штилей в этом районе очень велика, особенно в зимнее время (48-49%). Комплексное влияние этих факторов приводит к высокому локальному загрязнению приземного слоя воздуха.

Во-вторых, при преобладающих в этом районе юго-западном и западном ветрах вредные выбросы будут беспрепятственно распространяться на посёлки Ангарский, Богучаны, Гремучий и Красногорьевский. Причём, в село Богучаны экологическая обстановка будет усугубляться тем, что он расположен у подножий склонов хребта, протянувшегося к югу от посёлка в направлении восток-запад, в узкой части долины Ангары. Это местоположение способствует образованию мощных инверсий температуры как в зимнее, так и в летнее время, с большим числом дней с туманом, составляющим в целом за год 30 дней и имеющим два максимума зимой и летом в периоды образования инверсий и т.д. Всё эти микроклиматические факторы ещё больше усугубляют напряжённую экологическую обстановку данного района, относящегося к зоне очень высокого ПЗА.

Подробнее возможность размещения промышленных предприятий в данном районе необходимо уточнять на стадии ОВОС конкретного предприятия.

Район № 9 характеризуется значительно более благоприятными микроклиматическими условиями по сравнению с районом № 8, однако его также нельзя использовать под размещение производственных комплексов из-за непосредственной близости село Богучаны, находящегося с подветренной стороны от преобладающих направлений ветра.

Эту территорию целесообразно использовать для развития села Богучаны, особенно его северную часть, представляющую собой плоские вершины и верхние части пологих склонов, но при условии отсутствия промышленных предприятий в районе № 8.

Районы к югу и юго-востоку от села Богучаны (районы № 14 и № 15, Рисунок 1-5 Схема расположения промышленных площадок Богучанского промышленного узла) рассматриваются с точки зрения использования их под жилищное строительство при развитии села Богучаны.

Район № 15, непосредственно прилегающий к селу Богучаны, отличается большой изрезанностью рельефа, глубокими узкими долинами с крутыми склонами, непригодными для строительства. Возвышенные местоположения с пологими склонами, характеризующиеся благоприятными микроклиматическими условиями, занимают совсем небольшие площади, поэтому в целом этот район мало пригоден для жилой застройки.

Хорошими по био- и микроклимату условиями характеризуется район № 14, но этот район значительно удалён от села Богучаны, что вызывает иные (например, социально-экономические) трудности для его освоения.

Поэтому наиболее перспективным для расширения села Богучаны является район № 9, описание которого приведено выше.

Район № 10, расположенный к юго-востоку от поселка Пинчуга, можно рассматривать как один из вариантов возможного размещения промышленных предприятий высокого класса вредности. При перспективном развитии жилой застройки к югу от поселка Пинчуга (районы № 12 и № 12а) размещение предприятия в районе № 10 не будет оказывать существенного негативного воздействия на указанные жилые районы. Общее преобладающее направление воздушного потока над этим районом западное и юго-западное, но возможна также сравнительно большая повторяемость северо-западных и северных ветров долинного типа, дующих вдоль Ангары, которая в этом районе имеет северное и северо-западное направление. По отношению ко всем указанным преобладающим направлениям переноса воздушных масс район № 10 расположен с подветренной стороны как от существующего, так и от перспективного жилого массива. Повторяемость ветров юго-восточного направления, при которых вредные выбросы могут распространяться на поселок Пинчуга, очень мала и составляет в среднем за год всего 2%.

В случае размещения промышленного объекта высокого класса вредности в районе № 10, под жилищное строительство целесообразнее использовать район № 12, более отдаленный от него, чем район № 12а.

Район № 11, расположенный к северо-западу от поселка Пинчуга также можно рассматривать как район возможного размещения промышленных предприятий высокого класса вредности, однако здесь следует отметить два момента. С одной стороны, этот район является наветренным по отношению к поселку Пинчуга при северо-западных направлениях ветра, которые, как указывалось выше, могут иметь здесь значительную повторяемость. Поэтому данный район является менее предпочтительным для размещения промышленных объектов, чем район № 10. С другой стороны, если под жилищное строительство будет осваиваться район № 12а, то удалённость (санитарная защитная зона) района № 11 от жилого массива будет больше, чем района № 10 и, следовательно, в этом случае промышленные объекты лучше разместить в районе № 11.

Районы № 12 и № 12а рассматриваются как варианты возможной жилой застройки на базе поселка Пинчуга. По микроклиматическим показателям условия проживания в этих районах будут лучше, чем в существующем поселке Пинчуга, поскольку он расположен в нижних частях склонов долины реки Ангары и характеризуется сравнительно неблагоприятными микроклиматическими условиями, а районы № 12 и № 12а занимают более возвышенные местоположения, характеризующиеся хорошим стоком холодного воздуха и более высокими зимними температурами.

Районы к северо-западу, западу и юго-западу от поселка Таёжный (районы №№ 16-19 на рис.1-5).

Выделенные районы (№№ 16-19) по микроклиматическим показателям пригодны для размещения жилой зоны. Однако районы № 18 и № 19 более низменные, с небольшими превышениями над дном долин, характеризующиеся плохим стоком холодного воздуха, что способствует интенсификации зимних и образованию летних ночных инверсий и уменьшению минимальных температур воздуха. Поэтому в этих районах создаются несколько худшие биоклиматические условия, чем в районах № 16 и № 17.

Промышленные комплексы в районе поселка Таёжный рекомендуется размещать с подветренной от жилого массива стороны, т. е. к северо-востоку на правом берегу реки Карабула на возвышенных местах вдоль автодороги Карабула – Богучаны.

Выводы

Все климатические характеристики приведены по рядам метеорологических данных за период до 2005 года.

Экологическую обстановку обостряет сложный рельеф, от которого зависят мощность и интенсивность приземных инверсий, условия стока и застоя холодного воздуха, скорость ветра и повторяемость затиший. Наибольший уровень локального загрязнения будет отмечаться в котловинах, глубоко врезанных узких долинах и долинах крупных рек, меньшая – на склонах, самый минимальный уровень – на вершинах и верхних частях склонов. Это нужно учитывать при выборе оптимальных площадок под различные виды хозяйственного освоения для предотвращения опасного для здоровья человека потенциала локальных загрязнений воздуха в сложном рельефе и улучшения биоклиматических условий проживания.

В связи с глобальным изменением климата необходимо отметить, что в последние десятилетия на рассматриваемой территории наблюдается значительное уменьшение количества осадков и скоростей ветра, что понижает способность нижних слоёв атмосферы к самоочищению и способствует увеличению уровня загрязнения.

Неблагоприятные для промышленного освоения потенциальные экологические условия нарастают с запада на восток в соответствии с увеличением суровости климатических параметров и условий ПЗА.

Исходя из выше сказанного, следует, что размещение на рассматриваемой территории предприятий высокой санитарной вредности, наиболее негативно влияющих на окружающую среду, нежелательно, а их концентрация на ограниченных территориях – недопустима. Вредные вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух несколькими предприятиями, вместе создают зимой огромный факел, перемещающийся медленно по направлению ветра на высотах. В долинах и котловинах происходит частичное оседание примесей и формирование более высокого уровня загрязнения.

Анализ геоморфологических условий Богучанского района позволил, на основании использования выявленных ранее закономерностей формирования микроклимата в сложном рельефе, определить типы микроклимата в зависимости от форм рельефа и ранжировать их по степени оптимальности микроклиматических условий.

Установлено, что на данной территории оптимальными для размещения промышленных предприятий и жилищного строительства являются площадки, приуроченные к плоским вершинам, верхним и средним частям склонов, причём для строительства посёлков оптимальными являются склоны юго-восточных и отчасти южных и восточных экспозиций.

По микроклиматическим особенностям и условиям рассеивания примесей (естественной аэрации) наиболее благоприятным для промышленного освоения является район № 3 (Ельчимская промышленная площадка).

Для развития села Богучаны наиболее целесообразно использовать район № 9, особенно его северную часть, представляющую собой плоские вершины и верхние части пологих склонов, но при условии отсутствия промышленных предприятий в районе № 8.

## Гидрологическая характеристика

Территория Богучанского района полностью расположена в бассейне реки Ангара. Основной объём поверхностного стока обеспечивает Ангара и её притоки: Каменка, Иркинеева, Карабула, а также река Чуна. Крупных озер на территории Богучанского района нет.

Ангара - крупнейшая река Богучанского района. Является правым притоком реки Енисей и относится к бассейну Северного-Ледовитого океана.

Расход воды, режим реки, гидротермический и ледовый режим Ангары от нижнего бьефа Усть-Илимской ГЭС до устья полностью регулируется сбросами действующего каскада ангарских ГЭС. На данный момент это в первую очередь Усть-Илимская ГЭС, а в перспективе строящаяся Богучанская ГЭС с вводом в эксплуатацию которой зарегулированность стока реки достигнет 99,2%.

Создание каскада водохранилищ на реке Ангара привело к изменению внутригодового стока. В отличие от естественного режима, который отличался неравномерностью годового стока (60% его проходило в период половодья), в зарегулированных условиях водность реки в течение года распределена более равномерно, за исключением высоких расходов в мае. Так по данным исследования за 1998–2002 гг. Красноярским филиалом госцентра «Природа» среднегодовые расходы воды (гидропост Богучаны) в створе села Богучаны составляли 3280–3760 м³/с, наибольшие - 12040 м³/с в мае (пик весеннего половодья), наименьшие – 2190–2400 м³/с в ноябре-декабре. В годы с большой водностью расходы воды в мае составляли 20600 м³/с (1999г.) и 12300 м³/с (2002г.).

Таблица 1-11 Характеристика стока реки Ангары в створе села Богучаны

| Река | Среднемноголетний сток воды (м³/с) | Минимальный среднемесячный сток воды в год расчетной обеспеченности (м³/с) |
| --- | --- | --- |
|  | половодья | межени | в летний период | в зимний период |
|  |  |  | 75% | 95% | 95% |
| Ангара | 15800 | 2160 | 4850 | 4990 | 1920 |

До зарегулирования стока реки температура воды летом на быстрых участках составляла около 18˚С, в заводях и протоках была выше – до 20-23˚С. Зарегулирование стока реки привело к изменению температурного режима. В створе села Богучаны средняя температура воды в летний период упала на несколько градусов. Ввод в эксплуатацию Богучанского водохранилища понизит температуру воды в Ангаре ещё на несколько градусов, что будет обусловлено влиянием сброса холодных вод водохранилища.

Средняя продолжительность периода, в течение которого река покрыта льдом, в соответствии с зональными климатическими условиями составляет от 180 до 190 дней.

Бассейн реки Ангары входит в зону относительно слабого развития эрозионных процессов. Берега реки сложены коренными, трудноразмываемыми породами (траппы, известняки, доломиты) и практически не разрушаются. Минеральный состав воды не претерпевает значительных сезонных изменений по всему течению реки. Вода реки в Богучанском районе (как и на всем протяжении до Енисея) относится к гидрокарбонатному классу, группе кальция, имеет слабощелочную реакцию (рН - 7.25-7.85). При этом стоит отметить, что в результате гидроэнергетического строительства, наполнения водохранилищ и колебания их уровней, процессы береговой эрозии будут усиливаться.

В течение года минерализация воды в реке изменяется от 86.6 до 154.6 мг/л. В период прохождения паводка величины минерализации наименьшие (86.6–107.4 мг/л), в периоды зимней и летней межени - наибольшие (140.4–154.6 мг/л). Для реки Ангара характерно высокое насыщение воды кислородом.

Анализ имеющихся данных по гидрохимическим и биологическим показателям реки Ангары в пределах Богучанского района за последние годы позволяет сделать вывод, что состояние качества воды можно оценить как загрязнено-грязная (см. раздел «Охрана окружающей среды»). Качество воды, как правило, не отвечает гигиеническим требованиям по нефтепродуктам, фенолам. Использование воды, как для питья, так и для хозяйственного использования без предварительной подготовки недопустимо.

Притоки реки Ангара не зарегулированы. Для рек Каменка, Иркинеева, Карабула характерны весенние паводки и зимняя межень. Питание рек преимущественно снеговое и дождевое. Качество воды для большинства притоков (за исключением Карабулы) удовлетворительное. Это вызвано отсутствием крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Использование водных ресурсов связано с отбором определённого количества вод. Поэтому при условии определения условий водообеспеченности необходимо учитывать водность рек для определения возможности единовременного отбора из источника. При этом, необходимо иметь в виду, что допустимый водоотбор из поверхностных источников составляет при естественном режиме 30% от минимального 30-дневного расхода воды в реке в маловодный год 95% обеспеченности. (Руководство по разработке раздела «Охрана природы» в составе проектов мелиорации земель (ВТР 11-2-80), утверждённой Минводхозом СССР 20.07.80г.) Анализ всех параметров представлен в таблице (Таблица 1-12 Ресурсы поверхностных вод).

Таблица 1-12 Ресурсы поверхностных вод

| Крупные реки | Расходы, куб м /с |
| --- | --- |
|  | средний годовой | годовой 95% обеспечен | минимальный 30-дневный 95% обеспеченности |
| Ангара | 5175 | 3100 | 3100 |
| Иркинеева | 46,5 | 32,4 | 7,50 |
| Каменка | (56,9) | (39,8) | 9,5 |

Таблица 1-13 Потенциальные ресурсы поверхностных вод по населённым пунктам

| Название населённого пункта | Река | Ресурсы поверхностных вод, млн. куб.м /год | Минимальный 30-дневный расход 95% обеспечен. куб.м./сек | Возможный единовременный отбор из реки, куб.м /сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средний по водности год | маловодный год 95% обеспечен. |  |  |
| с.Богучаны | Ангара | 104280 | 104280 | 3300 | без ограничений |
| р.п. Таёжный | Карабула | 370 | 238 | 0,45 | не возможен |

Выводы

Богучанский район обладает достаточными ресурсами поверхностных вод вблизи реки Ангара. Определенный дефицит наблюдается на удаленных от Ангары территориях, в частности в районе формируемой Таежинской промышленной зоны;

Качество воды в малых реках (за исключением Карабулы) можно признать удовлетворительным. Гидрохимические показатели воды в Ангаре не позволяют использовать воду в питьевых целях без предварительной подготовки.

Активное гидроэнергетическое строительство на территории соседних Кежемского и Мотыгинского районов кардинальным образом изменят гидрологический режим Ангары. Река будет полностью зарегулирована. Ниже по течению от плотины Богучанской ГЭС температура воды существенно понизится, а в зимний период будет наблюдаться незамерзающая полынья, сопровождающаяся интенсивными испарениями, что также повлечет за собой повышение влажности. В верхнем бьефе плотины Мотыгинской ГЭС в водохранилище будут наблюдаться застойные непроточные зоны, где в условиях низкого коэффициента разбавления при размещении крупных объектов промышленности и ЖКХ существует высокая вероятность резкого ухудшения качества воды, которая может стать полностью непригодной для питьевого водоснабжения.

## Геологическое строение и инженерно-строительные условия

### Геологическое строение

Характеристика геологического строения рассматриваемой территории, гидрогеологических условий, природно-техногенных процессов и явлений, а также инженерно-геологических условий для целей освоения приведены на основании Отчета «По геоэкологическим исследованиям и картографированию (ГИЭК) масштаба 1: 1 000 000 территории центральных районов и Нижнего Приангарья за 1995-2000гг.» (1), выполненного ГГП «Красноярскгидрогеология» в 2000 году. В разделе также использованы материалы тома «Гидрогеологии СССР. Красноярский край» (2).

В географическом отношении территория Богучанского района охватывает  юго-западную часть Средне-Сибирского плоскогорья.  Ангара делит его на Заангарскую и Приангарскую части.

Характер рельефа  Средне-Сибирского плоскогорья  обусловлен геологическими факторами: горизонтально лежащими осадочными толщами и широким распространением траппов- пластовых магматических пород. Траппы образуют плато и останцовые горы со столовыми вершинами. Превышение водоразделов над днищами долин колеблется от 200 до 350м. Абсолютные отметки водоразделов 300-400м, а к северу от Ангары  до 500-600м.

Заангарское плато структурно-денудационное, пологоволнистое, слабо расчлененное.  Характерны гряды и цепи плосковерхих холмов, покрытых каменными глыбами. Долины рек чаще всего ящикообразной формы.

Для Приангарского плато характерно сочетание увалистых платообразных возвышенностей, плосковерхих и конусообразных холмов. В устойчивых к размыву отложениях (траппы, известняки) долины сужены, почти лишены террас, имеют порожистые русла. В рыхлых отложениях и на участках депрессий долины широкие, хорошо террасированы, с полным развитием аллювиального комплекса.

Все реки района относятся к бассейну Ангары. Ширина Ангары на этом интервале достигает 2-6км при глубине не более 3-4м .

Геологическое строение

Стратиграфия. Описание пород.

На  территории района  распространены отложения, начиная с протерозойских  и до современных. С инженерно-геологической точки зрения в зоне активного влияния инженерных сооружений будут находиться различные по возрасту и генезису породы.

Характеристика геологического строения территории приведена по Е.К. Ковригиной (1978).

##### Протерозой

###### Средний протерозой

К среднему протерозою условно отнесены тейская и сухопитская серии.

Сухопитская серия (PR23) cлагает верхнюю часть среднего протерозоя и представлена серицит-хлорит-кварцевыми филлитами, известняками, алевролито-глинистыми сланцами, песчаниками, алевролитами, доломитами, карбонатными брекчиями и карбонатно-глинистыми сланцами и пирокластическими породами. Общая мощность серии 4000-4500 м.

На территории Богучанского района сухопитская серия включает удерейскую, погорюйскую, свиту карточки  и аладьинскую свиту.

Удерейская свита сложена фииллитизированными глинистыми сланцами с линзами песчаников. Мощность  отложений изменяется от 1000 до 1400м.

Погорюйская свита  представлена филлитизированными сланцами и кварцитовидными песчаниками. Мощность около1200м.

Свита карточки сложена зелеными и розоватыми известняками, карбонатными брекчиями и карбонатно- глинистыми сланцами. Мощность-от 170м до 310м.

Аладьинская свита представлена серыми местами полосчатыми доломитизированными известняками и доломитами, иногда содержит обособления магнезита. Мощность свиты около 600м.

###### Верхний протерозой

Верхний протерозой расчленен на три части.

Нижняя часть (PR31)- тунгусская серия.  Отложения тунгусской серии представлены потокуйской и шунтарской свитами.

Потокуйская свита сложена филлитизированными глинистыми сланцами, водорослевыми доломитами и известняками. Мощность отложений от 800 до 1000м.

Шунтарская свита- сложена глинистыми и известково- глинистыми сланцами и доломитами. Мощность около 1000м.

Верхняя часть (PR33) представлена тасеевской серией и ее аналогами, ( алешкинская, чистяковская и мошаковская свиты)

Алешкинская свита сложена  красновато- вишневыми песчаниками, алевролитами и сланцами. Мощность от 70-120 до 1000м.

Чистяковская свита сложена серыми и зеленоватыми песчаниками и алевролитами, глинистыми сланцами и доломитами. Мощность до 1000м.

Мошаковская свита представлена  вишнево- красными песчаниками, алевролитами и гравелитами. Мощность достигает 1400-1600м.

###### Верхний протерозой – нижний кембрий

К отложениям верхнего протерозоя – нижнего кембрия (PR33-Є1) отнесена  островная свита. Она сложена буроватыми и кирпично-красными песчаниками и подчиненным количеством алевролитов. Мощность около 70м.

Выделяемая некоторыми исследователями редколесная свита другими рассматривается как верхняя подсвита мошаковской свиты.

##### Кембрийская система

На описываемой территории известны все три отдела кембрия, причем на Сибирской платформе нижний отдел разделен на ярусы.

###### Нижний отдел

Алданский ярус (Є1 al) (иркинеевская свита) представлен доломитами и известняками с линзами кремней, аргиллитов, мергелей и брекчий, пластами каменной соли. Мощность отложений  около 150м.

Климинская свита состоит из серых известняков и доломитов.

Усольская и бельская свиты,  не выходящие на поверхность, распространены к югу и юго- востоку от р. Тасеевой. Усольская свита представлена пластами каменной соли, чередующимися с доломитами. На долю каменной соли приходится 70% разреза при мощности отложений 1250-1500м. Бельская свита представлена пластами каменной соли, переслаивающимися с доломитами, песчаниками и ангидритами и известняками, иногда битуминозными. Суммарная мощность пластов соли достигает 330м

Ленский ярус (Є1 ln) представлен доломитами, доломитистыми известняками, карбонатными брекчиями, алевролитами, песчаниками, конгломератами, пластами каменной соли.

Агалеевская свита представлена доломитами с мощность  более 300м с прослоями песчаников и конгломератов.

Булайская свита (50-80м) представлена доломитами и известняками.

Ангарская свита ( 400-500м) состоит из переслаивающихся доломитов, алевролитов и каменной соли.

###### Верхний отдел

К верхнему отделу (Є3) отнесена эвенкийская свита,  сложенная красноцветными, реже сероцветными аргиллитами, алевролитами, песчаниками, известняками и доломитами. В основании ее присутствуют конгломераты, гравелиты и брекчии. Мощность отложений отдела – до 1400 м.

##### Ордовикская система

Имеет распространение преимущественно на левобережье р. Ангара  и бассейне р. Чуны, Бирюсы, Муры.

###### Нижний отдел

Нижний ордовик включает отложения усть-кутского и чуньского ярусов.

Усть-кутский ярус (О1 uk) ( усть-кутская свита) сложен желтоватыми известняками, доломитами, кварцевыми песчаниками с прослоями аргиллитов и алевролитов. Мощность до 500 м.

Чуньский ярус представлен ийской   (О1 is) и бадарановской свитой, сложенной  Ийская свита представлена кварцевыми песчаниками с алевролитами и аргиллитами; выше залегают кварцевые гравелиты и гравелито-песчаники, конгломераты. Бадарановская свита  сложена светло- розовыми песчаниками  с прослоями аргиллитов. Мощность отложений более 200м.

###### Средний отдел

Криволуцкий ярус (О2 kr) представлен мамырской свитой, сложенной кварцевыми, полевошпат-кварцевыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами, отчасти гравелитами, конгломератами и песчанистыми известняками. Мощность свиты – 200-400 м.

###### Средний – верхний отделы

К этому стратиграфическому уровню относится братская свита (О2-3), представленная пестроцветными песчано-глинистыми отложениями, содержащими редкие прослои известняков, аргиллитами, алевролитами, песчаниками. Мощность свиты – до 250 м.

##### Силурийская система

###### Нижний отдел

Имеет распространение в бассейнах рр. Чуны и Бирюсы.

К нижнему силуру (S1) отнесена кежемская свита, сложенная серыми, желтовато-серыми песчаниками, которым подчинены маломощные прослои пестрых алевролитов и глинистых пород. Мощность свиты колеблется от 60 до 150 м.

##### Каменноугольная система

###### Нижний отдел

Нижний отдел системы подразделяется на три яруса: турнейский, визейский и серпуховский. Турнейский ярус на площади работ представлен чаргинской и красногорьевской свитами, визейский–подсиньской и серпуховский–тушамской свитами.

Чаргинская свита (С1 čr) сложена мергелями, известняками, алевролитами, песчаниками, конгломератами, аргиллитами. Мощность свиты до 105 м.

Красногорьевская свита (С1 kr) представлена зеленоватыми алевролитами с прослоями аргиллитов, песчаников, конгломератов. Мощность свиты колеблется от 40 до 90 м.

Посиньскую свиту (С1 рd) слагают туфы, туффиты, туфопесчаники, кварцевые порфириты и альбитофиры. Мощность свиты – 200 м.

Тушамская свита (С1 tš) представлена песчаниками, алевролитами, аргиллитами, конгломератами и углями, местами содержит кремнисто-кварцевые конгломераты, халцедон-каолиновые брекчии, каолинизированные пески и глины. Мощность свиты 100-160 м.

###### Средний – верхний отделы

Средний – верхний карбон представлен отложениями листвяжинской (С2-3 ls), катской (С2-3 kt) и побережной (С2-3 pb) свит, сложенных песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углями и в подчиненном количестве конгломератами, известняками. Мощность отложений 200-450 м.

##### Пермская система

###### Нижний отдел

К нижней перми отнесены клинтайгинская (Р1 kl), рыжковская (P1 rz) и бургуклинская (P1 br) свиты, представленные песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углями, реже – конгломератами. На Кокуйском месторождении выделяется 6 пластов угля мощностью от 3 до 70 м. Общая мощность отложений 450-600 м.

###### Верхний отдел

Отложения верхней перми (P2) мощностью 35-90 м распространены в бассейне р. Тасеевой и представлены полимиктовыми песчаниками, резко подчиненными алевролитами, аргиллитами и конгломератами; встречаются пропластки (5-20 см) углей.

##### Триасовая система

###### Нижний отдел

Триасовая система представлена вулканогенно-осадочными образованиями нижнего отдела (Т1), сложенными туфами и туфобрекчиями основного состава с подчиненными прослоями туфопесчаников, туфоалевролитов и туффитов. Неполная мощность свиты 60-70 м.

##### Юрская система

Юрская система на рассматриваемой территории представлена всеми тремя отделами. Отложения юры угленосны. Наиболее насыщена углями средняя юра.

###### Верхний отдел

Верхнеюрские отложения (J3) отнесены к тяжинской свите, в окресностях с. Тасеева известны ее аналоги. Свита сложена алевролитами, аргиллитами, глинами, песчаниками с линзами сидерита и известковистых пород и редкими прослоями мергелей. Мощность – до 140 м.

###### Юра нерасчлененная

Условно юрские (J?) отложения распространены на водоразделах рр. Тайги, Тамыша, Негдо, Верхней и Нижней Тери и представлены песками, реже песчаниками, алевролитами, глинами и углесодержащими аргиллитами. Мощность отложений толщи – до 95 м.

##### Меловая система

Среди отложений мелового возраста выделяются нижнемеловые–илекская, кийская и ее аналог, пировская, свиты и верхнемеловые–симоновская и сымская свиты.

###### Нижний отдел

Илекская (К1il), кийская (К1ks) и ее аналог, пировская (К1pr), свиты литологически представлены глинами, аргиллитами, алевролитами, переслаивающимися песчаниками, гравелитами и конгломератами. Общая мощность достигает 650-800 м.

###### Верхний отдел

Симоновская (К2sm) и сымская (К2sms) представлены разнозернистыми песками и песчаниками, алевролитами, алевритами и глинами; в подчиненном количестве встречаются галечники и конгломераты. Общая мощность – 400-450 м.

###### Верхний мел – палеоген

К верхнему мелу – палеогену (К2–Р) отнесены бокситоносные отложения Енисейского кряжа, представленные пестроцветными глинами с прослоями песчанистых, углистых и бокситовых глин, алевролитов, бурых углей, каменистых и рыхлых бокситов. Мощность бокситоносных отложений колеблется от 5-25 до 200 м.

##### Палеогеновая система

###### Олигоцен

Отложения олигоцена (Р3) выделены под названием бельской свиты. Свита сложена кварцевыми, кварцполевошпатовыми песками, галечниками, содержащими прослои алевролитов, глин, лигнитов, бурых углей. Мощность свиты колеблется от 25 до 180 м.

###### Олигоцен – миоцен

Отложения олигоцен – миоцена (Р3-N1) представлены глинами и песками (часто насыщенными гальками) с прослоями галечников, суглинков, супесей, линзами железистых песчаников и конгломератов. Мощность отложений 10-70 м, местами до 150 м.

##### Неогеновая система

###### Миоцен

Отложения миоцена (N1) выделены под названием кирнаевской свиты, сложенной ожелезненными песками, галечниками, пестроцветными глинами, железистыми песчаниками, гравелитами и конгломератами. Мощность свиты достигает 80-100 м.

###### Плиоцен

Отложения плиоцена (N2) выделены под названием асташевской свиты. Свита представлена кварцевыми крупнозернистыми песками с прослоями и линзами галечников, которые выше сменяются суглинками и глинами. Мощность отложений обычно 5-12 м, иногда 20 м и реже – 100 м.

##### Четвертичная система

Четвертичные отложения (Q) генетически разнообразны и имеют мощность до 50-75 м..

Плиоцен – нижнечетвертичные отложения (N2–QI)

К данным отложениям относится аллювий верхних террас, представленный галечниками, мелкозернистыми песками и гидрослюдисто-монтмориллонитовыми глинами. Мощность отложений от 4-5 до 20-30 м.

К ним отнесены отложения тобольско-самаровского, самаровского, ширтинско-тазовского и тазовского горизонтов аллювиального и (или) озерно-аллювиального генезиса. Аллювиальные отложения – галечники, пески с прослоями песчаников, глин, гальки и гравия, мощность отложений до15–30 м. Озерно-аллювиальным отложениям свойственен преобладающий глинистый состав с редкими прослоями песка, мощность их до 20-40 м.

Cредне-верхнечетвертичные отложения нерасчлененные (QII-III)

Средне-позднечетвертичный возраст имеют делювиальные, коллювиальные, делювиально-коллювиальные, коллювиально-солифлюкционные и делювиально-солифлюкционные образования, сформированные в основном в ледниковых условиях.

Делювиальные отложения, развитые на склонах долин,  представлены супесями и суглинками, иногда ритмично-слоистыми, с примесью обломочного материала, увеличивающегося в низах разреза.

Коллювиальные отложения приурочены к крутым склонам Енисейского кряжа. В большинстве случаев это – глыбово-щебенчатые накопления, иногда с примесью дресвы (до 10 м), образующие шлейфы осыпей.

Делювиально-коллювиальные отложения распространены на склонах водоразделов. Это – щебенчато-глыбовые суглинки с неравномерной примесью дресвы, щебня и глыб. Мощность их достигает 2-3 м.

Коллювиально-солифлюкционные отложения представлены глыбово-щебнисто-суглинистыми образованиями..

Делювиально-солифлюкционные отложения представлены лессовидными суглинками, местами глинами и супесями, мощностью до 10-20 м.

Верхнечетвертичные отложения (QIII)

К верхнему плейстоцену отнесены нерасчлененные образования казанцевского-зырянского и каргинского-сартанского горизонтов, а также нерасчлененные отложения этого возраста.

Казанцевский-зырянский горизонты нерасчлененные представлены аллювиальными отложениями третьей террасы, сложенные преимущественно песками или галечниками мощностью 2-5 м, супесями и суглинками, переходящими в карбонатные, лессовидные супеси. Мощность аллювия колеблется от 12-15 м до 20-30 м.

Каргинский-сартанский горизонты нерасчлененные сложены аллювиальными отложениями второй террасы и представлены галечниками c линзами старичных илов и прослоями пойменных суглинков, а также песками с примесью гальки.

Верхне-четвертичные – современные отложения нерасчлененные (QIII-IV)

К этим отложениям относится аллювий первых террас, сложенных галечниками, гравийниками, крупнозернистыми песками, суглинками, алевритами, мелкозернистыми песками с примесью гальки. Мощность отложений до 17 м.

Современные отложения (QIV)

Элювиальные образования распространены на поверхности гольцов Енисейского кряжа, образуют крупноглыбовые каменные развалы, питающие современные курумы и осыпи. Мощность их измеряется первыми метрами.

Делювиальные отложения   имеют суглинистый состав с небольшой примесью грубообломочного материала (щебня и т.д.) и мощность, не превышающую первые метры.

Коллювиальные отложения представлены глыбово-щебнистыми накоплениями с примесью дресвы, в составе которых мелкозем играет подчиненную роль. Мощность коллювия колеблется от долей метра до 1-2 м, реже более.

Делювиально-коллювиальные отложения представлены обычно щебнистыми суглинками с примесью дресвы мощностью 1-2 м.

Аллювиальные отложения . слагают пойменные террасы и представлены галечно-гравийно-песчаными, супесчано-глинистыми и супесчаными образованиями. Мощность современного аллювия Енисея от 10-15 до 35 м, на Ангаре от 7-10 до 15-20 м; на остальных реках обычно менее 10 м.

Аллювиально-делювиальные отложения представлены переслаиванием песков, супесей и суглинков мощностью 1-3 м.

Коры выветривания

Коры выветривания на территории представлены позднетриасовыми-раннеюрскими, раннемеловыми, мел-палеогеновыми, эоцен-олигоценовыми образованиями. В большинстве случаев коры выветривания перекрыты более молодыми отложениями. В разрезе кор выветривания обычно выделяются три зоны (снизу): дезинтеграции, выщелачивания и каолиновых глин. По характеру распространения выделяются и площадные коры выветривания мощностью 100-200 м. Коры выветривания наблюдаются на породах архея, протерозоя, палеозоя и мезозоя и представлены в основном пестроцветными каолиновыми глинами, реже – алеврито-глинистыми образованиями или дресвянниками.

Техногенные отложения (t)

Техногенные отложения широко представлены образованиями, формирующимися в результате деятельности предприятий горнодобывающей отрасли ,  а также другими промышленными комплексами.

##### Интрузивные образования

Среди интрузивных образований ведущую роль играют раннетриасовые интрузии представлены долеритами, базальтами и базальтовыми туфами жерловых фаций. Они залегают в виде пластовых, пластообразных и секущих тел (мощностью от 25 м до 150 м). Секущие тела траппов, встречающиеся во всех комплексах, наиболее характерны для ангарского, где они представлены непротяженными и маломощными дайками. С долеритами парагенетически связано магниевое оруденение гидротермально-метасоматического генезиса.

### Инженерно-строительные условия

Инженерно-строительные условия района  помимо климатических факторов определяются  рельефом местности, физическими свойствами пород и гидрогеологическими условиями. В целом инженерно- строительные условия  можно характеризовать как сложные, что связано с развитием опасных геологических процессов- обвалов, оползней, слабых грунтов, карста, солифлюкции и других  криогенных явлений, а также заболоченности и подтопления. В принципе, освоение и использование любой территории в этих условиях связано с определенными проблемами,  с необходимостью разработки и соблюдением регламента  застройки и землепользования для земель всех типов.

Выбор площадок.

Конкретные условия существенно отличаются в зависимости от принципов выбора площадок под застройку. Традиционно места для расселения выбирались вдоль Ангары и крупных рек.  Здесь в качестве площадок использовались фрагменты разновозрастных речных террас. Площадь участков этого типа в районе относительно не велика и большая часть их уже использована.

Фрагменты речных террас выбирались как относительно ровные площадки, расположенные в непосредственной близости от воды. Этот фактор имел особое значение в то время, когда Ангара была судоходной.  В качестве грунта основания на площадках служили четвертичные отложения небольшой мощности и преимущественно песчанистого состава, что вполне удовлетворяло требованиям к малоэтажной застройке.  На современном этапе для промышленного строительства приобретает  значение характер подстилающих  коренных пород, среди которых в данном случае много карстующихся и интенсивно дислоцированных, то есть имеющих локально пониженную плотность. Соответственно, возникают трудности при  проектировании и строительстве промышленных предприятий на  приангарских площадках.

Другим  принципом расселения была организация поселков  вблизи лесоразработок и мест добычи полезных ископаемых.   Площадка застройки при этом выбиралась  по экономическим соображениям момента освоения, в связи с этим большинство поселков такого типа на современном этапе  столкнулось с трудностями и проблемами развития.

Предполагаемая схема развития района пока  строится на ранее отработанных принципах,   но проведенные исследования открывают новые возможности освоения территории.

Климатические исследования, выполненные  НПК «Атмосфера» Главной геофизической обсерватории  им Воейкова  показали, что сложный рельеф влияет на мощность и интенсивность приземных инверсий, условия стока и застоя холодного воздуха, скорость ветра и повторяемость затиший и в целом ухудшает экологическую обстановку. Наибольший уровень локального загрязнения прогнозируется в котловинах, глубоко врезанных узких долинах и долинах крупных рек, меньшая – на склонах, самый минимальный уровень – на вершинах и верхних частях склонов.

Исходя из этого, наиболее благоприятными площадками для  освоения являются не долины рек, а поверхности  низких водоразделов и прилежащие к ним пологие склоны, где наблюдаются наилучшие условия аэрации и инсоляции.

Для анализа территории района с точки зрения выбора площадок под застройку была составлена карта проектного рельефа.  Это разновидность морфодинамической карты, используемой в геоморфологии. Она строится на базе специально подготовленной топоосновы, но в качестве легенды рассматриваются не генетические типы рельефа, а рельеф с позиции благоприятности для застройки.  Выделяются относительно плоские поверхности и склоны разной крутизны от пологих до крутых, не пригодных для освоения. Отмечается также гидросеть, включающая ложбинно- лощинную сеть временных водотоков  и заболоченные территории, также исключаемые из застройки.***

На составленной для Богучанского района карте проектного рельефа масштаба 1:200000  ( фрагменты 1:100000) выделились территории с различным типом рельефа.

Выделены 4 типа рельефа

- Области высокорасчлененного рельефа.

1.1      Линейные зоны сложного рельефа  а.о.водоразделов около 400м,  превышения- до 200м,   обрывистые склоны  долин.

1.2          Кольцевые структуры диаметром  от 4 до20км, абсолютные отметки водоразделов свыше 500м.

1.3         Фрагменты кольцевых зон, а о. водоразделов около свыше 500м, превышения до 300м

Зоны с  а. о. около 400м, относительно пологие склоны,  долины заболоченные.

- Области среднерасчлененного рельефа.

2.1          Плато с а.о. около 400м, заболоченные верховья долин.

2.2.        Кольцевые структуры с а.о. водоразделов свыше 500м, широкие заболоченные долины (плато)

2.3         Области и зоны а.о. от 400 до 500м, широкие заболоченные долины,   изрезанные линии склонов.

2.4         Чередование заболоченных долин и линейных возвышенностей с  а. о. около 360м.

- Области полого- волнистого рельефа и грядово сопочного рельефа.

3.1  Линейные вышенности с  а о водоразделов свыше 500м, заболоченные   верховья долин.

  - Цепи линейных возвышенностей с а. о  300-400м, широкие заболоченные долины, пологие склоны.

- Заболоченные низины

  - 4.1 Кольцевые и линейные зоны заболоченные, водоразделы  с  а.о. около 240м.

Первый тип рельефа отличается наиболее высокими абсолютными  отметками, высокой расчлененностью и изрезанностью склонов и широким развитием опасных природных процессов. В связи с этим его освоение за исключением отдельных площадок   неблагоприятно.

Второй тип является переходным. Освоение относительно неблагоприятно.

Третий тип_ (приводораздельные пространства) по абсолютным отметкам и углам наклона рельефа является условно благоприятным для освоения  по сравнению с другими.

Четвертый тип рельефа  в связи с высокой заболоченностью также нужно отнести к относительно неблагоприятным.

Очевидно, рельеф имеет тектоническое происхождение и связан с геологическим строением территории.  В частности на схеме рельефа отчетливо выделилась структура Чадобецкого поднятия и другие кольцевые структуры.  Некоторые из них могут быть связаны с генезисом  полезных ископаемых, и в частности алмазов. Ранее структуры такого типа по рельефу не выделялись. Выделенные кольцевые структуры и их системы ( системы вложенных колец) могут рассматриваться как перспективные при поисках и разведке полезных ископаемых.

С точки зрения освоения территории  выделение зон рельефа разного типа  открывает возможности освоения территории путем  размещения объектов в пределах зон полого- волнистого, спокойного рельефа. Такие зоны  покрывают значительные сплошные  площади или встречаются в виде вкрапленных участков в зоны  более сложного строения. То есть при освоении объектов  в пределах зон сложного рельефа целесообразно базироваться в пределах расположенных поблизости участков спокойного рельефа.

В соответствии с климатическими рекомендациями в пределах зон спокойного рельефа перспективными будут приводораздельные территории и зоны пологих склонов. Определенный интерес для размещения жилой застройки  при освоении природных ресурсов территории могут иметь локальные впадины в пределах зон сложного рельефа. Размещение промышленных предприятий в таких условиях  климатически неблагоприятно.

Приводораздельные участки  уже использовались в районе для строительства  дороги Богучаны-Октябрьский и временных дорог. Водораздельная гряда служит в данном случае как бы естественной насыпью, пластовые выходы долеритов, отмечаемые во многих случаях , придают жесткость конструкции.

Составленная карта проектного рельефа позволяет выбирать  трассы для прокладки дорог и трубопроводов, площадки под застройку.    Карта рельефа совместима с  геологической картой масштаба 1:200000. В комплект геологичекой карты входит карта дочетвертичных пород, геоморфилогическая и гидрогеологическая карта. Этот комплекс позволяет  получать достаточно полную информацию о предполагаемой площадке освоения.

Как выяснилось, области наиболее сложного высокорасчлененного рельефа оказались приурочены к крупным водотокам и в первую очередь протянулись вдоль Ангары.  Это естественно так как   реки заложены по зонам тектонических нарушений, более крупные реки - по более мощным зонам разломов.  Зона  сложного рельефа  возникает как проявление и древней и современной тектонической активности, то есть активности опасных геологических процессов.

Но сложный рельеф и опасные процессы существенно удорожают строительство, усложняют размещение производственных объектов в особенности с учетом распространения всех видов загрязнений. Выделенные ранее приангарские  строительные площадки, расположенные  преимущественно в пределах ангарских террас,  окружены зонами сложного рельефа, ограничены по площади и в климатическом отношении неблагоприятны для размещения промышленных предприятий.

Здесь мы сталкиваемся с противоречием развития старого принципа расселения на новом этапе: старый принцип годился  для небольших поселений, но он  не подходит для нового уровня промышленного освоения, который требует промышленных площадок с совершенно иным уровнем инженерной подготовки.

В Богучанском районе ситуация осложняется тем, что в  центральной и западной части зона сложного рельефа приходится на карбонатные породы, по которым развивается карст.

Гидрогеологические условия

Локально-водоносный четвертичный комплекс распространен повсеместно, приуроченный к ним водоносный комплекс обводнен локально. Элювиальные и делювиальные отложения представлены главным образом суглинками и супесями. Мощность их меняется от 0,6 до 30 м. Выходы воды, приуроченные к супесям и суглинкам, обычно имеют дебит в сотые доли литра в секунду.

Воды аллювиальных отложений залегают близко к поверхности и вскрываются скважинами и колодцами на глубине от 0,4 до 19,1 м. Кровля водоносного горизонта обычно представлена суглинками и супесями. Воды чаще всего безнапорные, но в отдельных случаях они имеют местный напор до 0,7-1,0 м. Водоносный горизонт не имеет выдержанного площадного распространения, и производительность его невелика. Естественные выходы подземных вод данного водоносного горизонта приурочены к долинам рек.

По химическому составу в четвертичных отложениях преобладают пресные воды гидрокрабонатного кальциевого состава. В тех местах, где водовмещающие породы четвертичного возраста не отделяются от нижележащего водоносного горизонта водоупором, имеет место смешение вод различных толщ, в результате чего среди вод четвертичных отложений появляются воды гидрокарбонатно-сульфатного и хлоридного состава. Минерализация вод, как правило, не превышает 1г/дм3. Подземные воды четвертичных отложений залегают близко к поверхности и поэтому подвержены поверхностному загрязнению.

Водоносный юрский терригенно-угленосный комплекс представлен в основном песчаниками, чередующимися с пластами алевролитов, аргиллитов и углей общей мощностью до 200-300 м. Эти отложения перекрыты лишь четвертичными образованиями, а в долинах рек часто наблюдаются их выходы на дневную поверхность. Залегают они весьма полого, с углами падения до 2-5о.

Резкая фациальная изменчивость пород комплекса определяет формирование отдельных, весьма невыдержанных по площади и мощности водоносных горизонтов и зон с порово-трещинно-пластовыми водами. Последние чаще всего приурочены к отдельным слоям и прослоям песчанистых пород и к пластам бурых углей. В краевых частях бассейна подземные воды залегают на глубинах от 1 до 30 м, в центральных – до 80-100 м. Водообильность пород юрского комплекса весьма неравномерная. Наиболее водообильными являются участки, расположенные в центральной части бассейна, где юрские отложения имеют наибольшую мощность. Дебиты скважин здесь составляют чаще всего от 1 до 5 л/с при понижении до 10-15 м, фонтанирующие скважины имеют дебит до 10-12 л/с. Особенно хорошими коллекторами подземных вод являются так называемые горельники. Дебиты родников, выходящих из этих отложений, достигают 7-12 л/с. Для краевых частей бассейна, где распространены в основном воды со свободной поверхностью, дебиты родников не превышают 1 л/с. По химическому составу подземные воды юрских отложений пресные, преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, с минерализацией до 1 г/дм3.

В некоторых пунктах отмечается присутствие в водах сероводорода, выделяемого при восстановлении сульфидов, содержащихся в углях. Водоносный юрский терригенно-угленосный комплекс является относительно защищенным (ср. балл 3,0),

Водоносный пермско-каменноугольный угленосно- терригенный комплекс развит в северо-западной части бассейна.

Отдельные водоносные горизонты комплекса представлены разнозернистыми песками, песчаниками, углями. Водоупорами являются пласты и пропластки аргиллитов. Так как литологический состав отложений является пространственно невыдержанным, то и обводненность их также весьма неравномерна.

В среднем дебит источников составляет 0,1-0,2 л/с и изменяется от 0,03 до 1,3 л/с. Удельный дебит скважин колеблется в пределах 0,03-7,6 л/сек. Скважины и колодцы вскрывают водоносные горизонты на глубине 8,0-209,0 м. По условиям залегания воды большей частью напорные, иногда уровень воды устанавливается выше земной поверхности до + 6,4 м. Область питания и распространения комплекса совпадают. По химическому составу воды пресные гидрокарбонатные кальциевые или натриево-кальциевые.

Учитывая большую мощность зоны аэрации и наличие водоупоров в разрезе воды пермско-каменноугольного комплекса можно считать защищенными (ср. балл 2,0).

Водоносный нижнекаменноугольный терригенно-туфогенный комплекс развит в бортовой части бассейна. В составе водосодержащих пород преобладают брекчиевидные конгломераты, песчаники и гравелиты. Глубина залегания подземных вод от 4-10 до 30-40 м, воды безнапорные или слабонапорные: величина напора от 2-12 до 28-40 м. Водообильность отложений характеризуется удельными дебитами 1-6 л/с, максимальная отмечена в приконтактовых зонах и в зонах тектонически нарушенных пород. Мощность водосодержащих пород определяется степенью трещиноватости и составляет 20-100 м. В кровле грунта залегают проницаемые алевролиты, песчаники, коэффициенты водопроводимости которых от 70-100 м2/сут до 400 м2/сут. Воды источников гидрокарбонатные магниево-кальциевые и кальциевые, минерализация до 0,8 г/дм3.

Водоносные зоны трещиноватости верхнекембрийских пород и нижне-среднекембрийских осадочно-эффузивных пород развиты на западе бассейна,

Водоносная зона трещиноватости верхнекембрийских пород приурочена к песчаникам известковистым разнозернистым с прослоями алевролитов, аргиллитов, мелкогалечных конгломератов и гравелитов.

Водоносность отложений связана с трещиноватостью, наиболее эффективной до 50-90 м, воды со свободной поверхностью вскрываются на глубинах 15-25 м, а на больших глубинах, как правило, напорные. Водообильность трещиноватых песчаников характеризуется удельными дебитами 0,001-0,17 л/с, несколько выше водообильность в долине р. Тасеевой, где удельные дебиты 1,4-2,7 л/с. Для подземных вод характерен разнообразный химический состав и минерализация. Химический состав от гидрокарбонатного кальциевого с минерализацией до 1,0 г/дм3 до сульфатного и сульфатно-гидрокарбонатного с минерализацией 1,3-3,6 г/дм3

Локально водоносная нижне-среднекембрийская осадочно-эффузивная зона связана с трещиноватыми известняками, сланцами, доломитами и прослоями песчаников и алевролитов, прослеживается почти в меридиональном направлении от р. Ангары по Енисейскому кряжу и впадине. Распространение галогенных пород ограничивает зону распространения пресных вод. Пресные воды в зоне свободного водообмена вскрываются на глубинах 5-30 м в долинах и до 96 м на водоразделах. Мощность горизонта пресных вод 90-140 м. Наибольшей водообильностью характеризуются участки развития трещинно-карстовых вод. Дебиты карстовых родников от 1,5-7,0 л/с до 10-15 л/с, песчаники менее водообильны. Водопроводимость от 200-400 до 1000 м2/сут. Подземные воды гидрокарбонатные, смешанные по катионам с повышенным содержанием хлора, с минерализацией 1,0-3,0 и более г/л. При погружении в восточном направлении на глубинах 150-260 м вскрываются соленые, хлоридно-натриевые воды. По степени защищенности водоносные зоны трещиноватости верхнекембрийских и нижне-среднекембрийских пород из-за повышенной трещиноватости, высокой водопроводимости и небольшой мощности зоны аэрации относятся к незащищенным (ср. балл 7,0 на подзолистых почвах) и слабозащищенным (4,5) в местах развития черноземов.

Опасные геологические процессы и явления

Современные геологические и инженерно-геологические процессы (эндогенные и экзогенные) относятся к числу наиболее динамичных компонентов геологической среды.

Неотектоника. Эндогенные процессы в пределах изучаемой территории представлены так называемыми "живыми" разломами: зонами современной тектонической активности. Интенсивность современных геодинамических процессов на территории района в объеме, достаточном для проектирования промышленной застройки до настоящего времени не изучалась.

Сейсмичность. В соответствии с ОСР–97 (Сейсмическое районирование территории Российской Федерации, ОСР-97), территория Нижнего Приангарья, к которой относ ится Богучанский район, характеризуется сейсмичностью от 5 – 6 баллов (карта А) до 7 баллов (карта С). Согласно Строительных норм и правил (СНиП II-7-81*) "Строительство в сейсмических районах", 2000г., карта ОСР-97-А рекомендуется для использования при массовом промышленном и гражданском строительстве. Карты ОСР-97-В и ОСР-97-С предназначены для проектирования и строительства объектов повышенной ответственности.

В соответствии с ОСР-97 и СНиП II-7-81*, расчетная оценка сейсмической опасности для Богучанской ГЭС должна быть принята в 7 баллов с вероятностью 1% возможного превышения (или 90% непревышения) этой сейсмической интенсивности в течение 50 лет. При новом строительстве крупных промышленных, энергетических объектов учет ОСР-97 обязателен.

Выветривание горных пород. Определяется сложным комплексом природных условий, главнейшими из которых являются водно-тепловой режим, степень метаморфизации, литологический состав. Находясь в зависимости от физико-географических условий среды, характер выветривания в значительной степени определяется суровыми климатическими особенностями региона.

Устойчивость пород к процессам выветривания зависит от многих причин. Во-первых, это трещиноватость в осадочных породах, коэффициент трещиноватости до глубины 10м составляет 5,2%, а глубже – всего около 2%. В породах магматических и метаморфических формаций коэффициент трещиноватости изменяется от 6 до 1%. Во-вторых – характером структурных связей и степнью литификации или метаморфизма. Наиболее устойчивыми к выветриванию являются породы магматических и метаморфических формаций, слабыми – песчаники, алевролиты, аргиллиты угленосной и терригенной формаций юры и мела. Следует подчеркнуть, что приуроченность описываемой территории к нескольким крупным инженерно-геологическим регионам, сложенным весьма различными по прочностным свойствам породами, сыграли определенную роль в формировании кор выветривания.

В целом на рассматриваемой территории выветрелые породы по времени образования подразделяются на плиоцен-плейстоценовые и голоценовые. Формирование голоценовых кор выветривания в основном закончилось в нижнем плиоцене, сохранились они лишь на отдельных участках и поэтому не имеют большого значения для общей инженерно-геологической оценки территории. Плиоцен-плейстоценовые коры выветривания распространены практически на всей территории, их формирование началось в среднем плиоцене. Формирование плиоцен-плейстоценовых выветрелых пород происходило одновременно с образованием основных современных форм рельефа. Начиная с плиоценового времени, возникли условия, определяющие современное геоморфологическое развитие региона, и тесно взаимосвязанное с ним формирование кор выветривания. В плиоцен-плейстоценовой выветрелой зоне выделяются три подзоны: трещинная, обломочная и дисперсная. Общей закономерностью развития трещинной подзоны при прочих равных условиях является то, что ее мощность возрастает с увеличением глубины вреза речных долин, т.е. зависит от процессов разгрузки напряжений в массиве, а также интенсивности неотектонических движений.

В районах с расчлененным рельефом, где мощность покровных склоновых отложений не превышает нескольких десятков сантиметров, гравитация и плоскостной смыв не позволяют накапливаться дисперсным продуктам выветривания. На пологих участках водораздельных пространств встречается дисперсный элювий, представленный глинистыми образованиями с включением щебня и дресвы. При равных условиях наиболее мощная кора выветривания развивается на биотитовых и биотитово-роговообманковых сланцах и гнейсах, затем следуют габбро, амфиболиты и граниты. Замыкают этот ряд кварциты, на которых кора выветривания практически отсутствует. Обломочная подзона является как бы переходной от трещинной к дисперсной. Этим и объясняется ее сравнительно небольшая мощность, обычно 2-5 м.

Иначе происходит формирование зоны выветривания на площадях развития магматического, в том числе и траппового, комплексов. Здесь развиваются карманы и линзы выветривания, достигающие глубины до 25 м и более.

Голоценовые коры выветривания образуются в сравнительно короткий период времени, который определяется характером проявления динамических процессов или воздействия человека на среду.

С точки зрения прогноза процесса техногенного выветривания, необходимо предусматривать возможность изменения состояния горных пород в результате вскрытия их в выемках, котлованах, карьерах и других горных выработках. Так, установлено, что песчано-глинистые отложения терригенно-красноцветных формаций нестойки к различным агентам выветривания. Монолитные породы, попадая на открытый воздух, покрываются сетью волосяных трещин и в течение нескольких суток превращаются в дресву.

Гравитационные процессы. Изменение существующих форм рельефа, вызванное преимущественно гравитационными силами, определяется геологическими, гидрогеологическими, тектоническими, геоморфологическими особенностями и интенсивностью процессов выветривания. Гравитационные процессы являются ведущими при формировании обвалов, осыпей, оползней, курумов. Обвалы и осыпи наблюдаются в основном на правобережье  р. Ангара и ее притоков, особенно ярко выражены участки проявления обвально-осыпных процессов в поле развития метаморфических и магматических формаций. Оползни имеют достаточно ограниченное развитие ( долина р. Ангары).

Обвалы, осыпи, курумы. Основными причинами, способствующими возникновению и развитию обвалов и осыпей, являются геологическое строение, повышенная тектоническая трещиноватость горных пород, расчлененность рельефа, характеризующаяся глубокими эрозионными врезами и значительной крутизной склонов, климатические особенности и интенсивно протекающие процессы выветривания. Обвально-осыпные конусы и отдельные обвалившиеся глыбы наблюдаются у подножий скальных обнажений и являются результатом рассеянного движения обломков.

Обвальные процессы развиваются неодинаково при разрушении пород различного литологического состава. Наибольшее развитие они получили на площадях, характеризующихся наличием крутых склонов и повышенной расчлененностью рельефа и сложенных различными гнейсами, сланцами, гранитами, диоритами, диабазами и т.д.

Изучение характера обломочного материала показало, что большинство метаморфических пород при разрушении образует дресвяно-щебнистые мелкоглыбовые осыпи. Гнейсы и сланцы дают щебнисто-плитчатые и остроугольные обломки размером 0,1-0,4 м. Верхнепротерозойские метаморфизованные известняки, песчаники, алевролиты и туфогеннные породы образуют среднеглыбовые обломки неправильной формы, их максимальный размер редко превышает 0,4-0,5 м в поперечнике.

Осыпи представляют собой формы аккумуляции обвалившегося материала. Практически в пределах каждого участка крутого берега отмечается интенсивное осыпание подмываемых отложений. В таких местах осыпной материал тянется сплошным плащом вдоль подножья обнажений. Профили осыпей различны, в большинстве случаев имеют вогнутые формы, но встречаются и выпуклые продольные профили. Мощность осыпного материала колеблется в широких пределах, но не превышает 5-8 м. Сложены осыпи песчано-суглинистым материалом со значительным содержанием гравия и гальки. В периоды паводков осыпи интенсивно формируются у подножья обнажений рассланцованных пород, они очень неустойчивы, подвижны, сложены дресвяно-щебнистым плитчатым материалом.

Курумы приурочены к районам развития изверженных пород, а также гравелитов и конгломератов. Длина курумов невелика, их общая протяженность не превышает 50 м, мощность до 8-10 м. Внешне такие курумы, расположенные в общем на довольно пологом склоне (10-20о), стабильны. Однако присутствие на поверхности отдельных поперечных валов свидетельствует об эпизодических подвижках, которые происходят во время половодий на реке и размыва языка курумов.

Оползни широко распространены на изучаемой территории, развиваются на крутых склонах, сложенных как рыхлыми, так и литифицированными осадочными и вулканогенными толщами. Наибольшей склонностью к оползнеобразованию отличаются рыхлые и слаболитифицированные толщи мезо-кайнозоя.

Из-за того, что современные четвертичные рыхлые толщи на территории редко обладают большой мощностью на крутых склонах, оползни в них хоть и распространены повсеместно, но обычно невелики по размерам (до первых десятков метров в плане). Наибольшая активность оползня приурочена, скорее всего, к весеннему времени, т.е. периоду оттаивания сезонной мерзлоты.

На  крутых бортах Ангары распространены оползни отседания. Такие оползни образуются в телах траппов, внедренных в слои осадочных пород. Пластические деформации пород, подстилающих силлы траппов, способствуют откалыванию от них крупных блоков и оползанию их по склону.

В осадочных и вулканогенных толщах палеозоя и докембрия оползни развиваются реже и, обычно, не без антропогенного воздействия. Оползнеобразованию способствует подрезка оснований и обводнение склонов.

Суффозионные формы рельефа на рассматриваемой территории имеют довольно широкое распространение.

В геологическом отношении максимальной пораженностью эрозией и суффозией характеризуются покровные лессовидные суглинки и супеси.

Физико-химические свойства лессовидных пород благоприятствуют развитию эрозионных и суффозионных процессов. По классификации Е.М. Сергеева породы относятся к очень легкоразмываемым, размокаемость их изменяется от долей минуты до нескольких минут, содержание пылеватой фракции составляет 60-70%, общее содержание карбонатов и водорастворимых солей достигает соответственно 20 и 0,3%.

Малые эрозионные формы территории подразделяются на молодые и древние-овраги и балки. Овраги по морфологическому признаку подразделяются на 3 типа: эрозионные, суффозионно-эрозионные и гравитационно-эрозионные.

Эрозионные овраги распространены повсеместно на всех типах пород. Размеры их обычно невелики, длина составляет 30-150 м, глубина 1,5-2 м. Поперечный профиль V-образный, продольный профиль выпуклый или вогнутый в зависимости от фазы развития.

На эллювиально-делювиальных образованиях метаморфических и интрузивных пород эрозионные формы представлены чаще всего промоинами. На лессовидных и осадочных отложениях глубина оврагов может достигать 5-10 м.

Процессы водной эрозии протекают в теплое время года, причем сильнее в районах со значительными атмосферными осадками и снежным покровом.

Ветровая эрозия (дефляция) происходит в зимне-ранневесеннее время года в районах с незначительным снежным покровом и сильными ветрами.

Солифлюкция, или медленное скольжение поверхностного слоя грунтов на пологих склонах, имеет относительно широкое распространение при оттаивании льдистых грунтов сезонно- и многолетнемерзлого слоя.

Солифлюкция проявляется в основном в виде оплывин, значительно реже в виде потоков незначительных размеров оттаявшего с поверхности грунта по подстилающему еще мерзлому слою.

На участках развития солифлюкции образуются разрывы почвенного покрова, наползание грунта на растительный покров, земельные шлейфы, представляющие нагромождение полужидкой грязи с примесью древесных остатков, глыб, щебня и дресвы. Смывы происходят, как правило, весной в результате резкого снижения связности льдистых грунтов при их оттаивании. Значительное влияние на активизацию этого процесса оказывают жидкие осадки. Кратковременность проявления солифлюкции не оказывает определяющего влияния на денудацию рельефа, но дает значительный толчок для развития эрозионных процессов. Ощутимый вред солифлюкция наносит в дорожном строительстве.

Карстовые явления распространены в массивных карбонатных породах, представленных известняками, доломитами, карбонатными конгломератами с прослоями других осадочных и вулканогенно-осадочных пород.

Карстовые явления представлены подземными и поверхностными формами. Среди поверхностных карстовых форм наибольшее распространение имеют воронки, приуроченные к днищам и террасам эрозионных долин, реже они встречаются на склонах поверхностных водоразделов. Воронки располагаются отдельными небольшими группами в одиночку. По генезису они подразделяются на коррозионные (поверхностного выщелачивания), коррозионно-эрозионные и коррозионно-суффозионные. Первые два типа формируются в условиях голого и задернованного карста, последний приурочен к покрытому карсту.

Ниже приводится список  карстующихся толщ, содержащих карбонатные породы – известняки, мергели, доломиты и  толщ с пластами каменной соли.

###### Средний протерозой

Свита карточки. Мощность-от 170м до 310м.

Аладьинская свита. Мощность свиты около 600м.

###### Верхний протерозой

Потокуйская. Мощность отложений от 800 до 1000м.

Шунтарская  Мощность около 1000м.

Чистяковская  Мощность до 1000м.

##### Кембрийская система

###### Нижний отдел

Алданский ярус (Є1 al) ( иркинеевская свита) с пластами каменной соли. Мощность отложений  около 150м.

Климинская свита-.

Усольская и бельская свиты. с пластами каменной соли, чередующимися с доломитами. На долю каменной соли приходится 70% разреза при мощности отложений 1250-1500м.

Ленский ярус (Є1 ln) с пластами каменной соли. .

Агалеевская свита -  более 300м .

Булайская свита -50-80м .

Ангарская свита - 400-500м .

###### Верхний отдел

Эвенкийская свита,  с прослоями доломитов.  Мощность отложений отдела – до 1400 м.

##### Ордовикская система

###### Нижний отдел

Усть-кутский ярус (О1 uk) ( усть-кутская свита) . Мощность до 500 м.

###### Средний отдел

Криволуцкий ярус (О2 kr)  с прослоями песчанистых известняков. Мощность свиты – 200-400 м.

##### Каменноугольная система

###### Нижний отдел

Чаргинская свита (С1 čr) . Мощность свиты до 105 м.

###### Средний – верхний отделы

Средний – катской (С2-3 kt) и  свита,  с прослоями известняков. Мощность отложений 200-450 м.

Указанные толщи  в целом имеют суммарную мощность  около 7000м, но доля карбонатных  и солесодержащих пород в них различна.  В целом карбонатный профиль характерен для отложений протерозоя и нижнего кембрия. Кембрийские породы, кроме того, содержат каменную соль. Принципиально важно, что именно эти толщи в Богучанском районе интенсивно дислоцированы - смяты в складки, разбиты  зонами разломов, то есть приведены в состояние, подготовленное для развития карстовых процессов.  Факт их проявления в виде многочисленных карстовых воронок отражен на инженерно- геологической карте Южного Приангарья масштаба 1:500000. Карстовые воронки отмечены вблизи п. Ангарский. (отложения аладьинской свиты)

Состояние карстующихся пород  Приангарья можно косвенно оценить и по данным разведки месторождений бокситов в прибрежной полосе, поскольку известно, что бокситы отлагались в карстовых полостях. Прогнозные запасы бокситов оцениваются в десятки миллионов тонн. В данном случае нас интересуют не бокситы, а объем  карстовых полостей в породах: он заведомо превосходит объем содержащихся в полостях полезных ископаемых, то есть десятки миллионов кубических метров

Карстовая съемка на территории района  не проводилась. Интенсивность процесса не оценивалась. Возможность застройки территорий, подверженных карстообразованию, не оценивалась. Проведение карстовой съемки необходимо при изысканиях для застройки Богучанского промышленного узла и при обосновании возможности строительства Мотыгинской ГЭС.

В регионах развития карстовых процессов  обычно разрабатываются местные строительные нормы. Для Богучанского района таких норм пока нет.

Согласно ТСН 11-301- 2004 в Пермской области принята следующая градация:

Рекомендации по строительному освоению закарстованных территорий в зависимости от категорий устойчивости

| Группа территорий по функциональному назначению | Категории территорий по среднему диаметру (d) карстовых провалов, м | Категории закарстованных территорий по интенсивности карстовых провалов |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| Селитебные территории (кроме площадей зеленых насаждений общего пользования), территории промышленных зон, территории размещения магистральных железных дорог, аэродромов, автовокзалов и т.п. | А (d > 20) |  |  |  |  |  |
|  | Б (d > 10÷20) |  |  |  |  |  |
|  | В (d > 3÷10) |  |  |  |  |  |
|  | Г (d ≤ 3) |  |  |  |  |  |
| Территории зон коммунально-складских и внешнего транспорта | А (d > 20) |  |  |  |  |  |
|  | Б (d > 10÷20) |  |  |  |  |  |
|  | В (d > 3÷10) |  |  |  |  |  |
|  | Г (d ≤ 3) |  |  |  |  |  |
| Территории санитарно-технических устройств, питомников, кладбищ и т.д. (кроме полигонов захоронения отходов) | А (d > 20) |  |  |  |  |  |
|  | Б (d > 10÷20) |  |  |  |  |  |
|  | В (d > 3÷10) |  |  |  |  |  |
|  | Г (d ≤ 3) |  |  |  |  |  |
| Условные обозначения: |
|  | – | строительство, как правило, не рекомендуется |
|  | – | строительство допускается при соответствующей противокарстовой защите |
|  | – | строительство допускается преимущественно без ограничений |

Категории устойчивости закарстованных территорий по интенсивности образования карстовых деформаций

| Категории устойчивости территорий относительно карстовых деформаций | Интенсивность образования карстовых деформаций, случай/км2·год |
| --- | --- |
| I – очень неустойчивые территории | свыше 1,0 |
| II – неустойчивые | свыше 0,1 до 1,0 |
| III – недостаточно устойчивые | свыше 0,05 до 0,1 |
| IV – с пониженной устойчивостью | свыше 0,01 до 0,05 |
| V – относительно устойчивые | до 0,01 |
| VI – устойчивые территории | образование исключается |

Категории закарстованных территорий по средним диаметрам провалов

| Категории территорий по средним диаметрам карстовых провалов | Средний диаметр карстовых провалов, м | Степень сложности конструктивной защиты зданий |
| --- | --- | --- |
| А | свыше 20 | крайне затруднена или невозможна |
| Б | св. 10 ÷ 20 | Затруднена |
| В | св. 3 ÷ 10 | достаточно сложна |
| Г | до 3 | не применяется или применяется в ограниченном объеме |

Согласно приведенным нормам при определенном уровне  интенсивности карстовых процессов застройка не рекомендуется либо требует специальной инженерной подготовки.

Наледи распространены практически повсеместно, встречаются как на малых, так и на больших реках и имеют разное происхождение.

На больших и средних реках  наледи образуются в местах образования заторов, где ледяной покров под напором воды трескается, и вода по трещинам выходит на поверхность льда, намерзая вдоль берегов или даже по всей ширине реки.

На малых реках наледи возникают в результате перемерзания потока почти до дна. Вода прорывается на поверхность льда и образует многослойную наледь. Толщина ледяного покрова составляет в русле 2-3 м и более, и иногда ледяной покров растаивает только в середине лета.

В местах выходов родников зимой развиты наледи довольно больших размеров. В их разрезах также отмечаются переслаивание льда снежно-водного происхождения. Мощность льда наледей достигает 1,25-2,5 м, длина их составляет от первых десятков метров до 0,5-0,6 км при ширине от 5 до 60 м и более. Имеют неправильную форму, отдельные языки их заходят в устьевые части распадков и на склоны долин. Поверхность наледи неровная, бугристая. Бугры разбиты зияющими трещинами шириной до 0,5 м и глубиной 0,7-1,0 м. Из трещин довольно часто с напором вытекает вода.

Смывы происходят в большинстве своем на откосах восточной и лишь единичные – на откосах западной экспозиции. Скорость движения грунтовых масс достигает иногда 10 м/сут., но чаще всего не превышает 2-3 м/сут (14ф).

Современный термокарстовый процесс и образования, связанные с ним, приурочены к участкам распространения многолетнемерзлых пород и поэтому являются важным морфологическим индикатором последних. Термокарст представлен, как правило, воронками, наиболее широко распространен в долинах рек Муры, Чадобца. Термокарстовые воронки достигают размеров в диаметре 10-15 м и глубиной до 2-2,5 м. Большинство их заполнено водой, но встречаются и сухие. Часто по бортам воронок видны стоящие деревья. В отдельных случаях по периферии воронок отмечаются трещины, это указывает на незавершенность процесса.

Развития термокарста происходит только на участках распространения многолетнемерзлых пород, деградация которых носит локальный характер в результате нарушения растительного покрова, причиной этого являются пожары, распашка и вырубка леса.

Мерзлотное пучение грунтов представляет наибольшую опасность для дорог и других инженерных сооружений. Пучение влагоемких суглинисто-супесчаных пылеватых, часто лессовидных грунтов – широко распространенный процесс на описываемой территории. Величина пучения составляет 30-100 мм, а у свай деревянных мостов на небольших ручьях достигает 180 мм. При этом все деревянные сооружения вдоль дороги деформируются, в жилых домах цоколи ленточных фундаментов и стены домов имеют трещины, автодорожное полотно неравномерно вспучивается. Максимальная величина пучения грунтов (90-100-180 мм) проявляется на участках с неглубоким (до 2-4 м) залеганием грунтовых вод, приуроченных к долинам рек, падям, распадкам, склонам северной экспозиции и проявляется в верхней части (до гл. 1,0-1,2 м) сезонномерзлого слоя. В этом слое при промерзании происходит формирование прослоев льда, естественная влажность возрастает с 15-20% до 45% за счет миграции влаги из нижележащих горизонтов.

При относительно глубоком залегании грунтовых вод пучение проявляется и в верхнем сезоннопромерзающем слое грунтов (до глубины 0,6-0,8 м) и прекращается задолго до окончания зимы. Величина пучения не превышает 30-40 мм. К непучинистым грунтам относятся сухие делювиальные пески на склонах и водоразделах, а также аллювиальные пески средних и высоких террас. Грунтовые воды на таких участках залегают на больших глубинах.

Болота и заболоченные земли имеют на территории района широкое распространение.

Здесь встречаются как низинные пойменные болота, так и верховые, образующиеся путем заболачивания лесов и суходольных лугов. Верховые болота располагаются на ровных водоразделах или высоких террасах и являются преимущественно олиготрофными, т.е. преимуществено атмосферного питания. В речных долинах нередко развиты бугристые торфяные болота.

Процессы заболачивания данной территории складываются под воздействием нескольких факторов. Роль водоупора  в одних случаях может играть вечная мерзлота или    в других водоупором являются  горизонты пологозалегающих водоупорных прород ( в том числе траппов), которые бронируют сток атмосферных осадков). Это вызывает заболоченность водоразделов.  В связи с развитием  в траппах трещинных грунтовых вод в верховых болотах возможно наличие линейных зон дополнительного питания.

В пределах долин, заложенных по обводненным зонам тектонических нарушений, наблюдается выход грунтовых и подземных вод в виде источников. В условиях вечной мерзлоты это приводит к заболоченности долин за счет  атмосферных  и  подземных источников.

Подтопление земель, зданий и сооружений грунтовыми водами может быть обусловлено как природными, так и антропогенными причинами. Основной природной причиной является повышение уровня грунтовых вод при наводнениях и паводках. При этом в первую очередь страдают земли и объекты на поймах рек, днищах отмерших проток, на болотах и заболоченных землях.

К числу техногенных причин подтопления относятся затрудненный поверхностный сток из-за строительства дорог, свайных фундаментов, засорения и заиливания дренажных систем, русел ручьев и речек; повышенные изливы на поверхность и утечки бытовых и техногенных вод из канализационных и тепловых сетей; заполнение водохранилищ и прудов;  фильтрация техногенных вод из отстойников, шламонакопителей и т.д.

Геокриологические условия

Богучанский район расположено в пределах крупных геокриологических зон: зоны совместного распространения многолетнемерзлых и сезонномерзлых пород (ММП и СМП).

На большей части территории грунты находятся преимущественно в талом состоянии. Среднегодовые температуры их не превышают 2оС, лишь на хорошо дренированных приречных участках, занятых, как правило, редкостойными сосняками-беломошниками, температуры несколько выше. Глубина промерзания СМП зависит от состава грунтов, её максимальные значения приурочены к участкам хорошо дренированных песчаных пород с маломощным лишайниковым покровом (боры-беломошники) или вообще без растительности (песчаные раздувы, бечевники, пляжи) и составляют 2,5-3,0 м. В суглинистых СМП максимальная глубина составляет 1,8 м на участках, лишенных растительного покрова, и уменьшается до 1-1,2 м на залесенных участках. Торф промерзает в основном на глубину 0,5-0,9 м.

В северной части района в современных климатических условиях происходит формирование островов мерзлых пород при определенном сочетании местных физико-географических условий, главными из которых являются наличие рыхлых пород, залегающих с поверхности, ровной поверхности стока воды, способствующей заболачиванию и формированию торфа, растительного покрова, создающего затенение почв или способствующего формированию торфянистого горизонта. При этом мощность сплошного мохового покрова или суммарная мощность мохового покрова и торфяного горизонта почв не менее 15 см, а сомкнутость крон менее 0,6.

С ММП связаны определенные формы рельефа. Это бугры пучения, термокарстовые западины, воронки, озерки. Термокарст, как явление, активизируется в основном на тех местах, где был нарушен или уничтожен растительный покров и торфянистый горизонт почв, т.е. на гарях, вырубках, дорогах. Поэтому ландшафты зоны островного развития многолетнемерзлых пород не способны противостоять внешним воздействиям. Масштабы ландшафтных изменений зависят от интенсивности антропогенного воздействия.

При антропогенном воздействии нормативная глубина промерзания может меняться и составит для супесей 2,4-3,1 м, суглинков 2,3-2,6 м, песков 3,1-3,6 м, в зависимости от вида воздействия глубина сезонного промерзания может возрастать. Не исключается возможность образования островов ММП.

## Минерально-сырьевая база

Высокий инвестиционный и экономический потенциал Богучанского района, во многом обусловлен не только его удобным экономико-географическим положением и наличием больших запасов доступных лесных ресурсов, но и высоким потенциалом района в сфере разведки и добычи различных видов минерально-сырьевых ресурсов.

Основными источниками данных послужили следующие документы:

Государственный доклад «О состоянии минерально-сырьевой базы Российской Федерации»;

федеральная целевая программа освоения Нижнего Приангарья;

Характеристика минерально-сырьевых ресурсов Богучанского района Красноярского края приводится по данным института КНИИГиМС по состоянию на 01.01.2007 года;

В Богучанском районе выявлено и в различной детализации разведано достаточно много различных месторождений полезных ископаемых. К ним относятся следующие виды полезных ископаемых:

горючие - месторождения газа, проявления нефти, каменного угля, торфа,

черные металлы – месторождения и проявления железных руд,

цветные металлы – месторождения и проявления алюминия, проявления меди, титана, свинца и цинка,

драгоценные камни – проявления алмазов,

неметаллические полезные ископаемые – фосфориты, глины огнеупорные, гипс и ангидрит для алебастра и строительных изделий, карбонатные породы для производства извести, каолин, абразивы,

общераспространенные полезные ископаемые – ПГС, глины кирпично-черепичные, камни строительные, строительные грунты.

##### Горючие полезные ископаемые

###### Газ свободный

Балансом запасов на 01.01.2007г. учтено 2 месторождения горючего газа (Агалеевское и Имбинское) с суммарными запасами по категориям АВС1 2240 млн.м3, С2 – 110545 млн.м3, приуроченные к Нижнеангарскому нефтегазовому району.

В районе имеются перспективы наращивания запасов, связанные с опоискованными перспективными площадями (Белякская, Богучано-Манзинская с прогнозными ресурсами 964844 млн.м3), а также перспективные площади нефтегазовые (Ильбокичская, Сользаводская).

В распределенном фонде находятся Агалеевское и Имбинское месторождения.

Значительный интерес представляют в пределах Нижнеангарского НГР Агалеевское, Берямбинское и Ильбокичское поднятия, имеющие значительную площадь и амплитуду.

Ввиду горно-геологических особенностей данного района началу эксплуатации месторождений будут предшествовать НИР, связанные с выбором методик испытания скважин, включая гидроразрыв пласта.

###### Нефть

На балансе запасов месторождений нефти не числится. В районе имеются перспективные нефтяные площади (Колымовская и Исчухская), находящиеся в распределенном фонде, а также нефтегазовые (Ильбокичская и Сользаводская), находящиеся в нераспределенном фонде.

###### Уголь каменный

Балансом запасов учтено 1 месторождение – Карабульское с запасами по категориям АВС1 – 3286 тыс.т, кат С2 – 3779 тыс.т. Кроме того, в районе имеется большое количество проявлений и перспективных площадей (Тасеевское, Богучанское, Ермаковское, Мурское, Нембинское, Ямнинское, Средне, Кондакичское, Бедошемское, Амельтикское и пр.), являющиеся частью Тунгусского угольного бассейна. Ресурсы оценены в количестве 936435 тыс.т.

В распределенном фонде находится Карабульское месторождение. Угли месторождения каменные марки СС, удельная теплота сгорания 6690-7955 ккал. Добыча за 2006 год составила 29 тыс.т.

Для районов Нижнего Приангарья возможно создание собственной энергетической базы за счет месторождений Верхне-Карабульской впадины, расположенных между рек Карабула и Мура (Чемулакское, Богучанское, Амельтикское, Гавриловское).

Освоение Карабульского угольного месторождения предполагается в соответствии с инвестиционным проектом ООО "Искра" в период до 2012 г. осуществлять посредством строительства горно-обогатительной фабрики. Объем добычи может составить до 3 млн. тонн/год.

###### Торф

Балансом запасов учтено 4 месторождения торфа - №29, Пинчуга, №33а, №33б, первые два их которых крупные. Запасы оценены по категории С2 в количестве 2312 тыс.т, забалансовые – 2053 тыс.т. Месторождения отнесены к государственному резерву.

##### Черные металлы

###### Железные руды

Ангарская железорудная провинция на территории Нижнего Приангарья представлена ее западной частью, в пределах которой выделяется Средне-Ангарский район.

В пределах Средне-Ангарского железорудного района выделен Агалеевский рудный узел, расположенный в пределах Богучанского района.

Агалеевский железорудный узел включает Клименское, Правобережное, Левобережное и ряд других более мелких рудопроявлений, которые приурочены к Агалеевской антиклинальной структуре и контролируются зоной тектонических нарушений северо-восточного и северо-западного простирания, оперяющих региональный Чадобецкий разлом. Рудные тела представлены линзо- и трубообразными залежами магнетит-гематитовых руд, протяженность которых колеблется от 95 до 1500 м при мощности от 10 до 80 м. Ресурсы оценены в количестве 700300 тыс.т.

Балансом запасов учтено Левобережное месторождение с запасами по категории С2 – 5100 тыс.т, прогнозные ресурсы составляют 99300 тыс.т. Месторождение находится в нераспределенном фонде.

##### Цветные металлы

###### Алюминий - бокситы

Балансом запасов учитывается 9 месторождений бокситов Чадобецкой группы (Центральное, Ибджибдек, Пуня, Сухое, Ендинское, Порожнинское, Артюгинское, Лунчинское, Нижнее-Теринское) с суммарными запасами по категориям АВС1 - 68646 тыс.т, кат. С2 – 7066 тыс.т, забалансовые – 7119 тыс.т.

Месторождения Центральное, Ибджибдек, Пуня комплексные. Помимо бокситов оценены запасы редких металлов (галлий, ванадий). По месторождению Ендинскому оценены запасы титана (TiO2) по категориям АВС1 - 42 тыс.т, забалансовые – 14 тыс.т.

Месторождения имеют сложный минералогический состав и содержат много оксида железа (30-40%), диоксида титана (до 10%) и соединения фосфора (0,3-1,3%). Содержание глинозема в них сравнительно небольшое (30-40%), а кремневый модуль AI2O3/SiO2 (масс.) колеблется в пределах 3,7-6,2.

Чадобецкие бокситы следует рассматривать как комплексное сырье с извлечением всех ценных компонентов, входящих в его состав. Чадобецкие бокситы содержат алюминий в легко извлекаемой в щелочных растворах форме (гидраргиллит). Уже на начальных этапах переработки сырья (выщелачивание при 105-125 °С) происходит концентрирование в 1,5-2 раза редких элементов в красном шламе, так как все они, кроме галлия, не растворяются в щелочных растворах. Накапливаясь в оборотных щелочных растворах до определенной концентрации, галлий может быть выделен из них известными способами.

Основным источником редких элементов при комплексной переработке чадобецких бокситов являются красные шламы. Наиболее трудно извлекаемо железо. Эффективное отделение железа возможно только восстановительной электроплавкой красного шлама, при этом получают второй товарный продукт – чугун, а содержание редких элементов в шлаках после их дополнительной обработки может быть увеличено в 3-4 раза по сравнению с содержанием их в исходном сырье.

Выделение из шлаков диоксида титана приведет к дальнейшему увеличению в 6-8 раз содержания редких элементов в промежуточных продуктах переработки шлаков. Они будут представлять собой редкометальные концентраты.

Если рассматривать чадобецкие бокситы как “редкометальную” руду, то при описанной выше переработке ее происходит своеобразное химическое обогащение руды с получением в качестве "отходов" обогащения ценных товарных продуктов (глинозема, чугуна и диоксида титана) и продуктов обогащения (редкометальных концентратов). Естественно, такая организация технологического процесса переработки рассматриваемых бокситов обеспечит ее высокую экономическую эффективность.

На Чадобецкой площади имеется возможность прироста запасов и ресурсов с увеличением ресурсной базы бокситов Чадобецкого поднятия до 150 млн.т, а при переоценке площади на новых, ранее не выявленных аномалиях, до 200 млн.т.

Чадобецкая группа месторождений в перспективе является сырьевой базой бокситового сырья для нового центра алюминиевой промышленности в Богучанском районе.

##### Редкоземельные металлы

###### Ниобий

В пределах Богучанского района выделяется потенциально перспективный Чадобецкий рудный район на целый комплекс металлов, в том числе ниобий. Рудный район приурочен к Чадобецкому поднятию - уникальной кольцевой структуре Сибирской платформы.

Здесь получили исключительно широкое развитие образования кор выветривания мощностью до 500 м. Разведанное Чуктуконское месторождение латеритных ниобиевых руд представляет собой кору выветривания по карбонатитам и пикритовым порфиритам.

По содержанию основных компонентов и объему ресурсов ниобия (1357,0 у.е. при содержании пятиокиси ниобия 1,13%) Чуктуконское месторождение относят к разряду уникальных. Месторождение отличает также высокая концентрация в рудах редких земель (преобладающая цериевая группа и иттрий), могут быть оконтурены блоки с концентрацией суммы редких земель до 6-8%. Установлены площади с повышенным содержанием фосфора.

Кроме того, Чуктуконское месторождение перспективно в отношении поисков золота и платиноидов, особенно в связи с рудами коры выветривания.

В 2007г. приняты на государственный учет запасы редкоземельных руд Чуктуконского редкоземельно-ниобиевого месторождения. По месторождению (В.Г. Ломаев и др.) был произведен подсчет запасов с вариантами повышения бортового содержания Nb2O5 последовательно с 1% до 2%.

Для подтверждения высокого качества руды необходимо продолжить геологические исследования, в первую очередь, на площади предполагаемых по классификации запасов С2. Прогнозные оценки – по руде от 5 млн. т (существенно ниобиевые с содержанием Nb2O5 2.5%) до 10 млн.т руды (существенно редкометалльные РЗО до 10.4%).

Для реализации проекта освоения Чуктуконского месторождения необходимо выполнить технологическое картирование с целью определения типов и сортов руд, содержания попутных полезных и вредных компонентов, провести опытные работы на представительной полупромышленной пробе по предварительному и глубокому обогащению руд с выбором конкретных технико-технологических решений и определения оптимальных параметров обогащения латеритных руд, в том числе промышленного варианта, а также целесообразности извлечения попутных полезных компонентов: марганца, железа, фосфора, скандия, галлия, ванадия, цинка, молибдена, тория и урана, а также обоснования их балансовой принадлежности; обосновать возможность подсчета в запасах руды запасов оксида иттрия, оксида лантана, оксида неодима, оксида европия, оксида церия, пентоксида ниобия, диоксида марганца, железа, а также определить содержания радиоактивных и токсичных элементов.

###### Титан

Балансом не учитываются запасы титана (TiO2). По месторождению Ендинскому оценены запасы по категориям А+В+С1 - 42 тыс.т, забалансовые – 14 тыс.т. В рудах комплексного месторождения Центральное имеется значительное количество титана.

Интерес для промышленного освоения представляют аллювиально-озерные россыпи, связанные с корами выветривания мезо-кайнозойского возраста. Данный тип руд представлен в Мадашенском проявлении, расположенном на правобережье реки Ангара. Титаноносные пески приурочены к рыхлым отложениям миоценового и олигоценового возраста, полого залегающим на размытой поверхности палеозойского фундамента. Рудоносный горизонт сложен разнозернистыми кварц-полевошпатовыми песками мощностью от 1 до 32 м. Рудные минералы представлены ильменитом и лейкоксеном, сконцентрированным в естественных шлихах в виде маломощных линзовидных слоев. Прогнозные ресурсы рудных минералов категории P1 составляют 7600 тыс.т при средних содержаниях 40-60 кг/м3. Проявление требует доизучения и утверждения в балансовых запасах. Мадашенское проявление в перспективе рассматривается как промышленно значимый объект.

###### Свинец-цинк

На правобережье реки Иркинеево имеется проявление свинцово-цинковых руд Иркинеевское. Ресурсы не учтены. Требуется постановка и проведение поисково-оценочных работ на перспективной площади.

###### Медь

Известные месторождения с балансовыми запасами меди отсутствуют. Тем не менее, в северо-западной части района, на правобережье реки Ангара, известны проявления меди в комплексных полиметаллических рудах (проявления Ака, Бедобинское, Девиндякское, Имбинское, Тиганец, Чулюндинское). Ресурсы не оценены. Требуется постановка и проведение поисково-оценочных работ на перспективной площади.

##### Драгоценные камни

###### Алмазы

Перспективные площади и проявления приурочены к северной, северо-восточной части района, в структурно-геологическом отношении являющейся продолжением Якутской алмазоносной провинции.

Известны следующие проявления: Енболакская перспективная площадь, проявления №26, №27, №29, №30. Ресурсы не оценивались. Требуется постановка и проведение поисково-оценочных работ на перспективной площади.

##### Неметаллические полезные ископаемые

###### Фосфориты

Разведанных месторождений в районе нет. Имеются проявления (Ивашкинское, Курейское, Мишино, Редкий), ресурсы по которым в настоящее время не оценены.

###### Глины огнеупорные

Разведанные месторождения в районе отсутствуют. Имеются проявления (Бичилейское, Сухое, Даниловское) с прогнозными ресурсами 7010000 тыс.т. Бичилейское проявление может являться крупной базой для организации строительного, керамического и других производств.

###### Гипс и ангидрит

В районе имеется Озерное месторождение гипса с оцененными запасами по категории С2 – 14000тыс.т, забалансовые – 171000 тыс.т, пригодные для производства алебастра, строительных изделий. Имеются два проявления (Бедобинское и Детули) с суммарными прогнозными ресурсами 8000 тыс.т.

Карбонатные породы для производства извести представлены в районе месторождением Шиверское с запасами по категориям АВС1 – 9595 тыс.т, девятью проявлениями (Артюгинское, Большереченское, Воробьевское, Иркинеевское, Лесное – Артюгинское, Мунтульское, Писаный Камень, Правобережное, Чадобецкое) с суммарными прогнозными ресурсами 292900 тыс.т.

###### Каолин

В районе представлен проявлением Орнагдинским, ресурсы которого не оценивались. Проявление расположено в 39км севернее поселка Чунояр.

###### Абразивы (гранат, корунд)

В виде аллювиальных россыпей по реке Хурламо определены в проявлениях Хурламское 1, Хурламское 2. Ресурсы не оценивались.

###### Пески стекольные

В районе имеется проявление песков стекольных Деньгаучское, прогнозные ресурсы оценены в количестве 1080 тыс.т.

##### Общераспространенные полезные ископаемые

###### Камни строительные

Балансом запасов учитываются 5 месторождений (Богучанское, Богучанское 1, Ярковское, Калточеть 1, Новохайский №6) с суммарными запасами по категориям АВС1 – 8744 тыс.м3, забалансовые – 78 тыс.м3, прогнозные – 40000 тыс.м3. В распределенном фонде находится Богучанское месторождение, среднее по запасами (АВС1 – 5090 тыс.м3). Месторождение Богучанское эксплуатируется, добыча за 2006 год составила 40 тыс.м3.

Кроме того, в районе имеется значительное количество месторождений (притрассовые карьеры), проявлений, что в целом определяет значительный потенциал по строительным камням.

###### Глины кирпично-черепичные

Балансом запаса учтено месторождение «11км тракта Богучаны – Ярки» с запасами по категориям АВС1 – 2296 тыс.м3 (находится в распределенном фонде). Кроме того, имеется значительное количество проявлений, оцененных по категории Р и относящихся к крупным (месторождение Бидейское).

Прогнозные ресурсы по месторождениям и проявлениям оценены в количестве 523750 тыс.м3.

Глины керамзитовые

Балансом запаса учтено месторождение Дорожное с запасами по категориям АВС1 – 3577 тыс.м3, среднее по запасам. Месторождение числится как госрезерв.

В районе имеются два проявления (Речное и Джигалейское) с прогнозными ресурсами 48850 тыс.м3.

###### Пески строительные

Представлены в районе месторождениями Сосновское, Абаканское, Амельтик, Ярковско-Абаканское, Деньгаучское, Карабульское, №8к, №9, Шаманка, Шаманка 1 с суммарными запасами по категориям АВС1 – 1026.8 тыс.м3. Месторождения Амельтик и Карабульское находятся в распределенном фонде. Ресурсы по имеющимся проявлениям оценены в количестве 65000тыс.м3.

###### Песчано-гравийные смеси

Представлены в районе месторождениями Гольтявинское, Потоскуй, Брянка 1, Мура, №1к, №2к, Сосновское с суммарными запасами по категориям АВС1 – 2284 тыс.м3, С2 – 87924 тыс.м3. Ресурсы по имеющимся проявлениям оценены в количестве 203720тыс.м3.

###### Обеспеченность ресурсами пресных подземных вод

В гидрогеологическом отношении Богучанский район расположен в пределах Енисейской гидрогеологической складчатой области (Енисейская ГСО).

Енисейская ГСО по существующему районированию включает Больше-Питский, Ангаро-Канский гидрогеологические массивы, Ангаро-Питский бассейн и ряд малых бассейнов. Подземные воды зон интенсивной трещиноватости верхнепротерозойских образований широко распространены в пределах Больше-Питского гидрогеологического массива, водосодержащие – кристаллические сланцы, гнейсы, филлиты, водообильность оценивается по дебитам родников от 0,5 до 100 л/с. Наибольший интерес представляют водоносные кембрийские карбонатные комплексы грабен-синклинальных структур. Дебит скважин 0,5-3,3 л/с, родников до 100 л/с.

В восточной части складчатой области – Ангаро-Питском бассейне – установлена наибольшая обводненность известняков – дебиты 1,5-5,5 до 26 л/с.

В центральной части протерозойский комплекс сухопитской серии – водообильность отложений определяется степенью их тектонической нарушенности, водопроводимость 200-250 м2/сут, мощность горизонта 50-180 м. Подземные воды зоны открытой трещиноватости интрузивных образований прослежены по многочисленным родникам с дебитами 0,1-14 л/с.

Южная часть складчатой области, Ангаро-Канский гидрогеологический массив, сложен архейскими, протерозойскими образованиями, подземные воды приурочены к зоне интенсивной трещиноватости гнейсов, сланцев, диабазов мощностью 20-45 м. Водообильность невысокая – удельные дебиты скважин десятые доли л/с.

Правобережный бассейн подземного стока среднего Енисея, правобережного стока Ангаро-Канской части, Больше-Питский бассейн подземного стока – эту группу бассейнов объединяет формирование естественных ресурсов за счет дренируемых зон трещиноватости кембрийских, верхнепротерозойских, интрузивных разновозрастных образований, водоносных карбонатных кембрийских, водоносные четвертичные, неогеновые и юрские горизонты.

О величине естественных ресурсов кембрийских карбонатных комплексов дают представление участки локализации подземного стока в виде выходов высокодебитных родников от 20-50 л/с до 100 л/с (Кийско-Тисский бассейн местного подземного стока), самоизливающих скважин с дебитами до 3,5 л/с. Суммарный родниковый сток бассейнов рек Тис, Кия, Северная около 600 л/с, что, возможно, принять за естественные ресурсы Кийско-Тисского местного бассейна подземного стока, общие естественные ресурсы регионального бассейна – 1193,5 тыс. м3/сут.

Такие ресурсы при необходимости обеспечат заявленные потребности. В целом они несколько завышены, так как принятый родниковый сток был замерен в летнее время.

Значительные ресурсы сосредоточены в Больше-Питском бассейне подземного стока, рассчитаны по модулю подземного стока - 2504 м3/сут.

Прогнозные ресурсы по району составляют 2950,1 тыс.м3/сут.

По предварительным данным Богучанский район можно отнести к локально обеспеченным подземными водами. Централизованное водоснабжение может быть обеспечено преимущественно за счет организации водозаборов на участках зон трещиноватости интрузий, а также в зонах развития кембрийских карбонатных отложений.

В настоящее время современный водоотбор осуществляется одиночными водозаборными скважинами малой производительности (от 146 до 1300 м3/сут). Водозаборы работают на неутвержденных запасах подземных вод.

В соответствии с данными лицензий на водопользование основными эксплуатируемыми водоносными горизонтами в районе являются кембрийско- протерозойский, ордовикский, карбон-пермский, глубина скважин от 50 до 110м. Дебиты скважин составляют от 1,1 до 8,5 л/с, удельные дебиты – от 0,1 до 0,9 л/с.

В настоящее время ОАО «Эвенкиягеомониторинг» осуществляет поисково-оценочные работы в Богучанском промрайоне с целью разведки месторождений подземных вод для водоснабжения Богучанского алюминиевого завода, поселков Таежный и Богучаны.

Поиски ведутся на трех перспективных площадях:

район поселка Таежный,

район села Богучаны,

район деревни Ярки.

Таблица 1-14 Участки, перспективные для организации водоснабжения, выявленные на начало 2008 года

| Наименование | Местоположение | Запасы |
| --- | --- | --- |
| п. Таежный | 5 - 6км к северо-западу от поселка | заявленная водопотребность 6.6 тыс.м3/сут |
| Кунчетский участок Карабульского месторождения подземных вод | 18-20км южнее п. Таежный, верховья р. Сырая Кунчет | запасы оценены по категориям С1+С2 – 5.7 тыс.м3/сут |
| Заводской участок Карабульского месторождения подземных вод | 18-20км южнее п. Таежный, восточнее Кунчетского участка (10-12км) | запасы оценены по категориям С1 – 0.6 тыс.м3/сут |
| Район п. Богучаны |  | ведутся поиски и оценка запасов |
| Район п. Ярки |  | ведутся поиски и оценка запасов |

Следует отметить следующее: ввиду того, что поисково-оценочные работы проводятся в соответствии с раннее заявленными водопотребностями, это может не соответствовать перспективам экономического развития района и роста численности населения.

Кроме того, заявки на водопользование для ХПВ и ПТВ строящихся и планируемых к размещению промышленных объектов со значительными объемами водопотребления могут быть занижены, так как не учитывают роста водопотребление за счет потенциального роста социальной и сопутствующей инфраструктуры.

Поэтому с учетом выполняемых расчетов по перспективной численности населения, потенциального развития промышленности требуется откорректировать заявляемые водопотребности и, соответственно, внести дополнения в проводимые поисково-оценочные работы.

Выводы

На территории Богучанского района имеется большое количество месторождений и проявлений различных полезных ископаемых. Основная часть месторождений находится в нераспределенном фонде. Наиболее перспективны с точки зрения хозяйственного освоения газовые (Имбинское и Агалеевское) и угольные (Карабульское) месторождения, расположенные вблизи освоенной территории района.

Высокий потенциал имеет Чадобецкое месторождения бокситов, однако его освоение возможно только при строительстве железной дороги и дополнительной потребности компании РУСАЛ в сырье, которая в среднесрочной перспективе отсутствует.

Ввиду неудовлетворительного качества ангарской воды, а также развития Таежной промышленной зоны вдали от крупных поверхностных водоисточников особую важность представляет изыскание месторождений подземных вод.

## Леса и лесосырьевые ресурсы

Среди природных ресурсов Богучанского района лесные ресурсы стоят на одном из важнейших мест. Большие территории, покрытые лесом, возобновимость лесных ресурсов делают лес фактически главным ресурсом экономического развития района.

Территория Богучанского района расположена в зоне средней и южной тайги (см. раздел «Ландшафтная структура»). Преобладающими древесными породами являются сосна, ель, лиственница, берёза и осина.

Таблица 1-15 Распределение площади лесов Богучанского района и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста (на 01.01.07)

| Наименование показателей | общий запас насаждений | общий средний прирост | средний возраст, лет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В том числе по группам возраста |  |  |
|  |  | Молодняки | Средневозрастные | Приспе-вающие | спелые и пере-стойные | в т.ч. Пере-стойные |  |  |
|  |  | 1 класса | 2 класса |  |  |  |  |  |  |
| Основные лесообразующие породы |
| Хвойные |
| Сосна | 361180 | 5027,6 | 5953,0 | 27407,0 | 14872,1 | 307920,4 | 255589,8 | 3008,9 | 114 |
| Ель | 59601 | 262,5 | 375,8 | 2013,8 | 3927,8 | 53021,2 | 26495,4 | 493,0 | 120 |
| Пихта | 39339 | 237,2 | 222,9 | 2672,4 | 3540,8 | 32666,6 | 10609,0 | 353,8 | 109 |
| Лиственница | 302821 | 521,1 | 873,6 | 10041,8 | 6847,2 | 284538,0 | 252283,6 | 2114,8 | 147 |
| Кедр | 49233 | 71,9 | 170,5 | 9460,5 | 17410,3 | 22120,2 | 278,5 | 230,5 | 226 |
| Итого хвойных | 812176 | 6120,3 | 7595,8 | 51595,5 | 46598,2 | 700266,4 | 545256,3 | 6201,0 | 131 |
| Мягколиственные |
| Береза | 72539 | 802,9 | 1985,7 | 15851,7 | 8864,7 | 45034,5 | 18747,9 | 1422,0 | 47 |
| Осина | 32021 | 444,1 | 1525,2 | 2489,2 | 1068,0 | 26495,1 | 20271,9 | 628,0 | 45 |
| Ивы древовидные | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 |
| Итого мягколиственных | 104562,5 | 1247,0 | 3510,9 | 18342,3 | 9932,7 | 71529,6 | 39019,8 | 2050,0 | 46 |
| Итого | 916738,7 | 7367,3 | 11106,7 | 69937,8 | 56530,9 | 771796,0 | 584276,1 | 8251,0 | 114 |

##### Лесозаготовка

В настоящее время в районе заготавливается примерно 3 млн.м³ древесины.

В Богучанском районе леса находятся в ведении 7-ми лесхозов: Гремучинского, Манзенского, Невонского, Терянского, Хребтовского, Богучанского, Чунского. В соответствии с Лесным планом лесхозы были преобразованы в лесничества. Площади лесничеств были откорректированы в связи с включением в них лесов сельскохозяйственных организаций. Следовательно, произошли изменения и в размерах расчетной лесосеки. Тем не менее, достаточно большое количество исходных данных за 2007 год и ранее представлено в разрезе лесхозов.

Таблица 1-16 Расчетная лесосека по лесхозам Богучанского района по сравнению с фактическим отпуском леса, тыс. м³

| Наименование лесничества | Утвержденная расчетная лесосека по состоянию на 01.01.08 | Фактический отпуск леса на 01.01.2007 |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в.т.ч хвойные |
| Богучанское | 551,1 | 61,3 | 60,9 |
| Манзенское | 747 | 28,1 | 26,0 |
| Гремучинское | 2608 | 1000,2 | 991,2 |
| Хребтовское | 1726,6 | 473,2 | 473,2 |
| Невонское | 1250,1 | 620,5 | 602,6 |
| Терянское | 1593,1 | 381,9 | 381,9 |
| Чунское | 2187,3 | 379,5 | 292,4 |

Схема границ лесхозов показана на рисунке (Рисунок 1-6 Схема лесхозов Богучанского района).

Возможный размер ежегодного пользования древесиной определяется расчетной лесосекой, которая должна обеспечивать основной принцип рационального лесопользования – непрерывность и неистощительность пользования лесом (ННПЛ). Необходимость соблюдения этого принципа закреплена в лесном законодательстве и должна учитываться в деятельности предприятий долговременного действия, к каковым относятся и лесопромышленные комплексы. Таким образом, расчетная лесосека должна быть объективным нормативом лесопользования, соизмеримого с темпами воспроизводства лесов. В противном случае принцип ННПЛ неосуществим.

Объём лесозаготовки в последние годы увеличивается, при том за счёт мягколиственных пород. Это связано в первую очередь с истощением запасов хвойных пород в зоне транспортной доступности. На данный момент основная доступная для заготовки лесосека расположена на правом берегу реки Ангары. Отсутствие мостовых переходов через реку Ангару и дорожной сети на севере района существенно ограничивает развитие лесозаготовки. При этом фактическая заготовка в несколько раз меньше расчётной лесосеки.

Таблица 1-17 Основные арендаторы лесного фонда в Богучанском районе (на 01.01.2007)

| Название лесхоза | Основной арендатор | Арендуемая площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % от площади лесхоза |
| Богучанский | ОАО «Карабулалес» | 59484 | 24 |
| Гремучинский | ООО «Миллероволес» Лесосибирский ЛДК-1 Новоенисейский ЛХК ЗАО «АДАР» | 726491 | 66 |
| Манзенский | ООО «Аверс» | 52489 | 12 |
| Невонский | Лесосибирский ЛДК-1 ООО «Чуноярлес» | 334007 | 72 |
| Терянский | Новоенисейский ЛХК Канский ЛДК | 582431 | 57 |
| Хребтовский | ООО «Пашутинский ЛПХ» ООО «ТСЛКК» | 364430 | 47 |
| Чунский | ООО «Чуноярлес» ООО «СТАРТПРОМ» | 210517 | 25 |

Как видно из Таблица 1-17, в лесхозах Невонский, Гремучинский, Терянский больше половины территории уже закреплено за арендаторами и осваивается заготовителями. В связи с этим могут возникнуть трудности при выделении арендных участков лесного фонда для мелких и средних лесозаготовительных компаний.

Компания ЗАО «Краслесинвест» планирует в будущем строительство нового ЛПК в районе посёлка Ярки. Основной продукцией данного предприятия должна быть товарная беленая крафт-целлюлоза- 850 тыс. тонн в год, пиломатериалы хвойных пород- 700 тыс.м³, МДФ- 250 тыс.м³, крафтлайнер- 500 тыс. тонн в год. Для реализации этого проекта необходима древесина в объеме 7670,4тыс. м³. В связи с этим для Богучанского ЛПК территория лесосырьевой базы территориально определена в лесничествах Богучанского и Кежемского районах, а также включается территория Байкитского лесничества (Эвенкия) - в составе всей территории Ошаровского участкового лесничества с расчетной лесосекой 1334,4 тыс.м³.

Таблица 1-18 Расположение лесных участков и расчётная лесосека ЗАО «Краслесинвест» (Богучанский ЛПК)

| № п/п | Наименование лесничества | Расчетная лесосека в эксплуатационных лесах, всего, тыс. м³ (ликвид) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Терянское | 503,1 |
| 2 | Кодинское | 2150,2 |
| 3 | Богучанское | 413,6 |
| 4 | Гремучинское | 717,3 |
| 5 | Манзенское | 629,4 |
| 6 | Хребтовское | 430,7 |
| 7 | Чунское | 1491,7 |
| 8 | Байкитское | 1334,4 |
| Итого: | 7670,40 |

##### Зонирование территории по видам преимущественного лесопользования

В Богучанском районе основными видами использования лесов являются лесозаготовка, лесопереработка, охотпользование, побочное и рекреационное пользование. При освоении в любых случаях необходимо учитывать водоохранную, средозащитную и биосферную функции лесов.

По итогам зонирования Красноярского края, Богучанский район (южно-таежный экорегион) отнесен к зоне интенсивного лесопользования.

Однако этот вид преимущественного лесопользования не должен исключать возможность таких видов пользования как охота, ведение охотничьего хозяйства,  побочное пользование лесом (как в интересах местного населения, так и промышленного сбора), сохранение природоохранных функций и территорий природоохранного назначения.

Интенсивное лесопользование

Лесозаготовки в эксплуатационных лесах должны вестись такими методами, чтобы обеспечивать сохранение и воспроизводство охотничьих и др. видов животных, а также недревесных ресурсов леса.

В этой зоне должны быть сконцентрированы также и лесовосстановительные работы, выполняемые согласно разработанным методикам для различных лесорастительных условий.

Природоохранное использование

В особо охраняемых природных территориях (существующих и проектных) лесозаготовки должны быть запрещены. Выборочные рубки должны проводиться в зависимости от специфики и регламента территории.

Водоохранные, нерестозащитные полосы, орехопромысловые зоны и другие защитные леса не должны затрагиваться лесозаготовками в промышленных масштабах.

Рекреационное использование

При проведении лесоустроительных работ необходимо  выделять новые охраняемые зеленые зоны и их  благоустраивать. На их территории запрещаются лесозаготовки.

Промышленно-производственное освоение

В эксплуатационных лесах будет развиваться промышленная инфраструктура (дороги, предприятия, нижние склады и другие объекты). Территории узлов лесопромышленной инфраструктуры будут  относиться к зоне промышленно-производственного освоения.

Для обеспечения научно обоснованного развития лесопромышленного комплекса и непрерывного неистощительного лесопользования необходимо  выполнение следующих работ:

Произвести корректировку расчетов экономически доступной лесосеки с учетом перспектив развития транспортной инфраструктуры и передовых технологий заготовок.

Предусмотреть в инвестиционных проектах использование в качестве сырья побочные продукты от рубок ухода за лесом, древесных отходов, лиственной древесины и недревесных ресурсов леса.

Произвести лесоустроительные работы, в первую очередь, в районах планируемого интенсивного освоения.

Разработать план противопожарного устройства лесов Богучанского района с использованием авиационного и космического мониторинга.

Провести прогнозные оценки изменения качественного состава возобновляемых лесных насаждений после  вырубок в районах интенсивной эксплуатации.

Разработать программу по лесовосстановлению в условиях интенсивной эксплуатации лесных ресурсов.

Разработать программу развития заготовительной деятельности и производства продукции из недревесных ресурсов леса.

##### Охрана лесных ресурсов

###### Лесохозяйственные работы (рубки промежуточного пользования лесом)

Общая площадь насаждений в возрасте рубок ухода (уход за молодняками, прореживания и проходные рубки) составила 1121372 га.

Из них нуждающихся в проведении рубок ухода по лесоводственным требованиям – 337476 га или 30,1% от насаждений в возрасте рубок ухода.

Площадь насаждений, нуждающихся в уходе за молодняками по лесоводственным требованиям, составляет всего 201346 га.

Среднегодовой объём по уходу за молодняками равен 21462 га с выбираемым корневым запасом 391,1тыс.м³. К выполнению принято только 16132 га или 8,0% от площади всех нуждающихся насаждений.

Фактический ежегодный размер рубок ухода за молодняками (с учетом срока повторяемости ухода за молодняками – 8 лет) по всем породам составляет 1964 га с выборкой 31,0 тыс. м³ корневого запаса.

Насаждения, нуждающиеся по лесоводственным требованиям в прореживании и проходных рубках, выявлены, соответственно, на площади 90393 га и 45734 га. Сложившийся ежегодный объем прореживания и проходных рубок, составил по площади1452 га и 71 га.

Степень охвата насаждений, нуждающихся в рубках ухода, составила в целом по всем видам рубок 9,5%, в том числе: по уходу за молодняками – 8,0%, прореживания – 16,1%, проходных – 2,9%.

Рисунок 1-6 Схема лесхозов Богучанского района

Общий фонд прочих рубок составляет 40842,4 тыс.м³ корневого запаса на площади 431946 га.

Ежегодный объем прочих рубок составит по площади 10318 га с корневым запасом 1535,4 тыс. м³, в том числе ликвида - 835,3 тыс.м³, деловой 384,7 тыс.м³.

В пределах рубок наибольший удельный вес имеют сплошные санитарные рубки – 46,1% и рубка единичных деревьев – 51,9%.

###### Лесовосстановительные работы

В комплекс воспроизводства лесных ресурсов входит посадка леса, содействие естественному возобновлению, сохранение подроста и молодняка хозяйственно–ценных пород при рубке леса.

В районе имеется 489209 га земель, нуждающихся в лесовосстановлении. В том числе: не покрытых лесом площадей 275423 га, лесосек главного пользования ревизионного периода 188723 га.

Объемы лесовосстановительных мероприятий на непокрытых лесом землях (275423 га), нуждающихся в лесовосстановлении, по лесоводственным требованиям могут распределиться по видам хозяйственного воздействия:

44377 га (16,1%) – под естественное заращивание хозяйственно–ценными породами;

10552 га (3,8%) – под содействие естественному возобновлению;

220494 га (80,1%) – требуют создания лесных культур.

По состоянию на 2007 год, из указанной площади (220494 га), нуждающейся в создании лесных культур:

5382 га (7,0%) – экономически доступны для хозяйственного воздействия;

205112 га (93%) – оставлены без хозяйственного воздействия.

По лесоводственным требованиям, ежегодный объем создания лесных культур должен составлять 27304 га, что на данный момент не выполняется. Это приводит к зарастанию территории низкосортными породами (вторичные леса) и снижению продуктивности лесных ресурсов. Вызывает тревогу тенденция ухудшения породного состава лесного фонда. В Богучанском и Чунском лесхозах доля хвойных составляет 57-59% всех покрытых лесом земель. Доля мягколиственных пород продолжает увеличиваться.

###### Охрана лесов от пожаров

Средний класс природной пожарной опасности в целом по району равен 3,2, что определяет высокую вероятность возникновения низовых и верховых лесных пожаров в периоды пожарных максимумов.

Средняя продолжительность пожароопасного сезона составляет 102 дня.

На основании пирологической характеристики земель лесного фонда, существующей дорожно-транспортной сети, экономических возможностей района лесоустройство предусматривает следующее лесопожарное районирование:

район наземной охраны –372,4 тыс.га (7,0% площади лесхоза);

район авиационной охраны – 4212,2 тыс.га (79,5% площади лесхоза);

комбинированный район наземной и авиационной охраны – 581,1 тыс. га (11,0%);

район космической охраны – 131,2 тыс. га (2,5%).

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы: предупреждающие возникновение лесных пожаров; ограничивающие их распространение и организационно-технические лесоводственные мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесного фонда и снижающие опасность возникновения пожаров.

Лесозаготовительные предприятия (арендаторы) и другие лесопользователи, работающие на территории района, должны быть в обязательном порядке обеспечены противопожарным оборудованием и средствами пожаротушения по действующим нормам, введённым в действие Приказом Рослесхоза от 29.10.93г. № 290.

###### Лесозащита

Таблица 1-19 Ежегодный объем необходимых лесозащитных мероприятий на территории Богучанского района.

| № п/п | Мероприятия | Единица измерения | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лесопатологический мониторинг | га | 97235,0 |
|  | Рекогносцировочный надзор за сосновым и сибирским шелкопрядом, сосновой пяденицей и совкой, шелкопрядом – монашенкой | га | 15426,0 |
| 2. | Опыливание и опрыскивание питомников | га | 22,5 |
| 3. | Наземные истребительные меры борьбы | га | по необходимости |
| 4. | Почвенные раскопки | ямы | 2162 |
| 5. | Протравливание семян | кг | 2349 |
| 6. | Биологические меры борьбы: |  |  |
|  | Изготовление и вывешивание гнездовий | шт. | 500 |
|  | Ремонт гнездовий | шт. | 230 |
|  | Огораживание муравейников | шт. | 150 |
|  | Расселение муравейников | шт. | 40 |
|  | Изготовление кормушек для птиц | шт. | 290 |
| 7. | Организационно - хозяйственные мероприятия |  |  |
|  | Организация уголков защиты при лесничествах | шт. | 21 |
|  | Устройство аншлагов, вывешивание плакатов по лесозащите | шт. | 187 |

Анализ выполнения необходимых лесохозяйственных мероприятий в Богучанском районе показал, что работы выполняются не в полном объеме. Фактические затраты составляют не более 20% от необходимых по лесоводственным требованиям.

Результатом недостаточного внимания на протяжении долгих лет к состоянию и воспроизводству лесного фонда может стать снижение запасов сырья (как по количеству, так и по качеству), а также невозможность поддержания экологических функций лесных насаждений, что в перспективе может быть более важно, чем наличие сырьевых ресурсов.

Выводы

Богучанский район обладает уникальными запасами лесосырьевых ресурсов. Наиболее доступные ресурсы находятся под угрозой истощения ввиду интенсивных лесозаготовок, частых лесных пожаров, недостаточного объема лесовосстановительных и лесозащитных мероприятий;

Для развития лесосырьевой базы необходимо строительство сети лесовозных дорог,

Для поддержания высокого лесосырьевого потенциала района в долгосрочной перспективе необходимо обеспечение естественного возобновления лесных ресурсов путем неистощительного лесопользования, включая комплексное использование лесосеки, своевременные лесовосстановительные мероприятия и другие действия.

## Ландшафтная структура. Характеристика основных природных комплексов

##### Физико-географическое районирование

Неоднородный рельеф, наличие многолетнемёрзлых грунтов и резкие перепады температур сформировали своеобразную физико-географическую и ландшафтную структуру района.

На территории Богучанского района выделяются три основных физико-географические зоны:

на севере района - Заангарское плато со среднетаёжными мелколиственными и светлохвойными лесами.

на северо-западе – Енисейский кряж с горнотаёжными мелколиственными, светлохвойными и темнохвойными лесами.

центральная и южная часть района – Приангарское плато с южнотаёжными мелколиственными и светлохвойными лесами.

Появление среднетаёжной растительности обуславливается высотной поясностью на правом берегу реки Ангары.

##### Ландшафтное районирование

Согласно классификации предложенной А.Г.Исаченко / «Ландшафты СССР» Л: 1985/, территория Богучанского района расположена в зоне бореальных (таёжных) резко и крайнеконтинентальных южно-таёжных ландшафтов.

Ландшафты левобережной части реки Ангары относятся к возвышенным эрозионным пластовым равнинам на мезозойских терригенных отложениях. Сложены юрскими галечниками, конгломератами, песками, глинами и аргиллитами (реже меловыми песчано-глинистыми породами). Водоразделы (200-600 метров), покрытые маломощным элювием, местами пологоволнистые, заболоченные, местами грядово-холмистые, расчленены глубоко врезанными речными долинами. В средней тайге (образовавшейся под воздействием высотной поясности) преобладают травяно-брусничные лиственничники, иногда с елью, нередко (на суглинистом элювии) заболоченные. На песчаных грунтах встречаются сосняки, в долинах ерники, осоково-вейниковые кочкарные луга и сфагновые болота. На юге района - южнотаёжные ландшафты представленные елово-пихтовыми черничными и травяно-зеленомошными лесами. На сухих склонах – сосняки, много вторичных берёзовых и осиново-берёзовых лесов. Вторичные мелколиственные леса активно распространены на выгоревших территориях.

Левобережная (южная) тайга в силу орографических и климатических особенностей более благоприятна для ведения сельского хозяйства, нежели северная часть района. Лесозаготовка в больших объёмах, из-за интенсивности проведения в предыдущие годы, малоперспективна. Большинство коренных ландшафтов на данный момент нарушено хозяйственной деятельностью человека. Южная тайга благоприятна для развития промыслового туризма.

Правобережная часть Богучанского района представлена возвышенными ступенчатыми глубоко расчленёнными плоскогорьями древних платформ на верхнепалеозойских терригенных породах. Появление данных ландшафтов приурочено к Тунгусской синеклизе. Отложения триаса представлены туфопесчаниками и туфоаргиллитами. Поверхность высотой 300-500 метров, пологохолмистая, иногда грядовая, с останцовыми холмами, часто заболочена. Развита солюфикация, встречаются каменные россыпи.

На севере района преобладают редкостойные лиственничники, местами с елью. В районе Енисейского кряжа лиственнично-еловые мохово-кустарничниковые леса. Южнее к реке Ангаре характерны сосново-лиственичные леса на песчаном делювии. В долинах – ерники, сфагновые болота, приречные заросли кустарников (ива, кустарниковая ольха, черёмуха, рябина). В зоне южной тайги (на пониженных территориях) преобладают сосново-лиственничные голубично-богульниково-зеленомошные леса.

К особо ценным породам можно отнести сосну, которая в пределах Приангарья имеет уникальную древесину. На данный момент ангарская сосна активно используется для нужд мебельного производства и интенсивно вырубается.

С точки зрения хозяйственного использования правобережная тайга может использоваться для нужд лесозаготовки, при условии проведения лесовосстановительных работ.

Сельское хозяйство ограничено наличием многолетней мерзлоты.

Отсутствие крупных промышленных предприятий, наличие коренных ландшафтов, обилие промысловых видов животных, создаёт предпосылку для использования средней тайги в целях рекреации.

Выводы

На территории Богучанского района преобладают бореальные (таёжные) ландшафты.

Из-за активного хозяйственного использования в целях лесозаготовки нарушено большинство коренных ландшафтов, особенно в южной и центральной части района. Этот факт подтверждает необходимость создания новых ООПТ (см. раздел «ООПТ»).

К особо ценным породам можно отнести ангарскую сосну, которая к тому же является основой породой для лесозаготовки.

## Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, а также изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

На территории Богучанского района расположен действующий комплексный заказник: «Богучанский».

Заказник образован в 2004г. в целях сохранения в естественном состоянии коренных (эталонных) высокопроизводительных лесов подтаежной зоны южной тайги Среднесибирского плоскогорья, значительно сокративших свой ареал в результате крупномасштабных сплошных вырубок и создания крупных водохранилищ, а также охраны и воспроизводства охотничье-промысловых видов животных, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животных и растений, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях.

Заказник расположен на землях лесного фонда и состоит из двух участков - Пуньского и Кажимского. Общая площадь территории заказника - 201,166 тыс. га. Деятельность заказника и режим природопользования регламентируется Законом Российской федерации «Об особо охраняемых природных территориях» и Постановлениями губернатора Красноярского края.

Для сохранения природных ландшафтов, защиты мест обитания (произрастания) редких видов растений и животных, включенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края, на территории Богучанского района предусмотрено расширение сети комплексных заказников краевого значения. На основании Постановления N 341-П от 02.11.2006 «Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015 года» на границе с Кежемским районом зарезервирована территория для организации биологического заказника «Чадобецкий».

Планируемый биологический заказник «Чадобецкий» - долинный водно-болотный комплекс правобережья реки Ангары с сосново-лиственничными лесами южной тайги площадью 28,4 тыс. га. На его территории растут редкие виды растений, обитают ценные породы рыб, а также редкие виды животных - соболь, лось, лесной северный олень.

Других категорий особо охраняемых природных территорий в Богучанском районе нет.

# Характеристика земельного фонда

Богучанский район входит в состав Восточной части Нижне-Ангарского внутрикраевого региона Красноярского края.

Согласно Закону Красноярского края №13-3104 от 25.02.2005г. «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Богучанский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» утверждены и согласованы границы района.

Административным центром Богучанского района является  село Богучаны. В районе насчитывается 18 сельских муниципальных образований с утвержденными границами и одна межселенная территория, на которой расположены 3 деревни: Заимка, Каменка и Прилуки.

| Наименование | Площадь административного центра поселения | Площадь поселения |
| --- | --- | --- |
| с. Богучаны | 990,2 | 10314,4 |
| п. Ангарский | 333,2 | 15643,0 |
| п. Артюгино | 117,9 | 8120,6 |
| п. Беляки | 37,8 | 16366,3 |
| п. Говорково | 84,4 | 15072,9 |
| п. Красногорьевский | 343,8 | 6316,7 |
| п. Манзя | 291,0 | 14687,7 |
| п. Невонка | 148,2 | 5856,9 |
| п. Нижнетерянск | 42,2 | 1206,3 |
| п. Новохайский | 130,4 | 15533,0 |
| п. Октябрьский | 644,4 | 10274,5 |
| д. Осиновый Мыс | 261,1 | 2629,4 |
| п. Пинчуга | 343,7 | 21624,1 |
| п. Таежный | 432,5 | 9678,0 |
| п. Такучет | 143,1 | 81335,5 |
| п. Хребтовый | 127,1 | 10796,0 |
| с. Чунояр | 362,9 | 8617,3 |
| п. Шиверский | 105,0 | 9404,9 |
| Всего | 4938,9 | 263477,5 |

Площадь земель поселений составляет 263477,5 га (около 5%) территории района. Остальную площадь примерно 95% занимает межселенная территория.

В настоящее время в Богучанском районе все земли по категориям земель распределены следующим образом (Таблица 2-1  Распределение земельного фонда района по категориям земель на 01.01.2008г. (по форме 22-2)):

5234 га - земли населённых пунктов,

36 280 га - земли сельскохозяйственного назначения.

2875 га – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи .... и земли иного специального назначения,

6 га - земли особо охраняемых территорий и объектов,

5293646 га - земли лесного фонда,

57149 га - земли водного фонда,

3316 га - земли запаса.

Таблица 2-1  Распределение земельного фонда района по категориям земель на 01.01.2008г. (по форме 22-2)

| Категории земель | Общая площадь, га | Структура, % | Сельхозугодия, га | из них пашня, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли сельхоз. назначения | 36280 | 0,67 | 20502 | 9373 |
| Земли населённых пунктов | 5234 | 0,10 | 1349 | 1349 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ...и земли иного специального назначения | 2875 | 0,05 | 0 | 0 |
| Земли особо охраняемых территорий | 6 | 0,0001 | 0 | 0 |
| Земли лесного фонда | 5293646 | 98,06 | 2492 | 251 |
| Земли водного фонда | 57149 | 1,06 | 0 | 0 |
| Земли запаса | 3316 | 0,06 | 76 | 76 |
| Итого земель в административных границах | 5398506 | 100,0001 | 24419 | 11049 |

Рисунок 2-1

Таблица 2-2 Распределение земельного фонда района по угодьям на 01.01.2008г., (по форме 22-2)

| № п/п | Наименование угодий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь | 5398506 | 100 |
| 1 | Всего сельхозугодий, | 24419 | 0,45 |
| 1.1 | в т.ч.: пашня | 11049 | 0,2 |
| 1.2 | многолетние насаждения | 232 | 0,004 |
| 1.3 | сенокосы | 11067 | 0,21 |
| 1.4 | пастбища | 2071 | 0,04 |
| 2. | Лесные земли, | 5192462 | 96,18 |
| 2.1 | в т.ч.: покрытые лесами | 4949123 | 91,67 |
| 2.2 | не покрытые лесами | 243339 | 4,51 |
| 3. | Под древесно-кустарниковой растительностью | 11 | 0,0002 |
| 4. | Под водой | 66110 | 1,22 |
| 5. | Земли застройки | 5267 | 0,975 |
| 5.1 | В т.ч.: занятые промышленными сооружениями | 2444 | 0,045 |
| 6. | Под дорогами | 14041 | 0,26 |
| 6.1 | в т.ч.: грунтовыми | 11954 | 0,22 |
| 7. | Болота | 90861 | 1,68 |
| 8. | Нарушенные земли | 95 | 0,0017 |
| 9. | Прочие земли | 5203 | 0,096 |

Основная доля сельхозугодий сосредоточена в категории земель сельскохозяйственного назначения и составляет по всему району 0,37%, на территории поселений в черте населенных пунктов – 0,02%, на землях лесного фонда – 0,05%.

Рисунок 2-2

Рисунок 2-3

По наличию обрабатываемых сельхозугодий в районе можно выделить Богучанское  сельское поселение, на землях которого обрабатывается 317 га пашни, Таежинское – 163 га, Красногорьевское – 111 га.

Основная площадь лесных земель находится на землях лесного фонда и составляет 96,18% от всей территории района. Лесные земли, не переданные в гослесфонд после реорганизации совхозов и переданных в ведение сельских поселковых администраций, составляют 11919 га, из них покрытые лесом – 10107 га, не покрытые лесом – 1812 га. Площадь древесно-кустарниковой растительности, не входящей в лесной фонд составляет 11 га, под водой – 227 га, прочие – 1405 га, под болотами – 2196 га, под застройками – 20 га.

Согласно постановлению Администрации Красноярского края № 189 от 29.07.2005 г. кадастровая стоимость 1 гектара лесных земель в составе лесного фонда составляет 1270 рублей.

Фонд перераспределения района составляет 5275 га, из них 1843 га сельскохозяйственных угодий (1316 га пашни, 459 га сенокосов и 68 га пастбищ), 176 га лесных земель, 20 га - земли застройки, 227 га - под водой, 2168 га – болот, 841 га – прочих земель.

Площадь невостребованных земельных долей в районе составляет 580 га. Согласно Закону Красноярского края от 23.06.2005г. № 15-3572 поселения - п.Таежный и п.Октябрьский отнесены к категориям сельских населенных пунктов.

На территории Богучанского района располагается туристическая база «Ольга» и база отдыха предприятия «Скорпион», земли которых относятся к землям особо охраняемых природных территорий и занимают площадь 6 га.

Реки Ангара, Чуна, Бирюса относятся к землям водного фонда, их площадь давно не инвентаризировалась и отдельных материалов по вычислению площадей рек не существует.

Прочие земли составляют 5203 га, из них земель лесного фонда – 2916 га, земель запаса – 789 га, земель промышленности, транспорта – 13 га, земель поселений – 80 га, земель сельхозназначения – 1405 га.

Земли сельскохозяйственного назначения занимают незначительную часть и составляют 0,67% от всей площади района. Они находятся в пользовании граждан и организаций. Данные приводятся в Таблица 2-3 «Наличие земель сельскохозяйственного назначения» и Таблица 2-4  Распределение земель района по собственникам на 01.01.2008г.,
(по форме 22-1), га».

Таблица 2-3 Наличие земель сельскохозяйственного назначения

| Земли сельскохозяйственного назначения Богучанского района | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Наличие земель у предприятий, организаций и др., занимающихся производством сельскохозяйственной продукцией (по форме № 22-3, 4-организации), всего, из них: | 5915 | 100 |
| хозяйственные товарищества и общества | 4308 | 72,83 |
| государственные и муниципальные унитарные предприятия | 1600 | 27,05 |
| прочие предприятия, организации и учреждения | 7 | 0,12 |

Рисунок 2-4

В настоящее время на территории района проводятся сделки с землей и перерегистрация земельных участков предприятий в собственность или аренду.

Вопросы предоставления земельных участков в пользование гражданам и юридическим лицам из земель сельскохозяйственного назначения осуществляются в соответствии с Земельным кодексом РФ, Законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения, другими федеральными законами, а также законом о регулировании земельных отношений в Красноярском крае.

Таблица 2-4  Распределение земель района по собственникам на 01.01.2008г.,
(по форме 22-1), га

| Наименование показателей | В собственности |
| --- | --- |
|  | граждан | юридических лиц | государственной и муниципальной | Российской федерации |
| Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 3468 | 381 | 32431 | 0 |
| Фонд перераспределения земель | 0 | 0 | 5275 | 0 |
| Земли населённых пунктов | 417 | 45 | 4772 | 15 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи...и земли специального назначения | 0 | 70 | 2805 | 688 |
| Земли особо охраняемых территорий и их объектов | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Земли лесного фонда | 0 | 0 | 5293646 | 0 |
| Земли водного фонда | 0 | 0 | 57149 | 0 |
| Земли запаса | 0 | 0 | 3316 | 0 |
| Всего | 3885 | 496 | 5394125 | 703 |

Из земель сельхозназначения в собственности у граждан имеются земельные участки общей площадью 497 га, садоводства и садоводческие объединения - 232 га.

Из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, гражданам, занимающимся сенокошением и выпасом скота, предоставлена территория для пользования площадью 22612 га, для ЛПХ – 487 га, для крестьянских (фермерских) хозяйств - 881 га

Таблица 2-5  Распределение земель сельскохозяйственного назначения по гражданам, (по форме 22-3) на 01.01.2008г.

| Пользователи земель | Площадь, га |
| --- | --- |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 1262 |
| ЛПХ | 487 |
| Садоводы и садоводческие объединения | 232 |
| Граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота | 22612 |
| Граждане, собственники земельных участков | 497 |
| Наличие земель у граждан в собственности и в аренде, всего: | 25090 |

Согласно Докладу о состоянии и использовании земельного фонда Богучанского района по состоянию на 01.01.2008г. на территории района зарегистрировано право собственности за Российской Федерацией на земельный участок, расположенный в селе Богучаны по ул. Ленина, дом 3 на площади 0,08 га, предоставленный в постоянное пользование ГУ «Красноярский краевой фонд социального страхования», 15 га за государственным предприятием Сибаэронавигация.

За гражданами по состоянию на 01.01.2008 г. зарегистрировано право собственности на землях поселений на площади 335 га для личного подсобного хозяйства и 68 га для индивидуального жилищного строительства, кроме того, 14 га приобретено гражданами в собственность за плату для предпринимательской деятельности и 45 га выкуплено юридическими лицами для производственных нужд.

С 1998 года в Красноярском крае проводится государственная кадастровая оценка земель. Она служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а также для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий проведена на площади - 13995 га в 1998-1999 годах институтом «ВостсибНИИгипрозем» и составляет 396 рублей за один гектар сельскохозяйственных угодий независимо от их расположения.

Государственная кадастровая оценка иных земель сельскохозяйственного назначения составляет 396 рублей за один гектар сельскохозяйственных угодий независимо от их расположения (утверждён постановлением Совета администрации Красноярского края от 20 декабря 2005 года за № 333-П).

Таблица 2-6  Средние значения показателей кадастровой стоимости земель поселений Богучанского района (руб./кв.м)

| № п/п | Вид функционального использования земель | Кадастровая стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки | 47,13 |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 9,51 |
| 3 | Земли садоводческих объединений граждан | 8,10 |
| 4 | Земли гаражей и автостоянок | 61,27 |
| 5 | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса | 75,22 |
| 6 | Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами | 46,14 |
| 7 | Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи | 30,27 |
| 8 | Земли под административно-управленческими и общественными объектами, земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 66,31 |
| 9 | Земли под военными объектами | 19,87 |
| 10 | Земли под зданиями (строениями) рекреации | 7,13 |
| 11 | Земли под сельскохозяйственными зданиями (строениями) и сельскохозяйственные угодья | 6,27 |
| 12 | Земли под лесами в поселениях, под древесно-кустарниковой растительностью, не входящими в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) | 6,61 |
| 13 | Земли под обособленными водными объектами, находящимися в муниципальной собственности | 7,34 |
| 14 | Прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях и земли - резерв) | 6,46 |

В настоящее время ведение государственного земельного кадастра на территории Богучанского района осуществляется через структурное подразделение Управления Роснедвижимости по Красноярскому краю (Территориальный отдел № 9 Богучанский район). Работы по государственному мониторингу земель в районе ведутся только на уровне кадастрового учета земельных участков, без их качественных характеристик.

Почвенное обследование земель бывших совхозов проводилось только в 1980 - 1981 годах. Геоботанических, агрохимических и других видов обследований в районе в последнее время не проводилось.

По району отсутствует государственная программа по своевременному выявлению изменений в состоянии земель, оценка этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об устранении негативных процессов. Отсутствует государственная поддержка сельхозпроизводителей. По этой причине сельхозугодия деградируют, подвергаются ветровой и водной эрозии. Из года в год ухудшается культуротехническое состояние сельскохозяйственных угодий земельного фонда района. Пахотные угодья используются не рационально, либо вообще не используются, зарастают сорняками, кустарником, мелколесьем. Данных по количественному и качественному использованию сельскохозяйственных земель не имеется. Сельхозпроизводители из-за плохой материально-технической обеспеченности прекратили свою деятельность.

Зачастую на территории района происходит самовольное занятие земельных участков, использование их без правоустанавливающих документов, использование земельных участков не по целевому назначению, самовольная переуступка прав на земельный участок. Одной из причин, понуждающих предприятия, частных предпринимателей самовольно занимать земельные участки, является несовершенство законодательной базы. Так за период 1997 года по настоящее время отвод земельного участка осуществлен только тремя предприятиями, у остальных - материалы по отводу «ходят по замкнутому кругу».

Выводы

В настоящее время Богучанский район является одним из привлекательных центров промышленного развития Нижнего Приангарья, где основной площадкой является Богучано-Таежинский промышленный узел.

На основе района планируется развитие строительного комплекса, алюминиевой, газоперерабатывающей, газо-химической и целлюлозной промышленности.

Планируемое развитие территории района внесет изменения в баланс земель.

В настоящее время имеющиеся земли сельскохозяйственного назначения занимают лишь малую долю – менее 1% (0,67%) от всей территории земель района. По предварительной комплексной оценке территории помимо имеющихся земель сельхозназначения наиболее благоприятные участки для развития сельского хозяйства выделены в южной части района на левобережье реки Ангары. Здесь могут быть использованы участки в пределах пологих склонов реки. В настоящее время эти территории относятся к землям лесного фонда.

В перспективе необходимо сохранять имеющийся сельскохозяйственный потенциал земель, повышать плодородие почв путем проведения необходимых мероприятий, а также при необходимости разрабатывать наиболее перспективные и пригодные для использования в сельском хозяйстве земельные участки.

Неизбежно произойдут изменения в балансе земель населенных пунктов.

Учитывая существенное снижение численности, за счет оттока трудовых ресурсов, к не перспективным и предлагаемым к закрытию относятся деревни Заимка, Иркинеево, Бедоба, Гольтявино, Каменка, Малеево, поселок Кежек. Проектом будет предложено закрыть данные поселки, а земли населенных пунктов перевести в земли запаса или другую категорию по мере определения назначения данных территорий.

Также изменения коснуться деревни Ярки.  В связи с размещением на ее территории Богучанского лесопромышленного комплекса планируется полное расселение и вынос селитебных территорий за существующую черту данного населенного пункта. В перспективе при реализации проекта земли деревни Ярки следует перевести в земли промышленности и в случае необходимости изъять дополнительно участки из земель лесного фонда под проектируемый ЛПК.

Ликвидация неперспективных населённых пунктов в районе не приведёт к изменению структуры муниципального устройства района, а может привести лишь к уменьшению территории населенных пунктов в границах соответствующих поселений.

В основном, увеличение территории и изменение границ произойдет в следующих населенных пунктах: Богучаны, Таежный, Ангарский, Новохайский. В Красногорьевском сельском поселении планируется внести изменения в границы населенных пунктов путем объединения поселков Гремучий и Красногорьевский и увеличения их площади. Увеличение границ земель населенных пунктов произойдет в существующей черте поселений, за исключением Таежинского сельсовета. Относительно Богучанского сельсовета: в случае невозможности проживания на существующей и запроектированной территории населенного пункта выявлена резервная  площадка для села Богучаны, которая выходит за черту Богучанского сельского поселения.

В перспективе увеличение земель населенных пунктов района произойдет за счет земель лесного фонда. В дальнейшем рекомендуется перевести необходимую площадь земель лесного фонда в земли населенных пунктов и, где это необходимо (Таежинский и Богучанский сельсоветы) увеличить черту поселений.

Изменение в балансе земель промышленности произойдет за счет территорий, отведенных под промышленные площадки. С 2007г. ведется строительство алюминиевого завода близ посёлка Таёжный на землях лесного фонда (по предоставленным картографическим материалам Роснедвижимости по Красноярскому краю в настоящее время территория алюминиевого завода находится на землях лесного фонда).

В данное время ведется работа по окончательному выбору промышленных площадок под строительство новых предприятий: алюминиевой, газоперерабатывающей, газо-химической и целлюлозной промышленности, а также строительного комплекса.

В перспективе увеличение земель промышленности произойдет за счет участков земель лесного фонда, отведенных под промплощадки.

На баланс земель транспорта повлияет строительство совмещённого автодорожного и железнодорожного моста через реку Ангара в районе деревни Ярки, развитие железнодорожной линии от станции Карабула (посёлок Таёжный) до села Богучаны,  реконструкция автодороги краевого значения Канск-Абан-Богучаны, а также строительство Северо-Сибирской железной дороги по правому берегу реки Ангары.

В целях максимально эффективного использования земель района необходимо осваивать и использовать земли запаса поселений, не имеющих в данное время четкого функционального назначения.

# Архитектурно-планировочная организация территории

## Современное использование территории

Богучанский муниципальный район расположен в восточной части Красноярского края в среднем течении реки Ангары. На западе район граничит с Мотыгинским районом, на севере - с Эвенкийским районом, на востоке - с Кежемским районом, на юге - с Тасеевским, Абанским и Нижне-Ингашским районами. Территория - 53985 км2. Население (на 01.01.2007) – 48,9 тыс. чел. По численности населения это второй сельский район в крае. Плотность населения - 0,9 чел/км2. Характер расселения – долинный редкоочаговый, основная часть населения живет в поселках по берегам реки Ангары. Районным центром является село Богучаны, которое основано в 1642 году казаками.

Важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры района является транспорт, представленный всеми видами: железнодорожным, воздушным, автомобильным. Ближайшая железнодорожная станция Карабула находится на расстоянии 45 км до районного центра. В селе Богучаны имеется аэропорт. Расстояние от районного центра до Красноярска 571 км.

Железнодорожный транспорт представлен частью ветки ст. Решеты - ст. Карабула (ст. Такучет, ст. Новохайская, ст. Чунояр). Из 257 км этой ветки 110 км приходится на Богучанский район. Дорога ст. Решеты – ст. Карабула не электрофицированная, однопутная. Пропускная способность железнодорожной ветки около 2,5 млн. тонн в год (в сторону ст. Карабула).

Главной дорогой, связывающей район с центральными районами края, является технологическая автодорога Канск-Абан-Богучаны, краевого значения с грузооборотом 382 млн.т./км. В настоящее время ведется ее реконструкция и строительство отдельных новых участков дороги в рамках реализации 1 этапа инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья».

Анализ территориальных ресурсов района и предварительная оценка возможностей перспективного градостроительного развития выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

Район расположен на территории, приравненной к районам Крайнего Севера. Суровость климата, специфика природных условий оказывают влияние на характер расселения, условия и стоимость проживания.

Согласно природно-климатического районирования территории Российской Федерации по уровню природной комфортности/дискомфортности по условиям проживания, территория района относится к дискомфортной и относительно дискомфортной зонам. В следствии дискомфортности проживания, территории севернее правобережья реки Ангара на 10-20 км отнесены к зоне преимущественно вахтового типа проживания.

Инженерно-строительные условия на большей части территории характеризуются как сложные. Рельеф территории района неоднороден, расчленен густой сетью логов, долинами рек,  ручьями, водоразделы которых образуют плоские крупные увалы.

Установлено, что на данной территории оптимальными для размещения промышленных предприятий и жилищного строительства являются площадки, приуроченные к плоским вершинам, верхним и средним частям склонов, причём для строительства посёлков оптимальными являются склоны юго-восточных и отчасти южных и восточных экспозиций.

Для  локальной оценки инженерно-строительных условий освоения территории  была  составлена аналитическая карта масштаба 1:200000 с детализацией отдельных участков в масштабе 1:100000  на базе имеющейся топоосновы и материалов геологической карты масштаба 1:200000.

На карте по отметкам рельефа выделены поверхности плоских водоразделов с учетом их высоты, склоны с учетом уклона поверхности, долины рек, лога и заболоченные участки.

Долины рек, лога и болота, а также склоны с уклоном более 20%, отнесены к территориям неблагоприятным для застройки. К этой же категории отнесены территории высоких водоразделов со сложным рельефом (выше 400м). Значительная часть территории не подлежит застройке в связи с учетом расположения площадей месторождений полезных ископаемых.

Склоны с уклоном рельефа от 10% до 20%, в том числе борта речных долин со   сложной конфигурацией поверхности,  заболоченные участки  отнесены к территориям  мало пригодным для застройки.

Склоны и поверхности речных террас с уклоном рельефа менее 10% и поверхности плоских водоразделов с высотой менее 400 м отнесены к территориям условно благоприятным для застройки.

Таким образом, с учетом рельефа на большей части территории  могут быть выделены участки в разной степени пригодности для освоения. Помимо рельефа факторами,  ограничивающими возможности освоения, являются развитие карста, процессы солифлюкции и криогенные процессы,  образование оползней, локальная трещиноватость пород, обусловленная тектоническими факторами. Интенсивность проявления этих негативных процессов  на выбранных участках должна оцениваться отдельно.

Природоохранные ограничения на использование земель действуют на территориях особо охраняемых природных территорий. На территории района расположен действующий комплексный заказник: «Богучанский».

Деятельность заказника и режим природопользования регламентируется Законом Российской федерации «Об особо охраняемых природных территориях» и Постановлениями губернатора Красноярского края.

Для сохранения природных ландшафтов, защиты мест обитания (произрастания) редких видов растений и животных, включенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края, на территории района предусмотрено расширение сети комплексных заказников краевого значения – организация комплексного заказника «Чадобецкий».

## Планировочное развитие территории.

Богучанский муниципальный район на современном этапе развития является одним из центров инвестиционной активности формируемого промышленного района Нижнее Приангарье и всего Красноярского края.

Исходя из этого, построение прогноза динамики численности населения Богучанского района на перспективу основывается на предположении о значительном экстенсивном и интенсивном развитии лесного комплекса, а также на диверсификации его экономики – строительстве новых предприятий: алюминиевой, газоперерабатывающей, газохимической и целлюлозной промышленности, а также строительного комплекса.

Также за счет средств инвестиционного фонда РФ с 2007г. ведется реконструкция круглогодичной автотрассы от п. Абан до с. Богучаны и г. Кодинска, запланировано строительство совмещённого, авто- и железнодорожного мостового перехода через реку Ангара в районе деревни Ярки, достройка железнодорожной линии от ст. Карабула (п. Таёжный) до села Богучаны. В перспективе ожидается строительство Северо-Сибирской железной дороги по правому берегу реки Ангары, которая свяжет между собой районы Нижнего Приангарья.

В 2007г. уже начато строительство алюминиевого завода близ п. Таежный. На данный момент нет окончательного выбора промышленных площадок под развертывание промышленного строительства в сфере газопереработки и газохимии.

Данные проектные мероприятия потребуют значительно увеличить количество трудовых ресурсов района и изменят систему его расселения.

Планировочная организация территории базируется на комплексном развитии промышленных территорий и перераспределении селитебных территорий. Проектом принимается приоритетное развитие промышленных функций вдоль основной оси железной дороги Карабула-Ярки-Ангарский-СевСиб. Основное назначение территории между деревней Ярки и селом Богучаны предусматривается для развития лесопромышленной и транспортно-логистической зоны регионального уровня.

В этих целях проектируется система инженерно- и транспортно- подготовленных площадок вдоль железнодорожной линии Карабула – Ярки, меридиональной ориентации, для размещения предприятий лесопромышленного комплекса (целлюлозного комбината, завода МДФ и пр.), транспортных, строительных компаний. В перспективе данная промышленная зона будет иметь возможность развития активных производственных связей с правобережными промышленными зонами благодаря дальнейшему выходу железной дороги на правый берег реки Ангара, соединения с проектируемой трассой магистральной Северо-Сибирской железной дороги. Вместе с тем, планировочное развитие промышленной зоны имеет ограниченные территориальные ресурсы, которые оцениваются на уровне 1500 га.

В результате гидроэнергетического строительства на реке Ангара часть прибрежных территорий окажутся под влиянием зоны затопления и подтопления Мотыгинской ГЭС. В зону подтопления попадает низменная площадка проектируемого Богучанского ЛПК и некоторые постройки села Богучаны, деревни Каменка, поселков Манзя, Нижнетерянский, Ангарский, Артюгино и незначительно Пинчуга. Также существенно пострадает улично-дорожная сеть данных населенных пунктов и отдельные участки сети межпоселенческих автомобильных дорог. Взаимоувязанное расположение, необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории, условия эксплуатации ГЭС и ЛПК должны быть определены уполномоченными государственными органами при участии компаний-инвесторов РусГидро и Краслесинвест.

Формирование системы производственных территорий на правом берегу реки Ангара будет связано со строительством Северо-Сибирской железной дороги, которая является основной широтной планировочной осью и проектируемой системой магистральных трубопроводов, идущих в меридиональном направлении. Освоение правобережной части района будет связано также с постройкой моста через реку Ангара, строительством и реконструкцией автомобильных дорог Ангарский-Куюмба-Байкит, Ангарский-Гремучий-Красногорьевский-Шиверский-Хребтовый, сети лесовозных дорог, предусмотренных краевыми отраслевыми программами по лесному и нефтегазовому комплексам.

Для вариантов размещения ГПЗ и ГХК наиболее целесообразно рассматривать правобережье, ввиду более поздних проектных сроков указанных инвестиционных проектов. По предварительным данным ОАО Красноярскгазпром, основной вариант размещения ГПЗ и ГХК предполагается в районе Имбинского месторождения (геологические условия для создания хранилищ гелия).

В связи с проектируемой системой промышленных территорий кардинальное изменение претерпевает селитебная структура района. Дальнейшее развитие получит районный центр - село Богучаны, как базовый организационно-управленческий, социально-культурный, обслуживающий центр для восточной части Нижнего Приангарья.

С учетом особенностей рельефа местности развитие селитебной территории села Богучаны возможно в западном направлении. На данной территории предполагается разместить жилой микрорайон для работников ЛПК. По мере роста численности населения и развития жилой застройки в западном направлении, произойдет слияние в единое жилое образование.

С учетом макро- и микроклиматических условий при дальнейшем развитии города Богучаны возможно размещение жилой застройки  в юго-восточном направлении – на высоком южном склоне, вне котловины Ярки-Богучаны, вдоль автодороги Богучаны-Кодинск.

Проектом предлагается развитие промышленной зоны алюминиевого завода с расселением работников завода на базе поселка Таежный. Деревня Карабула попадает в санитарно-защитную зону от данного завода, что требует выноса существующих селитебных территорий деревни. Развитие поселка Таежный предлагается в северо-западном и юго-западном направлениях.

Планировочное размещение правобережных Ельчимской и Имбинской промышленных площадок, практически исключает вредное экологическое воздействие на существующие и проектируемые селитебные территории. При размещении ГПЗ (возможно, и ГХК) на правобережных площадках, потребуется строительство жилого образования численностью от 15 тысяч человек. Городское образование может быть создано на базе поселков Гремучий и Красногорьевский, с отказом от строительства в прибрежной зоне и переходом на высокие отметки рельефа, благодаря чему будет исключено вероятное воздействие Богучанского ЛПК на населенные пункты. При этом, размещение ГПЗ более целесообразно на Имбинской площадке в виду более удобной транспортной доступности.

На базе поселка Ангарский формируется транспортно-обслуживающая зона (строительство совмещенного авто- и железнодорожного моста, переход железной дороги на правый берег реки Ангара). При соединении с СевСибом, будет происходить дальнейшее развитие транспортно-логистической зоны, на стыке федеральной железной дороги и меридиональной ветки Решоты-Карабула-Ярки, что также способствует развитию территории. Поселок получит дальнейшее развитие лесопромышленной функции: будет создан Ангарский лесопромышленный комплекс. Проектом предлагается развитие поселка на более благоприятные в экологическом отношении территории к северу от существующей жилой застройки поселка.

Дальнейшее развитие получает поселок Новохайский за счет расселения рабочего персонала развивающегося угледобывающего предприятия на базе Карабульского угольного разреза. Развитие селитебных территорий предполагается к югу и к северу от существующей застройки, при необходимости дальнейшего развития жилая застройка может располагаться  на новых более благоприятных территориях в восточном направлении за железной дорогой и промышленной площадкой.

Существенное развитие получают правобережные селитебные территории района. Проектом предлагается стабилизация численности населения поселков Нижнетерянск, Артюгино, Беляки, Шиверский, Хребтовый в связи со значительной интенсификацией лесозаготовительной деятельности.

В связи с необходимостью обслуживания проектируемого  лесопромышленного комплекса близ д. Ярки предусматривается формирование  обширной транспортно-логистической зоны. Проектом рассматривается полное расселение и вынос селитебных территорий деревни Ярки, в связи с размещением на ее территории Богучанского лесопромышленного комплекса в составе целлюлозного комбината и завода по производству МДФ. Данные проектные предложения подлежат уточнению, при получении данных по ОВОС ЛПК, проводимого ЗАО «Краслесинвест».

Существенное снижение численности за счет оттока трудовых ресурсов для осуществления лесозаготовительной деятельности на правобережных территориях предполагается в поселках Такучет, Осиновый Мыс, Чунояр, Манзя. К не перспективным, предлагаемым к закрытию относятся деревни Заимка, Иркинеево, Бедоба, Гольтявино, Каменка, Малеево, поселок Кежек.

# Основные направления экономического развития района

## Характеристика экономико-географического положения района

Богучанский район расположен в центральной части Красноярского края, географически относится к территориям Нижнего Приангарья. Район является пятым по площади муниципальным образованием в Красноярском крае, занимая площадь 53,38 тыс. км2 с протяженностью с юга на север 280 км и с запада на восток 230 км. По данным на 01.01.08 года в районе проживает 48,5 тысяч человек. По численности жителей район занимает второе место в Красноярском крае (за исключением городских округов) и первое место среди районов промышленного района «Нижнее Приангарье». Плотность населения составляет 0,9 чел/км2. Расстояние от районного центра с. Богучаны до краевого центра составляет 571 км. На западе район граничит с Мотыгинским районом, на севере - с Эвенкийским районом, на востоке - с Кежемским районом и Иркутской областью, на юге - с Тасеевским, Абанским и Нижнеингашским районами.

Для территории района характерно средне- и мелкоселенное ареальное расселение зоны средней тайги, характер расселения – долинный редкоочаговый. В связи с тем, что хозяйственное становление района во многом было обеспечено развитием лесопромышленного комплекса Нижнего Приангарья, населенные пункты территории имеют относительно высокую людность, так как лесозаготовка в основном велась трудозатратными способами. 14 населенных пунктов имеют численность населения выше 1 тыс. чел., из них 3 насчитывают более 5 тысяч жителей - это Богучаны, Таёжный и Октябрьский. Исторической осью расселения является река Ангара. Вторая ось расселения района сформирована после ввода в строй в 1938г. узкоколейной лесовозной железной дороги Решоты-Карабула. Современная система расселения района функционально связана с основной отраслью экономики - лесозаготовкой. Основные центры расселения района – село Богучаны, поселки Таежный и Октябрьский распределены вдоль основной планировочной оси в направлении с севера на юг. Богучанский и Октябрьский планировочные узлы формируют вокруг себя подсистемы расселения. Поселок Таежный характеризуется менее развитой зоной расселенческого притяжения. Село Богучаны наряду с городами Лесосибирск, Енисейск, Кодинск и поселком Мотыгино является одним из каркасных центров расселения вдоль р. Ангара.

По данным на 2007 год Богучанский район насчитывал 29 сельских населённых пунктов, объединенных в 18 сельских поселений – муниципальные образования второго уровня: Ангарский, Артюгинский, Белякинский, Богучанский, Говорковский, Красногорьевский, Манзенский, Невонский, Нижнетерянский, Новохайский, Октябрьский, Осиновомысский, Пинчугский, Таежнинский, Такучетский, Хребтовский, Чуноярский, Шиверский сельсоветы, и межселенные территории. Столь дробная структура административно-территориального деления района связана с низкой транспортной связанностью между населенными пунктами.

Богучанский район характеризуется низкой степенью освоенности территории – как с расселенческой, так и с хозяйственной точки зрения. Значительные природные ресурсы района определяют дальнейшее развитие территории за счет в основном сырьевого фактора. Крупномасштабное промышленное строительство в рамках значительной части территории района лимитировано климатическими (прежде всего микроклиматическими) особенностями: для территории района характерен резко континентальный климат, по климатическим характеристикам район относится преимущественно к зоне с высоким уровнем потенциала загрязнения атмосферы. Тем не менее, для развития сырьевых отраслей промышленности с незначительной степенью переработки природно-климатические условия не являются значительным ограничением в связи с преимущественно вахтовым освоением подобных ресурсов на территории района.

Основные природные ресурсы территории представлены запасами лесов, также район богат полезными ископаемыми.

Таежный лес района является основным источником доходов территории на протяжении десятилетий. На территории района расположено 7 лесхозов. Лесистость территории составляет 91,5%. Доля эксплуатационных лесов составляет 91,6%. Покрытые лесной растительностью земли в основном представлены хвойными насаждениями – 78,5% , из них сосновые древостои занимают 35,8%. Лесной фонд в пределах Богучанского района распределен крайне неравномерно. Наиболее ценная высокоплотная ангарская сосна в значительном объеме произрастает на правом берегу реки Ангара, где сосредоточено более 65% площади сосновых лесов (Хребтовый, Гремучинский и Терянский лесхозы).

Расчетная лесосека района составляет 13,4 млн. м3, в т.ч. по хвойному хозяйству 11 млн. м3. Использование расчетной лесосеки в районе составляет только 23,7%.

Не менее значимым природным ресурсом на территории региона является фонд полезных ископаемых. В районе известны месторождения топливно-энергетических полезных ископаемых: газа, каменного угля, торфа. Открыты небольшие месторождения металлов: железа, марганца, титана, ванадия, алюминия (бокситов), галлия. В 2007 году были утверждены запасы (по категории С2) уникального комплексного Чуктуконского месторождения, сырьевая база которого представлена железом, марганцем, редкими землями, апатитами.

По данным на 01.01.2007 года запасы крупных и средних месторождений Богучанского района, имеющие промышленное значение, представлены:

- газовыми месторождениями – крупным Агалеевским (запасы по кат. АВС1 = 1,033 млрд.м3) и средним Имбинским (запасы по кат. АВС1 = 1,207 млрд.м3);

- уникальным Чуктуконским месторождением редких земель и ниобия (запасы по кат. С2: P2O5 (6.34%) 24.12 млн.т, Nb2O5-0,039 млн. т., ITR2O3 – 0,48 млн.т., NR2O5 (4/51%)- 16.3млн.т, Lf2O5 (1/15%) - 4.12млн.т, CeO2 (1.64%)- 5.9млн.т, Fe (28.34) – 104млн.т);

- Центральным месторождением бокситов, средним по своим размерам ( запасы по кат. С2 46,8 млн.т.);

- Карабульским месторождением каменного угля (прогнозные ресурсы по кат. Р1 и Р2 = 185,9 млн.т).

Из них в распределенном фонде находиться только Имбинское месторождение.

Из горно-технического сырья известны месторождения глин и суглинков, легкоплавких для кирпича и керамзита, огнеупорных глин, песков для бетона, прочих строительных песков, песчано-гравийных материалов, камней строительных, карбонатных пород для строительной извести, гипсов и ангидритов для алебастра и строительных изделий, грунтов.

Проявления полезных ископаемых представлены в основном нефтью и газом (ведется разведка 5-ти перспективных площадей), каменным и бурым углем, железом, марганцем, титаном.

## Характеристика существующего уровня экономического развития территории

### Общая характеристика

Богучанский район входит в состав промышленного района «Нижнее Приангарье» и относится к территориям с лесоиндустриальной специализацией. Преобладающей отраслью экономики здесь является лесная и деревообрабатывающая, в последнее время все более значительную роль также играет добыча энергетических полезных ископаемых благодаря началу освоения месторождения каменного угля на Карабульском угольном разрезе в 15 км от ст. Кучеткан.

Таблица 4-1  Объемы производства в промышленности и сельском хозяйстве макрорайона по данным статистики за 2006 г

| № п/п | сельскохозяйственное производство | промышленное производство |
| --- | --- | --- |
|  | Объем произведенных товаров, Раздел А-01: Сельское хозяйство, охота, тыс.руб. | вывозка древесины, тыс. куб | Объем отгруженных товаров собственного производства, тыс.руб.- РАЗДЕЛЫ C, D, E: | В т.ч добыча полезных ископаемых (C); тыс. руб |
| 1 | 211 356 | 518,8 | 191 048 |  |

Таблица 4-2  Динамика объемов производства промышленной продукции по МО макрорайона

| Наименование МО | Годы |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 |
|  | тыс.руб. | доля в структуре макрорайона,% | тыс.руб. | доля в структуре макрорайона,% | тыс.руб. | доля в структуре макрорайона,% |
| Богучанский район | 161 589 | 0,9 | 191 048 | 0,8 | 306 312 | 1,1 |
| Всего по краю | 372 827 500 |  | 515 342 100 |  | 633 167 900 |  |
| Доля в крае,% | 4,6 |  | 4,4 |  | 4,4 |  |

В Богучанском районе зарегистрировано 570 предприятий, из них 200 предприятий занимаются заготовкой и переработкой древесины. Среднесписочная численность работников всех организаций в 2006 году составила 14 тыс. человек, что составляет 29% жителей и 56% трудовых ресурсов района и является достаточно низким показателем. При этом в районе наблюдается высокий уровень неофициальной занятости в теневом секторе экономики, представленном незаконной лесозаготовительной деятельностью. По некоторым оценкам уровень такой занятости сопоставим с официальным уровнем занятости.

Средние и крупные предприятия района – это, прежде всего, лесозаготовительные предприятия (Таблица 4-3 Основные предприятия и организации Богучанского района).

Таблица 4-3 Основные предприятия и организации Богучанского района

| Предприятие | Местоположение | Вид деятельности | Текущая занятость (по данным на 05.02.2008), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева |
| ООО "Лессервис" (проходит процедуру банкротства) | Ангарский | Производство пиломатериалов | 65 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
| АО "Кирпичный завод" | Богучаны | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 42 |
| АО " Завод ЖБИ" | Таежный | производство изделий из бетона для использования в строительстве | 51 |
| Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях |
| Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области |
| Шиверский филиал ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | Шиверский | лесозаготовки | 498 |
| ООО "Сибартлес" | Пинчуга | Предоставление услуг в области лесоводства | 395 |
| Нижнетерянский ЛЗУ ЗАО "Новоенисейский ЛХК" | Нижнетерянск | лесозаготовки | 349 |
| Красногорьевский ЛЗУ ЗАО "Новоенисейский ЛХК" | Красногорьевский | лесозаготовки | 260 |
| Гремучинский ЛЗУ ЗАО "Новоенисейский ЛХК" | Гремучий | лесозаготовки | 230 |
| ОАО "Карабулалес" | Таежный | Предоставление услуг в области лесоводства | 189 |
| ООО "Митэк" | Таежный | Лесозаготовки | 126 |
| ООО "Пашутинский ЛПХ" | Хребтовый | Предоставление услуг в области лесоводства | 103 |
| Хребтовский ЛЗУ ЗАО "Новоенисейский ЛХК" | Хребтовый | лесозаготовки | 100 |
| Артюгинский филиал ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" | Артюгино | лесозаготовки | 77 |
| ООО "Дружба" | Такучет | Предоставление услуг в области лесоводства | 66 |
| ООО "Алия" | Гремучий | Лесоводство и лесозаготовки | 63 |
| ООО "Сибирь-СВ" | Таежный | Предоставление услуг в области лесоводства | 60 |
| ООО "Титан" | Таежный | Лесозаготовки | 45 |
| ООО "Миллероволес" | Красногорьевский | Предоставление услуг в области лесоводства | 22 |
| ООО "Сибирьлесэкспорт" | Таежный | Лесозаготовки | 18 |
| ООО "Комлес" | Таежный | Лесозаготовки | 13 |
| ООО "Богучанхимлес" | Богучаны | Предоставление услуг в области лесоводства | 12 |
| ЗАО "Такучетский ЛПХ" | Такучет | Лесозаготовки | 4 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
| Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| ООО "УК "Богучанжилкомхоз" | Богучаны | Производство пара и горячей воды котельными | 1205 |
| Строительство |
| ООО "ПМК-10" | Таежный | Строительство зданий и сооружений | 54 |
| ООО "Стройсервис" | Богучаны | Строительство зданий и сооружений | 7 |
| Транспорт и связь |
| Деятельность прочего сухопутного транспорта |
| БМУП "Районное АТП" | Богучаны | Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию | 88 |

Из списка основных действующих предприятий Богучанского района очевидно, что основной вид экономической деятельности на данной территории – это лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области. При этом, большинство населенных пунктов района имеет всего одно или два крупных (в масштабах района) предприятия. Практически все они осуществляют свою деятельность в рамках лесозаготовительной отрасли. Значительная часть населенных пунктов, не представленных в таблице, утратила свою градообразующую базу, что связано с высокой степенью выработки лесосырьевой базы прилегающих лесных массивов.

Тем не менее, в настоящее время Богучанский район занимает ведущее место в обеспечении древесным сырьем перерабатывающих предприятий Красноярского края и лидирует в Нижнем Приангарье в области лесозаготовительного производства. Район на 50% обеспечивает сырьем ориентированные в основном на экспортные поставки лесопильной продукции предприятия г. Лесосибирск.

Таблица 4-4 Объемы лесозаготовки и вывоза древесины в 2007 год (по крупным и средним организациям)

| Наименование показателей | Вывоз древесины, тыс. плотных куб. метров | Рейтинг по краю | Древесина деловая, тыс. плотных куб. метров | Рейтинг по краю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Богучанский район | 1787,9 | 2 | 399,3 | 2 |
| Всего по краю | 7671,5 |  | 4351,8 |  |
| Доля района в крае, % | 23,3 |  | 9,17 |  |

Среди лесозаготовительных предприятий по численности занятых лидируют филиалы ЗАО "Новоенисейский ЛХК"– 1437 человек в сумме, и филиалы ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" - 575 человек.

Подобное распределение среди отраслей экономики наблюдается и в структуре производства продукции и услуг района. Если ранее в структуре производства района доминировала лесозаготовка, то в 2006 году с созданием управляющей компании Богучанское УМП «Жилкомхоз» объединившей котельные района и прочие объекты жилищно-комунального хозяйства, переданные на основе договоров аренды в управление данного предприятия, структура производства продукции крупными и средними предприятиями изменилась. Если ранее данный вид деятельности отражался в структуре производства предприятий муниципальной формы собственности, то после передачи имущества в управление частной фирме в статистике это событие отразилось в виде роста объемов производства предприятиями частого сектора. Кроме этого, снижение доли лесозаготовительной отрасли в общем объеме производства произошло вследствие запуска проекта по добыче энергетического угля на Карабульском угольном разрезе, где в 2006 году было извлечено 19,5 тыс. тонн каменного угля.

Ниже приведена диаграмма, характеризующая структурные сдвиги в производстве основных видов продукции и услуг Богучанского района ().

Рисунок 4-1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям за 2006 год составил 949 млн. рублей.

Ключевой отраслью экономики района на сегодня является лесопромышленный комплекс.

Богучанский район по запасам древесины находится на втором месте в Красноярском крае после Енисейского района. Главным рынком сбыта заготавливаемой древесины являются предприятия г. Лесосибирск. В незначительных объемах осуществляются поставки древесины средним и мелким деревообрабатывающим предприятиям района. На территории Богучанского района перерабатывается менее 5% заготавливаемого леса, осуществляется производство пиломатериалов низкой степени обработки. В целом, уровень развития деревообрабатывающей отрасли в районе можно охарактеризовать как низкий, о чем свидетельствует незначительная доля обработки древесины в структуре производства товаров и услуг крупными и средними предприятиями района.

Лесозаготовительная отрасль района в последние годы претерпела существенные преобразования. Так, в целях оптимизации расходов лесосибирскими предприятиями (ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» и ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс») была проведена реорганизация структуры сети основных лесозаготовительных предприятий. Все лесосплавные предприятия Богучанского района прошли стадию банкротства, в результате которой самостоятельные предприятия, ранее зарегистрированные на территории района, стали филиалами лесосибирских предприятий, что, с одной стороны, привело к некоторому сокращению рабочих мест на предприятиях, но, с другой стороны, произошло финансовое оздоровление ранее малоэффективных компаний.

Недостаточное наличие рабочих мест, низкий уровень заработной платы и установление закупочных цен на уровне ниже рыночных привели к высокому уровню теневого оборота в отрасли. Ситуацию усугубляет досрочное прохождение наиболее доступной лесосеки за прошедшие годы, что привело к увеличению расстояния вывозки леса и, как следствие, произошел рост затрат на строительство дорог и увеличение расходов на вывоз лесных ресурсов. Освоение лесных массивов, удаленных на расстояние более 150 км от развитых транспортных артерий, как правило, становится нерентабельным. В отрасли наблюдается высокая себестоимость продукции вследствие высокого удельного веса в её структуре энергетических и транспортных затрат. Низкие закупочные цены и высокие расходы на лесозаготовку делают рентабельным вывоз только наиболее ценного сырья. Примерно 50% низкосортной древесины (около миллиона кубометров) остается в лесу или уничтожается, остальная низкосортная древесина реализуется для отопления.

Для всех предприятий лесопромышленного комплекса характерна высокая степень физического и морального износа основных фондов. Динамика производства основных видов продукции свидетельствует о более высоких темпах падения деревообработки, по сравнению с более низкими темпами сокращения лесозаготовительной деятельности, что также свидетельствует о спаде обработки дерева на промышленных предприятиях района и ростом активности внешних заготовителей, таких как ОАО «Лесосибирский ЛДК-1» и ЗАО «Новоенисейский ЛХК», являющихся лидерами по объему лесозаготовок в районе.

Таблица 4-5  Основные параметры арендуемых лесных массивов и использование расчетной лесосеки крупными лесозаготовительными предприятиями на территории Богучанского района

| Наименование арендатора | Наименование лесхоза, в котором арендуются лесные участки | Количество участков | Установленная расчетная лесосека, тыс.м3 ликвид | Фактически заготовлено в 2006 году, тыс.м3 в ликвиде | %% освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» | Гремучинский Невонский Терянский Хребтовский | 2 | 331,3 | 161 | 48,6 |
|  |  | 2 | 196,5 | 109 | 55,5 |
|  |  | 1 | 33,4 | 18 | 53,9 |
|  |  | 1 | 13,7 | 2 | 14,6 |
| Итого | 6 | 574,9 | 290 | 50,4 |
| ООО «Пашутинский ЛПХ» | Хребтовский | 1 | 453,3 | 358 | 79 |
| ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» | Гремучинский Невонский Терянский | 1 | 214,3 | 159 | 74,2 |
|  |  | 1 | 81,1 | 61 | 75,2 |
|  |  | 2 | 419,4 | 105 | 25 |
| Итого | 4 | 714,8 | 325 | 45,5 |
| ООО «Чуноярлес» | Невонский Чунский | 2 | 219,7 | 184 | 83,8 |
|  |  | 2 | 133,2 | 35 | 26,3 |
| Итого | 4 | 352,9 | 219 | 62,1 |
| ООО «Миллероволес» | Гремучинский | 1 | 268 | 200 | 74,6 |
| ООО «Сибартлес» | Терянский | 1 | 165 | 161 | 97,6 |
| Всего | 17 | 2528,9 | 1553 | 61,4 |

Из приведенной выше таблицы можно сделать вывод, что средний показатель использования расчетной лесосеки составляет 61,4% среди основных предприятий отрасли на арендуемых ими участках. В аренду переданы лучшие, наиболее продуктивные насаждения. При этом, у наиболее крупных арендаторов наблюдается меньший объем использования расчетной лесосеки. Так, более половины расчетной лесосеки ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» и ОАО «Лесосибирский ЛДК№ 1» не используется. При этом срок аренды этих участков составляет в основном 49 лет и договоры на аренду лесных участков вступили в силу преимущественно в 2005 и 2006 годах. Это говорит прежде всего о том, что наиболее крупные заготовители предпочитают зафиксировать за собой значительные площади лесосеки на перспективу.

В Богучанском районе зарегистрированы 2 достаточно крупных предприятия лесопромышленной отрасли: ОАО «Карабулалес» и ООО «Алия». Данные предприятия осуществляют производство пиломатериалов на территории промышленных площадок близ ж.д. станции Карабула. Мелкие и средние предприятия района специализируются в основном на лесозаготовках. Так, малыми предприятиями ЗАО «Адар», ООО «Невонский ДПК», ООО «Форест-лес» ведется производство пиломатериалов, шпал, столярных и погонажных изделий и мебели.

Практически в каждом поселке есть небольшие лесопильные мощности, которые используются для собственного потребления и продажи пиломатериалов на текущие нужды. Основные мощности лесопильных производств расположены в п. Таежный - ОАО «Карабулалес», ООО «Адар», ООО «Завод ЖБИ», п. Пинчуга - ООО «Ангарский лесопильный комплекс», п. Ангарский - ООО «Лессервис» (проходит процедуру банкротства), п. Манзя - ЛПК «Форест».

В целом, учитывая низкую цену лесной продукции, которая реализуется на территории района внешним покупателям, и нерациональное использование лесосырьевых ресурсов, основным направлением развития лесопромышленного комплекса на длительную перспективу должна стать организация переработки древесного сырья на территории района.

Благодаря высокому уровню инвестиционной привлекательности территории с точки зрения обеспеченности природными и трудовыми ресурсами было принято решение о строительстве Богучанского ЛПК в составе целлюлозного комбината и завода по производству МДФ в деревне Ярки. С одной стороны, осуществление проекта такого масштаба положительно скажется на рынке занятости района и на его экономическом развитии в целом. Однако реализация такого проекта может привести к тому, что борьба за лесосырьевые ресурсы, которая развернется между Богучанским ЛПК и лесосибирскими предприятиями, приведет к окончательному вытеснению из лесосырьевой отрасли района мелких лесозаготовителей, исключив для них возможность доступа к аренде даже небольших участков лесного фонда. Для устранения такого риска необходимо осуществлять мероприятия по стимулированию конкуренции на лесосырьевом рынке и поддержанию предприятий малого и среднего бизнеса, зарегистрированных в районе, в частности, резервировать площади расчетной лесосеки для местных заготовителей.

В целом, спрос на продукцию лесопереработки на внутреннем и мировом рынках в среднесрочной и долгосрочной перспективе создает благоприятную обстановку и условия для развития в районе лесоперерабатывающего комплекса с законченным производственным циклом: от заготовки круглого леса до сбыта готовой продукции, в составе нескольких крупных и средних предприятий.

К числу факторов, позитивно влияющих на дальнейшее развитие лесопромышленного комплекса, относятся:

определенный уровень развития отрасли (в районе нет необходимости начинать развитие отрасли с "нуля", что означает, прежде всего, наличие квалифицированных кадров всех уровней),

значительные доступные запасы леса (преимущественно на правом берегу реки Ангары) при условии организации эффективной вертикальной интеграции производства от лесозаготовителей до выпуска конечной продукции,

планируемое развитие транспортной инфраструктуры района (ввод в строй мостового перехода через реку Ангара, в перспективе расчетного срока – строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали по правому берегу Ангары),

значительные объемы неиспользованных отходов лесозаготовки, которые могут стать сырьем для предприятий глубокой лесопереработки.

Несмотря на наличие значительного потенциала развития лесопромышленного комплекса Богучанского района, достижение устойчивого развития лесной отрасли возможно лишь после устранения ряда проблем, таких как:

отсутствие современных таксационных обследований, что усложняет подсчет необходимого и достаточного уровня лесозаготовительной деятельности и, как следствие, расчета оптимальной мощности предлагаемых к созданию предприятий лесопереработки;

недостаточный объем мероприятий по пожаротушению лесов: только за последние десять лет выгорело более 10% территории лесного фонда, что значительно уменьшает реальную расчетную лесосеку района;

дефицит электроэнергии (район на сегодня энергодефицитен), неразвитое сетевое энергохозяйство, особенно на правобережье реки Ангары;

дефицит транспортной инфраструктуры, нехватка лесовозных дорог, железнодорожных веток и автодорог, в т.ч. отсутствие мостового перехода через реку Ангара, позволяющего задействовать в полной мере значительные запасы леса, которые находятся на правобережье реки Ангары.

## Перспективы экономического развития территории

В рамках проектного решения перспективы экономического развития Богучанского района будут рассмотрены в разрезе реализации одного из двух вероятных сценариев: пессимистического или оптимистического. При реализации того или иного сценария произойдет различное развитие отраслей экономики, что отразится на территориальной проекции размещения производительных сил. Под оптимистическим сценарием развития экономики понимается такая совокупность условий внутренней и внешней среды бизнеса, осуществляющего свою деятельность в пределах территории, которая позволит существенно увеличить региональный продукт района и качественно улучшить структуру экономики района за счет максимальной диверсификации хозяйственной деятельности. Соответственно, при пессимистическом сценарии предполагается сохранение существующего уровня инвестиционной активности в пределах района, когда далеко не все ресурсы территории будут вовлечены в хозяйственный оборот, многие потенциальные инвесторы найдут более привлекательными объекты для инвестирования, расположенные за пределами Богучанского района.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе ключевым фактором для развития экономики региона послужит скорость и эффективность выполнения проекта развития промышленного района «Нижнее Приангарье», который включает в себя Богучанский район. Проект развития промышленного района предполагает строительство объектов инфраструктуры федерального и регионального уровня, реализацию крупных проектов по добыче минерально-сырьевых ресурсов, организацию крупных промышленных предприятий.

Благодаря одобрению в 2006 году в Инвестиционном фонде заявки на софинасирования реализации «Проекта комплексного развития Нижнего Приангарья» за счет средств Федерального инвестиционного фонда в районе будет осуществлено:

строительство совмещенного автодорожного и железнодорожного моста через реку Ангару, близ деревни Ярки;

реконструкция и продолжение железной дороги ст.Решоты-ст.Карабула до ст.Богучаны;

реконструкция автодороги краевого значения Канск-Абан-Богучаны;

создание сети выдачи электроэнергии Богучанской ГЭС.

Кроме этого, в настоящий момент осуществляется подготовка заявки на софинансирование строительства Северо-Cибирской железнодорожной магистрали за счет средств Инвестиционного фонда. Строительство Северо-Сибирской железной дороги по правому берегу реки Ангары, которая свяжет между собой районы Нижнего Приангарья, вошло в состав «Концепции социально-экономического развития РФ до 2025 г.» (МЭРТ РФ, 2008 г.).

### Пессимистический сценарий развития

Благодаря активной инвестиционной политике, проводимой региональными и местными органами управления, а также частными инвесторами, в Богучанском районе в период первой очереди схемы территориального планирования будут введены в строй значимые в масштабах региона, а зачастую и всей страны, промышленные объекты.

Объектом федерального уровня при любом варианте развития территории станет строительство Богучанского алюминиевого завода компанией РУСАЛ, которое началось в 2007 году в п. Таежный (близ ст. Карабула). Строительство завода стало возможным после подписания между РусГидро и РУСАЛ соглашения о сотрудничестве в совместной реализации проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО). Проект БЭМО включает в себя достройку Богучанской ГЭС установленной мощностью 3000 МВт и строительство алюминиевого завода мощностью 600 тыс. тонн в год, который станет одним из основных потребителей вырабатываемой ГЭС электроэнергии. Запуск первой очереди ГЭС запланирован в 2010 году, запуск первой очереди завода в связи с кризисом в цветной металлургии перенесен на 2012 год. Реализация проекта в установленные сроки возможна при своевременном строительстве ЛЭП от Богучанской ГЭС до алюминиевого завода и после начала поставки необходимой электроэнергии от Богучанской ГЭС (объем потребления электроэнергии – 9,8 млрд. кВт.ч. при максимуме нагрузки 1200 МВт).

Еще одним объектом федерального уровня как при реализации пессимистического, так и оптимистического сценариев развития станет строительство Лесопромышленного комплекса в составе целлюлозного комбината и завода по производству МДФ в д.Ярки. Выход предприятия на проектную мощность предполагается в 2011-2012 годах. Необходимыми для ввода в строй лесопромышленного комплекса инфраструктурными объектами являются: ЛЭП Богучанская ГЭС – Раздолинск, автомобильный мостовой переход через реку Ангара, строительство участка железной дороги от ст.Карабула до ЛПК. Предполагаемая мощность завода: производство беленой крафт-целлюлозы - 850 тыс. тонн, крафт-лайнера - 700 тыс. тонн, продукции лесопиления и деревообработки - 700 тыс.м3 и МДФ - 250 тыс.м3. Обеспечение древесным сырьем будет осуществляться за счет эксплуатации участков, расположенных в лесхозах Богучанского и Кежемского районов. При строительстве и вводе в эксплуатацию ЛПК объем лесозаготовок должен увеличиться на 5111 тыс. кубометров. Предполагается, что часть древесины в объеме около 3 млн. м3 будет поставлена за счет освоения нераспределенных участков леса прежде всего Нижнетерянского, Гремучинского и Хребтовского лесхозов, 1 млн. кубометров будет восполнен за счет древесины, неиспользуемой в распиловке и зачастую оставляемой лесозаготовителями в лесу. Недостающий объем в размере более 1 млн. кубометров будет восполнен за счет завоза по железной дороге до ст. Ярки, поставок по реке Ангара из Богучанского и Кежемского районов и за счет освоения лесов Эвенкии.

При пессимистическом сценарии будет наблюдаться паритетное распределение арендованных участков лесного фонда между лесозаготовительными филиалами лесосибирских комбинатов и Богучанским ЛПК. При этом на арендованных филиалами лесосибирских комбинатов участках будет наблюдаться существенное недоиспользование расчетной лесосеки, а дефицит сырья для Богучанского ЛПК будет покрываться завозом сырья из других регионов по железной дороге. Мелкие лесозаготовители будут испытывать недостаток лесосырьевой базы, что, прежде всего, скажется на отсутствии ресурсов к их развитию.

Кроме этого, вне зависимости от реализации того или иного сценария, развитие добычи углеводородов в пределах южной части Эвенкии и Нижнего Приангарья затронет Богучанский район. Так, в период 2009 – 2012 годов будет осуществлено строительство нефтепровода "Юрубчено-Тохомский НГБ-Богучаны-Нижняя Пойма" (транспортировка на первом этапе -2,5 млн. т нефти, на втором - до 5,0 млн. т нефти). Этот объект необходим для транспортировки нефти и газа с Юрубчено-Тохомской и Куюмбинской групп нефтяных и газовых месторождений к магистральным трубопроводам, расположенным и рассматриваемым к строительству вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали в западном и восточном направлениях. Возведение трубопроводных систем в пределах района приведет к некоторому росту занятости в экономике в связи с необходимостью обслуживания данных инфраструктурных объектов. В рамках эксплуатации трубопроводной инфраструктуры и добычи нефти на первом этапе будет осуществлено 2 проекта местного уровня: строительство нефтеналивного терминала мощностью до 5 млн. тонн в год близ станции Кучеткан и строительство Богучанской водно-железнодорожной нефтебазы в районе мостового перехода через р. Ангара

Развитие добычи угля на базе Карабульского месторождения будет происходить при любом из сценариев развития экономики в ходе реализации проекта регионального уровня. В период до 2015 года освоение Карабульского угольного месторождения предполагает строительство горно-обогатительной фабрики компанией ООО "Искра" и наращивание объемов добычи углей до 3 млн. тонн в год с отгрузкой преимущественно на экспорт из района.

Таким образом, можно говорить о том, что пессимистический сценарий предполагает параллельное экстенсивное развитие существующих отраслей специализации экономики (прежде всего лесозаготовки и первичной деревообработки) и выполнение нескольких крупных инвестиционных проектов, реализация которых уже начата.

### Оптимистический сценарий развития

Максимальная диверсификация экономики района предполагает реализацию всех проектов, рассмотренных в пессимистическом сценарии, а также организацию добычи и переработки полезных ископаемых района, запасы которых имеют региональное, а зачастую и федеральное значение, более интенсивное развитие лесозаготовительной деятельности и возрождение сельского хозяйства.

При реализации оптимистического сценария крупнейшим проектом капитального строительства федерального уровня в рамках территории станет возведение газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и газохимического комбината (ГХК). Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР предусматривает создание газохимического комплекса в Красноярском крае при реализации сценария интенсивного развития отрасли. При этом для размещения ГПЗ и ГХК в т.ч. потенциальным инвестором (структуры «Газпром») рассматриваются площадки близ с. Богучаны на правом берегу Ангары, хотя существует вариант размещения химического комплекса и в районе Канска и Нижней Поймы. Вариант размещения ГХК близ с. Богучаны возможен при условии строительства химического комплекса на Имбинской площадке на правом берегу реки Ангара, где имеются карсты, необходимые для создания в их пустотах хранилища гелия, которым богат газ месторождений южной части Эвенкии и Нижнего Приангарья. Размещению такого предприятия в районе будет способствовать планируемый ввод в строй совмещенного моста через реку Ангара неподалеку от деревни Ярки. Ввод новых мощностей газоперерабатывающего завода с учетом добычи сырья и ожидаемой потребности в продукции прогнозируются в период с 2014 по 2017 годы, газохимического комбината – после 2017 года. Мощности ГПЗ и ГХК будут рассчитаны на переработку газа Нижнеангарской, Юрубчено-Тохомской и Собинско-Тэтэринской групп месторождений; основные проектные показатели производства приведены в таблице:

Таблийа 4-6  Объем производства по видам продукции

| Вид продукции | Объем производства в год |
| --- | --- |
| Переработка газа | 13-20 млрд. м3 |
| Переработка газового конденсата | 1,6-2,6 млн. тонн |
| Производство гелия | 0,175 млн. м3 |
| Производство метана | 23,5 млрд. м3 |
| Производство этилена | 0,3 млн. тонн |
| Производство пропан-бутановой смеси | 5,6 млн. тонн |
| Производство прямогонного бензина | 0,7 млн. тонн |
| Производство дизельного топлива | 0,9 млн. тонн |

Для обеспечения проектируемых производств необходимым сырьем предполагается строительство до ГПЗ и ГХК 2 магистральных газопроводов: от Юрубчено-Тохомской и Собинско-Тэтэринской нефтегазоносных групп, а также освоение Имбинского и Агалеевского газовых месторождений, находящихся на территории района (2014-2017 годы).

При реализации оптимистического сценария дополнительным стимулом по развитию отрасли цветной металлургии в районе станет строительство горно-обогатительного комбината в период расчетного срока реализации схемы территориального планирования на базе Чадобецкой группы месторождений бокситов. На базе трех основных месторождений, выявленных в составе группы, потенциально возможно строительство рудника мощностью 1800 тыс. тонн сырого боксита. Перспективы освоения месторождений связаны с увеличением их запасов за счет доразведки и переоценки. Сейчас на федеральном уровне выделены средства на доизучение рассматриваемой группы месторождений, проработку технологической схемы отработки. Прогнозный рост запасов может достичь уровня в 300 млн. тонн, что позволит перевести месторождение в разряд рентабельных для освоения. Важным фактором освоения Чадобецкого месторождения выступает планируемое строительство Северо-Сибирской ж/д магистрали. Согласно Проекту Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года к Чадобецкому месторождению планируется построить грузообразующую ветку от транспортного узла г. Кодинск после ввода в эксплуатацию прилегающих участков Северо-Сибирской ж/д магистрали. В непосредственной близости от месторождения потребуется строительство горно-обогатительного комбината с организацией вахтового поселка для его сотрудников. Создание постоянного поселения не имеет под собой достаточно оснований в связи с неблагоприятными климатическими условиями для проживания близ месторождения и отсутствием необходимости в организации крупномасштабного производства в непосредственной близости от месторождения. Необходимо отметить, что освоение месторождений будет возможно в случае изменения приоритетов основных инвесторов в области добычи и поставки на предприятия цветной металлургии сырья (на сегодня крупные производители алюминия, прежде всего РУСАЛ, склонны к ввозу бокситового сырья из-за рубежа).

Кроме этого, при реализации оптимистического сценария будет осуществлен еще один проект федерального уровня - освоение Чуктуконского месторождения редких земель и ниобия. В 2007 году были утверждены запасы данного месторождения, которое было оценено как уникальное, характеризующееся высокой концентрацией редких и редкоземельных металлов, марганца и железа. Возможные объемы добычи руды - 100 тыс. т.; производство оксида ниобия – 812 т, оксида иттрия – 278 т, оксидов редких земель – 6500 т. Данный тип месторождений обладает природной радиоактивностью, отработка требует соблюдения особых технологических условий. Оптимальной является схема освоения месторождения и строительства фабрики в пределах месторождения, что позволит снизить издержки, прежде всего на перевозке значительного объема пустых пород. Тем не менее, так как коренные породы и коры выветривания месторождения характеризуются повышенной радиоактивностью, расселение рабочих фабрики на постоянной основе близ месторождения не рассматривается. Предлагается организовать близ Чуктуконского месторождения вахтовый поселок, опорным центром расселения работников при этом будет выступать с. Богучаны. Данная схема расселения является наиболее разумной, в том числе и по причине неблагоприятных климатических условий для проживания в целом в более северных относительно районного центра широтах. Ввод промышленного объекта на базе Чуктуконского месторождения возможен в период проектного срока Схемы территориального планирования при условии появления стратегического инвестора.

Реализация проектов местного уровня в районе напрямую будет зависеть от развития отрасли лесозаготовок.

При оптимистическом сценарии в лесозаготовительной отрасли будет наблюдаться интенсивное развитие. Богучанский ЛПК сможет покрыть потребность в ресурсах за счет леса, заготавливаемого на территории района, т.к. филиалы лесосибирских предприятий увеличат объемы лесозаготовок на арендуемых ими участках в пределах допустимой расчетной лесосеки и будут осуществлять продажу излишков заготовленной древесины лесопромышленному комплексу. Часть потребностей в сырье лесопромышленный комплекс будет покрывать благодаря вывозу из леса низкосортной древесины и закупке такой древесины в полном объеме у иных арендаторов. Мелкие лесозаготовители будут развиваться за счет освоения мелких участков леса, не переданных крупным арендаторам, (прежде всего из-за их небольшого размера и территориальной разобщенности). Как проект регионального уровня необходимо выделить строительство Ангарского лесоперерабатывающего комбината (инвестор ООО «Леспроминвест»), который предполагается создать на правом берегу реки Ангара близ поселка Ангарский. Объемы предполагаемого производства составят 370 тысяч куб. м. пиломатериалов и 350 тыс. куб. м. технологической щепы. Основными проектами местного уровня в лесной отрасли на период первой очереди будут:

- создание производства сухих пиломатериалов на базе незавершенного производства в объеме 150 тыс. куб. в год в 2008-11 годах (инвестор – ООО «Тайга-капитал»)

- строительство деревообрабатывающего завода с объемом производства пиломатериалов 100 тыс. куб в год и топливных брикетов 40 тыс. куб. в год в 2009 году (инвестор – ООО «Алия»)

- развитие производства пиловочника объемом до 86 тыс. тонн в год в 2009-2011 годах (инвестор – ООО «Сибирь-СВ»)

Важными инвестиционными проектами, которые будут выполнены в случае реализации оптимистического сценария развития, являются проекты по созданию 2 крупных транспортно-логистических комплексов: Богучанский ТЛК – на первую очередь, и Ангарский ТЛК (на месте присоединения продления ж/д ветки Решоты-Карабула к Северо-Сибирской магистрали) – на расчетный срок. Данные проекты непосредственно повлияют на уровень занятости в Богучанском районе.

Далее в таблице приведена вероятность реализации базовых инвестиционных проектов Богучанского района при воплощении того или иного сценария развития экономики территории.

Таблица 4-7  Базовые инвестиционные проекты Богучанского района

| Наименование инвестиционного проекта | Инвестор | Расположение | Очередь выполнения | Проектная занятость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Постоянная | Вахтовая |
| Строительство Богучанского алюминиевого завода (БЭМО) | ОАО "РУСАЛ" | Таежный | Первая очередь | 2000 | - |
| Создание Богучанского лесоперерабатывающего комплекса по производству беленой хвойной крафт-целлюлозы, крафт-лайнера, продукции лесопиления и деревообработки и МДФ | ООО "Краслесинвест" | Богучаны (Ярки) | Первая очередь | 2000 | - |
| Увеличение объемов добычи на Карабульском угольном месторождении | ООО "Искра" | Новохайский | Первая очередь | 300 | 200 |
| Модернизация лесоперерабатывающего комбината | ООО "Тайга-капитал" | Богучаны | Первая очередь | 200 | - |
| Строительство деревообрабатывающего завода | ООО "Алия" | Таежный | Первая очередь | 150 | - |
| Развитие производства пиловочника | ООО "Сибирь-СВ" | Таежный | Первая очередь | 110 | - |
| Строительство нефтеналивного терминала на ст. Кучеткан | ОАО "НК Роснефть" | Кучеткан | Первая очередь | 50 | - |
| Строительство Богучанской водно-железнодорожной нефтебазы в районе мостового перехода через р. Ангара | ОАО "Красноярскнефтепродукты" | Богучаны | Первая очередь | 50 | - |
| Строительство нефтепровода ЮТЗ - ст. Кучеткан (1 этап) - Нижняя Пойма (2 этап) | ОАО "НК Роснефть" | - | Первая очередь | - | 50 |
| Развитие Богучанского транспортного узла | не определен | Богучаны | Первая очередь | 1000 | - |
| Создание Ангарского лесоперерабатывающего комбината | ООО "Леспроминвест" | Ангарский | Первая очередь | 1400 | - |
| Освоение Агалеевского газового месторождения | ОАО "НК Роснефть" | Хребтовый | Первая очередь | - | 150 |
| Освоение Имбинского газового месторождения | ОАО "Красноярскгазодобыча" | Гремучий, Красногорьевский | Первая очередь | - | 100 |
| Развитие лесозаготовительной деятельности для нужд существующих и новых производств | не определен | - | Первая очередь, расчетный срок | 3000-3500 | - |
| Строительство Богучанского газоперерабатывающего комплекса в составе газоперерабатывающего завода, газохимического комбината и гелиевого хранилища | ОАО "Газпром", ОАО "Сибур" | Гремучий, Красногорьевский | Первая очередь, расчетный срок | ГПЗ - 1800-2500, ГХК - 1200 | - |
| Строительство газопровода ЮТЗ – Богучанский газоперерабатывающий комплекс | ОАО "НК Роснефть" | - | Расчетный срок | - | 50 |
| Строительство магистрального газопровода от Собинского НГКМ до газоперерабатывающего завода | ОАО "Красноярскгазодобыча" | - | Расчетный срок | - | 50 |
| Освоение Чадобецкого месторождения бокситов со строительством ГОК | не определен | Яркино | Расчетный срок | 100 | 600 |
| Развитие Ангарского транспортного узла | не определен | Ангарский | Расчетный срок | 200 | - |
| Освоение Чуктуконского месторождения редкоземельных металлов со строительством ГОК | не определен | Яркино | Расчетный срок | - | 200 |

Формирование на территории района нового крупного комплекса энергоемких предприятий, создание принципиально новой экономической базы повлечет за собой рост денежных доходов населения, улучшение демографической ситуации (сохранение в регионе молодого населения) и целого ряда других параметров, характеризующих уровень и качество жизни населения. Строительство крупных градообразующих предприятий будет сопровождаться развитием сопутствующих, обслуживающих малых и средних предприятий.

С развитием промышленной функции района, а именно, со строительством Богучанского ЛПК, алюминиевого завода и ГПЗ-ГХК, в Богучано-Таежном промышленном узле произойдет формирование единой урбанизированной зоны с центрами расселения в п. Таежный, с. Богучаны (которое приобретет статус городского поселения), п. Гремучий, п. Красногорьевский, п. Ангарский. При застройке селитебных массивов этих населенных пунктов недопустимо создание некачественной жилищно-коммунальной инфраструктуры, осуществления временной застройки. Более того, строительство новых жилых кварталов должно происходить параллельно с возведением всего комплекса объектов социально-бытового обслуживания. В связи с планируемым масштабным привлечением мигрантов в качестве основной новой рабочей силы, необходимо, чтобы населенные пункты района получили такое развитие, которое бы стимулировало ассимиляцию мигрантов.

## Проектная функционализация экономики Богучанского района

Функционализацию экономики района в проектном периоде будет определять как реализация проектов федерального, так и регионального и местного уровней. В связи с прогнозируемым развитием экономики региона и страны в целом на среднесрочную и долгосрочную перспективу в рамках Схемы за базовый сценарий развития принимается оптимистический сценарий.

Рассмотрим проектную функционализацию района в разрезе основных населенных пунктов.

##### Город Богучаны и деревня Ярки

В соответствии с планом размещения крупнейших промышленных комплексов, перспективной структурой федеральной и региональной транспортной сети, село, а на перспективу город Богучаны будут развиваться как базовый организационно-управленческий, социально-культурный, обслуживающий центр для восточной части Нижнего Приангарья.

Базовым проектом для н.п. Богучаны будет являться строительство Богучанского ЛПК. Согласно данным инвесторов Богучанского ЛПК, расселение занятых планируется на отдельной площадке, между площадкой ЛПК и основным пятном застройки с. Богучаны. Однако, по мере роста численности населения и развития жилой застройки по генеральному плану в западном направлении, произойдет слияние новой и существующей застройки в единое жилое образование.

Жители деревни Ярки, на территории которой будут располагаться производственные мощности Богучанского ЛПК, будут переселены в Богучаны. Близ территории ЛПК будет сформирована обширная транспортно-логистическая зона для обслуживания производства, которая получит дальнейшее развитие в период расчетного срока схемы территориального планирования района с усилением Богучанского транспортного узла благодаря вводу в строй Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.

##### Поселок Таежный, деревня Карабула

Экономическое развитие посёлка Таёжный будет связано прежде всего со строительством алюминиевого завода на 2000 рабочих мест близ д. Карабула. Поселок станет базовым центром расселения для занятых на предприятии. Кроме того, посёлок Таежный сохранит существующие промышленные функции (лесная и транспортная). Существенными аспектами являются природные и инженерные возможности расширения масштабов и структуры промышленной зоны близ алюминиевого завода. С большой долей вероятности вблизи алюминиевого завода получит свое развитие комплекс дополняющих производств. Деревня Карабула подлежит расселению в связи с попаданием данного населенного пункта в санитарно-защитную зону алюминиевого завода. Переселение жителей деревни предлагается осуществить в Таежный.

##### Поселок Ангарский

В поселке получит дальнейшее развитие лесопромышленная функция; будет создан Ангарский лесопромышленный комплекс. На расчетный срок на базе поселка будет формироваться транспортно-логистический узел. Развитию транспортной функции будет способствовать строительство мостового перехода через реку Ангару и пересечение проектируемой ж/д магистрали Решоты-Богучаны и Северо-Сибирской железной дороги. Фактически поселок становится тыловой базой развития правобережья реки Ангара и нефтегазовых месторождений юга Эвенкии. За счет новых проектов предполагается увеличение населения поселка более чем в 2 раза. Проектом предлагается расселение новых жителей Ангарского на прилегающие к поселку с севера территории, более благоприятные в экологическом отношении.

##### Поселки Гремучий, Красногорьевский

В случае выполнения оптимистического сценария развития территории поселки, а в дальнейшем город, становятся местами расселения работников ГПЗ и ГХК. Дополнительной функцией будет роль подцентров расселения вахтовиков месторождений Юрубчено-Тохомской зоны, сохранится функция лесозаготовки. К моменту окончания формирования зон расселения для сотрудников предлагаемых к строительству предприятий, селитебные зоны п. Гремучий и п. Красногорьевский могут быть объединены в единый населенный пункт городского типа. Суммарное население объединенного населенного пункта вырастет в несколько раз по сравнению с сегодняшним состоянием. Развитие поселков предлагается на более благоприятных в экологическом отношении площадках к северу от существующих поселков с возможным частичным переселением жителей.

##### Поселок Октябрьский и деревня Малеево

Развитие населённых пунктов связано с дальнейшим функционированием крупного учреждения ГУИН МЮ РФ. Функционально посёлок будет связан с лесозаготовительной деятельностью, однако объемы лесозаготовок будут постепенно снижаться ввиду непрофильности функции лесозаготовок для ГУИН МЮ РФ. Снижение объемов лесозаготовки и деревообработки учреждением МЮ РФ частично будет компенсировано созданием ряда средних и малых производств по заготовке и переработке древесины.

##### Поселки Нижнетерянск, Артюгино, Беляки, Шиверский, Хребтовый

Проектом предполагается развития поселений в качестве основных центров лесозаготовок района в связи с планируемой дальнейшей интенсификацией лесозаготовительной деятельности на правобережье реки Ангары. Все эти населенные пункты в период первой очереди и на проектный срок выступят опорными пунктами вахтового освоения лесных массивов северных лесхозов района. Сохранение численности населения этих поселков позволит организовать заготовку значительных лесосырьевых запасов Хребтового, Гремучинского и Терянского лесхозов.

##### Поселок Новохайский

Перспективы развития поселения связаны прежде всего с разработкой Карабульского угольного месторождения. В зависимости от масштабов освоения месторождения каменного угля население поселка может вырасти практически в два раза.

##### Поселки Такучет, Осиновый Мыс, Чунояр, Манзя, Невонка, Говорково

В проектном периоде схемы территориального планирования основной функцией данных населенных пунктов, как и ранее, будет являться лесозаготовительная деятельность. Однако, в связи с тем, что лесосырьевая база левобережья реки Ангары в основном освоена, предполагается снижение лесозаготовительной деятельности, осуществляемой на базе этих поселков. В данных населенных пунктах предполагается существенное снижение численности населения ввиду снижения значимости в качестве центров лесозаготовок. Относительным исключением является поселок Чунояр, в котором сокращение численности несколько сглаживается наличием второй градообразующей функции – обслуживания ж/д станции.

##### Поселок Пинчуга

Перспективы развития поселения связаны с дальнейшим осуществлением лесозаготовительной и лесосплавной деятельности.

##### Деревни Заимка, Иркинеево, Бедоба, Гольтявино, Каменка, поселок Кежек (неперспективные населенные пункты)

Неперспективные населенные пункты района, где нет сколько-нибудь значимого промышленного или сельскохозяйственного производства, – д.Заимка, д.Иркинеево, д.Бедоба, д.Гольтявино, п.Кежек, д.Каменка, подлежат закрытию, либо переселению. Уже сегодня населенные пункты д.Заимка, д.Иркинеево, д.Бедоба, д.Гольтявино, д.Каменка фактически обезлюдели, численность населения в них составляет по данным на 01.01.2007 года менее 100 человек и достигнет нулевого значения в проектном периоде Схемы территориального планирования. К переселению предлагается п.Кежек. Расселение поселка Кежек должно произойти уже в период первой очереди, что обусловлено отсутствием градообразующей базы при достаточно высокой численности населения – 318 человек (по данным на 01.01.2007г.). Переселение предлагается осуществить в ближайший п. Новохайский в связи с расширением его функционализации в качестве центра расселения сотрудников Карабульского угольного разреза и, соответственно, с ростом численности населения как за счет внутрирайонной, так и межрайонной миграции.

Далее в таблице 4-8 приводится проектная специализация населенных пунктов Богучанского района при реализации оптимистического сценария, который является базовым для разработки схемы территориального планирования района.

Таблица 4-8 Проектная функционализация населенных пунктов Богучанского района

| Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования | Проектная специализация |
| --- | --- |
| Богучаны | Административный центр и центр социально-бытового обслуживания, деревообработка, опорный центр вахтового расселения, транспортно-логистическое обслуживание |
| Таежный | Производство алюминия, заготовка леса, деревообработка |
| Красногорьевский | Заготовка леса, добыча газа, газопереработка и газохимия |
| Гремучий |  |
| Ангарский | Заготовка леса, деревообработка, транспортно-логистическое обслуживание |
| Октябрьский | Заготовка леса, обслуживание исправительного учреждения |
| Чунояр | Заготовка леса, обслуживание железной дороги |
| Новохайский | Заготовка леса, деревообработка, добыча угля |
| Пинчуга | Заготовка леса |
| Манзя | Заготовка леса |
| Хребтовый | Заготовка леса |
| Невонка | Заготовка леса |
| Осиновый Мыс | Заготовка леса |
| Шиверский | Заготовка леса |
| Артюгино | Заготовка леса |
| Нижнетерянск | Заготовка леса |
| Такучет | Заготовка леса |
| Говорково | Заготовка леса |
| Беляки | Заготовка леса |
| Карабула | Транспортно-логистическое обслуживание (территориально входит в Таежный) |
| Ярки | Глубокая лесопереработка, транспортно-логистическое обслуживание (территориально входит в Богучаны) |
| Малеево | Заготовка леса, обслуживание исправительного учреждения (территориально входит в Октябрьский) |
| Кежек | Предлагается к закрытию |
| Бедоба | Предлагается к закрытию |
| Гольтявино | Предлагается к закрытию |
| Заимка | Предлагается к закрытию |
| Иркинеево | Предлагается к закрытию |
| Каменка | Предлагается к закрытию |
| Прилуки | Предлагается к закрытию |

# Демография. Социальная сфера. Трудовые ресурсы

## Демографическая ситуация

На 01.01.2008 года численность населения района составила 48,3 тыс. человек, что составило 1,3% всего населения Красноярского края и 22% от населения промышленного района «Нижнее Приангарье». По численности населения район занимает 2-е место в крае (за исключением городских округов). Городское население в районе отсутствует. Средняя плотность жителей по району составляет 0,9 чел/км², это малонаселенный район (плотность населения Красноярского края в целом составляет 1,2 человека на км², что является одним из самых низких показателей среди регионов России).

С 1989 по 2007 годы население района сократилось на 19%, в абсолютной величине на 11 491 человек; за последние 5 лет население сократилось на 3% (по абсолютной величине на 1517 человек),  в последние годы сокращение происходило в среднем на 376 человек каждый год. Убыль населения происходит как за счет миграционных процессов, так и за счет естественных процессов, что характерно и для всего Красноярского края в целом.

Рисунок 5-1. Динамика численности населения района

Изменение численности населения происходило неравномерно.

Таблица 5-1. Изменение демографических показателей Богучанского района

|  | 1995г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006 г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость | 11,1 | 12,3 | 11,5 | 11,3 | 12,1 | 11,5 | 11,1 | 12,1 |
| Смертность | 12,5 | 14,7 | 14,6 | 14,7 | 15,2 | 15,4 | 14,5 | 12,9 |
| Естественный прирост | -1,4 | -2,4 | -3,1 | -3,4 | -3,1 | -3,9 | -3,4 | -0,8 |
| Миграционный прирост | -19,7 | -15,9 | -3,9 | -4 | -4 | -5 | -0,7 | -0,5 |
| Общий прирост | -21,1 | -18,3 | -7 | -7,4 | -7,1 | -8,9 | -4,1 | -1,3 |

С точки зрения развития процессов естественной динамики населения с 2001 года население района стабильно убывало, в среднем на 164 человека в год. Динамика естественной убыли на протяжении последних 5 лет характеризуется незначительными колебаниями рождаемости и смертности. С 2002 по 2006 годы естественная убыль была довольно значительна (более 3% ежегодно), но в 2007 году ситуация улучшилась за счет сокращения смертности и увеличения рождаемости.

Рисунок 5-2. Динамика рождаемости и смертности

Рождаемость в настоящее время составляет 12,1%, этот показатель выше общекраевого на 1,9%, и примерно соответствует уровню рождаемости в других районах Нижнего Приангарья. С 2001 года рождаемость увеличилась  на 26%, среднее значение рождаемости за последние 6 лет составило 11,4%, при том что среди остальных районов Нижнего Приангарья это значение колеблется от 10,9% до 15%. Для рождаемости за последние 5 лет характерна нестабильная динамика. В целом по краю за последние 5 лет происходил рост рождаемости (на 7,1%). На фоне общего повышения рождаемости в пределах всей территории Нижнего Приангарья в Богучанском районе отмечен определенный спад. В ближайшие 10-12 лет в случае сохранения эволюционного тренда развития ожидается продолжение падения рождаемости, которое может быть частично скомпенсировано активной демографической политикой государства.

Показатель смертности составляет 12,9%, что несколько ниже общекраевого показателя (13,3%). С 2001 года смертность сократилась на 12%, среднее значение смертности за последние 6 лет составило 14,7% (что является достаточно высоким показателем), при том, что среди остальных районов Нижнего Приангарья это значение колеблется от 13,3% до 17,7%.

В целом по демографической ситуации можно сказать, что район характеризуется стабильной естественной убылью.

Рисунок 5-3. Динамика естественного и миграционного прироста населения

Богучанский район входит в группу территорий, которые можно отнести к территориям со средневысокими темпами миграционного оттока. В последние 5 лет убыль населения происходит в основном за счет миграционного оттока. В период с 1995 по 2001 годы количество выбывающих из района превосходило количество прибывающих практически в 2 раза, после 2001 года ситуация незначительно поменялась: разница стала составлять 1,3 раза. Основными причинами такого тренда являлись низкий уровень развития экономики района и слабое развитие социальной сферы обслуживания, что приводило к оттоку наиболее квалифицированных кадров  в более развитые регионы. Кроме того, эта ситуация объясняется снижением трудоемкости лесозаготовочной отрасли (главной отрасли экономики района) в последние годы.

Так как в районе намечена реализация крупномасштабных инвестиционных проектов, то в период прежде всего строительства промышленных объектов ситуация будет стабилизироваться, а в дальнейшем может произойти резкое изменение характера динамики миграционного потока в положительную сторону.

В районе имеется 29 населенных пунктов, из них 11 населенных пунктов находятся на правой стороне реки Ангара, что отрицательно сказывается на их транспортной доступности. Из 29 населенных пунктов 14 имеют численность населения более 1000 человек.

Таблица 5-2.  Населенные пункты с численностью населения более 1 тыс. человек.

| Населенный пункт | Сельская администрация | Численность населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
| Богучаны | Богучанский сельсовет | 10858 |
| Таежный | Таежнинский сельсовет | 5821 |
| Октябрьский | Октябрьский сельсовет | 5768 |
| Чунояр | Чуноярский сельсовет | 3372 |
| Пинчуга | Пинчугский сельсовет | 2526 |
| Манзя | Манзенский сельсовет | 2298 |
| Ангарский | Ангарский сельсовет | 2097 |
| Гремучий | Красногорьевский сельсовет | 1959 |
| Невонка | Невонский сельсовет | 1811 |
| Осиновый Мыс | Осиновомысский сельсовет | 1778 |
| Хребтовый | Хребтовский сельсовет | 1654 |
| Красногорьевский | Красногорьевский сельсовет | 1539 |
| Шиверский | Шиверский сельсовет | 1190 |
| Новохайский | Новохайский сельсовет | 1187 |

Узконаправленная специализация практически всех населенных пунктов (лесозаготовка с элементами деревообработки) в экономических условиях, сложившихся за последние 15 лет, ведет, как правило, к сокращению в них численности жителей, снижению расходов на создание социальной инфраструктуры в связи с нехваткой собственных финансовых средств территорий. Как следствие, данные населенные пункты зачастую испытывают недостаток в коммунально-бытовых и социально-культурных учреждениях.

Таблица 5-3.  Динамика численности населения по населенным пунктам

| Наименование | Количество жителей на 01.01.2007г. | % сокращения (роста) к 1989 году | % сокращения (роста) к 2002 году |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Богучаны | 10858 | -14 | -5 |
| п. Таежный | 5821 | -1 | 2 |
| п. Октябрьский | 5768 | 24 | -4 |
| п. Чунояр | 3372 | -20 | 3 |
| п. Пинчуга | 2526 | -33 | -4 |
| п. Манзя | 2298 | -30 | -13 |
| п. Ангарский | 2097 | -22 | -3 |
| п. Гремучий | 1959 | -4 | 2 |
| п. Невонка | 1811 | -31 | -6 |
| п. Осиновый Мыс | 1778 | -28 | -5 |
| п. Хребтовый | 1654 | -18 | 4 |
| п. Красногорьевский | 1539 | -23 | 0 |
| п. Шиверский | 1190 | -59 | -2 |
| п. Новохайский | 1187 | -13 | 15 |
| п. Артюгино | 925 | -27 | -5 |
| п. Такучет | 920 | -47 | -8 |
| п. Говорково | 802 | -25 | -2 |
| п. Нижнетерянск | 661 | -27 | -1 |
| д. Карабула | 574 | -1 | 3 |
| п. Кежек | 318 | -26 | -6 |
| п. Беляки | 269 | -65 | -34 |
| д. Ярки | 222 | -31 | -5 |
| д. Малеево | 121 | -20 | -14 |
| д. Иркинеево | 83 | -54 | -17 |
| д. Каменка | 73 | -46 | -28 |
| д. Гольтявино | 66 | -50 | -23 |
| д. Прилуки | 51 | -4 | -16 |
| д. Бедоба | 43 | -80 | -42 |
| д. Заимка | 0 | -100 | -100 |

## Трудовые ресурсы

Существующее положение

В 2007 году численность трудовых ресурсов Богучанского района составила 25,1 тыс. человек, при этом  количество лиц в трудоспособном возрасте составляет 32,9 тысячи человек (68,2% от всего населения на начало 2008 г.), что является довольно высоким показателем. Доля населения в возрасте старше трудоспособного гораздо ниже, чем доля молодых возрастов, что также является положительной характеристикой существующей демографической структуры. При этом экономически активными являются 21,4 тыс. человек, из которых занято в экономике 12,5 тыс. человек.

Число безработных, зарегистрированных в государственных службах занятости, составило 532 человека. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,4% (по России этот показатель составляет 2,1%). При этом безработица за последние годы снижалась, что может быть связано как с «перетоком» части безработных из официального статуса в неофициальный, так и с ростом «теневого» сектора экономики (что характерно в том числе и для отрасли лесозаготовки).

С каждым годом идет сокращение занятых в экономике района, в среднем на 300-500 человек в год. С 2001 по 2007 год число занятых сократилось на 25%.

Значительная часть трудоспособного населения, не занятого в экономике, переориентирована на работу в личных подсобных хозяйствах, либо работает вахтовым способом на удаленных лесозаготовительных участках. Также можно отметить довольно значительную долю в структуре занятых заключенных, так как на территории района расположено одно из крупнейших по численности учреждений ГУИН МЮ РФ в Красноярском крае.

Таблица5- 4.  Структура населения на 01.01.2008 года

| Возрастная группа | Человек | % от общего количества населения |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 11592 | 24,0 |
| В трудоспособном возрасте | 32941 | 68,2 |
| Старше трудоспособного возраста | 3767 | 7,8 |

Мужчин в трудоспособном возрасте больше женщин на 3051 человек, в группе младше трудоспособного возраста меньше женщин на 223 человека. Женщин старше трудоспособного возраста больше мужчин из аналогичной группы практически в 2 раза.

Занятость населения в  разрезе муниципальных  образований  района неоднородна и заметно различается, это обусловлено уровнем экономического  развития муниципальных  образований,  наличием  рабочих  мест, которые  удалось  сохранить и  создать  в  последние  годы,  размером  заработной  платы и регулярностью ее  выплат, несоответствием спроса  и  предложения рабочей  силы,  утратой частью  населения профессиональных и  трудовых  навыков.

По сравнению с 2005 годом произошло  снижение численности безработных на 24,6%. Уровень официально регистрируемой безработицы, рассчитанный по отношению к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте, снизился на 0,6%. Данный показатель ниже краевого значения на 1,3 %. Безработные женщины составляют 80 % от общего числа.

Трудовые ресурсы ограничены в большей степени в качественном отношении: рынок труда в настоящее время предлагает большей частью неквалифицированную рабочую силу.

В 2005 году профессиональное обучение получили всего 181 человек, в 2004 году 142 человека – доля их в массиве безработных составила 10,3% (154 чел.). Исходя из вышеперечисленного, одной из характерных особенностей рынка труда района в последние годы является привлечение и использование иностранных работников. В 2006 году в районе работали 1019 иностранных гражданина, имеющих разрешительные документы, что на 14% больше, чем в 2005 году (896 человек). Основными отраслями, где используется иностранная рабочая сила, являются лесозаготовительная промышленность – 98%.

## Прогноз численности населения

Прогноз был сделан по двум сценариям развития: пессимистическому и оптимистическому.

Оптимистический сценарий объединяет высокие варианты сценариев рождаемости и продолжительности жизни, он предполагает наиболее полную реализацию мероприятий Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года и краевой целевой программы «Демография», к которым отнесены мероприятия, направленные на повышение качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, развития системы социальной поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, укрепление института семьи.

Пессимистический сценарий связывается с временным улучшением демографической ситуации в крае, при его выполнении меры, принимаемые на федеральном и краевом уровне, нацеленные на улучшение демографической ситуации, дадут лишь краткосрочный эффект.

Оба сценария рождаемости исходят, прежде всего, из опыта европейских стран, где снижение рождаемости, которое в России наблюдалось в 1990-х годах, началось раньше, а к настоящему времени ситуация в значительной мере стабилизировалась; произошел так называемый демографический переход.

Пессимистический вариант исходит из гипотезы, что подъем рождаемости в 2006-2008 годах — временное явление, и что снижение рождаемости в среднесрочной перспективе будет продолжаться, замедляясь, а ее уровень стабилизируется на минимальном показателе 1,2‰.

Оптимистический вариант предполагает некоторое повышение рождаемости до отметки 1,4 рождения на 1 женщину. Прогнозируются, что федеральные и региональные меры по стимулированию рождаемости дают значительный демографический эффект, но даже в этом сценарии при сокращении женщин детородного возраста в 2012-2020 годах в долгосрочной перспективе будет наблюдаться снижение рождаемости.

Прогнозные показатели коэффициентов рождаемости будут изменяться следующим образом:

Таблица 5-5  Прогнозные показатели коэффициентов рождаемости по 2 вариантам, %

|  | 2007год | 2018 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптимистический вариант | 12,1 | 12,5 | 11,8 |
| Пессимистический вариант | 12,1 | 11,5 | 10,0 |

При разработке сценариев смертности за наиболее вероятную прогнозную траекторию эволюционного сценария была принята постепенная стабилизация смертности, а затем, скорее всего, медленное снижение.

В инерционном варианте краткосрочные меры по снижению смертности, предпринятые на уровне края и Федерации, дадут свой эффект в снижении уровня смертности от социально значимых заболеваний («первый эпидемиологический переход»), но не поспособствуют  снижению и перераспределению в сторону старших возрастов смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, других хронических болезней.

Эволюционный сценарий предполагает реализацию мероприятий, направленных на снижение смертности в трудоспособных возрастах. Основные меры будут направлены на:

- снижение уровня смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний;

- снижение уровня смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий;

- снижение уровня смертности от социально значимых заболеваний;

- снижение смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве, своевременное выявление профессиональных заболеваний;

- снижение детской смертности.

Прогнозные показатели коэффициентов смертности будут изменяться следующим образом:

Таблица 5-6.  Прогнозные показатели коэффициентов смертности, %

|  | 2007 год | 2018 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптимистичный вариант | 12,9 | 13 | 14 |
| Пессимистичный вариант | 12,9 | 15 | 16,3 |

Оптимистический вариант развития района предполагает наравне с улучшениями естественных демографических показателей сокращение механического сокращения за счет развития населенных пунктов на основе развития своего хозяйства.

Прогноз численности населения

В соответствии с исходными условиями демографического прогноза было рассчитано население населенных пунктов Богучанского района на первую очередь и расчетный срок. В рамках Схемы территориального планирования за базовый принимается оптимистический вариант демографического прогноза.

Таблица 5-7.  Численность населения Богучанского района по населенным пунктам, чел.

| Населенный пункт | 2007 г. | Оптимистический |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2030 г. |
| Богучаны | 10900 | 18000 | 18500 |
| Карабула | 574 | 15000 | 17000 |
| Таежный | 6500 |  |  |
| Красногорьевский | 1539 | 15000 | 15500 |
| Гремучий | 1959 |  |  |
| Ангарский | 2100 | 4900 | 5500 |
| Октябрьский | 4138 | 3580 | 3500 |
| Малеево | 100 |  |  |
| Чунояр | 3372 | 2930 | 2530 |
| Новохайский | 1189 | 1800 | 1900 |
| Пинчуга | 2400 | 1920 | 1680 |
| Манзя | 2298 | 1840 | 1610 |
| Хребтовый | 1654 | 1620 | 1570 |
| Невонка | 1700 | 1360 | 1190 |
| Осиновый Мыс | 1600 | 1280 | 1120 |
| Шиверский | 1190 | 1140 | 1100 |
| Артюгино | 800 | 880 | 760 |
| Нижнетерянск | 661 | 660 | 650 |
| Такучет | 920 | 740 | 640 |
| Говорково | 802 | 680 | 600 |
| Беляки | 250 | 245 | 240 |
| Кежек | 318 | 0 | 0 |
| Ярки | 200 | 0 | 0 |
| Каменка | 73 | 0 | 0 |
| Гольтявино | 66 | 0 | 0 |
| Иркинеево | 60 | 0 | 0 |
| Прилуки | 51 | 0 | 0 |
| Бедоба | 43 | 0 | 0 |
| Заимка | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 47457 | 73575 | 75590 |

При оптимистическом варианте к 2018 году необходимая численность населения будет достигнута благодаря мигрантам (необходимо будет привлечение около 15000 человек), которые будут привлекаться в качестве необходимой рабочей силы на новые созданные рабочие места согласно планируемым инвестиционным проектам. К 2030 году количество жителей района еще незначительно увеличится в целом вследствие того, что вновь прибывшие мигранты будут из таких возрастных групп, при которых будет расти рождаемость и падать смертность.

При оптимистическом сценарии развития района многократно увеличится численность населения в трудоспособном возрасте, а также по прошествии нескольких лет снова будет наблюдаться опережающее увеличение лиц в возрасте моложе трудоспособного возраста, по сравнению с лицами пенсионного возраста.

Таблица 5-8. Прогноз численности населения по возрастным группам

| Население | 01.01.2008 г. | Оптимистический |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2030 г. |
| Всего | 48300 | 73575 | 75590 |
| Моложе трудоспособного возраста | 11592 | 18390 | 19640 |
| В трудоспособном возрасте | 32941 | 51480 | 51390 |
| Старше трудоспособного возраста | 3767 | 3705 | 4560 |

## Анализ и основные направления развития системы социально-культурно-бытового обслуживания

##### Образование

Сфера образования составляет 66 учреждений образования, в том числе 27 школ, в которых обучается 6390 человек; 30 детских дошкольных учреждений с посещаемостью 1898 детей; действует 9 учреждений дополнительного образования. В образовании работает 631 педагог, 198 сотрудников МДОУ. 14 школ имеют компьютерные классы с выходом в Интернет.

Таблица 5-9  Характеристика образовательных учреждений Богучанского района

| Учреждение | Количество учреждений | Количество мест | Количество учащихся | Наполняемость, % | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДДОУ | 30 | 2649 | 1898 | 78 | 62 |
| Школы | 27 | 9254 | 6390 | 69 | 62 |
| Центры дополнительно образования | 9 | 1662 | 1933 | 116 | 74 |

Износ основных фондов составляет около 65%. Это является одной из главных проблем системы образования, т.к. необходимы довольно большие вложения, для того чтобы ситуация пришла в норму. Большая часть школ и детских садов расположена в деревянных постройках, что не является оптимальным вариантом для района приравненного к районам Крайнего Севера. Однако, затраты на строительство каменных кирпичных и железобетонных строений слишком велики, и не всегда оправданы, в силу небольшого количества учеников во многих школах.

Наполняемость школ и ДДОУ частичная, поэтому можно сказать, что увеличения количества мест в действующих образовательных учреждениях не потребуется.

Дополнительное образование осуществляется на базе 9 центров дополнительного образования. Наполняемость этих учреждений составляет 116%, то есть, мест на сегодняшний день недостаточно. Необходимо расширение этих учреждений и их капитальный ремонт, так как износ составляет более 70%.

В районе имеется профтехучилище ПУ- 66, финансируемое за счет краевого бюджета, где обучается 187 человек. Действует лицензированное образовательное учреждение «Богучанский учебный центр», в котором в 2006 году получило профессиональное обучение 388 человек, в том числе 132 безработных по направлению из органов службы занятости.

Кроме этого, открыты филиалы 2 техникумов и филиал Московского современного гуманитарного университета.

В целом, ситуацию с образованием в Богучанском районе можно охарактеризовать как удовлетворительную. Наибольшей проблемой является высокий износ зданий, однако эта проблема решаема путём вложений в систему образования. Значительного расширения и реструктуризации сети на сегодняшний день не требуется.

###### Проектные предложения

Согласно имеющимся инвестиционным проектам, Богучанский район развивается достаточно интенсивно. Суммарное увеличение населения по району планируется в пределах 27 тысяч жителей. В частности, количество жителей п. Красногорьевского и п.Гремучего увеличится более чем в 2 раза, соответственно требуется и увеличение количества учреждений образования. Система образования п. Таёжный увеличивается в два раза, соответственно необходимо новое строительство. Кроме того, резко вырастет население Богучан, поэтому там также требуется дополнительное развитие системы образования.

Необходимо суммарно создать около 900 новых мест в школах, однако и в этом случае сохранится проблема избытка количества мест в ряде школ района и значительной нехватки в других.

Однако, простое увеличение количества школ и мест в школах не является единственным путём модернизации системы образования. На сегодняшний день существует концепция внедрения системы «базовых школ». Суть данной системы заключается в том, что одна школа, чаще всего находящаяся в наиболее крупном населённом пункте муниципального образования, берёт на себя функцию образовательного центра. При этом сохраняются школы в ближайших населённых пунктах, но ряд предметов преподаётся только в базовой школе. Для этого организовывается эпизодический подвоз детей в базовую школу. Такого рода опыт был применён, например, на территории Алтайского края и показал неплохие результаты. Благодаря такой системе можно разрешить проблему недостатка квалифицированных преподавателей, так как не требуются специалисты в каждой сельской школе. В условиях дефицита специалистов, это очень важный момент, позволяющий повысить качество образования.

На территории Богучанского района такая система может быть реализована следующим образом: базовые школы должны располагаться в Богучанах, Ангарском, Гремучем, Таёжном и Октябрьском. Это наиболее крупные населённые пункты, и такая схема размещения базовых школ охватывает всю территорию района. Необходима организация подвоза детей в эти школы. Однако, учитывая климатические условия района, необходимо понимать, что подвоз детей в определенные сезоны осуществлять не рекомендуется, так как это становится небезопасно при температурах ниже -20°С.

Ещё одним путём модернизации системы образования является широкое использование системы дистанционного обучения. Суть системы заключается в том, что учащиеся получают задания и пособия через Интернет, самостоятельно отсылают выполненные работы и впоследствии получают результаты. На сегодняшний день разработано несколько программных платформ дистанционного обучения.

Достоинствами данного способа обучения являются его относительная простота – для внедрения подобной системы в школе должен быть компьютерный класс с выходом в Интернет. Этого достаточно для преподавания ряда предметов, не относящихся к основным. К недостаткам относится отсутствие прямого контакта между обучающим и обучаемым, что накладывает ограничения, такие, как невозможность преподавания, например, иностранных языков. Тем не менее, данная система успешно применяется во многих центрах дополнительного образования, как в России, так и за рубежом. Ряд школ в различных регионах России уже предпринимает попытки внедрения такой системы обучения. Естественно, дистанционное обучение не должно стать приоритетной формой обучения, но целесообразно введение этой формы для преподавания тех предметов, преподавателей по которым затруднительно найти, особенно в небольших сельских школах.

##### Здравоохранение

В 2006 году медицинское обслуживание в Богучанском районе осуществляли Чуноярская участковая больница и МУЗ «Богучанская центральная районная больница» (ЦРБ), в состав которой входят 10 участковых больниц, 3 врачебные амбулатории, 11 ФАПов.

Октябрьская участковая больница является структурным подразделением Богучанской ЦРБ, а здание, в котором она располагается, находится на балансе РЖД. В связи с этим больница не получает необходимых средств для проведения ремонта здания и увеличения коечных мест.

В медицинских учреждениях района работают 99 врачей и 411 работников среднего медицинского персонала. Процент укомплектованности врачами в течение 3-х последних лет стабилен и составляет 76,6%, что в принципе неплохо в сравнении со среднекраевым показателем – 63,1% (2005 г.). Имеются вакансии терапевтов – 2 участковых, одного врача стационара и стоматолога.

Всего количество работающих в учреждениях и подразделениях здравоохранения составляет 959 человек.

Коечный фонд составляет 551 коек, при нормативном количестве для района 626 коек. Однако общая проектная мощность стационаров составляет 1470 коек, что более чем в 2 раза превышает норматив. Таким образом, в стационарах существует значительный резерв. Однако общий износ зданий стационаров составляет более 90%. Объективно назрела необходимость значительной реконструкции. Во многих населённых пунктах здания деревянные, поэтому в них нецелесообразно проводить капитальный ремонт, гораздо эффективнее строительство новых корпусов.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 1208 посещений в смену, при проектной мощности в 1327 посещений. Нормативная мощность составляет 835 посещений в смену. Таким образом, на сегодня расширения сети не требуется, требуется только реконструкция и ремонт, так как общий износ составляет 72%.

Таблица 5-10  Характеристика учреждений здравоохранения Богучанского района

| Показатель | Проектное количество | Фактическое количество | норматив | Износ фондов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационары, количество коек | 1470 | 551 | 626 | 92,6% |
| Поликлиники посещений в смену | 1327 | 1208 | 835 | 72,0% |

Структура заболеваемости среди взрослого и подросткового населения: на 1-м месте – заболевания органов дыхания, 2е – травмы и отравления, 3е – у детей – инфекционные и паразитарные болезни, у взрослых на 3-ем месте – болезни костно-мышечной системы и системы кровообращения.

Одним из положительных моментов развития здравоохранения в районе является отсутствие материнской смертности при родах в течение последних нескольких лет.

В 2006 году показатель младенческой смертности составил 16,4 на 1000 живорожденных детей, что несколько ниже показателя младенческой смертности для сельских районов края, который составил в 2005 году 18,2, но превышает среднекраевой –13,9.

###### Проектные предложения

Основной предпосылкой при разработке проектных предложений по здравоохранению является значительное увеличение количества населения на территории района. Потребуется строительство новых учреждений и ремонт уже существующих. Так, наиболее стремительно растущими населёнными пунктами являются п. Красногорьевский и Гремучий. Так как они расположены близко, необходимо строительство стационара в одном из них. Также требуется значительное расширение Таёжнинской больницы. Так как необходимо значительное увеличение количества коек, потребуется строительство новых корпусов.

Необходимо полное обеспечение учреждениями здравоохранения населённого пункта Богучаны. В этом населенном пункте необходимо строительство крупной больницы, на 300-400 коек, ряда амбулаторно-поликлинических учреждений суммарной мощностью до 500 пос. в смену. Данный населённый пункт будет выполнять функции центра межселенного обслуживания Богучанского района, поэтому также необходимо строительство специализированных медицинских учреждений.

Суммарно необходимо увеличить количество коек на 400 штук, однако, с учётом снижения численности ряда населённых пунктов, мощности имеющихся там учреждений здравоохранения окажутся невостребованными и, при этом, требуется опережающее новое строительство в наиболее динамично развивающихся населённых пунктах.

Так как суммарная проектная мощность стационаров составляет 1470 мест, надо полностью использовать имеющиеся мощности, при этом постепенно отстраивая новые объекты в развивающихся населенных пунктах и сокращая мощности в деградирующих населенных пунктах.

Все перечисленные принципы касаются и амбулаторно-поликлинических учреждений. Наиболее рациональным представляется строительство крупных учреждений, совмещающих функции как стационаров, так и амбулаторно-поликлинических учреждений.

Рекомендуется полное обеспечение всех населённых пунктов ФАПами. Одним из возможных путей реструктуризации системы здравоохранения может быть более широкое использование пунктов приёма врачей общей практики (ВОП). Врач общей практики (ВОП) оказывает личностную медицинскую помощь, как отдельным лицам, так и их семьям. Четкое различие между первичным и вторичным уровнем оказания медицинской помощи создает наилучшие условия взаимодействия между врачами первичного звена и специалистами, работающими в стационарах. Это одна из задач врача общей практики, семейного врача. Минздравом России в 2002 году проведена Коллегия, рассматривающая вопросы совершенствования амбулаторно-поликлинической помощи населению и определившая стратегию ее развития. Минздравом России издан приказ "О совершенствовании амбулаторно-поликлинической помощи населению Российской Федерации", где разработаны положения о Центрах врача общей практики, фельдшере общей практики, медицинской сестре общей практики.

Развитие оказания первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики является наиболее перспективным направлением для российского здравоохранения и позволит решить ряд задач: перераспределить объемы медицинской помощи между стационаром и амбулаторно-поликлиническими учреждениями, направить имеющиеся средства на развитие общей врачебной (семейной) практики, повысить оплату труда специалистов высокой квалификации.

##### Культура

На 1 января 2007 года действует 27 учреждений клубного типа (в т.ч. 8 сельских клубов в деревнях Каменка, Иркинеево, Бедоба, Ярки, Гольтявино, Кежек, Карабула, Малеево), 25 библиотек, 4 детских школы искусств, 2 музыкальные школы. В учреждениях культуры работает 387 человек. В 2007 году введен в действие новый краеведческий музей в с. Богучаны.

В Районном Доме культуры работают 3 народных коллектива и 1 образцовый, в 18 сельских Домах культуры – 4 народных коллектива и 2 образцовых.

На базе сельских библиотек района работает 21 клуб по интересам:

5 – детского направления (Невонка, Ангарский, Октябрьский, Богучаны);

4 – юношеского направления (Новохайский, Чунояр, Ангарский, Октябрьский);

7 – для людей старшего поколения (Богучаны, Чунояр, Ангарский, Такучет, Невонка).

Реализация образовательных программ в школах искусств района осуществляется по следующим направлениям:

музыкальное искусство (баян, аккордеон, фортепиано, домра, гитара);

вокальное искусство (сольное академическое пение);

изобразительное искусство (ДПИ, художественная керамика);

хореографическое искусство.

На всех отделениях обучается 449 учащихся. Всего работающих в учреждениях дополнительного образования 81 человек. Молодых специалистов приезжает недостаточно, что приводит к старению кадров и не дает возможности открытия новых отделений.

В течение последних пяти лет объем списанной из фондов литературы превышает объем поступлений новых изданий, книжные фонды библиотек на 60-70% морально устарели. Показатель книгообеспеченности на одного жителя района составляет 5,4 тыс. единиц хранения при среднем по краю 7,0 тыс. ед. хранения. Только одна районная библиотека имеет охранно-пожарную сигнализацию.

В соответствии с модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, рекомендованным к исполнению Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ, обновление книжного фонда должно быть не менее 5% в год. В Богучанском районе этот показатель составляет 1,2%. Следовательно, необходимы мероприятия по интенсификации обновления книжного фонда. Это потребует дополнительного финансирования в сферу библиотечного обслуживания.

Автоматизация рабочих мест идет медленно. На 392 специалиста приходится 15 компьютеров из них 4 в библиотеках.

Статус юридического лица на сегодня имеют два учреждения – районный Дом культуры и культурно-спортивный комплекс п. Таежный. Зарегистрирован в новой редакции Устав МУ «Межпоселенческая библиотечная система Богучанского района».

Выводы

Основными проблемами, требующими решения в системе культуры, являются:

Высокий износ зданий (более 80%). Необходимо осуществление планового ремонта учреждений культуры

Недостаточный уровень квалификации работников. Старение существующих кадров, ограниченное количество молодых специалистов. Молодые обученные специалисты не возвращаются из-за отсутствия места работы, условий проживания и низкой заработной платы. Требуется организация системы привлечения новых сотрудников для учреждений социальной сферы, также как и для объектов нового промышленного строительства.

Низкий уровень материально-технической оснащенности учреждений социальной сферы. Необходимо обеспечить более высокие темпы обновления фондов культурных учреждений.

##### Жилой фонд

Существующее положение

Анализ ситуации и выработка проектных предложений по развитию жилищного фонда наиболее подробно рассматривается в рамках градостроительной документации уровня генерального плана населенного пункта. В рамках схемы территориального планирования района, имеющей региональный масштаб анализа и проектных предложений, формируются идеологические направления жилищного строительства: как с позиции выявления территорий – зон роста, так и с позиции формирования основных качественных и количественных характеристик перспективной жилой застройки.

Общая площадь жилого фонда Богучанского района на 01.01.2006 года составляла 1 082,9 тысяч квадратных метров. Средняя жилообеспеченность составляет 21,9 м² на человека, что уступает среднему показателю по Красноярскому Краю. В районе преобладает частная застройка:

Таблица 5-11 Жилой фонд по формам собственности

| Форма собственности | м2 | % |
| --- | --- | --- |
| Частная форма собственности | 838799 | 77,45 |
| Муниципальная форма собственности | 225500 | 20,82 |
| Государственная форма собственности | 1000 | 0,09 |
| Иная форма собственности | 17601 | 1,62 |
| Всего | 1082900 |  |

Количество жилых квартир составляет 18898 штук, следовательно, средний размер квартиры равен 57,3 квадратных метра.

Активное жилое строительство началось в Богучанском районе после Великой Отечественной Войны:

Таблица 5-12 Жилой фонд по годам постройки

| Год постройки | тыс. м2 | % |
| --- | --- | --- |
| до 1920 | 20,3 | 1,87 |
| 1921-1945 | 20,5 | 1,89 |
| 1946-1970 | 367,5 | 33,94 |
| 1971-1995 | 480,8 | 44,40 |
| после1995г. | 193,8 | 17,90 |
| Всего | 1082,9 |  |

Как видно из таблицы, основные объемы строительства в районе приходятся на 50-е – 80-е годы XX века. Если принять во внимание, что практически все (99,56%) жилье является деревянным, то становится объяснимым довольно высокий уровень износа жилой застройки:

Таблица 5-13 Жилой фонд по степени износа

| Степень износа | тыс. м2 | % |
| --- | --- | --- |
| от 0 до 30% | 188,6 | 17,41 |
| от 31% до 65% | 842,2 | 77,77 |
| от 70% до 100% | 52,1 | 4,81 |
| Всего | 1082,9 |  |

Доля жилья высокой степени ветхости по состоянию на 2006 год составляет около 5%, но, исходя из большой доли жилья средней степени износа, можно констатировать, что без обновления жилого фонда в перспективе 10-15 лет доля ветхого жилья значительно вырастет.

Весь жилой фонд района является малоэтажным. Отсутствие многоэтажной застройки определяется спецификой северных условий (факторами наличия многолетней мерзлоты и др.) и малой людностью большинства населенных пунктов. Также инженерно-геологические условия затрудняют подводку коммуникаций – водопровода, канализации, сетей теплоснабжения, которые в 2 и более раз удорожают строительство жилого фонда. Этот фактор во многом определяет и низкую обеспеченность жилого фонда основными видами благоустройств.

Проектные предложения

Расчет необходимых объемов жилого строительства в Богучанском районе сделан в соответствии с демографическим прогнозом (оптимистический вариант). Кроме того, предполагается, что к 2018 году обеспеченность населения жильем достигнет 26 квадратных метров на человека, к 2030 году – 30 квадратных метров на человека.

Таблица 5-14

| Населенный пункт | Площадь жилого фонда, кв.м. |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2030 |
| Богучаны | 468 000 | 555 000 |
| Карабула | 390 000 | 510 000 |
| Таежный |  |  |
| Красногорьевский | 390 000 | 465 000 |
| Гремучий |  |  |
| Ангарский | 127 400 | 165 000 |
| Октябрьский | 93 080 | 105 000 |
| Малеево |  |  |
| Чунояр | 76 180 | 75 900 |
| Новохайский | 46 800 | 57 000 |
| Пинчуга | 49 920 | 50 400 |
| Манзя | 47 840 | 48 300 |
| Хребтовый | 42 120 | 47 100 |
| Невонка | 35 360 | 35 700 |
| Осиновый Мыс | 33 280 | 33 600 |
| Шиверский | 29 640 | 33 000 |
| Артюгино | 22 880 | 22 800 |
| Нижнетерянск | 17 160 | 19 500 |
| Такучет | 19 240 | 19 200 |
| Говорково | 17 680 | 18 000 |
| Беляки | 6 370 | 7 200 |
| Кежек | 0 | 0 |
| Ярки | 0 | 0 |
| Каменка | 0 | 0 |
| Гольтявино | 0 | 0 |
| Иркинеево | 0 | 0 |
| Прилуки | 0 | 0 |
| Бедоба | 0 | 0 |
| Заимка | 0 | 0 |

Наибольший объем нового строительства предполагается в растущих населенных пунктах Богучано-Таежного промышленного узла: Богучаны, Таежный, Гремучий, Красногорьевский и Ангарский.

Таблица 5-15

|  | Количество жителей, чел | Площадь жилого фонда, м² |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2018 г. | 2030 г. | 2008 г. | 2018 г. | 2030 г. |
| Всего | 48300 | 73575 | 75590 | 1082,9 | 1912,95 | 2267,7 |

В соответствии с прогнозом, в Богучанском районе до 2018 года необходимо будет построить 830 тысяч квадратных метров жилья, а до 2030 года – 1185 тысяч квадратных метров жилья. Объем строительства с 2008 по 2018 год должен составить 92 тысячи квадратных метров жилья в год, или около 1,5 кв.м. на человека, объем строительства с 2018 по 2030 год – 29,5 тысяч квадратных метров в год, или около 0,4 кв.м на человека.

# Транспортная инфраструктура

## Современное состояние транспортной инфраструктуры

Важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Богучанского района является транспорт. На сегодняшний день в районе представлено три вида транспорта – автомобильный, железнодорожный и воздушный. Водный транспорт не функционирует. Трубопроводный транспорт находится на стадии проектирования и строительства.

Формирование региональной транспортной системы (как и крупных транспортных узлов) пока сопряжено со значительными трудностями, уровень развития и характер сопряжения ее отдельных элементов далек от оптимальных параметров в современной конкурентной среде регионов и крупных экономических центров. От динамики развития транспортной отрасли зависят темпы экономического развития района.

### Автомобильный транспорт

###### Характеристика автодорожной сети

Общая протяженность автомобильных дорог в Богучанском районе составляет 1056,3 км, в том числе: регионального значения 316,5 км, дорог местного значения 704,7 км. Большинство дорог имеют 3 или 4 категорию. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 0,7 км дорог/1000кв.км территории. Богучанский район имеет один из минимальных показателей плотности автомобильных дорог по районам Красноярского края. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 2,08%.

Таблица 6.1-1.

Автомобильные дороги на территории Богучанского муниципального района

| Наименование | Наименование дороги | Протяжен-ность, км | Тип покры-тия | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги федерального значения | нет |  |  |  |
| Автомобильные дороги краевого значения | Канск-Абан-Богучаны | 152,4 |  |  |
|  | в т.ч. | 2,9 | Ц/б | 3 |
|  |  | 46,5 | А/б | 3 |
|  |  | 19,8 | Щ/п | 4 |
|  |  | 83,2 | Щ/п | 3 |
| Автомобильные дороги районного значения | Богучаны-Манзя | 87,6 |  |  |
|  | в т.ч. | 15,0 | А/б | 3 |
|  |  | 72,6 | Щ/п | 4 |
|  | Богучаны-Кодинск | 69,9 | Щ/п | 4 |
|  | Подьезд к ст. Карабула | 5,6 | Щ/п | 4 |
|  | Подьезд к ц/у с/х "Богучанский" | 1 | А/б | 4 |
|  | Итого | 316,5 |  | 3 |

Основная связь   осуществляется по следующим дорогам:

- Канск-Абан-Богучаны-Кодинск, дорога краевого значения, техническая категория 3,  на отдельных участках 4 и 5, в состав дороги включены участки лесовозных грунтовых дорог;

- Гремучий-Шиверский-Хребтовый-Тагара-Богучанская ГЭС, автодорога местного значения, без твердого покрытия;

- Широтная автодорога вдоль левого берега реки Ангара на запад Богучаны-Пинчуга-Манзя-(паромная переправа через реку Ангара)-Нижнетерянск-Каменка, автодорога местного значения, без твердого покрытия, местами имеется гравийное покрытие;

- Широтная автодорога вдоль левого берега Ангары на восток Богучаны-Невонка-Гольтявиново-Говорково-Кода.

Таблица 6.1-2 Районы с максимальной и минимальной плотностью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по районам Красноярского края (на конец года; км дорог на 1000 кв. км территории)

| Наименование показателей | Годы |
| --- | --- |
|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 |
| Край | 4,0 | 4,9 | 5,5 | 5,5 |
| в том числе по районам |
| Рыбинский | 50,9 | 102,5 | 119,8 | 115,2 |
| Минусинский | 84,3 | 108,8 | 107,8 | 108,6 |
| Канский | 69,5 | 103,7 | 108,9 | 108,3 |
| Ачинский | 55,1 | 98,9 | 108,1 | 107,7 |
| Мотыгинский | 6,6 | 10,3 | 11,3 | 11,3 |
| Ермаковский | 8,1 | 10,5 | 11,3 | 11,3 |
| Богучанский | 4,1 | 6,3 | 5,6 | 7,0 |
| Кежемский | 4,5 | 7,8 | 6,2 | 7,0 |
| Енисейский | 1,9 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
| Северо-Енисейский | - | - | 2,8 | 2,9 |

Богучанский район входит в число районов Красноярского края, имеющих минимальную плотность автомобильных дорог. Это характерно для северных районов края, где более суровые природные условия, более рассредоточенная сеть расселения. Не высокую плотность автомобильных дорог имеют и приграничные районы Мотыгинский, Кежемский и Енисейский.

Богучанский филиал государственного предприятия «КрайДЭО» обслуживает 316,5 км территориальных дорог и 241 км межпоселенческих автодорог. В 2007 году сдан в эксплуатацию подъезд к станции Карабула – 5,6 километров.

Через Богучанский район проходят автомобильные дороги, связывающие южные и срединные районы края с северными (зимник на Эвенкию).

В целом по краю твердое покрытие имеют 89% автомобильных дорог. Можно констатировать, что низкая протяженность автомобильных дорог является проблемой как для края в целом, так и для Богучанского района в частности. Дороги, имеющие твердое покрытие далеко не всегда пригодны для использования. На всех дорогах наблюдаются труднопроходимые участки.

Таблица 6.1-3  Автомобильные дороги на территории Богучанского муниципального района

| Наименование | Наименование дороги | Протяженность, км | Тип покрытия | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги федерального значения | нет |  |  |  |
| Автомобильные дороги краевого значения | Канск-Абан-Богучаны | 152,4 |  |  |
|  | в т.ч. | 2,9 | Ц/б | 3 |
|  |  | 46,5 | А/б | 3 |
|  |  | 19,8 | Щ/п | 4 |
|  |  | 83,2 | Щ/п | 3 |
| Автомобильные дороги районного значения | Богучаны-Манзя | 87,6 |  |  |
|  | в т.ч. | 15,0 | А/б | 3 |
|  |  | 72,6 | Щ/п | 4 |
|  | Богучаны-Кодинск | 69,9 | Щ/п | 4 |
|  | Подьезд к ст. Карабула | 5,6 | Щ/п | 4 |
|  | Подьезд к ц/у с/х "Богучанский" | 1 | А/б | 4 |
|  | Итого | 316,5 |  | 3 |

Основная связь осуществляется по дорогам, указанным в таблице (Таблица 6.1-4 Основные дороги района).

Таблица 6.1-4 Основные дороги района

| Основные дороги района | Характеристика |
| --- | --- |
| Канск – Абан – Богучаны – Кодинск | дорога краевого значения, техническая категория 3, на отдельных участках 4 и 5, в состав дороги включены участки лесовозных грунтовых дорог, в настоящее время реконструируется |
| Гремучий – Шиверский – Хребтовый – Тагара - Богучанская ГЭС | автодорога местного значения, без твердого покрытия |
| Богучаны – Пинчуга – Манзя – паромная переправа через реку Ангара – Нижнетерянск – Каменка | автодорога местного значения, без твердого покрытия, местами имеется гравийное покрытие |
| Богучаны – Невонка – Гольтявино – Говорково – Кода | автодорога местного значения, без твердого покрытия, местами имеется гравийное покрытие |

В Богучанском районе велика протяженность бесхозных дорог. Это дороги, которые были проложены к местам лесозаготовок (как правило, с песчаным покрытием) и после ее выработки сняты с баланса предприятия. Данные дороги продолжают использоваться населением и предприятиями, но за их техническим состоянием никто не следит. В Красноярском крае ведется работа по переводу бывших внутрихозяйственных и ведомственных автодорог в дороги общего пользования. Этот процесс должен повысить уровень технической оснащенности автомобильных дорог в Богучанском районе.

Богучанский район – грузовывозящий. Из района отправляется в 1,5 раза больше грузов чем, принимается. В 2005 году грузооборот предприятий транспорта района составил 134,9 млн.тн.км, или 100,5% к уровню 2004 года. Основной объем грузов перевозится по железной дороге (ветка Решоты-Карабула). Подвоз грузов к железнодорожной станции Карабула в основном осуществляется по дороге Канск – Абан – Богучаны, а также по дорогам местного значения.

За последние годы в районе построены мосты через реки Мельничная, Имбала, Мура, Чуна, Ича, 2 моста через реку Карабула. Дорожной компанией «Илан» построено 14 километров новой дороги и заасфальтировано более 10 километров.

Недооценка роли автомобильных дорог в экономике и недостаточные темпы развития автодорожной сети, ее неудовлетворительное состояние явились одной из причин экономических трудностей и негативных социальных последствий для территории района. Развитие сети автомобильных дорог и стратегические задачи дорожной политики неразрывно связаны с развитием экономики.

### Автобусное сообщение

Богучанский район обслуживает БМУН «Районное АТП», предприятие базируется в селе Богучаны. БМУН «Районное АТП» работает по 18 маршрутам общей протяженностью 1655 км, 10 из которых междугородние внутрирайонные и 8 пригородные. В год осуществляется 2187 рейсов, в день около 48 рейсов (в зависимости от сезона). Суточный пассажирооборот составляет 4 тысячи человек. Количество перевезенных пассажиров за 2007 год составило 999,1 тысячи человек. Начиная с 2003 года количество перевезенных за год пассажиров колеблется на уровне 900-1000 тысяч человек. Суточный пассажирооборот постоянно возрастает.

Рисунок 6.1-1 Динамика суточного пассажирооборота, тыс. человек.

Маршрутная сеть связывает не только село Богучаны с центрами сельских поселений, но и сельские населенные пункты между собой. Развитие горизонтальных связей между населенными пунктами позволяет добраться из одного населенного пункта в другой без пересадок.

Из-за специфики местоположения района внутрирайонные маршруты имеют довольно большую протяженность (от 58 до 326 км), пригородные маршруты имеют меньшую протяженность (от 27 до 58 км). Самый протяженный маршрут Богучаны - Хребтовый, связывает село Богучаны с одним из самых отдаленных поселков на северо-востоке района на границе с Кежемским районом.

На линиях работают в основном автобусы марки ПАЗ, вместимостью до 41 человека, на маршруте Богучаны - ст.Карабула работает автобус марки Volvo вместимостью 80 человек.

Коэффициент загрузки по всем маршрутам не превышает 0,6. Наибольший коэффициент загрузки наблюдается на маршруте Богучаны - Невонка (0,56), наименьший – на маршруте Такучет - Октябрьский (0,25). За последние 5 лет маршрутная сеть предприятия расширилась, увеличился пассажирооборот и количество обслуживаемых пассажиров.

Суточный пассажирооборот с 2003 по 2008 годы возрос с 2,7 тыс.человек до 4 тыс.человек. Пассажирские перевозки субсидируются. Дотация (субсидия) из районного бюджета составляют около 10,2 млн.руб. в год. В работе наблюдается сезонность: в мае и сентябре наблюдается наименьшая загруженность маршрутов, с введением январских каникул,  в первые 2 недели января также наблюдается снижение количества пассажиров.

Оборудованных автовокзалов в районе нет, в качестве мест ожидания используются здания администрации, аэропорта (в селе Богучаны), обычные автобусные остановки и другие не приспособленные помещения.

На многих участках маршрутов нет асфальтного покрытия, что затрудняет движение, особенно в межсезонье. При появлении асфальтобетонного покрытия возможно изменение маршрутов и интенсификация автобусного движения.

На сегодняшний день перевозка пассажиров через реку Ангара осуществляется в летний период на пароме, в зимний период - по ледовой переправе. При становлении льда и ледоходе (с октября по ноябрь и с 10 апреля по 15 мая) сообщение между правым и левым берегом прерывается.

«Районное АТП» также работает на семи школьных маршрутах

Нижнетерянск - Каменка;

Бедоба - Беляки;

Иркинеево - Артюгино;

Невонка - Гольтявино;

Богучаны - Ярки;

Карабула - Таежный;

Внутрипоселковый по селу Богучаны.

Проблемными маршрутами являются

Иркинеево - Артюгино, маршрут пересекает реку Иркинеево, через которую нет моста,

Каменка - Нижнетерянск, через реку Каменка также нет моста.

В осенне-весенний период детей перевозят на лодке, зимой они переходят по льду. Автобусы, курсирующие на школьных маршрутах, все кроме двух не отвечают нормативным требованиям. На автомобилях типа ГАЗель перевозку детей осуществлять запрещено, но за неимением других автобусов работают именно такие автомобили.

### Железнодорожный транспорт

По Богучанскому району проходит одна железнодорожная ветка (Решоты- Карабула), обеспечивающая связь с Транссибом, протяженностью 257 км, из них 110 км приходится на Богучанский район.

Для края в целом характерно наличие не электрофицированных железных дорог, они составляют около 29% от общей протяженности железных дорог общего пользования. Протяженность железных дорог района составляет 7,9% от общей протяженности железных дорог общего пользования Красноярского края. Из 198 станций Красноярского края, четыре расположены на территории Богучанского района – ст. Карабула., ст. Кучеткан, ст. Новохайская и ст. Чунояр.

Дорога ст.Решоты–ст.Карабула не электрофицирована, однопутная. Провозная способность железнодорожной ветки около 2,5 млн.тонн (в сторону ст.Карабула). Конечная железнодорожная станция Карабула расположена рядом с поселком Таежный.

В Богучанском районе имеется разветвленная сеть железных дорог не общего пользования. Данные дороги принадлежат в основном лесозаготовительным предприятиям и имеют выход на основную ветку. По железной дороге перевозится преимущественно уголь и лес.

Со станции Кучеткан ежегодно вывозится 300 тыс.куб.м леса. Вывоз угля начался относительно недавно, в год вывозится около 400 вагонов (по 60 тонн).

Среди пребывающих грузов преобладают трубы, оборудование для нефтедобычи, буры. Доля грузов для нужд населенных пунктов района незначительна.

Оборудование переездов и пешеходных переходов через железные дороги в районе не отвечает требованием техники безопасности. В основном переход осуществляется прямо по путям, наблюдается недостаток оборудованных автомобильных переездов.

По железной дороге проходит 2 пары пассажирских поездов в сутки и около 3 пар грузовых. Пассажирский поезд следует до конечной станции Карабула (утром) и во второй половине дня отправляется в Красноярск. Пассажирское сообщение ежедневное.

### Авиационный транспорт

В советское время Богучанский район имел хорошее авиационное сообщение, как внутрирайонное, так и с краевым центром. Из аэропорта Богучаны ежедневно вылетало около 7 рейсов (в зависимости от сезона) в Красноярск (самолет Як-40). Практически во всех поселках района имелись оборудованные вертолетные площадки и посадочные полосы. Многие поселки принимали самолеты Ан-2, рейсы были регулярные (около 3 раз в день в зависимости от загрузки). В начале 1990-х годов началось постепенное сворачивание пассажирских перевозок, окончательно пассажирское сообщение прекратилось в мае 1996 года.

По состоянию на 2008 год в Богучанском районе функционирует только один аэродром в селе Богучаны. В некоторых поселках сохранились вертолетные площадки, часто под вертолетные площадки используются футбольные поля или пустыри (пос. Ангарский, пос. Новохайский). Вертолетное сообщение используется преимущественно в медицинских и чрезвычайных ситуациях (пожары), осуществляются заказные пассажирские рейсы (особенно в межсезонье, когда переправа через реку Ангара не возможна).

На сегодняшний день аэродром Богучаны относится к классу «Е» входит в аэропорт 4 класса. Аэродром имеет взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием (ИВПП) и предназначен для выполнения рейсовых, тренировочных, контрольно-испытательных полетов, а также для выполнения авиационных работ. Полеты осуществляются, согласно регламенту, только в светлое время суток, хотя светосигнальное оборудование работает исправно.

Аэродром является федеральной собственностью, подчиняется в оперативном отношении Красноярскому филиалу «Сибирского ОУ Росавиации» и находится в хозяйственном ведении ФГУП «Авиапредприятие Черемшанка». На аэродроме постоянно базируются воздушные суда АК «СибАвиатранс» (МИ-8) на основании договора, а также временно допускаются другие авиакомпании: ООО «Аэрогео», «Сибавиа трейд», «Красавиа».

В настоящее время в аэропорту нет постоянных взлетных площадок. Ранее аэропорт принимал самолеты Ан-26 и Ан-24, Як-40. В середине 1990-х годов ИКАО ужесточило требования, после этого прием самолетов Ан-26 и Ан-24 прекратился. Сегодня аэропорт принимает только суда Ан-2 и Ан-3. В зимнее время аэродром принимает самолеты Ан-2 и Ан-3 на лыжном шасси (посадка осуществляется на грунтовую ВПП). На сегодняшний день регулярных рейсов не производится, своих судов нет.

Аэропорт осуществляет в основном перевозки нефтяников (вахта), данных перевозок достаточно много. Перевозки осуществляются вертолетами МИ-8, также используются не большие самолеты Ан-2 и Ан-3 (летом для пожаронадзора). Полеты в основном осуществляются на территорию Эвенкийского района на месторождения нефти, туда перевозятся буры, специальное оборудование. За 2007 год было перевезено 1200 тонн грузов (аэродром работает только на отправление грузов), прирост к 2006 году составил 161%.

В 2007 году было отправлено 9 тысяч пассажиров, принято 7,7 тысяч пассажиров. Прирост и по прибытию, и по отправлению составил 162% к 2006 году. Количество вылетов постоянно растет, начиная с 2005 года. За 2007 год совершено 1480 вылетов, минимальное количество вылетов приходится на январь-март (7,6% от годового количества вылетов), прирост количества вылетов составил 144%, по отношению к 2006 году. За первые 5 месяцев 2008 года было увеличено количество вылетов (на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года), отправленных грузов, появились прибывающие грузы (8 тонн), количество прибывших и отправленных пассажиров практически не изменилось.

В ближайшее время запланирована реконструкция аэропорта. Подмосковная фирма ООО «Транспроект» (г. Королев) выиграла конкурс на реконструкцию ограждений.

Для развития аэропорта требуется ВПП длиннее на 200 м и шире на 20 м, что позволит принимать самолеты Ан-26 и Ан-24. Это дорогостоящее мероприятие и возможно только при появлении инвестора или смене собственника.

### Водный транспорт

В Богучанском районе продолжительность судоходного периода составляет 146-157 дней в году с 1 июня по 27 сентября (в отдельные годы в зависимости от погодных условий перевозки осуществляются дольше). Для района, как и других северных территорий, характерен длительный простой судов, который приводит к ускорению их износа.

Гарантированные глубины на участке устье - Богучаны – 120 см, на участке Богучаны - Кежма – 95 см, для реки Ангары характерны сложные условия судоходства. Дноуглубительных работ не ведется.

В советское время водный транспорт использовался широко. Сообщение осуществлялось между селом Богучаны и центрами соседних районов (Мотыгино, Лесосибирск и далее Красноярск), а также центрами сельских поселений Богучанского района. В настоящее время пассажирское сообщение по реке Ангара отсутствует. Кризис на водном транспорте наблюдается с 1994 года.

В районе отсутствуют речные вокзалы и порты. Штраф-стоянок для судов в Богучанском районе нет, нет также и предприятий судоремонта и технического обслуживания.

В селе Богучаны имеется небольшая пристань. В пределах Богучанского узла имеются еще несколько менее значимых пристаней. Все пристани не отвечают современным техническим требованиям. Как правило, пристани представляют собой песчаные насыпи на железном каркасе.

Для сообщения между правым и левым берегами реки Ангара налажена паромная переправа (действует в летний период). Всего в районе 9 паромов:

Село Богучаны 3 ед.;

Манзя - Нижнетерянск 2 ед.;

Ангарский – левый берег 3 ед. (1 из них технологический);

Артюгино – левый берег 1 ед.

Зачастую, паромы не имеют лицензии на перевозку грузов и пассажиров, грузы и пассажиры не страхуются. По причине высокой длительностью процедуры регистрации судов (до 2 месяцев) часть судовладельцев отказывается от регистрации. В связи с этим затрудняется поиск владельцев судов при нарушении ими правил перевозок.

Одной из основных проблем является сильная изношенность судов, срок эксплуатации некоторых судов превышает 30 лет. Должной модернизации флота не производится. Горючее для судов очень дорогое, субсидий со стороны государства или района практически нет. Остро стоит кадровая проблема. Средний возраст работников приближается к 50 годам. Работа на флоте связана с большой ответственностью и сложным обучением, а заработная плата крайне низкая. В районе нет образовательных учреждений, обучение производится только в Красноярске.

##### Маломерный флот

В Богучанском районе зарегистрировано 1500 лодок. Реально эксплуатируется около 500-600 лодок. Остальная часть лодок устарела и не используется, эти лодки не сняты с регистрации. 60% всех лодок района базируется в селе Богучаны, остальные лодки размещаются в поселках Невонка, Манзя, Гремучий.

Оборудованных стоянок для лодок в Богучанском районе нет, они хранятся в основном в домах или самооборудованых навесах на берегу.

Все маломерные суда района 1975-1995 годов выпуска. В 2008 году прирост лодочного флота составил 30 шт. (все подержанные).

Общественных лодок нет, все лодки частные, используются для личных целей. Весной и при разливах рек образуется бригада по перевозке на другой берег и дежурству на реке, около 3-4 лодок.

### Трубопроводный транспорт

Развитие трубопроводного транспорта в Богучанском районе связано с освоением Юрубчено-Тохомского нефтяного месторождения (ЮТМ) в Эвенкийском районе.

### Основные проблемы транспортного комплекса Богучанского района

Особенностью транспортной сети района является довольно высокая интенсивность ее использования по некоторым направлениям и линиям. В целом интенсивность использования транспортной сети заметно уменьшилась с конца советского периода, тенденция увеличения интенсивности использования сети стала проявляться только в последние годы. При этом уже отчетливо обозначился ряд проблем:

неудовлетворительное техническое состояние большей части транспортной сети, необходимость ее реконструкции и модернизации;

дефицит, а по существу – отсутствие, современных крупных мультимодальных транспортных узлов, функционирующих в режимах логистических технологий;

слабая включенность транспортных магистралей и узлов в работу транспортных коридоров краевого и российского значения.

Такие же проблемы характерны и для Красноярского края в целом.

Одной из основных проблем района является низкая транспортная инфраструктурная обеспеченность территории. Не функционирует водный транспорт, местные линии воздушного транспорта фактически не действуют, протяженность железных дорог недостаточна, качество автомобильных дорог низкое. Данные проблемы характерны для многих районов края. Если рассматривать транспортные проблемы более подробно, то можно выделить следующие основные:

отсутствие мостов через реку Ангара;

неразвитость сети автомобильных дорог правобережья; преобладание зимников в правобережье района;

низкая пропускная способность существующих автомобильных дорог;

отсутствие моста через реку Иркинеево;

низкое транспортно-эксплуатационное состояние объектов дорожного хозяйства.

На сегодняшний день в районе существует множество инвестиционных проектов, предполагающих строительство крупных промышленных объектов. Реализация проектов будет способствовать притоку капитала в район, росту уровня экономического развития, строительству дополнительной, в том числе транспортной инфраструктуры, увеличению количества рабочих мест. В тоже время обострятся основные транспортные проблемы, они потребуют своевременного решения, в противном случае неразвитость транспортной системы станет заметным ограничением экономического развития района.

К примеру, с завершением строительства Богучанской ГЭС устройство ледовых переправ через реку Ангара станет невозможным, что влечет за собой и негативные последствия: еще более усложнится круглогодичная транспортная связь между населенными пунктами правого и левого берегов реки Ангары (потребуются дополнительные паромные переправы и мост).

Исчезнет возможность транспортировки по ледовым переправам лесных грузов. При этом ситуация осложняется тем, что именно в зимний период по дорогам-зимникам происходит массовый вывоз заготовленной древесины.

В связи с активным освоением Юрубчено-Тохомского месторождения большая часть грузов перевозится через Богучанский район. Дорога, по которой осуществляются перевозки, не имеет усовершенствованного покрытия, сильно разбита и требует срочной реконструкции.

Похожая ситуация наблюдается при строительстве алюминиевого завода. Дорога, ведущая к заводу, также не имеет современного покрытия и разбита.

На всех дорогах района наблюдается количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над нормативным тоннажем, что также приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Прочностные характеристики существующих районных дорог и мостовых сооружений на них не позволяют осуществлять безопасное движение современных тяжеловесных транспортных средств.

Отсутствуют межрайонные транспортные коридоры, позволяющие осуществлять кратчайшую связь между соседними районами края. Очертание сети автомобильных дорог общего пользования в большинстве районов не имеет замкнутого контура, в результате чего возникает потенциальная опасность транспортной недоступности населенных пунктов в случае выхода из строя отдельных звеньев автодорожных связей при чрезвычайных ситуациях.

Процесс разделения дорог по уровням управления не доведен до конца. Существуют брошенные, бесхозные дороги, за содержание которых никто не отвечает, их состояние оценивается как неудовлетворительное.

Выводы

Первоочередные задачи развития транспортной инфраструктуры района:

строительство мостового перехода через реку Ангару, строительство и реконструкция мостов через малые реки района;

развитие сети автомобильных дорог правого берега реки Ангара;

строительство и реконструкция автодорог, обеспечивающих межпоселковые связи;

реконструкция автодороги общего пользования Богучаны – Кодинск;

необходимость инициировать разработку краевой целевой программы «Развитие муниципального пассажирского автотранспорта в сельских районах края». Без поддержки края через некоторое время муниципальное образование не сможет выполнять полномочия по организации транспортного обслуживания между поселениями района в соответствии с ФЗ-131 РФ.

## Проектные предложения

В целях скорейшей модернизации транспортного комплекса района и приведение его в соответствие с современными требованиями Правительством Красноярского края, Администрацией Богучанского района, а также рядом крупных инвесторов были разработаны целевые программы и инвестиционные проекты, направленные на совершенствование транспортной сети Богучанского района.

Планировочные решения настоящего проекта опираются на выполненные ранее градостроительные документы: «Проект планировки Богучанского промышленного района» (Москва, Гипрогор, 1971год), «Схема территориального планировании промышленного района Нижнее Приангарье» (Санкт-Петербург, РосНИПИ Урбанистики, 2008 год), а также ряд федеральных и региональных программ по развитию транспортной инфраструктуры.

В связи с запланированным размещением на 1 очередь строительства инвестиционных объектов проекта «Схема территориального планировании промышленного района Нижнее Приангарье» Богучанский район достаточно активно изучается инвесторами в ресурсном и социально-экономическом плане. Разработаны проекты ТЭО, рабочих стадий, ОВОС для алюминиевого завода, ЛПК с целлюлозным комбинатом. Предпроектные изыскания выполнены по трассам магистральных нефтепроводов.

Транспортная инфраструктура района в своем развитии будет интегрироваться в федеральную, краевую транспортную систему, дополняя ее и развивая в меридиональном и широтном направлениях.

Богучанский транспортный узел входит в настоящее время в стадию активного развития, с усложнением структуры и увеличением объемов переработки грузов.

### Автомобильные дороги

Для кардинального улучшения внешних и внутренних автотранспортных связей Богучанского транспортного узла предусматривается реконструкция и модернизация существующих автодорог.

Краевыми программами запланировано строительство автодороги Богучаны - Ярки - Ангарский – Юрубчены – Байкит краевого значения с последующим ее продлением до Туры, а также лесовозных грузосборных дорог в направлении границы с Эвенкией. Данные дороги будут выполнять опорные транспортные функции для развития нефтегазового комплекса – Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского федеральных центров нефтегазодобычи.

Программой строительства лесовозных грузосборных магистралей круглогодичного действия в Богучанском и Кежемском районах Красноярского края на период до 2015 года предусматривается строительство автодороги Ангарский - Гремучий - Красногорьевский - Шиверский - Хребтовый, с выходом на пос. им. Ленина Кежемского района – 143 км. Строительство автодороги создаст автотранспортную инфраструктуру правобережья реки Ангары в Богучанском районе. Дорога будет иметь важнейшее значение для лесозаготовительных предприятий Богучанского района. Строительство автомобильных дорог создаст автотранспортный выход к богатейшим высококачественным лесным запасам правобережной части Богучанского и Кежемского районов, а также обеспечит автотранспортный выход на Эвенкию.

В рамках реализации программы комплексного развития Нижнего Приангарья предусмотрено строительство и реконструкция автодороги Канск – Абан – Богучаны – Кодинск. Строительство и реконструкция автомобильной дороги позволит не только успешно решать задачи по обеспечению связи отдаленных районов края с центром, но и будет являться одним из важнейших условий реализации крупных и высокоэффективных проектов Нижнего Приангарья – строительства алюминиевого завода в районе п.Таежный, целлюлозного комбината в Богучанском районе. В комплексе с автодорогой Богучаны – Юрубчены – Байкит и мостом через реку Ангара станет важным условием автотранспортного выхода к нефтяным месторождениям юга Эвенкии.

В 2008 году запланировано начало строительства мостового перехода через реку Ангару в районе деревни Ярки. Мостовой переход обеспечит круглогодичное устойчивое снабжение правобережных населенных пунктов продуктами питания, топливом, горючесмазочными материалами и т.д. Будет обеспечен вывоз заготовленной древесины как в летний, так и в зимний периоды.

Планируется развитие автотранспортных связей с районами Нижнего Приангарья: автодорога Ишимба – выход на автомобильную дорогу Богучаны – Юрубчены – Байкит свяжет Богучанский район с Мотыгинским и Эвенкийским районами.

Этим же фактором, а также конкретным размещением селитебных массивов будет определяться строительство нового аэропорта в селе Богучаны.

Таблица 6.2-1 Развитие автодорог Богучанского района (по Программе социально-экономического развития района)

| № п/п | Объекты | Сроки | Виды работ | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектно-изыскательские работы а/дороги Ангарский – Красногорьевский–– Гремучий Шиверский – Хребтовый | 2006 –2008 | Проектно-изыскательские работы Подготовка проекно-сметной документации | Создание круглогодичного транспортного сообщения между поселками Ангарский – Красногорьевский – Гремучий – Шиверский – Хребтовый |
| 2. | Строительство моста через реку Ангара в районе деревни Ярки | 2007 –2010 | Строительство | Всесезонная доступность правобережных поселков района с районным центром с. Богучаны с выходом на а/дорогу «Богучаны – Канск – Красноярск» |
| 3. | Строительство а/дороги Ангарский – Красногорьевский– Гремучий – Шиверский – Хребтовый | 2008 –2011 | Строительство | Создание круглогодового транспортного сообщения между п. Ангарский – Красногорьевский –Гремучий – Шиверский – Хребтовый |
| 4. | Строительство а/дороги общего пользования Богучаны – Кодинск, в том числе по участкам: | 2007 –2008 | Строительство | Повышение технико-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги |
|  | Невонка – Гольтявино | 2007 | Строительство | Улучшение транспортного сообщения между поселками |
|  | Имбала – Невонка | 2008 | Строительство | Улучшение транспортного сообщения между поселками |
| 5. | Асфальтирование рециклированных участков на 294 – 334 км автодороги «Богучаны – Абан» | 2007 | Асфальтирование | Повышение технико-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги |
| 6. | Строительство ДРП (дорожно-ремонтного пункта) в п. Ангарский | 2009 | Строительство | Содержание вновь строящихся и реконструируемых автодорог правого берега р. Ангара |
| 7. | Строительство ДРП (дорожно-ремонтного пункта) в п. Невонка | 2009 | Строительство | Содержание вновь строящихся и реконструируемых автодорог левого берега р. Ангара |
| 8. | Содержание межпоселенческих дорог района | 2007 – 2008 | Содержание | Повышение технико-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги |
| 9. | Поставка нового асфальтобетонного завода для Богучанского филиала ГП «КрайДЭО» | 2007 | Поставка и монтаж | Более эффективное строительство и реконструкция автодорог, повышение их технико-эксплуатационных характеристик |
| 10 | Создание на территории района постоянно действующего пункта автомобильного весового контроля | 2007 –2008 | Строительство | Повышение сохранности автодорог от вреда, наносимого, автомашинами с перегрузом |

### Автобусное сообщение

Дальнейшее развитие автобусных маршрутов связывается со строительством железной дороги до села Богучаны, а также моста через реку Ангара.

В целях обеспечения бесперебойного автобусного сообщения со всеми населенными пунктами района и дальнейшего расширения и совершенствования маршрутной сети требуется наладить сообщение через реку Ангара в двух местах. Первое направление по дамбе Богучанской ГЭС. Сегодня постоянный проезд закрыт (ранее он осуществлялся через технологический проезд по дамбе), курсирует паром. Второе - в месте строительства моста через реку Ангара. При реализации данных проектов в планах у «Районного АТП»:

расширение и оптимизация маршрутной сети,

строительство автовокзала.

Размещение автовокзала предлагается в селе Богучаны (совмещение с планируемой ж/д станцией), в качестве «запасного» варианта рассматривается размещение автовокзала в поселке Ангарский (в случае строительства моста). На левом берегу реки можно будет полностью изменить и оптимизировать маршрутную сеть.

Для дальнейшего развития автобусного сообщения района требуется реконструкция и модернизация всех автомобильных дорог района, что частично предусмотрено различными федеральными и региональными программами. Мероприятия, которые повысят уровень обслуживания, должны будут финансироваться за счет краевого и местного бюджетов. К таким мероприятиям относятся:

обустройство специализированных павильонов для ожидания автомобильного транспорта во всех населенных пунктах;

строительство автовокзала в селе Богучаны (с оборудованием комнат для отдыха водителей, технических помещений);

закупка специализированных школьных автобусов.

В целях повышения безопасности перевозок школьников требуется закупить специальные автобусы, отвечающие требованиям перевозки детей.

### Логистика.

В целях обеспечения комплексного развития транспортного комплекса Богучанского района, его эффективного позиционирования в рамках федеральной транспортной системы, приближения транспортной инфраструктуры к мировым стандартам и повышения эффективности работы в системе транспортных коридоров федерального и краевого значения планируется формирование мультимодального транспортно-логистического узла с развитием сети транспортно-логистических комплексов, специализирующихся на накоплении грузов и их перевалке с автомобильного и трубопроводного транспорта на железнодорожный.

### Железнодорожный транспорт

Строительство железнодорожных объектов основано на федеральных программах. Основным проектом является строительство нового широтного транспортного коридора – Северо-Сибирской железной дороги (далее СевСиб). Строительство магистрали обеспечит новый прямой выход района на федеральную транспортную сеть, надежную связь с промышленными узлами Нижнего Приангарья. Вдоль трассы СевСиба предполагается прокладка федеральной автодороги, которая станет частью основного широтного коридора всего промышленного района. Существует два варианта прокладки СевСиба – «Южный» и «Северный».

Для развития Богучанского района южный вариант трассировки СевСиба предпочтительнее, так как будут созданы наиболее благоприятные условия для развития правобережных промышленных площадок и формирования транспортно-логистического комплекса на пересечении широтной федеральной железнодорожной магистрали и меридионального соединения с Транссибом через ветку ст.Решоты – Карабула – Богучаны - Ельчимо.

Вариативность схем организации Богучанского транспортного узла будет в основном зависеть от реализации конкретных схем размещения крупных промышленных предприятий, а проявляться будет в особенностях трассировки сетей подъездных железнодорожных путей и автодорожных подъездов к ним. Необходимо предусмотреть строительство грузового двора на станции Богучаны.

В подпрограмме «Железнодорожный транспорт» программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» предусмотрено строительство ряда грузообразующих линий. По территории Богучанского района пройдет одна из таких линий. Линия соединит СевСиб и Чадобецкий ГОК (ответвление на Чадобецкий ГОК будет идти на север, практически параллельно границе Богучанского и Кежемского районов).

Важнейшим районным объектом первоочередного строительства является железная дорога Карабула-Ярки, с совмещенным авто- и железнодорожным мостовым переходом через реку Ангара.

В пункте соединения данной железной дороги с СевСибом на правом берегу будет построена узловая железнодорожная станция. По вариантам прохождения трассы СевСиба размещение узловой станции возможно по «Южному» варианту станция Ельчимо, по «Северному» варианту в районе населенного пункта Бедоба (станция Чульдок).

### Воздушный транспорт

Для северных районов с обширной территорией, суровыми природными и сложными инженерно-строительными условиями всегда была велика роль воздушного транспорта. Его преимущества заключаются в независимости от инженерно-геологических условий, возможность добраться в труднодоступные места, скорость и оперативность. В условиях Богучанского района, когда отсутствует круглогодичная связь между правым и левым берегом реки Ангара необходимо наличие оборудованных вертолетных площадок. Предпочтение отдается вертолетному сообщению, так как на обустройство ВПП, содержание аэродромов, закупка самолетов потребуется большее количество средств.

В рамках схемы территориального планирования, предлагается осуществить реконструкцию большинства вертолетных площадок (оборудование специального покрытия, разметка, поддержание в рабочем состоянии и проч.). Особенно важно воздушное сообщение для отдаленных населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Ангара таких как пос. Беляки, пос. Хребтовый, пос. Нижнетерянск, пос. Ангарский. В пос. Манзя предусматривается строительство аэродрома. Вертолетное сообщение также важно для оказания своевременной медицинской помощи, мониторингу пожароопасных ситуаций, прочих экстренных связей.

Первостепенное значение имеет реконструкция аэродрома села Богучаны. Наличие работающего аэропорта необходимо для обеспечения круглогодичной связи села Богучан и Богучанского района с краевым центром.

На сегодняшний день аэропорт расположен в черте населенного пункта, что не отвечает нормам безопасности и затрудняет дальнейшее развитие как аэропорта так и населенного пункта.

На долгосрочную перспективу предлагается осуществить вынос аэродрома за пределы населенного пункта, оборудование современных ВПП, которые могут принимать самолеты типов Ан-24, Ан-26, Як-40. Потребуется также закупка самолетов. Эти мероприятия в современных условиях невозможно осуществить за счет бюджетных средств. Одним из возможных инструментов может стать разработка инвестиционного проекта (привлечение частных инвесторов) или использование инструментов государственно-частного партнерства. В случае развития нового поселения Новые Богучаны аэродром может остаться на прежнем месте. В этом случае предлагается его реконструкция в соответствии с современными требованиями.

На ближайшую перспективу рекомендуется запланировать оборудование вертолетных площадок в ключевых поселках, откуда будет осуществляться дальнейший развоз автобусами населения и грузов: Беляки, Хребтовый, Ангарский.

### Водный транспорт

В условиях слабой развитости транспортного комплекса Богучанского района требуется уделять внимание развитию каждого вида транспорта.

Водный транспорт может обеспечить связи Богучанского района:

- внутрирайонные

Богучаны - Манзя;

Богучаны - Гремучий, Красногорьевский;

Богучаны - Ангарский;

Богучаны - Шиверский - Хребтовый - Говорково - Невонка - Богучаны.

- межрайонные

Богучаны - Мотыгино,

Богучаны - Лесосибирск - Красноярск,

Богучаны - Кодинск.

В условиях отсутствия современных пассажирских и грузовых пристаней и причалов, немногочисленности судов и высокого уровня износа имеющихся судов, а также острого кадрового дефицита, предлагается:

отремонтировать имеющиеся пристани (сегодня они малопригодны для использования) на реке Ангара,

оборудовать специальные пассажирские и грузовые пристани,

закупить несколько современных пассажирских судов небольшой вместимости (до 20 человек),

наладить работу по водным маршрутам.

Данные мероприятия в силу затратности потребуют привлечения средств из федерального и краевого бюджетов.

### Трубопроводный транспорт

На территории Богучанского района запланирован ввод нефтепровода с Юрубчено-Тохомского месторождения (далее ЮТМ). Первоначально рассматривалось два варианта прохождение трассы нефтепровода «Восточный» и «Западный». Детальный анализ обоих вариантов выявил преимущества «Западного». Данный вариант позволяет минимизировать затраты на строительство и дальнейшую эксплуатацию комплекса, характеризуется более низкими рисками воздействия на окружающую среду.

Подготовленная до товарной кондиции нефть будет транспортироваться по магистральному нефтепроводу диаметром 630 мм протяженностью около 342 км от ЮТМ до ж.д. станции Кучеткан (Богучанский район) Красноярской железной дороги. В 3 км от станции Кучеткан запланировано строительство нефтеналивного терминала (17 км от поселка Карабула и 55 км от села Богучаны). Терминал будет осуществлять прием грузов, поступающих по железной дороге и его отправку автомобильным транспортом на строящиеся объекты ЮТМ.

Ввод в действие нефтяного месторождения, магистрального нефтепровода и нефтеналивного терминала планируется к 2012 году. Согласно основному варианту прохождения нефтепровода («Западный вариант»), он будет проходить вдоль существующего зимника, по линии водораздела, что значительно уменьшит протяженность участков многолетнемерзлых грунтов. Прохождение трассы по водоразделу значительно сократит негативные последствия от ее прокладки (солифлюкция, развитие процессов заболачивания), сокращается протяженность участков, требующих особых условий строительства.

На пути нефтепровода встречаются водотоки. Выбор метода строительства для перехода через водотоки будет уточняться в процессе получения данных инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий. На данный момент рассматриваются два варианта строительства: траншейный и наклонно-направленного бурения (ННБ). Наиболее серьезным препятствием для нефтепровода является река Ангара, длина перехода через которую составляет 4 км. Переход через реку будет осуществляется методом ННБ. Данный метод признан наиболее экологически безопасным и экономически выгодным.

# Инженерная инфраструктура

## Электроснабжение

##### Существующее положение

Электроснабжение Богучанского района осуществляется от Красноярской энергосистемы. Рассматриваемая территория расположена в зоне обслуживания филиала Северо-Восточных Электрических Сетей (СВЭС) ОАО «КрасноярскЭнерго».

Территория Богучанского района соединена с энергосистемой двухцепной ЛЭП-110 кВ, проходящей вдоль железной дороги Решоты-Карабула и далее до подстанции "Богучаны". Вдоль левого берега реки Ангара от нее проходит ЛЭП-35 кВ Богучаны-Пинчуга-Манзя. Кроме того, от подстанции 110 кВ "Чунояр" отходит ЛЭП 35 кВ Чунояр-Леспромхоз-Осиновый мыс.

Таблица 7-1 Перечень трансформаторных подстанций, расположенных на территории Богучанского района

| № п/п | Название подстанции | Максимальный класс напряжения, кВ | Мощность и количество трансформаторов, МВА | Процент загрузки подстанции,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чунояр | 110 | ТДТН-25000 – 2 шт. | 26,99 |
| 2 | Новохайская | 110 | ТМН-2500 – 1 шт. | 75,43 |
| 3 | Карабула | 110 | ТДН-10000 – 1 шт. | 88,57 |
| 4 | Богучаны | 110 | ТДТН-16000 – 2 шт. | 80,36 |
| 5 | Гремучая | 110 | ТДН-10000 – 1 шт. | 25,5 |
| 6 | Леспромхоз | 35 | ТМ-4000 – 1 шт., ТМ-1600 – 1 шт. | 42,52 |
| 7 | Осиновый мыс | 35 | ТМ-2500 – 1 шт., ТМ-1600 – 1 шт. | 60,39 |
| 8 | ЛДК№1 | 35 | ТМН-2500 – 1 шт., ТМ-2500 – 1 шт. | 70,48 |
| 9 | Лесная | 35 | ТМН-4000 – 1 шт. | 8,57 |
| 10 | Пинчуга | 35 | ТМН 2500 – 2 шт. | 53,33 |
| 11 | Манзя | 35 | ТМ-2500 – 2 шт. | 61,14 |

Вне зоны централизованного электроснабжения находятся труднодоступные и удаленные населенные пункты, расположенные в восточной и юго-западной части Богучанского района.

Населенные пункты данных зон имеют децентрализованные источники электроэнергии, в виде дизельных электростанций. В поселках с централизованным электроснабжением так же имеются дизельные электростанции, как дублирующие источники питания.

Таблица 7-2 Перечень дизельных электростанций

| № п/п | Место установки (насел. пункт) | Типы генераторов электростанции | Количество, шт. | Мощность генераторов, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Беляки | ДГ-315 | 2 | 345 |
|  |  | ДГА-100 | 1 | 100 |
| 2 | д. Бедоба | ДЭУ-30 | 1 | 30 |
| 3 | д.Каменка | ДЭУ-75 | 1 | 75 |
| 4 | д.Прилуки | ДГА-16 | 1 | 15 |
| 5 | п. Шиверский | ДГ-315 | 2 | 345 |
|  |  | ДГ-72 | 2 | 800 |
| 6 | п. Нижнетерянск | ДГА-100 | 1 | 100 |
|  |  | ДГ-72 | 1 | 800 |
|  |  | ДГ-315 | 1 | 345 |
| 7 | п. Артюгино | ДГА-100 | 1 | 100 |
| 8 | с. Богучаны | ДГ-72 | 5 | 800 |
|  |  | ДГС-50 | 1 | 50 |
| 9 | п.Гремучий | ДГ-72 | 1 | 800 |
|  |  | ДГС-60 | 1 | 60 |
| 10 | п.Красногорьевский | ДГА-100 | 1 | 100 |
| 11 | п. Манзя | ДГА-100 | 3 | 100 |
|  |  | ДГС-30 | 1 | 30 |
| 12 | п. Невонка | ДГА-100 | 1 | 100 |
| 13 | п. Новохайский | ДГС-60 | 1 | 60 |
| 14 | п. Осиновый Мыс | ДГ-315 | 1 | 345 |
| 15 | п. Пинчуга | ДГА-100 | 1 | 100 |
|  |  | ДГС-30 | 1 | 30 |
| 16 | п. Такучет | ДГА-100 | 1 | 100 |
| Всего |  | 33 | 5730 |

Суммарная нагрузка в Красноярской энергосистеме за 2006 год на территории Богучанского района составила 38 МВт;

Расход электроэнергии по Богучанскому району за 2005 год составил 138 млн.кВт.ч., из них:

населению - 43 млн. кВт.ч.;

прочим потребителям - 95 млн. кВт.ч.

##### Основные проблемы функционирования и развития электросетевого хозяйства района

В настоящее время реализации программы развития Богучанского района препятствует дефицит электроэнергии. Территория имеет низкую обеспеченность энергетическими источниками и сетями. Системно, эта ситуация связана с низким уровнем развития хозяйственного комплекса региона в целом, слабой освоенностью территории, отсутствием крупных потребителей – городских образований, промышленных энергоузлов с большой концентрацией энергетических нагрузок.

В настоящее время подключение новых потребителей на территории района практически остановлено.

Проблемы электроснабжения связаны также с состоянием электрических сетей филиала СВЭС РСК «КрасноярскЭнерго»:

массовое старение и износ электросетевого оборудования снижает эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность региона;

несоответствие отдельных узлов сети 110 кВ и 35 кВ нормам проектирования: питание подстанций организовано по одноцепной радиальной ВЛ;

незавершенное строительство: наличие подстанций 110 кВ и 35 кВ с одним трансформатором, работающих в таком режиме много лет;

недостаточная пропускная способность трансформаторов ПС 110 кВ, ограничение на присоединение новых потребителей.

потребители не имеют возможности подключения новых мощностей из-за изношенности и перегруженности некоторых линий электропередач и подстанций.

надежность электроснабжения района остается очень низкой вследствие тупиковости линий электропередачи, отсутствия связи между ними.

Таблица 7-3 Перечень «узких мест» по отдельным электросетевым объектам 110-35 кВ на 01.01.2006 года:

| № п/п | Характеристика «узких мест» | Кол-во | Наименование электросетевых объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети 110 кВ |
| 1 | Подстанции с одним трансформатором | 3 | Новохайская, Карабула, Гремучая |
| 2 | Подстанции с недостаточной мощностью трансформаторов, ограничивающей присоединение новых потребителей | 3 | Богучаны, Карабула, Новохайская |
| Сети 35 кВ |
| 1 | Линии на деревянных опорах | 2 | Чунояр – Леспромхоз (Т-120), Леспромхоз – Осиновый мыс (Т-121), |
| 2 | Схемы подсоединения подстанций к сети не отвечают рекомендациям и руководящим указаниям по проектированию энергосистемы | 1 | Двухцепная ВЛ с четырьмя ответвительными подстанциями Богучаны - ЛДК – Пинчуга - Манзя |
| 3 | Подстанции, питающиеся от одной ВЛ (без резервирования) | 3 | Лесная, Леспромхоз, Осиновый Мыс |
| 4 | Подстанции с одним трансформатором | 1 | Лесная |
| 5 | Подстанции с недостаточной мощностью трансформаторов, ограничивающей присоединение новых потребителей | 4 | Осиновый мыс, ЛДК, Пинчуга, Манзя |

##### Проектные предложения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора промышленного района определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

|  | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Поселок | Население чел. | Годовое электропотребление, млн.кВтч. | суммарная электрическая нагрузка, МВт | Население чел. | Годовое электропотребление, млн.кВтч. | суммарная электрическая нагрузка, МВт |
| Богучаны | 18000 | 27,00 | 5,09 | 18500 | 40,15 | 7,57 |
| Карабула + Таежный | 15000 | 22,50 | 4,25 | 17000 | 36,89 | 6,96 |
| Красногорьевский + Гремучий | 15000 | 22,50 | 4,25 | 15500 | 33,64 | 6,35 |
| Ангарский | 4900 | 7,35 | 1,39 | 5500 | 11,93 | 2,25 |
| Октябрьский + Малеево | 3580 | 5,37 | 1,01 | 3500 | 7,60 | 1,43 |
| Чунояр | 2930 | 4,40 | 0,83 | 2530 | 5,49 | 1,04 |
| Новохайский | 1800 | 2,70 | 0,51 | 1900 | 4,12 | 0,78 |
| Пинчуга | 1920 | 2,88 | 0,54 | 1680 | 3,65 | 0,69 |
| Манзя | 1840 | 3,50 | 0,64 | 1610 | 3,49 | 0,66 |
| Хребтовый | 1620 | 2,43 | 0,46 | 1570 | 3,40 | 0,64 |
| Невонка | 1360 | 2,59 | 0,47 | 1190 | 2,58 | 0,48 |
| Осиновый Мыс | 1280 | 2,43 | 0,44 | 1120 | 2,43 | 0,46 |
| Шиверский | 1140 | 2,17 | 0,40 | 1100 | 2,39 | 0,45 |
| Артюгино | 880 | 1,67 | 0,30 | 760 | 1,65 | 0,31 |
| Нижнетерянск | 660 | 1,25 | 0,23 | 650 | 1,41 | 0,26 |
| Такучет | 740 | 1,41 | 0,25 | 640 | 1,38 | 0,26 |
| Говорково | 680 | 1,30 | 0,24 | 600 | 1,30 | 0,24 |
| Беляки | 245 | 0,37 | 0,07 | 240 | 0,52 | 0,10 |
| ИТОГО | 73575 | 114,18 | 21,42 | 75590 | 164,03 | 30,95 |

В связи с сильным промышленным ростом, в том числе со стоительством Алюминиевого завода, запланированным на первую очередь, промышленная нагрузка возрастет в десятки раз и составит ориентировочно 1275 МВт на первую очередь и 1305 МВт на расчетный срок.

Суммарная нагрузка Богучанского района составит:

| Потребители | Электрическая нагрузка на 1 очередь, МВт | Электрическая нагрузка на расчетный срок, МВт |
| --- | --- | --- |
| Промышленные потребители, МВт | 1275 | 1305 |
| Жилищно-коммунальные потребители, МВт | 21,4 | 31 |
| Прочие потребители, МВт | 35 | 45 |
| Потери, МВт | 15 | 20 |
| Итого | 1346,4 | 1401 |

Прогнозируемый объем энергопотребления района на расчетный срок (2030г.) составит около 7,7 млрд.кВт-ч.

В соседнем с Богучанским Кежемском районе строится Богучанская ГЭС, предназначенная, в основном, для обеспечения растущих нагрузок промышленного района Нижнее Приангарье. Строящаяся гидроэлектростанция расположена на реке Ангара рядом с городом Кодинск. Строительство ГЭС осуществляется в 2 очереди: до 2010 года планируется запустить 4 гидроэнерготурбины мощностью по 333 МВт, и до 2015 года – еще 5 гидроэнерготурбин такой же мощности. Расчетная среднемноголетняя выработка электроэнергии ГЭС в условиях ее ввода в действие на максимальной отметке наполнения водохранилища 208 м составит 17,2 млрд.кВт-ч при установленной мощности 3000 МВт.

В связи с тем, что основная выдача электроэнергии от Богучанской ГЭС будет производиться на подстанцию 500 кВ «Ангара», располагаемую на территории Богучанского района, система энергоснабжения района претерпит существенные изменения.

По схеме развития электрических сетей ОАО «КрасноярскЭнерго» Северо-Восточных ЭС до 2015 года планируется реконструкция части подстанций и строительство новых.

Таблица 7-4 Основные электроподстанции, проектируемые на территории Богучанского района

| № п/п | Название ПС | Максимальный класс напряжения, кВ | Назначение новой подстанции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ангара | 500 | Для снабжения энергией Алюминиевого завода в Таежном |
| 2 | Приангарская | 220 | Для снабжения пос. Богучаны и передачи энергии далее на Раздолинск |
| 4 | Богучаны 2 | 110 | Для снятия части нагрузки с ПС Богучаны |
| 5 | Ангарский | 35 | Для повышения надежности снабжения электроэнергией правого берега |
| 6 | Строительство ЛПК | 35 | Для обеспечения строительства ЛПК в районе д. Ярки |
| 7 | Богучанский целлюлозный комбтнат | 220 | Для обеспечения энергией комбината |
| 8 | Богучанский завод МДФ | 110 | Для обеспечения энергией завода |
| 9 | Шиверский | 35 | Для повышения надежности снабжения энергией пос. Шиверский |
| 10 | Невонка | 110 | Для повышения надежности снабжения энергией пос. Невонка |

Таблица 7-5 Планируемые к строительству линии электропередач

| № п/п | Участки (между подстанциями) | Класс напряжения, кВ | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богучанская ГЭС – Ангара | 500 | 140 |
| 2 | Ангара – Новокрасноярская | 500 | 360 |
| 4 | Богучанская ГЭС – Приангарская | 220 | 132 |
| 5 | Приангарская - Раздолинск | 220 | 175 |
| 7 | Приангарская – Богучанский ЦБК | 220 | 15 |
| 8 | Гремучий - Шиверский | 35 | 20 |
| 9 | Ангарский - Гремучий | 35 | 25 |
| 10 | Говорково - Невонка | 35 | 40 |

Кроме того, для эффективного функционирования энергосистемы на первую очередь проектирования необходима следующая реконструкция на существующих подстанциях:

Таблица 7-6 Планируемые к реконструкции электроподстанции

| Название ПС | Максимальный класс напряжения, кВ | Необходимая реконструкция |
| --- | --- | --- |
| Карабула | 110 | Замена трансформаторов в связи с устареванием коммутационного оборудования и установка второго трансформатора |
| Новохайская | 110 | Установка второго трансформатора |
| Гремучий | 110 | Установка второго трансформатора |
| Чунояр | 110 | Замена трансформаторов в связи с увеличением нагрузки |
| Богучаны | 110 | Замена трансформаторов в связи с увеличением нагрузки |
| ЛПК (Богучаны) | 35 | Замена трансформаторов в связи с увеличением нагрузки |
| Манзя | 35 | Замена трансформаторов в связи с увеличением нагрузки |
| Осиновый Мыс | 35 | Замена трансформаторов в связи с исходом их номинального срока службы |
| Пинчуга | 35 | Замена трансформаторов в связи с устареванием коммутационного оборудования |

Таблица 7-7 Планируемые к реконструкции линии электропередач

| Между какими ПС проходит линия | Класс напряжения, кВ | необходимая реконструкция |
| --- | --- | --- |
| Богучаны – Гремучий (С-850) | 110 | прокладка второй линии |
| Чунояр – Леспромхоз (Т-120) | 35 | прокладка второй линии и замена деревянных опор на железо-бетонные или металлические |
| Леспромхоз – Осиновый Мыс (Т-121) | 35 | прокладка второй линии и замена деревянных опор на железо-бетонные или металлические |
| Болтурино – Недокура (Т-135) | 35 | прокладка второй линии |
| Отпайка от Т-124 на ПС Лесная | 35 | прокладка второй линии |
| ГОК – Стрелка (Т-70, Т-71) | 35 | замена деревянных опор на железо-бетонные или металлические |

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития промышленного района;

опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития действующих и образования новых производственных комплексов;

возможность присоединения новых потребителей;

ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

повышение пропускной способности питающих сетей;

наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

## Теплоснабжение

##### Существующее положение

На территории Богучанского района теплоснабжение потребителей осуществляется от котельных промышленных предприятий и муниципальных котельных. Централизованное теплоснабжение Богучанского района развито слабо.

Таблица 7-8 Количество муниципальных котельных расположенных на территории района

| Населенный пункт | Количество котельных | Суммарная установленная мощность котельных, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Богучаны | 14 | 50,85 |
| Красногорьевский | 2 | 4,8 |
| Шиверский | 2 | 7,0 |
| Гремучий | 1 | 5,6 |
| Пинчуга | 2 | 7,4 |
| Ангарск | 2 | 2,85 |
| Беляки | 1 | 1,0 |
| Артюгино | 1 | 0,8 |
| Таежный | 3 | 22,18 |
| Новохайский | 1 | 3,7 |
| Карабула | 1 | 0,9 |
| Кежек | 1 | 1,0 |
| Невонка | 2 | 6,5 |
| Говорково | 1 | 1,5 |
| Такучет | 2 | 4,2 |
| Чунояр | 5 | 12,7 |
| Осиновый Мыс | 3 | 8,4 |
| Манзя | 5 | 6,3 |
| Нижнетерянск | 1 | 1,4 |
| Всего | 50 | 149,08 |

Практически все котельные являются небольшими, их мощность практически всегда не превышает 5 Гкал/час.

За 2005 год котельными было отпущено 167 тыс. Гкал тепловой энергии из них:

на горячее водоснабжение – 8 тыс. Гкал,

на отопление жилых зданий - 90 тыс. Гкал,

прочим потребителям - 69 тыс. Гкал.

Топливом для котельных в большинстве своем служит бурый уголь Ирша-Бородинского месторождения в количестве около 60 тыс. тонн в год.

Срок службы большинства котельных на территории района превышает 30 лет. Степень износа тепловых сетей в районе является одной из самых высоких в Красноярском крае: в поселках Богучаны и Таежный потери достигают 26,6%.

Протяженность тепловых сетей составляет 147,8 км, из них 36,9 км сетей нуждаются в замене.

Значительная часть населения района пользуется печным отоплением. Общее годовое потребление дров на территории района составляет около 190 тыс. м3 в год.

Основными проблемами существующего теплоснабжения являются:

массовое старение и износ основного теплового оборудования и тепловых сетей, что сказывается на качестве и надежности теплоснабжения;

высокие транспортные издержки на топливо для котельных, что сказывается на тарифах на тепловую энергию;

большое количество мелких котельных в населенных пунктах, не объединенных в общую сеть, что снижает надежность теплоснабжения и повышает тарифы на тепловую энергию.

##### Проектные предложения

Задача теплоснабжения жилого фонда и промышленных предприятий – одна из основных в климатических условиях Богучанского района. Без ее решения невозможна реализация комплексного освоения территории, создание устойчивой системы расселения.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды оценен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/м2 общей площади):

| Застройка | 1 – 2 этажа | 3-4 этажа | 5 и более этажей |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая | 197 | 114 | 78 |
| Новая | 169 | 93 | 76 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий составляет 407 Вт/чел.

Оценочная величина теплового потока на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение составляет на весь район на первую очередь 400 Гкал/час, на расчетный срок 450 Гкал/час.

Для обеспечения теплоснабжения населенных пунктов проектом предусматривается расширение имеющихся котельных при одновременной модернизации оборудования. На новых площадках, удаленных от централизованных при проектировании жилого и промышленного строительства предусматривается преимущественно ввод новых автономных источников тепла.

На базе проектируемого целлюлозного комбината, вблизи деревни Ярки, планируется строительство ТЭЦ. Проектируемая мощность ТЭЦ около 750 Гкал/час по теплу и 120 МВт по электричеству. Практически всю тепловую и электрическую энергию комбинат будет использовать на свои нужды.

Таблица 7-9 Планируемые мероприятия по строительству инфраструктуры теплоснабжения

| Населенный пункт | Численность населения | Необходимое строительство инфраструктуры теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 г. | 2030 г. |  |
| п. Богучаны | 10900 | 18500 | Создание системы теплоснабжения из нескольких крупных котельных с включением в систему существующих котельных |
| п. Ангарский | 2100 | 5500 | Строительство дополнительной котельной или крупная модернизация существующей котельной с увеличением мощности |
| п.Красно-горьевский | 1539 | 15500 | Создание системы теплоснабжения из нескольких крупных котельных с включением в систему существующих котельных |
| п. Гремучий | 1959 | 13220 | Создание системы теплоснабжения из нескольких крупных котельных с включением в систему существующих котельных |
| п. Новохайский | 1189 | 1900 | Строительство дополнительной котельной или крупная модернизация существующей котельной с увеличением мощности |
| п. Карабула | 574 | 17000 | Создание системы теплоснабжения из нескольких крупных котельных с включением в систему существующих котельных |
| п. Богучаны | 10900 | 18500 | Создание системы теплоснабжения из нескольких крупных котельных с включением в систему существующих котельных |
| п. Ангарский | 2100 | 5500 | Строительство дополнительной котельной или крупная модернизация существующей котельной с увеличением мощности |
| п.Красно-горьевский | 1539 | 15500 | Создание системы теплоснабжения из нескольких крупных котельных с включением в систему существующих котельных |
| п. Гремучий | 1959 | 15340 | Создание системы теплоснабжения из нескольких крупных котельных с включением в систему существующих котельных |

В населенных пунктах, население которых сокращается, планируется постепенное закрытие неиспользуемых котельных.

Топливом для новых котельных может служить уголь Карабульского угольного месторождения или природный газ, при проходе по территории Богучанского района газопровода из Юрубчено-Тохомской и Куюмбинской групп нефтяных и газовых месторождений.

## Газоснабжение

На сегодняшний день газоснабжение потребителей сжиженным или природным газом на территории Богучанского района не осуществляется.

##### Проектные предложения

Согласно масштабным планам по освоению месторождений углеводородов в южной части Эвенкии и промышленном районе Нижнее Приангарье проектируется строительство трубопроводной системы, проходящей через Богучанский район и врезающейся в трубопроводную систему «Восточная Сибирь - Тихий Океан»

В таблице представлены газовые и газоконденсатные месторождения и маршруты трубопроводов, проходящие по территории Богучанского района.

Таблица 7-10 Характеристика газовых месторождений и трубопроводов на территории Богучанского района

| Осваиваемое месторождение (запасы газа, млрд. м3) | Маршрут трубы | Ориентировочная протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Юрубченское (437), Оморинское (5), Терско-Камовское месторождения (984) | Оморинское - Юрубчено – Терско-Камовское –Богучаны | 360 |
| Куюмбинское (220), Кординское месторождения (155) | Куюмбинское - Кординское - Юрубченское | 150 |
| Пайгинское (9), Собинское (160), Агалеевское месторождения (99) | Собинское – Пайгинское - Агалеевское - Богучаны | 450 |
| Врезка в систему ВСТО | Богучаны – Нижняя пойма – Тайшет - Проскоково | 350 |

Строительство газопроводов рассматривается на расчетный срок проектирования.

Планируется газификация наиболее крупных населенных пунктов Богучанского района, таких как: Богучаны, Новые Богучаны, Красногорьевский, Гремучий и Таежный. Остальные поселки рекомендуются к газификации в случае их относительно близкого расположения к газопроводу.

Котельные газифицированных населенных пунктов также рекомендуется перевести на газовое топливо.

## Водоснабжение

##### Существующее положение

Благоустройство жилищного фонда остается слабым. Около 60% общей площади жилых домов не имеет водопровода и канализации, 65% - горячего водоснабжения. В сельской местности инженерное оборудование жилья практически отсутствует. Водоподготовка отсутствует.

Основные потребители района – это средние населенные пункты и участки леспромхозов. Если раньше для водоснабжения использовались исключительно поверхностные воды реки Ангара и ее притоков, то существующее водоснабжение ряда населенных пунктов базируется на использовании воды четвертичных аллювиальных отложений, которые широко распространены в долинах всех рек района, а также подземных вод юрских, каменноугольных, пермских, кембрийских отложений. Подземные воды забираются одиночными скважинами, вода из которых по большинству показателей, кроме жесткости, соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01. Подача воды населению производится частично подачей в дома, водоразборными колонками, а частично подвозом воды от скважины до домов. Организация водоснабжения подвозом воды осуществляется практически во всех 29 поселках района. Все пробы воды на бактериологический анализ стандартны. Для подземной воды, добытой на территории района, характерно повышенное содержание железа. Контроль качества забираемой воды ведется службой Роспотребнадзора по Богучанскому району.

По данным Государственной статистики собственные водопроводы имеют 11 сельских населенных пункта. Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей в целом по району составляет 128,8 км. Среднесуточный отпуск воды населения на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в целом по району составляет 69,9 литра. Удельный вес площади, оборудованной водопроводом, составляет 29,9% от жилой площади по всему району. Отпуск воды водопроводами на территории района в 2006 году составил 828тыс.м3, в том числе населению 614 тыс.м3.

Богучаны. Богучанское УМП «Жилкомхоз» эксплуатирует 4 поверхностных водозабора и 7 одиночных водозаборных скважин, расположенных на территории поселка. Так же на территории поселка и на территории промышленных предприятий, таких как аэропорт, «Богучанлес», кирпичный завод, молочный завод, поселка геофизиков и других предприятий, работают водозаборные скважины, не имеющие лицензию на водопользование. Все скважины работают на неутвержденных запасах. Разведанных месторождений подземных вод нет. Глубина скважин составляет 100-120 м. Речные водозаборы расположены на берегу реки Ангара на расстоянии друг от друга примерно 500 м. Производительность речных водозаборов составляет 38 м3/сут. Водозаборы бесплотинного типа оснащены рыбозащитными сетками. Речная вода подается в котельные.

Водоподготовка отсутствует. Лабораторно-производственный контроль осуществляется центром санитарно-эпидемиологического надзора поселка Богучаны. Анализы на речных водозаборах и на всех скважинах осуществляется ежеквартально. Речная вода соответствует требованиям, предъявляемым к воде, используемой для технических целей, т.е. для теплоснабжения. Вода из скважин до 100 м обладает низкой жесткостью и пригодна для питья без водоподготовки. Вода из скважин, глубина которых от 100 до 120 м, обладает повышенной жесткостью и требует умягчения перед подачей потребителю. В воде скважин глубиной свыше 120 м содержится сероводород. Таких скважин на территории поселка только две и они работают исключительно в летнее время для полива земельных участков подсобных хозяйств.

На территории поселка проложена водопроводная сеть диаметром 80-200 мм в лотках совместно с трубопроводами теплоснабжения. Одиночная протяженность уличной водопроводной сети составляет 34 км. Хранение запаса воды осуществляется в водонапорных башнях емкостью 10 м3. Управление работой насосов в водозаборных скважинах осуществляется автоматически. Подача вода производится непосредственно в дома. Системами водоснабжения охвачено 80% жителей поселка.

Остальные жители поселка, примерно 20%, обеспечены привозной водой.

Водоснабжение населения, организаций и предприятий осуществляется бесперебойно.

Таежный. Таежинское предприятие жилищно-коммунального хозяйства эксплуатирует шесть одиночных водозаборных скважин, одна из которых подлежит консервации, а также водозабор на реке Карабула.

Возможная производительность четырех скважин составляет 1374 м3/сут, сведения о производительности двух скважин отсутствуют. Глубина скважин составляет 100-120 м. От скважин проложено 4,5 км водопроводов диаметром 40-200 мм. Вода из скважин подается в две подземные емкости объемом 500 м3 каждая. Емкости расположены на холме рядом с поселком, выше по отношению к поселку на 48 м. Вода из емкости самотеком поступает в котельные, а затем по водопроводной сети, проложенной совместно с теплотрассой, по территории поселка.

Речной водозабор расположен на левом берегу реки Карабула в 43 км от устья. От водозабора проложен трубопровод диаметром 200 мм протяженностью 6,2 км до Центральной котельной. В зимний период, когда потребление воды возрастает, устанавливается дополнительный насос непосредственно на лед. Речной водозабор на Карабуле является резервным для Центральной и вспомогательной котельной и для подпитки водопроводной сети.

Одиночная протяженность уличной водопроводной сети на территории поселка составляет 18,6 км. Подача воды осуществляется непосредственно в дома.

Водоподготовка отсутствует. Лабораторно-производственный контроль осуществляется центром санэпидемнадзора Богучанского района. По данным санэпидемстанции вода из реки Карабула соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде, кроме бактериологических, вода из скважин – средней минерализации, по остальным параметрам вода соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Кроме санэпидемнадзора, анализ воды на жесткость проводит лаборатория при Центральной котельной.

Жители малоэтажной личной застройки пользуются водой из личных колодцев или водой, которую подвозят на специальном автотранспорте.

Водоснабжение населения, организаций и предприятий осуществляется бесперебойно.

Чунояр. Водоснабжение жителей производится по децентрализованной схеме на базе использования подземных вод. Красноярская железная дорога эксплуатирует три скважины общей производительностью 3600 м3/сут. Всего на территории поселка работают 11 водонапорных башен-скважин, в том числе 3 только в летнее время. Производительность скважин колеблется в пределах от 40 до 100 м3/сут. Зоны санитарной охраны водозаборов отсутствуют.

Октябрьский. Водоснабжение жителей поселка осуществляет за счет использования подземной воды. На территории поселка расположены три одиночные скважины общей производительностью 683 м3/сут. Одна скважина находится на балансе у РЖД, две другие переданы с баланса предприятия У-235/26 муниципалитету. На территории поселка работают две самостоятельные системы водоснабжения. Водопроводные сети проложены по улицам поселка совместно с теплотрассой в коробах. Запас воды хранится в водонапорных башнях.

Ангарский. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется за счет использования подземной воды. Отбор воды производится водозаборными скважинами. Всего на территории поселка пробурено пять водозаборных скважин, одна из которых не работает, а скважина, расположенная на улице 40 лет Победы работает только в летнее время. Подача воды потребителям производится в дома по водопроводным сетям диаметром 100-200 мм из стальных труб, которые проложены совместно с теплотрассами. Наземная прокладка осуществляется в деревянных и железобетонных коробах. Остальные жители пользуются водой от собственных скважин глубиной около 20 м или за счет привозной воды.

Водоподготовка отсутствует. По органолептическим показателям вода прозрачная, без осадка, имеет солоноватый привкус, при кипячении образуется белая накипь. Обеззараживание системы водоснабжения не производится.

Состояние трех водозаборных скважин неудовлетворительное. Состояние водозаборной скважины, расположенной у ЛПХ оценивается как удовлетворительное.

Для водоснабжения котельной построен речной водозабор на реке Ангара. Водоподготовка отсутствует. Водозабор работает только во время отопительного сезона.

Пинчуга. Водоснабжение жителей производится по децентрализованной схеме на базе использования подземных и поверхностных вод. Водоснабжение поселка осуществляют два предприятия: АО «Пинчугалес», эксплуатирующее 5 скважин общей производительностью 90,4 м3/сут, и АО «Пинчугское», эксплуатирующее 4 скважины общей производительностью 61,6 м3/сут. Всего на территории поселка работают 9 водонапорных башен-скважин, в том числе 4 только в летнее время. Производительность скважин колеблется в пределах от 32 до 150 м3/сут. Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены только у двух скважин: по ул.Авиационно 19 и по ул.Конституционной 13А, у остальных водозаборных скважин зоны санитарной охраны отсутствуют. Богучанское УМП «Жилкомхоз» эксплуатирует речной водозабор производительностью 60 м3/сут на технические нужды котельной.

Ярки. Водоснабжение жителей деревни обеспечивает Богучанское УМП «Жилкомхоз» от одиночной артезианской скважины, расположенной в 1,5 км на северо-восток от деревни. Возможная производительность скважины составляет 400 м3/сут. Остальные жители деревни пользуются личными колодцами или речной водой.

Манзя Водоснабжение жителей поселка обеспечивает Богучанское УМП «Жилкомхоз» от десяти одиночных артезианских скважин, четыре из которых работают только в летнее время. Производительность скважин составляет от 30 до 60 м3/сут. Предприятие АО «Манзялеспром» эксплуатирует 5 скважин общей производительностью 16,7 м3/сут. Подача воды производится частично в дома, частично подвозом воды. Протяженность водопроводной сети по поселку составляет 11,02 км, в том числе нуждающейся в ремонте – 8,816 км. Износ водопроводных сетей составляет 80%. Богучанское УМП «Жилкомхоз» эксплуатирует речной водозабор производительностью 60 м3/сут на технические нужды котельной. Зоны санитарной охраны водозаборов отсутствуют.

Невонка. Водоснабжение жителей поселка осуществляет АО «Инбазтинский ЛПХ», эксплуатирующий четыре одиночные скважины производительностью от 60 до 128 м3/сут. Подача воды производится частично в дома, частично подвозом воды. Протяженность водопроводной сети по поселку составляет 6,505 км, в том числе нуждающейся в ремонте – 5,92 км. Износ водопроводных сетей составляет 91%. Зоны санитарной охраны водозаборов отсутствуют.

Новохайский. Для хозяйственно-питьевых целей используется подземная вода, которая забирается тремя скважинами. Территория скважин не огорожена и мероприятия по санитарной охране не соблюдаются. Скважины построены более 30 лет назад и находятся в аварийном состоянии. Водоподготовка отсутствует, хотя и требуется: жители отмечают повышенную накипь и ржавый привкус воды. Качество воды контролируется только для детского сада.

Запас воды хранится в водонапорных башнях, совмещенных со скважинами. Башни выполнены из металла, построены одна 10 лет назад, а две – 20 лет назад. Ремонту водонапорные башни не подвергаются, состояние неудовлетворительное: они не окрашены и потому покрылись ржавчиной.

Водопровод представлен чугунными трубами диаметром 100-200 мм. Водопроводные трубы проложены совместно с трубопроводом теплоснабжения.

Жители поселка, к домам которых не проложен водопровод, пользуются личными колодцами и привозной водой, доставка которой осуществляется централизованно от одной из скважин.

Хребтовый. Водоснабжение осуществляется от группового водозабора с водоотбором 169,9 м3/сут. Водозабор принадлежит ЗАО «Пашутинское». На территории поселка работает одиночный водозабор производительностью 96 м3/сут (резерв расширения составляет 128 м3/сут). Имеется ограждение первого пояса зоны санитарной охраны. Водопроводные сети на территории поселка отсутствуют. Водоразбор производится непосредственно из водонапорной башни-скважины, а также организован  подвоз воды.

Гремучий. Водоснабжение поселка обеспечивает ОАО «Северлес», эксплуатирующее четыре одиночные водозаборные скважины глубиной до 50 м, одна из которых работает только в летнее время года. Производительность скважин составляет от 64 до 128 м3/сут. Протяженность водопроводной сети по поселку составляет 9,141 км, в том числе нуждающейся в ремонте – 5,942 км. Износ водопроводных сетей составляет 65%. На реке Ангара работает речной водозабор производительностью 96 м3/сут на технические нужды котельной. Зоны санитарной охраны водозаборов отсутствуют.

Красногорьевский. Водоснабжение жителей поселка осуществляет АО «Шиверский ЛПХ», эксплуатирующий две одиночные скважины производительностью 64 и 160 м3/сут. Предприятие АО «Миллеровский ЛПХ» эксплуатирует групповой водозабор общей производительностью 210,4 м3/сут. На реке Ангара работает речной водозабор производительностью 96 м3/сут на технические нужды котельной. Зоны санитарной охраны водозаборов отсутствуют. Протяженность водопроводной сети по поселку составляет 9,387 км, в том числе нуждающейся в ремонте – 5,452 км. Износ водопроводных сетей составляет 65%.

По данным Министерства природных ресурсов по Красноярскому краю водозаборы работают на неутвержденных запасах. Разведанных месторождений подземных вод и выявленных перспективных участков на территории района не имеется. В целом условия водоснабжения Богучанского района изучены очень слабо. Начиная с 1966 года и по настоящее время на территории нижнего бьефа Богучанской ГЭС Красноярским отделением «Востокбурвод» бурятся разведочно-эксплуатационные скважины для водоснабжения жилых поселков. В скважинах проведены пробно-эксплуатационные откачки и определен химический состав подземных вод. Гидрогеологические изыскания под различные инженерные и хозяйственные объекты были проведены вдоль железнодорожной линии Решеты – Богучаны.

Прогнозные ресурсы по району составляют 2950,1 тыс.м3/сут. По предварительным данным Министерства природных ресурсов по Красноярскому краю Богучанский район относится к обеспеченным подземными водами. Однако питьевое водоснабжение в полном объеме может быть обеспечено лишь не водоемких потребителей. Современный отбор подземных вод осуществляется одиночными водозаборными скважинами малой производительности. Опыта создания групповых водозаборов на территории района нет. Следовательно, организация водозабора питьевой воды для жителей крупного поселка требует дополнительных геологических изысканий.

Поверхностные водозаборы для забора технической воды возможно организовать на реках Ангара и Каменка. Возможный единовременный водоотбор из реки Ангара не ограничен, из реки Каменка этот объем составляет более 5 м3/с. Остальные реки, протекающие на территории района не пригодны для организации централизованного водоснабжения.

##### Проектные предложения

Рассматривая специфику данной территории, можно сделать вывод о возможности организовать водоснабжение населенных пунктов от местных природных источников воды как подземных, так и поверхностных. Таким образом, для обеспечения жителей района системами водоснабжения не потребуется строительство межселенных сетей и сооружений.

Главная задача предприятий, обслуживающих системы водоснабжения, заключается в бесперебойном обеспечении жителей поселений качественной питьевой водой в требуемом количестве при максимальной эффективности производства и оптимальных затратах как в настоящий период, так и в будущем.

На предприятия водоснабжения предлагается возложить следующие обязанности:

разработка детальных долгосрочных планов по обеспечению безопасности питьевой воды от водозабора до потребителя в каждом населенном пункте,

строительство станций подготовки воды питьевого качества,

прокладка водоводов и водопроводных сетей, используя современные материалы и технологии,

вместе с органами власти создание условий для подготовки и обучения персонала.

Согласно положениям «Водного Кодекса России» использование подземной воды для промышленного водоснабжения при наличии поверхностного водного объекта недопустимо.

Богучанский район характеризуется значительными водными ресурсами как поверхностными, так и подземными. Однако они распределяются по территории крайне неравномерно, что определяет различия в водообеспеченности отдельных населенных пунктов и соответственно является одним из определяющих условий в выборе площадок для размещения промышленных зон, особенно с водоёмкими производствами, и развития жилой застройки.

Для населенных пунктов рекомендуется следующая схема водоснабжения:

хозяйственно-питьевое – от подземных водозаборных скважин,

хозяйственно-техническое и промышленное – от речных водозаборов.

Нормы водопотребления

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах района приняты согласно СНиП 2.04.02-84* таблицы 1 и 4.

| Потребители | Норма водопотребления, л/сут на человека |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч.срок |
| Поселки городского типа | 230 | 230 |
| Поселки и села | 140(160) | 160 |

В связи с прогнозом снижения численности населения в течение проектного срока в ряде населенных пунктов на первую очередь снижена норма водопотребления во всех селах и поселках кроме поселка Новохайский.

Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах на один пожар приняты согласно СНиП 2.04.02-84* таблица 5. Для городов и поселков городского типа потребление воды на поливку и мойку усовершенствованных покрытий  принято согласно СНиП 2.04.02-84* примечание 1 к таблице 2.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятиях должны определяться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования  при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать объемы  водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

| Прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов Богучанского района |
| --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Числ.насел., чел | Норма, л/сут | На пожаро-тушение | Кол-во пожаров | Объем воды, тыс. м3/сут | Числ.насел., чел | Норма, л/сут | На пожаро-тушение | Кол-во пожаров | Объем воды, тыс. м3/сут |
| Богучаны | 18000 | 230 | 10 | 2 | 6,26 | 18500 | 230 | 10 | 2 | 6,44 |
| Таежный | 15000 | 230 | 10 | 2 | 5,22 | 17000 | 230 | 10 | 2 | 5,92 |
| Красногорьевский | 15000 | 230 | 10 | 2 | 5,22 | 15500 | 230 | 10 | 2 | 5,39 |
| Ангарский | 4900 | 230 | 10 | 2 | 1,71 | 5500 | 230 | 10 | 2 | 1,91 |
| Октябрьский | 3580 | 140 | 10 | 1 | 0,86 | 3500 | 160 | 10 | 1 | 0,92 |
| Чунояр | 2930 | 140 | 10 | 1 | 0,70 | 2530 | 160 | 10 | 1 | 0,67 |
| Новохайский | 1800 | 160 | 10 | 1 | 0,48 | 1900 | 160 | 10 | 1 | 0,50 |
| Пинчуга | 1920 | 140 | 10 | 1 | 0,46 | 1680 | 160 | 10 | 1 | 0,44 |
| Манзя | 1840 | 140 | 10 | 1 | 0,44 | 1610 | 160 | 10 | 1 | 0,43 |
| Хребтовый | 1620 | 140 | 10 | 1 | 0,39 | 1570 | 160 | 10 | 1 | 0,41 |
| Невонка | 1360 | 140 | 10 | 1 | 0,33 | 1190 | 160 | 10 | 1 | 0,31 |
| Осиновый Мыс | 1280 | 140 | 10 | 1 | 0,31 | 1120 | 160 | 10 | 1 | 0,30 |
| Шиверский | 1140 | 140 | 10 | 1 | 0,27 | 1100 | 160 | 10 | 1 | 0,29 |
| Артюгино | 880 | 140 | 10 | 1 | 0,21 | 760 | 160 | 10 | 1 | 0,20 |
| Нижнетерянск | 660 | 140 | 10 | 1 | 0,16 | 650 | 160 | 10 | 1 | 0,17 |
| Такучет | 740 | 140 | 10 | 1 | 0,18 | 640 | 160 | 10 | 1 | 0,17 |
| Говорково | 680 | 140 | 10 | 1 | 0,16 | 600 | 160 | 10 | 1 | 0,16 |
| Беляки | 245 | 140 | 10 | 1 | 0,06 | 240 | 160 | 10 | 1 | 0,06 |

###### Источники водоснабжения

Выбор схем водоснабжения населенных пунктов определялся наличием на территории источника водоснабжения.

Для питьевого водоснабжения населенных пунктов необходимо проведение геолого-разведочных работ по утверждению запасов подземных вод, пригодных по качеству и количеству для организации централизованного водоснабжения. Оценку ресурсов подземных вод надлежит производить на основании материалов гидрологических поисков, разведки и исследований в соответствии с «Классификацией эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод» и «Инструкцией по применению классификационных запасов подземных вод к месторождениям пресных вод» Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. Запасы подземных вод должны быть утверждены Государственной или территориальной комиссиями по запасам полезных ископаемых.

При наличии на территории населенного пункта поверхностного и подземного источников воды схему водоснабжения предлагается устроить по двум системам: для питьевых целей от подземного источника, для хозяйственно-технических (в том числе и горячее водоснабжение) – от поверхностного источника.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Водоподготовку в малых населенных пунктах района (до 5000 человек) целесообразно проводить на установках заводского изготовления, работающих по безреагентной схеме обработки воды, а также полностью автоматизировать процесс подачи воды.

При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям контролирующих органов для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Схемы водоснабжения

Схемы водоснабжения поселков, расположенных на берегу реки Ангара, необходимо предусмотреть по двум независимым системам:

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения для населения рекомендуется базировать на использовании подземных вод. Метод обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки, а также расчетные дозы реагентов надлежит устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения и местных условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях. Для подготовки воды питьевого качества могут быть приняты только те методы, по которым получены положительные гигиенические заключения.

Система хозяйственно-технического водоснабжения населения и предприятий должна базироваться на использовании речной воды. Для организации технического водоснабжения необходимо максимально использовать существующие ведомственные водозаборы с объединением технического водоснабжения предприятий и хозяйственно-бытового водоснабжения жителей поселений. Данные системы водоснабжения надлежит использовать для организации теплоснабжения, полива территории и для нужд пожаротушения. В этом случае подготовка воды может свестись лишь к обеззараживанию. При теплоснабжении населенных пунктов по открытой схеме снабжение жителей населенного пункта горячей водой тоже может быть обеспечено от хозяйственной сети с подготовкой горячей воды перед подачей ее потребителям. Для очистки сырой воды для горячего водоснабжения необходимо максимально использовать существующие очистные сооружения вне зависимости от их ведомственной принадлежности.

При территориальной близости жилой застройки, промышленного предприятия и зоны отдыха следует кооперировать системы водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности.

Водоснабжение населенных пунктов

Возможность покрытия водопотребности за счет создания групповых водозаборов подземных вод проблематична и требует изучения. Перспективная потребность в питьевой воде может быть удовлетворена сооружением одиночных водозаборов на водоносные горизонты каменноугольных и пермских отложений. Для организации технического водоснабжения необходимо предусмотреть водозаборы на реке Ангара.

Для  поселков городского типа Богучаны,  Красногорьевский-Гремучий рекомендуется разработать проект централизованного водоснабжения с проведением гидравлического расчета водопроводной сети.

Для организации питьевого водоснабжения от источника подземных вод рекомендуется разведка месторождений, расположенных вне территории поселковой застройки. Необходимость водоподготовки и состав очистных сооружений требуется уточнить на следующих стадиях проектирования.

Для водоснабжения котельных и промышленных предприятий рекомендуется использовать воду реки Ангара. Для этого необходимо использовать существующие водозаборы и построить новые.

Для  поселка городского типа Таежный рекомендуется разработать проект централизованного водоснабжения с проведением гидравлического расчета водопроводной сети.

Для организации питьевого водоснабжения жителей поселка разведанного Таежинского месторождения недостаточно. Водозаборные сооружения, расположенные на территории поселка рекомендуется вывести из системы питьевого водоснабжения и провести работы по переутверждению запасов разведанного месторождения. Необходимость водоподготовки и состав очистных сооружений требуется уточнить на следующих стадиях проектирования.

Для водоснабжения котельных и промышленных предприятий рекомендуется использовать воду реки Карабула. Для этого необходимо реконструировать существующий водозабор и разработать комплекс мероприятий по регулированию речного стока.

Для  поселков Ангарский, Пинчуга, Нижнетерянск, Хребтовый, Говорково,  Шиверский, Артюгино, Манзя рекомендуется разработать проект централизованного водоснабжения с проведением гидравлического расчета водопроводной сети.

Для организации питьевого водоснабжения от источника подземных вод рекомендуется разведка месторождений, расположенных вне территории поселковой застройки. Необходимость водоподготовки и состав очистных сооружений требуется уточнить на следующих стадиях проектирования.

Для водоснабжения котельных и промышленных предприятий рекомендуется использовать воду реки Ангара. Для этого необходимо использовать существующие водозаборы и построить новые.

Для  поселков Октябрьский, Новохайский, Беляки рекомендуется разработать проект централизованного водоснабжения с проведением гидравлического расчета водопроводной сети.

Для организации питьевого водоснабжения от источника подземных вод рекомендуется разведка месторождений, расположенных вне территории поселковой застройки. Необходимость водоподготовки и состав очистных сооружений требуется уточнить на следующих стадиях проектирования.

Для  поселков Невонка, Осиновый Мыс, Такучет, Чунояр  рекомендуется разработать проект централизованного водоснабжения с проведением гидравлического расчета водопроводной сети.

Для организации питьевого водоснабжения от источника подземных вод рекомендуется разведка месторождений, расположенных вне территории поселковой застройки. Необходимость водоподготовки и состав очистных сооружений требуется уточнить на следующих стадиях проектирования.

Для водоснабжения котельных и промышленных предприятий рекомендуется использовать воду реки Чуна. Для этого необходимо использовать существующие водозаборы, построить новые при условии регулирования речного стока.

Для деревни Ярки рекомендуется консервация артезианской скважины, а для деревень Каменка, Гольтявино, Иркинеево, Прилуки, Бедоба, Заимка и поселка Кежек – колодцев после переселения жителей в другие населенные пункты.

Необходимость строительства очистных сооружений подземной и речной воды следует уточнить на следующих стадиях проектирования.

Водоснабжение промышленных предприятий

Водоснабжение промышленных предприятий должно быть организовано как от поверхностных источников, так и от подземных. Поверхностные воды должны быть использованы для бытовых и технических целей предприятий, тогда как подземные воды могут быть использованы исключительно для организации питьевого водоснабжения его работников. Исключение составляют лишь предприятия пищевой промышленности. Система водного хозяйства промышленных предприятий должна быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия в целом. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет аккумулирования поверхностных сточных вод, бытовых городских и производственных сточных вод после их очистки и обеззараживания (обезвреживания). Прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод водные объекты допускается лишь при обосновании и согласовании с органами по регулированию использования и охране вод и органами рыбоохраны.

При отсутствии поверхностного источника воды для водоснабжения промышленного предприятия следует произвести дополнительные изыскания для определения возможности регулирования поверхностного стока (в том числе осадков и паводковых вод) для организации технического водоснабжения. Также следует рассмотреть возможность использования очищенных бытовых сточных вод для использования подпитки систем технического водоснабжения промышленных предприятий, в том числе и для орошения. При использовании таких систем для сброса сточных вод в зимнее время следует устраивать котлованы-накопители.

Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала.

Для Богучанской транспортно-логистической зоны, Пинчугских промышленных площадок и зоны глубокой лесопереработки близ деревни Ярки необходимо строительство водозаборов на реке Ангара. Возможный единовременный водоотбор из реки Ангара не ограничен. Размещение площадок является благоприятным для организации водоснабжения.

Для водоснабжения правобережной зоны планируемого промышленного развития строительство водозаборов на реках Ельчимо и Иркинеева не возможно из-за малых стоковых характеристик вышеуказанных рек. Для снабжения Имбинской и Ельчимской промышленных площадок технической водой рекомендуется построить водоводы с водозабором из реки Ангара. Для Ельчимской площадки протяженность водовода составляет ориентировочно 14-17 км, что является относительно благоприятным для строительства водозабора. Для Имбинской – 8-10 км, что является благоприятным фактором для устройства водозабора на реке Ангара для технического водоснабжения промышленной площадки. На Имбинской и Ельчимской площадках рекомендуется размещать неводоемкие производства. Протяженность водоводов необходимо уточнить на следующей стадии проектирования с учетом выбора площадок размещения предприятий.

Для технического водоснабжения строящегося Богучанского алюминиевого завода, расположенного рядом с поселком, предлагается использовать подземные воды месторождения, расположенного на запад от площадки завода. По данным ОАО «Всероссийского алюминиево-магниевого института» (РУСАЛ, ВАМИ) производство на предприятии будет полностью безотходное с циклом оборотного и повторно-последовательного водоснабжения. Пополнение систем оборотного водоснабжения предусматривается из водозаборных скважин.

Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводах хозяйственно-питьевого водоснабжения района должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующим нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема.  В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматриваться санитарные мероприятия такие же как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

## Водоотведение

##### Существующее положение

Канализационные сети и сооружения регионального значения на территории района отсутствуют. Системы водоотведения, имеющиеся в населенных пунктах, работают локально. В сельских населенных пунктах системы водоотведения в большинстве случаев отсутствуют. Межселенных сооружений водоотведения на территории района нет.

Износ сооружений, особенно сетей, отсутствие отечественного оборудования, материалов и реагентов привели к тому, что состояние хозяйств водоотведения сегодня можно оценить как неудовлетворительное. Особенно надо отметить отсутствие очистных сооружений, что приводит к сбросу сточных вод в природные объекты без какой-либо очистки и обеззараживания.

По статистическим данным на 1 января 2007 года в районе удельный вес площади, оборудованной системой канализации, составляет 5,9%. За 2006 год пропущено 69 тыс.м3 сточных вод, из них от населения – 59 тыс.м3. Одиночное протяжение уличных канализационных сетей по району составляет 6 км.

Водоотведение в населенных пунктах района, в том числе и в районном центре село Богучаны, в основном осуществляется через придомовые септики, которые откачиваются автомашинами, специального назначения или «на рельеф».

В поселке Таежный бытовые сточные воды собираются упрощенной системой канализации. Для очистки сточных вод с 1969 года работают две установки КУ-700 общей производительностью 1,4 тыс.м3/сут. Сточные воды в полном объеме подвергаются очистке, возможности увеличения объема принимаемых сточных вод нет. Процент износа установок составляет 50%, в результате этого обработанные сточные воды относятся к категории «недостаточно-очищенные». По материалам ОВОС для обоснований инвестиций строительства Богучанского алюминиевого завода в поселке сложилась критическая ситуация на муниципальных очистных сооружения. Устаревшее и изношенное оборудование очистных сооружений уже не дает допустимую нормой очистку сточных вод, не исключая возможность того, что в реку Карабула пойдут неочищенные стоки.

В поселке Октябрьский бытовые сточные воды собираются упрощенной системой канализации. Сточные воды без очистки сбрасываются на рельеф.

Остальные жители проживают в домах с уличными туалетами (надворные постройки).

##### Проектные предложения

На территории района строительство межселенных сетей и сооружений системы водоотведения не требуется.

Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты района является основной экологической задачей, решение которой позволит улучшить состояние природной среды. В связи с этим в данном проекте рассматриваются объекты водоотведения на муниципальном уровне.

Основные направления развития систем водоотведения:

прекращение сброса неочищенных сточных вод,

строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами,

строительство и реконструкция канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии,

повышение надежности работы систем водоотведения.

###### Схемы водоотведения

При канализовании населенных пунктов следует предусматривать строительство раздельной системы канализации. Канализацию малых населенных пунктов (до 5000 человек) следует предусматривать по неполной раздельной системе.

Для населенных пунктов района следует проектировать централизованные системы водоотведения, объединяющие жилые, производственные районы и зоны отдыха. Исключение составляет сельскохозяйственные предприятия, сточные воды от которых являются навозосодержащими. Канализование промышленных предприятий надлежит предусматривать по полной раздельной системе.

При отсутствии централизованной канализации, а также при отсутствии опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации:

для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных промышленных предприятий);

для объектов первой стадии строительства при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500м;

для групп или отдельных зданий;

для объектов периодического функционирования (пионерских лагерей, туристических баз и вахтовых поселков).

###### Очистные сооружения

Для очистки сточных вод следует применять сооружения естественной и искусственной биологической очистки (КОС). К естественным сооружениям относятся поля фильтрации и биологические пруды, к искусственным – аэротенки и биофильтры различных типов и циркуляционные окислительные каналы. Очистка производственных и селитебных сточных вод на внеплощадочных очистных сооружениях может производиться совместно или раздельно в зависимости от характеристики поступающих стоков и условий их повторного использования.

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования следует применять фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования. В таких случаях целесообразно применение установок заводского изготовления. Для отдельно-стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или выгребов.

В населённых пунктах района, не рассматриваемых ниже по тексту, для утилизации бытовых сточных вод предлагается устройство биоустановок с использованием стоков в приусадебном хозяйстве.

Выпуски очищенных сточных вод необходимо организовать в поверхностные водные объекты по согласованию с контролирующими органами. Перед выпуском очищенных сточных вод в реки необходимо предусмотреть мероприятия по глубокой очистке и доочистке сточных вод. При отсутствии реки выпуск сточных вод необходимо предусмотреть в болото или на поля фильтрации. Для организации сброса в болота необходимы мероприятия по высадке специальных растительных культур, способствующих процессу самоочищения в болоте и дополнительные исследования по стоковым характеристикам болот. Устройство полей фильтрации необходимо произвести в соответствии с действующими нормативами.

Очистку сточных вод населенных пунктов, расположенных рядом с размещаемыми промышленными предприятиями, целесообразнее производить совместно с очисткой промышленных стоков. При высоких классах загрязненности или токсичности промышленные стоки должны подвергаться предварительной очистке перед сбросом в муниципальную канализацию или глубокой доочистке перед сбросом в естественных водные объекты.

###### Водоотведение от промышленных предприятий

Для организации систем водоотведения промышленных предприятий необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений, состав и производительность которых необходимо рассмотреть на следующих стадиях проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод. При проектировании систем водоотведения предприятий необходимо предусмотреть возможность использования очищенных сточных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения предприятий. Выпуски очищенных сточных вод должны быть организованы в реки, протекающие на территории расположения предприятий по согласованию с контролирующими органами.

При выборе схемы и системы канализации промышленных предприятий необходимо учитывать:

возможность исключения образования загрязненных сточных вод в технологическом процессе за счет внедрения безотходных и безводных производств, использование сухих процессов, устройств замкнутых систем водного хозяйства, применения воздушных методов охлаждения и т.п.;

требования к качеству воды, используемой в различных технологических процессах, и ее количество;

количество и характеристику сточных вод, образующихся в различных технологических процессах, и физико-химические свойства присутствующих в них загрязняющих веществ, материальный и энергетический балансы водопотребления и водоотведения;

возможность локальной очистки потоков сточных вод с целью извлечения отдельных компонентов и повторного использования воды, а также создания локальных замкнутых систем производственного водоснабжения;

возможность последовательного использования воды в различных технологических процессах с различными требованиями к ее качеству;

возможность вывода отдельным потоком сточных вод, требующих локальной очистки;

возможность объединения сточных вод с идентичной качественной характеристикой;

возможность использования в производстве очищенных бытовых сточных вод, а также поверхностных сточных вод и создания замкнутых систем водного хозяйства без сброса сточных вод в водные объекты;

возможность протекания в трубопроводах химических процессов с образованием газообразных или твердых продуктов при поступлении в канализацию различных сточных вод;

условия спуска производственных сточных вод в водные объекты или в систему канализации населенного пункта или другого водопользователя.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в размере не меньше, указанной в таблице 1 СНиП 2.04.02.-85

Условия и места выпусков очищенных сточных вод в водные объекты следует согласовывать с органами по регулированию использования и охраны вод, органами, осуществляющими государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов, и другими органами в соответствии с законодательством, а места выпуска в судоходные водоемы, водотоки и моря – также с органами управления речным флотом и Министерством морского флота.

##### Водоотведение от населенных пунктов

Нормы водоотведения

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно СНиП 2.04.02-85 пункт 2.1: равным среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

| Потребители | Норма водопотребления, л/сут на человека |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч.срок |
| Поселки городского типа | 230 | 230 |
| Поселки и села | 140(160) | 160 |

Таблица Прогноз объемов водоотведения  от населенных пунктов Богучанского района

|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Числен. населе- ния, чел | Норма, л/сут на чело-века | Объем воды, тыс. м3/сут | Числен. населе- ния, чел | Норма, л/сут на чело-века | Объем воды, тыс. м3/сут |
| Богучаны | 18000 | 230 | 4,97 | 18500 | 230 | 5,11 |
| Таежный | 15000 | 230 | 4,14 | 17000 | 230 | 4,69 |
| Красногорьевский | 15000 | 230 | 4,14 | 15500 | 230 | 4,28 |
| Ангарский | 4900 | 230 | 1,35 | 5500 | 230 | 1,52 |
| Октябрьский | 3580 | 140 | 0,60 | 3500 | 160 | 0,67 |
| Чунояр | 2930 | 140 | 0,49 | 2530 | 160 | 0,49 |
| Новохайский | 1800 | 160 | 0,35 | 1900 | 160 | 0,36 |
| Пинчуга | 1920 | 140 | 0,32 | 1680 | 160 | 0,32 |
| Манзя | 1840 | 140 | 0,31 | 1610 | 160 | 0,31 |
| Хребтовый | 1620 | 140 | 0,27 | 1570 | 160 | 0,30 |
| Невонка | 1360 | 140 | 0,23 | 1190 | 160 | 0,23 |
| Осиновый Мыс | 1280 | 140 | 0,22 | 1120 | 160 | 0,22 |
| Шиверский | 1140 | 140 | 0,19 | 1100 | 160 | 0,21 |
| Артюгино | 880 | 140 | 0,15 | 760 | 160 | 0,15 |
| Нижнетерянск | 660 | 140 | 0,11 | 650 | 160 | 0,12 |
| Такучет | 740 | 140 | 0,12 | 640 | 160 | 0,12 |
| Говорково | 680 | 140 | 0,11 | 600 | 160 | 0,12 |
| Беляки | 245 | 140 | 0,04 | 240 | 160 | 0,05 |

Для поселка Богучаны предлагается строительство централизованной системы водоотведения. Для этого рекомендуется разработать проект единой системы водоотведения села с едиными очистными сооружениями, в которых необходимо предусмотреть блок доочистки сточных вод. Выпуск очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять в реку Ангара.

Для поселка Таежный предлагается развитие системы водоотведения до централизованной. Для этого рекомендуется разработать проект единой системы водоотведения села. В поселке необходима реконструкция существующих очистных сооружений и строительство нового блока КОС с полной биологической очисткой перед выпуском в реку Карабула.

Для поселков Гремучий и Красногорьевский предлагается строительство объединенной централизованной системы водоотведения. Для этого рекомендуется разработать проект единой системы водоотведения поселков с едиными очистными сооружениями, в которых необходимо предусмотреть блок доочистки сточных вод. Выпуск очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять в реку Ангара.

Для поселка Ангарский предлагается строительство централизованной системы водоотведения. Для этого рекомендуется разработать проект системы водоотведения поселка с очистными сооружениями заводского изготовления, при которых необходимо предусмотреть блок доочистки сточных вод. Выпуск очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять в реку Ангара.

Для поселков Новоохайский, Октябрьский, Чунояр, Пинчуга, Манзя, Невонка, Осиновый Мыс, Хребтовый, Артюгино, Шиверский рекомендуется разработать проекты централизованных и децентрализованных систем водоотведения с очисткой сточных вод с применением локальных очистных сооружений.

Для населенных пунктов Говорково, Нижнетерянск, Такучет, Беляки рекомендуется разработать децентрализованную систему очистки бытовых сточных вод (очистные сооружения малой производительности на  один дом или группу домов).

## Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории

##### Инженерная защита территории

Инженерная защита территории выполняется с целью обеспечения устойчивого развития территории, гарантированной защитой населенных пунктов от воздействия неблагоприятных природно-техногенных процессов и явлений. Проведение мероприятий по инженерной подготовке и инженерной защите территории является актуальной задачей для Богучанского района ввиду намечаемого активного развития – завершение строительства Богучанской ГЭС, строительство промышленных объектов федерального уровня, линейных объектов и сооружений (транспортные, энергетические), освоение минерально-сырьевых ресурсов, наращивание объемов капитального строительства.

Освоению территории должны предшествовать инженерно-геологические изыскания на новых площадках строительства и последующая инженерная подготовка территории, осуществление инженерно-технических мероприятий по их защите.

Основные проблемные ситуации, связанные с проявлением природно-техногенных процессов:

повышенная сейсмичность территории (в соответствии с картой ОСР – 97),

затопление части территории паводковыми водами редкой повторяемости, осложненными заторно - зажорными явлениями (р. Ангара, ее основные притоки),

завершение строительства БоГЭС, наполнение водохранилища, факторы воздействия

речная эрозия береговых склонов,

подтопление части населенных пунктов грунтовыми водами (пп. Богучаны, Таежный и др),

развитие карстующихся пород, возможное проявление карста,

значительная вертикальная расчлененность рельефа, уклоны поверхности от 10 – 20% и более, развитие гравитационных процессов (обвально-осыпные, оползневые процессы и пр.), затрудняющие условия освоения.

Учитывая масштаб проектирования, мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий населенных пунктов приводятся укрупнено, без объемов работ.

На последующих стадиях проектирования должны быть разработаны генеральные планы поселений, генеральные схемы развития промышленных узлов.

Факторы воздействия на территорию:

- Сейсмичности территории. На основании карты общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97) в качестве нормативных, рекомендуется использовать комплект из трех карт:

карта А - 10%-й риск (Т=500 лет),

карта В – 5 %-й риск (Т=1000 лет),

карта С – 1% -й риск (Т=5000 лет).

В соответствии с ОСР–97, территория Нижнего Приангарья характеризуется сейсмичностью от 5 – 6 баллов (карта А) до 7 баллов (карта С). Согласно Строительных норм и правил (СНиП II-7-81*) "Строительство в сейсмических районах", 2000г., карта ОСР-97-А рекомендуется для использования при массовом промышленном и гражданском строительстве. Карты ОСР-97-В и ОСР-97-С предназначены для проектирования и строительства объектов ответственных и особо ответственных.

Согласно Строительным нормам и правилам (СНиП II-7-81*) "Строительство в сейсмических районах", 2000г, карта ОСР-97-А рекомендуется для использования при массовом промышленном и гражданском строительстве. Карты ОСР-97-В и ОСР-97-С предназначены для проектирования и строительства объектов ответственных и особо ответственных.

Таблица                  Сейсмичность по ОСР-97

| Название субъектов РФ и населенных пунктов | Карты ОСР-97* |
| --- | --- |
|  | А | В | С |
| Богучаны | - | 6 | 7 |
| Таежный | 6 | 6 | 7 |
| Октябрьский | - | - | 6 |

В соответствии с ОСР-97 и СНиП II-7-81*, расчетная оценка сейсмической опасности для Богучанской ГЭС (на период выполнения проектов строительства ГЭС) должна быть принята в 7 баллов с вероятностью 1% возможного превышения (или 90% непревышения) этой сейсмической интенсивности в течение 50 лет.

Однако, в настоящее время, на основании опубликованных в журнале БСТ, 11.2008г. сведений, ОАО "Инженерный центр ЕЭС" выполнил работу по уточнению исходной сейсмичности района расположения БоГЭС и получил снижение сейсмичности для указанного района на 1 балл. Полученные результаты согласованы с Институтом земной коры Сибирского отделения РАН, Институтом физики Земли РАН и утверждены вице-президентом Российской академии наук Н.П. Лаверовым.

В связи с изложенным в части карт ОСР - 97-В и ОСР - 97 - С список населенных пунктов для Красноярского края (район БоГЭС) выглядит  следующим образом:

- Богучаны – карта А - , карта В - , карта С – 6,

- Кодинск - карта А - , карта В - , карта С – 6,

- Мотыгино - карта А - , карта В - , карта С – 6.

На основании раннее данной рецензии доктора физ.-мат. наук, профессора геофизики В.И. Уломова (2003г.), одного их авторов ОСР-97, «основой для уточнения сейсмической опасности (УСО) той или иной территории или площадки должен быть комплект карт ОСР-97, их база данных и методология создания (см. Решение НТС Госстроя России от 01.07.2003 г.). Все изменения и уточнения могут быть внесены в ОСР-97 лишь на основе аргументированной корректировки модели источников землетрясений. Нет никаких оснований снижать 7-балльную оценку сейсмической опасности на грунтах II категории, указанную для п. Богучаны на карте ОСР-97-С и в списках населенных пунктов в СНиП II-7-81*. Для сооружений же жилого поселка и других объектов этой категории вполне можно пользоваться картой ОСР-97-А, в соответствии с которой 5-балльная сейсмическая интенсивность вообще не требует осуществления каких-либо антисейсмических мероприятий».

В настоящее время из бюджета края ежегодно выделяются средства на сейсмомониторинг. Однако, учитывая те обстоятельства, что в крае реализуются крупные инвестиционные промышленные проекты, строится много жилья, необходимо уделять вопросу сейсмобезопасности большее внимание. По мнению ученых, в Красноярском крае необходимо создать комплексную систему сейсмобезопасности.

2. Затопление паводковыми водами. Наибольшую опасность на реках бассейна р. Енисей представляют наводнения в период весеннего половодья и ледохода, летне-осенние высокие дождевые паводки, высокие уровни при установлении ледостава. Наводнения в результате высоких уровней дождевых паводков, весеннего половодья, образования мощных заторов льда возможны на основных реках - Енисей, Ангара. Опасность затопления возникает при повышении уровня воды от 0,5 до 4,0 м над уровнем водпоста.

На реках Енисей и Ангара в начальный период зимы нередко образуются зажоры. Обычно это бывает ниже полыней под ледяным покровом, в результате чего русло забивается шугой, и площадь живого сечения сокращается на 40-60%. Мощность слоя шуги на средних водотоках достигает 1,5-3,0м, а на Енисее, Подкаменной и Нижней Тунгусках – 4,6м и более.

При образовании ледостава и возникновении зажоров уровни воды резко поднимаются. На Верхнем и Среднем Енисее, а также на его больших притоках подъем воды составляет 2-4 м, на средних реках – 0,4-0,5м. При особенно высоких подъемах вода иногда местами выходит из берегов, затопляя прибрежную территорию.

Ниже в таблице приведены уровни воды по водомерным постам, выше которых начинаются процессы затопления и подтопления территории.

Таблица  Максимальные уровни воды по рекам в населенных пунктах, подверженных затоплению

| Населённый пункт - река | Водомерный пост- река | Максимальный уровень, см на «0» графика | Начало подтопления, см на «0» графика | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Богучаны - Ангара | Ангара - с.Богучаны | 840 | 400 | пп.Пингуга, Зеледеево | Превентивные – предотвращение высоких паводков, сопровождающихся заторно-зажорными явлениями, с помощью прогнозирования паводково-ледовой обстановки, мониторинговых наблюдений на водопостах, принудительная ликвидация заторов и зажоров, эвакуация населения при прогнозах катастрофических уровней. Для насененных пунктов, расположенных вблизи р. Ангара (Богучаны, Ярки, Ангарский, Шиверский) должны быть предусмотрены инженерные мероприятия по защите от затопления, реализация которых позволит предотвратить материальные и человеческие потери, минимизировать возможный ущерб и жертвы. Для реализации инженерных мероприятий должна быть разработана программа защиты населенных пунктов от опасных природных процессов |
|  |  |  | 550 | п. Артюгино |  |
|  |  |  | 580 | пп.Ангарский, Говорково |  |
|  |  |  | 620 | с. Богучаны |  |
|  |  |  | 640 | п.Ярки |  |
|  |  |  | 750 | д. Иркинеево |  |
|  |  |  | 836 | п. Шиверский |  |
|  |  |  | 1000 | п.Гольтявино п. Невонка |  |

- Строительство БоГЭС. Факторы воздействия

Особое значение в условиях постоянного проживания населения, размещении объектов капитального строительства имеет угроза катастрофического затопления при разрушении и прорыве плотин гидроузлов.

В пределах зоны возможного катастрофического затопления (ВКЗ) основным мероприятием является эвакуация населения, материальных ценностей, уникального оборудования и документации, а также запасов продовольствия.

С точки зрения ВКЗ опасность представляют гидротехнические сооружения, в первую очередь, Богучанская ГЭС.

В настоящее время ведутся работы по строительству Богучанской ГЭС. Основные параметры БоГЭС приведены в таблице.

Таблица Основные параметры БоГЭС

| Наименование параметра | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Уровень |  |  |
| Нормальный подпорный (НПУ) | м.БС | 208.0 |
| При НПУ | км2 | 2326 |
| При НПУ | км3 | 58.2 |
| Максимальная | м | 75 |
| Средняя | м | 25 |
| Длина водохранилища при НПУ (по срединной линии реки)* | км | 375.0 |

На основании анализа влияния водохранилища на социоприродное окружение выделяются следующие зоны, подвергающиеся влиянию ГЭС:

зона постоянного затопления, где после создания водохранилища происходит полная замена наземной экосистемы на водную экосистему (непосредственно зона затопления),

зона временного затопления, где происходит периодическое паводковое воздействие на территорию, прилегающую к водохранилищу (паводки на реках в пределах водосборной площади р. Ангара),

зона волновой берегопереработки. В этой зоне после создания водохранилища будет происходить постепенное изъятие земель лесных и сельскохозяйственных земель. Кроме того, в результате активизации экзогенно-геологических процессов (оползни, обвально-осыпные процессы), имеется угроза разрушения строений, расположенных в непосредственной близости от границ зоны переработки берегов.

зона подтопления, которая образуется за счет подпора грунтовых вод. При этом в зоне сильного подтопления с глубиной стояния грунтовых вод от поверхности до 1,0 м за счет оглеения будет происходить ухудшение качества почвы.

В нижнем бьефе БоГЭС ожидаются следующие воздействия:

изменение микроклимата в приплотинном районе (створ с. Сыромолотово) и воздействие на здоровье;

подтопление сельхозугодий, расположенных на островах и в пойме реки в результате попусков воды,

формирование ледовых заторов и зажоров,

потенциальная вероятность затопления части территории при катастрофическом затоплении, связанном с возможным разрушением напорного фронта плотины БоГЭС

социальные воздействия на поселения нижнего бьефа БоГЭС

При строительстве Мотыгинской ГЭС (Мотыгинский район) в зону затопления попадают (по предварительным данным) отдельные здания и строения в пп. Ангарский, Нижнетерянский, Иркинеево, Каменка, Манзя, Артюгино, расположенные в Богучанском районе (Таблица. Параметры затопления и подтопления населенных пунктов при создании МГЭС

Таблица. Параметры затопления и подтопления населенных пунктов при создании МГЭС

| № п/п | Участок | Параметры затопления при отметке НПУ 127,00 м.БС | Параметры подтопления (доп.) при отметке подтопления до 130,00 м.БС (до 3-х метров выше НПУ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь затопления, м.2 | количество зданий, шт. | длина улиц, м | площадь затопления, м.кв | количество зданий, шт. | длина улиц, м |
| 1 | п.Ангарский | 140672,0 | 6 | 1064,0 | 187664,0 | 28 | 1296,0 |
| 2 | п.Нижнетерянский* | 230988,0 | 24 | 1278,0 | 76092,0 | 18 | 592,0 |
| 3 | п.Пинчуга | 552750,0 |  | 1825,0 | 204775,0 | 4 | 910,0 |
| 4 | п.Иркинеево | 209524,0 | 1 | 1244,0 | 14724,0 | 0 | 30,0 |
| 5 | с.Богучаны | 456650,0 |  | 23,5 | 257950,0 | 50 | 2398,0 |
| 6 | п.Гремучий | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7 | п.Красногорьевский | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 8 | п.Шиверский | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 9 | п.Каменка | 74025,0 | 52 | 60,0 | 18507,0 | 11 | 600,0 |
| 10 | п.Манзя | 320813,0 | 36 | 1025,0 | 122562,0 | 41 | 1100,0 |
| 11 | п.Артюгино | 35674,0 | 13 | 125,0 | 15288,0 | 20 | 1000,0 |
| Итого | 2021096,0 | 132 | 6644,5 | 897562,0 | 172 | 7926,0 |

*) для п.Нижнетерянский данные приведены на основе плана перспективного строительства поселка

Выводы

в соответствии со СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (Постановление от 27.02.2003г., № 27, п.9) новое строительство жилых, производственных объектов в зонах катастрофического затопления запрещается. Новое строительство в зоне ВКЗ должно иметь инженерно-техническое обоснование с точки зрения гарантированной инженерной защиты от затопления,

АО «Красноярскэнерго», Среднесибирское УГМС, Енисейское БВУ, Министерство природных ресурсов края, Главное управление ГО ЧС Администрации по согласованию с ОЭС «Сибирьэнерго», должны обеспечивать режим работы ГЭС Ангаро - Енисейского каскада, исключающий возможность катастрофического затопления территорий, своевременно оповещать администрации органов местного самоуправления, население и промышленные предприятия о предстоящих расходах воды в нижний бьеф Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС,

при создании БоГЭС, МГЭС силами Главное управление ГО ЧС Администрации края должны быть выполнены расчеты волны прорыва, определены меры по ликвидации последствий ЧС, произведены расчеты эвакомероприятий.

- Речная эрозия береговых склонов. Данный процесс имеет как естественное, так и техногенное развитие.

Проявления процессов речной эрозии с различной степенью интенсивности характерны для береговых склонов, сложенных четвертичными долинными комплексами как в пределах населенных пунктов по Ангаре, так и для городов и поселений по Енисею.

Со строительством ГЭС процесс переработки береговой полосы будет происходить неизбежно и в течение достаточно длительного времени. Высота и глубина зоны переработки в каждом конкретном населенном пункте определяется отдельно. Ориентировочно, высота переработки берега может составить 8 – 10м.

Наиболее неблагоприятными по прогнозу участками являются берега, переработка которых превысит 200м. К таким участкам относятся устья рек, расположенных в верхнем бьефе БоГЭС (перечень приведен в отчете по БоГЭС), менее значительно – в нижнем бьефе. Основные мероприятия – берегозащитные, противоэрозионные мероприятия (для развивающихся населенных пунктов), мониторинговые наблюдения.

- Подтопление грунтовыми водами части населенных пунктов. В настоящее время процесс подтопление территории грунтовыми водами фиксируется в основном п. Таежный. Основные мероприятия – организация водоотведения поверхностных стоков и водопонижение грунтовых вод.

- Развитие карстующихся пород. В районе в условиях развития карстующихся пород возможны проявления карста. Карст приурочен к территории развития каменноугольных отложений (известняки, мергели). Основные мероприятия – инженерно-геологические изыскания под конкретные объекты строительства, моделирование процессов, прогнозы изменения геологической среды.

##### Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории

Ввиду особо сложных природно-техногенных условий территории, наличия существенных ограничений для хозяйственного освоения, инженерно-технические мероприятия по благоустройству территории развивающихся населенных пунктов, формирующихся промышленных узлов должны носить комплексный характер, включая как собственно инженерную подготовку новых площадок строительства, так и специальные мероприятия по инженерной защите.

К специальным относятся следующие мероприятия:

инженерная защита территории населенных пунктов от затопления (в т.ч. катастрофического) с учетом расчетных уровней затопления 1% обеспеченности, параметров волны прорыва (региональный уровень ответственности),

инженерная защита от подтопления с учетом активизации данного процесса при строительстве ГЭС (региональный уровень ответственности),

организация системы дождевой канализации, очистка дождевых стоков (муниципальный уровень),

благоустройство внутригородских водных объектов, расчистка, профилирование (муниципальный уровень),

организация городских рекреационных зон (муниципальный уровень),

вертикальная планировка территории под новое строительство (муниципальный уровень, ведомственный уровень – для промышленных объектов).

На последующих стадиях проектирования состав мероприятий, объем работ по инженерной подготовке, сроки реализации будут уточняться и конкретизироваться.

Выводы

- Выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории в условиях активного освоения территории, гидроэнергетического, промышленного, гражданского строительства позволит:

обеспечить гарантированно надежное использование территориального ресурса,

превентивно содействовать предупреждению чрезвычайных ситуаций в селитебных и производственных зонах,

создать условия для полноценного и эффективного освоения неудобных и непригодных территорий,

обеспечить стабильное состояние геологической среды в условиях антропогенной нагрузки,

- Для населенных пунктов, частично попадающих в зону затопления от БоГЭС, МГЭС и расположенных в нижнем бьефе этих водохранилищ должны быть разработаны Специальные программы по обустройству территорий, гарантирующие стабильное функционирование поселений, нормальные условия жизнеобеспечения населения.

## Системы информатики и связи

##### Существующее положение

##### Телефонизация

Телефонная связь – это основной вид связи, организованный по линиям телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и общественного секторов.

Лидерами рынка фиксированной телефонии в Богучанском районе являются компании «Сибирьтелеком» и местный филиал «СЦС Совинтел» («Голден Телеком»). Доля «Сибирьтелеком» в сегменте фиксированной связи составляет 62%, в сегменте доступа в Интернет – 40%.

По данным компании «Сибирьтелеком», в настоящее время в базе красноярского филиала числится в эксплуатации 584 телефонные станции сети общего пользования. Общая монтированная емкость составляла 258960 номеров. Общая используемая (задействованная) емкость АТС 244590 номеров.

Уровень цифровизации сети компании по красноярскому филиалу составляет 59%.

Внутризоновая первичная сеть, Красноярского филиала ОАО «Сибирьтелеком» на территории Нижнего Приангарья, построена с использованием следующих сооружений связи:

Линии связи с медножильным кабелем (МКС 4х4х1.2, ВКПАП, МКТС-4), уплотненные аналоговыми системами К-120, К-300, К60п и цифровыми системами передачи ИКМ-120 производства СССР.

Радиорелейные линии связи, организованные с помощью аналоговой аппаратуры РРЛ «Область» и цифровой РРЛ «Радиан-МГ» производства СССР.

На отдельных участках сети используются аналоговые и цифровые линии передачи (как кабельные, так и радиорелейные). Связь с районами Нижнего Приангарья и северными районами организованна по каналам арендованных спутниковых и радиорелейных линий ОАО КБ «Искра» и ЗАО «Енисейтелеком» (далее ЕТК).

С 2004 года Красноярским краевым радиотелевизионным передающим центром совместно с ОАО "Сибирьтелеком" через арендованные у Дирекции каналы связи системы "Енисей" осуществляется телефонизация Богучанского и Кежемского районов.

В ближайшей перспективе ЕТК планирует провести строительство современных транспортных сетей уровня STM-1 на территории труднодоступных районов края, в том числе и в Богучанском районе. Цифровые каналы связи заменят существующие в этих районах аналоговые каналы, которые на данный момент не позволяют предоставить абонентам полноценный комплекс услуг связи.

Таблица 7-11 Данные о монтированной и задействованной емкости АТС

| Наименование населенного пункта | Адрес | Тип АТС | Емкость монтированная | Емкость задействованная | Наличие заявок на установку телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Богучаны | ул. Ленина, 26 | АТСКЭ "Квант" | 2048 | 2043 | 692 |
| Богучаны | ул. Центральная, 25 | АТСКЭ "Квант" | 256 | 256 |  |
| Богучаны | ул. Строителей, 1 | АТСКЭ "Квант" | 512 | 511 |  |
| Ангарский | ул. Ленина, 1 | АТСК-50/200 | 200 | 200 | 138 |
| Артюгино | ул. Ленина, 51 | АТСК-50/200 | 150 | 138 | 2 |
| Гремучий | ул. Студенческая, 5 | АТСК-100/2000 | 400 | 398 | 8 |
| Красногорь-евский | ул. Ленина, 6 | АТСК-50/200 | 200 | 200 | 84 |
| Манзя | ул. Ленина, 19 | АТСК-50/200 | 200 | 200 | 117 |
| Пинчуга | ул.Ленина, 14 | АТСКЭ "Квант" | 256 | 256 | 262 |
| Таежный | ул. Новая, 6а | АТСКЭ "Квант" | 1024 | 1024 |  |
| Чунояр | ул. Партизанская, 18 | АЛС-4096С | 352 | 352 | 150 |

Общая номерная емкость АТС Богучанского района 5798 номеров, при наличии 1559 заявок на установку телефона.

В связи со спецификой географии Богучанского района, основой линий связи между населенными пунктами является радиорелейная связь. Построенная в основном на отечественном оборудовании (РРС Трал-24, РРС Малютка, РРС Радиан-2).

Одним из определяющих факторов развития рынка фиксированной связи в Богучанском районе являются высокие темпы роста строительства. Повторная телефонизация уже телефонизированных населенных пунктов не привлекает операторов, поскольку требует больших маркетинговых усилий на привлечение клиентов. В качестве основного инструмента конкурентной борьбы на первое место выходит сотрудничество со строительными компаниями, основанное на 100%-ной телефонизации всех возводимых ими жилых домов и зданий, что позволяет как на короткий срок, так и на далекую перспективу получить гарантированное количество новых подключений.

Всем организациям, так или иначе участвующим в информатизации Красноярского края, приходится учитывать огромную протяженность и разнообразие территории. С точки зрения обеспечения телекоммуникационного трафика наиболее благополучно обстоит дело в городах, расположенных вдоль железнодорожных магистралей. Здесь происходит подключение либо к Транссибирской магистрали «Ростелекома», либо к магистралям «Транстелекома».

##### Сотовая связь

В настоящее время рынок сотовой связи Красноярского края находится на высокой ступени развития. На конец третьего квартала 2007 г. уровень проникновения услуг мобильной связи в регионе составил 126%, что является самым высоким показателем в Сибири и пятым результатом по стране после Москвы, Петербурга, Краснодарского края и Тюменской области. Согласно статистике число абонентских терминалов сотовой связи на 1000 человек населения по Красноярскому краю составляет 961,8.

На долю красноярских сотовых операторов приходится 50% финансовой емкости местного рынка телекоммуникационных услуг. Доходы местных сотовых операторов также превосходят среднероссийские показатели примерно на 10%. Это объясняется высокой активностью красноярских абонентов.

Общее количество пользователей мобильной связи в крае составляет 3,5 млн. По прогнозам, повышение уровня проникновения услуг сотовой связи и количества пользователей будет наблюдаться в регионе и в 2008 году, однако темпы его будут крайне незначительны. Также возможна некоторая коррекция долей рынка операторов, но к кардинальным изменениям распределения сил на рынке в обозримом будущем это не приведет.

В настоящий момент в Богучанском районе работают четыре сотовых оператора – «Енисейтелеком», «Мобильные телесистемы» (МТС), «ВымпелКом» (торговая марка «БиЛайн») и «МегаФон».

Красноярский край в ряду других субъектов Российской Федерации выделяет то, что лидерство здесь принадлежит не общефедеральным операторам, а местному оператору — «Енисейтелеком» (далее «ЕТК»).

Рисунок 7-1 Зона покрытия сотовой связью оператора «Енисейтелекома»

Такие крупные операторы сотовой связи как МТС недавно появились на территории Богучанского района. Уже сейчас ведутся работы в зоне Нижнего Приангарья: в городе Кодинск, промзоне Богучанской ГЭС, Богучанском районе и Мотыгино.

Рисунок 7-2 Зона покрытия сотовой связью оператора «МТС»

Появление в Богучанском районе основных региональных сотовых операторов позволяет говорить о зрелом состоянии сотового рынка. Жесткая конкуренция между операторами благоприятна обычным абонентам. Стоимость звонков с сотового телефона снижается, а набор дополнительных сервисов растет. Фактически можно говорить о моменте, когда для многих абонентов сотовый телефон стал полноценной заменой стационарного телефона.

Рисунок 7-3 Зона покрытия сотовой связью оператора «Билайн»

Рисунок 7-4 Зона покрытия сотовой связью оператора «Мегафон»

Основные проблемы, возникающие в развитие мобильных технологий в Богучанском районе это значительные размеры территорий, а так же их труднодоступность. Стандарт GSM, который используется всеми операторами, разрабатывался для Европы с её малыми расстояниями и высокой плотностью населения. При применении данной технологии в Российских масштабах от сотового оператора требуется высокое искусство совмещения качества связи на территории региона с эффективной зоной покрытия больших территорий. Вследствие этого качественную зону покрытия операторы обеспечивают вблизи крупных населенных центров, а при удалении от населенных пунктов качество связи резко падает. Однако можно с уверенностью говорить о том, что все основные населенные пункты имеют устойчивую сотовую связь, на своей территории.

##### Телевидение

Основным оператором телевизионного вещания в Богучанском районе является Красноярский Филиал "Российской телевизионной и радиовещательной сети", который является одним из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ общероссийских и региональных телевизионных компаний. Предприятие обеспечивает эксплуатацию технических средств телевидения более чем в 650 населенных пунктах Красноярского края. Персонал предприятия обслуживает 15 мощных ТВ станций (от 1 до 5 кВт) и 1158 маломощных ТВ станций (от 1 до 100 Вт).

Основные сети телерадиовещания и связи, обслуживаемые предприятием:

телевизионная сеть «Телеканал Россия»;

телевизионная сеть «Первый канал»;

региональная телекоммуникационная сеть «Енисей»;

сеть наземных станций спутниковой связи;

радиовещательная сеть «Радио России» с краевыми вставками.

В соответствии с перечнем населенных пунктов, находящихся в зоне обслуживания Красноярского КРТПЦ следует, что практически все население района имеет возможность принимать телевизионные трансляции. Сельские жители могут принимать 1-ый канал, ТК ”Россия” и региональный канал ”Енисей-Регион”.

Таблица 7-12 Охват населения центральными телевизионными программами

| «Первый канал» | «ТК Россия» | «Енисей-регион» | «ТВК- 6 канал» |
| --- | --- | --- | --- |
| 99,3% | 97,8% | 12,6% | 48,3% |

В самом селе Богучаны расположен Цех №6 ММ РТС. Так же в поселке расположена станция мультисервисной спутниковой сети Красноярского края.

Основой развития систем связи в удаленных областях Красноярского края отводится мультисервисной сети связи на базе системы «Енисей». В результате строительства новых станций зона действия системы «Енисей» существенно расширится. На базе системы «Енисей» будут созданы условия для развития сетей передачи данных в интересах органов государственной власти. Сегодня через систему «Енисей» подключены библиотеки в 59 населенных пунктах.

##### Спутниковые системы

Технологии спутниковой связи позволяют обеспечить взаимодействие очень широкого круга участников информационного обмена (вплоть до малых компаний и даже физических лиц) практически независимо от их географического расположения. При этом, в отличие от систем сотовой связи, достигается минимизация единовременных затрат и обеспечивается возможность организации любых видов информационного обеспечения (от обычного доступа к ресурсам Интернета и телефонии до интерактивного вещания) абонентов, в том числе удаленных от крупных мегаполисов и/или расположенных в регионах с низкой плотностью населения. Особая привлекательность технологий спутниковой связи для Красноярского края связана именно с тем, что экономическая эффективность их применения не зависит от плотности населения региона, так как зона покрытия спутника потенциально охватывает до 30% поверхности Земли. Если в недавнем прошлом в качестве потенциальных пользователей VSAT-сетей рассматривались, прежде всего, крупные и средние корпоративные заказчики, то с развитием интерактивных VSAT-технологий пользователями могут стать не только малые предприятия, но и физические лица. Велика также доля спутниковых каналов связи при подключении средних общеобразовательных учреждений в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».

В настоящее время в Богучанском районе связь осуществляется в основном посредством нескольких региональных спутниковых сетей. Наибольший интерес с позиций информатизации образования представляют сеть "Енисей" и сеть "Ангара", которые базируются на спутнике "Экспресс-АМ2" (80 град. в.д.).

Еще в 1996 году по заказу дирекции федеральной программы освоения природных ресурсов Нижнего Приангарья в Красноярском крае приступили к созданию выделенной сети спутниковой связи "Ангара-С». В настоящее время в сети "Ангара-С" работают более 30 абонентских станций, расположенных от Диксона до Республики Тыва, и телепорт в Красноярске. Абонентские станции обеспечивают связь с Хатангой, Снежногорском, Светлогорском, Туруханском, Турой, Байкитом, Ванаварой, Мотыгино, Северо-Енисейском, Кодинском и северными населенными пунктами. Сеть станций обеспечивает внутризоновую связь, станции обеспечивают выход районных АТС.

Сеть "Енисей" предназначена для региональной трансляции радио- и телепередач и находится в ведении Красноярской дирекции телепрограмм, подотчетной краевой администрации. Сеть имеет спутниковый канал 8 МГц (из которых 2 МГц могут быть использованы для передачи данных), телепорт, включающий центральную приемно-передающую станцию с 7-метровой антенной системы "Луч" в Красноярске, 103 приемных и локально передающих наземных станций (мощностью от 20 до 100 ватт), работающих в С-диапазоне, расположенных по краю и введенных в эксплуатацию. Все расходы по содержанию сети несет краевая администрация.

Сеть "Ангара" имеет 2 фрагмента "Ангара-С" (С-диапазон, свыше 30 станций по краю) и "Ангара-К" (Ku-диапазон, около 20 мультисервисных VSAT станций по краю, работающих в технологии LinkStar, топология "звезда"). Обе сети созданы ОАО "Красноярское КБ "Искра", имеют общий телепорт в Красноярске, являются коммерческими. Абонентские VSAT станции КБ "Искра" выпускает на основе договора о партнерстве с американской компанией STM Networks Inc.

В настоящее время по соглашению, подписанному 07.04.04 Министром связи и информатизации РФ Л.Д.Рейманом и губернатором Красноярского края А.Г.Хлопониным сеть "Ангара-К" является пилотной частью общего проекта сети VSAT Российской Федерации и должна в ближайшее время иметь не менее 100 эксплуатируемых станций.

Таким образом, с развертыванием мультисервисной сети (обеспечивающей передачу данных, телевидение, телефонию, факс) VSAT станций при условии достаточного финансирования подключений, можно считать, что в Красноярском крае, в том числе и в Богучанском районе, технические проблемы организации современной связности между образовательными учреждениями могут быть решены в самые кратчайшие сроки.

##### Почтовая связь

Основным поставщиком услуг почтовой связи на территории района является Управление федеральной почтовой службы Красноярского края.

Доставка почты обусловлена особым географическим положением района, в северных территориях преобладает доставка авиатранспортом.

Основной почтовой связью на территории Богучанского района является Богучанский почтамт. В состав почтовой службы входят.

отделений почтовой связи - 42,

количество доставочных участков - 287 шт.,

количество обслуживаемых почтовых ящиков - 21034 шт.

В настоящее время отделения почтовой связи оказывают следующее услуги:

- Почтовые услуги:

- универсальные услуги почтовой связи (письма, карточки, бандероли);

- посылки;

- экспресс-почта «EMS Почта России»;

- «Отправления 1 класса».

- Финансовые услуги:

- выплата/доставка пенсий и пособий;

- почтовые переводы «КиберДеньги»;

- прием коммунальных платежей;

- прием платежей за услуги сотовой и факсимильной связи, Интернет и телевидение;

- погашение кредитов на почте;

- страховые услуги.

- Услуги для населения:

- «КиберПочт@»;
«КиберПресс@»;

- распространение печати по подписке;

- продажа проездных билетов;

- продажа бестиражных и тиражных лотерей;

- услуги телефонной связи;

##### Проектные предложения

##### Телефонизация

В основу расчета емкости сети положены данные о численности населения в городах и населенных пунктах в сельской местности Нижнего Приангарья, а так же коэффициент семейности по городам и телефонная плотность по населенным пунктам в сельской местности. Потребное количество телефонов в жилых зданиях принято из расчета 1 телефон – в 1 квартире.

Количество телефонов в общественных зданиях:

- 20% от числа телефонов в квартирном секторе

- Телефоны-автоматы (таксофоны):

- Четыре ТА (телефона автомата)- на 1000 жителей.

Таблица Расчетные данные  о необходимом числе телефонных номеров по Богучанскому району

| № п/п | Населенный пункт | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Богучаны | 8712 | 8954 |
| 2 | п. Красногорьевский, п. Гремучий | 7260 | 7502 |
| 3 | п. Таежный, д. Карабула | 7260 | 8228 |
| 4 5 | п. Ангарский | 2372 426 | 2662 368 |
|  | п. Артюгино |  |  |
| 6 | п. Беляки | 119 | 116 |
| 7 | п. Говорково | 329 | 290 |
| 8 | п. Манзя | 891 | 779 |
| 9 | п. Невонка | 658 | 576 |
| 10 | п. Новохайский | 871 | 920 |
| 11 | п. Нижнетерянск | 319 | 315 |
| 12 | п. Осиновый Мыс | 620 | 542 |
| 13 | п. Октябрьский д. Малеево | 1733 | 1694 |
| 14 | п. Пинчуга | 929 | 813 |
| 15 | п. Такучет | 358 | 310 |
| 16 | п. Хребтовый | 784 | 760 |
| 17 | п. Шиверский | 552 | 532 |
| 18 | п. Чунояр | 1418 | 1225 |

Всего на первую очередь потребуется ввести в строй 31 800 номеров, на расчетный срок  дополнительно примерно 1000 номеров.

Основное увеличение номерной емкости планируется в населенных пунктах Богучаны, Ангарский и поселке Чурнояр. Кроме того, планируется слияние нескольких населенных пунктов (п. Красногорьевский и п. Гремучий, а так же п. Октябрьский и д. Малеево), что в свою очередь потребует увеличение номерной базы получившихся населенных пунктов.

Исходя из выше сказанного и анализа существующего положения, можно сделать следующие выводы:

- В селе Богучаны для удовлетворения потребностей в номерах потребуется модернизировать квазиэлектронную АТСКЭ "Квант" на цифровую SI-2000 с увеличением номерной емкости на 5000 номеров. А так же потребуется перевести оставшиеся две АТС на цифровое оборудование. Возможно, данные АТС будут заменены на выносные шкафы центральной АТС. На расчетный срок для удовлетворения номерной емкости потребуется добавление абонентских комплектов на 250 номеров. Выбор варианта модернизации должен быть спроектирован в генеральном  плане развития села, основываясь на особенностях развития телефонной связи для данного населенного пункта (особенности прокладки телефонных кабелей, размеры помещений АТС и пр.)

- В поселке Ангарский потребуется замена координатной АТС на цифровую (тип SI -2000). С увеличением номерной емкости  обоих существующих АТС на 2000 номеров.

- Для населенного пункта Чунояр на первую очередь потребуется увеличение абонентских комплектов на существующей цифровой АТС на 1500 номеров.

- В объединенных населенных пунктах Таежный, Гремучий,  Красногорьевский, д. Карабула, так же потребуется замена АТСКЭ "Квант" (АТСК-50/200) на цифровые SI-2000 с увеличением номерной емкости на 6000 номеров в каждом, из двух сформированных населенных пункта. На расчетный срок для удовлетворения потребности в номерной емкости потребуется увеличить емкости АТС для п.Таежного на 1000 номеров, для п. Гремучего на 250 номеров.

- Для объединенных поселка Октябрьский  и деревни Малеево потребуется строительство новой цифровой АТС емкостью 2000 номеров. Кроме того, потребуется заменить аналоговую радиорелейную трассу на более емкую, построенную на современной, цифровой аппаратуре.

- Поселок Новохайск планируется телефонизировать  в ближайшее время установкой АТС «АЛС-4096С» емкостью 512 номеров. Установкой АТС займется фирма «Альфаком»

- Для остальных населенных пунктов Богучанского района потребуется полная замена устаревших аналоговых АТС на цифровые (типа МС-240). При модернизации сельских АТС монтируемая емкость должна выбираться из конкретных потребностей данного района и экономической целесообразности.

Важно отметить, что в связи с развитием сотовой связи нагрузка на оборудование АТС уменьшается, освобождается емкость, которую можно использовать для дополнительного подключения абонентов. Вследствие этого, а так же специфичных условий развития систем связи Нижнего Приангарья (большие площади, сложная география района) для каждого города или поселка должны находиться свои специфичные варианты обеспечения телефонной связью абонентов.

Для наиболее удаленных промышленных производств (леспромхозов), а так же малонаселенных сел наиболее финансово оправданно использование систем радиодоступа стандарта DECT. Используя весь потенциал стандарта DECT, эта система позволяет обслуживать от 40 до 1000 фиксированных беспроводных абонентов. Высокое качество связи обеспечивается цифровым кодированием речи и эффективным частотно-временным разделением радиоканалов. Одна базовая станция системы способна обслуживать 12 одновременных полнодуплексных каналов и обеспечивать телефонной связью до 80 абонентов. При прямой видимости зона обслуживания базовой станции может достигать 10 км. Важно отметить, что стандарт DECT используется только при использовании, в качестве опорной, цифровой АТС.

В настоящее время в Красноярском крае, ведется строительство северной оптико-волоконной линии, которая будет проложена от Красноярска до Енисейска через Лесосибирск. Ввод линии в строй позволит обеспечить современной связью территории севера края. До сих пор там действуют аналоговые системы телефонии. Данная линия войдет в общую оптико-цифоровую линию, которая в перспективе охватит весь Красноярский край. Появление данной линии передач позволит не только улучшить качество и надежность телефонных соединений, но и позволит прийти в удаленные районы высокоскоростному соединению с всемирной сетью Интернет.

После завершения строительства все Нижнее Приангарье окажется заключенным в единое транспортное кольцо связи, проходящее через Лесосибирск (с заходом в Енисейск), Мотыгино, Богучаны, Абан, Илан и далее до Красноярска. Кольцевая структура дополнительно позволит повысить надежность транспортного кольца. При обрыве одного из сегментов связь, благодаря современному цифровому оборудованию, мгновенно переключается на работу по резервным маршрутам. Нарушения телефонной связи в таком случае исключено.

Одной из трудностей при строительстве данного кольца является сложные условия прокладке в Ангарской зоне (участок Лесосибирск-Мотыгино-Богучаны). В данном районе предпочтительно, при невозможности прокладки оптоволоконного кабеля, использовать современные цифровые радиорелейные станции. Размещенные на мачтах, вышках и любых других возвышающихся сооружениях (включая заводские трубы), цифровые радиорелейные пролеты способны обеспечить надежную и качественную связи даже в таких трудных условиях.   Для повышения надежности рекомендуется, при проектировке и строительстве радиорелейных пролетов, использовать дополнительные системы резервирования типа 1+1(когда в параллельное использование с работающей цифровой релейной станцией, ставиться  еще одна работающая в ожидающе-пасивном режиме).

Для Богучанского района также важно на первую очередь произвести модернизацию всех радиорелейных пролетов, переведя их на цифровое оборудование. Только при условии замены систем передачи данных (РРЛ) можно будет устанавливать цифровые АТС в мало телефонизированных населенных пунктах. Для увеличения надежности и гибкости систем передачи рекомендуется использовать однотипное релеечное оборудование.

Основными направления дальнейшего развития является:

- Переход на цифровое оборудование. В основном эта проблема касается сельских АТС. Как уже было сказано операторам не выгодно в экономическом плане модернизация мелких АТС на селе. Эта проблема должна решаться на уровне краевых или федеральных целевых программ.

- Телефонизация удаленных и малонаселенных поселков Богучанского района должна осуществляться с помощью системы «Енисей», а так же с помощью технологий спутниковой связи системы VSAT.

- Телефонизация малых населенных пунктов с помощью технологии DECT.

- Дальнейшее развитие и модернизация внутризоновых линий связи. Переход на цифровые радиорелейные линии связи.

- В районах, где имеется техническая и природная возможность перехода с радиорелейных линий на оптические линии связи, как более надежное и большее по емкостной возможности оборудование.

##### Радиофикация

Программа развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации определена согласно Постановлению коллегии Минсвязи России от 28.03.2000 года №5-2. Основной задачей  Программы является решение следующих проблем: повышение рентабельности предприятий связи, расширение сервиса услуг и повышение их качества. Решения Программой разработаны по двум направлениям: города различного уровня и сельская местность.
Для городов предлагается:

- сохранять имеющиеся проводное вещание, повышая рентабельность за счет внедрения современных технологий;

- использование сетей проводного вещания в системе оповещения населения в условиях чрезвычайных ситуаций;

- интеграцию систем ПВ и широкополосных систем, в т.ч. кабельного телевидения, для создания в перспективе многофункциональных, интерактивных информационных сетей массового обслуживания в городах страны.

Технические решения для сельских районов, где содержание проводного вещания убыточно, направлены на создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи и определяют места установки передатчиков, их мощности, а также зоны охвата населенных пунктов.

Таблица Данные по количеству радиоточек проводного вещания радиотрансляционной сети

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 76 030 | 77 370 |
| 2 | Количество радиоточек индивидуального пользования | штук | 30 412 | 30 948 |
| 3 | Количество радиоточек коллективного пользования | штук | 1 521 | 1547 |
| 4 | Количество динамиков уличной звукофикации | штук | 38 | 39 |

Перспектива развития проводного вещания: МРК ОАО “Сибирьтелеком” была утверждена и принята “Концепция Перевода проводного вещания на эфирное УКВ ЧМ вещание”. В зонах, не обеспеченных существующими УКВ ЧМ передатчиками, взамен узлов проводного вещания Красноярский филиал осуществляет строительство УКВ ЧМ передатчиков.

За период с 2005 по 2008 годы в Красноярском крае будут закрыты все нерентабельные узлы проводного вещания. В Нижнем Приангарье планируется строительство передатчиков в крупных населенных пунктах, модернизация сетей проводного радио, закупка и передача нынешним абонентам сети проводного вещания радиоприемников для приема эфирного вещания. Красноярский КРТПЦ ведет строительство и оформляет разрешительную документацию для ввода в эксплуатацию передатчиков УКВ-ЧМ вещания в ряде населенных пунктов края.

В настоящее время, в рамках реализации Программы реконструкции краевой сети проводного вещания, построено 18 передатчиков эфирного вещания программы «Радио России», осуществлена модернизация сети проводного вещания в 27 населенных пунктах. Более 116 тыс. абонентов обеспечено приемниками эфирного вещания бесплатно. Общая сумма финансирования Программы превысила 72 млн рублей внебюджетных средств. Цель реализации данной Программы – не допустить возникновения информационного вакуума для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, переводимых на эфирное вещание, и в населенных пунктах, линии проводного вещания в которых выведены из строя.

В перспективе развития с эфирного радиовещания можно слушать не только программы радиоканала «Россия» и КГТРК, но и множество других программ в европейском диапазоне (до 108 МГц).

Основным направление развития проводного вещания в Нижнем Приангарье, с учетом больших расстояний и неравномерностью заселения предлагается модернизация и сохранение проводного вещания в крупных городах (для своевременного оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций), и полный переход на УКВ ЧМ вещания в селах и небольших городах. В рамках этого необходимо предусмотреть дотированную продажу радиоприемников УКВ с фиксированными настройками сельскому населению (для которого стоимость приемников ценой около 500 рублей является достаточно высокой).

Основные перспективы проводного вещания в Богучанском районе:

- Полный перевод всех точек проводного вещания, в мелких городах и селах, на эфирное вещание.

- Постепенная замена в крупных городах эфирного вещания на проводное, либо вещание по средствам кабельных сетей (совмещение в кабельных сетях телевидения Интернета и проводного вещания).

##### Сотовая связь

Сети третьего поколения целенаправленно создаются на возможность передачи все большого объема данных, с помощью мобильных терминалов. Рост доходности, от использования мобильных телефонов, для передачи данных, прогнозируется на уровне 100-200%.

В настоящее время рынок сотовой связи  вступил в фазу перехода из категории «быстрорастущих» в категорию «зрелых» со всеми присущими этому переходу явлениями — высоким уровнем конкуренции и проникновения и, как следствие, замедлением темпов роста абонентской базы. Данные факторы заставляют операторов сотовой связи корректировать маркетинговые стратегии в направлении развития дополнительных услуг и увеличения объемов пользования мобильной связью.

Основные этапы развития сотовой связи:

- Дальнейшая установка станций мобильной связи на территории Богучанского района. Устойчивое покрытие сотовой связью малых населенных пунктов.

- Выравнивание зон покрытия всех сотовых операторов.

- Снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов.

- Создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов.

##### Телевидение

Строительство ретрансляторов программы “Енисей-Регион” в разрезе населенных пунктов Богучанского района.

| N п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование районов | Мощ-ность, Вт | Кол-во жителей (человек) | Затраты (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |  |
| 1 | Чунояр | Богучанский | 50 | 3360 | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 315,0 |
| 2 | Пинчуга | Богучанский | 50 | 3200 | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 315,0 |
| 3 | Хребтовый | Богучанский | 10 | 1930 | 0,0 | 238,6 | 0,0 | 238,6 |
| 4 | Осиновый Мыс | Богучанский | 10 | 1886 | 0,0 | 238,6 | 0,0 | 238,6 |
| 5 | Невонка | Богучанский | 10 | 1860 | 0,0 | 238,6 | 0,0 | 238,6 |
| 6 | Гремучий | Богучанский | 10 | 1743 | 0,0 | 238,6 | 0,0 | 238,6 |
| 7 | Красногорьевский | Богучанский | 10 | 1614 | 0,0 | 238,6 | 0,0 | 238,6 |
| 8 | Шиверский | Богучанский | 10 | 1232 | 0,0 | 238,6 | 0,0 | 238,6 |
| 9 | Новохайский | Богучанский | 10 | 1208 | 0,0 | 238,6 | 0,0 | 238,6 |
| 10 | Артюгино | Богучанский | 10 | 1051 | 0,0 | 238,6 | 0,0 | 238,6 |
| 11 | Такучет | Богучанский | 10 | 1047 | 0,0 | 238,6 | 0,0 | 238,6 |
| 12 | Говорково | Богучанский | 10 | 900 | 0,0 | 0,0 | 238,6 | 238,6 |
| 13 | Карабула | Богучанский | 10 | 524 | 0,0 | 0,0 | 238,6 | 238,6 |

Кроме того, использование системы «Енисей» как единой транспортной платформы позволит без дополнительных затрат подключать структурные подразделения администрации края к общим информационным ресурсам. При создании на базе системы «Енисей» краевых сетей передачи данных затрат на организацию дополнительных каналов связи не потребуется.

В настоящее время на территории Богучанского района проводятся следующие работы по модернизации оборудования телерадиовещания:

- Создаются каналы спутниковой связи для сотовых операторов ЗАО «ЕТК» и ЗАО «Вымпел Коммуникации» в населённых пунктах Мотыгино, Таежный, Тасеево, Приморск, Сорск, Туруханск, Кызыл и произведется увеличение канальной емкости по направлениям Красноярск-Богучаны и Красноярск-Кодинск.

- Организовываются спутниковые каналы в населенном пункте Чунояр Богучанского района для сотового оператора ЗАО «ЕТК»

Основной перспективой развития телевидения в Богучанском районе Красноярского края являются следующие направления:

- Постепенная модернизация существующего оборудования системы «Экран» и «Москва».

- Дальнейшее расширение сети приемо-передающих станций системы «Енисей».

- Для увеличения рентабельности оборудования, расширять объем услуг по сдачу каналов связи в аренду.

- Увеличивать канальную емкость систем связи, для предоставления услуг доступа в Интернет.

- Постепенный переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы»

##### Спутниковые системы

Главная проблема в создании спутниковой образовательной сети, которая встает перед образовательными учреждениями, (даже в рамках корпоративного использования VSAT станций) это оплата подключения, аренда потока, оплата трафика.

Необходимо подчеркнуть, что для такого большого района как Красноярский карай спутниковые системы связи являются одним из самых предпочтительных направлений развития. Главное что бы данное развитие происходило по четко установленному плану развития, это позволит избежать лишних финансовых затрат (например создания общего оператора спутниковой связи).

##### Почтовая связь

Основой развития филиалов почты по-прежнему остается преодоление убыточности работы отделений почтовой связи в сельской местности, внедрение новых технологий, дальнейшее развитие коммерческих и социальных проектов. Кроме того, во всех почтовых отделениях должна быть возможность приема платежей от населения, и  организован доступ в Интернет для удаленных районов, и развитие сети торгово-розничных услуг. Для реализации данных требовании, особенно для удаленных поселений, важны совместные усилия по внедрению современных систем связи (спутниковой) коммерческих и административных структур.

# Охрана окружающей среды

## Состояние и охрана атмосферного воздуха

##### Современное состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является важной характеристикой, определяющей качество среды жилой застройки и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Загрязнение атмосферного воздуха определяется расположением источников выбросов, величиной выбросов, микроклиматическими условиями рассеивания выбросов, возможностями самоочищения атмосферы.

На территории Богучанского района стационарных наблюдений за качеством атмосферного воздуха не проводится, в связи с этим полная и достоверная информация о состоянии воздушного бассейна на территории Богучанского района отсутствует. Имеющаяся в селе Богучаны метеостанция наблюдений за состоянием окружающей среды не проводит. Общее представление о качестве атмосферного воздуха может быть сформировано на основе Временных рекомендаций ГГО им. А. И. Воейкова. Согласно этим рекомендациям для населенных пунктов с населением от 100 тыс. человек и менее, где отсутствуют инструментальные наблюдения, фоновые концентрации рассчитываются на основании установленных связей между численностью населения и загрязнением воздуха в городах – аналогах. Предполагается, что во всех населенных пунктах действуют предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность населения: легкая, пищевая, теплоэнергетическая и др. отрасли экономики. В выбросах этих предприятий, а также автотранспорта всегда содержаться основные примеси: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота. По результатам экспертных оценок, проведенных специалистами ФГУП «Госцентр Природа», для населенных пунктов Богучанского района принимаются следующие фоновые концентрации загрязняющих веществ:

Таблица 8-1 Предполагаемые фоновые концентрации загрязняющих веществ

| Название загрязняющих веществ | Концентрации загрязняющих веществ, мг/м3 |
| --- | --- |
|  | Населенные пункты с численностью от 10 до 50 тыс.жителей (Богучаны) | Населенные пункты с численностью от 1 до 10 тыс.жителей (Ангарский, Красногорьевский, Гремучий, Манзя, Новохайский, Невонка, Осиновый Мыс, Пинчуга, Хребтовый, Шиверский, Чунояр, Октябрьский, Таежный) | ПДК |
| Взвешенные вещества | 0,22 | 0,17 | 0,5 |
| Диоксид азота | 0,17 | 0,074 | 0,4 |
| Оксид азота | 0,028 | 0,021 | 0,2 |
| Диоксид серы | 0,025 | 0,015 | 0,5 |
| Оксид углерода | 2,5 | 1,5 | 5 |

Необходимо отметить, что данные значения носят приблизительный оценочный характер. Фактически концентрации загрязняющих веществ в отдельных населенных пунктах района могут быть выше ввиду неблагоприятных для рассеивания выбросов климатических условий и условий рельефа, характерных как для Богучанского района в целом, так и для районного центра Богучаны и прилегающих поселков в частности. Более подробно данная тема изложена в разделе «Климат».

##### Характеристика источников выбросов

Крупные стационарные источники выбросов на территории Богучанского района отсутствуют. Основной объем выбросов поступает от автомобильного и железнодорожного транспорта, а также от большого количества работающих на угле и дровах мелких котельных, дизельных электростанций, домовых печей. Общая динамика выбросов загрязняющих веществ отражена в Таблица 8-2 Сведения о валовых выбросах загрязняющих веществ в динамике.

Таблица 8-2 Сведения о валовых выбросах загрязняющих веществ в динамике

| Наименование показателей | Годы |
| --- | --- |
|  | 1996 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Валовые выбросы загрязняющих веществ, тонн | 14200 | 8373 | 6565 | 5135 | 8659 |
| в т.ч. от стационарных источников, тонн | 10015 | 5000 | 3518 | 3253 | 2300 |
| от передвижных источников, тонн | 4185 | 3373 | 3047 | 1882 | 6359 |

Стоит отметить, что значительное количество мелких источников выбросов в таблице 8-2 не учтено. Всего на территории Богучанского района работают около 50 котельных (в т.ч. 14 в селе Богучаны), 16 дизельных электростанций.

Объем выбросов в атмосферу от существующих источников незначителен и распределен по территории района. Значительный вклад в оздоровление экологической обстановки вносят большие площади лесных массивов. Можно сделать вывод, что существующие источники выбросов оказывают незначительное воздействие на состояние воздушного бассейна и дополнительных специальных мероприятий по охране атмосферного воздуха на первую очередь не требуется. На расчетный срок определенный эффект по снижению объема выбросов может быть достигнут благодаря газификации населенных пунктов Богучанского района и электрификации железнодорожной ветки Карабула-Решоты.

##### Оценка воздействия на воздушную среду планируемых инвестиционных проектов

На территории Богучанского района планируется реализация ряда крупных инвестиционных проектов, которые будут оказывать значительное воздействие на состояние атмосферного воздуха на территории Богучанского района. В таблице 8-3 представлены размеры санитарно-защитных зон от планируемых объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Таблица 8-3 Планируемые к строительству объекты и СЗЗ от них

| Название планируемого объекта | Санитарно-защитная зона, м* |
| --- | --- |
| Богучанский алюминиевый завод | 1500 |
| Богучанский лесопромышленный комплекс | 1000 |
| Богучанский газоперерабатывающий завод | 1000 |
| Богучанский газохимический комплекс | 1000 |
| Карабульский угольный разрез | 1000 |
| Чуктухонский ГОК | 1000 |
| Нефтяной перегрузочный терминал в посёлке Кучеткане (d 800-1000 мм) | 500 |
| Деревообрабатывающий завод в посёлке Таежном | 300 |
| Газопроводы Собинское-Агалеевское-Богучаны, Юрубчен-Богучаны-Нижняя Пойма | 250 |
| Нефтепровод Юрубчен-Кучеткан-Нижняя Пойма (d 600-1000 мм) | 150 |
| Магистральные ЛЭП 500 кВ | 30 |

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для промышленно-коммунальных объектов устанавливаются санитарно-защитные зоны. Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон приведены ниже в Таблица 8-4 Режим использования территории санитарно-защитных зон.

Таблица 8-4 Режим использования территории санитарно-защитных зон

| Разрешенные виды использования | Запрещенные виды использования |
| --- | --- |
| Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство Пожарные депо Бани Прачечные Гаражи Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов Автозаправочные станции Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды Канализационные насосные станции Сооружения оборотного водоснабжения Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ | Жилые дома Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т. д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды Спортивные сооружения общего пользования Парки Образовательные учреждения Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования |

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Таким образом, в соответствии с указанным выше СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, требуется расчет санитарно-защитных зон, как для отдельно каждого размещаемого предприятия, так и единой санитарно-защитной промышленной зоны Ярки-Богучаны с учетом всех размещаемых предприятий.

В связи с отсутствием данных по техническим и технологическим параметрам проектируемого целлюлозного комбината, и, соответственно, проекта ОВОС, настоящим проектом могут рассматриваться аналогичные объекты и нормативные данные:

нормативная санитарно-защитная зона ЦБК - от 1000 м

зона ожидаемого воздействия ~ от 8 км (по аналогам).

Санитарно-защитные зоны и придорожные полосы от автомобильных дорог, железных дорог:

Автодороги I – III категорий	– 100 м,

Придорожные полосы	– от 50 до 75м,

Железная дорога	– 100 м,

СЗЗ ж\д станции	– 300 м.

Устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, пп. 6.8, Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (№1420 от 01.12.1998года).

Ниже рассмотрены ряд объектов, размещение которых из экологических соображений требует особых градостроительных решений.

###### Богучанский алюминиевый завод

Строительство Богучанского алюминиевого завода мощностью 600 тыс.тонн алюминия в год (с возможным расширением до 1000 тыс.тонн в год) намечается к югу от д.Карабула. Силами «РУСАЛ-ВАМИ» разработан проект ОВОС алюминиевого завода.

В соответствии с материалами проекта ОВОС при эксплуатации завода предполагается выделение 28 типов загрязняющих веществ в атмосферу. Планируемые объемы выбросов наиболее значимых загрязнителей представлены в таблице 8-5

Таблица 8-5 Характеристика выбросов Богучанского алюминиевого завода

| Наименование | ПДК м.р.(с.с.), мг/м3 | Класс опасности | Выброс максимальный разовый, г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,4 | 3 | 1,471387 |
| Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,2 | 3 | 6,474158 |
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | (0,0001) | 1 | 0,0002786 |
| Сера диоксид | 0,5 | 3 | 290,717978 |
| Углерод оксид | 5 | 4 | 512,338151 |
| Фториды газообразные | 0,02 | 2 | 3,668222 |
| Фториды плохо растворимые | 0,2 | 2 | 8,9232 |

Согласно расчету рассеивания выбросов, проведенному в рамках проекта ОВОС, уровень загрязнения атмосферного воздуха в жилой зоне д. Карабула и пос. Таежный соответственно составит: по диоксиду азота - 0,27 и 0,26 ПДК; по диоксиду серы - 0,24 и 0,13 ПДК; по оксиду углерода - 0,33 и 0,32 ПДК; по фторидам газообразным - 0,60 и 0,13 ПДК; по фторидам плохо растворимым - 0,16 и 0,02 ПДК; по бенз/а/пирену - 0,05 до 0,01 ПДК; по пыли неорганической с сод. до 20% SiO2 - 0,26 и 0,03 ПДК; по серы диоксиду и фтористому водороду (эффект суммации) - 0,66 и 0,2 ПДК.

Как видно, наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах будет в д. Карабула по эффекту суммации диоксида серы и газообразного фтора и составит 0,66 ПДК. Деревня Карабула находится примерно в 3 км, поселок Таежный – в 5-7 км к северу от площадки завода. Данный уровень загрязнения атмосферы является приемлемым с точки зрения соблюдения гигиенических нормативов, которые являются критериями качества атмосферного воздуха. Таким образом, оба населенных пункта по данным расчетов рассеивания располагаются за пределами СЗЗ алюминиевого завода.

Необходимо отметить, что расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ не в полной мере учитывает условия рассеивания выбросов в Богучанском районе, в частности высокую повторяемость застойных штилевых явлений (см. раздел «Климат»), что внесет существенные корректировки в характер распределения выбросов в особенности в неблагоприятных климатических условиях. По результатам анализа экологических аспектов объектов-аналогов выявилось следующее: вокруг Красноярского алюминиевого завода с течением времени возникла зона интенсивного загрязнения почв фтором, которое существенно выходит за границы санитарно-защитной зоны КрАЗа (3 км). Кроме того, на БоАЗ не предусмотрена очистка газов от сернистых соединений. Учитывая сказанное, можно с высокой долей вероятности прогнозировать, что в среднесрочной перспективе земли подсобных хозяйств жителей д. Карабула будут не пригодны для земледелия в открытом грунте, а качество воздуха в периоды длительных инверсий, особенно в зимние месяцы, по ряду показателей выйдет за пределы санитарно-гигиенических нормативов.

В связи с вышесказанным проектом Схемы территориального планирования Богучанского района рекомендуется расселение д.Карабула.

###### Богучанский лесопромышленный комплекс

Строительство Богучанского лесопромышленного комплекса по производству беленой крафт-целлюлозы мощностью 850 тыс. тонн, крафт-лайнера - 700 тыс. тонн, продукции лесопиления и деревообработки - 700 тыс.м3 и МДВ - 250 тыс.м3 предполагается в районе д. Ярки. По результатам предварительной экологической оценки, выполненной специалистами ЭЦ «РОПР» на основе анализа объектов-аналогов, при эксплуатации Богучанского ЛПК предполагается поступление в атмосферу следующих основных загрязняющих веществ.

Таблица 8-6 Прогнозный объем выбросов от Богучанского ЛПК

| Наименование | ПДК м.р., мг/м3 | Класс опасности | Выброс максимальный разовый, г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,2 | 3 | 2,94 |
| Сера диоксид | 0,5 | 3 | 0,012 |
| Углерод оксид | 5 | 4 | 25,56 |
| Метилмеркаптан | 0,001 | 4 | 0,000963 |
| Хлор | 0,1 | 2 | 0,43 |

Влияние планируемого Богучанского ЛПК на окружающую среду, здоровье населения в прилегающих населенных пунктах еще недостаточно изучено. По предварительным экспертным оценкам необходимо отметить, что площадка, выбранная инвестором для размещения Богучанского ЛПК, находится в котловине и отличается неблагоприятными для рассеивания выбросов условиями рельефа и микроклиматическими условиями (см. раздел «Климат»), которые выражаются в частой повторяемости штилей, инверсий, и способствуют накоплению загрязняющих веществ в высоких концентрациях в приземном слое атмосферы. Тем самым, размещение ЛПК в Ярках возможно потребует расселения населенных пунктов Ярки, Богучаны, Ангарский, Гремучий, Красногорьевский, которые находятся в одной котловине с проектируемым комплексом. Однако окончательное решение размещения площадки ЛПК должно быть получено положительном заключении ОВОС, разрабатываемая в настоящее время специализированными организациями.

Границы зоны расселения жителей прилегающих населенных пунктов могут быть уточнены по данным расчета рассеивания выбросов, который должен быть выполнен при подготовке раздела ОВОС Богучанского ЛПК. При проектировании и строительстве данного предприятия необходимо применить наилучшие существующие технологии по очистке отходящих газов. Однако, как показывает практика, даже самые современные технологии варки целлюлозы неизбежно сопровождаются загрязнением окружающей среды особо опасными химическими соединениями (фенолы, сернистые соединения, тяжелые металлы). Во избежание неблагоприятных социально-экономических последствий, связанных с расселением большого количества жителей в качестве альтернативных резервных площадок для размещения ЛПК могут быть рассмотрены Пинчугские 1 и 2 площадки, которые отличаются более выгодными по сравнению с Ярковской микроклиматическими условиями.

Прочие инвестиционные проекты, намечаемые к строительству на территории Богучанского района представляют незначительную опасность для окружающей среды либо менее изучены.

Значительным источником выбросов станет Богучанский газоперерабатывающий завод и Богучанский газохимический комплекс. Состав и объем выбросов данного предприятия зависит от технологии производства, которая будет выбрана. По предварительным оценкам специалистов ФГУП «Госцентр Природа» общий объем выбросов Богучанского ГПЗ может колебаться от 10 до 20 тыс. тонн в год. Необходимо отметить, что предлагаемые для размещения ГПЗ Имбинская и Ельчимская площадки обладают благоприятными микроклиматическими характеристиками, удобно расположены относительно населенных пунктов, вследствие чего расселение жителей, по всей видимости, не потребуется.

##### Проектные предложения в области охраны атмосферного воздуха

Пространственное зонирование территории Богучанского района с точки зрения состояния и охраны воздушного бассейна

Таблица 8-7 Пространственное зонирование территории района

| Название планировочных зон | Границы зоны, населенные пункты | Условия использования территории планировочных зон |
| --- | --- | --- |
| Зоны повышен-ного риска | Территория в радиусе 3 км от площадки БоАЗ, в т.ч. д.Карабула | - Обеспечение достоверного инструментального контроля качества атмосферного воздуха населенных мест - Организация системы предупреждения о наступлении неблагоприятных для рассеивания выбросов метеорологических условий - Разработка проекта ПДВ на объединенный Богучано-Таежинский промышленный узел с учетом местных условий рассеивания выбросов - Обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов для всех вновь размещаемых промышленных объектов; - Соблюдение режимов ограничения выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий - Выполнение планировочных мероприятий (обеспечение необходимых санитарных разрывов между производственными и жилыми зонами, озеленение территории, размещение новых жилых зон с учетом преобладающих направлений ветра); - Ограничение на размещение новых жилых зон, реализация программы по расселению жителей с территорий, уровень загрязнения воздуха на которых регулярно превышает ПДК; |
|  | Территория Богучанской котловины, в т.ч. с.Богучаны, д.Ярки, п.Ангарский, п.Гремучий, п.Красногорьевский |  |
| Зоны умеренного риска | Территория в радиусе 20 км от площадки БоАЗ, в т.ч. п.Таежный | - Организация контроля за состоянием здоровья жителей п.Таежный, лесопатологического мониторинга - Размещение новых жилых зон возможно с учетом санитарных разрывов, микроклиматических условий с обеспечением уровня загрязнения атмосферного воздуха не выше 1 ПДК; - Размещение социальных объектов (школы, детские сады, больницы) с обеспечением уровня загрязнения атмосферного воздуха не выше 1 ПДК. |
|  | Имбинская, Агалеевская, Енашимская площадки и прилегающие территории в радиусе 2 км. | - Реализация проектов по добыче и переработке природного газа при условии минимизации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - Ограничения на размещение новых жилых объектов в зонах с регулярным превышением ПДК |
| Зоны незначительного риска | Вся прочая территория района | - Строительство и эксплуатация объектов промышленности, транспорта, энергетики, ЖКХ в соответствии с законодательством по охране атмосферного воздуха |

Мероприятия муниципального уровня в области охраны атмосферного воздуха

Организация взаимодействия с компаниями-инвесторами, территориальными управлениями федеральных органов в области экологического и санитарно-эпидемиологического контроля и надзора с целью рационального размещения промышленных объектов, обеспечения максимально возможного уровня очистки выбросов, организации мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния новых предприятий, выполнения мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий;

Газификация муниципальных котельных, объектов энергетики, жилого фонда от планируемого газопровода Юрубчен-Богучаны-Нижняя Пойма;

Максимально возможное озеленение территорий санитарно-защитных зон планируемых к размещению новых промышленных объектов;

Организация программы по переселению жителей с экологически неблагополучных территорий на новые площадки;

Организация экологического просвещения населения с предоставлением достоверной информации о состоянии окружающей среды.

## Состояние и охрана поверхностных вод

##### Современное состояние водного бассейна

Территория Богучанского района полностью расположена в бассейне реки Ангара. Основной объём поверхностного стока обеспечивает река Ангара и её притоки: Каменка, Иркинеева, Карабула, а также река Чуна. Средний многолетний расход воды в створе с. Богучаны составляет 3640 м3/с. Основные характеристики стока, режима рек изложены в разделе «Гидрологическая характеристика». Характеристики качества воды в реке Ангара в створе с. Богучаны представлены в таблице:

Таблица 8-8 Характеристики качества воды в реке Ангара в створе с. Богучаны

| Наименование компонента | Точки отбора проб | ПДК рыбхоз |
| --- | --- | --- |
|  | левый берег | середина реки | правый берег |  |
| Растворенный кислород | 8.900 | 9.200 | 10.100 | более 6 |
| БПК 5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 3 |
| Взвешенные вещества | <3.00 | <3.00 | <3.00 | 3 |
| азот аммонийный | 0.170 | 0.160 | 0.170 | 0,39 |
| азот нитритный | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0,02 |
| Фенолы | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0,001 |
| Нефтепродукты | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0,05 |
| СПАВ (анионоактивные) | <0.015 | <0.015 | <0.015 | 0,1 |
| Алюминий | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0,04 |
| Медь | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0,001 |
| Цинк | 0.011 | 0.020 | 0.017 | 0,01 |
| Марганец | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0,01 |

Наблюдается значительное превышение ПДК по меди и цинку. По данным наблюдательного поста Среднесибирского УГМС, который находится в 1 км выше с.Богучаны, в реке Ангара наблюдаются значительные превышения ПДК по меди, цинку, марганцу, железу, фенолам, нефтепродуктам, в результате чего качество воды в реке было охарактеризовано как «грязная».

Говоря о «загрязнении» реки Ангара тяжелыми металлами стоит отметить, то медь повсеместно присутствует в ангарской воде и определяется процессами ее вымывания из медьсодержащих красноцветных пород эвенкийской свиты (стратиформные проявления меди), прослеженных на многие километры, в зоне Ангарских складок. Высокий уровень содержания цинка и железа также не связан с антропогенной деятельностью. Загрязнение поверхностных вод медью, цинком, железом связано с естественными природными факторами.

Отдельные превышения ПДК по фенолам, нефтепродуктам могут быть связаны с остаточным влиянием Усть-Илимского ЦБК, а также судоходства по реке Ангара. В целом по оценке специалистов НП ЭЦ «РОПР» для реки Ангара в Богучанском районе в настоящее время характерна сравнительно высокая разбавляющая и самоочищающая способность, о чем свидетельствует отмеченное улучшение качества воды вниз по течению.

Вода поверхностных водотоков таких как: Карабула, Калточет, Яткор, Кунчет, по всем показателям удовлетворяет гигиеническим нормативам, установленным для объектов хозяйственно-питьевого водопользования. Для водоемов рыбохозяйственного значения превышен (в 1,5-3,1 раза) норматив по железу (общему). В одной из проб ручья Кунчет установлено повышенное содержание бериллия (до 0,000033 мг/дм3). При этом по целому ряду микрокомпонентов (алюминий, марганец, ванадий, железо) превышены нормативы для рыбохозяйственных водоемов.

Качество воды в поверхностных и подземных источниках питьевого водоснабжения по данным ТУ Роспотребнадзора в 2007 году не удовлетворяло нормативам по санитарно-химическим показателям в 71,4% проб (в 2006 году – 50% проб), по микробиологическим показателям – 20% проб (в 2006 году – 25% проб).

Основным загрязнителем водных объектов на территории Богучанского района является Богучанское УМП «Жилкомхоз», сброс сточных вод осуществляется непосредственно в реку Ангара. Общий объем сточных вод составил в 2006 году около 500 тыс.м3, в т.ч. с. Богучаны – 364 тыс.м3. Сточные воды загрязняют водные объекты железом, фосфатами, соединениями азотной группы, СПАВ, а также характеризуются высоким показателем БПКполн.

В наиболее значительной степени уровень загрязнения реки Ангара в Богучанском районе определяется переносом загрязняющих веществ с объектов, расположенных выше по течению, в первую очередь Усть-Илимского ЛПК (88 млн.м3 недостаточно очищенных сточных вод в 2006 году) и строительной площадки Богучанской ГЭС (11 млн.м3 неочищенных сточных вод в 2006 году).

С учетом незначительного объема сточных вод на территории района и высокой самоочищающей способности реки Ангара в целом по району состояние поверхностных водных объектов оценивается как относительно удовлетворительное.

##### Оценка воздействия на водную среду планируемых инвестиционных проектов

На территории Богучанского района планируется реализация ряда крупных инвестиционных проектов, которые будут оказывать значительное воздействие на состояние водной среды на территории района:

Богучанский алюминиевый завод;

Объекты гидроэнергетического строительства;

Богучанский лесопромышленный комплекс.

Кроме того, наиболее существенное изменение водного режима реки Ангары произойдет в результате завершения строительства и заполнения водохранилища Богучанской ГЭС в соседнем Кежемском районе, а также Мотыгинской ГЭС в соседнем Мотыгинском районе. Серьезную угрозу для состояния водных объектов на территории Богучанского района представляют возможные аварии на объектах нефтегазового комплекса.

###### Богучанский алюминиевый завод

Согласно материалам проекта ОВОС Богучанского алюминиевого завода, выполненного РУСАЛ ВАМИ и НПФ ДИЭС, производственное водоснабжение завода запроектировано от систем оборотного водоснабжения по бессточной схеме водопользования. Сброса производственных и бытовых сточных вод с территории предприятия в водные объекты в период его эксплуатации не предполагается. Расчетный объем дождевых и талых вод с территории завода составит 572 тыс. м3 в год. Тем самым планируемое непосредственное воздействие на водную среду оценивается как незначительное.

###### Объекты гидроэнегетического строительства

В результате строительства объектов гидроэнергетики (Богучанская ГЭС и Мотыгинская ГЭС) на участках реки Ангары на территории Богучанского района предполагается возникновение следующих негативных эффектов:

падение уровня воды в реке Ангара на период заполнения водохранилища Богучанской ГЭС;

образование в нижнем бьефе Богучанской ГЭС незамерзающей полыньи в зимнее время и участка реки с пониженной температурой воды в летний период с локальными изменениями микроклиматической обстановки прибрежных территорий;

образование непроточных участков в верхнем бьефе Мотыгинской ГЭС, характеризующихся крайне низкими условиями разбавления сточных вод, что будет способствовать формированию зон с повышенными концентрациями загрязняющих веществ, в частности от Богучанского ЛПК;

нарушение транспортного сообщения, в т.ч. прекращение транзитного судоходства и лесосплава по реке Ангара в летний период ввиду отсутствия судопропускных сооружений, ухудшение сообщения между противоположными берегами из-за полыньи;

значительное сокращение поголовья рыбы.

###### Богучанский лесопромышленный комплекс

Размещение Богучанского лесопромышленного комплекса предполагается в районе д.Ярки. Информация по ожидаемым воздействиям Богучанского ЛПК ограничена из-за отсутствия (или недостаточности) проектных разработок с соответствующими данными. Предполагаемый объем сброса сточных вод от Богучанского ЛПК составит не менее 23 млн.м3 в год. В связи с отсутствием материалов ОВОС Богучанского ЛПК приводятся данные о составе сточных вод объекта-аналога Усть-Илимского ЛПК (по материалам НП ЭЦ «РОПР»):

Таблица 8-9 Состав сточных вод объекта-аналога Усть-Илимского ЛПК

| Загрязняющие вещества | ПДК, г/м3 | Сброс, г/м3 |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 9 | 43,8 |
| Фенолы | 0,002 | 0,045 |
| Метанол | 0,1 | 1,9 |
| Скипидар | 0,2 | 0,764 |
| Лигнин | 2,4 | 28,13 |
| Сульфаты | 34 | 149,26 |
| Хлориды | 63,4 | 720 |
| БПК5 | 8 | 35,15 |

Тем самым ввод в эксплуатацию Богучанского ЛПК приведет к возникновению сильнейшего очага загрязнения реки Ангара, сравнимого по своему негативному воздействию с Усть-Илимским. Как показали результаты полевых исследований, проведенных НП ЭЦ «РОПР», в настоящее время на протяжении около 150 км ниже плотины Усть-Илимской ГЭС воды реки Ангара не пригодны ни для каких условий водопользования из-за промышленных стоков Усть-Илимского ЛПК. С учетом строительства Мотыгинской ГЭС ниже по течению от точки сброса Богучанского ЛПК сформируется застойная непроточная зона водохранилища, в которой будут наблюдаться минимальные естественные условия самоочищения, что в свою очередь угрожает формированию участков сверхвысокого загрязнения вод реки Ангара сточными водами ЛПК.

##### Проектные предложения

Пространственное зонирование территории Богучанского района с точки зрения состояния и охраны водного бассейна.

Таблица 8-10 Пространственное зонирование территории района

| Название планировочных зон | Границы зоны, населенные пункты | Условия использования территории планировочных зон |
| --- | --- | --- |
| Зоны повышен-ного риска | Территории в бассейне Ангары ниже точки сброса Богучанского ЛПК, в т.ч. н.п. Пинчуга, Артюгино, Иркинеево, Манзя, Нижнетерянск | - Размещение новых промышленных объектов возможно при обеспечении замкнутой бессточной системы водоснабжения 100% нормативной очистки сточных вод, соблюдения режима водоохранных зон и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; - Первоочередное проведение мероприятий по канализованию населенных пунктов, строительству канализационных очистных сооружений; - Обеспечение населения резервными источниками водоснабжения на базе ресурсов подземных вод; - Организация стационарных пунктов мониторинга за качеством вод водохранилища Мотыгинской ГЭС. |
| Зоны умеренного риска | Территории и водные объекты вблизи проектируемого магистрального нефтепровода Юрубчен-Кучеткан-Нижняя Пойма | - Выполнение инженерно-технических мероприятий по предотвращению загрязнения водных объектов в случае аварии на нефтепроводе; - Обеспечение силами и средствами по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов; |
| Зоны незначительного риска | Вся прочая территория района | - Строительство и эксплуатация объектов промышленности, транспорта, энергетики, ЖКХ при условии обеспечения нормативной очистки сточных вод в соответствии с законодательством |

Мероприятия муниципального уровня в области охраны поверхностных и подземных вод

организация взаимодействия с компаниями-инвесторами, территориальными управлениями федеральных органов в области экологического и санитарно-эпидемиологического контроля и надзора с целью рационального размещения промышленных объектов, обеспечения максимально возможного уровня очистки сточных вод, организации мониторинга за состоянием поверхностных и подземных вод в зоне влияния новых предприятий;

обеспечение выполнения режимов водоохранных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения;

обеспечение выполнения комплекса природоохранных мероприятий при строительстве и эксплуатации нефтепровода Юрубчен-Кучеткан-Нижняя Пойма (соблюдение режима охранных зон, оборудование системами контроля по обнаружению утечек, более частое расположение задвижек на особо чувствительных к загрязнению участках трассы, устройство обваловки, гидроизоляции и др.);

проведение мероприятий по канализованию населенных пунктов, строительству канализационных очистных сооружений;

обеспечение населения резервными источниками водоснабжения на базе ресурсов подземных вод;

приведение в нормативное состояние объектов размещения твердых и жидких бытовых, а также промышленных отходов, в т.ч. путем обеспечения гидроизоляции, организации мониторинга за состоянием грунтовых вод.

## Обращение с отходами производства и потребления

Существующее положение

В соответствии с принятыми нормативами образования твердых бытовых отходов (250 кг/чел) ориентировочные объемы накопления ТБО по населенным пунктам составляют (Таблица 8-11 Ориентировочный объем накопления твердых бытовых отходов в населенных пунктах Богучанского района):

Таблица 8-11 Ориентировочный объем накопления твердых бытовых отходов в населенных пунктах Богучанского района

| Населенный пункт | Численность населения (чел.) | Ориентировочный объем образующихся ТБО т/год |
| --- | --- | --- |
| С.Богучаны | 10858 | 2715 |
| П.Таежный | 5821 | 1455 |
| П.Октябрьский | 5768 | 1442 |
| П.Чунояр | 3372 | 843 |
| П. Пинчуга | 2526 | 632 |
| П. Манзя | 2298 | 575 |
| П.Ангарский | 2097 | 524 |
| П.Гремучий | 1959 | 490 |
| П. Невонка | 1811 | 453 |
| П.Осиновый Мыс | 1778 | 445 |
| П.Хребтовый | 1654 | 414 |
| П.Красногорьевский | 1539 | 385 |
| П. Шиверский | 1190 | 298 |
| П. Новохайский | 1187 | 297 |

Сбором мусора в Богучанском районе занимается ООО УК «Богучанжилкомхоз». Управляющая компания обеспечивает населенные пункты мусорными контейнерами. Мусор (ТБО) вывозится на полигоны в специализированных машинах, которые арендует УК «Богучанжилкомхоз».

В с. Богучаны все ТБО вывозятся на свалку, находящуюся на 9-м километре трассы Богучаны - Таежный в нескольких десятках метров от дороги. Периодически на свалке ведутся рекультивационные работы.

Все жидкие отходы с. Богучаны собираются ассенизаторами и вывозятся на 12-й километр трассы Богучаны – Ярки, где и сливаются недалеко от дороги. На месте слива жидких отходов образовалось «озеро» с вытекающим из него ручьем в лес.

В окрестностях с. Богучаны организовано несколько мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов, в том числе и на 12-ом км трассы Богучаны – Ярки. По показателям производственной деятельности предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, в последние несколько лет в с. Богучаны образуется около 18 тыс. м3 мусора в год. При средней плотности отходов ТБО 0,228 т/м3 это составит 4104 т/год.

Таблица 8-12 Перечень существующих полигонов ТБО

| Населенный пункт | Географическая привязка | Площадь | Расстояние до ближ. водного объекта | Годовой объем поступ-ления отходов, тыс.т | Общая вместимость объекта, тыс.т | Заполнение объекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осиновый мыс | 2 км к СВ от поселка | 4 га | 500 м | 0,5 | 40 | 15,4 |
| Пинчуга | 2 км к югу от поселка | 6,4 га | 310 м | 1,9 | 56,6 | 12,7 |
| Красно-горьевский | 10 км к СВ от поселка | 30 га | 2000 м | 2,2 | 98 | 26,0 |
| Хребтовый | 900 м к СВ от поселка | 6,3 га | 3000 м | 2,3 | 51,5 | 13,4 |
| Чунояр | 3 км от поселка | 2,4 га | 5000 м | 2,5 | 50,0 | 50% |
| Невонка | 800 м от поселка | 4,5 га | 500 м | н.д | 31 | н.д |
| Шиверский | 800 м к СВ от поселка | 3 га | 1000 м | н.д | н.д | н.д |
| Новохайский | в 2 км от поселка | 2 га | 1800 м | 2,2 | 50 | 25% |
| Октябрьский | в 1 км от поселка | 2 га | 3000 м | н.д. | н.д. | н.д. |
| Таежный | в 13 км от поселка | 1 га | н.д. | 3,2 | 60 | н.д. |

Система обращения с отходами на территории Богучанского района находится в неудовлетворительном состоянии по следующим причинам:

На территории Богучанского района, где нет ни одного отвечающего санитарным требованиям объекта для захоронения отходов. Отсутствие обустроенных мест размещения провоцирует организацию свалок.

В сельских населенных пунктах удаление твердых бытовых отходов производится самовывозом и бесконтрольно, что приводит к складированию отходов в несанкционированных местах;

Количество техники для вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) с территорий населенных мест недостаточно.

##### Проектные предложения

Проектом Схемы территориального планирования Богучанского района предлагаются следующие мероприятия по совершенствованию системы обращения с отходами:

- Организация взаимодействия с федеральными органами экологического и гигиенического надзора и контроля для организации мониторинга качества почвы и грунтовых вод в районах свалок и полигонов размещения отходов

- Организация вторичной переработки древесных отходов в качестве сырья и топлива;

- Разработка, утверждение и реализация генеральной схемы санитарной очистки населённых пунктов района;

- Строительство полигонов ТБО в н.п. Богучаны,  Невонка в соответствии с установленными санитарными нормами;

- Реконструкция существующих мусорных свалок с проведением мероприятий по обваловке и гидроизоляции, организация мониторинга за состоянием грунтовых вод в районе размещения свалок;

- Строительство полигона промышленных отходов для Богучанского алюминиевого завода в районе п. Карабула, для Богучанского ЛПК в районе  н.п. Ярки;

- Приобретение для вывоза отходов из населённых пунктов - автомобильных контейнеропогрузчиков и большегрузных мусоровозов с прессовальной техникой;

- Развитие сети малых предприятий по приему вторсырья;

- Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку;

- Ликвидация несанкционированных свалок, расположенных в водоохранных зонах.

# Предложения по охране историко–культурного наследия

Наиболее серьёзной проблемой охраны историко–культурного наследия, подлежащей безотлагательному решению, является спасение памятников, оказавшихся в зоне возможного затопления водохранилища Мотыгинской ГЭС.

Списки объектов, подверженных риску затопления на территории Богучанского района, приведены в Приложениях №№1-4.

При проектировании и строительстве ГЭС и их водохранилищ существует методический подход, применяемый как в отечественной, так и в зарубежной практике.

Подготовка зоны затопления включает в себя целый комплекс мероприятий, регулируемых Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 года.

В международной практике широко обсуждается вопрос о том, можно ли считать затопление объектов культурного наследия их безвозвратной утратой?

Известно, что водохранилища имеют свой цикл жизни и в перспективе могут быть спущены. К однозначному ответу на этот вопрос специалисты не пришли. Доказано, что некоторые объекты в результате затопления могут быть полностью или частично утеряны (например, глиняные сооружения, не задернованные объекты и пр.).

Для проведения спасательных археологических мероприятий необходимо выполнить работы по определению границ памятников.

Согласно имеющейся мировой практике сохранения культурного наследия в зонах затопления водохранилищ, принят следующий порядок действий:

| Этапы действий | Содержание мероприятий |
| --- | --- |
| Инвентаризация объектов наследия | Определение объема уже выполненных археологических работ. Предварительное археологическое обследование всей зоны затопления |
| Разработка методики исследования | Разработка критериев значимости объектов наследия. Выделение приоритетных зон для обследования |
| Оценка значимости объектов наследия | Оценка значимости и риска утраты каждого объекта |
| Проведение спасательных работ | Археологические раскопки объектов наследия |
| Мониторинг объектов наследия | Проведение полевых обследований в рамках мониторинга |
| Публикация результатов исследований | Широкое информирование заинтересованных групп (публикации статей и монографий, выступления на конференциях) |
| Сохранение объектов народного зодчества | Перенос объектов в специальные музеи |

Международные и отечественные эксперты рекомендуют проводить тщательную оценку воздействия на каждый памятник с точки зрения риска его утраты и на этой основе разрабатывать специальные мероприятия по его сохранению – полномасштабные раскопки, частичное археологическое исследование или консервация объекта.

Наибольший риск разрушения объектов наблюдается в зоне берегопереработки и берегообрушения. В зоне риска оказываются объекты, где ведутся строительные работы, работы по лесоочистке и санации территории. Важно обратить внимание и на перспективное освоение территорий, прилегающих к водохранилищу.

Принятие решения о том или ином подходе к исследованию объекта осуществляется также на основе определения значимости объекта. Существуют следующие критерии оценки: историческая значимость, научная, социальная, эстетическая, экономическая.

В соответствии с проведенной оценкой воздействия и определением значимости объектов и риска их утраты разрабатывается план полевых работ и проводятся исследования.

В ходе этих исследований (мониторинга) особенно важно обратить внимание на зоны берегопереработки.

Общая стратегия выполнения археологических работ применительно к зоне затопления и воздействия Мотыгинской ГЭС должна быть следующей.

- На этапе инвентаризации определяется, что было выполнено в ходе предыдущих этапов строительства Мотыгинской ГЭС. Необходимо дополнительное обследование выделенных территорий, перспективных на выявление археологических объектов.

- Разрабатывается методика и критерии оценки значимости археологических объектов.

- Выявленные объекты ранжируются по степени значимости на основании имеющейся документации.

- На основе картографических материалов определяется, какие объекты попадают в зоны берегопереработки и обрушения, в зоны активных строительных работ, в зону ниже уровня мертвого объема водохранилища и оцениваются риски разрушения или ухудшения состояния объектов культурного наследия. При этом важно организовать взаимодействие с геоморфологами, располагающими информацией о критичных участках побережья, наиболее подверженных процессам берегопереработки.

- Проводится предварительное археологическое обследование всей зоны затопления ложа водохранилища, включающее комплекс разведочных работ, определенных Инструкцией Отдела Полевых Исследований Института Археологии РАН, в том числе детальная шурфовка выявленных археологических памятников и местонахождений. Основная цель предварительных работ – определение масштабов спасательных археологических работ.

Задачи:

- уточнение значимости объектов и рисков утраты;

- детальное изучение территорий, перспективных на выявление археологических объектов, с целью уточнения наличия последних;

- выявление «критических» точек, требующих безотлагательного изучения (нарушенные объекты).

- Разработка тактики археологических работ и масштабов работ на каждом объекте с учетом:

- оценки воздействия и значимости объектов

- этапов наполнения водохранилища

- процессов берегопереработки

- Проведение спасательных археологических работ.

- Проведение мониторинга объектов культурного наследия с учетом:

- выявления критичных участков побережья, наиболее подверженных процессам берегопереработки

- будущего освоения берегов водохранилища (возможной строительной активностью)

- мониторинга археологического наследия в нижнем бьефе в связи с возможностью попусков воды и размывом археологических объектов

- Публикация результатов исследований.

# Обоснование планируемого изменения границ муниципальных образований

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, в составе схемы территориального планирования муниципального района предусмотрены предложения по изменению границ муниципальных образований (Градостроительный кодекс РФ ст. 19 п. 4.1).

Правовой основой изменения границ муниципальных образований являются статьи 12 и 13 Закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления», в соответствии с которыми инициатива по изменению границ может идти как непосредственно от населения, так и от органов государственного и муниципального управления.

Статья 12 регламентирует изменение границ муниципального образования, статья 13 - преобразование муниципального образования, т.е. их объединение, разделение, изменение статуса, что по-существу, также приводит к изменению границ муниципального устройства.

Основанием для изменения границ и преобразования муниципальных образований является не соответствие критериям, по которым они образуются (статья 10 «Территория муниципального образования» и статья 11 «Границы муниципального образования» указанного Закона).

В соответствии с этими критериями, основаниями изменения муниципального устройства являются:

- Ликвидация населенных пунктов.

- Образование новых населенных пунктов.

- Уменьшение численности населения центра поселения более чем на 50%.

- Изменение статуса населенного пункта (перевод из сельского в городской населенный пункт).

- Преобразование городского поселения в городской округ. В этом случае он выходит из состава муниципального района.

- Изменение условий транспортной доступности населенных пунктов до центра муниципального образования.

- Изменение границ земель общего пользования, традиционного природопользования, рекреационного использования, прилегающих к населенным пунктам.

Указанные основания должны рассматриваться в комплексе с перспективами развития производственного (градообразующего) комплекса и системы расселения в каждом конкретном случае отдельно. Оценка и реализация мероприятий в большей части указанных факторов является предметом управления на муниципальном уровне.

На стадии СТП субъекта РФ или его части (Нижнее Приангарье) определены основные тенденции и наиболее вероятные изменения муниципального деления применительно к различным типологическим ситуациям в перспективе в соответствии с требованиями законов о муниципальном устройстве.

Для территории Нижнего Приангарья характерны ряд особенностей, определяющих направления изменений границ МО:

Современные границы муниципальных районов сформированы на основе границ административных районов. Изменения границ районов проводились неоднократно в течение последних 50 лет.

Северная специфика – крайне высокая транспортная разрозненность поселений, сложность управления малыми поселениями.

В зонах нового хозяйственного освоения, в том числе нефтегазового освоения, компаниями (Роснефть, Славнефть и другие) не предполагается строительство постоянных новых населенных пунктов, заявлены вахтовые формы расселения, а также расселение постоянного контингента занятых (с соответствующим коэффициентом семейственности) на базе существующих населенных пунктов. В последнем случае предусматривается расширение территорий населенных пунктов в части жилой застройки, как правило, в существующих границах поселений. При необходимости территориального развития населенных пунктов, на стадии схем территориального планирования районов, а также генеральных планов поселений должны быть выполнены соответствующие расчеты и обоснования.

Ликвидация населенных пунктов приводит к изменению границ поселений.

Ликвидация поселений по причине изменения организации хозяйственной деятельности будет происходить в районах, население которых занято в сельском и промысловом хозяйстве. Особенно это коснется мелких населенных пунктов (с населением до 50 человек).

В программных документах муниципальных образований указаны неперспективные по разным параметрам поселения: д. Бедоба (Белякинское сельское поселение), п. Гольтявино (Невонское сельское поселение), п.Кежек (Новохайское сельское поселение), ряд других.

Ликвидация не перспективных населённых пунктов не приведёт к изменению структуры муниципального устройства района, а может привести лишь к уменьшению территории в границах соответствующих поселений.

В случае реализации планов строительства структурами Газпрома газоперерабатывающего завода (и газохимического завода), возможно развитие единого городского образования на базе п. Красногорьевский и п. Гремучий (Красногорьевское сельское поселение).

В соответствии с тенденциями федеральной градостроительной политики, а также региональными интересами Красноярского края в части формирования рациональной системы расселения, образование новых постоянных населенных пунктов на территории района должно быть ограничено.

Планируемое развитие промышленного комплекса сопровождается формированием системы базовых организационно-хозяйственных и обслуживающего центра: многофункциональный центр регионального значения – село Богучаны (центр муниципального района, центр сельского поселения).

Районный центр село Богучаны, являющийся сельским населённым пунктом, в связи с его активным промышленным развитием и намечаемым ростом численности населения до 18,5 тыс. человек настоящим проектом предлагается преобразовать в городской населённый пункт.

Формируются также промышленные и инфраструктурные центры местного значения. Таким образом, усиление хозяйственной и расселенческой роли центров различного уровня в ближайшее время не будет связано с изменением их административной роли.

В соответствии с территориальной организацией планируемого промышленного комплекса (на 1 очередь и расчетный срок) и соответствующим ростом численности населения, проектом предусмотрено увеличение территорий существующих населенных пунктов, являющихся местами расселения занятых: с. Богучаны, п. Таёжный, пп. Гремучий и Красногорьевский. Территориальное развитие этих населённых пунктов потребует изменение границ муниципальных образований.

Территориальное развитие с. Богучаны и п. Таёжный также влечёт за собой расширение границ Богучанского и Таёжного сельских поселений за счёт прилегающих межселенных территорий, что даёт основание поставить вопрос перед Администрацией Богучанского района об изменении границ этих муниципальных образований 2-го порядка. Так как в связи с активным промышленным развитием и связанным с ним ростом численности населения этих населённых пунктов предусматривается их преобразование в городские, то, соответственно, и муниципальные образования, центрами которых они являются, получат статус городских поселений.

Масштаб картографической информации в составе Схемы территориального планирования промышленного района (определенный также в ТЗ 1: 200 000) не позволяет детально представить предложения по изменению границ поселений.

На территории района получит распространение вахтово-экспедиционный способ организации труда, что позволит осуществлять обустройство новых территорий и эксплуатацию ресурсов без создания новых постоянных населенных пунктов. Это районы горнодобывающих производств, нефтегазового комплекса, лесозаготовок.

Таким образом, в проекте выделены следующие тенденции предполагаемого изменения муниципального устройства:

- Изменение границ большей части сельских поселений, состоящих из одного населенного пункта, нецелесообразно.

- В связи с ликвидацией ряда сельских населённых пунктов (ввиду их неперспективности) некоторые поселения будут либо полностью ликвидированы, либо их границы будут сокращены.

- Предусмотрен перевод двух сельских поселений Богучанского района – Богучанского и Таежнинского – в разряд городских поселений.

# Планируемое изменение границ земель

##### Правовые аспекты

Планирование размещения промышленных объектов, объектов социального и другого назначения, в конечном итоге, завершается необходимостью их строительства на конкретной площадке. На этом этапе на первый план выступают земельные правоотношения. И касаются они, в первую очередь, двух проблем: категории земель и собственности на землю.

С 1 января 2007 года действует новый Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 04.12.2007 года), внесены изменения в Земельный и Градостроительный кодексы Российской Федерации. В результате анализа действующего законодательства, с учётом принятия в декабре 2006 года Лесного кодекса РФ, изменений Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», других изменений, были выявлены следующие варианты размещения указанных объектов:

Объекты могут быть расположены на землях населённых пунктов.

Объекты могут быть расположены на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности, землях иного специального назначения.

Объекты могут быть расположены на землях лесного фонда.

Объекты могут быть расположены на землях сельскохозяйственного назначения.

Планируемое изменение границ земель разных категорий является одной из важнейших задач территориального планирования.

##### Земли населенных пунктов

Для размещения объектов строительства на территории населенных пунктов необходимо внесение изменений в схему зонирования территории населенного пункта.

Из земель населенных пунктов перевод в другие категории возможен при обосновании изменения границ населенных пунктов в документах территориального планирования муниципальных образований.

##### Земли промышленности и иного специального назначения

В случае размещения промышленных объектов на землях промышленности… и иного специального назначения сложностей не возникает.

##### Земли лесного фонда

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (статья 6) лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности.

Промышленные объекты принципиально могут быть расположены на землях лесного фонда.

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса РФ использование лесов может быть нескольких видов, в т.ч.:

строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов,

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых и др.

Статьи 43 и 45 Лесного кодекса развивают это положение и указывают, что леса могут использоваться для осуществления строительства линий связи, линий электропередачи, линейных объектов (включая линейные объекты нефте- и газового комплекса), разработки полезных ископаемых. Предоставление лесных участков возможно в аренду сроком до 49 лет.

Перечисленные виды использования лесов не предполагают перевода земель лесного фонда в земли других категорий (например, промышленности). Распоряжение о предоставлении земель лесного фонда в аренду осуществляют органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, т.е. Администрация Красноярского края.

Правила использования лесов для различных видов лесопользования устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В настоящее время установлены Правила использования лесов для строительства линейных объектов и для разработки полезных ископаемых, установлены Правила заключения договоров аренды на использование лесных участков, приняты ставки арендной платы за различные виды использования лесных участков.

Оформление лесных участков стало возможно с принятием вышеперечисленных Правил, установленных органами федеральной власти России (Правительства Российской Федерации и Министерства природных ресурсов Российской Федерации) в соответствии с новым Лесным кодексом РФ.

Ограничения по использованию лесов возникают только с разработкой полезных ископаемых и размещением объектов капитального строительства на землях лесного фонда в защитных лесах с категориями защитности – зеленые зоны и лесопарки (ст. 105 Лесного кодекса РФ).

При размещении линейных объектов в лесах этих категорий защитности необходим перевод земель лесного фонда в земли промышленности. Решение о переводе принимает Правительство РФ.

В случае размещения на землях лесного фонда промышленных объектов, не предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ, необходим перевод земель лесного фонда в земли других категорий (например, промышленности). 	Законодательством запрещен перевод земель лесного фонда в земли иных категорий лишь в одном случае – в защитных лесах с категорией защитности – лесопарки (ст. 86 Земельного кодекса РФ).

Действующим законодательством предусмотрен перевод земель лесного фонда под размещение объектов промышленности только в случае государственных или муниципальных нужд. Обоснование такой необходимости является задачей муниципальных районов (городских округов) и субъектов Российской федерации, которые подкрепляются соответствующими распоряжениями на уровне муниципальных районов или субъектов, а также распоряжениями Правительства Российской Федерации о необходимости строительства объектов.

Перевод земель лесного фонда разрешается также в случае:

- организации особо охраняемых природных территорий;

- установления или изменения границ населенных пунктов.

Перевод земель лесного фонда осуществляется в соответствии с земельным законодательством, федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 года № 172-ФЗ (с изменениями от 10.05.2007 года) и «Положением о порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных категорий», утвержденным постановлением Правительства РФ № 48 от 28.01.2006 года (в редакции постановления Правительства РФ от 30.10.2006 года № 638) .

Решение о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий принимает Правительство Российской Федерации.

В случае принятия решения субъектом РФ об изменения границы населенного пункта и включения в границы земель населенных пунктов земельных участков лесного фонда или исключения земельных участков в составе таких границ является переводом земель лесного фонда в земли категории населенных пунктов, этим же решением устанавливается или изменяется вид разрешенного использования земельного участка.

##### Земли особо охраняемых природных территорий и объектов.

При переводе из данной категории земель в другие категории - требуется заключение экологической экспертизы об утрате ценных качеств предмета охраны.

##### Земли сельскохозяйственного назначения

Как было сказано выше, промышленные и иные объекты могут располагаться на землях сельскохозяйственного назначения.

При необходимости осуществляется перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель. Обоснование изменения границ земель сельскохозяйственного назначения базируется на основаниях требования Федерального законодательства: Федеральным Законом от 21.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую» и «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию находится в компетенции субъекта Российской Федерации, что свидетельствует о важности категории земель для субъекта Российской Федерации. Перевод земель сельскохозяйственного назначения допускается в исключительных случаях.

с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов;

со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, в другую категорию не допускается, за исключением случаев, перечисленных выше.

Как уже отмечалось выше, кадастровая стоимость сельскохозяйственных земель района занимает одно из последних мест в крае, что не создаст препятствий для перевода земель, в случае необходимости.

Потери сельскохозяйственного производства возмещает лицо (юридическое или физическое), заинтересованное в переводе земель из одной категории в другую.

Субъект Российской Федерации на основании федеральных законов, устанавливает свои законы, касающиеся перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую.

При переводе земель сельскохозяйственного назначения возникают вопросы о форме собственности на земельные участки.

- Значительная часть земель сельскохозяйственного назначения является государственной собственностью. Разграничение государственной собственности на землю на собственность РФ (федеральную собственность), собственность субъектов РФ и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с Земельным кодексом и федеральным законом от 17.04.2006 года  № 53-ФЗ.

До разграничения государственной собственности на землю распоряжение такими земельными участками происходит на уровне муниципальных районов.

- Значительная часть земель сельскохозяйственного назначения, предоставленная в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам (сельскохозяйственным организациям и фермерским хозяйствам и т.п.) для ведения сельского хозяйства, не оформлена должным образом, как того требует действующее земельное законодательство.

В соответствии со ст. 20 Земельного кодекса РФ, юридические лица, обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в собственность. Кроме того религиозные организации должны переоформить на право безвозмездного срочного пользования по своему желанию до 1 января 2010 года в соответствии с правилами ст. 36 Земельного кодекса.

Необходимо отметить, что изменение границ земель сельскохозяйственного назначения происходит в связи с переводом несельскохозяйственных угодий - под лесами (бывшие сельские леса) в земли лесного фонда. Согласно отчетам, предоставленным Управлением Роснедвижимости по Красноярскому краю, в Богучанском районе – 11 919 га.

Проанализировав действующее законодательство, можно прийти к выводу, что перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории (промышленности, населенных пунктов, водного фонда) с целью строительства промышленных и иных объектов государственного и муниципального значения, на территории промрайона возможен.

##### Земли запаса

Земли запаса являются свободными землями и могут быть использованы в целях строительства различных объектов, ведения сельского хозяйства, расширения границ населённых пунктов и т.п.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации ст.103 использование (предоставление под строительство, аренда, собственность) земель запаса возможно лишь после их перевода в земли других категорий.

Перевод земель запаса в другие категории земель находится в компетенции исполнительного органа субъекта Российской Федерации, т.е. Администрации Красноярского края.

Использование земель категории запаса в целях строительства промышленных объектов, в других целях возможно после проведения необходимой процедуры, предусмотренной федеральными и региональными законами, связанной с формированием такого земельного участка.

Таким образом, правовая база для планируемого изменения границ земель разных категорий достаточна для выработки проектных предложений в составе Схемы территориально планирования района, которые в свою очередь будут реализовываться в установленном законом порядке.

##### Проектные предложения по изменению границ земель

В результате промышленного развития, размещения объектов капитального строительства разного назначения, изменений территорий населенных пунктов, будет происходить поэтапное изменение границ земель.

- Увеличение площади земель населенных пунктов.

Расширение территории населенных пунктов района (с. Богучаны, п. Таёжный, п.п.Гремучий, Красногорьевский) происходит преимущественно за счет земель лесного фонда, значительно меньше - сельскохозяйственного назначения и земель запаса. Развитие населенных пунктов должно осуществляться по разработанной и утвержденной градостроительной документации (генеральными планами населенных пунктов). Перевод прилегающих земель других категорий в земли населенных пунктов должно производиться в соответствии с земельным законодательством.

- Увеличение площади земель промышленности и иного специального назначения.

Расширение данной категории земель планируется в основном за счет развития транспортной инфраструктуры (строительства новых автомобильных и железных дорог), объектов энергетики, линий электропередачи, трубопроводов, объектов инженерной инфраструктуры, строительства предприятий и др.

Расширение земель промышленности произойдет в основном за счет перевода земель лесного фонда в земли промышленности. Потребности под перспективное развитие территории для строительства составляет не менее 7828,9 га (В том числе Богучанский алюминиевый завод – 420 га, Лесоперерабатывающий комплекс в Ярках – порядка 400 га). По мере отводов, баланс земель промышленности должен уточниться.

- Увеличение площади земель водного фонда.

Расширение данной категории земель происходит в результате строительства Мотыгинской ГЭС.

Проектируемая площадь затопления Мотыгинской ГЭС составляет 16108 га. 51341,7га.

Таблица 11-1 Распределение земельного фонда по категориям земель в пределах зоны затопления при НПУ -127.00 м.

| Категории земель | Площадь, га |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения (с.х.угодья, древесно-кустарниковые, под общественными постройками, прочие) | 1417,5 |
| Земли населённых пунктов | 821,5 |
| Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | 181,7 |
| Земли особо охраняемых территорий | 0 |
| Земли лесного фонда (лес, болото, дороги, редины, прочие) | 13436,3 |
| Водный фонд | 35233,7 |
| Земли запаса (с.х.уг, лес, прочие) | 251,1 |
| Всего земель | 51341,7 |

- Уменьшение площади земель населенных пунктов.

В связи со строительством Мотыгинской ГЭС и как результат - в связи с частичным затоплением, происходит уменьшение площадей таких населенных пунктов как: Каменка, Ангарский, Артюгино, Манзя, Нижнетерянск.

- Уменьшение площади земель лесного фонда.

Уменьшение площади земель лесного фонда также связано с затоплением, планируемым в результате строительства Мотыгинской ГЭС.

- Увеличение площади земель лесного фонда.

В состав земель лесного фонда должны быть включены участки лесов, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения (бывшие сельские леса).

- Сокращение земель сельскохозяйственного назначения произойдет за счет перевода части этих земель в земли других категорий, преимущественно – в земли населенных пунктов, земли промышленности, земли лесного фонда (лесные угодья – бывшие сельские леса) и земли водного фонда.

- Увеличение площади земель особо охраняемых территорий и объектов связано с переводом  площадей под объектами ООПТ из земель лесного фонда. Перевод территорий под существующими объектами ООПТ (205570,1га) предусмотрено на I очередь, под планируемыми территориями ООПТ (6974,7га) – на расчетный срок.

- Согласно Земельному Кодексу РФ использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию.

##### Баланс земель района

Таблица 11-2 Баланс земель района, га

| № п/п | Категории земель | Общая площадь земель, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. | 2018 г. | 2030 г. |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе | 36280 | 33748,4 | 33740,4 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 5234 | 6563,57 | 6787,47 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и пр. | 2875 | 9035,7 | 10942,2 |
| 3.1 | в т.ч. земли обороны и безопасности | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 6 | 205576,1 | 212550,84 |
| 5 | Земли лесного фонда | 5293646 | 5066958,4 | 5057861,26 |
| 6 | Земли водного фонда | 57149 | 73257,1 | 73257,1 |
| 7 | Земли запаса | 3316 | 3366,7 | 3366,7 |
| Итого земель в административных границах | 5398506 | 5398506 | 5398506 |

# Мероприятия по первоочередной разработке градостроительной документации

В целях проектного обеспечения территориального развития района  и исполнения положений «Градостроительного Кодекса» РФ требуется разработка следующей градостроительной документации:

- Разработка и корректировка по итогам проектных предложений Схемы территориального планирования Богучанского района генеральных планов всех поселений входящих в границу проектирования. Корректировка требуется для разработанных в 2007-2008 годах генеральных планов сел Таежного и Богучаны;

- Проектов планировки территории промышленных зон: Ярковская, Таежная, Имбинская, Ельчимская, Пинчугские промышленные площадки в районе Богучано-Таежного промузла.

- Проектов планировки территории коммунально-складской зоны, а в районе д. Ярки для нужд Богучанского транспортно-логистического комплекса.

- Проектов планировки жилых зон в следующих населенных пунктах:  Богучаны, Таежный,   Ангарский, Красногорьевский, Гремучий, Новохайский.

Кроме того, для обеспечения устойчивого развития территории района необходима подготовка следующей документации:

- Проекты зон охраны памятников истории и культуры, которые должны быть разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов реки Ангара для обеспечения совместного использования водных ресурсов для нужд лесопромышленного  комплекса, гидроэнергетики, населения. Схемы должны быть разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Водным кодексом Российской Федерации.

# Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2008 г. | Первая очередь 2018г. | Расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего в том числе: | тыс. га | 5398506 | 5398506 | 5398506 |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га/% | 36280 | 33748,4 | 33740,4 |
|  | - земли поселений (городов, поселков и сельских поселений) | -«- | 5234 | 6563,57 | 6787,47 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | -«- | 2875 | 9035,7 | 10942,2 |
|  | земли особо охраняемых территорий и объектов | -«- | 6 | 205576,1 | 212550,84 |
|  | - земли лесного фонда | -«- | 5293646 | 5066958,4 | 5057861,26 |
|  | - земли водного фонда | -«- | 57149 | 73257,1 | 73257,1 |
|  | - земли запаса | -«- | 3316 | 3366,7 | 3366,7 |
| 1.2 | Из общей территории: |  | 5398506 | 5398506 | 5398506 |
|  | -земли федеральной собственности | -«- | 5351513 | 5358998,4 | 5356868 |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | -«- | 42574 | 21694 | 21694 |
|  | -земли муниципальной собственности | -«- | 38 | 7271,9 | 7495,8 |
|  | - земли частной собственности | -«- | 4381 | 10541,7 | 12448,2 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 48300 | 76030 | 77370 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | ‰ |  |  |  |
|  | - рождаемость | -«- | 12,1 | 12,5 | 11,8 |
|  | - смертность | -«- | 12,9 | 13 | 14 |
| 2.3 | Показатели миграции населения (отток/приток) | чел. в год |  |  |  |
|  | - прирост | -«- |  |  |  |
|  | - убыль | -«- | 0 | 820 | 50 |
| 2.4 | Число городских поселений -всего | единиц | 330 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  | 0 | 4 | 4 |
|  | - городов | -«- |  |  |  |
|  | из них с численностью населения |  | 0 | 2 | 2 |
|  | 100 - 250 тыс.чел. | -«- |  |  |  |
|  | 50 - 100 тыс.чел. | -«- | - | - | - |
|  | до 5 0 тыс. чел. | -«- |  |  |  |
|  | - рабочих поселков | -«- | 0 | 2 | 2 |
| 2.5 | Плотность населения | чел. /кв.м | 0 | 2 | 2 |
| 2.6 | Возрастная структура населения: - дети до 15 лет | % от общей численности населения | 0,9 | 1,4 | 1,4 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-5 9 лет, женщины 16-54 лет) | -«- | 24,0 | 25,0 | 26,0 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -«- | 68,2 | 70,0 | 68,0 |
| 2.7 | Численность занятого населения - всего | тыс.чел. | 7,8 | 5,0 | 6,0 |
| 3 | Экономический потенциал |  | 12,5 | 26,9 | 27,5 |
| 3.1 | Объем промышленного производства | млрд. руб % к общероссийскому уровню (уровню субъекта Российской Федерации) |  |  |  |
| 3.2 | Объем производства продукции сельского хозяйства | -«- |  |  |  |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс.кв..м общей площади | 1082,9 | 1912,95 | 2267,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | тыс.кв.м общей площади квартир/% |  |  |  |
|  | - в сельских поселениях | -«- |  |  |  |
| 4.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в государственной и муниципальной собственности | -«- | 244,1 | 669,54 | 907,08 |
|  | - в частной собственности | -«- | 838,8 | 1243,41 | 1360,62 |
| 4.3 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 21,9 | 26 | 30 |
|  | - в городских поселениях | -«- | 21 | 26 | 30 |
|  | - в сельских поселениях | -«- | 23 | 26 | 30 |
| 4.4 | Обеспеченность жилищного фонда: |
|  | - водопроводом |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % от общего жилищного фонда городских поселений | 0 | 80 | 100 |
|  | в сельских поселениях | % от общего жилищного фонда сельских поселений | 29,9 | 70 | 90 |
|  | - канализацией в городских поселениях | % от общего жилищного фонда городских поселений | 0 | 80 | 100 |
|  | в сельских поселениях | % от общего жилищного фонда сельских поселений | 5,9 | 30 | 50 |
|  | - электроплитами в городских поселениях | % от общего жилищного фонда городских поселений | 0 | 40 | 40 |
|  | в сельских поселениях | % от общего жилищного фонда сельских | 10,7 | 60 | 90 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |
| 5.1 | Высшие учебные заведения | студентов | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 187 | 2000 | 4000 |
| 5.3 | Учреждения культуры и искусства (театры, музеи, выставочные залы и др.) -всего /1000 чел. | соответствующие единицы | 27 | 40 | 50 |
| 5.4 | Учреждения здравоохранения (больницы/поликлиники) | Коек/посещений в смену | 521/1880 | 993/1324 | 1020/1360 |
| 5.5 | Учреждения санаторно-курортные, оздоровительные, отдыха и туризма (санатории, дома отдыха, пансионаты, лагеря для школьников и др.) | -«- | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 | Учреждения социального обеспечения | единиц | 1 | 3 | 5 |
| 5.7 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | единиц | 127 | 150 | 180 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность железнодорожной сети | км | 110 | 155 | 385 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог - всего |  | 1021,2 | 1241,8 | 1621,8 |
|  | в том числе: | -«- |  |  |  |
|  | - федерального значения | км/% |  | - | - |
|  | - регионального значения | -«- | 316,5/30,9 | - |  |
| 6.3 | Из общего количества автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/% | 316,5/30,9 | 719,5/57,9 | 1099,5 |
| 6.4 | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/100 кв.м | 2,03 | 2,8 | 7,1 |
|  | - автомобильной (с твердым покрытием) | -«- | 7 | 13,3 | 20,3 |
| 6.5 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | 200 | 200 | 200 |
| 6.6 | Протяженность трубопроводного транспорта | -«- | - | 342 | 342 |
| 6.7 | Аэропорты | единиц | 1 | 1 | 2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - международного значения | -«- | - | - | - |
|  | - федерального значения | -«- | - | - | - |
| 6.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 138 | 150 | 180 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление-всего | тыс.куб.м/ сут. | 2,3 | Расчет должен быть произведен на следующих стадиях проектирования |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1,7 | 23,42 | 24,7 |
|  | из них в городских поселениях | -«- | 0 | 18,41 | 19,66 |
| 7.1.2 | Количество водозаборов | шт. | 15 | 19 | 23 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | -«- | 12 | 15 | 18 |
| 7.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., | л/сут. на чел. -«- | 0,02 | Расчет должен быть произведен на следующих стадиях проектирования |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 0,02 | 250,9 | 261,9 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объемы сброса хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.куб.м/ сут. | 0,2 | 18,1 | 19,3 |
|  | из них городских поселений | -«- | 0,2 | 14,60 | 15,59 |
| 7.2.2 | Из общего количества - сброс сточных вод после биологической очистки | -«- | 0 | 18,1 | 19,3 |
|  | в том числе городских поселений | -«- | 0 | 14,60 | 15,59 |
| 7.2.3 | Количество очистных сооружений канализации | -«- | 1 | 15 | 18 |
|  | в том числе в городских поселениях | -«- | 0 | 4 | 4 |
| 7.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Производительность централизованных источников: |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения | МВт | 5,7 | 10 | 25 |
|  | - теплоснабжения | Гкал/час | 149,1 | 1050 | 1400 |
| 7.3.2 | Потребность в: |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии | млн.кВт-ч./ год | 138 | 3500 | 7700 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | -«- | 43 | 75 | 110 |
|  | в том числе в городских поселениях | -«- | 30 | 68 | 99 |
|  | - тепле | тыс.Гкал/год | 167 | 1170 | 1600 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | -«- | 98 | 200 | 350 |
|  | в том числе в городских поселениях | -«- | 98 | 200 | 350 |
| 7.3.3 | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ и выше | км | 1482 | 2746 | 3614 |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление газа - всего | млн. куб.м/год | 0 | 0 | 6,9 |
| 7.4.2 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 0 | 0 | 65 |
| 7.5 | Связь |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Протяженность междугородних кабельных линий связи | км | 0 | 0 | 0 |
| 7.5.2 | Охват населения телевизионным вещанием - всего | % от всего населения | 95 | 98,1 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - городского населения | % от городского населения | - | - | - |
|  | - сельского населения | % от сельского населения | 95 | 98,1 | 100 |
| 7.5.3 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего | номеров на 100 семей | 12 | 34,7 | 48,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | -«- | - | - | - |
|  | - в сельских поселениях | -«- | 12 | 34,7 | 48,5 |
| 7.6 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Количество твердых бытовых отходов | тыс.куб.м/ год | 12,1 | 15,2 | 13,9 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | тыс. т/год | 2,3 | 47 | 95 |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м³/год | 0,05 | 8,7 | 9,4 |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | 12 | 45 | 63 |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении | -«- | Данные отсутствуют |

# Footnotes

данные Минэкономразвития России и Института географии Российской Академии наук

по данным «Концепции социально-экономического развития РФ до 2025 г.» МЭРТ РФ, 2007 г., «Основные направления стратегии развития ж/д транспорта РФ на период до 2030 г.», 2007 год.

На восточной окраине села.

в случая выбора Богучанского района для размещения указанных предприятий

Социально-экономическое положение городских округов и муниципальных районов Красноярского края в 2006 году (ДОКЛАД, № 1-5) г. Красноярск март, 2007

Одобрена Правительственной комиссией по вопросам ТЭК и воспроизводства минерально-сырьевой базы и утвержденная Приказом Минпромэнерго России N 340 от 3 сентября 2007 г.

этот показатель намного ниже, чем в других субъектах Сибирского федерального округа

в его управлении также находятся аэропорты городов Игарка, Североенисейск, Мотыгино, Кодинск и Черемшанка (г. Красноярск)

до этого количество вылетов имело не устойчивую динамику

Богучанская ГЭС расположена в Кежемском районе. Наличие автомобильного переезда по дамбе важно для осуществления кратчайшего автобусного сообщения между поселками, расположенными на разных берегах Ангары: Хребтовый, Шиверский с Говорково и Гольтявиново.

С вводом моста через р. Ангара в районе дер.Ярки внутрирайонное транспортное сообщение улучшится, однако в целях обеспечения максимально быстрого сообщения целесообразно оборудование вертолетных площадок.

Первоначально рассматривалось два варианта конечной точки нефтепровода: ж.д. станция Карабула и ж.д. станция Кучеткан. Выполненные расчеты экономической эффективности выявили преимущество размещения комплекса у станции Кучеткан. «Комплексное обустройство первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения с внешним транспортом нефти. Оценка воздействия на окружающую среду». Томск, СПБ, Красноярск, 2008 г.

ЛЭП, предусмотренная как первоочередная к строительству, в связи с необходимостью обеспечения быстрого энергетического развития Богучанского промузла.

это на целых 7% больше, чем в среднем по стране

желтым цветом показаны участки устойчивого приема

красным цветом показаны участки устойчивого приема.

желтым цветом показаны участки устойчивого приема.

Синим цветом показаны участки устойчивого приема