###### Шифр: 013-2010

Заказчик: Управление муниципальной собственностью

Богучанского района

Объекта:  Проект генерального плана села Чунояр

Чуноярского Сельского Совета

ТОМ II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

СЕЛА ЧУНОЯР

г. Красноярск − 2010 г.

###### Шифр: 013-2010

Заказчик: Управление муниципальной собственностью

Богучанского района

Объекта:  Проект генерального плана села Чунояр

Чуноярского Сельского Совета

ТОМ II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

СЕЛА ЧУНОЯР

Директор                                                                      	И.Д. Лашаков

Главный инженер                                                     	Г.А. Домрачев

г. Красноярск − 2010 г.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, строительных, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, в.т.ч. установленных Градостроительным Кодексом и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей деятельность при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий

Главный инженер проекта                                                                  Г.А. Домрачев

Состав проекта:

А. Графические материалы: (ТОМ I -IV)

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационный план | 1:25 000 | 1 |  |
| 2 | План современного использования территории села со схемой планировочных ограничений и комплексной оценкой территории | 1:2 000 | 2 |  |
| 3 | Генеральный план (основной чертеж) | 1:2 000 |  |  |
| 4 | Карта градостроительного зонирования | 1:2 000 |  |  |
| 5 | Схема зонирования территории | 1:2 000 |  |  |
| 6 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:2 000 | 6 |  |
| 7 | Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории | 1:2 000 | 7 |  |
| 8 | Комплексная схема охраны окружающей среды | 1:2 000 | 8 |  |
| 9 | Схема прилегающих территорий | 1;2 000 | 9 |  |

Б.  Архитектурно- планировочное решение  ТОМ I

В.  Экологическое обоснование территории      ТОМ II

Г.  Инженерно-технические  мероприятия  гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций   ТОМ III

Д.  CD-диск – электронная версия

Е.  Правила землепользования и застройки        ТОМ IV

Содержание

Введение	3

1 Краткая характеристика проектируемого объекта	3

1.1  Месторасположение объекта	3

1.2  Технические решения	3

2 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов	3

2.1 Краткая характеристика земель района расположения объекта	3

2.2 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду	3

2.3 Воздействие на особо охраняемые природные территории	3

2.4 Охрана земель от воздействия объекта	3

2.4  Благоустройство и озеленение территории	3

3 Охрана воздушного бассейна	3

3.1 Климатическая характеристика	3

3.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха	3

3.3 Воздействие объекта на атмосферный воздух	3

3.4 Приземные концентрации загрязняющих веществ	3

3.5 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	3

3.6 Установление нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ)	3

3.7 Методы и средства контроля воздушного бассейна	3

3.8 Санитарно-защитная зона	3

3.9 Шумовое воздействие на окружающую среду	3

4 Охрана поверхностных и подземных вод	3

4.1 Краткая характеристика водных объектов и их водоохранных зон	3

4.2 Водопотребление и водоотведение	3

4.3 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	3

5 Охрана окружающей среды при обращении с отходами	3

5.1 Виды и количество отходов	3

5.2 Сбор и утилизация отходов	3

6 Оценка воздействия на растительный и животный мир	3

6.1 Характеристика растительного и животного мира	3

6.2 Воздействие на растительный и животный мир	3

6.3 Мероприятия по охране растительного и животного мира	3

Заключение	3

Список нормативно-технической литературы	3

Приложения	3

# Введение

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан на основании технического задания на проектирование в соответствии с законодательством Российской Федерации, стандартами РФ, действующими нормативными документами Министерства природных ресурсов России, правилами по проектированию и обращению с твердыми промышленными отходами и другими нормативными актами, регулирующими природоохранную, экологическую деятельность.

Основной задачей раздела является обоснование реализуемых проектных решений в соответствии с требованиями закона «Об охране окружающей среды», а так же действующих законодательных актов и нормативных документов, исключающих негативное воздействие на окружающую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.

В разделе приведена природно-климатическая характеристика района расположения объекта, виды и источники техногенного воздействия, характер и интенсивность воздействия объекта на компоненты окружающей среды, производимые в процессе строительства и эксплуатации объекта, мероприятия по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

При составлении раздела «Охрана окружающей среды» применены следующие основные нормативные документы:

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 г.

Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.

Закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 4.05.99 г.

Закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98 г.

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий».

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработки раздела проектной документации «Охрана окружающей среды» - ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2000г.

# 1 Краткая характеристика проектируемого объекта

## 1.1  Месторасположение объекта

Село Чунояр расположено в южной части Богучанского района Красноярского края на расстоянии 120 км к югу от с. Богучаны – районного центра, и 440 км к северо-востоку от г. Красноярска.

Ситуационный план размещения населенного пункта показан на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Ситуационный план с. Чунояр

## 1.2  Технические решения

Основными целями проекта генерального плана села  на расчетный период по 2025 год являются:

1. Определение назначения территорий села, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории села, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

2. Создание планировочных условий для максимального повышения инвестиционной привлекательности села.

3. Максимальное использование сельскохозяйственного потенциала для обеспечения потребности населения в сельскохозяйственной продукции.

4. Решение задачи жизнеобеспечения населения села, повышения уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры, инженерного обустройства, повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности.

Для достижения поставленных целей генеральный план села ставит решение следующих задач:

1.Возрождение сельскохозяйственного производства, крестьянско-фермерских хозяйств, развитие и поддержка личных подсобных хозяйств. Организация предприятий по заготовке и сбыту сельхозпродукции.

2. Создание современной системы социально-инженерной и транспортной инфраструктуры.

3. Приведение качественной структуры жилищного фонда в соответствие с требованиями жилищного законодательства.

4. Обеспечение безопасности населения. Мероприятия инженерной подготовки и вертикальной планировки территории.

5.Формирование экологически чистой и комфортной градостроительной среды.

Реализацию мероприятий генерального плана предполагается осуществить в 2 этапа.

На I этапе (первая очередь) решаются первоочередные задачи жизнеобеспечения  постоянного населения, повышения уровня и качества жизни различных категорий населения, создания условий для организации новых производств и субъектов предпринимательской деятельности на территории села;

На II этапе (расчетный срок) предусматривается увеличение количества производств, внедрение современных технологий, сохранение и развитие социальной сферы; развитие малого предпринимательства, охрана окружающей среды.

Жилищный фонд населенного пункта на перспективу составит 80,4 тыс. м2 общей площади, в том числе на I очередь 66,48 тыс. м2. На I очередь предусматривается снос ветхого муниципального жилого фонда в объеме 16,0 тыс. м2, к расчетному сроку - 2015- 2025 г.г. –ликвидация ветхого жилого фонда – 20,2 тыс.м2 общей площади.

Жилищная обеспеченность:

- на I очередь 22 м2/чел,

- на расчетный срок –24 м2/чел.

Объемы нового жилищного строительства составят 54,71 тыс.м2 общей площади квартир.

Новое жилищное строительство на свободных территорий предусмотрено преимущественно на участках, примыкающих к существующей застройке – 30,6 га.

Расчет и размещение сети учреждений культурно-бытового обслуживания произведен согласно перспективной численности населения.

На расчетный срок новое строительство ДОУ составит – 50 мест, в том числе I очередь - 50 мест.

Сроки и объемы текущего и капитального ремонта, а также прочих мероприятий по улучшению условий обучения детей решаются на уровне района и сельсовета.

Учреждения дополнительного образования детей (школы искусств, дома творчества и т.п.) предусмотрены: в существующих школе и СДК; в проектируемом СДК. Общая вместимость проектируемых объектов дополнительного образования составит 50 мест.

На территорию восточнее микрорайона Солнечный на свободной территории предлагается запроектировать усадебную застройку, учитывая потребность части населения.

В проекте генерального плана на I очередь предлагается выравнивание с расширением в красных линиях существующих улиц до более прямых участков с последующим асфальтированием улично-дорожной сети всех улиц, входящих в поселковую черту.

Протяженность улично-дорожной сети села к расчетному сроку увеличится до 25,5 км.

Предусматривается также развитие производственной сферы: строительство новых предприятий по производству сельскохозяйственной продукции и строительных материалов.

# 2 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

## 2.1 Краткая характеристика земель района расположения объекта

По почвенно-географическому районированию район строительства относится к Приангарской провинции дерново-подзолистых, дерново-лесных оглеенных длительно сезонно-мерзлотных почв (Афанасьева, Василенко, 1977).

Данная территория характеризуется «островным» распространением многолетней мерзлоты, глубоким сезонным промерзанием грунтов, широким развитием криогенных процессов и явлений. По различным данным, в песчаных грунтах слой мерзлоты находится на глубинах от 1,2 до 2,5 м, в глинистых – от 0,7 до 1,0 м, в торфах – от 0,2 до 1,5 м.

Основные факторы, определяющие развитие почв, – мезорельеф и его элементы (водоразделы, склоны, крутизна склонов и их форма), глубина залегания и характер коренных пород. Мерзлотные явления в почвах при повышенной карбонатности почвообразующих осадочных пород препятствуют развитию процесса подзолообразования.

Почвенный покров территории главным образом сформирован различными подтипами дерново-подзолистой (30%), дерново-карбонатной (21%), подзолов (12,4%) и дерновой железистой (10,4%) почвы. Относительное участие других типов – серые лесные, луговые, лугово-болотные, пойменные почвы не превышает 4%.

## 2.2 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду

В рамках проекта генерального плана населенного пункта предусматривается присоединение к с. Чунояр участка земель лесного фонда. В основном, это участки, пострадавшие о пожаров, ценность которых для лесохозяйственного освоения невелика. Указанные территории будут использованы для строительства жилого сектора, промышленных предприятий и зоны рекреации.

Территория, планируемая для нового строительства, в настоящее время занята естественной растительностью (лесной и луговой). При этом соблюдаются все мероприятия по охране плодородного слоя почвы: с участков застройки и твердых покрытий почвенный слой снимается и используется для последующего благоустройства и землевания малопродуктивных сельскохозяйственных угодий и личных подсобных хозяйств.

Воздействие на геологическую среду не предусматривается.

## 2.3 Воздействие на особо охраняемые природные территории

На территории Богучанского района имеется одна особо охраняемая природная территория – заказник «Богучанский». Он расположен на правом берегу Ангары.

Заказник образован в 2004 г. в целях сохранения в естественном состоянии коренных (эталонных) высоко производительных лесов подтаежной зоны южной тайги Среднесибирского плоскогорья, значительно сокративших свой ареал в результате крупномасштабных сплошных вырубок и создания крупных водохранилищ, а также охраны и воспроизводства охотничье-промысловых видов животных, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животных и растений, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях.

Заказник расположен на землях лесного фонда и состоит из двух участков - Пуньского и Кажимского.

Общая площадь территории заказника - 201,166 тыс. га.

Основные охраняемые объекты:

- единый ландшафтный комплекс;

- высокопродуктивные естественные сосновые и лиственничные леса II - III классов бонитета зеленомошной и разнотравной групп типов леса, являющиеся селекционно-генетическим фондом Ангарского южно-таежного лесорастительного района;

- места зимовки енисейской группировки лесного северного оленя ориентировочной численностью 800-1000 особей и ангарской группировки вида численностью 150-200 особей;

- редкие и исчезающие виды животных (сапсан (Falco peregrinus Tunst.), кобчик (Falco vespertinus L.), беркут (Aquila chrysaetos L.), серый сорокопут (Lanius excubitor L.), филин (Bubo bubo L.), черный аист (Ciconia nigra L.), воробьиный сыч (Glaucidium passerinum L.), лесной северный олень (Rangifer tarandus valentinae Flerov) (ангарская группировка));

- охотничье-промысловые виды животных (лось (Alces alces L.), кабарга (Moschus moschiferus L.), рысь (Felis lynx L.), лесной северный олень (Rangifer tarandus valentinae Flerov) (енисейская группировка), соболь (Martes zibellina L.), выдра (Lutra lutra L.), глухарь (Tetrao urogallus L.), тетерев (Lyrurus tetrix L.));

- редкие и исчезающие виды растений (гроздовник ланцетный (Botrychium lanсeolatum S.G. Gmel.), щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata (L.) A. Gray); можжевельник ложноказацкий (Juniperus pseudosabina Fisch. et C.A. Mey); ветреница байкальская (Anemone baikalensis Turcz. ex Ledeb.), калипсо луковичная (Calypso bulbosa (L.) Oakes), лабазник шестилепесный обыкновенный (Filipendula vulgaris Moench), надбородник безлистный (Epipogium aphyllum Sw.), Bенерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.), Венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon Sw.), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris (L.)).

Село Чунояр находится на большом удалении от особо охраняемых природных территорий. Мероприятия, проводимые в рамках проекта генерального плана, не повлияют на состояние особо охраняемых природных территорий.

## 2.4 Охрана земель от воздействия объекта

С целью охраны земель от негативного воздействия в период строительства нового жилого массива, общественных и производственных объектов предусмотрено:

оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых и строительных отходов и своевременный вывоз их с площадки строительства на санкционированный полигон отходов;

строительные материалы, применяемые при строительстве, должны иметь сертификат качества;

хранение топлива на площадке не предусматривается;

заправка автотранспорта производится на существующих автозаправочных станциях, дорожной техники – от специализированных топливозаправщиков;

после завершения рабочей смены техника вывозится на специализированное предприятие или размещается на площадке с твердым покрытием;

запрещение работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива и масел;

запрещение межсменного отстоя техники в пределах водоохранных зон водных объектов;

присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно попавших на грунт нефтепродуктов, сбор и вывоз загрязненного грунта на полигон;

обслуживание и ремонт строительной техники и автотранспорта производится на специализированных площадках, в ремонтных боксах.

На период эксплуатации предусмотрено следующее:

оборудование жилого массива достаточным количеством металлических контейнеров, установленных на твердом основании; периодический вывоз мусора специализированным автотранспортом на полигон твердых бытовых отходов для захоронения;

поддержание твердого покрытия дорог и площадок в исправном состоянии.

## 2.4  Благоустройство и озеленение территории

Планировочные работы направлены на придание территориям нового строительства уклона с целью беспрепятственного отвода поверхностного стока. Спланированная территория не будет подвержена затоплению и заболачиванию.

Предусматривается твердое покрытие проездов, площадок, тротуара.

Озеленение территории нового строительства предусматривается в количестве, предусмотренном градостроительными нормативами. Озеленение предусматривается в виде:

устройства газонов многолетних трав;

посадки деревьев и кустарников.

Также для озеленения частично оставляются существующие в настоящее время участки лесного массива.

# 3 Охрана воздушного бассейна

## 3.1 Климатическая характеристика

Климат изучаемой территории резко-континентальный, его своеобразие  определяется  положением района исследований в центре материка, значительной приподнятостью над уровнем моря и сложной орографией. Над территорией в зимнее время образуются  мощные малоподвижные антициклоны, обусловливающие морозную малооблачную погоду с небольшим количеством осадков. Летом развивается циклоническая деятельность, с которой связано выпадение значительного  количества осадков. Осень продолжительная, холодная с затяжными дождями. Снегопады начинаются в первой декаде октября, снежный покров приобретает устойчивый характер и сохраняется до конца апреля. Окончательно снег сходит в  первой декаде мая.

Весенний период характеризуется резким колебанием суточных температур и  максимальным количеством ветров.

Основные климатические показатели в районе строительства объекта приведены в таблицах 3.1 – 3.5.

Таблица 3.1

Средняя месячная и годовая температура воздуха (ºС)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -24.4 | -22.4 | -12.1 | -0.5 | 7.2 | 15.7 | 18.8 | 14.9 | 8.0 | -0.5 | -13.4 | -22.8 | -2.6 |

Таблица 3.2

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| Наименование | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год | XI-III | IV-X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 17 | 11 | 12 | 17 | 35 | 47 | 55 | 61 | 47 | 30 | 25 | 20 | 377 | 85 | 292 |
| жидкие |  |  |  | 2 | 22 | 46 |  |  | 42 | 6 |  |  | 234 |  |  |
| твёрдые | 17 | 11 | 11 | 8 | 2 |  |  |  | 2 | 15 | 24 | 20 | 110 |  |  |
| смешан. |  |  | 1 | 7 | 11 | 1 |  |  | 3 | 9 | 1 |  | 33 |  |  |

Таблица 3.3

Высота снежного покрова (мм)

| участок | X | XI | XII | I | II | III | IV | Наибольшая за зиму |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ср. | макс. | мин. |
| поле | 5 | 17 | 24 | 26 | 29 | 26 | 8 | 33 | 54 | 15 |
| лес | 6 | 21 | 33 | 40 | 46 | 45 | 26 | 49 | 58 | 36 |

Таблица 3.4

Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с)

| Высота флюгера (м) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.6 | 3.3 | 2.3 | 2.6 |

Таблица 3.5

Средняя многолетняя повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 35 | 38 | 6 | 50 |
| II | 3 | 11 | 7 | 2 | 6 | 26 | 38 | 7 | 53 |
| III | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 31 | 40 | 9 | 38 |
| IV | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 25 | 37 | 12 | 25 |
| V | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 20 | 36 | 15 | 19 |
| VI | 4 | 13 | 11 | 4 | 8 | 22 | 25 | 13 | 20 |
| VII | 6 | 17 | 12 | 4 | 5 | 21 | 23 | 12 | 26 |
| VIII | 5 | 12 | 11 | 4 | 7 | 27 | 25 | 9 | 29 |
| IX | 4 | 10 | 7 | 3 | 9 | 30 | 29 | 8 | 29 |
| X | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 35 | 28 | 5 | 22 |
| XI | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 36 | 35 | 5 | 31 |
| XII | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 34 | 40 | 6 | 51 |
| год | 3 | 10 | 8 | 3 | 7 | 28 | 32 | 9 | 33 |

## 3.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха

В с. Чунояр отсутствуют стационарные посты наблюдения уровня загрязнения атмосферного воздуха. В связи с этим фоновые концентрации определяются в соответствии с Временными рекомендациями ГГО им. А.И. Воейкова «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013 гг» (для населенных пунктов с численностью населения менее 10 тысяч человек).

Характеристика фонового загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта представлена в таблице 3.6.

Таблица 3.6

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха

| Определяемая примесь | ПДКм.р., мг/м3 | Фоновая концентрация, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | -* | 0,14 |
| Диоксид серы | 0.5 | 0,011 |
| Оксид углерода | 5.0 | 1,8 |
| Диоксид азота | 0.2 | 0,056 |
| * - в соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух…» [31, раздел 2.4] для фоновой концентрации взвешенных веществ, определяемой на постах Росгидромета, гигиенический критерий качества атмосферного воздуха отсутствует; |

Анализируя значения фоновых концентраций на соответствие ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», можно сделать вывод о том, что они в с. Чунояр соответствуют гигиеническим нормативам. Таким образом, территория пригодна для проживания людей, на ней допускается жилое строительство, размещение источников воздействия на среду обитания и здоровье человека (т.е. производственных предприятий).

## 3.3 Воздействие объекта на атмосферный воздух

При строительстве нового жилого массива, объектов общественной и инженерной инфраструктуры источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются: двигатели автотранспорта и дорожно-строительных машин, заправка топливных баков дорожно-строительных машин, сварочные, лакокрасочные работы, перегрузка строительного мусора.

При земляных работах производится перемещение преимущественно песчаного грунта. Т.к. его влажность превышает 3%, то в соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (п. 1.6.4), выбросы пыли принимаются равными нулю.

Выбросы в атмосферу от дорожно-строительных машин и автотранспорта

Выбросы в атмосферу от дорожно-строительных машин и автотранспорта определены по программе «АТП-Эколог» (версия 3.0), разработанной фирмой «Интеграл». Расчеты выбросов приведены в приложении 1.

Таблица 3.7

Выбросы в атмосферу от дорожно-строительных машин

| Наименование загрязняющего вещества | Максимальный разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 0.0133812 | 0.011700 |
| Азота оксид | 0.0021744 | 0.001901 |
| Углерод (Сажа) | 0.0058793 | 0.003441 |
| Серы диоксид | 0.0021519 | 0.001579 |
| Углерод оксид | 0.1324976 | 0.092289 |
| Бензин | 0.0046667 | 0.004446 |
| Керосин | 0.0126060 | 0.007379 |

Таблица 3.8

Выбросы в атмосферу от автотранспорта

| Наименование загрязняющего вещества | Максимальный разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 0.0228267 | 0.023070 |
| Азота оксид | 0.0037093 | 0.003749 |
| Углерод (Сажа) | 0.0018156 | 0.001703 |
| Серы диоксид | 0.0018807 | 0.002092 |
| Углерод оксид | 0.1043200 | 0.098859 |
| Керосин | 0.0140350 | 0.013439 |

#### Выбросы в атмосферу от заправки дорожной техники

Расчет выбросов от заправки техники производится по «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997».

Максимальные разовые выбросы от заправки баков дорожно-строительной техники дизельным топливом по его составляющим определяются по формуле:

, г/с

где Сб – концентрация паров нефтепродуктов в баках автомашин (принимается для весенне-летнего периода), г/м3;

Vсл – объем заправляемого топлива в течение 20 минут, м3;

Хi – концентрация i-го загрязняющего вещества в дизельном топливе, д.е.

Таблица 3.9

Расчет максимальных разовых выбросов от заправки техники

| Загрязняющее вещество | Cб, г/м3 | Vсл , м3 | Xi, д. е. | Максимальный разовый выброс, г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 1,76 | 0,7 | 0,9972 | 0,0010 |
| Сероводород | 1,76 | 0,7 | 0,0028 | 0,000003 |

Валовые выбросы загрязняющих веществ от закачки дизтоплива в баки автомашин и при проливах нефтепродуктов на поверхность:

, т/год

где Qоз – количество закачиваемого в бак топлива для осенне-зимнего периода, м3;

Qвл – количество закачиваемого в бак топлива для весенне-летнего периода, м3;

Кi – концентрация i-го загрязняющего вещества в дизельном топливе, д.е.

Таблица 3.10

Расчет валовых выбросов от заправки техники

| Загрязняющее вещество | Сб (осенне-зимний период), г/м3 | Qоз, м3 | Сб (весенне-летний период), г/м3 | Qвл, м3 | Кi, д.е. | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 1,31 | 60 | 1,76 | 78 | 0,9972 | 0,00710 |
| Сероводород | 1,31 | 60 | 1,76 | 78 | 0,0028 | 0,00002 |

Выбросы в атмосферу от сварочных работ

Выбросы при проведении сварочных работ определены  по программе «Сварка» (версия 2.1), разработанной фирмой «Интеграл». Расчет выбросов приведен в приложении 2.

Таблица 3.11

Выбросы в атмосферу от сварочных работ

| Загрязняющее вещество | Максимальный разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- |
| Железа оксид | 0.0013107 | 0.002359 |
| Марганец и его соединения | 0.0001343 | 0.000242 |

Выбросы в атмосферу от лакокрасочных работ

Выбросы при проведении лакокрасочных работ определены  по программе «Лакокраска» (версия 2.0), разработанной фирмой «Интеграл». Расчет выбросов приведен в приложении 3.

Таблица 3.12

Выбросы в атмосферу от лакокрасочных работ

| Загрязняющее вещество | Максимальный разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- |
| Уайт-спирит | 0.0192500 | 0.050880 |
| Взвешенные вещества | 0.0026111 | 0.002478 |

Выбросы пыли в атмосферу от перемещения строительного мусора

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:

Мгр= К1 ·К 2 · К3 · К4 · К5 · К7  ·K8 · K9 · B ·Gч ·106 / 3600,  г/с

Валовый выброс определяется по формуле:

Пгр= К1 ·К 2 · К3 · К4 · К5 · К7  ·K8 · K9 · B · Gгод ,  т/год

где К1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером от 0 до 200 мкм;

К2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения К2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (склада, хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с, дующего в направлении точки отбора пробы.

К3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 2);

К4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3);

К5 - коэффициент, учитывающий влажность материала, определяется в соответствии с данными таблицы 4. Под влажностью материала понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм );

K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала, принимается в соответствии с таблицей 5;

K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 6), при использовании иных типов перегрузочных устройств К8 = 1;

К9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается равным 0,2 при сбросе материала весом до 10 т, и 0,1 - свыше 10 т. Для остальных неорганизованных источников коэффициент К9 выбрать равным 1;

В - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, принимается по данным таблицы 7;

Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час, т/час.

Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год.

Максимальный разовый выброс составит:

Мгр= 0,05 · 0,01 · 1,7 · 0,5 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,6 · 2 ·106 / 3600 = 0,0057 г/с

Валовый выброс составит:

Пгр= 0,05 · 0,01 · 1,2 · 0,5 · 0,1 · 0,4  · 1 · 1 · 0,6 · 275 = 0,002  т/год

Пыль строительного мусора классифицируется как пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния 70-20% (код 2908).

Суммарные выбросы при строительстве

Таблица 3.13

Выбросы в атмосферу в период строительства

| Загрязняющее вещество | Код вещества | Класс опасности | ПДК в воздухе населенных мест, мг/м3 | Максимально разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 0301 | 3 | 0,2 (м.р.) | 0,0362079 | 0.034770 |
| Азота оксид | 0304 | 3 | 0,4 (м.р.) | 0,0058837 | 0.005650 |
| Углерод (Сажа) | 0328 | 3 | 0.15 (м.р.) | 0,0076949 | 0.005145 |
| Серы диоксид | 0330 | 3 | 0,5 (м.р.) | 0,0040326 | 0.003671 |
| Углерод оксид | 0337 | 4 | 5,0 (м.р.) | 0,2368176 | 0.191148 |
| Бензин | 2704 | 4 | 5,0 (м.р.) | 0.0046667 | 0.004446 |
| Керосин | 2732 | 3 | 1,2 (ОБУВ) | 0,0266410 | 0.020819 |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 4 | 1,0 (м.р.) | 0,0010 | 0,00710 |
| Сероводород | 0333 | 2 | 0,008 (м.р.) | 0,000003 | 0,00002 |
| Оксид железа | 0123 | 3 | 0.04 (с.с.) | 0.0013107 | 0.002359 |
| Марганец и его соединения | 0143 | 2 | 0.01 (м.р.) | 0.0001343 | 0.000242 |
| Уайт-спирит | 2752 | - | 1.0 (ОБУВ) | 0.0192500 | 0.050880 |
| Взвешенные вещества | 2902 | 3 | 0.5 (м.р.) | 0.0026111 | 0.002478 |
| Пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 70-20% | 2908 | 3 | 0.3 (м.р.) | 0,0057 | 0,002 |

## 3.4 Приземные концентрации загрязняющих веществ

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проведен при помощи программы «УПРЗА-Эколог» (версия 3.0), разработанной фирмой «Интеграл» (г. Санкт-Петербург).

Сумма максимальных концентраций, выраженная в долях ПДК, по железа оксиду, марганцу и его соединениям, оксиду азота; сероводороду, бензину, углеводородам предельным, диоксиду серы, взвешенным веществам, пыли неорганической, уайт-спириту, керосину меньше коэффициента целесообразности расчета, равного 0.1. В соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ …» [31, п. 3.2.1] по данным веществам не требуется проведения детальных расчетов рассеивания загрязняющих веществ.

Т.к. максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, входящих в группы суммации (диоксида серы, пыли неорганической), на границе жилой территории, для которой установлены гигиенические нормативы, не превышают 0,1 ПДК, то группы суммации, в которые входят данные вещества, не рассматриваются [31, п. 2.4].

Т.к. приземные концентрации сажи, оксида углерода меньше 0,1 ПДК, учета фонового загрязнения по ним не требуется. По диоксиду азота расчет приземных концентраций проведен с учетом фонового загрязнения.

В соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» на территории жилой застройки не должны превышаться значения ПДК.

В приложении 4 приведены карты рассеивания загрязняющих веществ (кроме тех веществ, проведение детального расчета по которым нецелесообразно).

Таблица 3.14

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период строительства жилого района

| Загрязняющее вещество | Класс опасности | ПДК в воздухе населенных мест, мг/м3 | Расчетные максимальные концентрации на территории жилой застройки в долях от ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода | 4 | 5.0 (м.р.) | 0,06 |
| Керосин | - | 1.2 (ОБУВ) | 0,00 (проведение детальных расчетов не целесообразно) |
| Диоксид азота | 3 | 0.2 (м.р.) | 0,50 |
| Оксид азота | 3 | 0.4 (м.р.) | 0,00 (проведение детальных расчетов не целесообразно) |
| Сажа | 3 | 0.15 (м.р.) | 0,06 |
| Диоксид серы | 3 | 0.5 (м.р.) | 0,00 (проведение детальных расчетов не целесообразно) |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 4 | 1,0 (м.р.) | 0,00 (проведение детальных расчетов не целесообразно) |
| Сероводород | 2 | 0,008 (м.р.) | 0,00 (проведение детальных расчетов не целесообразно) |
| Оксид железа | 3 | 0.04 (с.с.) | 0,00 (проведение детальных расчетов не целесообразно) |
| Марганец и его соединения | 2 | 0.01 (м.р.) | 0,00 (проведение детальных расчетов не целесообразно) |
| Бензин | 4 | 5.0 (м.р) | 0,00 (проведение детальных расчетов не целесообразно) |
| Уайт-спирит | - | 1.0 (ОБУВ) | 0,00 (проведение детальных расчетов не целесообразно) |
| Взвешенные вещества | 3 | 0.5 (м.р.) | 0,00 (проведение детальных расчетов не целесообразно) |
| Пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 70-20% | 3 | 0.3 (м.р.) | 0,00 (проведение детальных расчетов не целесообразно) |

Полученные расчетные значения приземных концентраций в период строительства жилья, показывают, что на территории существующей жилой застройки не происходит превышение гигиенических нормативов – ПДК, установленных СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

## 3.5 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целях снижения негативного воздействия на атмосферный воздух с. Чунояр предусматриваются следующие мероприятия:

строгое соблюдения производственными объектами природоохранных мероприятий по достижению нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ);

запрещение работы неисправной техники и оборудования, имеющей повышенные выбросы в атмосферу;

своевременное проведение техобслуживания, текущего ремонта машин и оборудования.

## 3.6 Установление нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ)

Для всех действующих на территории с. Чунояр производственных объектов, обладающих стационарными источниками выбросов, установлены нормативы ПДВ, которые пересматриваются с периодичностью 1 раз в 5 лет. Для проектируемых производственных объектов для их ввода в эксплуатацию в обязательном порядке будут разрабатываться нормативы ПДВ.

## 3.7 Методы и средства контроля воздушного бассейна

Контроль состояния воздушного бассейна находится в компетенции Территориальным центром по мониторингу загрязнения окружающей среды. Контроль осуществляется также предприятиями, которые имеют источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Правила контроля атмосферного воздуха определены ГОСТ 17.2.3.01-86. «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов».

## 3.8 Санитарно-защитная зона

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитные зоны (СЗЗ) устанавливаются для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека. На территории населенного пункта имеется несколько таких объектов (в скобках указан нормативный размер санитарно-защитной зоны).

- 5 котельных (размер СЗЗ устанавливается на основании расчетов химического и физического загрязнения);

- лесопильные производства (размер СЗЗ 100 м);

- пекарня (размер СЗЗ 50 м);

- склады (размер СЗЗ 50 м);

- АЗС (размер СЗЗ 50 м);

- автосервисы (размер СЗЗ 50 м);

- кладбище (размер СЗЗ 100 м);

- электрическая подстанция (размер СЗЗ устанавливается на основании расчетов физического загрязнения).

В пределы нормативных санитарно-защитных зон части указанных объектов (части лесопильных производств, пекарни, складов, АЗС, автосервиса, кладбища) попадают жилые здания и прочие объекты, размещение которых в пределах СЗЗ недопустимо. Таким образом, для производственных объектов, в нормативную СЗЗ которых попадают жилые дома, необходимо обязать разработать проекты расчетной санитарно-защитной зоны. В этих проектах путем расчетов должна быть обоснована достаточная ширина санитарно-защитной зоны и возможность ее сокращения по сравнению с нормативным размером. В случае невозможности сокращения размеров СЗЗ до величин, при которых жилые дома не попадают в СЗЗ, необходимо обеспечить выселение жителей и предоставление им нового жилья. Заказчиком и источником финансирования проекта санитарно-защитной зоны выступают собственники производственных объектов. Размеры расчетной санитарно-защитной зоны необходимо в дальнейшем подтвердить данными натурных измерений, проводимых в течение 1 года.

Также проекты расчетной санитарно-защитной зоны необходимо разработать для котельных, т.к. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не устанавливает для них нормативного размера СЗЗ и он должен устанавливаться на основании расчетов, проводимых в составе проекта СЗЗ.

Размещение вблизи жилой застройки новых производственных объектов допускается только при соблюдении нормативных размеров СЗЗ, подтвержденных расчетами.

## 3.9 Шумовое воздействие на окружающую среду

Строительство новых жилых, общественных и производственных объектов является источником повышенного уровня шума. Источниками шума в период проведения строительных работ является автотранспорт и дорожно-строительная техника. Всего на этапе строительства может одновременно присутствовать 6 источников, эквивалентный уровень шума каждого из которых ориентировочно составляет 80 дБА.

Принимая во внимание близость расположения источников друг к другу, суммарный уровень шума в каждой точке участка строительства определится по формуле:

, дБА

где L – уровень шума i-го источника, дБА.

Суммарный уровень шума составит 87 дБА.

Уровни звукового давления L (дБА) на заданном удалении от источника шума рассчитываются в соответствии с приложением 2 к «Пособию к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». Не принимая во внимание снижение уровня шума при огибании преград (здания, ограждения), используется формула:

, дБА

где Lр – уровень звуковой мощности источника шума, дБА;

( – пространственный угол, в который излучается шум, для источника шума на поверхности, 2π;

r – расстояние от источника шума до расчетной точки, м.

Уровень шума достигает нормативного значения (не более 55 дБА) уже на расстоянии 20 м от участка строительства:

= 55 дБА

Строительно-монтажные работы проводятся только в дневное время. Нормативный уровень шума в дневное время (7-23 ч) составляет 55 дБА. Участки нового строительства удалены от существующей жилой застройки на расстояние более 20 м. Таким образом, гигиенические нормативы уровня шума в период строительства соблюдаются.

В качестве мероприятий по снижению уровня шума предусматривается:

- запрещение работы техники с неисправными глушителями шума;

- для снижения уровня шума территория перед началом строительства огораживается глухим забором;

- запрещается проведение работ в ночное время.

Жилые дома практически не являются источниками шума. Вместе с тем на их территорию проникает внешний шум. Источниками шума, проникающего на территорию жилых домов, является автотранспорт.

Расчет эквивалентного уровня шума, создаваемого автотранспортом на расстоянии 7,5 м от ближайшей оси движения, производится по формуле:

LAэкв = 10lgQ + 13.3lgV + 4lg(1+ρ) + ΔLA1 + ΔLA2 + 15 , дБА.

где Q – интенсивность движения;

V – скорость движения;

ρ – доля средств грузового и общественного транспорта, %;

ΔLA1 – поправка, учитывающая вид покрытия дороги (при асфальтобетонном покрытии принимается равной 0);

ΔLA2 – поправка, учитывающая продольный уклон дороги (при отсутствии уклона принимается равной 0).

Эквивалентный уровень звука от автотранспорта на расстоянии 7,5 м от ближайшей оси движения для автодорог с наиболее интенсивным движением  составит:

Дневное время:

LAэкв = 10lg200 + 13.3lg60 + 4lg(1+10) + 0 + 0 + 15 = 65,8  дБА.

Ночное время:

LAэкв = 10lg20 + 13.3lg60 + 4lg(1+10) + 0 + 0 + 15 = 55,8 дБА.

Эквивалентный уровень звука, создаваемый автотранспортом на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, составит:

Дневное время:

= 40,9 дБА

Ночное время:

= 30,9 дБА

Максимальный уровень звука от автотранспорта на автодороге определяется в соответствии с данными таблицы 17 «Защита от шума в градостроительстве. Под редакцией Г.Л. Осипова. М., Стройиздат, 1993» по формуле:

Lобщ = L1 + 10 lg n, дБА

где n – количество автомашин

Максимальный уровень звука от автотранспорта на расстоянии 7,5 м от оси движения составит:

Дневное время:

Lобщ = 78 + 10 lg 3 = 82,8 дБА

Ночное время:

Lобщ = 78 дБА

Максимальный уровень звука от автотранспорта на территории объекта составит:

Дневное время:

= 57,9 дБА

Ночное время:

= 53,1 дБА

Нормативный уровень шума для территории, непосредственно прилегающей к зданию, составляет:

- эквивалентный уровень – 55 дБА с 7 до 23 ч и 45 дБА с 23 до 7 ч;

- максимальный уровень – 70 дБА с 7 до 23 ч и 60 дБА с 23 до 7 ч.

Уровень звука на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, не превысит нормативный.

# 4 Охрана поверхностных и подземных вод

## 4.1 Краткая характеристика водных объектов и их водоохранных зон

Возле с. Чунояр протекает р. Чуна и ее правый приток р. Еманчеть.

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохраной зоны р. Чуна составляет 200 м, р. Еманчеть – 100 м. Значительная часть населенного пункта находится в водоохранной зоне, в том числе жилая застройка и некоторые производственные объекты. Указанное обстоятельство накладывает определенные ограничения на режим хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос (ширина 50 м) наряду с ограничениями для водоохранных зон запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

## 4.2 Водопотребление и водоотведение

Водоснабжение села, осуществляется от артезианских скважин и шахтных колодцев. В составе водопроводов - скважины, водонапорные башни, распределительная водопроводная сеть. Водоотведение осуществляется в септики.

Строительство новых жилых домов, общественных и промышленных объектов приведет к увеличению количества домов и жителей, обслуживаемых центральным водопроводом.

Для канализации нового жилого района предусматривается использовать септики.

## 4.3 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

С целью уменьшения воздействия на водные объекты в период строительства жилых домов предусматриваются следующие мероприятия:

накопление хозяйственно-бытовых стоков в водонепроницаемой емкости мобильной туалетной кабины (либо непроницаемом выгребе), сбор и вывоз на локальные очистные сооружения.

складирование отходов в металлических контейнерах, установленных на площадке с твердым покрытием.

исключение хранения ГСМ на участке проведения работ; заправка техники топливом производится топливозаправщиком, снабженным наливными шлангами со специальными наконечниками, исключающими утечку ГСМ;

заправка и межсменный отстой дорожно-строительной техники производится на площадке с твердым покрытием;

недопущение засорения территории участка работ мусором;

присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно попавших на грунт нефтепродуктов, сбор и вывоз их на полигон ТБО;

запрещение работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива и масел;

обслуживание и ремонт строительной техники и автотранспорта производится на специализированном предприятии, в ремонтных боксах.

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод в целом для населенного пункта рекомендуется:

- не допускать захламление прибрежной территории бытовым мусором.

- строительство распределительной водопроводной сети.

- установление зон санитарной охраны вокруг хозяйственно-питьевых водозаборов, проведение мероприятий по организации ЗСО источников водоснабжения.

- строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации.

- введение оборотного водоснабжения на предприятиях.

# 5 Охрана окружающей среды при обращении с отходами

## 5.1 Виды и количество отходов

Период строительства

Определение видов и классов опасности отходов проводится в соответствии с «Дополнениями к федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО)». (Приказ МПР России от № 663 от 30.07.2003 г. «О внесении дополнений в Федеральный классификационный каталог отходов», утвержденный приказом МПР России № 786 от 02.12.2002 г. «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».)

Перечень основных видов отходов, образующихся при строительстве проектируемого жилого района, приведен в таблице 5.1

Таблица 5.1

Перечень отходов, образующихся при строительстве

| Наименование отхода | Класс опасности |
| --- | --- |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 5 |
| Лом стали углеродистых марок в кусковой форме незагрязненный | 5 |
| Грунт, незагрязненный опасными веществами | 5 |
| Отходы деревянных конструкций | 5 |
| Отходы лесосводки и корчевания пней | 5 |
| Отходы изолированных проводов и кабелей | 5 |
| Отходы лакокрасочных средств | 4 |
| Отходы бетона в кусковой форме | 5 |
| Отходы асфальтобетона в кусковой форме | 4 |
| Бой строительного кирпича | 5 |
| Отходы стекловолокна | 5 |
| Отходы рубероида | 4 |
| Отходы керамики в кусковой форме | 5 |
| Отходы линолеума | 4 |
| Отходы гипса в кусковой форме | 5 |
| Отходы асбоцементных труб | 5 |
| Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 |
| Хозяйственно-бытовые стоки | 4 |

Таким образом, новое строительство связана с образованием отходов, мало опасных и практически неопасных для окружающей среды, утилизировать которые можно на полигоне ТБО.

Период эксплуатации

При эксплуатации существующего и проектируемого жилого фонда, общественных зданий и обслуживающей инфраструктуры образуются следующие основные виды отходов:

отработанные люминесцентные лампы (1 класс опасности);

отходы от жилищ несортированные (5 класс опасности);

мусор от бытовых помещений организаций (4 класс опасности);

смет с территории (5 класс опасности);

хозяйственно-бытовые стоки (4 класс опасности);

пищевые отходы (5 класс опасности);

медицинские отходы (4 класс опасности);

отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства (5 класс опасности).

## 5.2 Сбор и утилизация отходов

Строительные отходы, образующиеся в период проведения СМР (отходы бетона, асфальта, прочих строительных материалов, отходы древесины, мусор от разборки зданий и сооружений) временно накапливаются на стройплощадке на территории с твердым покрытием открытым способом (навалом). По мере накопления производится сбор и вывоз их на полигон твердых бытовых отходов (ТБО).

Отходы лесосводки (не деловой древесины) частично раздаются населению, частично сгребаются в кучи и сжигаются с соблюдением правил пожарной безопасности. Отходы корчевания пней также сгребаются в кучи и сжигаются.

Сбор отходов лакокрасочных средств, бытового мусора, отходов от жилищ бумаги, смета с территории, пищевых отходов производится в металлические контейнеры. Контейнеры устанавливаются на площадке с твердым покрытием. По мере накопления также производится их вывоз на полигон ТБО.

Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в септики.

Отходы черных металлов, сварочных электродов, передаются на переработку специализированным организациям.

Отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к 1-му классу опасности, что определяет особые требования к обращению с ними. Лампы временно хранятся в специальном металлическом шкафу в упаковке в вертикальном положении в отдельном закрытом помещении и передаются на демеркуризацию по договору на специализированное предприятие (ООО «Экоресурс», г. Красноярск). Медицинские отходы также передаются на обезвреживание (например, ООО «Экоресурс»).

Передача отходов на переработку производится только по договорам с организациями, имеющими лицензии на обращение с указанными видами отходов.

Достаточно большое количество наименований отходов образуется от производственных предприятий. Эти отходы 1-5 классов опасности. Часть отходов используется для собственных нужд предприятий (отработанные масла), часть передаются на переработку специализированным организациям (отработанные люминесцентные лампы, аккумуляторы, лом цветных и черных металлов), остальные передаются для захоронения на полигоне твердых бытовых и промышленных отходов.

В ближайшее время предполагается санкционировать использование для захоронения полигона ТБО Богучанского района.

# 6 Оценка воздействия на растительный и животный мир

## 6.1 Характеристика растительного и животного мира

Красноярский край занимает территорию от тундры на севере до сухих степей на юге. Большая часть этой территории покрыта лесами, на долю которых приходится 64% земельного фонда края. Общей четко выраженной закономерностью является повышение этого разнообразия при движении с севера на юг. Для всей территории южной части края, по материалам М. И. Бегляновой и др. (1979), было учтено 1848 видов высших растений.

В лесах наиболее распространенной породой является; береза - 21,7%, сосна -19,6%, кедр - 16,3%, лиственница - 12,7%, ель -11,9%, пихта - 11,8%, осина - 4,8%. На долю остальных пород приходится всего 1,2%. Находящиеся в пределах лесных территорий открытые участки представлены болотами, гарями, вырубками, молодняками, у которых еще не сомкнулись кроны деревьев, рединами. Господствуют там различные злаки, преимущественно вейник, кипрей, разнотравье и разнообразные кустарники. Помимо деревьев в лесах под пологом древостоев, на непокрытых лесом лесных землях, на болотах, в составе дикой степной и луговой растительности, зарослей кустарников произрастают многочисленные лекарственные и пищевые растения. Кроме того, на территории края имеется значительное количество растений, грибов и лишайников, внесенных в Красную книгу Российской федерации.

По данным Е.Е. Сыроечковского и Э.В. Рогачевой (1980) видовое разнообразие птиц составляло 342 вида. Позже Э.В. Рогачева (1988) к птицам Средней Сибири, границы которой ею были совмещены с границами Красноярского края, отнесла 368 видов. К охотничьим птицам Красноярского края в его современных границах относится 46 видов (Савченко, Мальцев, Савченко, 2001). На территории Красноярского края по данным Е.Е. Сыроечковского и Э.В. Рогачевой (1980) обитает 89 видов млекопитающих. К охотничьим животным отнесено 30 видов. Причем, как и по отношению к птицам, это разделение до некоторой степени условно. Так, практически прекратилась добыча водяных полевок, кротов, хомяков и других малоценных пушных зверьков.

Животный мир на территории с. Чунояр вследствие антропогенного воздействия весьма беден. Из позвоночных встречаются преимущественно представители отрядов воробьиных и грызунов. Плотность популяций невелика. Крупных животных практически не встречается.

## 6.2 Воздействие на растительный и животный мир

Строительство нового жилого района и промышленного района в с. Чунояр в определенной степени повлияет на растительные и животные сообщества, вытесняя их с территории строительства, на которой в настоящее время располагаются земли лесного фонда. Однако, прямое уничтожение позвоночных животных практически исключается, они расселятся на прилегающей территории.

## 6.3 Мероприятия по охране растительного и животного мира

Предусматривается озеленение части территории, отводимой для строительства нового жилого района: создание газонов, посадка деревьев и кустарников. Также предполагается оставить часть участков лесных массивов, попадающих в новые границы села.

Охране животного и растительного мира способствуют мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных объектов, мероприятия по обращению с отходами.

# Заключение

Существующая градостроительная ситуация в экологическом отношении достаточно благоприятная. Фоновые показатели качества компонентов окружающей среды позволяют вести проектирование и строительство новых жилых и промышленных районов. В то же время часть жилых домов находится в пределах санитарно-защитных зон существующих производственных объектов. Необходима разработка проектов расчетной санитарно-защитной зоны существующих предприятий для обоснования возможности сокращения санитарно-защитных зон и при необходимости переселения жителей, чьи дома попадут в пределы установленных санитарно-защитных зон.

Не прогнозируется превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха (предельно допустимых концентраций).

Хозяйственно-бытовые сточные воды направляются в септики.

Захоронение отходов производства и потребления производится на полигоне, соответствующем нормам природоохранного законодательства. Передача отходов на переработку осуществляется только на специализированные организации, имеющие лицензии на переработку отходов.

Негативное воздействие на растительный и животный мир оценено как незначительное.

Таким образом, существующая градостроительная ситуация с учетом изменений, связанных со строительством нового жилого и промышленного района является сбалансированной в экологическом отношении при условии выполнения указанных в настоящем разделе природоохранных мероприятий.

# Список нормативно-технической литературы

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 г.

Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.

Закон «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.95 г.

Закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 4.05.99 г.

Закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98 г.

Закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.95 г.

Закон «О животном мире» № 52-ФЗ от 24.4.95 г.

Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.01 г.

Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 3.06.06 г.

Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ от 4.12.2006 г.

ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.

ГОСТ 17.4.3.04. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения.

СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 23.01-99*. Строительная климатология.

ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

ГН 2.1.6.1339-03. «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

СанПиН 6229-91. «Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве».

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», Минздрав России 2001г.

СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила установления класса опасности токсичных отходов производства и потребления», М.:Минздрав РФ, 2003г.

СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий».

ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздух вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». Л: Госкомгидромет, 1986г.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации. М., Минприроды РФ от 15.07.94 г.

Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений - ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 1998 г.

Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). СПб, НИИ Атмосфера, 2005 г.

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998.

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий. М., 1998.

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий гальваническим способом (по величинам удельных показателей). СПб, 1998», утверждена приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды  от 30.04.1999 г. №216.

ГОСТ 9.410-88. «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы».

Перечень документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух, действующих в 2008 г.

Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. СПб, 2006.

Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Части 1-6. Выпуск 21. Красноярский край, Тувинская АССР. Книга 1. Л.: Гидрометеоиздат, 1990.

РДС 82-202-96. Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве.

Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве (дополнение к РДС 82-202-96).

Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., 1999 г.

«Оценка количеств образующихся отходов производства и потребления». Санкт-Петербург, 1997.

Удельные нормативы образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов ОАО «АК «Транснефть», Москва, 2001 г.

Приказ МПР России от 02.12.2002 г. № 786 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

Приказ МПР России от 30.07.2003 г. № 663 «О внесении дополнений в Федеральный классификационный каталог отходов».

Приказ МПР России от 15.06.2001 г. № 511 «Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».

Методика расчетов объемов образования отходов. Отработанные ртутьсодержащие лампы. СПб, 1999 г.

# Приложения

Приложение 1. Расчет выбросов от автотранспорта и дорожной техники в период строительства

Валовые и максимальные выбросы предприятия №30,

Строительство жилого района,

Чунояр, 2010 г.

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.12 от 30.04.2006

Copyright© 1995-2006 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г.

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."

Код топлива может принимать следующие значения

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца;

3 - Дизельное топливо;

4 - Сжатый газ;

5 - Неэтилированный бензин;

6 - Сжиженный нефтяной газ.

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:

1 - до 1.2 л

2 - свыше 1.2 до 1.8 л

3 - свыше 1.8 до 3.5 л

4 - свыше 3.5 л

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:

1 - до 2 т

2 - свыше 2 до 5 т

3 - свыше 5 до 8 т

4 - свыше 8 до 16 т

5 - свыше 16 т

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:

1 - Особо малый (до 5.5 м)

2 - Малый (6.0-7.5 м)

3 - Средний (8.0-10.0 м)

4 - Большой (10.5-12.0 м)

5 - Особо большой (16.5-24.0 м)

Характеристики периодов года

| Период года | Месяцы | Всего дней |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; | 105 |
| Переходный | Апрель; Октябрь; | 42 |
| Холодный | Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь; | 105 |
| Всего за год | Январь-Декабрь | 252 |

Участок №3; Дорожные машины,

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,

цех №1, площадка №1

Общее описание участка

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.030

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.150

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.030

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.150

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка | Категория | Мощность двигателя | ЭС |
| --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | Гусеничная | 61-100 КВт (83-136 л.с.) | нет |
| Бульдозер | Гусеничная | 61-100 КВт (83-136 л.с.) | нет |
| Автогрейдер | Гусеничная | 61-100 КВт (83-136 л.с.) | нет |
| Каток | Гусеничная | 36-60 КВт (49-82 л.с.) | нет |

Экскаватор : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 1.00 | 1 |
| Февраль | 1.00 | 1 |
| Март | 1.00 | 1 |
| Апрель | 1.00 | 1 |
| Май | 1.00 | 1 |
| Июнь | 1.00 | 1 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 1.00 | 1 |
| Ноябрь | 1.00 | 1 |
| Декабрь | 1.00 | 1 |

Бульдозер : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 1.00 | 1 |
| Февраль | 1.00 | 1 |
| Март | 1.00 | 1 |
| Апрель | 1.00 | 1 |
| Май | 1.00 | 1 |
| Июнь | 1.00 | 1 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 1.00 | 1 |
| Ноябрь | 1.00 | 1 |
| Декабрь | 1.00 | 1 |

Автогрейдер : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 1.00 | 1 |
| Февраль | 1.00 | 1 |
| Март | 1.00 | 1 |
| Апрель | 1.00 | 1 |
| Май | 1.00 | 1 |
| Июнь | 1.00 | 1 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 1.00 | 1 |
| Ноябрь | 1.00 | 1 |
| Декабрь | 1.00 | 1 |

Каток : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 |
| Май | 1.00 | 1 |
| Июнь | 1.00 | 1 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 0.00 | 0 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0167264 | 0.014625 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0133812 | 0.011700 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0021744 | 0.001901 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0058793 | 0.003441 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0021519 | 0.001579 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.1324976 | 0.092289 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0172727 | 0.011825 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0046667 | 0.004446 |
| 2732 | **Керосин | 0.0126060 | 0.007379 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.003926 |
|  | Бульдозер | 0.003926 |
|  | Автогрейдер | 0.003926 |
|  | Каток | 0.003218 |
|  | ВСЕГО: | 0.014994 |
| Переходный | Экскаватор | 0.003518 |
|  | Бульдозер | 0.003518 |
|  | Автогрейдер | 0.003518 |
|  | ВСЕГО: | 0.010555 |
| Холодный | Экскаватор | 0.022246 |
|  | Бульдозер | 0.022246 |
|  | Автогрейдер | 0.022246 |
|  | ВСЕГО: | 0.066739 |
| Всего за год |  | 0.092289 |

Максимальный выброс составляет: 0.1324976 г/с. Месяц достижения: Январь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M’+M")·Dфк·10-6), где

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г);

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г);

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх;

M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх;

Dфк=Dp·Nк- суммарное количество дней работы в расчетном периоде.

Nк- количество ДМ данной группы, ежедневно выходящих на линию;

Dp- количество рабочих дней в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/3600,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);

Tп- время работы пускового двигателя (мин.);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/мин.);

Tдв1=60·L1/Vдв=1.080 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;

Tдв2=60·L2/Vдв=1.080 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;

L1=(L1б+L1д)/2=0.090 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.090 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

Vдв- средняя скорость движения по территории стоянки (км/ч);

Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);

N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 25.000 | 4.0 | 4.800 | 28.0 | 1.570 | 5 | 2.400 | да | 0.0662488 |
| Бульдозер | 25.000 | 4.0 | 4.800 | 28.0 | 1.570 | 5 | 2.400 | да | 0.0662488 |
| Автогрейдер | 25.000 | 4.0 | 4.800 | 28.0 | 1.570 | 5 | 2.400 | нет | 0.0662488 |
| Каток | 23.300 | 0.0 | 2.800 | 0.0 | 0.940 | 5 | 1.440 | нет | 0.0000000 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.000444 |
|  | Бульдозер | 0.000444 |
|  | Автогрейдер | 0.000444 |
|  | Каток | 0.000744 |
|  | ВСЕГО: | 0.002076 |
| Переходный | Экскаватор | 0.000420 |
|  | Бульдозер | 0.000420 |
|  | Автогрейдер | 0.000420 |
|  | ВСЕГО: | 0.001260 |
| Холодный | Экскаватор | 0.002830 |
|  | Бульдозер | 0.002830 |
|  | Автогрейдер | 0.002830 |
|  | ВСЕГО: | 0.008489 |
| Всего за год |  | 0.011825 |

Максимальный выброс составляет: 0.0172727 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 2.100 | 4.0 | 0.780 | 28.0 | 0.510 | 5 | 0.300 | да | 0.0086363 |
| Бульдозер | 2.100 | 4.0 | 0.780 | 28.0 | 0.510 | 5 | 0.300 | да | 0.0086363 |
| Автогрейдер | 2.100 | 4.0 | 0.780 | 28.0 | 0.510 | 5 | 0.300 | нет | 0.0086363 |
| Каток | 5.800 | 0.0 | 0.470 | 0.0 | 0.310 | 5 | 0.180 | нет | 0.0000000 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.000940 |
|  | Бульдозер | 0.000940 |
|  | Автогрейдер | 0.000940 |
|  | Каток | 0.000586 |
|  | ВСЕГО: | 0.003407 |
| Переходный | Экскаватор | 0.000731 |
|  | Бульдозер | 0.000731 |
|  | Автогрейдер | 0.000731 |
|  | ВСЕГО: | 0.002194 |
| Холодный | Экскаватор | 0.003008 |
|  | Бульдозер | 0.003008 |
|  | Автогрейдер | 0.003008 |
|  | ВСЕГО: | 0.009024 |
| Всего за год |  | 0.014625 |

Максимальный выброс составляет: 0.0167264 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 1.700 | 4.0 | 0.720 | 28.0 | 2.470 | 5 | 0.480 | да | 0.0083632 |
| Бульдозер | 1.700 | 4.0 | 0.720 | 28.0 | 2.470 | 5 | 0.480 | да | 0.0083632 |
| Автогрейдер | 1.700 | 4.0 | 0.720 | 28.0 | 2.470 | 5 | 0.480 | нет | 0.0083632 |
| Каток | 1.200 | 0.0 | 0.440 | 0.0 | 1.490 | 5 | 0.290 | нет | 0.0000000 |

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.000086 |
|  | Бульдозер | 0.000086 |
|  | Автогрейдер | 0.000086 |
|  | Каток | 0.000055 |
|  | ВСЕГО: | 0.000315 |
| Переходный | Экскаватор | 0.000120 |
|  | Бульдозер | 0.000120 |
|  | Автогрейдер | 0.000120 |
|  | ВСЕГО: | 0.000360 |
| Холодный | Экскаватор | 0.000922 |
|  | Бульдозер | 0.000922 |
|  | Автогрейдер | 0.000922 |
|  | ВСЕГО: | 0.002766 |
| Всего за год |  | 0.003441 |

Максимальный выброс составляет: 0.0058793 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 0.000 | 4.0 | 0.360 | 28.0 | 0.410 | 5 | 0.060 | да | 0.0029397 |
| Бульдозер | 0.000 | 4.0 | 0.360 | 28.0 | 0.410 | 5 | 0.060 | да | 0.0029397 |
| Автогрейдер | 0.000 | 4.0 | 0.360 | 28.0 | 0.410 | 5 | 0.060 | нет | 0.0029397 |
| Каток | 0.000 | 0.0 | 0.240 | 0.0 | 0.250 | 5 | 0.040 | нет | 0.0000000 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.000088 |
|  | Бульдозер | 0.000088 |
|  | Автогрейдер | 0.000088 |
|  | Каток | 0.000055 |
|  | ВСЕГО: | 0.000319 |
| Переходный | Экскаватор | 0.000058 |
|  | Бульдозер | 0.000058 |
|  | Автогрейдер | 0.000058 |
|  | ВСЕГО: | 0.000173 |
| Холодный | Экскаватор | 0.000362 |
|  | Бульдозер | 0.000362 |
|  | Автогрейдер | 0.000362 |
|  | ВСЕГО: | 0.001087 |
| Всего за год |  | 0.001579 |

Максимальный выброс составляет: 0.0021519 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 0.042 | 4.0 | 0.120 | 28.0 | 0.230 | 5 | 0.097 | да | 0.0010759 |
| Бульдозер | 0.042 | 4.0 | 0.120 | 28.0 | 0.230 | 5 | 0.097 | да | 0.0010759 |
| Автогрейдер | 0.042 | 4.0 | 0.120 | 28.0 | 0.230 | 5 | 0.097 | нет | 0.0010759 |
| Каток | 0.029 | 0.0 | 0.072 | 0.0 | 0.150 | 5 | 0.058 | нет | 0.0000000 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.000752 |
|  | Бульдозер | 0.000752 |
|  | Автогрейдер | 0.000752 |
|  | Каток | 0.000469 |
|  | ВСЕГО: | 0.002725 |
| Переходный | Экскаватор | 0.000585 |
|  | Бульдозер | 0.000585 |
|  | Автогрейдер | 0.000585 |
|  | ВСЕГО: | 0.001755 |
| Холодный | Экскаватор | 0.002406 |
|  | Бульдозер | 0.002406 |
|  | Автогрейдер | 0.002406 |
|  | ВСЕГО: | 0.007219 |
| Всего за год |  | 0.011700 |

Максимальный выброс составляет: 0.0133812 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.000122 |
|  | Бульдозер | 0.000122 |
|  | Автогрейдер | 0.000122 |
|  | Каток | 0.000076 |
|  | ВСЕГО: | 0.000443 |
| Переходный | Экскаватор | 0.000095 |
|  | Бульдозер | 0.000095 |
|  | Автогрейдер | 0.000095 |
|  | ВСЕГО: | 0.000285 |
| Холодный | Экскаватор | 0.000391 |
|  | Бульдозер | 0.000391 |
|  | Автогрейдер | 0.000391 |
|  | ВСЕГО: | 0.001173 |
| Всего за год |  | 0.001901 |

Максимальный выброс составляет: 0.0021744 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.000220 |
|  | Бульдозер | 0.000220 |
|  | Автогрейдер | 0.000220 |
|  | Каток | 0.000609 |
|  | ВСЕГО: | 0.001270 |
| Переходный | Экскаватор | 0.000176 |
|  | Бульдозер | 0.000176 |
|  | Автогрейдер | 0.000176 |
|  | ВСЕГО: | 0.000529 |
| Холодный | Экскаватор | 0.000882 |
|  | Бульдозер | 0.000882 |
|  | Автогрейдер | 0.000882 |
|  | ВСЕГО: | 0.002646 |
| Всего за год |  | 0.004446 |

Максимальный выброс составляет: 0.0046667 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mп | Tп | %% пуск. | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | %% двиг. | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 2.100 | 4.0 | 100.0 | 0.780 | 28.0 | 0.510 | 5 | 0.300 | 0.0 | да | 0.0023333 |
| Бульдозер | 2.100 | 4.0 | 100.0 | 0.780 | 28.0 | 0.510 | 5 | 0.300 | 0.0 | да | 0.0023333 |
| Автогрейдер | 2.100 | 4.0 | 100.0 | 0.780 | 28.0 | 0.510 | 5 | 0.300 | 0.0 | нет | 0.0023333 |
| Каток | 5.800 | 0.0 | 100.0 | 0.470 | 0.0 | 0.310 | 5 | 0.180 | 0.0 | нет | 0.0000000 |

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор | 0.000224 |
|  | Бульдозер | 0.000224 |
|  | Автогрейдер | 0.000224 |
|  | Каток | 0.000135 |
|  | ВСЕГО: | 0.000805 |
| Переходный | Экскаватор | 0.000244 |
|  | Бульдозер | 0.000244 |
|  | Автогрейдер | 0.000244 |
|  | ВСЕГО: | 0.000731 |
| Холодный | Экскаватор | 0.001948 |
|  | Бульдозер | 0.001948 |
|  | Автогрейдер | 0.001948 |
|  | ВСЕГО: | 0.005843 |
| Всего за год |  | 0.007379 |

Максимальный выброс составляет: 0.0126060 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mп | Tп | %% пуск. | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | %% двиг. | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор | 2.100 | 4.0 | 0.0 | 0.780 | 28.0 | 0.510 | 5 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0063030 |
| Бульдозер | 2.100 | 4.0 | 0.0 | 0.780 | 28.0 | 0.510 | 5 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0063030 |
| Автогрейдер | 2.100 | 4.0 | 0.0 | 0.780 | 28.0 | 0.510 | 5 | 0.300 | 100.0 | нет | 0.0063030 |
| Каток | 5.800 | 0.0 | 0.0 | 0.470 | 0.0 | 0.310 | 5 | 0.180 | 100.0 | нет | 0.0000000 |

Участок №4; автотранспорт,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №1, площадка №1

Общее описание участка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.030

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.150

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.030

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.150

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран | Грузовой | СНГ | 4 | Диз. | 3 | да | нет | - |
| Автосамосвал | Грузовой | СНГ | 4 | Диз. | 3 | да | нет | - |
| Автомобиль бортовой | Грузовой | СНГ | 4 | Диз. | 3 | да | нет | - |
| Автомиксер | Грузовой | СНГ | 4 | Диз. | 3 | да | нет | - |
| Тягач | Грузовой | СНГ | 4 | Диз. | 3 | да | нет | - |

Кран : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 1.00 | 1 |
| Февраль | 1.00 | 1 |
| Март | 1.00 | 1 |
| Апрель | 1.00 | 1 |
| Май | 1.00 | 1 |
| Июнь | 1.00 | 1 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 1.00 | 1 |
| Ноябрь | 1.00 | 1 |
| Декабрь | 1.00 | 1 |

Автосамосвал : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 1.00 | 1 |
| Февраль | 1.00 | 1 |
| Март | 1.00 | 1 |
| Апрель | 1.00 | 1 |
| Май | 1.00 | 1 |
| Июнь | 1.00 | 1 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 1.00 | 1 |
| Ноябрь | 1.00 | 1 |
| Декабрь | 1.00 | 1 |

Автомобиль бортовой : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 1.00 | 1 |
| Февраль | 1.00 | 1 |
| Март | 1.00 | 1 |
| Апрель | 1.00 | 1 |
| Май | 1.00 | 1 |
| Июнь | 1.00 | 1 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 1.00 | 1 |
| Ноябрь | 1.00 | 1 |
| Декабрь | 1.00 | 1 |

Автомиксер : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 1.00 | 1 |
| Февраль | 1.00 | 1 |
| Март | 1.00 | 1 |
| Апрель | 1.00 | 1 |
| Май | 1.00 | 1 |
| Июнь | 1.00 | 1 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 1.00 | 1 |
| Ноябрь | 1.00 | 1 |
| Декабрь | 1.00 | 1 |

Тягач : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 1.00 | 1 |
| Февраль | 1.00 | 1 |
| Март | 1.00 | 1 |
| Апрель | 1.00 | 1 |
| Май | 1.00 | 1 |
| Июнь | 1.00 | 1 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 1.00 | 1 |
| Ноябрь | 1.00 | 1 |
| Декабрь | 1.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0285333 | 0.028837 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0228267 | 0.023070 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0037093 | 0.003749 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0018156 | 0.001703 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0018807 | 0.002092 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.1043200 | 0.098859 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0140350 | 0.013439 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2732 | **Керосин | 0.0140350 | 0.013439 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Кран | 0.001797 |
|  | Автосамосвал | 0.001797 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.001797 |
|  | Автомиксер | 0.001797 |
|  | Тягач | 0.001797 |
|  | ВСЕГО: | 0.008987 |
| Переходный | Кран | 0.001943 |
|  | Автосамосвал | 0.001943 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.001943 |
|  | Автомиксер | 0.001943 |
|  | Тягач | 0.001943 |
|  | ВСЕГО: | 0.009717 |
| Холодный | Кран | 0.016031 |
|  | Автосамосвал | 0.016031 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.016031 |
|  | Автомиксер | 0.016031 |
|  | Тягач | 0.016031 |
|  | ВСЕГО: | 0.080155 |
| Всего за год |  | 0.098859 |

Максимальный выброс составляет: 0.1043200 г/с. Месяц достижения: Январь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где

M1- выброс вещества в день при выезде (г);

M2- выброс вещества в день при въезде (г);

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C:

M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр,

где n - число периодических прогревов в течение суток;

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);,

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;

KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном нейтрализаторе;

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

L1=(L1б+L1д)/2=0.090 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.090 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран (д) | 8.200 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 7.400 | 1.0 | 2.900 | да | 0.0521600 |
| Автосамосвал (д) | 8.200 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 7.400 | 1.0 | 2.900 | да | 0.0521600 |
| Автомобиль бортовой (д) | 8.200 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 7.400 | 1.0 | 2.900 | нет | 0.0521600 |
| Автомиксер (д) | 8.200 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 7.400 | 1.0 | 2.900 | нет | 0.0521600 |
| Тягач (д) | 8.200 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 7.400 | 1.0 | 2.900 | нет | 0.0521600 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Кран | 0.000255 |
|  | Автосамосвал | 0.000255 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.000255 |
|  | Автомиксер | 0.000255 |
|  | Тягач | 0.000255 |
|  | ВСЕГО: | 0.001276 |
| Переходный | Кран | 0.000267 |
|  | Автосамосвал | 0.000267 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.000267 |
|  | Автомиксер | 0.000267 |
|  | Тягач | 0.000267 |
|  | ВСЕГО: | 0.001334 |
| Холодный | Кран | 0.002166 |
|  | Автосамосвал | 0.002166 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.002166 |
|  | Автомиксер | 0.002166 |
|  | Тягач | 0.002166 |
|  | ВСЕГО: | 0.010830 |
| Всего за год |  | 0.013439 |

Максимальный выброс составляет: 0.0140350 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран (д) | 1.100 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 1.200 | 1.0 | 0.450 | да | 0.0070175 |
| Автосамосвал (д) | 1.100 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 1.200 | 1.0 | 0.450 | да | 0.0070175 |
| Автомобиль бортовой (д) | 1.100 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 1.200 | 1.0 | 0.450 | нет | 0.0070175 |
| Автомиксер (д) | 1.100 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 1.200 | 1.0 | 0.450 | нет | 0.0070175 |
| Тягач (д) | 1.100 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 1.200 | 1.0 | 0.450 | нет | 0.0070175 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Кран | 0.000706 |
|  | Автосамосвал | 0.000706 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.000706 |
|  | Автомиксер | 0.000706 |
|  | Тягач | 0.000706 |
|  | ВСЕГО: | 0.003528 |
| Переходный | Кран | 0.000618 |
|  | Автосамосвал | 0.000618 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.000618 |
|  | Автомиксер | 0.000618 |
|  | Тягач | 0.000618 |
|  | ВСЕГО: | 0.003091 |
| Холодный | Кран | 0.004444 |
|  | Автосамосвал | 0.004444 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.004444 |
|  | Автомиксер | 0.004444 |
|  | Тягач | 0.004444 |
|  | ВСЕГО: | 0.022218 |
| Всего за год |  | 0.028837 |

Максимальный выброс составляет: 0.0285333 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран (д) | 2.000 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 4.000 | 1.0 | 1.000 | да | 0.0142667 |
| Автосамосвал (д) | 2.000 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 4.000 | 1.0 | 1.000 | да | 0.0142667 |
| Автомобиль бортовой (д) | 2.000 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 4.000 | 1.0 | 1.000 | нет | 0.0142667 |
| Автомиксер (д) | 2.000 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 4.000 | 1.0 | 1.000 | нет | 0.0142667 |
| Тягач (д) | 2.000 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 4.000 | 1.0 | 1.000 | нет | 0.0142667 |

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Кран | 0.000026 |
|  | Автосамосвал | 0.000026 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.000026 |
|  | Автомиксер | 0.000026 |
|  | Тягач | 0.000026 |
|  | ВСЕГО: | 0.000129 |
| Переходный | Кран | 0.000034 |
|  | Автосамосвал | 0.000034 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.000034 |
|  | Автомиксер | 0.000034 |
|  | Тягач | 0.000034 |
|  | ВСЕГО: | 0.000172 |
| Холодный | Кран | 0.000280 |
|  | Автосамосвал | 0.000280 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.000280 |
|  | Автомиксер | 0.000280 |
|  | Тягач | 0.000280 |
|  | ВСЕГО: | 0.001402 |
| Всего за год |  | 0.001703 |

Максимальный выброс составляет: 0.0018156 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран (д) | 0.160 | 25.0 | 0.8 | 1.0 | 0.400 | 1.0 | 0.040 | да | 0.0009078 |
| Автосамосвал (д) | 0.160 | 25.0 | 0.8 | 1.0 | 0.400 | 1.0 | 0.040 | да | 0.0009078 |
| Автомобиль бортовой (д) | 0.160 | 25.0 | 0.8 | 1.0 | 0.400 | 1.0 | 0.040 | нет | 0.0009078 |
| Автомиксер (д) | 0.160 | 25.0 | 0.8 | 1.0 | 0.400 | 1.0 | 0.040 | нет | 0.0009078 |
| Тягач (д) | 0.160 | 25.0 | 0.8 | 1.0 | 0.400 | 1.0 | 0.040 | нет | 0.0009078 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Кран | 0.000075 |
|  | Автосамосвал | 0.000075 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.000075 |
|  | Автомиксер | 0.000075 |
|  | Тягач | 0.000075 |
|  | ВСЕГО: | 0.000376 |
| Переходный | Кран | 0.000042 |
|  | Автосамосвал | 0.000042 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.000042 |
|  | Автомиксер | 0.000042 |
|  | Тягач | 0.000042 |
|  | ВСЕГО: | 0.000209 |
| Холодный | Кран | 0.000301 |
|  | Автосамосвал | 0.000301 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.000301 |
|  | Автомиксер | 0.000301 |
|  | Тягач | 0.000301 |
|  | ВСЕГО: | 0.001506 |
| Всего за год |  | 0.002092 |

Максимальный выброс составляет: 0.0018807 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран (д) | 0.136 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 0.670 | 1.0 | 0.100 | да | 0.0009404 |
| Автосамосвал (д) | 0.136 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 0.670 | 1.0 | 0.100 | да | 0.0009404 |
| Автомобиль бортовой (д) | 0.136 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 0.670 | 1.0 | 0.100 | нет | 0.0009404 |
| Автомиксер (д) | 0.136 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 0.670 | 1.0 | 0.100 | нет | 0.0009404 |
| Тягач (д) | 0.136 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 0.670 | 1.0 | 0.100 | нет | 0.0009404 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Кран | 0.000564 |
|  | Автосамосвал | 0.000564 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.000564 |
|  | Автомиксер | 0.000564 |
|  | Тягач | 0.000564 |
|  | ВСЕГО: | 0.002822 |
| Переходный | Кран | 0.000495 |
|  | Автосамосвал | 0.000495 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.000495 |
|  | Автомиксер | 0.000495 |
|  | Тягач | 0.000495 |
|  | ВСЕГО: | 0.002473 |
| Холодный | Кран | 0.003555 |
|  | Автосамосвал | 0.003555 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.003555 |
|  | Автомиксер | 0.003555 |
|  | Тягач | 0.003555 |
|  | ВСЕГО: | 0.017774 |
| Всего за год |  | 0.023070 |

Максимальный выброс составляет: 0.0228267 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Кран | 0.000092 |
|  | Автосамосвал | 0.000092 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.000092 |
|  | Автомиксер | 0.000092 |
|  | Тягач | 0.000092 |
|  | ВСЕГО: | 0.000459 |
| Переходный | Кран | 0.000080 |
|  | Автосамосвал | 0.000080 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.000080 |
|  | Автомиксер | 0.000080 |
|  | Тягач | 0.000080 |
|  | ВСЕГО: | 0.000402 |
| Холодный | Кран | 0.000578 |
|  | Автосамосвал | 0.000578 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.000578 |
|  | Автомиксер | 0.000578 |
|  | Тягач | 0.000578 |
|  | ВСЕГО: | 0.002888 |
| Всего за год |  | 0.003749 |

Максимальный выброс составляет: 0.0037093 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Кран | 0.000255 |
|  | Автосамосвал | 0.000255 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.000255 |
|  | Автомиксер | 0.000255 |
|  | Тягач | 0.000255 |
|  | ВСЕГО: | 0.001276 |
| Переходный | Кран | 0.000267 |
|  | Автосамосвал | 0.000267 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.000267 |
|  | Автомиксер | 0.000267 |
|  | Тягач | 0.000267 |
|  | ВСЕГО: | 0.001334 |
| Холодный | Кран | 0.002166 |
|  | Автосамосвал | 0.002166 |
|  | Автомобиль бортовой | 0.002166 |
|  | Автомиксер | 0.002166 |
|  | Тягач | 0.002166 |
|  | ВСЕГО: | 0.010830 |
| Всего за год |  | 0.013439 |

Максимальный выброс составляет: 0.0140350 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран (д) | 1.100 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 1.200 | 1.0 | 0.450 | 100.0 | да | 0.0070175 |
| Автосамосвал (д) | 1.100 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 1.200 | 1.0 | 0.450 | 100.0 | да | 0.0070175 |
| Автомобиль бортовой (д) | 1.100 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 1.200 | 1.0 | 0.450 | 100.0 | нет | 0.0070175 |
| Автомиксер (д) | 1.100 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 1.200 | 1.0 | 0.450 | 100.0 | нет | 0.0070175 |
| Тягач (д) | 1.100 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 1.200 | 1.0 | 0.450 | 100.0 | нет | 0.0070175 |

Суммарные выбросы по предприятию

| Код в-ва | Название вещества | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.034770 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.005650 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.005145 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.003671 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.191148 |
| 0401 | Углеводороды | 0.025264 |

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401)

| Код в-ва | Название вещества | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.004446 |
| 2732 | Керосин | 0.020819 |

Приложение 2. Расчет выбросов от сварочных работ в период строительства

Расчёт по программе ’Сварка’ (Версия 2.1)

Программа реализует:

’Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.

Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158

’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год.

Сварка (версия 2.1)    (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2008 г.

Источник выбросов.

Площадка: 1

Цех: 1

Источник: 1

Вариант: 1

Название: Сварочные работы

Результаты расчётов:

| Код | Название | Без учёта газоочистки | С учётом газоочистки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |
| 0123 | Железа оксид | 0.0013107 | 0.002359 | 0.0013107 | 0.002359 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0.0001343 | 0.000242 | 0.0001343 | 0.000242 |

Результаты расчётов по операциям:

| Название источника | Син. | Код загр. в-ва | Название загр. в-ва | Без учёта газоочистки | С учётом газоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |
| Ручная дуговая сварка |  | 0123 | Железа оксид | 0.0013107 | 0.002359 | 0.0013107 | 0.002359 |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0.0001343 | 0.000242 | 0.0001343 | 0.000242 |

Исходные данные по операциям:

Операция: [1] Ручная дуговая сварка

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом газоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 0123 | Железа оксид | 0.0013107 | 0.002359 | 0.00 | 0.0013107 | 0.002359 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0.0001343 | 0.000242 | 0.00 | 0.0001343 | 0.000242 |

Расчётные формулы:

Mвал. =Yi*M/1000000*(1-n) [т/год]

Mмакс.=Yi*M/T/3600*(1-n) [г/с]

Исходные данные.

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка материала: АНО-3

Удельные выделения загрязняющих веществ:

| Код | Название вещества | Yi [г/кг] |
| --- | --- | --- |
| 0123 | Железа оксид | 15.4200000 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 1.5800000 |

Время работы сварочного поста за год (T): 500 [час] 0 [мин]

Масса израсходованного материала (М): 180 [кг]

Норматив образования огарков от расхода электродов (n): 0.15

Приложение 3. Расчет выбросов от лакокрасочных работ в период строительства

Расчёт по программе ’ЛАКОКРАСКА’ (Версия 2.0)

Программа реализует расчетную методику: ’Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.

Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497

Лакокраска (Версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2001

Источник выбросов.

Площадка: 1

Цех: 1

Источник: 1

Вариант: 1

Название: Лакокрасочнеы работы

Результаты расчётов:

| Код | Название | Без учёта газоочистки | С учётом газоочистки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |
| 2752 | Уайт-спирит | 0.0192500 | 0.050880 | 0.0192500 | 0.050880 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0026111 | 0.002478 | 0.0026111 | 0.002478 |

Результаты расчётов по операциям:

| Название источника | Син. | Код загр. в-ва | Название загр. в-ва | Без учёта газоочистки | С учётом газоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |
| Грунтование |  | 2752 | Уайт-спирит | 0.0106089 | 0.014880 | 0.0106089 | 0.014880 |
|  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0.0026111 | 0.001128 | 0.0026111 | 0.001128 |
| Покраска |  | 2752 | Уайт-спирит | 0.0192500 | 0.036000 | 0.0192500 | 0.036000 |
|  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0.0025000 | 0.001350 | 0.0025000 | 0.001350 |

Исходные данные по операциям:

Операция: [1] Грунтование

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 2752 | Уайт-спирит | 0.0106089 | 0.014880 | 0.00 | 0.0106089 | 0.014880 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0026111 | 0.001128 | 0.00 | 0.0026111 | 0.001128 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036))

Расчёт выброса аэрозоля:

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Mмакс.=Mвал./t2/0.0036

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Грунтовка | ГФ-030 | 24.800 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса краски М = 60 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | при окраске (D1), [%] | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Безвоздушный | 2.500 | 23.000 | 77.000 |

Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки t1=300 [ч].

Время проведения окраски t2=120 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 2752 | Уайт-спирит | 100.000 |

Операция: [2] Покраска

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 2752 | Уайт-спирит | 0.0192500 | 0.036000 | 0.00 | 0.0192500 | 0.036000 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0025000 | 0.001350 | 0.00 | 0.0025000 | 0.001350 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036))

Расчёт выброса аэрозоля:

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Mмакс.=Mвал./t2/0.0036

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Эмаль | ПФ-167 | 40.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса краски М = 90 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | при окраске (D1), [%] | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Безвоздушный | 2.500 | 23.000 | 77.000 |

Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки t1=400 [ч].

Время проведения окраски t2=150 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 2752 | Уайт-спирит | 100.000 |

Приложение 4. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период строительства

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2006 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Предприятие номер 1; Генеральный план села

Город Чунояр

Отрасль 90000 Жилищно-коммунальное хозяйство

Вариант исходных данных: 3, жилое строительство

Вариант расчета: Строительство нового района

Расчет проведен на лето

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 24° C |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -21° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A | 200 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) | 6 м/с |

Выбросы источников по веществам

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Вещество: 0123   диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0013107 | 1 | 0,0138 | 28,50 | 0,5000 | 0,0138 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0013107 |  | 0,0138 |  | 0,0138 |  |

Вещество: 0143   Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0001343 | 1 | 0,0565 | 28,50 | 0,5000 | 0,0565 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0001343 |  | 0,0565 |  | 0,0565 |  |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0362079 | 1 | 0,7623 | 28,50 | 0,5000 | 0,7623 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0362079 |  | 0,7623 |  | 0,7623 |  |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0058837 | 1 | 0,0619 | 28,50 | 0,5000 | 0,0619 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0058837 |  | 0,0619 |  | 0,0619 |  |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0076949 | 1 | 0,2160 | 28,50 | 0,5000 | 0,2160 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0076949 |  | 0,2160 |  | 0,2160 |  |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0040326 | 1 | 0,0340 | 28,50 | 0,5000 | 0,0340 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0040326 |  | 0,0340 |  | 0,0340 |  |

Вещество: 0333   Дигидросульфид (Сероводород)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0000030 | 1 | 0,0016 | 28,50 | 0,5000 | 0,0016 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0000030 |  | 0,0016 |  | 0,0016 |  |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,2368176 | 1 | 0,1994 | 28,50 | 0,5000 | 0,1994 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,2368176 |  | 0,1994 |  | 0,1994 |  |

Вещество: 2704   Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0046667 | 1 | 0,0039 | 28,50 | 0,5000 | 0,0039 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0046667 |  | 0,0039 |  | 0,0039 |  |

Вещество: 2732   Керосин

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0266410 | 1 | 0,0935 | 28,50 | 0,5000 | 0,0935 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0266410 |  | 0,0935 |  | 0,0935 |  |

Вещество: 2752   Уайт-спирит

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0192500 | 1 | 0,0811 | 28,50 | 0,5000 | 0,0811 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0192500 |  | 0,0811 |  | 0,0811 |  |

Вещество: 2754   Углеводороды предельные C12-C19

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0010000 | 1 | 0,0042 | 28,50 | 0,5000 | 0,0042 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0010000 |  | 0,0042 |  | 0,0042 |  |

Вещество: 2902   Взвешенные вещества

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0026111 | 1 | 0,0220 | 28,50 | 0,5000 | 0,0220 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0026111 |  | 0,0220 |  | 0,0220 |  |

Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0057000 | 1 | 0,0421 | 28,50 | 0,5000 | 0,0421 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0057000 |  | 0,0421 |  | 0,0421 |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация | Коэф. экологич. ситуации | Фоновая концентр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на желе- зо) | ПДК с/с * 10 | 0,04 | 0,4 | 1 | Нет | Нет |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) ок- сид) | ПДК м/р | 0,01 | 0,01 | 1 | Нет | Нет |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | 1 | Да | Да |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 0,4 | 1 | Нет | Нет |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 0,15 | 1 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый) | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | 1 | Нет | Нет |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводо- род) | ПДК м/р | 0,008 | 0,008 | 1 | Нет | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5 | 5 | 1 | Нет | Нет |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосер- нистый) (в пересчете на угле- род) | ПДК м/р | 5 | 5 | 1 | Нет | Нет |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | 1,2 | 1 | Нет | Нет |
| 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | 1 | Нет | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,3 | 0,3 | 1 | Нет | Нет |

Посты измерения фоновых концентраций

| № поста | Наименование | Координаты поста |
| --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
|  | Чунояр | 0 | 0 |

| Код в-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Штиль | Север | Восток | Юг | Запад |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |

Перебор метеопараметров при расчете

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| № | Тип | Полное описание площадки | Ширина, (м) | Шаг, (м) | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Заданная | -460 | -40 | 140 | -40 | 560 | 20 | 20 | 2 |  |

Расчетные точки

| № | Координаты точки (м) | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | -104,00 | 29,00 | 2 | на границе жилой зоны |  |
| 2 | -102,00 | -22,00 | 2 | на границе жилой зоны |  |
| 3 | -93,00 | -86,00 | 2 | на границе жилой зоны |  |
| 4 | -86,00 | -152,00 | 2 | на границе жилой зоны |  |
| 5 | -118,00 | 117,00 | 2 | на границе жилой зоны |  |
| 6 | -208,00 | -40,00 | 2 | на границе жилой зоны |  |

Вещества, расчет для которых не целесообразен

Критерий целесообразности расчета E3=0,1

| Код | Наименование | Сумма Cm/ПДК |
| --- | --- | --- |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,0137970 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0565482 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0619346 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0339592 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0015790 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,0039299 |
| 2732 | Керосин | 0,0934785 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,0810538 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,0042106 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0219885 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,0421059 |

Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - на границе застройки

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| 2 | -102 | -22 | 2 | 0,50 | 79 | 0,50 | 0,280 | 0,280 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -104 | 29 | 2 | 0,50 | 104 | 0,50 | 0,280 | 0,280 | 4 |
| 3 | -93 | -86 | 2 | 0,49 | 48 | 0,60 | 0,280 | 0,280 | 4 |
| 5 | -118 | 117 | 2 | 0,44 | 135 | 0,70 | 0,280 | 0,280 | 4 |
| 4 | -86 | -152 | 2 | 0,42 | 29 | 0,70 | 0,280 | 0,280 | 4 |
| 6 | -208 | -40 | 2 | 0,39 | 79 | 0,80 | 0,280 | 0,280 | 4 |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| 2 | -102 | -22 | 2 | 0,06 | 79 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -104 | 29 | 2 | 0,06 | 104 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 3 | -93 | -86 | 2 | 0,06 | 48 | 0,60 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 5 | -118 | 117 | 2 | 0,04 | 135 | 0,70 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 4 | -86 | -152 | 2 | 0,04 | 29 | 0,70 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 6 | -208 | -40 | 2 | 0,03 | 79 | 0,80 | 0,000 | 0,000 | 4 |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| 2 | -102 | -22 | 2 | 0,06 | 79 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -104 | 29 | 2 | 0,06 | 104 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 3 | -93 | -86 | 2 | 0,05 | 48 | 0,60 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 5 | -118 | 117 | 2 | 0,04 | 135 | 0,70 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 4 | -86 | -152 | 2 | 0,04 | 29 | 0,70 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 6 | -208 | -40 | 2 | 0,03 | 79 | 0,80 | 0,000 | 0,000 | 4 |