несекретно

инв. № _____ нс

экз._______

Красноярский край

Богучанский район

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
поселка

АНГАРСКИЙ

Основные положения

Том II

Директор института
доктор архитектуры, профессор	В.А. Щитинский

Главный инженер института
доктор экологии	Д.Х. Шалахина

Главный архитектор института 	И.Е. Гришечкина

Руководитель менеджерского центра № 3	А.В. Финогенов

Главный инженер проекта,

Руководитель проекта	О.В. Можгова

Санкт-Петербург
2010

Оглавление

Общие положения	2

Цели и задачи градостроительного развития	2

2.	Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения	2

2.1.	Мероприятия по развитию промышленного потенциала	2

2.2.	Мероприятия по увеличению жилищного фонда, улучшению условий проживания	2

2.3.	Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере образования	2

2.4.	Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере здравоохранения	2

2.5.	Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры	2

2.6.	Мероприятия по развитию инфраструктуры бытового обслуживания, спорта, торговли и общественного питания	2

2.7.	Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	2

2.8.	Мероприятия по развитию систем и сооружений электроснабжения	2

2.9.	Мероприятия по развитию систем и сооружений теплоснабжения и газоснабжения	2

2.10.	Мероприятия по развитию систем и сооружений водоснабжения	2

2.11.	Мероприятия по развитию систем и сооружений водоотведения	2

2.12.	Мероприятия по инженерной защите от затопления	2

2.13.	Мероприятия по организации системы дождевой канализации	2

2.14.	Мероприятия по вертикальной планировке площадок освоения, террасирование склонов, организация рельефа	2

2.15.	Мероприятия по развитию инфраструктуры связи	2

2.16 Мероприятия по охране объектов культурного наследия	2

2.17.	Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	2

2.18.	Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий	2

# Общие положения

Генеральный план поселка Ангарский Богучанского района Красноярского края разработан ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» по заказу Управления муниципальной собственностью Богучанского района Красноярского края в соответствии с договором № 59, заключенным 25.03.2008 года.

Основные этапы проектирования:

I очередь – 2018 год.

Расчетный срок – 2030 год.

Документы территориального планирования поселка Ангарский, учтенные при разработке:

Генеральный план п. Ангарский,

Проект схемы территориального развития Богучанского района, разрабатываемый ФГУП «РосНИПИУрбанистики», 2008 год.

Материалы проекта генерального плана содержат информацию, предусмотренную Градостроительным Кодексом и в том числе:

материалы комплексной оценки территории по условиям осуществления градостроительной деятельности;

границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

границы земель различного назначения на территории поселка;

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения, предусмотренных законами Богучанского района о бюджете, федеральными и краевыми целевыми программами;

энергетических систем;

объектов транспорта, путей сообщения, информатики и связи;

линейных объектов, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий;

объектов обороны и безопасности;

границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

границы зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения, в случае размещения таких объектов.

Генеральный план поселка Ангарский разработан в соответствии с действующим законодательством в составе пояснительной записки «Основные положения. Обосновывающие материалы», а также графических материалов, основными из которых являются следующие:

План современного использования территории, на котором показаны: существующие границы населенного пункта; границы земель различного назначения на территории поселка; зоны различного функционального назначения и использования; планировочная структура поселка; распределение застройки по типологии; сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры, магистральные сети и головные сооружения инженерной инфраструктуры; линии высоковольтной электропередачи.

Схема комплексной оценки территории поселка, отражает оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологическое состояние территории.

Проектные решения (основной чертеж) развития поселка, включает предложения по планировочной организации территории с выделением первоочередных площадок освоения.

Схема транспортной инфраструктуры, на которой показана существующие и проектируемые территории и сооружения внешнего транспорта, классификация улично-дорожной сети.

Схемы инженерной инфраструктуры и благоустройства территории, на которых показаны существующие и проектируемые головные сооружения и магистральные сети инженерной инфраструктуры – водопровод, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, ливневая канализация, инженерная подготовка территории.

В составе генерального плана поселка Ангарский разрабатывается комплекс мер по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне, комплекс мер по охране объектов культурного наследия.

Графические материалы разработаны на базе цифровой топографической карты, предоставленной заказчиком, масштаба 1: 5 000 с сечением рельефа 2 м. Цифровая информация предоставлена в местной системе координат 1964 года г. Ленинграда и Балтийской системе высот 1977 г, в формате ArcGIS 9.2 в виде единого пространства, как материал «Для служебного пользования» и «Для открытого опубликования».

# Цели и задачи градостроительного развития

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Применительно к территории сельского поселения и тематике выполняемой работы целью территориального планирования является определение исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов территорий под развитие жилищного, транспортного, инженерного строительства, зон рекреации, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. В целях обеспечения устойчивого развития поселка обязательным является проработка вопросов формирования природно-экологического каркаса территории, охраны окружающей среды.

Цели проекта

- Основной целью проекта является определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселка и условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния  селитебной среды, ресурсного потенциала  территории и рационального природопользования, а также выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территория поселка.

- Обоснование изменения границы поселка для формирования новых территориальных зон инвестиционного развития и решения комплексных программ развития поселка, в том числе: планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического с учетом планов социально-экономического развития муниципального образования.

- Разработка генерального плана и схемы функционального зонирования, схем инженерного и транспортного обеспечения территории поселка, подготовка программ мероприятий по реализации генерального плана, программа инвестиционного освоения территории.

- Создание электронного генерального плана поселка на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территории и создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижения долговременной экологической безопасности территории  поселка и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - сохранение и приумножение всех видов ресурсов для будущих поколений.

Основные задачи Генерального плана поселка, на решение которых направлены разделы проекта, следующие:

- Обеспечение социально-экономической безопасности проживания населения на данной территории, повышение качества жизни путем реконструкции и благоустройства территории поселка. При этом необходимо сохранение многообразия селитебной среды, в которой должны сочетаться различные типы застройки: сложившихся районов и районов, застраиваемых на перспективу.

- Учитывая выгодное географическое положение поселка, обеспечить вовлечение экономики поселка в экономический оборот района.

- Рациональное использование имеющегося промышленно-экономического потенциала.

- Возобновление системы зеленых насаждений и водной системы.

- При градостроительном освоении под застройку новых территории сохранение свободных пространств и ценных природных комплексов между жилыми и производственными районами поселка.

- Развитие инженерной инфраструктуры.

- Разработка природоохранных мероприятий и оптимизация экологической ситуации.

Разработка генерального плана целиком направлена на оптимизацию пространственной структуры – рациональное размещение различных функциональных зон и транспортных связей, управление земельными и водными ресурсами, что позволит обеспечить устойчивое развитие территории поселка.

При подготовке проекта генерального плана учтены нормативные правовые документы Российской Федерации, Красноярского края, Богучанского района, регулирующие градостроительные отношения в области использования территорий, в части не противоречащей Градостроительному Кодексу.

# 2.	Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения

## 2.1.	Мероприятия по развитию промышленного потенциала

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание новых промышленных предприятий | Строительство крупного лесоперерабатывающего предприятия, которое предполагается создать на правом берегу Ангары близ поселка Ангарский | 1 очередь |
| 2 |  | Строительство мостового перехода через р. Ангара и пересечение проектируемых ж/д Карабула-Богучаны (с выходом на правый берег) и Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. | 1 очередь |

## 2.2.	Мероприятия по увеличению жилищного фонда, улучшению условий проживания

Таблица №2

| Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| 1. | Строительство жилой недвижимости | Строительство жилой недвижимости общей площадью 135,73 тыс. кв.м. | Строительство жилой недвижимости общей площадью 165 тыс. кв.м. |

## 2.3.	Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере образования

Таблица №3

| Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| 1. | Строительство детских садов | Строительство и реконструкция детского сада на 180 детей | Строительство детского сада на 80 детей |
| 2. | Строительство общеобразовательных школ | Реконструкция существующей школы с доведением ее вместимости до 300 мест | Строительство новой школы вместимостью 400 мест (250 мест до 2018 года с возможностью расширения к 2030 году) |

## 2.4.	Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере здравоохранения

Таблица №4

| Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| 1. | Реконструкция центральной районной больницы | Строительство больницы на 75 коек | Нет мероприятий |
| 2. | Реконструкция поликлиники | Организация поликлинического обслуживания при больнице мощностью 100 посещений в смену | Нет мероприятий |

## 2.5.	Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры

Таблица №5

| Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| 1. | Строительство культурно-досуговых центров, совмещенных с кинотеатрами и библиотеками | Строительство 2 культурно-досуговых центров современного типа, включающих многофункциональные залы на 250 человек и 150 человек соответственно (с возможностью организации кинопросмотров), информационный центр с возможностью выхода в Интернет и библиотеку | Нет мероприятий |

## 2.6.	Мероприятия по развитию инфраструктуры бытового обслуживания, спорта, торговли и общественного питания

Таблица №6

| Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| 1. | Строительство спортивных объектов | Реконструкция спортивного зала с возвратом ему первоначальных функций, строительство нового спортивного комплекса площадью 500 квадратных метров с бассейном | Нет мероприятий |

## 2.7.	Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

2.7.1. Развитие улично-дорожной сети

Таблица №7

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство существующей улично-дорожной сети | реконструкция | первая очередь |
| 2. | Формирование улично-дорожной сети в районах перспективной застройки | новое строительство | На весь период действия Генерального плана |
| 3. | Реконструкция всех мостовых сооружений через ручей Воробьевка | реконструкция | первая очередь |
| 4. | Строительство четырех новых мостовых сооружений через ручей Воробьевка на проектируемых улицах и дорогах | новое строительство | первая очередь-2 ед; расчетный срок – 2 ед. |

2.7.2. Развитие общественного и индивидуального транспорта

Таблица № 8

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство автовокзала на внешней автодороге, проходящей по восточной границе поселка, для обслуживания пригородных и внутрипоселковых маршрутов | новое строительство | первая очередь |
| 2. | Организация школьного автобусного маршрута Беляки – Бедоба – Ангарский, закупка школьных автобусов | организационные мероприятия | первая очередь |
| 3. | Организация автобусных маршрутов по основным улицам поселка, закупка новых автобусов малой вместимости | организационные мероприятия | первая очередь расчетный срок |
| 4. | Размещение проектируемых остановочных узлов, с учетом пешеходной доступности 400-500 м | организационные мероприятия, благоустройство | первая очередь расчетный срок |
| 5. | Устройство мест для хранения автотранспорта (гаражей боксового типа) в зонах малоэтажной застройкой на 466 машино-мест | новое строительство | на протяжении всего срока действия генплана по мере роста машинопарка |
| 6. | Устройство мест для временной стоянки автомобилей в местах его скопления, в первую очередь в районе учреждений культурно-бытового обслуживания | новое строительство | первая очередь расчетный срок |
| 7. | Реконструкция пристани | реконструкция | первая очередь |
| 8. | Устройство стоянки для маломерного флота | новое строительство | первая очередь |

## 2.8.	Мероприятия по развитию систем и сооружений электроснабжения

Таблица № 9

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство ПС 35 кВ | 1 очередь |
| 2. | Строительство новых трансформаторных ПС на территории поселка | 1 очередь |

## 2.9.	Мероприятия по развитию систем и сооружений теплоснабжения и газоснабжения

Таблицы №10

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объединение котельной №1 и котельной №2 в единую тепловую сеть | 1 очередь |
| 2. | Строительство котельной мощностью 15 Гкал/час в западной части поселка | 1 очередь |
| 3. | Перевод котельных на газовое топливо | Расчетный срок |
| 4. | Реконструкция изношенных тепловых сетей | 1 очередь |
| 5. | Газификация поселка от ГРС, проектируемой в п. Богучаны | Расчетный срок |

## 2.10.	Мероприятия по развитию систем и сооружений водоснабжения

Таблица №11

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка схемы водоснабжения поселка специализированной организацией с обязательным гидравлическим расчетом всей водопроводной сети с учетом строительства в новых районах. | Ι очередь |
| 2. | Разработка проекта водоподготовки подземной воды для нового водозабора. | Ι очередь |
| 3. | Строительство водозаборных скважин на Северной площадке. | Ι очередь |
| 4. | Строительство станции водоподготовки с внедрением автоматизированных систем управления на территории Северного водозабора. | Ι очередь |
| 5. | Прокладка водопроводных сетей в районах поселка, не имеющих водопровода, и в районах нового строительства. | Ι очередь |
| 6. | Строительство дополнительного резервуара чистой воды для хранения запаса воды на территории водозабора. | Расчетный срок |
| 7. | Прокладка водопроводных сетей в районах поселка, не имеющих водопровода, и в районах нового строительства. | Расчетный срок |

## 2.11.	Мероприятия по развитию систем и сооружений водоотведения

Таблица №12

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка схемы водоотведения поселка специализированной организацией с проведением гидравлического расчета сети с учетом проектируемой застройки и деления на две части. | Ι очередь |
| 2. | Строительство очистных сооружений. | Ι очередь |
| 3. | Строительство самотечно-напорных коллекторов | Ι очередь |
| 4. | Строительство КНС. | Ι очередь |
| 5. | Строительство комплекса ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод. | Ι очередь |
| 6. | Строительство глубоководного рассеивающего выпуска в реку Ангара. | Ι очередь |
| 7. | Строительство блока доочистки сточных вод на очистных сооружениях. | Расчетный срок |
| 8. | Строительство самотечно-напорных коллекторов | Расчетный срок |
| 9. | Строительство КНС. | Расчетный срок |
| 10. | Строительство цеха по сушке и сжиганию осадка на площадке очистных сооружений. | Расчетный срок |

## Мероприятия по инженерной защите от затопления

Таблица №13

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | реконструкция а/д, совмещенной с защитной дамбой обвалования (ул. Береговая), | протяженность участка а/д – дамбы – 0.5 км (I очередь), |
| 2 | мероприятия по укреплению береговой зоны (ул. Береговая) и застройки в левобережной части поселка предусматриваются в продолжении реконструируемой а/д | на протяжении 1.3 км, в том числе на I очередь – 0.4 км. |

## 2.13.	Мероприятия по организации системы дождевой канализации

Таблица №14

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство водостоков | 17 км, в том числе на I очередь – 14.8 км |
| 2. | Строительство водоотводных канав, выполняющих функции нагорных канав для перехвата приточности со стороны возвышенных участков (по восточному и западному контуру застройки) | 4.3 км, в том числе на I очередь – 2.5 км |
| 3. | Строительство очистных сооружений дождевой канализации - 3 шт, в том числе многоступенчатые (ОСДК) – 2 шт, локальные (ЛОС) – 1 шт. | Ι очередь |

## 2.14.	Мероприятия по вертикальной планировке площадок освоения, террасирование склонов, организация рельефа

Таблица №15

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Планировка участков с проведением подсыпки территории слоем песчаного грунта. Средний слой подсыпки принимается 0.5м. Площадь, требующая проведения планировочных работ, составит 5 га. | Потребный объем грунта – 25 тыс.м³, в том числе на I очередь – 4 га (20 тыс.м³), |
| 2. | Террасирование склонов на площади 1.4 га по возможности с «0» балансом земляных работ | Расчетный срок |

## 2.15.	Мероприятия по развитию инфраструктуры связи

Таблица №16

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перевод существующих АТС на цифровое обслуживание | Ι очередь |
| 2. | Увеличение монтированной емкости АТС и строительство новой АТС в общем на 709 номеров | Ι очередь |
| 3. | Строительство линейно-кабельных сооружений | Ι очередь |
| 4. | Перевод существующих АТС на цифровое обслуживание | Расчетный срок |
| 5. | Увеличение монтированной емкости АТС и строительство новой АТС в общем на 58 номеров | Расчетный срок |
| 6. | Строительство линейно-кабельных сооружений | Расчетный срок |

## 2.16 Мероприятия по охране объектов культурного наследия

К основным мероприятиям, направленным на сохранение культурных объектов, относятся:

- проведение паспортизации выявленного объекта; установление границы его территории, особенно ландшафтных элементов;

- создание на базе объектов культурного наследия маршрутов познавательного туризма.

Рекомендации по режиму использования территорий, прилегающих к территории объекта культурного наследия:

- Вплоть до утверждения регламентов градостроительной и хозяйственной деятельности все работы на территориях в границах зоны охраны ОКН, а именно: научно-исследовательские проектно-изыскательские, ремонтно-строительные, реставрационные, работы по благоустройству территории, производить только после согласования и получения разрешения департамента Государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия.

- Не допускается строительство и размещение промышленных и складских предприятий, токсичных, взрыво- и пожароопасных объектов предприятий, объектов транспортной инфраструктуры.

- Запрещается отвод земельных участков без согласования Министерства культуры Красноярского края.

После разработки и утверждения проекта зоны охраны объекта культурного наследия генеральный план подлежит корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

## 2.17.	Мероприятия в сфере охраны окружающей среды

2.17.1. Охрана воздушного бассейна

Таблица №17

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение достоверного инструментального контроля качества атмосферного воздуха в Ангарском - Организация системы предупреждения о наступлении неблагоприятных для рассеивания выбросов метеорологических условий - Обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов для всех вновь размещаемых промышленных объектов; - Соблюдение режимов ограничения выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий - Выполнение планировочных мероприятий (обеспечение необходимых санитарных разрывов между производственными и жилыми зонами, озеленение территории, размещение новых жилых зон с учетом преобладающих направлений ветра). | Расчетный срок |
| 2. | Газификация муниципальных котельных, объектов энергетики, жилого фонда от планируемого газопровода Юрубчены-Богучаны-Нижняя Пойма Ограничение на размещение новых жилых зон, реализация программы по расселению жителей с территорий, уровень загрязнения воздуха на которых регулярно превышает ПДК. | Расчетный срок |

2.17.2.  Охрана водных ресурсов

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Организация взаимодействия с компаниями-инвесторами, территориальными управлениями федеральных органов в области экологического и санитарно-эпидемиологического контроля и надзора с целью рационального размещения промышленных объектов, обеспечения максимально возможного уровня очистки сточных вод, организации мониторинга за состоянием поверхностных и подземных вод в зоне влияния новых предприятий | Первая очередь |
|  | Обеспечение выполнения режимов водоохранных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения | Первая очередь |
|  | Обеспечение выполнения комплекса природоохранных мероприятий при строительстве и эксплуатации нефтепровода Юрубчен-Кучеткан-Нижняя Пойма (соблюдение режима охранных зон, оборудование системами контроля по обнаружению утечек, более частое расположение задвижек на особо чувствительных к загрязнению участках трассы, устройство обваловки, гидроизоляции и др.) | Первая очередь |
|  | Проведение мероприятий по канализованию населенного пункта, строительству канализационных очистных сооружений | Первая очередь |
|  | Обеспечение населения резервными источниками водоснабжения на базе ресурсов подземных вод | Первая очередь |
|  | Приведение в нормативное состояние объектов размещения твердых и жидких бытовых, а также промышленных отходов, в т.ч. путем обеспечения гидроизоляции, организации мониторинга за состоянием грунтовых вод | Первая очередь |

2.17.3. Охрана почв. Санитарная очистка территории

Таблица №19

| № | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация взаимодействия с федеральными органами экологического и гигиенического надзора и контроля для организации мониторинга качества почвы и грунтовых вод в районах свалок и полигонов размещения отходов | Ι очередь |
| 2. | Организация вторичной переработки древесных отходов в качестве сырья и топлива | Ι очередь |
| 3. | Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку | Ι очередь |
| 4. | Разработка, утверждение и реализация схемы санитарной очистки поселения | Ι очередь |
| 5. | Строительство полигона ТБО отвечающего установленными санитарными нормами | Ι очередь |
| 6. | Организация мониторинга за состоянием водных объектов, почв на полигоне ТБО | Ι очередь |
| 7. | Ликвидация несанкционированных свалок, расположенных в водоохранных зонах. | Ι очередь |

## 2.18.	Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий

Таблица №20

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация ДЭС | I очередь |
| 2. | Модернизация пожарного депо | I очередь |
| 3. | Организация и накопление фонда пожарных водоёмов. | Расчётный срок |
| 4. | Организация системы оповещения населения. | Расчётный срок |
| 5. | Создание резервов ГСМ на территории. | I очередь |