СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 508С001Е077-2015-ГП-В3 | ТОМ I. Проект планировки земельного участка |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.ОЧ -В3 | 1. Утверждаемая чать |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.ОЧ.ТЧ-В3 | Текстовая часть |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.ОЧ.ТЧ-В3 | Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, характеристиках планируемого развития территории |  |
|  |  | Графическая часть |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.ОЧ.ГЧ-В3 | Схема архитектурно-планировочной организации территории, М 1:1000 |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.ОЧ.ГЧ-В3 | Схема архитектурно-планировочной организации территории, М 1:2000 |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.ОЧ.ГЧ-В3 | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:1000 |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.МО-В3 | 2. Материалы по обоснованию |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.МО.ПЗ-В3 | Пояснительная записка |  |
|  |  | Графическая часть |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.МО.ГЧ-В3 | Схема расположения элемента планировочной структуры в документах территориального планирования, М 1:10 000 |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.МО.ГЧ-В3 | Ситуационная схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:10 000 |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.МО.ГЧ-В3 | Схема района, прилегающего к поселку Таежный, М 1:50 000 |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.МО.ГЧ-В3 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план), М 1:1000 |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.МО.ГЧ-В3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000 |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.МО.ГЧ-В3 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, М 1:1000 |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.МО.ГЧ-В3 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:1000 |  |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.МО.ГЧ-В3 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:1000 |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.МО.ГЧ-В3 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:2000 |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.МО. ГЧ-В3 | Схема благоустройства и озеленения территории, М 1:1000 |  |
| 2 | 508С001Е077-2015-ГП.ПМ-В3 | ТОМ II. Проект межевания территории |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.ПМ.ТЧ-В3 | 1. Текстовая часть |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.ПМ.ГЧ-В3 | 2. Графическая часть |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГП.ПМ.ГЧ-В3 | Схема межевания территории, М 1:1000 |  |
| 3 | 508С001Е077-2015-ООС-В3 | ТОМ III. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |
|  | 508С001Е077-2015-ООС.ТЧ-В3 | 1. Текстовая часть |  |
| 4 | 508С001Е077-2015-ГОиЧС | ТОМ IV. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны |  |
|  | 508С001Е077-2015-ГОиЧС.ТЧ-В3 | 1. Текстовая часть |  |

Содержание

1. Исходные данные	4

2. Краткая характеристика объекта и участка строительства	6

2.1 Общие данные	6

2.2 Генеральный план	6

2.3 Архитектурно-планировочное решение	7

2.4. Жилая застройка	8

3. Природные условия	12

4. Мероприятия по охране окружающей среды в период эксплуатации объекта	14

4.1. Мероприятия по охране воздушного бассейна	14

4.2 Мероприятия по защите от шума	22

4.3. Мероприятия по охране воздушного бассейна	22

4.4. Мероприятия по охране земельных ресурсов и почв	24

4.5. Мероприятия по сбору и удалению отходов	24

5.  Мероприятия по соблюдению норм инсоляции	27

6. Мероприятия по озеленению и благоустройству территории	28

7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период эксплуатации	30

8. Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства микрорайона	31

8.1.Мероприятия по охране воздушного бассейна	31

8.2. Мероприятия по охране подземных, поверхностных вод и почвы	35

8.3. Мероприятия по защите от шума	35

8.4. Мероприятия по утилизации отходов	36

8.5. Природоохранные мероприятия в период строительства.	36

Приложение 1	39

Приложение 2	40

Приложение 3	214

Приложение 4	231

Приложение 5	249

# 1. Исходные данные

Специальный раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» корректировка проекта планировки земельного участка площадью 18,08 га в рабочем поселке для работников ЗАО «Богучанский Алюминиевый завод».

При разработке проекта планировки микрорайона учитывались основные положения, заложенные в генплане города.

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасное и комфортное проживание людей.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс  РФ;

- Водный кодекс РФ;

- ФЗ № 52  О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

- ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Закон Красноярского края № 20-5213 от 19.12.2006 г. О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования края, документов территориального планирования муниципальных образований края;

- СНиП 23.01-99. Строительная климатология.

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования;

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

- СанПиН 2.4.1.1249-03 Детские дошкольные учреждения;

- Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01;

- Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов. (утверждена приказом Госкомэкологии России N 66 от 16.02.1999 г.)

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий. М,1998., с учетом дополнений 1999 г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу для баз дорожной техники. М,1998.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, C-Пб, 2002.

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

- СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

- «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство Транспорта Федеральный дорожный департамент, 1995г.).

- «Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровня шума», приложение к СНиП 2.07.01-89*.;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.;

- СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. ;

- СН 496-77. Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.;

- Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами»;

- Федеральный классификационный каталог отходов.

Исполнитель раздела – ООО «Монолитстрой».

Местонахождение: 660077, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, д.18

Фактический адрес: 660077, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, дом № 15, офис 266.

# 2. Краткая характеристика объекта и участка строительства

## 2.1 Общие данные

Проектируемый земельный участок, предназначенный для размещения объектов социальной и жилищной инфраструктуры, для обеспечения проживания сотрудников эксплуатационного персонала (в том числе сотрудников основного производства и сервисных служб) ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод», а также перспективного развития территории, в административном отношении расположен в границах поселка Таежный, Богучанского района, Красноярского края, на юго- восточной окраине, на незастроенной территории.

## 2.2 Генеральный план

На выделенном земельном участке, площадью 18,08 га, в соответствии с техническим заданием, предполагается комплексная жилая застройка для работников ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод» и работников социальной сферы п. Таежный. В соответствии с разработанным вариантом №3 проекта планировки на участке проектирования размещены объекты жилищной и социальной инфраструктуры жилого, социального, культурного, административного, бытового назначения:

- 8 жилых домов 4-6-ти этажной застройки;

- 27 жилых домов 2-х этажной блокированной застройки;

- 2 детских сада на 250 мест, 3-х этажные;

- общеобразовательная школа на 386 учащихся, 4-х этажная;

- поликлиника с дневным стационаром на 12 койко-мест (2 смены), 3-х этажная;

- объект социально-культурного, административного назначения, 3-х этажный (магазины смешенных товаров, отделение Сбербанка, почты);

- 8 объектов бытового обслуживания шаговой доступности, 1-2 этажные (парикмахерские, аптеки, магазины продовольственных товаров, прачечные или химчистки);

- комплексная спортивная площадка для игры в баскетбол/волейбол;

- площадка для игры в мини-футбол и хоккей;

- объекты сетей инженерно-технического обеспечения – ТП, РТП, ЦТП, выходящие за границы землеотвода.

Проектом также предполагается устройство транспортных коммуникаций и пешеходных путей, благоустройство придомовой территории, территории общественных зданий и территорий общего пользования.

Баланс территории

| № п/п | Элементы территории | Площадь, м2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь выделенного земельного участка в границе землеотвода | 180836,0 м2 |
|  | Площадь проектируемого жилого района | 150173,0 | 100 |
| 1. | Площадь застройки | 42148,4 | 28,07 |
| 1.1 | площадь застройки жилыми зданиями | 31217,3 | 20,78 |
| 1.2 | площадь застройки зданиями культурно-бытового назначения | 10931,1 | 7,29 |
| 2. | площадь асфальтобетонного покрытия проездов, парковок, включая проезды детских садов, школы, поликлиники, общественных зданий и коммунальных сооружений | 34676,6 | 23,09 |
| 3. | площадь покрытия из бетонных тротуарных плит пешеходных дорожек, включая пешеходные дорожки детских садов, школы, поликлиники, общественных мест | 18887,8 | 12,58 |
| 4. | площадь покрытия площадок детских, для отдыха взрослого населения, включая площадки детских садов, школы, общественных мест | 12289,3 | 8,18 |
| 5. | площадь покрытия спортивных площадок, включая площадки школы, общественных мест | 5076,9 | 3,38 |
| 6. | площадь бетонного покрытия площадок хозяйственных, включая площадки детских садов, школы, поликлиники, общественных мест | 610,0 | 0,41 |
| 7. | площадь озеленения (цветники, газоны), включая озеленение детских садов, школы, поликлиники, общественных мест | 36484,0 | 24,29 |
|  | Площадь остальной территории (в пределах землеотвода, за пределами проектируемого жилого района) | 30663,0 м2 |

## 2.3 Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно - планировочное решение проектируемого земельного участка направлено на создание максимально комфортных условий для населения. Проектируемая территория развивается в пределах выделенной границы земельного участка на основе сложившейся планировочной структуры ближайших жилых районов, с учетом характерных особенностей ландшафта. Планировочное решение продиктовано необходимостью максимального сохранения окружающей среды, а также создания условий для устойчивого развития территории, создание условий для комфортного проживания и отдыха населения.

Проектируемый рельеф местности и открытость пространства позволяют хорошо обозревать жилую и общественную застройку.

Проектом планировки решены задачи зонирования территории, создания концентрированных и обособленных жилых групп, создания обособленных и доступных территорий общественных зданий и зданий обслуживания,  зоны отдыха в общей системе посёлка.

К территориальным направлениям перспективного развития проектируемой территории жилого района относятся:

- формирование жилой застройки максимально-допустимой этажности;

- благоустройство, озеленение проектируемой территории и формирование зоны отдыха;

- формирование улично-дорожной сети;

- формирование и строительство второй автодороги, являющейся более безопасной (снижение аварийности, обеспечение требований ГО и ЧС в части не менее двух примыканий к трассе Канск-Абан-Богучаны-Кодинск) и оптимального по техническому решению транспортного сообщения с БоАЗ и населёнными пунктами, находящимися в направлении от п. Таёжный к гор. Канску.

Форма жилого района, по архитектурно-планировочной структуре, продиктована граница выделенного земельного участка, вытянут вдоль водоохраной зоны р. Зекаликон и улицы Магистральная – северо-востока на юго-запад.

Объемно-пространственная композиция микрорайона продиктована обособленным расположение жилых групп одинаковой этажности, образующих замкнутые и полузамкнутые дворы, отдельно стоящие объемы, сгруппированные объекты (коттеджные поселки) малоэтажного строительства.

Сеть проездов района – прямолинейная, обеспечивающая каждый объект капитального строительства доступностью. Предполагается благоустройство проездов в соответствии с современным требованиям: проезжие части и тротуары с твердым покрытием. Ширина проезжей части проездов 6,0 метров.

Планировочная структура обеспечит функциональные и транспортно-пешеходные связи между жилыми домами и общественными учреждениями.

## 2.4. Жилая застройка

В проекте планировки жилого района рабочего поселка Таежный для эксплуатационного персонала, работников социальной сферы предлагается жилая застройка из 8 жилых домов 4, 5, 6-ти этажной застройки и 27 жилых домов 2-х этажной блокированной застройки.

В проектируемых домах размещены:

- 320 квартир для расселения работников пускового комплекса №1 и пускового комплекса №2 (первая серия) – 4, 5-ти этажные жилые дома – жилые группы №№1 (115 квартир), 2 (66 квартир), 3 (70 квартир), 4 (69 квартир);

- 100 квартир для работников социальной сферы п. Таежный - 2-х этажные блокированные жилые дома - 100 блокированных секций;

- 450 квартир для расселения эксплуатационного персонала БоАЗ пускового комплекса №3 и пускового комплекс №4 (вторая серия) – 5, 6-ти этажные жилые дома – жилая группа №5 (200квартир), жилая группа №6 (250 квартир);

- 92 квартиры для работников социальной сферы п.Таежный - 2-х этажные блокированные жилые дома – 92 блокированных секции.

Жилая застройка сформирована из 6-ти жилых групп 5-ти этажной застройки и из 5-ти групп 2-х этажной блокированной жилой застройки. Размещение жилых групп продиктовано расположением зон с особыми условиями использования территории, максимально-используемыми площадями под определенный тип застройки. Проектные размеры земельных участков ограничены землевладением.

Жилые группы №1, №4, №5, №6 многоэтажной застройки размещены в центральной части проектируемого земельного участка, по обе стороны вдоль улицы Сосновая. Жилые группы №3, №4 размещены в южной части участка, вдоль улицы Магистральная. Жилая группа №2 находится на пересечении Второстепенной жилой улицы и Жилой улицы №2. Каждая отдельно стоящая жилая группа образует замкнутое или полузамкнутое пространство, с возможностью устройства всех элементов благоустройства на внутридворовой территории. Каждая жилая группа 1 этапа строительства имеет два въезда с улиц в дворовое пространство. 5-ти этажные жилые дома, относящиеся к 6, 7 этапам обеспечены одним въездом-выездом.

Жилые группы №10, №11 малоэтажной застройки размещены в северной части проектируемого земельного участка, вдоль улицы Первомайская. Жилые группы №7, №8, №9 – в юго-западной части, вдоль Жилой улицы №2. Каждая отдельно стоящая жилая группа образует мини коттеджный поселок из сблокированных 2х, 3-х комнатных секций, с индивидуальным местом для хранения автомобиля, местами хозяйственного обслуживания. Каждая жилая группа имеет два-четыре въезда с улиц на территорию мини-поселка.

При заданных техническим заданием количестве и типах квартир общая численность населения микрорайона определяется как сумма населения в 5-ти этажной застройке и в 2-х этажной блокированной застройке. В соответствии региональными нормативами градостроительного проектирования расчетная норма обеспеченности жилой площадью на одного человека принята равной 30 м2/чел.

Количество жителей в 5-ти этажной застройке определяется как частное общей площади жилых домов к норме обеспеченности населения общей площадью:			N5=Fо/n, где,

N5 – количество жителей в 5-ти этажной жилой застройке, чел.;

Fо – общая площадь жилых домов жилых групп (жилой фонд), м2;

n – норма обеспеченности населения общей площадью, м2/чел. Жилищная обеспеченность населения на расчётный срок принята  – 30 м2.

Количество жителей в 5-ти этажной застройке составляет:

N=Fо/n = 53429,14/30=1780 чел.

Количество жителей в 2-х этажной блокированной жилой застройке определяется как произведение количества жителей 2-х или 3-х комнатной секции на количество секций, в соответствии с табл.2 СП 42.13330.2011:

N2= (Nк + 1)*Nc;

N2 – количество жителей в 2-х этажной жилой застройке, чел.;

Nк – количество комнат в секции жилого дома, шт.;

Nc – количество секций блокированной застройки, шт.;

N2.2=  (2 +1)*138=414 чел.;

N2.3=  (3+1)*54=216 чел.;

Количество жителей в 2-х этажной блокированной застройке составляет 630 чел.

Расчетное население на проектируемой территории составляет 2410 человек.

Плотность населения на проектируемой территории составит:

Р = N/S, где:

N – расчетная численность населения, равная 2410 чел.;

S – площадь проектируемой территории в границе землеотвода и красных линий, 15,02 га.

Плотность населения составит 160 чел./га.

Технико-экономические показатели жилой застройки

| № п/п | Количество этажей, шт. | Количество строений, шт. | Количество секций, шт. | Количество квартир, шт. | Количество семей, шт. | Количество человек, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5 | 8 | 30 | 770 | 770 | 1780 |
| 2. | 2 | 27 | 192 | 192 | 192 | 630 |
| Итого | 35 | 222 | 962 | 962 | 2410 |
| Площадь выделенного земельного участка в границе землеотвода | 18,08 га |
| Площадь проектируемой территории в границе землеотвода и красных линий | 15,02га |
| Общая площадь территорий жилой застройки | 9,38 га |
| Общая площадь квартир | 68000,14 м2 |
| Общая площадь жилых зданий | 94712,5 м2 |
| Площадь застройки жилых домов | 31217,3 м2 |
| Коэффициент застройки жилыми зданиями | 0,33 |
| Коэффициент плотности застройки жилыми зданиями | 0,72 |
| Средняя этажность | 3,5 эт. |
| Численность населения | 2410 чел. |
| Плотность населения | 160 чел/га |

# 3. Природные условия

Физико-географические условия

Земельный участок, отведенный под строительство многоэтажного жилого дома с инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями и единой подземной одноуровневой автостоянкой, располагается в Красноярском крае, Богучанском районе, в пос. Таежный, в новом планируемом жилом районе.

В административном отношении проектируемый участок под строительство расположен Богучанский район п. Таежный, на северо-востоке Красноярского края, в 46 км на юг от с.Богучаны.

Климатические условия

Климат рассматриваемой территории резко континентальный с холодной продолжительной зимой, коротким относительно жарким летом и затяжной дождливой осенью. В любой сезон года возможны резкие изменения погоды, переход от тепла к холоду, резкие колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к суткам и в течение суток.

Для характеристики климата в районе изысканий использованы данные многолетних наблюдений по метеостанции  Богучаны.

В таблице 1.1 приведены основные климатические показатели по метеостанции Богучаны.

Таблица 1.1

| № | Климатическая характеристика | Богучаны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожно-климатическая зона согласно СНиП 2.05.02-85-I | I |
| 2 | Среднегодовая температура воздуха, 0С | -2,1 |
| 3 | Абсолютный максимум температуры воздуха, 0С | +37,7 |
| 4 | Абсолютный минимум температуры воздуха, 0С | -53,5 |
| 5 | Среднегодовое количество осадков, мм | 371 |
| 6 | Средняя годовая скорость ветра, м/с | 2,2 |
| 7 | Преобладающее направление ветра в течение года | З |
| 8 | Максимальная глубина промерзания почвы, м | 2,34 |

Инженерно-геологические условия

Территория Богучанского района расположена в междуречье рек Бирюсы и Ангары, в пределах юго-западной части Сибирской платформы, относится к Среднесибирскому плоскогорью. На образование современного рельефа основное влияние оказывала тектоническая жизнь при значительном участии таких факторов, как климат и вещественный состав горных пород.

По генетическим особенностям в районе выделяются два основных типа рельефа: структурно-денудационный и эрозионно-аккумулятивный.

Площадка имеет общий уклон на север (1-60). Для всей территории характерен слабовыраженный бугристо-западинный микрорельеф. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 212 до 232 м.

На территории проектного участка отсутствуют такие опасные геологические явления как селевые потоки, оползни, обвалы, снежные лавины, затопление территории.

Площадь отведенного земельного участка обеспечивает возможность благоустройства (размещение площадок отдыха, игровых, хозяйственных и парковок) и озеленения, баланс территории.

Временные сооружения рабочих-строителей размещаются согласно стройгенплана.

# 4. Мероприятия по охране окружающей среды в период эксплуатации объекта

## 4.1. Мероприятия по охране воздушного бассейна

Теплоснабжение проектируемого микрорайона будет осуществляться централизованно, вследствие чего вредного воздействия на окружающую среду не предусматривается.

Характеристика фонового загрязнения

Характеристика фонового загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта представлена в таблице 4.1. Данные по фоновому загрязнению приведены в соответствии с «Временными рекомендациями «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на 2014-1018 гг.»» (приложение 1).

Таблица 4.1

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха

| Загрязняющее вещество | ПДКм.р., мг/м3 | Фоновая концентрация |
| --- | --- | --- |
|  |  | мг/м3 |
| Взвешенные вещества | - | 0,195 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,013 |
| Оксид углерода | 5,0 | 2,4 |
| Диоксид азота | 0,2 | 0,054 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,024 |
| * - в соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух…» [31, раздел 2.4] для фоновой концентрации взвешенных веществ, определяемой на постах Росгидромета, гигиенический критерий качества атмосферного воздуха отсутствует |

Анализируя значения фоновых концентраций на соответствие гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», можно сделать вывод о том, что в районе размещения объекта фоновые концентрации не превышают ПДК.

Таким образом, в соответствии с «СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» на данной территории разрешается ведение строительных работ.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ находятся в пределах максимально-разовых ПДК.

Согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» Санкт-Петербург, 2012 год, при нормировании выбросов ЗВ, поступающих в атмосферу в виде пыли (твердых) частиц следует учитывать, что сообщаемые органами Росгидромета значения фоновых концентраций «взвешенных веществ» («пыли») относятся к «сумме твердых частиц», а не к веществу с ПДК=0,5 мг/м3 и кодом 2902.

Фоновые концентрации пыли, определяемые весовым методом на стационарных постах Росгидромета, характеризуют суммарную концентрацию всех твердых веществ, поступающих в атмосферу.

Для такой суммарной концентрации пыли гигиенический критерий качества атмосферного воздуха отсутствуют. Поэтому значения фоновой концентрации пыли измеряемой на постах Росгидромета, не используются при нормировании выбросов.

Пылеобразование от дорог с асфальтобетонным покрытием отсутствует согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов». В процессе эксплуатации предполагается регулярные полив и очистка дорожного полотна.

В микрорайоне предусмотрено размещение мест для временного хранения автомобилей: открытые наземные внутридворовые автостоянки общей вместимостью на 421 машиноместо.

Расчет выбросов выполнен с помощью автоматизированной программы «АТП-Эколог», разработанной фирмой «Интеграл» (версия 3.0) по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2, с учетом дополнений 1999 г. Результаты расчетов максимальных и разовых выбросов от автостоянок и подземных автостоянок приведены в приложении 2.

Коэффициент выезда автомобилей принят 0,2, коэффициент въезда принят 0,8.

Максимальные разовые и валовые выбросы рассчитываются раздельно для каждого периода года: переходный, теплый и холодный.

Средневзвешенная опасная скорость ветра определяется автоматически.

Инвентаризация источников загрязнения воздуха и перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от автопарковок на перспективу представлены в таблице 4.2.

Расчёт рассеивания выполнен с помощью автоматизированной программы УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 от перспективных источников с учётом фонового загрязнения при неблагоприятных условиях. Результаты расчета представлены в таблице 4.3 и в виде карт изолиний концентраций загрязняющих веществ (приложение 3).

Концентрации загрязняющих веществ при рассеивании в приземном слое атмосферы не превысят предельно-допустимых значений ни по одному веществу.

Мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу направлены на предотвращение загрязнения атмосферного воздуха и достигается за счет запрещения длительной парковки автомашин при включенных двигателях, а так же за счет запрещения сжигания мусора, опавшей листвы на территории микрорайона.

Мероприятия по охране воздушного бассейна:

Полное инженерное обеспечение микрорайона, централизованное теплоснабжение от городских сетей.

Озеленение вдоль улиц, способствующее поглощению вредных транспортных выбросов.

Достаточные расстояния от проезжей части улиц до жилых домов для рассеивания транспортных выбросов.

## 4.2 Мероприятия по защите от шума

На площадке проектируемого строительства к техногенным физическим факторам, способным оказать вредное воздействие, следует отнести шум.

Измерения и оценка техногенных физических факторов проведена аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» (аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ФБ01, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 15.07.2015 г).

Основным источником шума на площадке проектируемой застройки является автомобильный транспорт, характер создаваемого шума – непостоянный, широкополосный. Результаты измерения шума и инфразвука  представлены в Приложении 5 протоколы № № 8134, 8135.

Гигиеническое заключение:

- оценка соответствия показала, что уровни звука (эквивалентные и максимальные) на территории застройки в дневное время соответствуют допустимым уровням, указанным в СН 2.24/2.1.8.562 96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

- оценка соответствия показала, что общий уровень звукового давления и эквивалентный общий уровень звукового давления на территории застройки соответствуют требованиям СН 2.24/2.1.8.583 96 «Инфразвук на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий».

## 4.3. Мероприятия по охране воздушного бассейна

В орогидрографическом отношении площадка  расположена на левом берегу р. Карабулы, в междуречье ее левых притоков – ручьев Зекаликон  и Иен.

Вся гидросеть районв относится к бассейну реки Ангара. Морфологические особенности практически всех рек района не способствуют поверхностному стоку и приводят к образованию болот.

Главная река Богучанского района – река Ангара – один из крупнейших притоков р.Енисея. Хотя по своей длине (около 1800 км.) Ангара уступает Нижней Тунгуске, она полноводнее ее. Река в нижнем течении могуча, широка, представляет собой плес шириной 700-1500 м., лишь в редких сужениях – 300-400 м.

Согласно водному кодексу минимальная ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы:

| Водотоки | F, км2 | Расстояние от истока, км | Минимальная ширина |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прибрежная защитная полоса, м | водоохранная зона, м |
| р. Карабула | 4190 | 140 | 100 | 200 |
| р.Зекаликон | 6,5 | 3,5 | 100 | 50 |
| р. Иен | 15,0 | 4,0 | 100 | 50 |

Участок строительства находится за пределами  водоохраной  зоны водного объекта и зон санитарной охраны водозаборов.

Рисунок 4.1. Схема размещения водоохраной зоны от ближайшего водотока

В период эксплуатации района   источником водоснабжения являются внутриквартальные сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, согласно техническому условию на подключение для проектирования водопроводно-канализационных сетей и сооружений.

Сеть хозяйственно-бытовой канализации отводит бытовые стоки от санитарных приборов. Выпуск осуществляется в хозяйственно-бытовую городскую сеть. Поверхностные сточные воды отводятся и распределяются по рельефу при помощи планировки территории .

Воздействие на поверхностные и подземные воды минимальное и заключается в потреблении воды на хозяйственно-бытовые нужды.

Образующиеся от проектируемого объекта сточные воды отводятся в систему канализации (хозяйственно-бытовой). Сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты не предусмотрен.

## 4.4. Мероприятия по охране земельных ресурсов и почв

Защита почв от загрязнения в период эксплуатации микрорайона достигается комплексом мероприятий, в т.ч.:

- устройством асфальтобетонного покрытия на проездах, тротуарах, отмостках;

- уборкой возможных нефтяных загрязнений на автопарковках без применения воды, присыпкой загрязнений песком, с последующим удалением в мусорный контейнер;

- санитарной уборкой территории, с использованием ручного труда дворника;

- сбором мусора в металлические контейнеры, с последующим вывозом мусора спецмашинами на городской полигон твердых бытовых отходов.

## 4.5. Мероприятия по сбору и удалению отходов

При эксплуатации запланированных объектов микрорайона образуются следующие виды отходов:

- смёт с твёрдых покрытий;

- ТБО от жилищ;

- ТБО от детского сада;

- ТБО от школы;

- Отходы поликлиники.

Расчет количества отходов выполнен с учетом норм накопления, указанных в документах: СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Письмо о "Справочных материалах по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления" от 28 января 1997 года N 03-11/29-251.

ТБО от жилых домов:

Ориентировочное количество жителей проектируемого микрорайона 7678 человек. При норме накопления ТБО от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением 200 кг на 1 человека в год.

200 × 2410 = 482000кг/год = 482,0 т/год

Смет с твердых покрытий:

В проектируемом микрорайоне предусматривается 138687,6 м2 твердых покрытий. При норме накопления отходов 5 кг/год с 1 м2 количество составит

5 ×138687,6  = 693435 кг/год = 693,435 т/год

ТБО от детского сада:

В проектируемом микрорайоне предусматривается строительство двух детских садов общей вместимостью 250 мест. При норме накопления отходов 95 кг/год или 0,19 кг/сут на 1 место количество составит

250 × 95 = 23750 кг/год = 23,8 т/год

0,19 × 250 = 47,5 кг/сут

ТБО от школы:

В проектируемом микрорайоне предусматривается строительство школы вместимостью 386 мест. При норме накопления отходов 95 кг/год или 0,19 кг/сут на 1 место количество составит

386 × 95 = 36670 кг/год = 36,670 т/год

0,19 × 386 = 73,34 кг/сут

Отходы от поликлиники:

Проектом предусматривается строительство поликлиники общей мощностью 900 посещений в смену:

В соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 “Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ” в процессе работы поликлиники образуются следующие виды отходов: Класс А (неопасные) – бытовой мусор. Вывоз твердых бытовых отходов – на городской полигон ТБО.

Исходя из количества посещений равному 900 чел./см и ориентировочных норм накопления отходов 0,01 кг/сут на одного человека (сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами»)  количество образующихся отходов составит:

0,01 кг/сут × 900 пос/см = 9 кг/сут или 3,3 тонн в год

Отходы классов Б, В и Г должны быть рассчитаны на стадии проектирования объекта.

ТБО от организаций бытового обслуживания населения, организаций и учреждений управления, кредитно-финансовых учреждений, объектов коммунального обслуживания, прочих административно-хозяйственные учреждений и офисов определяются на последующих стадиях проектирования, так как данная стадия не располагает требуемыми данными для расчета количества образующихся отходов.

Таблица 4.4

| Наименование отхода | Код отхода | Класс | Места образования | Хим. состав, агрег. сост. | Количество, т/год | Способ удаления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 911 0010001004 | IV | помещения квартир, лестнич. площад. | тв. | 482,0 | вывоз на полигон ТБО |
| Отходы (мусор) от уборки территории | 912 0130001005 | V | твердые покрытия | тв. | 693,435 | вывоз на полигон ТБО |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 912 0130001005 | V | д.сады и школа | тв. | 60,47 | вывоз на полигон ТБО |
| Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 912 00400010 4 | V | помещения поликлиники | тв. | 3,3 | вывоз на полигон ТБО |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1239,202 |  |

Вся территория микрорайона убирается с помощью ручного труда дворника и с применением спецмашин и механизмов. Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка мусора, уличного смета спецтранспортом на городской полигон ТБО

# 5.  Мероприятия по соблюдению норм инсоляции

Расположение жилых и общественных зданий выполнены в соответствии с «Санитарными нормами и правилами обеспечения инсоляции жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки».

Здания расположены с соблюдением нормы непрерывной освещенности не менее 2,5 часов; не менее трех часов при одноразовой прерывистости инсоляции. Помещения и участок детского сада обеспечены непрерывной инсоляцией не менее четырех часов в день.

# 6. Мероприятия по озеленению и благоустройству территории

Зеленые насаждения предусматриваются вдоль квартальных дорог, на территории детского сада, на площадках общественных зданий, на территории общего пользования. Приемы озеленения определены функциональной ролью назначения и местоположения участка.

Зеленые насаждения являются органичной частью городской планировочной структуры и выполняют в нем санитарно-гигиенические, декоративно-планировочные, рекреационные функции.

Для озеленения вдоль улиц рекомендуется использовать деревья и кустарники газоустойчивых и пылезадерживающих пород. Защитные полосы озеленения вдоль улиц из пылезадерживающих пород деревьев в облиственном состоянии являются активным средством снижения содержания пыли и газов.  Двухрядная посадка деревьев высотой 10-18 м при ширине полосы озеленения 10 м снижает уровень загрязнения на 25 %. Многорядная 30-метровая полоса древесно-кустарниковых насаждений высотой 15-30 м при полноте 0,7-0,8 снижает уровень загрязнения на 50 %.

К наиболее газоустойчивым породам относятся вяз мелколистный, вяз шершавый, клен ясенелистный, тополь бальзамический, канадский,  яблоня сибирская, акация желтая, боярышник обыкновенный, дерен: белый, кроваво-красный, сибирский, роза, колючая, морщинистая, калина обыкновенная,  жимолость татарская, лох серебристый, облепиха, сирень обыкновенная, смородина альпийская и золотистая, спирея калинолистная. Растения средней устойчивости – ель колючая, липа мелколистная, черемуха Маака, рябина обыкновенная, береза бородавчатая.

Зеленые насаждения играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источниками шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума: хорошо развитые кустарниковые и древесные породы с густой кроной на участке шириной в 30-40 м могут снижать уровни шума на 17-23 дБА, а небольшие скверы и внутриквартальные посадки с редкими деревьями на 4-7 дБА.

Зеленые насаждения защищают жилую и общественную застройку, в том числе территорию ДОУ, от неблагоприятных ветров. По периметру территории детского сада со стороны преобладающих ветров рекомендуются плотные насаждения.

На территории детского сада озеленение формируется в виде небольших участков с устройством малых архитектурных форм, зон активного и тихого отдыха.

Важными элементами озеленения во всех категориях насаждений служат газоны и цветники. Они являются основным фоном для древесно-кустарниковых насаждений, обогащают ландшафт жилого микрорайона.

Обеспеченность расчетного населения зелеными насаждениями (без учета насаждений школ, детских садов и насаждений вдоль улиц, дорог и проездов) составляет 6 м2 на человека, что соответствует рекомендуемой нормы СНиП.

Баланс зеленых насаждений приведен в таблице  6.1.

Таблица  6.1

Баланс зеленых насаждений

| № п/п | Наименование | Площадь (м2) | На одного жителя, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | площадь озеленения (цветники, газоны), включая озеленение детских садов, школы, поликлиники, общественных мест | 36484,0 | 6 |
|  | Итого | 36484,0 | 6 |

# 7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период эксплуатации

мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- Полное инженерное обеспечение микрорайона, централизованное теплоснабжение от сетей.

- Соблюдение требуемых санитарными нормами расстояний от автостоянок, въездов-выездов подземных гаражей-стоянок до жилых домов, школы и детского сада.

- Озеленение вдоль улиц, способствующее поглощению вредных транспортных выбросов. Озеленение территорий общего пользования, а так же дворовых пространство.

- Сохранение предусмотренного проектом расстояния от проезжей части улиц до жилых домов.

мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова:

- Устройство асфальтобетонного покрытия на проездах, тротуарах, отмостках;

- Сбор мусора в металлические контейнеры, с последующим вывозом мусора спецмашинами на городской полигон твердых бытовых отходов;

- Санитарная уборка территории, с использованием ручного труда дворника, своевременный вывоз ТБО спецтранспортом;

- Уборка возможных нефтяных загрязнений на автопарковках без применения воды, присыпкой загрязнений песком, с последующим удалением в мусорный контейнер.

мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов:

- Размещение металлических контейнеров для сбора бытового мусора на специально отведенной площадке с хорошей доступностью для спецтранспорта.

- Организованный сбор, транспортировка мусора, уличного смета спецтранспортом на городской полигон ТБО.

- Периодическая дезинфекция мусоросборников.

мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов:

- Обеспечение всех объектов микрорайона централизованым водоснабжением.

- Схема канализации – централизованная – все стоки направляются на общегородские очистные сооружения.

- Организация сети ливневой канализации.

# 8. Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства микрорайона

При проведении земляных, строительных и других видов работ в проектируемом районе предусматривается выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды на всех этапах.

## 8.1.Мероприятия по охране воздушного бассейна

Основным фактором загрязнения воздушного бассейна при строительстве микрорайона является образование пыли и вредные выбросы при работе строительной техники.

При организации работ на площадке строительства будет использоваться традиционная строительная техника: экскаватор-драглайн, экскаватор-планировщик, бульдозер, автогрейдер, катки, фрезы, буровые станки, асфальтоукладчик, автокраны, тракторы.

Пылеобразование грунтов, имеющих естественную влажность, по всей технологической цепи (разработка, погрузка, транспортировка, разгрузка) достаточно мала или отсутствует полностью.

Для проезда строительной техники и автотранспорта будут использоваться как существующие дороги и проезды, так и временные. Покрытие временных дорог, проезды стройплощадки подвергаются периодически влажной уборке с последующим вывозом мусора и грязи на городскую свалку ТБО по договору с заказчиком.

Все оборудование и машины, занятые на строительстве  проходят регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных газах, при превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к работе не допускается. Контроль осуществляется на автопредприятии.

Не допускается сжигание отходов на строительной площадке.

Ориентировочный расчет выбросов выполнен для строительства одного жилого дома по аналогии с подобным объектом.

Строительство жилого дома производится из металлических и ж/б конструкций, строительных растворов и бетона, изготавливаемых в заводских условиях, поэтому на строительной площадке отсутствуют временные РБУ, склады песка, цемента и прочих строительных материалов, которые могли загрязнять атмосферный воздух вредными выделениями.

Источниками выделения загрязняющих веществ от рассматриваемого проектируемого объекта на рассматриваемой площадке в период строительства являются:

- работа строительных машин и механизмов с двигателями внутреннего сгорания;

- места производства ручных э/сварочных работ.

В период строительства используются строительные машины и механизмы, как с двигателями внутреннего сгорания, так и с электроприводом. В период строительства используется до 10-ти основных видов строительных машин и механизмов, девять видов с двигателями внутреннего сгорания, одновременно на площадке работает не более 2-х единиц техники с работающими двигателями.

Выбросы вредных веществ от строительных машин и механизмов производятся:

- от выхлопных труб машин и механизмов - выхлопные газы;

- из под колес автотранспорта - взвешенные вещества;

- при выемке грунта из котлована (погрузочно-разгрузочных работах) – взвешенные вещества.

При работе машин и механизмов, оборудованных дизельными двигателями, посредством выхлопных труб выбрасываются газы, содержащие вредные вещества:

- оксид углерода,

- оксиды азота,

- углеводороды,

- сажа,

- диоксид серы.

Движение автотранспорта по территории стройплощадки ограничено скоростью 5 километров в час, территория строительства по периметру огорожена сборным ж/б забором, поэтому выброс пыли из-под колес автомобилей практически равен нулю, предлагается пренебречь.

Поскольку по данным инженерных изысканий влажность вынимаемого из котлована грунта превышает 20% в соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 198/33-07 от 28.03.2003, выбросы пыли не учитываются.

Расчет вредных выбросов от строительной техники выполнен в соответствии с  "Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2, с учетом дополнений 1999 г., «Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники» с учетом пп.1.2.2.2, 2.2.1, 2.2.8  "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух".

Расчет выбросов выполнен с помощью программного комплекса Эра, протокол расчета приведен в Приложении 4.

Места производства ручных э/сварочных работ:

В период производства э/сварочных работ в атмосферный воздух выделяется сварочный аэрозоль, содержащий оксид железа и марганец и его соединения.

Валовые и максимально-разовые выбросы вредных веществ от строительных машин и механизмов, от сварочных работ будут определяться на последующих стадиях проектирования в соответствии с материалами ПОС.

## 8.2. Мероприятия по охране подземных, поверхностных вод и почвы

Для предотвращения загрязнения подземных вод и почв предусмотрены следующие мероприятия:

к работе на строительной площадке запрещается допускать машины и механизмы, имеющие неисправности топливной системы, систем гидравлики и смазки, особенно вызывающие возможность попадания ГСМ в грунт;

на площадке строительства не предусматривается склад ГСМ, заправка несамоходных машин осуществляется топливозаправщиком с затвором у заправочного приспособления. Самоходные машины заправляются на действующих АЗС.

На период строительства стройплощадка обеспечивается привозной питьевой водой в специальных ёмкостях, соответствующих санитарным нормам, из расчёта 25 л. на человека, СНиП 2.04-01-85*.  Замена воды производится ежесменно.

Использованная вода собирается в специальные ёмкости и вывозится на очистные сооружения канализации г. Красноярска.

На время строительства будут установлены передвижные биотуалеты.

## 8.3. Мероприятия по защите от шума

На первом этапе строительства, при отсутствии заселённых жилых домов строительные работы могут производиться круглосуточно. На последующих периодах освоения площадки при наличии заселённых жилых домов вблизи строительной площадки работы строительной техники допускаются только в дневное время.

На строительной площадке, для ее электроснабжения,  располагаются временные передвижные электроподстанции.

Согласно «Руководству по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума», уровень звука, исходя из типовой мощности трансформатора, не превышает допустимый.

Временные электроподстанции по окончании работ по строительству будут демонтированы.

## 8.4. Мероприятия по утилизации отходов

В процессе строительства образуются отходы в результате трудноустранимых потерь материалов: бой кирпича, бой бетонных, асбоцементных  изделий, отходы бетонной смеси, отделочных материалов и пр. В период строительства необходимо выполнение следующих мероприятий:

- предусмотреть применение на стройплощадке контейнеров для сбора строительного мусора, а также биотуалетов или туалетов с герметичными водонепроницаемыми выгребами.

- вывоз контейнеров с бытовым мусором осуществлять по мере их наполнения на городской полигон ТБО;

- вывоз излишков грунта, извлекаемого при проведении земляных работ, осуществлять  в специально отведенные места для временного хранения и последующего использования;

- по окончании строительных работ предусматривается разборка всех временных сооружений;

При строительстве микрорайона образуются следующие виды отходов:

Таблица 3.3

| Наименование отхода | Код | Класс | Места образования | Хим. состав | Кол-во, т. | Способ удаления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мусор строительный | 91200600 01 00 4 | IV | повсеместно | тв. | по факту | На ПТБО по договору с заказчиком |
| Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами. | 31401100 08 99 5 | V | повсеместно | тв. | по факту | На ПТБО по договору с заказчиком. Для отсыпки выемок. |

Количество и состав отходов уточняется при рабочем проектировании.

## 8.5. Природоохранные мероприятия в период строительства.

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства предусматриваются  следующие основные решения и мероприятия, направленные на смягчение вредного воздействия на окружающую среду:

мероприятия по охране атмосферного воздуха:

Регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных газах строительной техники и автомобилей, занятых на строительстве.  Контроль осуществляется на автопредприятии.

При превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к работе не допускается.

Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания строительных машин и механизмов для снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей

Не допускается сжигание отходов на строительной площадке.

Покрытие временных дорог, проезды стройплощадки подвергаются периодической влажной уборке с последующим вывозом мусора и грязи на ПТБО  по договору с заказчиком.

Неукоснительное соблюдение требований местных органов охраны природы и службы ЦГСЭН;

Регулярное орошение поливомоечной машиной территории строительной площадки для снижения пылеобразования в жаркий и сухой период времени;

мероприятия по очистке сточных вод, технические решения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов:

На период строительства стройплощадка обеспечивается привозной питьевой водой в специальных ёмкостях, соответствующих санитарным нормам, из расчёта 25 л. на человека, СНиП 2.04-01-85*.  Замена воды производится ежесменно.

Использованная вода собирается в специальные ёмкости и вывозится на очистные сооружения канализации г. Красноярска.

Колеса автомашин перед выездом со стройплощадки для предотвращения загрязнения городских улиц очищаются на специально оборудованной мойке. Мойка машин имеет оборотное водоснабжение.

мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;

Сохранение плодородного почвенного слоя при снятии грунта для строительства.

К работе на строительной площадке запрещается допускать машины и механизмы, имеющие неисправности топливной системы, систем гидравлики и смазки, особенно вызывающие возможность попадания ГСМ в грунт;

На площадке строительства не предусматривается склад ГСМ, заправка несамоходных машин осуществляется топливозаправщиком с затвором у заправочного приспособления. Самоходные машины заправляются на действующих АЗС.

мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов;

Накопление бытовых отходов производится в металлических контейнерах объемом 0,75 мз. Контейнеры устанавливаются возле вагон-бытовок для рабочих на твердом основании. Вывоз контейнеров с бытовым мусором по мере их наполнения в места, специально отведенные для этих целей местной администрацией города – ПТБО.

Накопление промасленной ветоши производится в металлическом контейнере. По мере наполнения контейнера производится его утилизация, ответственность за утилизацию несет строительная организация – подрядчик.

Отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной техники решаются в составе разрешительной документации подрядчика.

Вывоз излишков грунта, извлекаемого при проведении земляных работ, осуществлять  в специально отведенные места для временного хранения и последующего использования;

По окончании строительных работ предусматривается разборка всех временных зданий и сооружений.

Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства разрабатываются и  уточняются на последующих стадиях проектирования.

# Приложение 1

# Приложение 2

Расчет выбросов от автотранспорта в период эксплуатации

Валовые и максимальные выбросы предприятия №833,

п. Таежный Планировка территор,

Таежный, 2017 г.

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."

Код топлива может принимать следующие значения

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца;

3 - Дизельное топливо;

4 - Сжатый газ;

5 - Неэтилированный бензин;

6 - Сжиженный нефтяной газ.

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:

1 - до 1.2 л

2 - свыше 1.2 до 1.8 л

3 - свыше 1.8 до 3.5 л

4 - свыше 3.5 л

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:

1 - до 2 т

2 - свыше 2 до 5 т

3 - свыше 5 до 8 т

4 - свыше 8 до 16 т

5 - свыше 16 т

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:

1 - Особо малый (до 5.5 м)

2 - Малый (6.0-7.5 м)

3 - Средний (8.0-10.0 м)

4 - Большой (10.5-12.0 м)

5 - Особо большой (16.5-24.0 м)

Таежный, 2017 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С

| Характеристики | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная температура, °С | -24.4 | -21.2 | -10.9 | -0.1 | 7.7 | 15.9 | 17.2 | 15.2 | 8 | -0.3 | -12.5 | -21.7 |
| Расчетные периоды года | Х | Х | Х | П | Т | Т | Т | Т | Т | П | Х | Х |
| Средняя минимальная температура, °С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные периоды года | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ

| Период года | Месяцы | Всего дней |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; | 105 |
| Переходный | Апрель; Октябрь; | 42 |
| Холодный | Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь; | 105 |
| Всего за год | Январь-Декабрь | 252 |

Участок №6001; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000300 | 0.000272 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000240 | 0.000218 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000039 | 0.000035 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000081 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0016406 | 0.014567 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0001883 | 0.001556 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0001883 | 0.001556 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.005943 |
|  | ВСЕГО: | 0.005943 |
| Переходный | Импортная | 0.002429 |
|  | ВСЕГО: | 0.002429 |
| Холодный | Импортная | 0.006195 |
|  | ВСЕГО: | 0.006195 |
| Всего за год |  | 0.014567 |

Максимальный выброс составляет: 0.0016406 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0016406 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000609 |
|  | ВСЕГО: | 0.000609 |
| Переходный | Импортная | 0.000264 |
|  | ВСЕГО: | 0.000264 |
| Холодный | Импортная | 0.000683 |
|  | ВСЕГО: | 0.000683 |
| Всего за год |  | 0.001556 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0001883 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000113 |
|  | ВСЕГО: | 0.000113 |
| Переходный | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Холодный | Импортная | 0.000113 |
|  | ВСЕГО: | 0.000113 |
| Всего за год |  | 0.000272 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000300 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000300 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000033 |
|  | ВСЕГО: | 0.000033 |
| Переходный | Импортная | 0.000013 |
|  | ВСЕГО: | 0.000013 |
| Холодный | Импортная | 0.000034 |
|  | ВСЕГО: | 0.000034 |
| Всего за год |  | 0.000081 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000091 |
|  | ВСЕГО: | 0.000091 |
| Переходный | Импортная | 0.000036 |
|  | ВСЕГО: | 0.000036 |
| Холодный | Импортная | 0.000091 |
|  | ВСЕГО: | 0.000091 |
| Всего за год |  | 0.000218 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000240 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000015 |
|  | ВСЕГО: | 0.000015 |
| Переходный | Импортная | 0.000006 |
|  | ВСЕГО: | 0.000006 |
| Холодный | Импортная | 0.000015 |
|  | ВСЕГО: | 0.000015 |
| Всего за год |  | 0.000035 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000039 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000609 |
|  | ВСЕГО: | 0.000609 |
| Переходный | Импортная | 0.000264 |
|  | ВСЕГО: | 0.000264 |
| Холодный | Импортная | 0.000683 |
|  | ВСЕГО: | 0.000683 |
| Всего за год |  | 0.001556 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0001883 |

Участок №6002; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная | Легковой | СНГ | 2 | Карб. | 5 | нет | нет | - |

Отечественная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000322 | 0.000418 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000258 | 0.000335 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000042 | 0.000054 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000123 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0029344 | 0.048473 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0002817 | 0.004302 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0002817 | 0.004302 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.010668 |
|  | ВСЕГО: | 0.010668 |
| Переходный | Отечественная | 0.004352 |
|  | ВСЕГО: | 0.004352 |
| Холодный | Отечественная | 0.033453 |
|  | ВСЕГО: | 0.033453 |
| Всего за год |  | 0.048473 |

Максимальный выброс составляет: 0.0029344 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 7.100 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 19.800 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да |  |
|  | 6.390 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 17.820 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да | 0.0029344 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000966 |
|  | ВСЕГО: | 0.000966 |
| Переходный | Отечественная | 0.000406 |
|  | ВСЕГО: | 0.000406 |
| Холодный | Отечественная | 0.002929 |
|  | ВСЕГО: | 0.002929 |
| Всего за год |  | 0.004302 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002817 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да | 0.0002817 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000122 |
|  | ВСЕГО: | 0.000122 |
| Переходный | Отечественная | 0.000049 |
|  | ВСЕГО: | 0.000049 |
| Холодный | Отечественная | 0.000248 |
|  | ВСЕГО: | 0.000248 |
| Всего за год |  | 0.000418 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000322 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.040 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000322 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000034 |
|  | ВСЕГО: | 0.000034 |
| Переходный | Отечественная | 0.000014 |
|  | ВСЕГО: | 0.000014 |
| Холодный | Отечественная | 0.000076 |
|  | ВСЕГО: | 0.000076 |
| Всего за год |  | 0.000123 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.013 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.070 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.063 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000097 |
|  | ВСЕГО: | 0.000097 |
| Переходный | Отечественная | 0.000039 |
|  | ВСЕГО: | 0.000039 |
| Холодный | Отечественная | 0.000198 |
|  | ВСЕГО: | 0.000198 |
| Всего за год |  | 0.000335 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000258 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000016 |
|  | ВСЕГО: | 0.000016 |
| Переходный | Отечественная | 0.000006 |
|  | ВСЕГО: | 0.000006 |
| Холодный | Отечественная | 0.000032 |
|  | ВСЕГО: | 0.000032 |
| Всего за год |  | 0.000054 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000042 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000966 |
|  | ВСЕГО: | 0.000966 |
| Переходный | Отечественная | 0.000406 |
|  | ВСЕГО: | 0.000406 |
| Холодный | Отечественная | 0.002929 |
|  | ВСЕГО: | 0.002929 |
| Всего за год |  | 0.004302 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002817 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0002817 |

Участок №6003; Автопарковка на 5 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 5.00 | 1 |
| Февраль | 5.00 | 1 |
| Март | 5.00 | 1 |
| Апрель | 5.00 | 1 |
| Май | 5.00 | 1 |
| Июнь | 5.00 | 1 |
| Июль | 5.00 | 1 |
| Август | 5.00 | 1 |
| Сентябрь | 5.00 | 1 |
| Октябрь | 5.00 | 1 |
| Ноябрь | 5.00 | 1 |
| Декабрь | 5.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000300 | 0.000136 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000240 | 0.000109 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000039 | 0.000018 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000040 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0016406 | 0.007283 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0001883 | 0.000778 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0001883 | 0.000778 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.002971 |
|  | ВСЕГО: | 0.002971 |
| Переходный | Импортная | 0.001214 |
|  | ВСЕГО: | 0.001214 |
| Холодный | Импортная | 0.003098 |
|  | ВСЕГО: | 0.003098 |
| Всего за год |  | 0.007283 |

Максимальный выброс составляет: 0.0016406 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0016406 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000304 |
|  | ВСЕГО: | 0.000304 |
| Переходный | Импортная | 0.000132 |
|  | ВСЕГО: | 0.000132 |
| Холодный | Импортная | 0.000341 |
|  | ВСЕГО: | 0.000341 |
| Всего за год |  | 0.000778 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0001883 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000057 |
|  | ВСЕГО: | 0.000057 |
| Переходный | Импортная | 0.000023 |
|  | ВСЕГО: | 0.000023 |
| Холодный | Импортная | 0.000057 |
|  | ВСЕГО: | 0.000057 |
| Всего за год |  | 0.000136 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000300 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000300 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000016 |
|  | ВСЕГО: | 0.000016 |
| Переходный | Импортная | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Холодный | Импортная | 0.000017 |
|  | ВСЕГО: | 0.000017 |
| Всего за год |  | 0.000040 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Переходный | Импортная | 0.000018 |
|  | ВСЕГО: | 0.000018 |
| Холодный | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Всего за год |  | 0.000109 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000240 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Переходный | Импортная | 0.000003 |
|  | ВСЕГО: | 0.000003 |
| Холодный | Импортная | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Всего за год |  | 0.000018 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000039 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000304 |
|  | ВСЕГО: | 0.000304 |
| Переходный | Импортная | 0.000132 |
|  | ВСЕГО: | 0.000132 |
| Холодный | Импортная | 0.000341 |
|  | ВСЕГО: | 0.000341 |
| Всего за год |  | 0.000778 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0001883 |

Участок №6004; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000300 | 0.000272 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000240 | 0.000218 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000039 | 0.000035 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000081 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0016406 | 0.014567 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0001883 | 0.001556 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0001883 | 0.001556 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.005943 |
|  | ВСЕГО: | 0.005943 |
| Переходный | Импортная | 0.002429 |
|  | ВСЕГО: | 0.002429 |
| Холодный | Импортная | 0.006195 |
|  | ВСЕГО: | 0.006195 |
| Всего за год |  | 0.014567 |

Максимальный выброс составляет: 0.0016406 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0016406 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000609 |
|  | ВСЕГО: | 0.000609 |
| Переходный | Импортная | 0.000264 |
|  | ВСЕГО: | 0.000264 |
| Холодный | Импортная | 0.000683 |
|  | ВСЕГО: | 0.000683 |
| Всего за год |  | 0.001556 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0001883 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000113 |
|  | ВСЕГО: | 0.000113 |
| Переходный | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Холодный | Импортная | 0.000113 |
|  | ВСЕГО: | 0.000113 |
| Всего за год |  | 0.000272 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000300 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000300 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000033 |
|  | ВСЕГО: | 0.000033 |
| Переходный | Импортная | 0.000013 |
|  | ВСЕГО: | 0.000013 |
| Холодный | Импортная | 0.000034 |
|  | ВСЕГО: | 0.000034 |
| Всего за год |  | 0.000081 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000091 |
|  | ВСЕГО: | 0.000091 |
| Переходный | Импортная | 0.000036 |
|  | ВСЕГО: | 0.000036 |
| Холодный | Импортная | 0.000091 |
|  | ВСЕГО: | 0.000091 |
| Всего за год |  | 0.000218 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000240 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000015 |
|  | ВСЕГО: | 0.000015 |
| Переходный | Импортная | 0.000006 |
|  | ВСЕГО: | 0.000006 |
| Холодный | Импортная | 0.000015 |
|  | ВСЕГО: | 0.000015 |
| Всего за год |  | 0.000035 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000039 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000609 |
|  | ВСЕГО: | 0.000609 |
| Переходный | Импортная | 0.000264 |
|  | ВСЕГО: | 0.000264 |
| Холодный | Импортная | 0.000683 |
|  | ВСЕГО: | 0.000683 |
| Всего за год |  | 0.001556 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0001883 |

Участок №6005; Автопарковка на 5 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 5.00 | 1 |
| Февраль | 5.00 | 1 |
| Март | 5.00 | 1 |
| Апрель | 5.00 | 1 |
| Май | 5.00 | 1 |
| Июнь | 5.00 | 1 |
| Июль | 5.00 | 1 |
| Август | 5.00 | 1 |
| Сентябрь | 5.00 | 1 |
| Октябрь | 5.00 | 1 |
| Ноябрь | 5.00 | 1 |
| Декабрь | 5.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000300 | 0.000136 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000240 | 0.000109 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000039 | 0.000018 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000040 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0016406 | 0.007283 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0001883 | 0.000778 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0001883 | 0.000778 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.002971 |
|  | ВСЕГО: | 0.002971 |
| Переходный | Импортная | 0.001214 |
|  | ВСЕГО: | 0.001214 |
| Холодный | Импортная | 0.003098 |
|  | ВСЕГО: | 0.003098 |
| Всего за год |  | 0.007283 |

Максимальный выброс составляет: 0.0016406 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0016406 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000304 |
|  | ВСЕГО: | 0.000304 |
| Переходный | Импортная | 0.000132 |
|  | ВСЕГО: | 0.000132 |
| Холодный | Импортная | 0.000341 |
|  | ВСЕГО: | 0.000341 |
| Всего за год |  | 0.000778 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0001883 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000057 |
|  | ВСЕГО: | 0.000057 |
| Переходный | Импортная | 0.000023 |
|  | ВСЕГО: | 0.000023 |
| Холодный | Импортная | 0.000057 |
|  | ВСЕГО: | 0.000057 |
| Всего за год |  | 0.000136 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000300 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000300 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000016 |
|  | ВСЕГО: | 0.000016 |
| Переходный | Импортная | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Холодный | Импортная | 0.000017 |
|  | ВСЕГО: | 0.000017 |
| Всего за год |  | 0.000040 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Переходный | Импортная | 0.000018 |
|  | ВСЕГО: | 0.000018 |
| Холодный | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Всего за год |  | 0.000109 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000240 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Переходный | Импортная | 0.000003 |
|  | ВСЕГО: | 0.000003 |
| Холодный | Импортная | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Всего за год |  | 0.000018 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000039 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000304 |
|  | ВСЕГО: | 0.000304 |
| Переходный | Импортная | 0.000132 |
|  | ВСЕГО: | 0.000132 |
| Холодный | Импортная | 0.000341 |
|  | ВСЕГО: | 0.000341 |
| Всего за год |  | 0.000778 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0001883 |

Участок №6006; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000300 | 0.000272 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000240 | 0.000218 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000039 | 0.000035 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000081 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0016406 | 0.014567 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0001883 | 0.001556 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0001883 | 0.001556 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.005943 |
|  | ВСЕГО: | 0.005943 |
| Переходный | Импортная | 0.002429 |
|  | ВСЕГО: | 0.002429 |
| Холодный | Импортная | 0.006195 |
|  | ВСЕГО: | 0.006195 |
| Всего за год |  | 0.014567 |

Максимальный выброс составляет: 0.0016406 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0016406 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000609 |
|  | ВСЕГО: | 0.000609 |
| Переходный | Импортная | 0.000264 |
|  | ВСЕГО: | 0.000264 |
| Холодный | Импортная | 0.000683 |
|  | ВСЕГО: | 0.000683 |
| Всего за год |  | 0.001556 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0001883 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000113 |
|  | ВСЕГО: | 0.000113 |
| Переходный | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Холодный | Импортная | 0.000113 |
|  | ВСЕГО: | 0.000113 |
| Всего за год |  | 0.000272 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000300 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000300 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000033 |
|  | ВСЕГО: | 0.000033 |
| Переходный | Импортная | 0.000013 |
|  | ВСЕГО: | 0.000013 |
| Холодный | Импортная | 0.000034 |
|  | ВСЕГО: | 0.000034 |
| Всего за год |  | 0.000081 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000091 |
|  | ВСЕГО: | 0.000091 |
| Переходный | Импортная | 0.000036 |
|  | ВСЕГО: | 0.000036 |
| Холодный | Импортная | 0.000091 |
|  | ВСЕГО: | 0.000091 |
| Всего за год |  | 0.000218 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000240 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000015 |
|  | ВСЕГО: | 0.000015 |
| Переходный | Импортная | 0.000006 |
|  | ВСЕГО: | 0.000006 |
| Холодный | Импортная | 0.000015 |
|  | ВСЕГО: | 0.000015 |
| Всего за год |  | 0.000035 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000039 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000609 |
|  | ВСЕГО: | 0.000609 |
| Переходный | Импортная | 0.000264 |
|  | ВСЕГО: | 0.000264 |
| Холодный | Импортная | 0.000683 |
|  | ВСЕГО: | 0.000683 |
| Всего за год |  | 0.001556 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0001883 |

Участок №6007; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная | Легковой | СНГ | 2 | Карб. | 5 | нет | нет | - |

Отечественная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000322 | 0.000418 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000258 | 0.000335 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000042 | 0.000054 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000123 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0029344 | 0.048473 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0002817 | 0.004302 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0002817 | 0.004302 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.010668 |
|  | ВСЕГО: | 0.010668 |
| Переходный | Отечественная | 0.004352 |
|  | ВСЕГО: | 0.004352 |
| Холодный | Отечественная | 0.033453 |
|  | ВСЕГО: | 0.033453 |
| Всего за год |  | 0.048473 |

Максимальный выброс составляет: 0.0029344 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 7.100 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 19.800 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да |  |
|  | 6.390 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 17.820 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да | 0.0029344 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000966 |
|  | ВСЕГО: | 0.000966 |
| Переходный | Отечественная | 0.000406 |
|  | ВСЕГО: | 0.000406 |
| Холодный | Отечественная | 0.002929 |
|  | ВСЕГО: | 0.002929 |
| Всего за год |  | 0.004302 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002817 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да | 0.0002817 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000122 |
|  | ВСЕГО: | 0.000122 |
| Переходный | Отечественная | 0.000049 |
|  | ВСЕГО: | 0.000049 |
| Холодный | Отечественная | 0.000248 |
|  | ВСЕГО: | 0.000248 |
| Всего за год |  | 0.000418 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000322 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.040 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000322 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000034 |
|  | ВСЕГО: | 0.000034 |
| Переходный | Отечественная | 0.000014 |
|  | ВСЕГО: | 0.000014 |
| Холодный | Отечественная | 0.000076 |
|  | ВСЕГО: | 0.000076 |
| Всего за год |  | 0.000123 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.013 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.070 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.063 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000097 |
|  | ВСЕГО: | 0.000097 |
| Переходный | Отечественная | 0.000039 |
|  | ВСЕГО: | 0.000039 |
| Холодный | Отечественная | 0.000198 |
|  | ВСЕГО: | 0.000198 |
| Всего за год |  | 0.000335 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000258 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000016 |
|  | ВСЕГО: | 0.000016 |
| Переходный | Отечественная | 0.000006 |
|  | ВСЕГО: | 0.000006 |
| Холодный | Отечественная | 0.000032 |
|  | ВСЕГО: | 0.000032 |
| Всего за год |  | 0.000054 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000042 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000966 |
|  | ВСЕГО: | 0.000966 |
| Переходный | Отечественная | 0.000406 |
|  | ВСЕГО: | 0.000406 |
| Холодный | Отечественная | 0.002929 |
|  | ВСЕГО: | 0.002929 |
| Всего за год |  | 0.004302 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002817 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0002817 |

Участок №6008; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000300 | 0.000272 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000240 | 0.000218 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000039 | 0.000035 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000081 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0016406 | 0.014567 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0001883 | 0.001556 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0001883 | 0.001556 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.005943 |
|  | ВСЕГО: | 0.005943 |
| Переходный | Импортная | 0.002429 |
|  | ВСЕГО: | 0.002429 |
| Холодный | Импортная | 0.006195 |
|  | ВСЕГО: | 0.006195 |
| Всего за год |  | 0.014567 |

Максимальный выброс составляет: 0.0016406 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0016406 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000609 |
|  | ВСЕГО: | 0.000609 |
| Переходный | Импортная | 0.000264 |
|  | ВСЕГО: | 0.000264 |
| Холодный | Импортная | 0.000683 |
|  | ВСЕГО: | 0.000683 |
| Всего за год |  | 0.001556 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0001883 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000113 |
|  | ВСЕГО: | 0.000113 |
| Переходный | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Холодный | Импортная | 0.000113 |
|  | ВСЕГО: | 0.000113 |
| Всего за год |  | 0.000272 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000300 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000300 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000033 |
|  | ВСЕГО: | 0.000033 |
| Переходный | Импортная | 0.000013 |
|  | ВСЕГО: | 0.000013 |
| Холодный | Импортная | 0.000034 |
|  | ВСЕГО: | 0.000034 |
| Всего за год |  | 0.000081 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000091 |
|  | ВСЕГО: | 0.000091 |
| Переходный | Импортная | 0.000036 |
|  | ВСЕГО: | 0.000036 |
| Холодный | Импортная | 0.000091 |
|  | ВСЕГО: | 0.000091 |
| Всего за год |  | 0.000218 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000240 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000015 |
|  | ВСЕГО: | 0.000015 |
| Переходный | Импортная | 0.000006 |
|  | ВСЕГО: | 0.000006 |
| Холодный | Импортная | 0.000015 |
|  | ВСЕГО: | 0.000015 |
| Всего за год |  | 0.000035 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000039 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000609 |
|  | ВСЕГО: | 0.000609 |
| Переходный | Импортная | 0.000264 |
|  | ВСЕГО: | 0.000264 |
| Холодный | Импортная | 0.000683 |
|  | ВСЕГО: | 0.000683 |
| Всего за год |  | 0.001556 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0001883 |

Участок №6009; Автопарковка на 20 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечственная | Легковой | СНГ | 2 | Карб. | 5 | нет | нет | - |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Отечственная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000911 | 0.000953 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000729 | 0.000762 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000118 | 0.000124 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000252 | 0.000266 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0061500 | 0.076499 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0006900 | 0.007557 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0006900 | 0.007557 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечственная | 0.013986 |
|  | Импортная | 0.007896 |
|  | ВСЕГО: | 0.021882 |
| Переходный | Отечственная | 0.005764 |
|  | Импортная | 0.003262 |
|  | ВСЕГО: | 0.009026 |
| Холодный | Отечственная | 0.037191 |
|  | Импортная | 0.008400 |
|  | ВСЕГО: | 0.045591 |
| Всего за год |  | 0.076499 |

Максимальный выброс составляет: 0.0061500 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечственная (б) | 7.100 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 19.800 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да |  |
|  | 6.390 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 17.820 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да | 0.0039244 |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0022256 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечственная | 0.001302 |
|  | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.002205 |
| Переходный | Отечственная | 0.000560 |
|  | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000963 |
| Холодный | Отечственная | 0.003339 |
|  | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.004389 |
| Всего за год |  | 0.007557 |

Максимальный выброс составляет: 0.0006900 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечственная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да | 0.0003967 |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0002933 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечственная | 0.000181 |
|  | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000344 |
| Переходный | Отечственная | 0.000072 |
|  | Импортная | 0.000066 |
|  | ВСЕГО: | 0.000138 |
| Холодный | Отечственная | 0.000307 |
|  | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000470 |
| Всего за год |  | 0.000953 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000911 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечственная (б) | 0.040 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000478 |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000433 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечственная | 0.000046 |
|  | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000091 |
| Переходный | Отечственная | 0.000019 |
|  | Импортная | 0.000019 |
|  | ВСЕГО: | 0.000037 |
| Холодный | Отечственная | 0.000089 |
|  | Импортная | 0.000048 |
|  | ВСЕГО: | 0.000137 |
| Всего за год |  | 0.000266 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000252 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечственная (б) | 0.013 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.070 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.063 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000126 |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000127 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечственная | 0.000144 |
|  | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000276 |
| Переходный | Отечственная | 0.000058 |
|  | Импортная | 0.000052 |
|  | ВСЕГО: | 0.000110 |
| Холодный | Отечственная | 0.000245 |
|  | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000376 |
| Всего за год |  | 0.000762 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000729 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечственная | 0.000023 |
|  | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Переходный | Отечственная | 0.000009 |
|  | Импортная | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000018 |
| Холодный | Отечственная | 0.000040 |
|  | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000061 |
| Всего за год |  | 0.000124 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000118 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечственная | 0.001302 |
|  | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.002205 |
| Переходный | Отечственная | 0.000560 |
|  | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000963 |
| Холодный | Отечственная | 0.003339 |
|  | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.004389 |
| Всего за год |  | 0.007557 |

Максимальный выброс составляет: 0.0006900 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечственная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0003967 |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0002933 |

Участок №6010; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000433 | 0.000393 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000347 | 0.000314 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000056 | 0.000051 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000127 | 0.000111 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0022256 | 0.019558 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0002933 | 0.002355 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0002933 | 0.002355 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.007896 |
|  | ВСЕГО: | 0.007896 |
| Переходный | Импортная | 0.003262 |
|  | ВСЕГО: | 0.003262 |
| Холодный | Импортная | 0.008400 |
|  | ВСЕГО: | 0.008400 |
| Всего за год |  | 0.019558 |

Максимальный выброс составляет: 0.0022256 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0022256 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.000903 |
| Переходный | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000402 |
| Холодный | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.001050 |
| Всего за год |  | 0.002355 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0002933 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000164 |
| Переходный | Импортная | 0.000066 |
|  | ВСЕГО: | 0.000066 |
| Холодный | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000164 |
| Всего за год |  | 0.000393 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000433 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000433 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Переходный | Импортная | 0.000019 |
|  | ВСЕГО: | 0.000019 |
| Холодный | Импортная | 0.000048 |
|  | ВСЕГО: | 0.000048 |
| Всего за год |  | 0.000111 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000127 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000127 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000131 |
| Переходный | Импортная | 0.000052 |
|  | ВСЕГО: | 0.000052 |
| Холодный | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000131 |
| Всего за год |  | 0.000314 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000347 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000021 |
| Переходный | Импортная | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000009 |
| Холодный | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000021 |
| Всего за год |  | 0.000051 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000056 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.000903 |
| Переходный | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000402 |
| Холодный | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.001050 |
| Всего за год |  | 0.002355 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0002933 |

Участок №6011; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000433 | 0.000393 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000347 | 0.000314 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000056 | 0.000051 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000127 | 0.000111 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0022256 | 0.019558 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0002933 | 0.002355 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0002933 | 0.002355 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.007896 |
|  | ВСЕГО: | 0.007896 |
| Переходный | Импортная | 0.003262 |
|  | ВСЕГО: | 0.003262 |
| Холодный | Импортная | 0.008400 |
|  | ВСЕГО: | 0.008400 |
| Всего за год |  | 0.019558 |

Максимальный выброс составляет: 0.0022256 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0022256 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.000903 |
| Переходный | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000402 |
| Холодный | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.001050 |
| Всего за год |  | 0.002355 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0002933 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000164 |
| Переходный | Импортная | 0.000066 |
|  | ВСЕГО: | 0.000066 |
| Холодный | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000164 |
| Всего за год |  | 0.000393 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000433 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000433 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Переходный | Импортная | 0.000019 |
|  | ВСЕГО: | 0.000019 |
| Холодный | Импортная | 0.000048 |
|  | ВСЕГО: | 0.000048 |
| Всего за год |  | 0.000111 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000127 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000127 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000131 |
| Переходный | Импортная | 0.000052 |
|  | ВСЕГО: | 0.000052 |
| Холодный | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000131 |
| Всего за год |  | 0.000314 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000347 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000021 |
| Переходный | Импортная | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000009 |
| Холодный | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000021 |
| Всего за год |  | 0.000051 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000056 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.000903 |
| Переходный | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000402 |
| Холодный | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.001050 |
| Всего за год |  | 0.002355 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0002933 |

Участок №6012; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000433 | 0.000393 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000347 | 0.000314 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000056 | 0.000051 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000127 | 0.000111 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0022256 | 0.019558 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0002933 | 0.002355 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0002933 | 0.002355 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.007896 |
|  | ВСЕГО: | 0.007896 |
| Переходный | Импортная | 0.003262 |
|  | ВСЕГО: | 0.003262 |
| Холодный | Импортная | 0.008400 |
|  | ВСЕГО: | 0.008400 |
| Всего за год |  | 0.019558 |

Максимальный выброс составляет: 0.0022256 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0022256 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.000903 |
| Переходный | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000402 |
| Холодный | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.001050 |
| Всего за год |  | 0.002355 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0002933 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000164 |
| Переходный | Импортная | 0.000066 |
|  | ВСЕГО: | 0.000066 |
| Холодный | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000164 |
| Всего за год |  | 0.000393 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000433 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000433 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Переходный | Импортная | 0.000019 |
|  | ВСЕГО: | 0.000019 |
| Холодный | Импортная | 0.000048 |
|  | ВСЕГО: | 0.000048 |
| Всего за год |  | 0.000111 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000127 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000127 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000131 |
| Переходный | Импортная | 0.000052 |
|  | ВСЕГО: | 0.000052 |
| Холодный | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000131 |
| Всего за год |  | 0.000314 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000347 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000021 |
| Переходный | Импортная | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000009 |
| Холодный | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000021 |
| Всего за год |  | 0.000051 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000056 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.000903 |
| Переходный | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000402 |
| Холодный | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.001050 |
| Всего за год |  | 0.002355 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0002933 |

Участок №6013; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000433 | 0.000393 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000347 | 0.000314 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000056 | 0.000051 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000127 | 0.000111 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0022256 | 0.019558 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0002933 | 0.002355 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0002933 | 0.002355 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.007896 |
|  | ВСЕГО: | 0.007896 |
| Переходный | Импортная | 0.003262 |
|  | ВСЕГО: | 0.003262 |
| Холодный | Импортная | 0.008400 |
|  | ВСЕГО: | 0.008400 |
| Всего за год |  | 0.019558 |

Максимальный выброс составляет: 0.0022256 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0022256 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.000903 |
| Переходный | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000402 |
| Холодный | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.001050 |
| Всего за год |  | 0.002355 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0002933 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000164 |
| Переходный | Импортная | 0.000066 |
|  | ВСЕГО: | 0.000066 |
| Холодный | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000164 |
| Всего за год |  | 0.000393 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000433 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000433 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Переходный | Импортная | 0.000019 |
|  | ВСЕГО: | 0.000019 |
| Холодный | Импортная | 0.000048 |
|  | ВСЕГО: | 0.000048 |
| Всего за год |  | 0.000111 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000127 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000127 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000131 |
| Переходный | Импортная | 0.000052 |
|  | ВСЕГО: | 0.000052 |
| Холодный | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000131 |
| Всего за год |  | 0.000314 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000347 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000021 |
| Переходный | Импортная | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000009 |
| Холодный | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000021 |
| Всего за год |  | 0.000051 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000056 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.000903 |
| Переходный | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000402 |
| Холодный | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.001050 |
| Всего за год |  | 0.002355 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0002933 |

Участок №6014; Автопарковка на 6 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 6.00 | 1 |
| Февраль | 6.00 | 1 |
| Март | 6.00 | 1 |
| Апрель | 6.00 | 1 |
| Май | 6.00 | 1 |
| Июнь | 6.00 | 1 |
| Июль | 6.00 | 1 |
| Август | 6.00 | 1 |
| Сентябрь | 6.00 | 1 |
| Октябрь | 6.00 | 1 |
| Ноябрь | 6.00 | 1 |
| Декабрь | 6.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000433 | 0.000236 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000347 | 0.000189 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000056 | 0.000031 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000127 | 0.000067 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0022256 | 0.011735 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0002933 | 0.001413 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0002933 | 0.001413 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.004738 |
|  | ВСЕГО: | 0.004738 |
| Переходный | Импортная | 0.001957 |
|  | ВСЕГО: | 0.001957 |
| Холодный | Импортная | 0.005040 |
|  | ВСЕГО: | 0.005040 |
| Всего за год |  | 0.011735 |

Максимальный выброс составляет: 0.0022256 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0022256 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000542 |
|  | ВСЕГО: | 0.000542 |
| Переходный | Импортная | 0.000241 |
|  | ВСЕГО: | 0.000241 |
| Холодный | Импортная | 0.000630 |
|  | ВСЕГО: | 0.000630 |
| Всего за год |  | 0.001413 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0002933 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000098 |
|  | ВСЕГО: | 0.000098 |
| Переходный | Импортная | 0.000039 |
|  | ВСЕГО: | 0.000039 |
| Холодный | Импортная | 0.000098 |
|  | ВСЕГО: | 0.000098 |
| Всего за год |  | 0.000236 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000433 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000433 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000027 |
|  | ВСЕГО: | 0.000027 |
| Переходный | Импортная | 0.000011 |
|  | ВСЕГО: | 0.000011 |
| Холодный | Импортная | 0.000029 |
|  | ВСЕГО: | 0.000029 |
| Всего за год |  | 0.000067 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000127 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000127 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000079 |
|  | ВСЕГО: | 0.000079 |
| Переходный | Импортная | 0.000031 |
|  | ВСЕГО: | 0.000031 |
| Холодный | Импортная | 0.000079 |
|  | ВСЕГО: | 0.000079 |
| Всего за год |  | 0.000189 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000347 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000013 |
|  | ВСЕГО: | 0.000013 |
| Переходный | Импортная | 0.000005 |
|  | ВСЕГО: | 0.000005 |
| Холодный | Импортная | 0.000013 |
|  | ВСЕГО: | 0.000013 |
| Всего за год |  | 0.000031 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000056 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000542 |
|  | ВСЕГО: | 0.000542 |
| Переходный | Импортная | 0.000241 |
|  | ВСЕГО: | 0.000241 |
| Холодный | Импортная | 0.000630 |
|  | ВСЕГО: | 0.000630 |
| Всего за год |  | 0.001413 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0002933 |

Участок №6015; Автопарковка на 7 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная | Легковой | СНГ | 2 | Карб. | 5 | нет | нет | - |

Отечественная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 7.00 | 1 |
| Февраль | 7.00 | 1 |
| Март | 7.00 | 1 |
| Апрель | 7.00 | 1 |
| Май | 7.00 | 1 |
| Июнь | 7.00 | 1 |
| Июль | 7.00 | 1 |
| Август | 7.00 | 1 |
| Сентябрь | 7.00 | 1 |
| Октябрь | 7.00 | 1 |
| Ноябрь | 7.00 | 1 |
| Декабрь | 7.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000478 | 0.000392 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000382 | 0.000313 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000062 | 0.000051 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000126 | 0.000108 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0039244 | 0.039859 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0003967 | 0.003641 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0003967 | 0.003641 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.009790 |
|  | ВСЕГО: | 0.009790 |
| Переходный | Отечественная | 0.004035 |
|  | ВСЕГО: | 0.004035 |
| Холодный | Отечественная | 0.026034 |
|  | ВСЕГО: | 0.026034 |
| Всего за год |  | 0.039859 |

Максимальный выброс составляет: 0.0039244 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 7.100 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 19.800 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да |  |
|  | 6.390 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 17.820 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да | 0.0039244 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000911 |
|  | ВСЕГО: | 0.000911 |
| Переходный | Отечественная | 0.000392 |
|  | ВСЕГО: | 0.000392 |
| Холодный | Отечественная | 0.002337 |
|  | ВСЕГО: | 0.002337 |
| Всего за год |  | 0.003641 |

Максимальный выброс составляет: 0.0003967 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да | 0.0003967 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000126 |
|  | ВСЕГО: | 0.000126 |
| Переходный | Отечественная | 0.000051 |
|  | ВСЕГО: | 0.000051 |
| Холодный | Отечественная | 0.000215 |
|  | ВСЕГО: | 0.000215 |
| Всего за год |  | 0.000392 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000478 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.040 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000478 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000032 |
|  | ВСЕГО: | 0.000032 |
| Переходный | Отечественная | 0.000013 |
|  | ВСЕГО: | 0.000013 |
| Холодный | Отечественная | 0.000062 |
|  | ВСЕГО: | 0.000062 |
| Всего за год |  | 0.000108 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000126 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.013 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.070 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.063 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000126 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000101 |
|  | ВСЕГО: | 0.000101 |
| Переходный | Отечественная | 0.000040 |
|  | ВСЕГО: | 0.000040 |
| Холодный | Отечественная | 0.000172 |
|  | ВСЕГО: | 0.000172 |
| Всего за год |  | 0.000313 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000382 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000016 |
|  | ВСЕГО: | 0.000016 |
| Переходный | Отечественная | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Холодный | Отечественная | 0.000028 |
|  | ВСЕГО: | 0.000028 |
| Всего за год |  | 0.000051 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000062 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000911 |
|  | ВСЕГО: | 0.000911 |
| Переходный | Отечественная | 0.000392 |
|  | ВСЕГО: | 0.000392 |
| Холодный | Отечественная | 0.002337 |
|  | ВСЕГО: | 0.002337 |
| Всего за год |  | 0.003641 |

Максимальный выброс составляет: 0.0003967 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0003967 |

Участок №6016; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000433 | 0.000393 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000347 | 0.000314 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000056 | 0.000051 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000127 | 0.000111 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0022256 | 0.019558 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0002933 | 0.002355 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0002933 | 0.002355 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.007896 |
|  | ВСЕГО: | 0.007896 |
| Переходный | Импортная | 0.003262 |
|  | ВСЕГО: | 0.003262 |
| Холодный | Импортная | 0.008400 |
|  | ВСЕГО: | 0.008400 |
| Всего за год |  | 0.019558 |

Максимальный выброс составляет: 0.0022256 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0022256 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.000903 |
| Переходный | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000402 |
| Холодный | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.001050 |
| Всего за год |  | 0.002355 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0002933 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000164 |
| Переходный | Импортная | 0.000066 |
|  | ВСЕГО: | 0.000066 |
| Холодный | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000164 |
| Всего за год |  | 0.000393 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000433 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000433 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Переходный | Импортная | 0.000019 |
|  | ВСЕГО: | 0.000019 |
| Холодный | Импортная | 0.000048 |
|  | ВСЕГО: | 0.000048 |
| Всего за год |  | 0.000111 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000127 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000127 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000131 |
| Переходный | Импортная | 0.000052 |
|  | ВСЕГО: | 0.000052 |
| Холодный | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000131 |
| Всего за год |  | 0.000314 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000347 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000021 |
| Переходный | Импортная | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000009 |
| Холодный | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000021 |
| Всего за год |  | 0.000051 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000056 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.000903 |
| Переходный | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000402 |
| Холодный | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.001050 |
| Всего за год |  | 0.002355 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0002933 |

Участок №6017; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная | Легковой | СНГ | 2 | Карб. | 5 | нет | нет | - |

Отечественная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000478 | 0.000559 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000382 | 0.000448 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000062 | 0.000073 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000126 | 0.000154 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0039244 | 0.056941 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0003967 | 0.005201 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0003967 | 0.005201 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.013986 |
|  | ВСЕГО: | 0.013986 |
| Переходный | Отечественная | 0.005764 |
|  | ВСЕГО: | 0.005764 |
| Холодный | Отечественная | 0.037191 |
|  | ВСЕГО: | 0.037191 |
| Всего за год |  | 0.056941 |

Максимальный выброс составляет: 0.0039244 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 7.100 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 19.800 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да |  |
|  | 6.390 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 17.820 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да | 0.0039244 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.001302 |
|  | ВСЕГО: | 0.001302 |
| Переходный | Отечественная | 0.000560 |
|  | ВСЕГО: | 0.000560 |
| Холодный | Отечественная | 0.003339 |
|  | ВСЕГО: | 0.003339 |
| Всего за год |  | 0.005201 |

Максимальный выброс составляет: 0.0003967 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да | 0.0003967 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000181 |
|  | ВСЕГО: | 0.000181 |
| Переходный | Отечественная | 0.000072 |
|  | ВСЕГО: | 0.000072 |
| Холодный | Отечественная | 0.000307 |
|  | ВСЕГО: | 0.000307 |
| Всего за год |  | 0.000559 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000478 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.040 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000478 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000046 |
|  | ВСЕГО: | 0.000046 |
| Переходный | Отечественная | 0.000019 |
|  | ВСЕГО: | 0.000019 |
| Холодный | Отечественная | 0.000089 |
|  | ВСЕГО: | 0.000089 |
| Всего за год |  | 0.000154 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000126 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.013 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.070 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.063 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000126 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000144 |
|  | ВСЕГО: | 0.000144 |
| Переходный | Отечественная | 0.000058 |
|  | ВСЕГО: | 0.000058 |
| Холодный | Отечественная | 0.000245 |
|  | ВСЕГО: | 0.000245 |
| Всего за год |  | 0.000448 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000382 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000023 |
|  | ВСЕГО: | 0.000023 |
| Переходный | Отечественная | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000009 |
| Холодный | Отечественная | 0.000040 |
|  | ВСЕГО: | 0.000040 |
| Всего за год |  | 0.000073 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000062 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.001302 |
|  | ВСЕГО: | 0.001302 |
| Переходный | Отечественная | 0.000560 |
|  | ВСЕГО: | 0.000560 |
| Холодный | Отечественная | 0.003339 |
|  | ВСЕГО: | 0.003339 |
| Всего за год |  | 0.005201 |

Максимальный выброс составляет: 0.0003967 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0003967 |

Участок №6018; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000433 | 0.000393 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000347 | 0.000314 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000056 | 0.000051 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000127 | 0.000111 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0022256 | 0.019558 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0002933 | 0.002355 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0002933 | 0.002355 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.007896 |
|  | ВСЕГО: | 0.007896 |
| Переходный | Импортная | 0.003262 |
|  | ВСЕГО: | 0.003262 |
| Холодный | Импортная | 0.008400 |
|  | ВСЕГО: | 0.008400 |
| Всего за год |  | 0.019558 |

Максимальный выброс составляет: 0.0022256 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0022256 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.000903 |
| Переходный | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000402 |
| Холодный | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.001050 |
| Всего за год |  | 0.002355 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0002933 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000164 |
| Переходный | Импортная | 0.000066 |
|  | ВСЕГО: | 0.000066 |
| Холодный | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000164 |
| Всего за год |  | 0.000393 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000433 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000433 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Переходный | Импортная | 0.000019 |
|  | ВСЕГО: | 0.000019 |
| Холодный | Импортная | 0.000048 |
|  | ВСЕГО: | 0.000048 |
| Всего за год |  | 0.000111 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000127 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000127 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000131 |
| Переходный | Импортная | 0.000052 |
|  | ВСЕГО: | 0.000052 |
| Холодный | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000131 |
| Всего за год |  | 0.000314 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000347 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000021 |
| Переходный | Импортная | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000009 |
| Холодный | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000021 |
| Всего за год |  | 0.000051 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000056 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.000903 |
| Переходный | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000402 |
| Холодный | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.001050 |
| Всего за год |  | 0.002355 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0002933 |

Участок №6019; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная | Легковой | СНГ | 2 | Карб. | 5 | нет | нет | - |

Отечественная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000478 | 0.000559 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000382 | 0.000448 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000062 | 0.000073 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000126 | 0.000154 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0039244 | 0.056941 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0003967 | 0.005201 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0003967 | 0.005201 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.013986 |
|  | ВСЕГО: | 0.013986 |
| Переходный | Отечественная | 0.005764 |
|  | ВСЕГО: | 0.005764 |
| Холодный | Отечественная | 0.037191 |
|  | ВСЕГО: | 0.037191 |
| Всего за год |  | 0.056941 |

Максимальный выброс составляет: 0.0039244 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 7.100 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 19.800 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да |  |
|  | 6.390 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 17.820 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да | 0.0039244 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.001302 |
|  | ВСЕГО: | 0.001302 |
| Переходный | Отечественная | 0.000560 |
|  | ВСЕГО: | 0.000560 |
| Холодный | Отечественная | 0.003339 |
|  | ВСЕГО: | 0.003339 |
| Всего за год |  | 0.005201 |

Максимальный выброс составляет: 0.0003967 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да | 0.0003967 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000181 |
|  | ВСЕГО: | 0.000181 |
| Переходный | Отечественная | 0.000072 |
|  | ВСЕГО: | 0.000072 |
| Холодный | Отечественная | 0.000307 |
|  | ВСЕГО: | 0.000307 |
| Всего за год |  | 0.000559 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000478 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.040 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000478 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000046 |
|  | ВСЕГО: | 0.000046 |
| Переходный | Отечественная | 0.000019 |
|  | ВСЕГО: | 0.000019 |
| Холодный | Отечественная | 0.000089 |
|  | ВСЕГО: | 0.000089 |
| Всего за год |  | 0.000154 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000126 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.013 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.070 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.063 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000126 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000144 |
|  | ВСЕГО: | 0.000144 |
| Переходный | Отечественная | 0.000058 |
|  | ВСЕГО: | 0.000058 |
| Холодный | Отечественная | 0.000245 |
|  | ВСЕГО: | 0.000245 |
| Всего за год |  | 0.000448 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000382 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000023 |
|  | ВСЕГО: | 0.000023 |
| Переходный | Отечественная | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000009 |
| Холодный | Отечественная | 0.000040 |
|  | ВСЕГО: | 0.000040 |
| Всего за год |  | 0.000073 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000062 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.001302 |
|  | ВСЕГО: | 0.001302 |
| Переходный | Отечественная | 0.000560 |
|  | ВСЕГО: | 0.000560 |
| Холодный | Отечественная | 0.003339 |
|  | ВСЕГО: | 0.003339 |
| Всего за год |  | 0.005201 |

Максимальный выброс составляет: 0.0003967 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0003967 |

Участок №6020; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000433 | 0.000393 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000347 | 0.000314 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000056 | 0.000051 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000127 | 0.000111 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0022256 | 0.019558 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0002933 | 0.002355 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0002933 | 0.002355 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.007896 |
|  | ВСЕГО: | 0.007896 |
| Переходный | Импортная | 0.003262 |
|  | ВСЕГО: | 0.003262 |
| Холодный | Импортная | 0.008400 |
|  | ВСЕГО: | 0.008400 |
| Всего за год |  | 0.019558 |

Максимальный выброс составляет: 0.0022256 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0022256 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.000903 |
| Переходный | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000402 |
| Холодный | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.001050 |
| Всего за год |  | 0.002355 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0002933 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000164 |
| Переходный | Импортная | 0.000066 |
|  | ВСЕГО: | 0.000066 |
| Холодный | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000164 |
| Всего за год |  | 0.000393 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000433 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000433 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Переходный | Импортная | 0.000019 |
|  | ВСЕГО: | 0.000019 |
| Холодный | Импортная | 0.000048 |
|  | ВСЕГО: | 0.000048 |
| Всего за год |  | 0.000111 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000127 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000127 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000131 |
| Переходный | Импортная | 0.000052 |
|  | ВСЕГО: | 0.000052 |
| Холодный | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000131 |
| Всего за год |  | 0.000314 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000347 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000021 |
| Переходный | Импортная | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000009 |
| Холодный | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000021 |
| Всего за год |  | 0.000051 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000056 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.000903 |
| Переходный | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000402 |
| Холодный | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.001050 |
| Всего за год |  | 0.002355 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0002933 |

Участок №6021; Автопарковка на 12 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 12.00 | 1 |
| Февраль | 12.00 | 1 |
| Март | 12.00 | 1 |
| Апрель | 12.00 | 1 |
| Май | 12.00 | 1 |
| Июнь | 12.00 | 1 |
| Июль | 12.00 | 1 |
| Август | 12.00 | 1 |
| Сентябрь | 12.00 | 1 |
| Октябрь | 12.00 | 1 |
| Ноябрь | 12.00 | 1 |
| Декабрь | 12.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000433 | 0.000472 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000347 | 0.000377 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000056 | 0.000061 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000127 | 0.000134 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0022256 | 0.023469 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0002933 | 0.002826 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0002933 | 0.002826 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.009475 |
|  | ВСЕГО: | 0.009475 |
| Переходный | Импортная | 0.003914 |
|  | ВСЕГО: | 0.003914 |
| Холодный | Импортная | 0.010080 |
|  | ВСЕГО: | 0.010080 |
| Всего за год |  | 0.023469 |

Максимальный выброс составляет: 0.0022256 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0022256 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.001084 |
|  | ВСЕГО: | 0.001084 |
| Переходный | Импортная | 0.000483 |
|  | ВСЕГО: | 0.000483 |
| Холодный | Импортная | 0.001260 |
|  | ВСЕГО: | 0.001260 |
| Всего за год |  | 0.002826 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0002933 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000197 |
|  | ВСЕГО: | 0.000197 |
| Переходный | Импортная | 0.000079 |
|  | ВСЕГО: | 0.000079 |
| Холодный | Импортная | 0.000197 |
|  | ВСЕГО: | 0.000197 |
| Всего за год |  | 0.000472 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000433 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000433 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000054 |
|  | ВСЕГО: | 0.000054 |
| Переходный | Импортная | 0.000022 |
|  | ВСЕГО: | 0.000022 |
| Холодный | Импортная | 0.000057 |
|  | ВСЕГО: | 0.000057 |
| Всего за год |  | 0.000134 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000127 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000127 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000157 |
|  | ВСЕГО: | 0.000157 |
| Переходный | Импортная | 0.000063 |
|  | ВСЕГО: | 0.000063 |
| Холодный | Импортная | 0.000157 |
|  | ВСЕГО: | 0.000157 |
| Всего за год |  | 0.000377 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000347 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000026 |
|  | ВСЕГО: | 0.000026 |
| Переходный | Импортная | 0.000010 |
|  | ВСЕГО: | 0.000010 |
| Холодный | Импортная | 0.000026 |
|  | ВСЕГО: | 0.000026 |
| Всего за год |  | 0.000061 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000056 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.001084 |
|  | ВСЕГО: | 0.001084 |
| Переходный | Импортная | 0.000483 |
|  | ВСЕГО: | 0.000483 |
| Холодный | Импортная | 0.001260 |
|  | ВСЕГО: | 0.001260 |
| Всего за год |  | 0.002826 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0002933 |

Участок №6022; Автопарковка на 20 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная | Легковой | СНГ | 2 | Карб. | 5 | нет | нет | - |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Отечественная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000911 | 0.000953 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000729 | 0.000762 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000118 | 0.000124 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000252 | 0.000266 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0061500 | 0.076499 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0006900 | 0.007557 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0006900 | 0.007557 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.013986 |
|  | Импортная | 0.007896 |
|  | ВСЕГО: | 0.021882 |
| Переходный | Отечественная | 0.005764 |
|  | Импортная | 0.003262 |
|  | ВСЕГО: | 0.009026 |
| Холодный | Отечественная | 0.037191 |
|  | Импортная | 0.008400 |
|  | ВСЕГО: | 0.045591 |
| Всего за год |  | 0.076499 |

Максимальный выброс составляет: 0.0061500 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 7.100 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 19.800 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да |  |
|  | 6.390 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 17.820 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да | 0.0039244 |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0022256 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.001302 |
|  | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.002205 |
| Переходный | Отечественная | 0.000560 |
|  | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000963 |
| Холодный | Отечественная | 0.003339 |
|  | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.004389 |
| Всего за год |  | 0.007557 |

Максимальный выброс составляет: 0.0006900 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да | 0.0003967 |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0002933 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000181 |
|  | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000344 |
| Переходный | Отечественная | 0.000072 |
|  | Импортная | 0.000066 |
|  | ВСЕГО: | 0.000138 |
| Холодный | Отечественная | 0.000307 |
|  | Импортная | 0.000164 |
|  | ВСЕГО: | 0.000470 |
| Всего за год |  | 0.000953 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000911 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.040 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000478 |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000433 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000046 |
|  | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000091 |
| Переходный | Отечественная | 0.000019 |
|  | Импортная | 0.000019 |
|  | ВСЕГО: | 0.000037 |
| Холодный | Отечественная | 0.000089 |
|  | Импортная | 0.000048 |
|  | ВСЕГО: | 0.000137 |
| Всего за год |  | 0.000266 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000252 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.013 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.070 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.063 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000126 |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000127 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000144 |
|  | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000276 |
| Переходный | Отечественная | 0.000058 |
|  | Импортная | 0.000052 |
|  | ВСЕГО: | 0.000110 |
| Холодный | Отечественная | 0.000245 |
|  | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000376 |
| Всего за год |  | 0.000762 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000729 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000023 |
|  | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Переходный | Отечественная | 0.000009 |
|  | Импортная | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000018 |
| Холодный | Отечественная | 0.000040 |
|  | Импортная | 0.000021 |
|  | ВСЕГО: | 0.000061 |
| Всего за год |  | 0.000124 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000118 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.001302 |
|  | Импортная | 0.000903 |
|  | ВСЕГО: | 0.002205 |
| Переходный | Отечественная | 0.000560 |
|  | Импортная | 0.000402 |
|  | ВСЕГО: | 0.000963 |
| Холодный | Отечественная | 0.003339 |
|  | Импортная | 0.001050 |
|  | ВСЕГО: | 0.004389 |
| Всего за год |  | 0.007557 |

Максимальный выброс составляет: 0.0006900 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0003967 |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0002933 |

Участок №6023; Автопарковка на 20 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 20.00 | 2 |
| Февраль | 20.00 | 2 |
| Март | 20.00 | 2 |
| Апрель | 20.00 | 2 |
| Май | 20.00 | 2 |
| Июнь | 20.00 | 2 |
| Июль | 20.00 | 2 |
| Август | 20.00 | 2 |
| Сентябрь | 20.00 | 2 |
| Октябрь | 20.00 | 2 |
| Ноябрь | 20.00 | 2 |
| Декабрь | 20.00 | 2 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000867 | 0.000786 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000693 | 0.000629 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000113 | 0.000102 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000253 | 0.000223 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0044511 | 0.039115 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0005867 | 0.004711 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0005867 | 0.004711 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.015792 |
|  | ВСЕГО: | 0.015792 |
| Переходный | Импортная | 0.006523 |
|  | ВСЕГО: | 0.006523 |
| Холодный | Импортная | 0.016800 |
|  | ВСЕГО: | 0.016800 |
| Всего за год |  | 0.039115 |

Максимальный выброс составляет: 0.0044511 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0044511 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.001806 |
|  | ВСЕГО: | 0.001806 |
| Переходный | Импортная | 0.000805 |
|  | ВСЕГО: | 0.000805 |
| Холодный | Импортная | 0.002100 |
|  | ВСЕГО: | 0.002100 |
| Всего за год |  | 0.004711 |

Максимальный выброс составляет: 0.0005867 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0005867 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000328 |
|  | ВСЕГО: | 0.000328 |
| Переходный | Импортная | 0.000131 |
|  | ВСЕГО: | 0.000131 |
| Холодный | Импортная | 0.000328 |
|  | ВСЕГО: | 0.000328 |
| Всего за год |  | 0.000786 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000867 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000867 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000090 |
|  | ВСЕГО: | 0.000090 |
| Переходный | Импортная | 0.000037 |
|  | ВСЕГО: | 0.000037 |
| Холодный | Импортная | 0.000096 |
|  | ВСЕГО: | 0.000096 |
| Всего за год |  | 0.000223 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000253 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000253 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000262 |
|  | ВСЕГО: | 0.000262 |
| Переходный | Импортная | 0.000105 |
|  | ВСЕГО: | 0.000105 |
| Холодный | Импортная | 0.000262 |
|  | ВСЕГО: | 0.000262 |
| Всего за год |  | 0.000629 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000693 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000043 |
|  | ВСЕГО: | 0.000043 |
| Переходный | Импортная | 0.000017 |
|  | ВСЕГО: | 0.000017 |
| Холодный | Импортная | 0.000043 |
|  | ВСЕГО: | 0.000043 |
| Всего за год |  | 0.000102 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000113 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.001806 |
|  | ВСЕГО: | 0.001806 |
| Переходный | Импортная | 0.000805 |
|  | ВСЕГО: | 0.000805 |
| Холодный | Импортная | 0.002100 |
|  | ВСЕГО: | 0.002100 |
| Всего за год |  | 0.004711 |

Максимальный выброс составляет: 0.0005867 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0005867 |

Участок №6024; Автопарковка на 11 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 11.00 | 1 |
| Февраль | 11.00 | 1 |
| Март | 11.00 | 1 |
| Апрель | 11.00 | 1 |
| Май | 11.00 | 1 |
| Июнь | 11.00 | 1 |
| Июль | 11.00 | 1 |
| Август | 11.00 | 1 |
| Сентябрь | 11.00 | 1 |
| Октябрь | 11.00 | 1 |
| Ноябрь | 11.00 | 1 |
| Декабрь | 11.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000433 | 0.000432 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000347 | 0.000346 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000056 | 0.000056 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000127 | 0.000123 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0022256 | 0.021513 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0002933 | 0.002591 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0002933 | 0.002591 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.008686 |
|  | ВСЕГО: | 0.008686 |
| Переходный | Импортная | 0.003588 |
|  | ВСЕГО: | 0.003588 |
| Холодный | Импортная | 0.009240 |
|  | ВСЕГО: | 0.009240 |
| Всего за год |  | 0.021513 |

Максимальный выброс составляет: 0.0022256 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0022256 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000993 |
|  | ВСЕГО: | 0.000993 |
| Переходный | Импортная | 0.000443 |
|  | ВСЕГО: | 0.000443 |
| Холодный | Импортная | 0.001155 |
|  | ВСЕГО: | 0.001155 |
| Всего за год |  | 0.002591 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0002933 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000180 |
|  | ВСЕГО: | 0.000180 |
| Переходный | Импортная | 0.000072 |
|  | ВСЕГО: | 0.000072 |
| Холодный | Импортная | 0.000180 |
|  | ВСЕГО: | 0.000180 |
| Всего за год |  | 0.000432 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000433 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000433 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000049 |
|  | ВСЕГО: | 0.000049 |
| Переходный | Импортная | 0.000020 |
|  | ВСЕГО: | 0.000020 |
| Холодный | Импортная | 0.000053 |
|  | ВСЕГО: | 0.000053 |
| Всего за год |  | 0.000123 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000127 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000127 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000144 |
|  | ВСЕГО: | 0.000144 |
| Переходный | Импортная | 0.000058 |
|  | ВСЕГО: | 0.000058 |
| Холодный | Импортная | 0.000144 |
|  | ВСЕГО: | 0.000144 |
| Всего за год |  | 0.000346 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000347 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000023 |
|  | ВСЕГО: | 0.000023 |
| Переходный | Импортная | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000009 |
| Холодный | Импортная | 0.000023 |
|  | ВСЕГО: | 0.000023 |
| Всего за год |  | 0.000056 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000056 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000993 |
|  | ВСЕГО: | 0.000993 |
| Переходный | Импортная | 0.000443 |
|  | ВСЕГО: | 0.000443 |
| Холодный | Импортная | 0.001155 |
|  | ВСЕГО: | 0.001155 |
| Всего за год |  | 0.002591 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0002933 |

Участок №6025; Автопарковка на 3 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 3.00 | 1 |
| Февраль | 3.00 | 1 |
| Март | 3.00 | 1 |
| Апрель | 3.00 | 1 |
| Май | 3.00 | 1 |
| Июнь | 3.00 | 1 |
| Июль | 3.00 | 1 |
| Август | 3.00 | 1 |
| Сентябрь | 3.00 | 1 |
| Октябрь | 3.00 | 1 |
| Ноябрь | 3.00 | 1 |
| Декабрь | 3.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000433 | 0.000118 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000347 | 0.000094 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000056 | 0.000015 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000127 | 0.000033 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0022256 | 0.005867 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0002933 | 0.000707 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0002933 | 0.000707 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.002369 |
|  | ВСЕГО: | 0.002369 |
| Переходный | Импортная | 0.000979 |
|  | ВСЕГО: | 0.000979 |
| Холодный | Импортная | 0.002520 |
|  | ВСЕГО: | 0.002520 |
| Всего за год |  | 0.005867 |

Максимальный выброс составляет: 0.0022256 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0022256 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000271 |
|  | ВСЕГО: | 0.000271 |
| Переходный | Импортная | 0.000121 |
|  | ВСЕГО: | 0.000121 |
| Холодный | Импортная | 0.000315 |
|  | ВСЕГО: | 0.000315 |
| Всего за год |  | 0.000707 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0002933 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000049 |
|  | ВСЕГО: | 0.000049 |
| Переходный | Импортная | 0.000020 |
|  | ВСЕГО: | 0.000020 |
| Холодный | Импортная | 0.000049 |
|  | ВСЕГО: | 0.000049 |
| Всего за год |  | 0.000118 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000433 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000433 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000013 |
|  | ВСЕГО: | 0.000013 |
| Переходный | Импортная | 0.000006 |
|  | ВСЕГО: | 0.000006 |
| Холодный | Импортная | 0.000014 |
|  | ВСЕГО: | 0.000014 |
| Всего за год |  | 0.000033 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000127 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000127 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000039 |
|  | ВСЕГО: | 0.000039 |
| Переходный | Импортная | 0.000016 |
|  | ВСЕГО: | 0.000016 |
| Холодный | Импортная | 0.000039 |
|  | ВСЕГО: | 0.000039 |
| Всего за год |  | 0.000094 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000347 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000006 |
|  | ВСЕГО: | 0.000006 |
| Переходный | Импортная | 0.000003 |
|  | ВСЕГО: | 0.000003 |
| Холодный | Импортная | 0.000006 |
|  | ВСЕГО: | 0.000006 |
| Всего за год |  | 0.000015 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000056 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000271 |
|  | ВСЕГО: | 0.000271 |
| Переходный | Импортная | 0.000121 |
|  | ВСЕГО: | 0.000121 |
| Холодный | Импортная | 0.000315 |
|  | ВСЕГО: | 0.000315 |
| Всего за год |  | 0.000707 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002933 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0002933 |

Участок №6026; Автопарковка на 8 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.300

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.300

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.300

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.300

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 8.00 | 1 |
| Февраль | 8.00 | 1 |
| Март | 8.00 | 1 |
| Апрель | 8.00 | 1 |
| Май | 8.00 | 1 |
| Июнь | 8.00 | 1 |
| Июль | 8.00 | 1 |
| Август | 8.00 | 1 |
| Сентябрь | 8.00 | 1 |
| Октябрь | 8.00 | 1 |
| Ноябрь | 8.00 | 1 |
| Декабрь | 8.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000567 | 0.000411 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000453 | 0.000329 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000074 | 0.000053 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000162 | 0.000113 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0028106 | 0.019639 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0003983 | 0.002524 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0003983 | 0.002524 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.007879 |
|  | ВСЕГО: | 0.007879 |
| Переходный | Импортная | 0.003276 |
|  | ВСЕГО: | 0.003276 |
| Холодный | Импортная | 0.008484 |
|  | ВСЕГО: | 0.008484 |
| Всего за год |  | 0.019639 |

Максимальный выброс составляет: 0.0028106 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0028106 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000958 |
|  | ВСЕГО: | 0.000958 |
| Переходный | Импортная | 0.000432 |
|  | ВСЕГО: | 0.000432 |
| Холодный | Импортная | 0.001134 |
|  | ВСЕГО: | 0.001134 |
| Всего за год |  | 0.002524 |

Максимальный выброс составляет: 0.0003983 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0003983 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000171 |
|  | ВСЕГО: | 0.000171 |
| Переходный | Импортная | 0.000069 |
|  | ВСЕГО: | 0.000069 |
| Холодный | Импортная | 0.000171 |
|  | ВСЕГО: | 0.000171 |
| Всего за год |  | 0.000411 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000567 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000567 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000046 |
|  | ВСЕГО: | 0.000046 |
| Переходный | Импортная | 0.000019 |
|  | ВСЕГО: | 0.000019 |
| Холодный | Импортная | 0.000049 |
|  | ВСЕГО: | 0.000049 |
| Всего за год |  | 0.000113 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000162 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000162 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000137 |
|  | ВСЕГО: | 0.000137 |
| Переходный | Импортная | 0.000055 |
|  | ВСЕГО: | 0.000055 |
| Холодный | Импортная | 0.000137 |
|  | ВСЕГО: | 0.000137 |
| Всего за год |  | 0.000329 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000453 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000022 |
|  | ВСЕГО: | 0.000022 |
| Переходный | Импортная | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000009 |
| Холодный | Импортная | 0.000022 |
|  | ВСЕГО: | 0.000022 |
| Всего за год |  | 0.000053 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000074 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000958 |
|  | ВСЕГО: | 0.000958 |
| Переходный | Импортная | 0.000432 |
|  | ВСЕГО: | 0.000432 |
| Холодный | Импортная | 0.001134 |
|  | ВСЕГО: | 0.001134 |
| Всего за год |  | 0.002524 |

Максимальный выброс составляет: 0.0003983 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0003983 |

Участок №6027; Автопарковка на 8 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.300

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.300

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.300

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.300

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная | Легковой | СНГ | 2 | Карб. | 5 | нет | нет | - |

Отечественная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 8.00 | 1 |
| Февраль | 8.00 | 1 |
| Март | 8.00 | 1 |
| Апрель | 8.00 | 1 |
| Май | 8.00 | 1 |
| Июнь | 8.00 | 1 |
| Июль | 8.00 | 1 |
| Август | 8.00 | 1 |
| Сентябрь | 8.00 | 1 |
| Октябрь | 8.00 | 1 |
| Ноябрь | 8.00 | 1 |
| Декабрь | 8.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000633 | 0.000560 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000507 | 0.000448 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000082 | 0.000073 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000161 | 0.000148 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0049144 | 0.052327 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0005117 | 0.004881 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0005117 | 0.004881 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.013843 |
|  | ВСЕГО: | 0.013843 |
| Переходный | Отечественная | 0.005741 |
|  | ВСЕГО: | 0.005741 |
| Холодный | Отечественная | 0.032743 |
|  | ВСЕГО: | 0.032743 |
| Всего за год |  | 0.052327 |

Максимальный выброс составляет: 0.0049144 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 7.100 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 19.800 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да |  |
|  | 6.390 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 17.820 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да | 0.0049144 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.001310 |
|  | ВСЕГО: | 0.001310 |
| Переходный | Отечественная | 0.000572 |
|  | ВСЕГО: | 0.000572 |
| Холодный | Отечественная | 0.002999 |
|  | ВСЕГО: | 0.002999 |
| Всего за год |  | 0.004881 |

Максимальный выброс составляет: 0.0005117 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да | 0.0005117 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000192 |
|  | ВСЕГО: | 0.000192 |
| Переходный | Отечественная | 0.000077 |
|  | ВСЕГО: | 0.000077 |
| Холодный | Отечественная | 0.000292 |
|  | ВСЕГО: | 0.000292 |
| Всего за год |  | 0.000560 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000633 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.040 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000633 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000047 |
|  | ВСЕГО: | 0.000047 |
| Переходный | Отечественная | 0.000019 |
|  | ВСЕГО: | 0.000019 |
| Холодный | Отечественная | 0.000082 |
|  | ВСЕГО: | 0.000082 |
| Всего за год |  | 0.000148 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000161 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.013 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.070 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.063 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000161 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000153 |
|  | ВСЕГО: | 0.000153 |
| Переходный | Отечественная | 0.000061 |
|  | ВСЕГО: | 0.000061 |
| Холодный | Отечественная | 0.000234 |
|  | ВСЕГО: | 0.000234 |
| Всего за год |  | 0.000448 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000507 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000025 |
|  | ВСЕГО: | 0.000025 |
| Переходный | Отечественная | 0.000010 |
|  | ВСЕГО: | 0.000010 |
| Холодный | Отечественная | 0.000038 |
|  | ВСЕГО: | 0.000038 |
| Всего за год |  | 0.000073 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000082 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.001310 |
|  | ВСЕГО: | 0.001310 |
| Переходный | Отечественная | 0.000572 |
|  | ВСЕГО: | 0.000572 |
| Холодный | Отечественная | 0.002999 |
|  | ВСЕГО: | 0.002999 |
| Всего за год |  | 0.004881 |

Максимальный выброс составляет: 0.0005117 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0005117 |

Участок №6028; Автопарковка на 8 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.300

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.300

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.300

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.300

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 8.00 | 1 |
| Февраль | 8.00 | 1 |
| Март | 8.00 | 1 |
| Апрель | 8.00 | 1 |
| Май | 8.00 | 1 |
| Июнь | 8.00 | 1 |
| Июль | 8.00 | 1 |
| Август | 8.00 | 1 |
| Сентябрь | 8.00 | 1 |
| Октябрь | 8.00 | 1 |
| Ноябрь | 8.00 | 1 |
| Декабрь | 8.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000567 | 0.000411 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000453 | 0.000329 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000074 | 0.000053 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000162 | 0.000113 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0028106 | 0.019639 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0003983 | 0.002524 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0003983 | 0.002524 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.007879 |
|  | ВСЕГО: | 0.007879 |
| Переходный | Импортная | 0.003276 |
|  | ВСЕГО: | 0.003276 |
| Холодный | Импортная | 0.008484 |
|  | ВСЕГО: | 0.008484 |
| Всего за год |  | 0.019639 |

Максимальный выброс составляет: 0.0028106 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0028106 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000958 |
|  | ВСЕГО: | 0.000958 |
| Переходный | Импортная | 0.000432 |
|  | ВСЕГО: | 0.000432 |
| Холодный | Импортная | 0.001134 |
|  | ВСЕГО: | 0.001134 |
| Всего за год |  | 0.002524 |

Максимальный выброс составляет: 0.0003983 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0003983 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000171 |
|  | ВСЕГО: | 0.000171 |
| Переходный | Импортная | 0.000069 |
|  | ВСЕГО: | 0.000069 |
| Холодный | Импортная | 0.000171 |
|  | ВСЕГО: | 0.000171 |
| Всего за год |  | 0.000411 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000567 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000567 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000046 |
|  | ВСЕГО: | 0.000046 |
| Переходный | Импортная | 0.000019 |
|  | ВСЕГО: | 0.000019 |
| Холодный | Импортная | 0.000049 |
|  | ВСЕГО: | 0.000049 |
| Всего за год |  | 0.000113 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000162 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000162 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000137 |
|  | ВСЕГО: | 0.000137 |
| Переходный | Импортная | 0.000055 |
|  | ВСЕГО: | 0.000055 |
| Холодный | Импортная | 0.000137 |
|  | ВСЕГО: | 0.000137 |
| Всего за год |  | 0.000329 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000453 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000022 |
|  | ВСЕГО: | 0.000022 |
| Переходный | Импортная | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000009 |
| Холодный | Импортная | 0.000022 |
|  | ВСЕГО: | 0.000022 |
| Всего за год |  | 0.000053 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000074 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000958 |
|  | ВСЕГО: | 0.000958 |
| Переходный | Импортная | 0.000432 |
|  | ВСЕГО: | 0.000432 |
| Холодный | Импортная | 0.001134 |
|  | ВСЕГО: | 0.001134 |
| Всего за год |  | 0.002524 |

Максимальный выброс составляет: 0.0003983 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0003983 |

Участок №6029; Автопарковка на 19 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 19.00 | 2 |
| Февраль | 19.00 | 2 |
| Март | 19.00 | 2 |
| Апрель | 19.00 | 2 |
| Май | 19.00 | 2 |
| Июнь | 19.00 | 2 |
| Июль | 19.00 | 2 |
| Август | 19.00 | 2 |
| Сентябрь | 19.00 | 2 |
| Октябрь | 19.00 | 2 |
| Ноябрь | 19.00 | 2 |
| Декабрь | 19.00 | 2 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000600 | 0.000517 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000480 | 0.000414 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000078 | 0.000067 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000182 | 0.000154 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0032811 | 0.027677 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0003767 | 0.002956 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0003767 | 0.002956 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.011292 |
|  | ВСЕГО: | 0.011292 |
| Переходный | Импортная | 0.004615 |
|  | ВСЕГО: | 0.004615 |
| Холодный | Импортная | 0.011770 |
|  | ВСЕГО: | 0.011770 |
| Всего за год |  | 0.027677 |

Максимальный выброс составляет: 0.0032811 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0032811 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.001157 |
|  | ВСЕГО: | 0.001157 |
| Переходный | Импортная | 0.000502 |
|  | ВСЕГО: | 0.000502 |
| Холодный | Импортная | 0.001297 |
|  | ВСЕГО: | 0.001297 |
| Всего за год |  | 0.002956 |

Максимальный выброс составляет: 0.0003767 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0003767 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000215 |
|  | ВСЕГО: | 0.000215 |
| Переходный | Импортная | 0.000086 |
|  | ВСЕГО: | 0.000086 |
| Холодный | Импортная | 0.000215 |
|  | ВСЕГО: | 0.000215 |
| Всего за год |  | 0.000517 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000600 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000600 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000063 |
|  | ВСЕГО: | 0.000063 |
| Переходный | Импортная | 0.000026 |
|  | ВСЕГО: | 0.000026 |
| Холодный | Импортная | 0.000065 |
|  | ВСЕГО: | 0.000065 |
| Всего за год |  | 0.000154 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000182 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000182 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000172 |
|  | ВСЕГО: | 0.000172 |
| Переходный | Импортная | 0.000069 |
|  | ВСЕГО: | 0.000069 |
| Холодный | Импортная | 0.000172 |
|  | ВСЕГО: | 0.000172 |
| Всего за год |  | 0.000414 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000480 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000028 |
|  | ВСЕГО: | 0.000028 |
| Переходный | Импортная | 0.000011 |
|  | ВСЕГО: | 0.000011 |
| Холодный | Импортная | 0.000028 |
|  | ВСЕГО: | 0.000028 |
| Всего за год |  | 0.000067 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000078 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.001157 |
|  | ВСЕГО: | 0.001157 |
| Переходный | Импортная | 0.000502 |
|  | ВСЕГО: | 0.000502 |
| Холодный | Импортная | 0.001297 |
|  | ВСЕГО: | 0.001297 |
| Всего за год |  | 0.002956 |

Максимальный выброс составляет: 0.0003767 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0003767 |

Участок №6030; Автопарковка на 12 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная | Легковой | СНГ | 2 | Карб. | 5 | нет | нет | - |

Отечественная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 12.00 | 1 |
| Февраль | 12.00 | 1 |
| Март | 12.00 | 1 |
| Апрель | 12.00 | 1 |
| Май | 12.00 | 1 |
| Июнь | 12.00 | 1 |
| Июль | 12.00 | 1 |
| Август | 12.00 | 1 |
| Сентябрь | 12.00 | 1 |
| Октябрь | 12.00 | 1 |
| Ноябрь | 12.00 | 1 |
| Декабрь | 12.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000322 | 0.000502 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000258 | 0.000402 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000042 | 0.000065 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000147 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0029344 | 0.058168 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0002817 | 0.005162 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0002817 | 0.005162 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.012802 |
|  | ВСЕГО: | 0.012802 |
| Переходный | Отечественная | 0.005222 |
|  | ВСЕГО: | 0.005222 |
| Холодный | Отечественная | 0.040144 |
|  | ВСЕГО: | 0.040144 |
| Всего за год |  | 0.058168 |

Максимальный выброс составляет: 0.0029344 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 7.100 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 19.800 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да |  |
|  | 6.390 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 17.820 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да | 0.0029344 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.001159 |
|  | ВСЕГО: | 0.001159 |
| Переходный | Отечественная | 0.000487 |
|  | ВСЕГО: | 0.000487 |
| Холодный | Отечественная | 0.003515 |
|  | ВСЕГО: | 0.003515 |
| Всего за год |  | 0.005162 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002817 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да | 0.0002817 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000146 |
|  | ВСЕГО: | 0.000146 |
| Переходный | Отечественная | 0.000058 |
|  | ВСЕГО: | 0.000058 |
| Холодный | Отечественная | 0.000297 |
|  | ВСЕГО: | 0.000297 |
| Всего за год |  | 0.000502 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000322 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.040 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000322 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000040 |
|  | ВСЕГО: | 0.000040 |
| Переходный | Отечественная | 0.000016 |
|  | ВСЕГО: | 0.000016 |
| Холодный | Отечественная | 0.000091 |
|  | ВСЕГО: | 0.000091 |
| Всего за год |  | 0.000147 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.013 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.070 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.063 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000117 |
|  | ВСЕГО: | 0.000117 |
| Переходный | Отечественная | 0.000047 |
|  | ВСЕГО: | 0.000047 |
| Холодный | Отечественная | 0.000238 |
|  | ВСЕГО: | 0.000238 |
| Всего за год |  | 0.000402 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000258 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000019 |
|  | ВСЕГО: | 0.000019 |
| Переходный | Отечественная | 0.000008 |
|  | ВСЕГО: | 0.000008 |
| Холодный | Отечественная | 0.000039 |
|  | ВСЕГО: | 0.000039 |
| Всего за год |  | 0.000065 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000042 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.001159 |
|  | ВСЕГО: | 0.001159 |
| Переходный | Отечественная | 0.000487 |
|  | ВСЕГО: | 0.000487 |
| Холодный | Отечественная | 0.003515 |
|  | ВСЕГО: | 0.003515 |
| Всего за год |  | 0.005162 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002817 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0002817 |

Участок №6031; Автопарковка на 1 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 1.00 | 1 |
| Февраль | 1.00 | 1 |
| Март | 1.00 | 1 |
| Апрель | 1.00 | 1 |
| Май | 1.00 | 1 |
| Июнь | 1.00 | 1 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 1.00 | 1 |
| Ноябрь | 1.00 | 1 |
| Декабрь | 1.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000300 | 0.000027 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000240 | 0.000022 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000039 | 0.000004 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000008 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0016406 | 0.001457 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0001883 | 0.000156 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0001883 | 0.000156 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000594 |
|  | ВСЕГО: | 0.000594 |
| Переходный | Импортная | 0.000243 |
|  | ВСЕГО: | 0.000243 |
| Холодный | Импортная | 0.000620 |
|  | ВСЕГО: | 0.000620 |
| Всего за год |  | 0.001457 |

Максимальный выброс составляет: 0.0016406 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0016406 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000061 |
|  | ВСЕГО: | 0.000061 |
| Переходный | Импортная | 0.000026 |
|  | ВСЕГО: | 0.000026 |
| Холодный | Импортная | 0.000068 |
|  | ВСЕГО: | 0.000068 |
| Всего за год |  | 0.000156 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0001883 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000011 |
|  | ВСЕГО: | 0.000011 |
| Переходный | Импортная | 0.000005 |
|  | ВСЕГО: | 0.000005 |
| Холодный | Импортная | 0.000011 |
|  | ВСЕГО: | 0.000011 |
| Всего за год |  | 0.000027 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000300 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000300 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000003 |
|  | ВСЕГО: | 0.000003 |
| Переходный | Импортная | 0.000001 |
|  | ВСЕГО: | 0.000001 |
| Холодный | Импортная | 0.000003 |
|  | ВСЕГО: | 0.000003 |
| Всего за год |  | 0.000008 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000009 |
| Переходный | Импортная | 0.000004 |
|  | ВСЕГО: | 0.000004 |
| Холодный | Импортная | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000009 |
| Всего за год |  | 0.000022 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000240 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000001 |
|  | ВСЕГО: | 0.000001 |
| Переходный | Импортная | 5.9E-7 |
|  | ВСЕГО: | 5.9E-7 |
| Холодный | Импортная | 0.000001 |
|  | ВСЕГО: | 0.000001 |
| Всего за год |  | 0.000004 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000039 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000061 |
|  | ВСЕГО: | 0.000061 |
| Переходный | Импортная | 0.000026 |
|  | ВСЕГО: | 0.000026 |
| Холодный | Импортная | 0.000068 |
|  | ВСЕГО: | 0.000068 |
| Всего за год |  | 0.000156 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0001883 |

Участок №6032; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000300 | 0.000272 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000240 | 0.000218 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000039 | 0.000035 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000081 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0016406 | 0.014567 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0001883 | 0.001556 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0001883 | 0.001556 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.005943 |
|  | ВСЕГО: | 0.005943 |
| Переходный | Импортная | 0.002429 |
|  | ВСЕГО: | 0.002429 |
| Холодный | Импортная | 0.006195 |
|  | ВСЕГО: | 0.006195 |
| Всего за год |  | 0.014567 |

Максимальный выброс составляет: 0.0016406 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0016406 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000609 |
|  | ВСЕГО: | 0.000609 |
| Переходный | Импортная | 0.000264 |
|  | ВСЕГО: | 0.000264 |
| Холодный | Импортная | 0.000683 |
|  | ВСЕГО: | 0.000683 |
| Всего за год |  | 0.001556 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0001883 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000113 |
|  | ВСЕГО: | 0.000113 |
| Переходный | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Холодный | Импортная | 0.000113 |
|  | ВСЕГО: | 0.000113 |
| Всего за год |  | 0.000272 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000300 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000300 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000033 |
|  | ВСЕГО: | 0.000033 |
| Переходный | Импортная | 0.000013 |
|  | ВСЕГО: | 0.000013 |
| Холодный | Импортная | 0.000034 |
|  | ВСЕГО: | 0.000034 |
| Всего за год |  | 0.000081 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000091 |
|  | ВСЕГО: | 0.000091 |
| Переходный | Импортная | 0.000036 |
|  | ВСЕГО: | 0.000036 |
| Холодный | Импортная | 0.000091 |
|  | ВСЕГО: | 0.000091 |
| Всего за год |  | 0.000218 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000240 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000015 |
|  | ВСЕГО: | 0.000015 |
| Переходный | Импортная | 0.000006 |
|  | ВСЕГО: | 0.000006 |
| Холодный | Импортная | 0.000015 |
|  | ВСЕГО: | 0.000015 |
| Всего за год |  | 0.000035 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000039 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000609 |
|  | ВСЕГО: | 0.000609 |
| Переходный | Импортная | 0.000264 |
|  | ВСЕГО: | 0.000264 |
| Холодный | Импортная | 0.000683 |
|  | ВСЕГО: | 0.000683 |
| Всего за год |  | 0.001556 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0001883 |

Участок №6033; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная | Легковой | СНГ | 2 | Карб. | 5 | нет | нет | - |

Отечественная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000322 | 0.000418 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000258 | 0.000335 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000042 | 0.000054 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000123 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0029344 | 0.048473 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0002817 | 0.004302 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0002817 | 0.004302 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.010668 |
|  | ВСЕГО: | 0.010668 |
| Переходный | Отечественная | 0.004352 |
|  | ВСЕГО: | 0.004352 |
| Холодный | Отечественная | 0.033453 |
|  | ВСЕГО: | 0.033453 |
| Всего за год |  | 0.048473 |

Максимальный выброс составляет: 0.0029344 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 7.100 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 19.800 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да |  |
|  | 6.390 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 17.820 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да | 0.0029344 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000966 |
|  | ВСЕГО: | 0.000966 |
| Переходный | Отечественная | 0.000406 |
|  | ВСЕГО: | 0.000406 |
| Холодный | Отечественная | 0.002929 |
|  | ВСЕГО: | 0.002929 |
| Всего за год |  | 0.004302 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002817 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да | 0.0002817 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000122 |
|  | ВСЕГО: | 0.000122 |
| Переходный | Отечественная | 0.000049 |
|  | ВСЕГО: | 0.000049 |
| Холодный | Отечественная | 0.000248 |
|  | ВСЕГО: | 0.000248 |
| Всего за год |  | 0.000418 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000322 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.040 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000322 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000034 |
|  | ВСЕГО: | 0.000034 |
| Переходный | Отечественная | 0.000014 |
|  | ВСЕГО: | 0.000014 |
| Холодный | Отечественная | 0.000076 |
|  | ВСЕГО: | 0.000076 |
| Всего за год |  | 0.000123 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.013 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.070 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.063 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000097 |
|  | ВСЕГО: | 0.000097 |
| Переходный | Отечественная | 0.000039 |
|  | ВСЕГО: | 0.000039 |
| Холодный | Отечественная | 0.000198 |
|  | ВСЕГО: | 0.000198 |
| Всего за год |  | 0.000335 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000258 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000016 |
|  | ВСЕГО: | 0.000016 |
| Переходный | Отечественная | 0.000006 |
|  | ВСЕГО: | 0.000006 |
| Холодный | Отечественная | 0.000032 |
|  | ВСЕГО: | 0.000032 |
| Всего за год |  | 0.000054 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000042 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000966 |
|  | ВСЕГО: | 0.000966 |
| Переходный | Отечественная | 0.000406 |
|  | ВСЕГО: | 0.000406 |
| Холодный | Отечественная | 0.002929 |
|  | ВСЕГО: | 0.002929 |
| Всего за год |  | 0.004302 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002817 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0002817 |

Участок №6034; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000300 | 0.000272 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000240 | 0.000218 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000039 | 0.000035 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000081 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0016406 | 0.014567 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0001883 | 0.001556 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0001883 | 0.001556 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.005943 |
|  | ВСЕГО: | 0.005943 |
| Переходный | Импортная | 0.002429 |
|  | ВСЕГО: | 0.002429 |
| Холодный | Импортная | 0.006195 |
|  | ВСЕГО: | 0.006195 |
| Всего за год |  | 0.014567 |

Максимальный выброс составляет: 0.0016406 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0016406 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000609 |
|  | ВСЕГО: | 0.000609 |
| Переходный | Импортная | 0.000264 |
|  | ВСЕГО: | 0.000264 |
| Холодный | Импортная | 0.000683 |
|  | ВСЕГО: | 0.000683 |
| Всего за год |  | 0.001556 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0001883 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000113 |
|  | ВСЕГО: | 0.000113 |
| Переходный | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Холодный | Импортная | 0.000113 |
|  | ВСЕГО: | 0.000113 |
| Всего за год |  | 0.000272 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000300 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000300 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000033 |
|  | ВСЕГО: | 0.000033 |
| Переходный | Импортная | 0.000013 |
|  | ВСЕГО: | 0.000013 |
| Холодный | Импортная | 0.000034 |
|  | ВСЕГО: | 0.000034 |
| Всего за год |  | 0.000081 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000091 |
|  | ВСЕГО: | 0.000091 |
| Переходный | Импортная | 0.000036 |
|  | ВСЕГО: | 0.000036 |
| Холодный | Импортная | 0.000091 |
|  | ВСЕГО: | 0.000091 |
| Всего за год |  | 0.000218 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000240 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000015 |
|  | ВСЕГО: | 0.000015 |
| Переходный | Импортная | 0.000006 |
|  | ВСЕГО: | 0.000006 |
| Холодный | Импортная | 0.000015 |
|  | ВСЕГО: | 0.000015 |
| Всего за год |  | 0.000035 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000039 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000609 |
|  | ВСЕГО: | 0.000609 |
| Переходный | Импортная | 0.000264 |
|  | ВСЕГО: | 0.000264 |
| Холодный | Импортная | 0.000683 |
|  | ВСЕГО: | 0.000683 |
| Всего за год |  | 0.001556 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0001883 |

Участок №6035; Автопарковка на 5 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 5.00 | 1 |
| Февраль | 5.00 | 1 |
| Март | 5.00 | 1 |
| Апрель | 5.00 | 1 |
| Май | 5.00 | 1 |
| Июнь | 5.00 | 1 |
| Июль | 5.00 | 1 |
| Август | 5.00 | 1 |
| Сентябрь | 5.00 | 1 |
| Октябрь | 5.00 | 1 |
| Ноябрь | 5.00 | 1 |
| Декабрь | 5.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000300 | 0.000136 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000240 | 0.000109 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000039 | 0.000018 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000040 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0016406 | 0.007283 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0001883 | 0.000778 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0001883 | 0.000778 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.002971 |
|  | ВСЕГО: | 0.002971 |
| Переходный | Импортная | 0.001214 |
|  | ВСЕГО: | 0.001214 |
| Холодный | Импортная | 0.003098 |
|  | ВСЕГО: | 0.003098 |
| Всего за год |  | 0.007283 |

Максимальный выброс составляет: 0.0016406 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0016406 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000304 |
|  | ВСЕГО: | 0.000304 |
| Переходный | Импортная | 0.000132 |
|  | ВСЕГО: | 0.000132 |
| Холодный | Импортная | 0.000341 |
|  | ВСЕГО: | 0.000341 |
| Всего за год |  | 0.000778 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0001883 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000057 |
|  | ВСЕГО: | 0.000057 |
| Переходный | Импортная | 0.000023 |
|  | ВСЕГО: | 0.000023 |
| Холодный | Импортная | 0.000057 |
|  | ВСЕГО: | 0.000057 |
| Всего за год |  | 0.000136 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000300 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000300 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000016 |
|  | ВСЕГО: | 0.000016 |
| Переходный | Импортная | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Холодный | Импортная | 0.000017 |
|  | ВСЕГО: | 0.000017 |
| Всего за год |  | 0.000040 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Переходный | Импортная | 0.000018 |
|  | ВСЕГО: | 0.000018 |
| Холодный | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Всего за год |  | 0.000109 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000240 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Переходный | Импортная | 0.000003 |
|  | ВСЕГО: | 0.000003 |
| Холодный | Импортная | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Всего за год |  | 0.000018 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000039 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000304 |
|  | ВСЕГО: | 0.000304 |
| Переходный | Импортная | 0.000132 |
|  | ВСЕГО: | 0.000132 |
| Холодный | Импортная | 0.000341 |
|  | ВСЕГО: | 0.000341 |
| Всего за год |  | 0.000778 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0001883 |

Участок №6036; Автопарковка на 5 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 5.00 | 1 |
| Февраль | 5.00 | 1 |
| Март | 5.00 | 1 |
| Апрель | 5.00 | 1 |
| Май | 5.00 | 1 |
| Июнь | 5.00 | 1 |
| Июль | 5.00 | 1 |
| Август | 5.00 | 1 |
| Сентябрь | 5.00 | 1 |
| Октябрь | 5.00 | 1 |
| Ноябрь | 5.00 | 1 |
| Декабрь | 5.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000300 | 0.000136 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000240 | 0.000109 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000039 | 0.000018 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000040 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0016406 | 0.007283 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0001883 | 0.000778 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0001883 | 0.000778 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.002971 |
|  | ВСЕГО: | 0.002971 |
| Переходный | Импортная | 0.001214 |
|  | ВСЕГО: | 0.001214 |
| Холодный | Импортная | 0.003098 |
|  | ВСЕГО: | 0.003098 |
| Всего за год |  | 0.007283 |

Максимальный выброс составляет: 0.0016406 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0016406 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000304 |
|  | ВСЕГО: | 0.000304 |
| Переходный | Импортная | 0.000132 |
|  | ВСЕГО: | 0.000132 |
| Холодный | Импортная | 0.000341 |
|  | ВСЕГО: | 0.000341 |
| Всего за год |  | 0.000778 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0001883 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000057 |
|  | ВСЕГО: | 0.000057 |
| Переходный | Импортная | 0.000023 |
|  | ВСЕГО: | 0.000023 |
| Холодный | Импортная | 0.000057 |
|  | ВСЕГО: | 0.000057 |
| Всего за год |  | 0.000136 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000300 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000300 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000016 |
|  | ВСЕГО: | 0.000016 |
| Переходный | Импортная | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Холодный | Импортная | 0.000017 |
|  | ВСЕГО: | 0.000017 |
| Всего за год |  | 0.000040 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Переходный | Импортная | 0.000018 |
|  | ВСЕГО: | 0.000018 |
| Холодный | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Всего за год |  | 0.000109 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000240 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Переходный | Импортная | 0.000003 |
|  | ВСЕГО: | 0.000003 |
| Холодный | Импортная | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Всего за год |  | 0.000018 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000039 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000304 |
|  | ВСЕГО: | 0.000304 |
| Переходный | Импортная | 0.000132 |
|  | ВСЕГО: | 0.000132 |
| Холодный | Импортная | 0.000341 |
|  | ВСЕГО: | 0.000341 |
| Всего за год |  | 0.000778 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0001883 |

Участок №6037; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000300 | 0.000272 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000240 | 0.000218 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000039 | 0.000035 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000081 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0016406 | 0.014567 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0001883 | 0.001556 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0001883 | 0.001556 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.005943 |
|  | ВСЕГО: | 0.005943 |
| Переходный | Импортная | 0.002429 |
|  | ВСЕГО: | 0.002429 |
| Холодный | Импортная | 0.006195 |
|  | ВСЕГО: | 0.006195 |
| Всего за год |  | 0.014567 |

Максимальный выброс составляет: 0.0016406 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0016406 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000609 |
|  | ВСЕГО: | 0.000609 |
| Переходный | Импортная | 0.000264 |
|  | ВСЕГО: | 0.000264 |
| Холодный | Импортная | 0.000683 |
|  | ВСЕГО: | 0.000683 |
| Всего за год |  | 0.001556 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0001883 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000113 |
|  | ВСЕГО: | 0.000113 |
| Переходный | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Холодный | Импортная | 0.000113 |
|  | ВСЕГО: | 0.000113 |
| Всего за год |  | 0.000272 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000300 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000300 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000033 |
|  | ВСЕГО: | 0.000033 |
| Переходный | Импортная | 0.000013 |
|  | ВСЕГО: | 0.000013 |
| Холодный | Импортная | 0.000034 |
|  | ВСЕГО: | 0.000034 |
| Всего за год |  | 0.000081 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000091 |
|  | ВСЕГО: | 0.000091 |
| Переходный | Импортная | 0.000036 |
|  | ВСЕГО: | 0.000036 |
| Холодный | Импортная | 0.000091 |
|  | ВСЕГО: | 0.000091 |
| Всего за год |  | 0.000218 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000240 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000015 |
|  | ВСЕГО: | 0.000015 |
| Переходный | Импортная | 0.000006 |
|  | ВСЕГО: | 0.000006 |
| Холодный | Импортная | 0.000015 |
|  | ВСЕГО: | 0.000015 |
| Всего за год |  | 0.000035 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000039 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000609 |
|  | ВСЕГО: | 0.000609 |
| Переходный | Импортная | 0.000264 |
|  | ВСЕГО: | 0.000264 |
| Холодный | Импортная | 0.000683 |
|  | ВСЕГО: | 0.000683 |
| Всего за год |  | 0.001556 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0001883 |

Участок №6038; Автопарковка на 10 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная | Легковой | СНГ | 2 | Карб. | 5 | нет | нет | - |

Отечественная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 10.00 | 1 |
| Февраль | 10.00 | 1 |
| Март | 10.00 | 1 |
| Апрель | 10.00 | 1 |
| Май | 10.00 | 1 |
| Июнь | 10.00 | 1 |
| Июль | 10.00 | 1 |
| Август | 10.00 | 1 |
| Сентябрь | 10.00 | 1 |
| Октябрь | 10.00 | 1 |
| Ноябрь | 10.00 | 1 |
| Декабрь | 10.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000322 | 0.000418 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000258 | 0.000335 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000042 | 0.000054 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000123 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0029344 | 0.048473 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0002817 | 0.004302 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0002817 | 0.004302 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.010668 |
|  | ВСЕГО: | 0.010668 |
| Переходный | Отечественная | 0.004352 |
|  | ВСЕГО: | 0.004352 |
| Холодный | Отечественная | 0.033453 |
|  | ВСЕГО: | 0.033453 |
| Всего за год |  | 0.048473 |

Максимальный выброс составляет: 0.0029344 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 7.100 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 19.800 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да |  |
|  | 6.390 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 17.820 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да | 0.0029344 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000966 |
|  | ВСЕГО: | 0.000966 |
| Переходный | Отечественная | 0.000406 |
|  | ВСЕГО: | 0.000406 |
| Холодный | Отечественная | 0.002929 |
|  | ВСЕГО: | 0.002929 |
| Всего за год |  | 0.004302 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002817 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да | 0.0002817 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000122 |
|  | ВСЕГО: | 0.000122 |
| Переходный | Отечественная | 0.000049 |
|  | ВСЕГО: | 0.000049 |
| Холодный | Отечественная | 0.000248 |
|  | ВСЕГО: | 0.000248 |
| Всего за год |  | 0.000418 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000322 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.040 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000322 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000034 |
|  | ВСЕГО: | 0.000034 |
| Переходный | Отечественная | 0.000014 |
|  | ВСЕГО: | 0.000014 |
| Холодный | Отечественная | 0.000076 |
|  | ВСЕГО: | 0.000076 |
| Всего за год |  | 0.000123 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.013 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.070 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.063 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000097 |
|  | ВСЕГО: | 0.000097 |
| Переходный | Отечественная | 0.000039 |
|  | ВСЕГО: | 0.000039 |
| Холодный | Отечественная | 0.000198 |
|  | ВСЕГО: | 0.000198 |
| Всего за год |  | 0.000335 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000258 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000016 |
|  | ВСЕГО: | 0.000016 |
| Переходный | Отечественная | 0.000006 |
|  | ВСЕГО: | 0.000006 |
| Холодный | Отечественная | 0.000032 |
|  | ВСЕГО: | 0.000032 |
| Всего за год |  | 0.000054 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000042 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000966 |
|  | ВСЕГО: | 0.000966 |
| Переходный | Отечественная | 0.000406 |
|  | ВСЕГО: | 0.000406 |
| Холодный | Отечественная | 0.002929 |
|  | ВСЕГО: | 0.002929 |
| Всего за год |  | 0.004302 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002817 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0002817 |

Участок №6039; Автопарковка на 11 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 11.00 | 1 |
| Февраль | 11.00 | 1 |
| Март | 11.00 | 1 |
| Апрель | 11.00 | 1 |
| Май | 11.00 | 1 |
| Июнь | 11.00 | 1 |
| Июль | 11.00 | 1 |
| Август | 11.00 | 1 |
| Сентябрь | 11.00 | 1 |
| Октябрь | 11.00 | 1 |
| Ноябрь | 11.00 | 1 |
| Декабрь | 11.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000300 | 0.000299 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000240 | 0.000240 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000039 | 0.000039 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000089 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0016406 | 0.016024 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0001883 | 0.001711 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0001883 | 0.001711 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.006537 |
|  | ВСЕГО: | 0.006537 |
| Переходный | Импортная | 0.002672 |
|  | ВСЕГО: | 0.002672 |
| Холодный | Импортная | 0.006815 |
|  | ВСЕГО: | 0.006815 |
| Всего за год |  | 0.016024 |

Максимальный выброс составляет: 0.0016406 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0016406 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000670 |
|  | ВСЕГО: | 0.000670 |
| Переходный | Импортная | 0.000291 |
|  | ВСЕГО: | 0.000291 |
| Холодный | Импортная | 0.000751 |
|  | ВСЕГО: | 0.000751 |
| Всего за год |  | 0.001711 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0001883 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000125 |
|  | ВСЕГО: | 0.000125 |
| Переходный | Импортная | 0.000050 |
|  | ВСЕГО: | 0.000050 |
| Холодный | Импортная | 0.000125 |
|  | ВСЕГО: | 0.000125 |
| Всего за год |  | 0.000299 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000300 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000300 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000036 |
|  | ВСЕГО: | 0.000036 |
| Переходный | Импортная | 0.000015 |
|  | ВСЕГО: | 0.000015 |
| Холодный | Импортная | 0.000038 |
|  | ВСЕГО: | 0.000038 |
| Всего за год |  | 0.000089 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000100 |
|  | ВСЕГО: | 0.000100 |
| Переходный | Импортная | 0.000040 |
|  | ВСЕГО: | 0.000040 |
| Холодный | Импортная | 0.000100 |
|  | ВСЕГО: | 0.000100 |
| Всего за год |  | 0.000240 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000240 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000016 |
|  | ВСЕГО: | 0.000016 |
| Переходный | Импортная | 0.000006 |
|  | ВСЕГО: | 0.000006 |
| Холодный | Импортная | 0.000016 |
|  | ВСЕГО: | 0.000016 |
| Всего за год |  | 0.000039 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000039 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000670 |
|  | ВСЕГО: | 0.000670 |
| Переходный | Импортная | 0.000291 |
|  | ВСЕГО: | 0.000291 |
| Холодный | Импортная | 0.000751 |
|  | ВСЕГО: | 0.000751 |
| Всего за год |  | 0.001711 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0001883 |

Участок №6040; Автопарковка на 16 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 16.00 | 2 |
| Февраль | 16.00 | 2 |
| Март | 16.00 | 2 |
| Апрель | 16.00 | 2 |
| Май | 16.00 | 2 |
| Июнь | 16.00 | 2 |
| Июль | 16.00 | 2 |
| Август | 16.00 | 2 |
| Сентябрь | 16.00 | 2 |
| Октябрь | 16.00 | 2 |
| Ноябрь | 16.00 | 2 |
| Декабрь | 16.00 | 2 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000600 | 0.000435 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000480 | 0.000348 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000078 | 0.000057 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000182 | 0.000129 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0032811 | 0.023307 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0003767 | 0.002489 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0003767 | 0.002489 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.009509 |
|  | ВСЕГО: | 0.009509 |
| Переходный | Импортная | 0.003886 |
|  | ВСЕГО: | 0.003886 |
| Холодный | Импортная | 0.009912 |
|  | ВСЕГО: | 0.009912 |
| Всего за год |  | 0.023307 |

Максимальный выброс составляет: 0.0032811 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0032811 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000974 |
|  | ВСЕГО: | 0.000974 |
| Переходный | Импортная | 0.000423 |
|  | ВСЕГО: | 0.000423 |
| Холодный | Импортная | 0.001092 |
|  | ВСЕГО: | 0.001092 |
| Всего за год |  | 0.002489 |

Максимальный выброс составляет: 0.0003767 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0003767 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000181 |
|  | ВСЕГО: | 0.000181 |
| Переходный | Импортная | 0.000073 |
|  | ВСЕГО: | 0.000073 |
| Холодный | Импортная | 0.000181 |
|  | ВСЕГО: | 0.000181 |
| Всего за год |  | 0.000435 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000600 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000600 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000053 |
|  | ВСЕГО: | 0.000053 |
| Переходный | Импортная | 0.000022 |
|  | ВСЕГО: | 0.000022 |
| Холодный | Импортная | 0.000055 |
|  | ВСЕГО: | 0.000055 |
| Всего за год |  | 0.000129 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000182 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000182 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000145 |
|  | ВСЕГО: | 0.000145 |
| Переходный | Импортная | 0.000058 |
|  | ВСЕГО: | 0.000058 |
| Холодный | Импортная | 0.000145 |
|  | ВСЕГО: | 0.000145 |
| Всего за год |  | 0.000348 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000480 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000024 |
|  | ВСЕГО: | 0.000024 |
| Переходный | Импортная | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000009 |
| Холодный | Импортная | 0.000024 |
|  | ВСЕГО: | 0.000024 |
| Всего за год |  | 0.000057 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000078 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000974 |
|  | ВСЕГО: | 0.000974 |
| Переходный | Импортная | 0.000423 |
|  | ВСЕГО: | 0.000423 |
| Холодный | Импортная | 0.001092 |
|  | ВСЕГО: | 0.001092 |
| Всего за год |  | 0.002489 |

Максимальный выброс составляет: 0.0003767 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0003767 |

Участок №6041; Автопарковка на 11 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная | Легковой | СНГ | 2 | Карб. | 5 | нет | нет | - |

Отечественная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 11.00 | 1 |
| Февраль | 11.00 | 1 |
| Март | 11.00 | 1 |
| Апрель | 11.00 | 1 |
| Май | 11.00 | 1 |
| Июнь | 11.00 | 1 |
| Июль | 11.00 | 1 |
| Август | 11.00 | 1 |
| Сентябрь | 11.00 | 1 |
| Октябрь | 11.00 | 1 |
| Ноябрь | 11.00 | 1 |
| Декабрь | 11.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000322 | 0.000460 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000258 | 0.000368 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000042 | 0.000060 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000135 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0029344 | 0.053320 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0002817 | 0.004732 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0002817 | 0.004732 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.011735 |
|  | ВСЕГО: | 0.011735 |
| Переходный | Отечественная | 0.004787 |
|  | ВСЕГО: | 0.004787 |
| Холодный | Отечественная | 0.036798 |
|  | ВСЕГО: | 0.036798 |
| Всего за год |  | 0.053320 |

Максимальный выброс составляет: 0.0029344 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 7.100 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 19.800 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да |  |
|  | 6.390 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 17.820 | 15.800 | 1.0 | 3.500 | да | 0.0029344 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.001063 |
|  | ВСЕГО: | 0.001063 |
| Переходный | Отечественная | 0.000447 |
|  | ВСЕГО: | 0.000447 |
| Холодный | Отечественная | 0.003222 |
|  | ВСЕГО: | 0.003222 |
| Всего за год |  | 0.004732 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002817 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | да | 0.0002817 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000134 |
|  | ВСЕГО: | 0.000134 |
| Переходный | Отечественная | 0.000054 |
|  | ВСЕГО: | 0.000054 |
| Холодный | Отечественная | 0.000273 |
|  | ВСЕГО: | 0.000273 |
| Всего за год |  | 0.000460 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000322 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.040 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.280 | 0.280 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000322 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000037 |
|  | ВСЕГО: | 0.000037 |
| Переходный | Отечественная | 0.000015 |
|  | ВСЕГО: | 0.000015 |
| Холодный | Отечественная | 0.000083 |
|  | ВСЕГО: | 0.000083 |
| Всего за год |  | 0.000135 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.013 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.070 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.063 | 0.060 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000107 |
|  | ВСЕГО: | 0.000107 |
| Переходный | Отечественная | 0.000043 |
|  | ВСЕГО: | 0.000043 |
| Холодный | Отечественная | 0.000218 |
|  | ВСЕГО: | 0.000218 |
| Всего за год |  | 0.000368 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000258 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.000017 |
|  | ВСЕГО: | 0.000017 |
| Переходный | Отечественная | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Холодный | Отечественная | 0.000035 |
|  | ВСЕГО: | 0.000035 |
| Всего за год |  | 0.000060 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000042 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Отечественная | 0.001063 |
|  | ВСЕГО: | 0.001063 |
| Переходный | Отечественная | 0.000447 |
|  | ВСЕГО: | 0.000447 |
| Холодный | Отечественная | 0.003222 |
|  | ВСЕГО: | 0.003222 |
| Всего за год |  | 0.004732 |

Максимальный выброс составляет: 0.0002817 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественная (б) | 0.600 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.300 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да |  |
|  | 0.540 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.070 | 1.600 | 1.0 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0002817 |

Участок №6042; Автопарковка на 3 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 3.00 | 1 |
| Февраль | 3.00 | 1 |
| Март | 3.00 | 1 |
| Апрель | 3.00 | 1 |
| Май | 3.00 | 1 |
| Июнь | 3.00 | 1 |
| Июль | 3.00 | 1 |
| Август | 3.00 | 1 |
| Сентябрь | 3.00 | 1 |
| Октябрь | 3.00 | 1 |
| Ноябрь | 3.00 | 1 |
| Декабрь | 3.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000300 | 0.000082 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000240 | 0.000065 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000039 | 0.000011 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000024 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0016406 | 0.004370 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0001883 | 0.000467 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0001883 | 0.000467 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.001783 |
|  | ВСЕГО: | 0.001783 |
| Переходный | Импортная | 0.000729 |
|  | ВСЕГО: | 0.000729 |
| Холодный | Импортная | 0.001858 |
|  | ВСЕГО: | 0.001858 |
| Всего за год |  | 0.004370 |

Максимальный выброс составляет: 0.0016406 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0016406 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000183 |
|  | ВСЕГО: | 0.000183 |
| Переходный | Импортная | 0.000079 |
|  | ВСЕГО: | 0.000079 |
| Холодный | Импортная | 0.000205 |
|  | ВСЕГО: | 0.000205 |
| Всего за год |  | 0.000467 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0001883 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000034 |
|  | ВСЕГО: | 0.000034 |
| Переходный | Импортная | 0.000014 |
|  | ВСЕГО: | 0.000014 |
| Холодный | Импортная | 0.000034 |
|  | ВСЕГО: | 0.000034 |
| Всего за год |  | 0.000082 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000300 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000300 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000010 |
|  | ВСЕГО: | 0.000010 |
| Переходный | Импортная | 0.000004 |
|  | ВСЕГО: | 0.000004 |
| Холодный | Импортная | 0.000010 |
|  | ВСЕГО: | 0.000010 |
| Всего за год |  | 0.000024 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000027 |
|  | ВСЕГО: | 0.000027 |
| Переходный | Импортная | 0.000011 |
|  | ВСЕГО: | 0.000011 |
| Холодный | Импортная | 0.000027 |
|  | ВСЕГО: | 0.000027 |
| Всего за год |  | 0.000065 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000240 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000004 |
|  | ВСЕГО: | 0.000004 |
| Переходный | Импортная | 0.000002 |
|  | ВСЕГО: | 0.000002 |
| Холодный | Импортная | 0.000004 |
|  | ВСЕГО: | 0.000004 |
| Всего за год |  | 0.000011 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000039 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000183 |
|  | ВСЕГО: | 0.000183 |
| Переходный | Импортная | 0.000079 |
|  | ВСЕГО: | 0.000079 |
| Холодный | Импортная | 0.000205 |
|  | ВСЕГО: | 0.000205 |
| Всего за год |  | 0.000467 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0001883 |

Участок №6043; Автопарковка на 5 м/м,

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0, вариант №1

Общее описание участка

Гостевая стоянка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

- среднее время выезда (мин.): 30.0

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная | Легковой | Зарубежный | 3 | Инж. | 5 | нет | нет | - |

Импортная : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество выезжающих за время Tcp |
| --- | --- | --- |
| Январь | 5.00 | 1 |
| Февраль | 5.00 | 1 |
| Март | 5.00 | 1 |
| Апрель | 5.00 | 1 |
| Май | 5.00 | 1 |
| Июнь | 5.00 | 1 |
| Июль | 5.00 | 1 |
| Август | 5.00 | 1 |
| Сентябрь | 5.00 | 1 |
| Октябрь | 5.00 | 1 |
| Ноябрь | 5.00 | 1 |
| Декабрь | 5.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. Выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0000300 | 0.000136 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0000240 | 0.000109 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000039 | 0.000018 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0000091 | 0.000040 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0016406 | 0.007283 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0001883 | 0.000778 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.0001883 | 0.000778 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2 - 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.002971 |
|  | ВСЕГО: | 0.002971 |
| Переходный | Импортная | 0.001214 |
|  | ВСЕГО: | 0.001214 |
| Холодный | Импортная | 0.003098 |
|  | ВСЕГО: | 0.003098 |
| Всего за год |  | 0.007283 |

Максимальный выброс составляет: 0.0016406 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 5.700 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.700 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да |  |
|  | 5.130 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.530 | 9.300 | 1.0 | 1.900 | да | 0.0016406 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000304 |
|  | ВСЕГО: | 0.000304 |
| Переходный | Импортная | 0.000132 |
|  | ВСЕГО: | 0.000132 |
| Холодный | Импортная | 0.000341 |
|  | ВСЕГО: | 0.000341 |
| Всего за год |  | 0.000778 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | да | 0.0001883 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000057 |
|  | ВСЕГО: | 0.000057 |
| Переходный | Импортная | 0.000023 |
|  | ВСЕГО: | 0.000023 |
| Холодный | Импортная | 0.000057 |
|  | ВСЕГО: | 0.000057 |
| Всего за год |  | 0.000136 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000300 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да |  |
|  | 0.040 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.240 | 0.240 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0000300 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000016 |
|  | ВСЕГО: | 0.000016 |
| Переходный | Импортная | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Холодный | Импортная | 0.000017 |
|  | ВСЕГО: | 0.000017 |
| Всего за год |  | 0.000040 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000091 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.013 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.071 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да |  |
|  | 0.012 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.064 | 0.057 | 1.0 | 0.010 | да | 0.0000091 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Переходный | Импортная | 0.000018 |
|  | ВСЕГО: | 0.000018 |
| Холодный | Импортная | 0.000045 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Всего за год |  | 0.000109 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000240 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Переходный | Импортная | 0.000003 |
|  | ВСЕГО: | 0.000003 |
| Холодный | Импортная | 0.000007 |
|  | ВСЕГО: | 0.000007 |
| Всего за год |  | 0.000018 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000039 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Импортная | 0.000304 |
|  | ВСЕГО: | 0.000304 |
| Переходный | Импортная | 0.000132 |
|  | ВСЕГО: | 0.000132 |
| Холодный | Импортная | 0.000341 |
|  | ВСЕГО: | 0.000341 |
| Всего за год |  | 0.000778 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001883 г/с. Месяц достижения: Январь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Mlтеп. | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импортная (б) | 0.270 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.100 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да |  |
|  | 0.243 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.890 | 1.400 | 1.0 | 0.150 | 100.0 | да | 0.0001883 |

Суммарные выбросы по предприятию

| Код в-ва | Название вещества | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.012941 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.002103 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.004628 |
| 0337 | Углерод оксид | 1.153547 |
| 0401 | Углеводороды | 0.117479 |

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401)

| Код в-ва | Название вещества | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.117479 |

# Приложение 3

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период эксплуатации

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1

Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Предприятие номер 833; п. Таежный Планировка территории

Город Таежный

Разработчик 1

Вариант исходных данных: 2, Эксплуатация Таежный планировка

Вариант расчета: Вариант расчета 1

Расчет проведен на лето

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 17,2° C |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -24,4° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A | 200 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) | 5,4 м/с |

Выбросы источников по веществам

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отсутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | + | 0,0000258 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6003 | 3 | + | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6004 | 3 | + | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6006 | 3 | + | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6007 | 3 | + | 0,0000258 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6008 | 3 | + | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6009 | 3 | + | 0,0000729 | 1 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6010 | 3 | + | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6011 | 3 | + | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6012 | 3 | + | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6013 | 3 | + | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6014 | 3 | + | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6015 | 3 | + | 0,0000382 | 1 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6016 | 3 | + | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6017 | 3 | + | 0,0000382 | 1 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6018 | 3 | + | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6019 | 3 | + | 0,0000382 | 1 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6020 | 3 | + | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6021 | 3 | + | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6022 | 3 | + | 0,0000729 | 1 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6023 | 3 | + | 0,0000693 | 1 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6024 | 3 | + | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6025 | 3 | + | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6026 | 3 | + | 0,0000453 | 1 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6027 | 3 | + | 0,0000507 | 1 | 0,0011 | 28,50 | 0,5000 | 0,0011 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6028 | 3 | + | 0,0000453 | 1 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6029 | 3 | + | 0,0000480 | 1 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6030 | 3 | + | 0,0000258 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6031 | 3 | + | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6032 | 3 | + | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6033 | 3 | + | 0,0000258 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6034 | 3 | + | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6035 | 3 | + | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6036 | 3 | + | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6037 | 3 | + | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6038 | 3 | + | 0,0000258 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6039 | 3 | + | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6040 | 3 | + | 0,0000480 | 1 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6041 | 3 | + | 0,0000258 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6042 | 3 | + | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6043 | 3 | + | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0014635 |  | 0,0308 |  | 0,0308 |  |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0000039 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | + | 0,0000042 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6003 | 3 | + | 0,0000039 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6004 | 3 | + | 0,0000039 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0,0000039 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6006 | 3 | + | 0,0000039 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6007 | 3 | + | 0,0000042 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6008 | 3 | + | 0,0000039 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6009 | 3 | + | 0,0000118 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6010 | 3 | + | 0,0000056 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6011 | 3 | + | 0,0000056 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6012 | 3 | + | 0,0000056 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6013 | 3 | + | 0,0000056 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6014 | 3 | + | 0,0000056 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6015 | 3 | + | 0,0000062 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6016 | 3 | + | 0,0000056 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6017 | 3 | + | 0,0000062 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6018 | 3 | + | 0,0000056 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6019 | 3 | + | 0,0000062 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6020 | 3 | + | 0,0000056 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6021 | 3 | + | 0,0000056 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6022 | 3 | + | 0,0000118 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6023 | 3 | + | 0,0000113 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6024 | 3 | + | 0,0000056 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6025 | 3 | + | 0,0000056 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6026 | 3 | + | 0,0000074 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6027 | 3 | + | 0,0000082 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6028 | 3 | + | 0,0000074 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6029 | 3 | + | 0,0000078 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6030 | 3 | + | 0,0000042 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6031 | 3 | + | 0,0000039 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6032 | 3 | + | 0,0000039 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6033 | 3 | + | 0,0000042 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6034 | 3 | + | 0,0000039 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6035 | 3 | + | 0,0000039 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6036 | 3 | + | 0,0000039 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6037 | 3 | + | 0,0000039 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6038 | 3 | + | 0,0000042 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6039 | 3 | + | 0,0000039 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6040 | 3 | + | 0,0000078 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6041 | 3 | + | 0,0000042 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6042 | 3 | + | 0,0000039 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6043 | 3 | + | 0,0000039 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0002374 |  | 0,0025 |  | 0,0025 |  |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6003 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6004 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6006 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6007 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6008 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6009 | 3 | + | 0,0000252 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6010 | 3 | + | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6011 | 3 | + | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6012 | 3 | + | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6013 | 3 | + | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6014 | 3 | + | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6015 | 3 | + | 0,0000126 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6016 | 3 | + | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6017 | 3 | + | 0,0000126 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6018 | 3 | + | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6019 | 3 | + | 0,0000126 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6020 | 3 | + | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6021 | 3 | + | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6022 | 3 | + | 0,0000252 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6023 | 3 | + | 0,0000253 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6024 | 3 | + | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6025 | 3 | + | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6026 | 3 | + | 0,0000162 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6027 | 3 | + | 0,0000161 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6028 | 3 | + | 0,0000162 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6029 | 3 | + | 0,0000182 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6030 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6031 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6032 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6033 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6034 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6035 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6036 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6037 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6038 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6039 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6040 | 3 | + | 0,0000182 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6041 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6042 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6043 | 3 | + | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0005292 |  | 0,0045 |  | 0,0045 |  |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0016406 | 1 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | + | 0,0029344 | 1 | 0,0025 | 28,50 | 0,5000 | 0,0025 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6003 | 3 | + | 0,0016406 | 1 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6004 | 3 | + | 0,0016406 | 1 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0,0016406 | 1 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6006 | 3 | + | 0,0016406 | 1 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6007 | 3 | + | 0,0029344 | 1 | 0,0025 | 28,50 | 0,5000 | 0,0025 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6008 | 3 | + | 0,0016406 | 1 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6009 | 3 | + | 0,0061500 | 1 | 0,0052 | 28,50 | 0,5000 | 0,0052 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6010 | 3 | + | 0,0022256 | 1 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6011 | 3 | + | 0,0022256 | 1 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6012 | 3 | + | 0,0022256 | 1 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6013 | 3 | + | 0,0022256 | 1 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6014 | 3 | + | 0,0022256 | 1 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6015 | 3 | + | 0,0039244 | 1 | 0,0033 | 28,50 | 0,5000 | 0,0033 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6016 | 3 | + | 0,0022256 | 1 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6017 | 3 | + | 0,0039244 | 1 | 0,0033 | 28,50 | 0,5000 | 0,0033 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6018 | 3 | + | 0,0022256 | 1 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6019 | 3 | + | 0,0039244 | 1 | 0,0033 | 28,50 | 0,5000 | 0,0033 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6020 | 3 | + | 0,0022256 | 1 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6021 | 3 | + | 0,0022256 | 1 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6022 | 3 | + | 0,0061500 | 1 | 0,0052 | 28,50 | 0,5000 | 0,0052 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6023 | 3 | + | 0,0044511 | 1 | 0,0037 | 28,50 | 0,5000 | 0,0037 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6024 | 3 | + | 0,0022256 | 1 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6025 | 3 | + | 0,0022256 | 1 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 | 0,0019 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6026 | 3 | + | 0,0028106 | 1 | 0,0024 | 28,50 | 0,5000 | 0,0024 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6027 | 3 | + | 0,0049144 | 1 | 0,0041 | 28,50 | 0,5000 | 0,0041 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6028 | 3 | + | 0,0028106 | 1 | 0,0024 | 28,50 | 0,5000 | 0,0024 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6029 | 3 | + | 0,0032811 | 1 | 0,0028 | 28,50 | 0,5000 | 0,0028 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6030 | 3 | + | 0,0029344 | 1 | 0,0025 | 28,50 | 0,5000 | 0,0025 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6031 | 3 | + | 0,0016406 | 1 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6032 | 3 | + | 0,0016406 | 1 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6033 | 3 | + | 0,0029344 | 1 | 0,0025 | 28,50 | 0,5000 | 0,0025 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6034 | 3 | + | 0,0016406 | 1 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6035 | 3 | + | 0,0016406 | 1 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6036 | 3 | + | 0,0016406 | 1 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6037 | 3 | + | 0,0016406 | 1 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6038 | 3 | + | 0,0029344 | 1 | 0,0025 | 28,50 | 0,5000 | 0,0025 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6039 | 3 | + | 0,0016406 | 1 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6040 | 3 | + | 0,0032811 | 1 | 0,0028 | 28,50 | 0,5000 | 0,0028 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6041 | 3 | + | 0,0029344 | 1 | 0,0025 | 28,50 | 0,5000 | 0,0025 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6042 | 3 | + | 0,0016406 | 1 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6043 | 3 | + | 0,0016406 | 1 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 | 0,0014 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,1123191 |  | 0,0946 |  | 0,0946 |  |

Вещество: 2704   Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0001883 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | + | 0,0002817 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6003 | 3 | + | 0,0001883 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6004 | 3 | + | 0,0001883 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0,0001883 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6006 | 3 | + | 0,0001883 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6007 | 3 | + | 0,0002817 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6008 | 3 | + | 0,0001883 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6009 | 3 | + | 0,0006900 | 1 | 0,0006 | 28,50 | 0,5000 | 0,0006 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6010 | 3 | + | 0,0002933 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6011 | 3 | + | 0,0002933 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6012 | 3 | + | 0,0002933 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6013 | 3 | + | 0,0002933 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6014 | 3 | + | 0,0002933 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6015 | 3 | + | 0,0003967 | 1 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6016 | 3 | + | 0,0002933 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6017 | 3 | + | 0,0003967 | 1 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6018 | 3 | + | 0,0002933 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6019 | 3 | + | 0,0003967 | 1 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6020 | 3 | + | 0,0002933 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6021 | 3 | + | 0,0002933 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6022 | 3 | + | 0,0006900 | 1 | 0,0006 | 28,50 | 0,5000 | 0,0006 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6023 | 3 | + | 0,0005867 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6024 | 3 | + | 0,0002933 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6025 | 3 | + | 0,0002933 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6026 | 3 | + | 0,0003983 | 1 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6027 | 3 | + | 0,0005117 | 1 | 0,0004 | 28,50 | 0,5000 | 0,0004 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6028 | 3 | + | 0,0003983 | 1 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6029 | 3 | + | 0,0003767 | 1 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6030 | 3 | + | 0,0002817 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6031 | 3 | + | 0,0001883 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6032 | 3 | + | 0,0001883 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6033 | 3 | + | 0,0002817 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6034 | 3 | + | 0,0001883 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6035 | 3 | + | 0,0001883 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6036 | 3 | + | 0,0001883 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6037 | 3 | + | 0,0001883 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6038 | 3 | + | 0,0002817 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6039 | 3 | + | 0,0001883 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6040 | 3 | + | 0,0003767 | 1 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6041 | 3 | + | 0,0002817 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6042 | 3 | + | 0,0001883 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6043 | 3 | + | 0,0001883 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0129595 |  | 0,0109 |  | 0,0109 |  |

Выбросы источников по группам суммации

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отсутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Группа суммации: 6204

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0301 | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | + | 0301 | 0,0000258 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6003 | 3 | + | 0301 | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6003 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6004 | 3 | + | 0301 | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6004 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0301 | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6006 | 3 | + | 0301 | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6006 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6007 | 3 | + | 0301 | 0,0000258 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6007 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6008 | 3 | + | 0301 | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6008 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6009 | 3 | + | 0301 | 0,0000729 | 1 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6009 | 3 | + | 0330 | 0,0000252 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6010 | 3 | + | 0301 | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6010 | 3 | + | 0330 | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6011 | 3 | + | 0301 | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6011 | 3 | + | 0330 | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6012 | 3 | + | 0301 | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6012 | 3 | + | 0330 | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6013 | 3 | + | 0301 | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6013 | 3 | + | 0330 | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6014 | 3 | + | 0301 | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6014 | 3 | + | 0330 | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6015 | 3 | + | 0301 | 0,0000382 | 1 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6015 | 3 | + | 0330 | 0,0000126 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6016 | 3 | + | 0301 | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6016 | 3 | + | 0330 | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6017 | 3 | + | 0301 | 0,0000382 | 1 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6017 | 3 | + | 0330 | 0,0000126 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6018 | 3 | + | 0301 | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6018 | 3 | + | 0330 | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6019 | 3 | + | 0301 | 0,0000382 | 1 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6019 | 3 | + | 0330 | 0,0000126 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6020 | 3 | + | 0301 | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6020 | 3 | + | 0330 | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6021 | 3 | + | 0301 | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6021 | 3 | + | 0330 | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6022 | 3 | + | 0301 | 0,0000729 | 1 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6022 | 3 | + | 0330 | 0,0000252 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6023 | 3 | + | 0301 | 0,0000693 | 1 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6023 | 3 | + | 0330 | 0,0000253 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6024 | 3 | + | 0301 | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6024 | 3 | + | 0330 | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6025 | 3 | + | 0301 | 0,0000347 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6025 | 3 | + | 0330 | 0,0000127 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6026 | 3 | + | 0301 | 0,0000453 | 1 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6026 | 3 | + | 0330 | 0,0000162 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6027 | 3 | + | 0301 | 0,0000507 | 1 | 0,0011 | 28,50 | 0,5000 | 0,0011 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6027 | 3 | + | 0330 | 0,0000161 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6028 | 3 | + | 0301 | 0,0000453 | 1 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6028 | 3 | + | 0330 | 0,0000162 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6029 | 3 | + | 0301 | 0,0000480 | 1 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6029 | 3 | + | 0330 | 0,0000182 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6030 | 3 | + | 0301 | 0,0000258 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6030 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6031 | 3 | + | 0301 | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6031 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6032 | 3 | + | 0301 | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6032 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6033 | 3 | + | 0301 | 0,0000258 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6033 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6034 | 3 | + | 0301 | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6034 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6035 | 3 | + | 0301 | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6035 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6036 | 3 | + | 0301 | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6036 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6037 | 3 | + | 0301 | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6037 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6038 | 3 | + | 0301 | 0,0000258 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6038 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6039 | 3 | + | 0301 | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6039 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6040 | 3 | + | 0301 | 0,0000480 | 1 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6040 | 3 | + | 0330 | 0,0000182 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6041 | 3 | + | 0301 | 0,0000258 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6041 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6042 | 3 | + | 0301 | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6042 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6043 | 3 | + | 0301 | 0,0000240 | 1 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 | 0,0005 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6043 | 3 | + | 0330 | 0,0000091 | 1 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 | 0,0001 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0019927 |  | 0,0353 |  | 0,0353 |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация | *Поправ. коэф. к ПДК/ОБУВ | Фоновая концентр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,2000000 | 0,2000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4000000 | 0,4000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,5000000 | 0,5000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,0000000 | 5,0000000 | 1 | Нет | Нет |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосер- нистый) (в пересчете на углерод) | ПДК м/р | 5,0000000 | 5,0000000 | 1 | Нет | Нет |
| 6204 | Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Серы диоксид, азота диоксид | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.

Посты измерения фоновых концентраций

| № поста | Наименование | Координаты поста |
| --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 1 | Новый пост | 0 | 0 |

| Код в-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Штиль | Север | Восток | Юг | Запад |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 0337 | Углерод оксид | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

Перебор метеопараметров при расчете

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| № | Тип | Полное описание площадки | Ширина, (м) | Шаг, (м) | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Заданная | 0 | 425 | 666 | 425 | 850 | 50 | 50 | 2 |  |

Вещества, расчет для которых не целесообразен

Критерий целесообразности расчета E3=0,1

| Код | Наименование | Сумма Cm/ПДК |
| --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0308110 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0024990 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0044565 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0945858 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,0109134 |
| 6204 | Серы диоксид, азота диоксид | 0,0220422 |

# Приложение 4

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ на период строительства

Город  N 002,Красноярск

Объект N 0003,Вариант 3 период строительства

Источник загрязнения N 0001,

Источник выделения N 001,строительная площадка

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2, с учетом дополнений 1999 г.

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу для баз дорожной техники".М,1998.п.2

C учетом пп.1.2.2.2, 2.2.1, 2.2.8  "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-Пб, 2002

Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем данной группы в день при движении и работе на территории предприятия рассчитывается по формуле:

M1  =  Ml * L1 + 1.3 * Ml * L1n + Mxx * Txs, г  (1)

где   Ml - пробеговый выброс вещества автомобилем при движении

по территории предприятия, г/км

L1  - пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия, км/день

1.3 - коэффициент увеличения выбросов при движении с нагрузкой

L1n - пробег автомобиля c нагрузкой по территории предприятия, км/день

Mxx - удельный выброс вещества при работе двигателя

на холостом ходу, г/мин

Txs - суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день, мин

Максимально разовый выброс от 1 автомобиля данной группы  рассчитывается по формуле:

M2  =  Ml * L2 + 1.3 * Ml * L2n + Mxx * Txm , г / 30 мин  (2)

где   L2 - максимальный пробег автомобиля без нагрузки за 30 мин, км

L2n - максимальный пробег автомобиля с нагрузкой за 30 мин, км

Txm - максимальное время  работы на холостом ходу за 30 мин, мин

Выброс загрязняющих веществ одной дорожной машиной данной группы в день при движении и работе на территории предприятия рассчитывается по формуле:

M1  =  Ml * Tv1 + 1.3 * Ml * Tv1n + Mxx * Txs, г (3)

где Ml   - удельный выброс при движении по территории предприятия

c  условно постоянной скоростью, г/мин

Tv1 -  суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин

Tv1n - суммарное время движения машины под нагрузкой в день, мин

Txs -  суммарное время работы двигателя на хол.ходу в день, мин

Максимально разовый выброс от 1 машины данной группы рассчитывается по формуле:

M2  =  Ml * Tv2 + 1.3 * Ml * Tv2n + Mxx * Txm, г / 30 мин (4)

где  Tv2 - максимальное время движения машины без нагрузки в течении 30 мин

Tv2N, Txm - максимальное время  работы под нагрузкой и на холостом

ходу  в течении 30 мин

Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле:

M = A * M1 * Nk * Dn * 10 ^ -6, т / год   (5)

где  A  - коэффициент выпуска(выезда)

Nk - общее количество автомобилей данной группы

Dn - количество рабочих дней в расчетном периоде

(теплый, переходный, холодный)

Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных периодов года суммируются

Максимально разовый выброс от автомобилей (дорожных машин) данной группы рассчитывается по формуле:

G  =  M2 * Nk1 / 30 / 60 ,г / c   (6)

где  Nk1 - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся

(работающих) в течении получаса

Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных периодов выбирается максимальное.

Если одновременно двигаются (работают) автомобили разных групп,   то их разовые выбросы суммируются.

______________________________________________________________________

Период хранения: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 43

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 3

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 0.2

Экологический контроль проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 52

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 20

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 13

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течении 30 мин, мин , TXM = 5

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 48

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 12

Примесь:0337 Углерод оксид

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 5.58

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 2.8

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 2.8 = 2.52

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 5.58 * 48 + 1.3 * 5.58 * 52 + 2.52 * 20 = 695.4

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 695.4 * 3 * 43 * 10 ^ (-6) = 0.01794

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 5.58 * 12 + 1.3 * 5.58 * 13 + 2.52 * 5 = 173.9

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 173.9 * 1 / 30 / 60 = 0.0966

Примесь:2732 Керосин

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.99

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.2.9) , MXX = 0.35

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 0.35 = 0.315

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.99 * 48 + 1.3 * 0.99 * 52 + 0.315 * 20 = 120.7

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 120.7 * 3 * 43 * 10 ^ (-6) = 0.003114

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.99 * 12 + 1.3 * 0.99 * 13 + 0.315 * 5 = 30.2

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 30.2 * 1 / 30 / 60 = 0.01678

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 3.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.2.9) , MXX = 0.6

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 1

MXX = K2 * MXX = 1 * 0.6 = 0.6

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 3.5 * 48 + 1.3 * 3.5 * 52 + 0.6 * 20 = 416.6

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 416.6 * 3 * 43 * 10 ^ (-6) = 0.01075

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 3.5 * 12 + 1.3 * 3.5 * 13 + 0.6 * 5 = 104.2

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 104.2 * 1 / 30 / 60 = 0.0579

Примесь:0328 Углерод (Сажа)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.315

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.2.9) , MXX = 0.03

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.8

MXX = K2 * MXX = 0.8 * 0.03 = 0.024

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.315 * 48 + 1.3 * 0.315 * 52 + 0.024 * 20 = 36.9

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 36.9 * 3 * 43 * 10 ^ (-6) = 0.000952

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.315 * 12 + 1.3 * 0.315 * 13 + 0.024 * 5 = 9.22

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 9.22 * 1 / 30 / 60 = 0.00512

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), ML = 0.504

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.2.9) , MXX = 0.09

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.95

MXX = K2 * MXX = 0.95 * 0.09 = 0.0855

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.504 * 48 + 1.3 * 0.504 * 52 + 0.0855 * 20 = 60

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 60 * 3 * 43 * 10 ^ (-6) = 0.001548

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.504 * 12 + 1.3 * 0.504 * 13 + 0.0855 * 5 = 15

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 15 * 1 / 30 / 60 = 0.00833

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 43

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 3

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 0.2

Экологический контроль проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 52

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 20

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 0

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течении 30 мин, мин , TXM = 0

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 48

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 0

Примесь:0337 Углерод оксид

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 6.66

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 2.9

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 2.9 = 2.61

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 6.66 * 48 + 1.3 * 6.66 * 52 + 2.61 * 20 = 822.1

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 822.1 * 3 * 43 * 10 ^ (-6) = 0.0212

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 6.66 * 0 + 1.3 * 6.66 * 0 + 2.61 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:2732 Керосин

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 1.08

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.45

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 0.45 = 0.405

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 1.08 * 48 + 1.3 * 1.08 * 52 + 0.405 * 20 = 132.9

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 132.9 * 3 * 43 * 10 ^ (-6) = 0.00343

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 1.08 * 0 + 1.3 * 1.08 * 0 + 0.405 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 1

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 1

MXX = K2 * MXX = 1 * 1 = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 4 * 48 + 1.3 * 4 * 52 + 1 * 20 = 482.4

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 482.4 * 3 * 43 * 10 ^ (-6) = 0.01245

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 4 * 0 + 1.3 * 4 * 0 + 1 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0328 Углерод (Сажа)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.36

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.2.9) , MXX = 0.04

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.8

MXX = K2 * MXX = 0.8 * 0.04 = 0.032

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.36 * 48 + 1.3 * 0.36 * 52 + 0.032 * 20 = 42.26

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 42.26 * 3 * 43 * 10 ^ (-6) = 0.00109

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.36 * 0 + 1.3 * 0.36 * 0 + 0.032 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.603

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.1

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.95

MXX = K2 * MXX = 0.95 * 0.1 = 0.095

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.603 * 48 + 1.3 * 0.603 * 52 + 0.095 * 20 = 71.6

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 71.6 * 3 * 43 * 10 ^ (-6) = 0.001847

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.603 * 0 + 1.3 * 0.603 * 0 + 0.095 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 43

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 0.2

Экологический контроль проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 52

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 20

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 0

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течении 30 мин, мин , TXM = 0

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 48

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 0

Примесь:0337 Углерод оксид

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 8.37

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.2.9) , MXX = 2.9

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 2.9 = 2.61

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 8.37 * 48 + 1.3 * 8.37 * 52 + 2.61 * 20 = 1019.8

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 1019.8 * 1 * 43 * 10 ^ (-6) = 0.00877

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 8.37 * 0 + 1.3 * 8.37 * 0 + 2.61 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:2732 Керосин

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 1.17

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.45

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 0.45 = 0.405

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 1.17 * 48 + 1.3 * 1.17 * 52 + 0.405 * 20 = 143.4

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 143.4 * 1 * 43 * 10 ^ (-6) = 0.001233

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 1.17 * 0 + 1.3 * 1.17 * 0 + 0.405 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 4.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 1

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 1

MXX = K2 * MXX = 1 * 1 = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 4.5 * 48 + 1.3 * 4.5 * 52 + 1 * 20 = 540.2

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 540.2 * 1 * 43 * 10 ^ (-6) = 0.00465

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 4.5 * 0 + 1.3 * 4.5 * 0 + 1 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0328 Углерод (Сажа)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.45

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.04

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.8

MXX = K2 * MXX = 0.8 * 0.04 = 0.032

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.45 * 48 + 1.3 * 0.45 * 52 + 0.032 * 20 = 52.7

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 52.7 * 1 * 43 * 10 ^ (-6) = 0.000453

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.45 * 0 + 1.3 * 0.45 * 0 + 0.032 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.873

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.1

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.95

MXX = K2 * MXX = 0.95 * 0.1 = 0.095

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.873 * 48 + 1.3 * 0.873 * 52 + 0.095 * 20 = 102.8

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 102.8 * 1 * 43 * 10 ^ (-6) = 0.000884

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.873 * 0 + 1.3 * 0.873 * 0 + 0.095 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

______________________________________________________________________

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС  =  61 - 100 кВт

______________________________________________________________________

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

Количество рабочих дней в периоде , DN = 43

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 2

Коэффициент выпуска. , A = 0.2

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт , NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин , TV1 = 48

Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин , TV1N = 52

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин , TXS = 20

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин , TV2 = 12

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин , TV2N = 13

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин , TXM = 5

Примесь:0337 Углерод оксид

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин,(табл.2.4) , MXX = 2.4

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,(табл.2.3) , ML = 1.57

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 1.57 = 1.413

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 1.413 * 48 + 1.3 * 1.413 * 52 + 2.4 * 20 = 211.3

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 1.413 * 12 + 1.3 * 1.413 * 13 + 2.4 * 5 = 52.8

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.2 * 211.3 * 2 * 43 / 10 ^ 6 = 0.003634

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 52.8 * 1 / 30 / 60 = 0.02933

Примесь:2732 Керосин

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин,(табл.2.4) , MXX = 0.3

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,(табл.2.3) , ML = 0.51

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.51 = 0.459

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.459 * 48 + 1.3 * 0.459 * 52 + 0.3 * 20 = 59.1

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.459 * 12 + 1.3 * 0.459 * 13 + 0.3 * 5 = 14.77

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.2 * 59.1 * 2 * 43 / 10 ^ 6 = 0.001017

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 14.77 * 1 / 30 / 60 = 0.0082

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин,(табл.2.4) , MXX = 0.48

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,(табл.2.3) , ML = 2.47

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 2.47 * 48 + 1.3 * 2.47 * 52 + 0.48 * 20 = 295.1

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 2.47 * 12 + 1.3 * 2.47 * 13 + 0.48 * 5 = 73.8

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.2 * 295.1 * 2 * 43 / 10 ^ 6 = 0.00508

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 73.8 * 1 / 30 / 60 = 0.041

Примесь:0328 Углерод (Сажа)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин,(табл.2.4) , MXX = 0.06

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,(табл.2.3) , ML = 0.41

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.41 = 0.369

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.369 * 48 + 1.3 * 0.369 * 52 + 0.06 * 20 = 43.9

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.369 * 12 + 1.3 * 0.369 * 13 + 0.06 * 5 = 10.96

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.2 * 43.9 * 2 * 43 / 10 ^ 6 = 0.000755

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 10.96 * 1 / 30 / 60 = 0.00609

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин,(табл.2.4) , MXX = 0.097

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,(табл.2.3) , ML = 0.23

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.23 = 0.207

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.207 * 48 + 1.3 * 0.207 * 52 + 0.097 * 20 = 25.87

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.207 * 12 + 1.3 * 0.207 * 13 + 0.097 * 5 = 6.47

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.2 * 25.87 * 2 * 43 / 10 ^ 6 = 0.000445

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 6.47 * 1 / 30 / 60 = 0.003594

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |
| --- |
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 43 | 3 | 0.20 | 1 | 48 | 52 | 20 | 12 | 13 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин | Ml, г/км | г/с | т/год |  |
| 0337 | 2.52 | 5.58 | 0.0966 | 0.01794 |  |
| 2732 | 0.315 | 0.99 | 0.01678 | 0.003114 |  |
| 0301 | 0.6 | 3.5 | 0.0579 | 0.01075 |  |
| 0328 | 0.024 | 0.315 | 0.00512 | 0.000952 |  |
| 0330 | 0.086 | 0.504 | 0.00833 | 0.001548 |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |
| --- |
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 43 | 3 | 0.20 | 1 | 48 | 52 | 20 |  |  |  |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин | Ml, г/км | г/с | т/год |  |
| 0337 | 2.61 | 6.66 |  | 0.0212 |  |
| 2732 | 0.405 | 1.08 |  | 0.00343 |  |
| 0301 | 1 | 4 |  | 0.01245 |  |
| 0328 | 0.032 | 0.36 |  | 0.00109 |  |
| 0330 | 0.095 | 0.603 |  | 0.001847 |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |
| --- |
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 43 | 1 | 0.20 | 1 | 48 | 52 | 20 |  |  |  |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин | Ml, г/км | г/с | т/год |  |
| 0337 | 2.61 | 8.37 |  | 0.00877 |  |
| 2732 | 0.405 | 1.17 |  | 0.001233 |  |
| 0301 | 1 | 4.5 |  | 0.00465 |  |
| 0328 | 0.032 | 0.45 |  | 0.000453 |  |
| 0330 | 0.095 | 0.873 |  | 0.000884 |  |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт |
| --- |
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 43 | 2 | 0.20 | 1 | 48 | 52 | 20 | 12 | 13 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин | Ml, г/мин | г/с | т/год |  |
| 0337 | 2.4 | 1.413 | 0.02933 | 0.003634 |  |
| 2732 | 0.3 | 0.459 | 0.0082 | 0.001017 |  |
| 0301 | 0.48 | 2.47 | 0.041 | 0.00508 |  |
| 0328 | 0.06 | 0.369 | 0.00609 | 0.000755 |  |
| 0330 | 0.097 | 0.207 | 0.003594 | 0.000445 |  |

| ВСЕГО по периоду: Переходный период хранения (t>-5 и t<5) |
| --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид | 0.12593 | 0.051544 |
| 2732 | Керосин | 0.02498 | 0.008794 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0989 | 0.03293 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.01121 | 0.00325 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.011924 | 0.004724 |

______________________________________________________________________

Период хранения: Холодный период хранения (t<-5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = -10

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 110

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 3

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 0.2

Экологический контроль проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 52

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 20

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 13

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течении 30 мин, мин , TXM = 5

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 48

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 12

Примесь:0337 Углерод оксид

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 6.2

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 2.8

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 2.8 = 2.52

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 6.2 * 48 + 1.3 * 6.2 * 52 + 2.52 * 20 = 767.1

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 767.1 * 3 * 110 * 10 ^ (-6) = 0.0506

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 6.2 * 12 + 1.3 * 6.2 * 13 + 2.52 * 5 = 191.8

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 191.8 * 1 / 30 / 60 = 0.1066

Примесь:2732 Керосин

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 1.1

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.2.9) , MXX = 0.35

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 0.35 = 0.315

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 1.1 * 48 + 1.3 * 1.1 * 52 + 0.315 * 20 = 133.5

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 133.5 * 3 * 110 * 10 ^ (-6) = 0.00881

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 1.1 * 12 + 1.3 * 1.1 * 13 + 0.315 * 5 = 33.37

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 33.37 * 1 / 30 / 60 = 0.01854

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 3.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.6

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 1

MXX = K2 * MXX = 1 * 0.6 = 0.6

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 3.5 * 48 + 1.3 * 3.5 * 52 + 0.6 * 20 = 416.6

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 416.6 * 3 * 110 * 10 ^ (-6) = 0.0275

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 3.5 * 12 + 1.3 * 3.5 * 13 + 0.6 * 5 = 104.2

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 104.2 * 1 / 30 / 60 = 0.0579

Примесь:0328 Углерод (Сажа)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.35

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.03

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.8

MXX = K2 * MXX = 0.8 * 0.03 = 0.024

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.35 * 48 + 1.3 * 0.35 * 52 + 0.024 * 20 = 40.9

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 40.9 * 3 * 110 * 10 ^ (-6) = 0.0027

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.35 * 12 + 1.3 * 0.35 * 13 + 0.024 * 5 = 10.23

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 10.23 * 1 / 30 / 60 = 0.00568

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.56

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.2.9), MXX = 0.09

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.95

MXX = K2 * MXX = 0.95 * 0.09 = 0.0855

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.56 * 48 + 1.3 * 0.56 * 52 + 0.0855 * 20 = 66.4

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 66.4 * 3 * 110 * 10 ^ (-6) = 0.00438

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.56 * 12 + 1.3 * 0.56 * 13 + 0.0855 * 5 = 16.6

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 16.6 * 1 / 30 / 60 = 0.00922

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 110

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 3

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 0.2

Экологический контроль проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 52

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 20

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 0

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течении 30 мин, мин , TXM = 0

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 48

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 0

Примесь:0337 Углерод оксид

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 7.4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 2.9

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 2.9 = 2.61

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 7.4 * 48 + 1.3 * 7.4 * 52 + 2.61 * 20 = 907.6

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 907.6 * 3 * 110 * 10 ^ (-6) = 0.0599

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 7.4 * 0 + 1.3 * 7.4 * 0 + 2.61 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:2732 Керосин

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 1.2

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.45

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 0.45 = 0.405

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 1.2 * 48 + 1.3 * 1.2 * 52 + 0.405 * 20 = 146.8

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 146.8 * 3 * 110 * 10 ^ (-6) = 0.00969

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 1.2 * 0 + 1.3 * 1.2 * 0 + 0.405 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.2.9) , MXX = 1

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 1

MXX = K2 * MXX = 1 * 1 = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 4 * 48 + 1.3 * 4 * 52 + 1 * 20 = 482.4

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 482.4 * 3 * 110 * 10 ^ (-6) = 0.03184

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 4 * 0 + 1.3 * 4 * 0 + 1 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0328 Углерод (Сажа)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.04

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.8

MXX = K2 * MXX = 0.8 * 0.04 = 0.032

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.4 * 48 + 1.3 * 0.4 * 52 + 0.032 * 20 = 46.9

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 46.9 * 3 * 110 * 10 ^ (-6) = 0.003095

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.4 * 0 + 1.3 * 0.4 * 0 + 0.032 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.67

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.1

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.95

MXX = K2 * MXX = 0.95 * 0.1 = 0.095

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.67 * 48 + 1.3 * 0.67 * 52 + 0.095 * 20 = 79.4

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 79.4 * 3 * 110 * 10 ^ (-6) = 0.00524

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.67 * 0 + 1.3 * 0.67 * 0 + 0.095 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 110

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 0.2

Экологический контроль проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 52

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 20

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 0

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течении 30 мин, мин , TXM = 0

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 48

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 0

Примесь:0337 Углерод оксид

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 9.3

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 2.9

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 2.9 = 2.61

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 9.3 * 48 + 1.3 * 9.3 * 52 + 2.61 * 20 = 1127.3

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 1127.3 * 1 * 110 * 10 ^ (-6) = 0.0248

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 9.3 * 0 + 1.3 * 9.3 * 0 + 2.61 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:2732 Керосин

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 1.3

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.45

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 0.45 = 0.405

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 1.3 * 48 + 1.3 * 1.3 * 52 + 0.405 * 20 = 158.4

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 158.4 * 1 * 110 * 10 ^ (-6) = 0.003485

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 1.3 * 0 + 1.3 * 1.3 * 0 + 0.405 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 4.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 1

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 1

MXX = K2 * MXX = 1 * 1 = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 4.5 * 48 + 1.3 * 4.5 * 52 + 1 * 20 = 540.2

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 540.2 * 1 * 110 * 10 ^ (-6) = 0.01188

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 4.5 * 0 + 1.3 * 4.5 * 0 + 1 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0328 Углерод (Сажа)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.04

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.8

MXX = K2 * MXX = 0.8 * 0.04 = 0.032

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.5 * 48 + 1.3 * 0.5 * 52 + 0.032 * 20 = 58.4

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 58.4 * 1 * 110 * 10 ^ (-6) = 0.001285

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.5 * 0 + 1.3 * 0.5 * 0 + 0.032 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.97

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.1

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.95

MXX = K2 * MXX = 0.95 * 0.1 = 0.095

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.97 * 48 + 1.3 * 0.97 * 52 + 0.095 * 20 = 114

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 114 * 1 * 110 * 10 ^ (-6) = 0.00251

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.97 * 0 + 1.3 * 0.97 * 0 + 0.095 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

______________________________________________________________________

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС  =  61 - 100 кВт

______________________________________________________________________

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = -10

Количество рабочих дней в периоде , DN = 110

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 2

Коэффициент выпуска. , A = 0.2

Наибольшее количество дорожных машин, работающих на территории в течении 30 мин, шт , NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин , TV1 = 48

Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин , TV1N = 52

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин , TXS = 20

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин , TV2 = 12

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин , TV2N = 13

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин , TXM = 5

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин,(табл.2.4) , MXX = 2.4

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,(табл.2.3) , ML = 1.57

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 1.57 * 48 + 1.3 * 1.57 * 52 + 2.4 * 20 = 229.5

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 1.57 * 12 + 1.3 * 1.57 * 13 + 2.4 * 5 = 57.4

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.2 * 229.5 * 2 * 110 / 10 ^ 6 = 0.0101

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 57.4 * 1 / 30 / 60 = 0.0319

Примесь:2732 Керосин

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин,(табл.2.4) , MXX = 0.3

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,(табл.2.3) , ML = 0.51

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.51 * 48 + 1.3 * 0.51 * 52 + 0.3 * 20 = 65

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.51 * 12 + 1.3 * 0.51 * 13 + 0.3 * 5 = 16.24

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.2 * 65 * 2 * 110 / 10 ^ 6 = 0.00286

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 16.24 * 1 / 30 / 60 = 0.00902

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин,(табл.2.4) , MXX = 0.48

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,(табл.2.3) , ML = 2.47

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 2.47 * 48 + 1.3 * 2.47 * 52 + 0.48 * 20 = 295.1

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 2.47 * 12 + 1.3 * 2.47 * 13 + 0.48 * 5 = 73.8

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.2 * 295.1 * 2 * 110 / 10 ^ 6 = 0.01298

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 73.8 * 1 / 30 / 60 = 0.041

Примесь:0328 Углерод (Сажа)

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин,(табл.2.4) , MXX = 0.06

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,(табл.2.3) , ML = 0.41

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.41 * 48 + 1.3 * 0.41 * 52 + 0.06 * 20 = 48.6

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.41 * 12 + 1.3 * 0.41 * 13 + 0.06 * 5 = 12.15

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.2 * 48.6 * 2 * 110 / 10 ^ 6 = 0.00214

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 12.15 * 1 / 30 / 60 = 0.00675

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин,(табл.2.4) , MXX = 0.097

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,(табл.2.3) , ML = 0.23

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.23 * 48 + 1.3 * 0.23 * 52 + 0.097 * 20 = 28.5

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.23 * 12 + 1.3 * 0.23 * 13 + 0.097 * 5 = 7.13

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.2 * 28.5 * 2 * 110 / 10 ^ 6 = 0.001254

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 7.13 * 1 / 30 / 60 = 0.00396

ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период хранения (t<-5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = -10

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |
| --- |
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 110 | 3 | 0.20 | 1 | 48 | 52 | 20 | 12 | 13 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин | Ml, г/км | г/с | т/год |  |
| 0337 | 2.52 | 6.2 | 0.1066 | 0.0506 |  |
| 2732 | 0.315 | 1.1 | 0.01854 | 0.00881 |  |
| 0301 | 0.6 | 3.5 | 0.0579 | 0.0275 |  |
| 0328 | 0.024 | 0.35 | 0.00568 | 0.0027 |  |
| 0330 | 0.086 | 0.56 | 0.00922 | 0.00438 |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |
| --- |
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 110 | 3 | 0.20 | 1 | 48 | 52 | 20 |  |  |  |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин | Ml, г/км | г/с | т/год |  |
| 0337 | 2.61 | 7.4 |  | 0.0599 |  |
| 2732 | 0.405 | 1.2 |  | 0.00969 |  |
| 0301 | 1 | 4 |  | 0.03184 |  |
| 0328 | 0.032 | 0.4 |  | 0.003095 |  |
| 0330 | 0.095 | 0.67 |  | 0.00524 |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |
| --- |
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 110 | 1 | 0.20 | 1 | 48 | 52 | 20 |  |  |  |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин | Ml, г/км | г/с | т/год |  |
| 0337 | 2.61 | 9.3 |  | 0.0248 |  |
| 2732 | 0.405 | 1.3 |  | 0.003485 |  |
| 0301 | 1 | 4.5 |  | 0.01188 |  |
| 0328 | 0.032 | 0.5 |  | 0.001285 |  |
| 0330 | 0.095 | 0.97 |  | 0.00251 |  |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт |
| --- |
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 110 | 2 | 0.20 | 1 | 48 | 52 | 20 | 12 | 13 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин | Ml, г/мин | г/с | т/год |  |
| 0337 | 2.4 | 1.57 | 0.0319 | 0.0101 |  |
| 2732 | 0.3 | 0.51 | 0.00902 | 0.00286 |  |
| 0301 | 0.48 | 2.47 | 0.041 | 0.01298 |  |
| 0328 | 0.06 | 0.41 | 0.00675 | 0.00214 |  |
| 0330 | 0.097 | 0.23 | 0.00396 | 0.001254 |  |

| ВСЕГО по периоду: Холодный (t=-10,град.С) |
| --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид | 0.1385 | 0.1454 |
| 2732 | Керосин | 0.02756 | 0.024845 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0989 | 0.0842 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.01243 | 0.00922 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.01318 | 0.013384 |

______________________________________________________________________

Период хранения: Теплый период хранения (t>5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 19

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 112

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 3

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 0.2

Экологический контроль проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 52

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 20

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 13

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течении 30 мин, мин , TXM = 5

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 48

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 12

Примесь:0337 Углерод оксид

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 5.1

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 2.8

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 2.8 = 2.52

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 5.1 * 48 + 1.3 * 5.1 * 52 + 2.52 * 20 = 640

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 640 * 3 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.043

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 5.1 * 12 + 1.3 * 5.1 * 13 + 2.52 * 5 = 160

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 160 * 1 / 30 / 60 = 0.0889

Примесь:2732 Керосин

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.9

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.35

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 0.35 = 0.315

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.9 * 48 + 1.3 * 0.9 * 52 + 0.315 * 20 = 110.3

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 110.3 * 3 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.00741

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.9 * 12 + 1.3 * 0.9 * 13 + 0.315 * 5 = 27.6

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 27.6 * 1 / 30 / 60 = 0.01533

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 3.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.2.9) , MXX = 0.6

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 1

MXX = K2 * MXX = 1 * 0.6 = 0.6

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 3.5 * 48 + 1.3 * 3.5 * 52 + 0.6 * 20 = 416.6

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 416.6 * 3 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.028

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 3.5 * 12 + 1.3 * 3.5 * 13 + 0.6 * 5 = 104.2

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 104.2 * 1 / 30 / 60 = 0.0579

Примесь:0328 Углерод (Сажа)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.25

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.03

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.8

MXX = K2 * MXX = 0.8 * 0.03 = 0.024

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.25 * 48 + 1.3 * 0.25 * 52 + 0.024 * 20 = 29.4

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 29.4 * 3 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.001976

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.25 * 12 + 1.3 * 0.25 * 13 + 0.024 * 5 = 7.35

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 7.35 * 1 / 30 / 60 = 0.00408

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.45

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.09

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.95

MXX = K2 * MXX = 0.95 * 0.09 = 0.0855

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.45 * 48 + 1.3 * 0.45 * 52 + 0.0855 * 20 = 53.7

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 53.7 * 3 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.00361

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.45 * 12 + 1.3 * 0.45 * 13 + 0.0855 * 5 = 13.43

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 13.43 * 1 / 30 / 60 = 0.00746

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 112

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 3

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 0.2

Экологический контроль проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 52

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 20

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 0

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течении 30 мин, мин , TXM = 0

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 48

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 0

Примесь:0337 Углерод оксид

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 6.1

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 2.9

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 2.9 = 2.61

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 6.1 * 48 + 1.3 * 6.1 * 52 + 2.61 * 20 = 757.4

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 757.4 * 3 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.0509

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 6.1 * 0 + 1.3 * 6.1 * 0 + 2.61 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:2732 Керосин

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 1

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.45

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 0.45 = 0.405

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 1 * 48 + 1.3 * 1 * 52 + 0.405 * 20 = 123.7

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 123.7 * 3 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.00831

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 1 * 0 + 1.3 * 1 * 0 + 0.405 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 1

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 1

MXX = K2 * MXX = 1 * 1 = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 4 * 48 + 1.3 * 4 * 52 + 1 * 20 = 482.4

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 482.4 * 3 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.0324

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 4 * 0 + 1.3 * 4 * 0 + 1 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0328 Углерод (Сажа)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.3

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.04

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.8

MXX = K2 * MXX = 0.8 * 0.04 = 0.032

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.3 * 48 + 1.3 * 0.3 * 52 + 0.032 * 20 = 35.3

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 35.3 * 3 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.00237

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.3 * 0 + 1.3 * 0.3 * 0 + 0.032 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.54

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.1

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.95

MXX = K2 * MXX = 0.95 * 0.1 = 0.095

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.54 * 48 + 1.3 * 0.54 * 52 + 0.095 * 20 = 64.3

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 64.3 * 3 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.00432

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.54 * 0 + 1.3 * 0.54 * 0 + 0.095 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 112

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 0.2

Экологический контроль проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 52

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 20

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 0

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течении 30 мин, мин , TXM = 0

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 48

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 0

Примесь:0337 Углерод оксид

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 7.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 2.9

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 2.9 = 2.61

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 7.5 * 48 + 1.3 * 7.5 * 52 + 2.61 * 20 = 919.2

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 919.2 * 1 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.0206

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 7.5 * 0 + 1.3 * 7.5 * 0 + 2.61 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:2732 Керосин

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 1.1

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.45

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.9

MXX = K2 * MXX = 0.9 * 0.45 = 0.405

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 1.1 * 48 + 1.3 * 1.1 * 52 + 0.405 * 20 = 135.3

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 135.3 * 1 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.00303

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 1.1 * 0 + 1.3 * 1.1 * 0 + 0.405 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 4.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 1

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 1

MXX = K2 * MXX = 1 * 1 = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 4.5 * 48 + 1.3 * 4.5 * 52 + 1 * 20 = 540.2

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 540.2 * 1 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.0121

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 4.5 * 0 + 1.3 * 4.5 * 0 + 1 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0328 Углерод (Сажа)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.04

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.8

MXX = K2 * MXX = 0.8 * 0.04 = 0.032

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.4 * 48 + 1.3 * 0.4 * 52 + 0.032 * 20 = 46.9

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 46.9 * 1 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.00105

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.4 * 0 + 1.3 * 0.4 * 0 + 0.032 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8) , ML = 0.78

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.2.9) , MXX = 0.1

Коэффициент, учитывающий проведение экологического контроля(табл.2.19) , K2 = 0.95

MXX = K2 * MXX = 0.95 * 0.1 = 0.095

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.78 * 48 + 1.3 * 0.78 * 52 + 0.095 * 20 = 92.1

Валовый выброс ЗВ, т/год,M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0.2 * 92.1 * 1 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.002063

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.78 * 0 + 1.3 * 0.78 * 0 + 0.095 * 0 = 0

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0 * 1 / 30 / 60 = 0

______________________________________________________________________

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС  =  61 - 100 кВт

______________________________________________________________________

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 19

Количество рабочих дней в периоде , DN = 112

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 2

Коэффициент выпуска. , A = 0.2

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин , TV1 = 48

Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин , TV1N = 52

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин , TXS = 20

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин , TV2 = 12

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин , TV2N = 13

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин , TXM = 5

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин,(табл.2.2) , MPR = 2.4

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин,(табл.2.4) , MXX = 2.4

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,(табл.2.3) , ML = 1.29

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 1.29 * 48 + 1.3 * 1.29 * 52 + 2.4 * 20 = 197.1

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 1.29 * 12 + 1.3 * 1.29 * 13 + 2.4 * 5 = 49.3

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.2 * 197.1 * 2 * 112 / 10 ^ 6 = 0.00883

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 49.3 * 1 / 30 / 60 = 0.0274

Примесь:2732 Керосин

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин,(табл.2.2) , MPR = 0.3

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин,(табл.2.4) , MXX = 0.3

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,(табл.2.3) , ML = 0.43

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.43 * 48 + 1.3 * 0.43 * 52 + 0.3 * 20 = 55.7

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.43 * 12 + 1.3 * 0.43 * 13 + 0.3 * 5 = 13.93

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.2 * 55.7 * 2 * 112 / 10 ^ 6 = 0.002495

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 13.93 * 1 / 30 / 60 = 0.00774

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин,(табл.2.2) , MPR = 0.48

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин,(табл.2.4) , MXX = 0.48

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,(табл.2.3) , ML = 2.47

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 2.47 * 48 + 1.3 * 2.47 * 52 + 0.48 * 20 = 295.1

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 2.47 * 12 + 1.3 * 2.47 * 13 + 0.48 * 5 = 73.8

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.2 * 295.1 * 2 * 112 / 10 ^ 6 = 0.01322

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 73.8 * 1 / 30 / 60 = 0.041

Примесь:0328 Углерод (Сажа)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин,(табл.2.2) , MPR = 0.06

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин,(табл.2.4) , MXX = 0.06

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,(табл.2.3) , ML = 0.27

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.27 * 48 + 1.3 * 0.27 * 52 + 0.06 * 20 = 32.4

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.27 * 12 + 1.3 * 0.27 * 13 + 0.06 * 5 = 8.1

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.2 * 32.4 * 2 * 112 / 10 ^ 6 = 0.001452

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 8.1 * 1 / 30 / 60 = 0.0045

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин,(табл.2.2) , MPR = 0.097

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин,(табл.2.4) , MXX = 0.097

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,(табл.2.3) , ML = 0.19

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.19 * 48 + 1.3 * 0.19 * 52 + 0.097 * 20 = 23.9

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.19 * 12 + 1.3 * 0.19 * 13 + 0.097 * 5 = 5.98

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 0.2 * 23.9 * 2 * 112 / 10 ^ 6 = 0.00107

Максимально  разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 5.98 * 1 / 30 / 60 = 0.00332

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период хранения (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |
| --- |
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 112 | 3 | 0.20 | 1 | 48 | 52 | 20 | 12 | 13 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин | Ml, г/км | г/с | т/год |  |
| 0337 | 2.52 | 5.1 | 0.0889 | 0.043 |  |
| 2732 | 0.315 | 0.9 | 0.01533 | 0.00741 |  |
| 0301 | 0.6 | 3.5 | 0.0579 | 0.028 |  |
| 0328 | 0.024 | 0.25 | 0.00408 | 0.001976 |  |
| 0330 | 0.086 | 0.45 | 0.00746 | 0.00361 |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |
| --- |
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 112 | 3 | 0.20 | 1 | 48 | 52 | 20 |  |  |  |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин | Ml, г/км | г/с | т/год |  |
| 0337 | 2.61 | 6.1 |  | 0.0509 |  |
| 2732 | 0.405 | 1 |  | 0.00831 |  |
| 0301 | 1 | 4 |  | 0.0324 |  |
| 0328 | 0.032 | 0.3 |  | 0.00237 |  |
| 0330 | 0.095 | 0.54 |  | 0.00432 |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |
| --- |
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 112 | 1 | 0.20 | 1 | 48 | 52 | 20 |  |  |  |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин | Ml, г/км | г/с | т/год |  |
| 0337 | 2.61 | 7.5 |  | 0.0206 |  |
| 2732 | 0.405 | 1.1 |  | 0.00303 |  |
| 0301 | 1 | 4.5 |  | 0.0121 |  |
| 0328 | 0.032 | 0.4 |  | 0.00105 |  |
| 0330 | 0.095 | 0.78 |  | 0.002063 |  |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт |
| --- |
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 112 | 2 | 0.20 | 1 | 48 | 52 | 20 | 12 | 13 | 5 |  |
| ЗВ | Mxx, г/мин | Ml, г/мин | г/с | т/год |  |
| 0337 | 2.4 | 1.29 | 0.0274 | 0.00883 |  |
| 2732 | 0.3 | 0.43 | 0.00774 | 0.002495 |  |
| 0301 | 0.48 | 2.47 | 0.041 | 0.01322 |  |
| 0328 | 0.06 | 0.27 | 0.0045 | 0.001452 |  |
| 0330 | 0.097 | 0.19 | 0.00332 | 0.00107 |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период хранения (t>5) |
| --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид | 0.1163 | 0.12333 |
| 2732 | Керосин | 0.02307 | 0.021245 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0989 | 0.08572 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.00858 | 0.006848 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.01078 | 0.011063 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0989 | 0.20285 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.01243 | 0.019318 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.01318 | 0.029171 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.1385 | 0.320274 |
| 2732 | Керосин | 0.02756 | 0.054884 |

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -10 градусов C

# Приложение 5

Гигиеническое заключение шумового воздействия на территории