ПАМЯТКА

ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ С БЕНЗОПИЛОЙ

1. Убедившись в исправности бензопилы, отсутствия людей и животных, разрешается приступать к работе.

2. Всегда крепко держите пилу правой рукой за заднюю ручку и левой за переднюю.

3. Плотно обхватывайте ручки пилы всей ладонью.

4. Всегда следует находиться в устойчивом положении и предусмотреть, чтобы не возникло причин, которые заставили бы вас пошатнуться или потерять равновесие.

5. Не поднимайте пилу при работе выше уровня плеч и не пилите кончиком пильного плотна, не работайте одной рукой.

6. Будьте особенно внимательны при резании верхней кромкой пильного полотна, т.е. при пилении с нижней стороны предмета.

7. Не работайте с бензопилой, если вы устали, выпили АЛКОГОЛЬ.

8. Старайтесь не работать при плохой погоде (при густом тумане, сильном дожде, густом тумане, сильном ветре).

9. При пилении всегда работайте на полном газе.

10. После каждого пиления необходимо снизить обороты холостого хода.

11. При пилении следует выполнять:

чтобы пильное полотно не оказалось зажатым в пропиле;

следить, чтобы бревно не раскололось;

чтобы пильная цепь не зацепила грунт или другой объект во время или после пиления;

проверьте, ест ли риск отдачи;

не влияют ли условия на безопасность вашей работы.

12. Перед переносом пилы выключить двигатель и заблокировать цепь тормозом цепи. Переносить пилу следует при обращенном назад пильном полотне цепи с надетым защитным чехлом.

13. Запрещается опускать пилу вниз при и работающем двигателе, пока не выпустите ее из поля зрения и не выключен тормоз цепи.